#G0

Контроль качества проектной документации

Проектная документация подлежит контролю и оценке качества с целью определения соответствия принятых технологий, оборудования, строительных решений, организации производства и труда новейших достижений отечественной и зарубежной науки и техники и прогрессивным удельным показателям.

При оценке качества проектной продукции можно выделить четыре уровня контроля (рис.1).

Рис. 1. Схема уровней контроля и оценки качества проектной продукции.

1-й уровень. Проектная организация при разработке проектной продукции осуществляет самоконтроль (нормоконтроль). Каждый лист проекта содержит подписи исполнителя, руководителя группы, главного специалиста, руководителя отдела, ГИП (ГАП). Все подписи на листе фиксируют соответствие СНиП и другим нормативным документам, соблюдение качества проектного решения. После окончания разработки проекта проектная организация подготавливает и передает заказчику одновременно с проектной документацией проект акта оценки качества этой документации. При необходимости к проекту акта могут прилагаться расчеты экономического эффекта от принятых проектных решений.

2-й уровень. Государственный экспертный орган, после приемки от заказчиков проектной документации, проводит экспертизу проектов строительства и по ее результатам составляет заключение. В заключении даются рекомендации об утверждении или отклонении проекта.

3-й уровень. Заказчик с учетом заключения экспертизы рассматривает материалы, обосновывающие оценку качества проектной документации, утверждает акт оценки ее качества и возвращает его проектной организации.

4-й уровень. Строительная организация, получившая от заказчика проект строительства, осуществляет входной контроль его качества. При входном контроле должны проводиться проверка комплектности проектной документации и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

Оценка уровня качества проектной документации представляет собой совокупность операций, включающих: выбор номенклатуры качества; определение значений этих показателей; сравнение их с базовыми значениями соответствующих показателей.

Уровень качества разработанной проектной документации целесообразно характеризовать системой показателей. Сравнивая их значения со значениями базовых показателей, можно сделать вывод: качество оценивающего проекта выше или ниже, или на уровне базового проекта.

Основные этапы оценки уровня качества проектной продукции на стадиях ее жизненного цикла приведены в таблице 1.

Таблица 1

| #G0Стадии жизненного цикла проектной продукции | Этапы оценки уровня качества продукции |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Разработка задания на проектирование | 1. Определение условий использования проектной продукции. 2. Установление требований потребителей. 3. Выбор и обоснование номенклатуры показателей уровня качества проектной продукции. 4. Выявление лучших сопоставимых международных и зарубежных стандартов, а также лучших отечественных и зарубежных аналогов и выбор образца. |
| 2. Разработка проектной продукции | 1. Выбор метода оценки качества проектной продукции. 2. Определение фактических значений показателей качества продукции 3. Получение результата оценки и принятие решения 4. Получение результата оценки и принятие решения |
| 3.Эксплуатация объекта | 1. Установление условий эксплуатации объекта. 2. Установление способа сбора и получения информации об объекте в период эксплуатации. 3. Определение фактических значений показателей качества объекта. 4. Анализ результатов. |

При определении номенклатуры показателей целесообразно составить их перечень на основании соответствующих документов /1,3,5/.

Конкретные показатели оцениваемого проекта сравниваются с показателями базового образца - эталона.

Для объективной оценки качества проекта строительства широко используется комплексный показатель качества К, который определяется отношением суммы единичных показателей  с учетом весомости  каждого единичного показателя в общей номенклатуре показателей к суммарной весомости:

при  - проект оценивается выше уровня базового проекта;

при  - на уровне базового проекта;

при  - качество ниже базового проекта, проект должен быть доработан,

где  - комплексный показатель базового проекта;

n - количество единичных показателей.

Оценка качества проектной продукции используется для:

- анализа технико-экономического уровня проектируемых объектов;

- оценки деятельности проектных организаций;

- решения вопроса о возможности стимулирования работников проектных организаций.

Перечень документов,

оформляемых при оценке качества

1. Проектная документация

2. Проект акта оценки качества проектной документации (#M12293 0 847100028 2028685173 77 3685827596 2346166536 4171726688 3359284012 1264343928 4288440381приложение 1#S).

3. Договор на проведение экспертизы проектов.

4. Экспертное заключение.

Перечень

нормативных документов, регламентирующих контроль

и оценку качества проектной документации

1. #M12291 9053289СНиП 11-01-95#S Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений*.

________________

* Внимание! Документ недействующий. См. ярлык "Комментарий".  - Примечание "КОДЕКС".

2. #M12293 0 1200001995 3271140448 78 144134748 247265662 4293218079 3918392535 2960271974 963571639ГОСТ 2.116-84#S Карта технического уровня и качества продукции.

3. Положение об оценке качества проектно-сметной документации для строительства, утвержденное #M12291 9015315Госстроем СССР от 6 июня 1985 года N 28-Д#S.

4. #M12291 871001053РДС 11-201-95#S Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов.

5. #M12291 1200001719ГОСТ 15467-79#S Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

Приложение 1

Форма проекта акта оценки качества проектной продукции

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик _____________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия,

печать)

___________________ 19 ___года

АКТ

оценки качества проектной продукции

#G1    Настоящий акт составлен ____________________________________________________

(наименование проектной, изыскательской

________________________________________________________________________________

организации с указанием ее ведомственной подчиненности)

по проектной продукции, подлежащей оценке ______________________________________

________________________________________________________________________________ ,

(наименование в соответствии с договором)

выполненной в соответствии с договором от _______________ 19__года

N ____________.

Стадия проектирования:_____________________________________________________

Вид строительства:_________________________________________________________

(новое строительство, техническое перевооружение

________________________________________________________________________________

и реконструкция;расширение;опытно-экспериментальное строительство)

Срок сдачи заказчику:

по договору _______________________________________________________________

(число, месяц, год)

фактический _______________________________________________________________

(N накладной с указанием даты)

Документация комплектная и удовлетворяет требованиям стандартов, норм, правил

и технических условий, в соответствии с которыми она разработана (при наличии

отступлений, приводятся наименования организаций, согласовавших эти

отступления: _____________________________________________________________________).

(наименование организаций, согласовавших отступления от требований)

Документация разработана с применением следующих научно-технических достижений

(изобретений):

__________________________________________________________________________________

Принятая технология и оборудование, строительные решения, организация производства и труда

соответствуют новейшим достижениям отечественной и зарубежной науки и техники.

#G0

Технико-экономические показатели

и качественные характеристики

| #G0Наименование технико-экономических | Единица | Базовые | Достиг- | Экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| показателей, качественных | изм. |  | нутые | (+), |
| характеристик |  |  |  | перерасход (-) |

#G1     Экономический эффект согласно расчету, прилагаемому к

настоящему акту, составляет _____________________, а проектная

(сумма в тыс.руб.)

продукция ________________________________________________________________________

установленным требованиям ________________________________________________________

(удовлетворяет, не удовлетворяет)

и ___________________________________ к проекной продукции высокого качества.

(отнесена, не может быть отнесена)

Главный инженер

(главный архитектор проекта)__________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)