КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРИ УСТАНОВКЕ ОПАЛУБКИ КОЛОНН И ПЕРЕКРЫТИЙ

См. Общую часть

Предельные отклонения на установку опалубки колонн и перекрытий согласно требованиям СНиП 3.03.01-87не должны превышать:

1. Расстояние между опорами изгибаемых элементов опалубки и расстояние между связями вертикальных поддерживающих конструкций от проектных размеров:

|  | - на 1 м длины | 25 мм; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - на весь пролет не менее | 75 мм; |  |
|  | 2. Расстояние от вертикали или проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечений: |  |
|  | - на 1 м высоты | 5 мм; |  |
|  | - на всю высоту колонн высотой до 5 м | 10 мм; |  |
|  | - на всю высоту колонн высотой более 5 м | 15 мм; |  |
|  | - на всю высоту балок | 5 мм. |  |
|  | 3. Смещение осей опалубки от проектного положения колонн | 8 мм; |  |
|  |  | балок | 10 мм. |  |
|  | 4. Расстояние между внутренними поверхностями опалубки колонн, балок от проектных размеров | 3 мм. |  |
|  | 5. Местные неровности опалубки при проверке двухметровой рейкой | 3 мм. |  |

| Лица, осуществляю- щие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель работ | Подготовительные работы | Определение состояния основания для колонн | Визуально | До установки опалубки |  | + |
|  | Установка опалубки | Соответствие поддерживающих лесов и подмостей проекту, их устойчивость и жесткость | Визуально, с помощью стального метра, рулетки, отвеса | До установки опалубки |  |  |
|  |  | Соответствие положения опалубки установочным осям | С помощью теодолита, отвеса, рулетки | В ходе установки опалубки | Геодезист |  |
|  |  | Точность установки закладных деталей | С помощью стального метра, рулетки | После установки опалубки |  |  |
| Мастер | Подготовительные работы | Качество опалубочных щитов и креплений | Визуально, с помощью стального метра | До установки опалубки |  |  |
|  |  | Правильность хранения элементов опалубки | Визуально | До установки опалубки |  |  |
|  | Установка опалубки | Соблюдение проектных размеров и отметок | С помощью нивелира, отвеса, уровня, стального метра, рулетки | В ходе установки опалубки |  |  |
|  |  | Качество поверхности опалубки (плотность в сопряжении досок) | Визуально, с помощью 2-метровой рейки | В ходе установки опалубки |  |  |
|  |  | Качество крепления опалубки | Визуально | В ходе установки опалубки |  |  |