Горнорабочий подземный 4-го разряда

(или: горнорабочий очистного забоя 5-го разряда,

горнорабочий очистного забоя 6-го разряда)

(Профессиональный стандарт "Горнорабочий")

__________________________________

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

_____________________________

(наименование должности)

00.00.0000                       N 000

_________ ___________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Горнорабочего подземного 4-го             00.00.0000

разряда <1>

1. Общие положения

1.1. Горнорабочий подземный 4-го разряда является рабочим и подчиняется

непосредственно __________________________________________________________.

(наименование должности/профессии руководителя)

1.2. Для работы горнорабочим подземным 4-го разряда принимается достигшее возраста 18 лет лицо:

1) прошедшее профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих;

2) имеющее опыт работы горнорабочим на очистных работах не менее одного года.

1.3. К работе, указанной в п. 1.2 настоящей инструкции, допускается лицо:

1) прошедшее в соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций (Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29) обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда (вводный и на рабочем месте), стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда;

2) прошедшее обязательный предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) прошедшее стажировку, обучение и инструктаж по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;

4) прошедшее проверку знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

1.4. Горнорабочий подземный 4-го разряда должен знать:

1) документы, объекты, способы и приемы выполнения работ более низкой квалификации, предусмотренные производственными (по профессии) инструкциями и (или) профессиональным стандартом <2>;

2) устройство, технические характеристики, принципы действия пусковой и регулирующей аппаратуры оборудования, машин, механизмов и приспособлений, применяемых на очистной выемке полезного ископаемого, правила их приемки, опробования и ухода за ними;

2) свойства вмещающих пород и структура пласта;

3) газообильность отрабатываемого пласта;

4) устройство газоанализатора и правила работы с ним;

5) склонность пласта к внезапным выбросам и горным ударам;

6) схемы рационального расположения шпуров;

7) схему разводки воздухопроводов и водопроводов на участке ведения работ;

8) схему проветривания выработок рудников, угольных и сланцевых шахт;

9) способы приема и основные схемы размыва полезного ископаемого и породы;

10) методы выявления и оборки заколов;

11) паспорт крепления и управления кровлей;

12) виды крепей, способы крепления горных выработок;

13) условия применения различных способов управления кровлей;

14) виды и свойства полимерных материалов, применяемых для крепления кровли горных выработок, правила обращения с ними;

15) способы проведения горизонтальных и наклонных выработок в различных условиях;

16) способы закладки выработанного пространства и основные сведения о закладочных материалах;

17) виды неисправностей в работе обслуживаемых машин и механизмов, способы их выявления и устранения в соответствии со своей компетенцией;

18) электрослесарное дело в объеме, необходимом для выполнения вспомогательных операций по обслуживанию технологического оборудования и механизмов в очистных забоях рудников, лавах угольных и сланцевых шахт;

19) назначение, устройство, конструктивные особенности, технические характеристики применяемых буровых самоходных установок, погрузочно-доставочных машин;

20) технические характеристики, принципы действия вентиляторов местного проветривания и механизмов в очистных забоях рудников, лавах угольных и сланцевых шахт;

21) принципы действия пусковой и регулирующей аппаратуры;

22) систему управления обслуживаемыми машинами и механизмами в очистных забоях рудников, лавах угольных и сланцевых шахтах;

23) системы смазки, питания, охлаждения гидротрансформаторов, трансмиссии, двигателей обслуживаемых машин;

24) порядок монтажа и демонтажа обслуживаемых машин и механизмов в очистных забоях рудников, лавах угольных и сланцевых шахтах;

25) требования, предъявляемые к качеству заточки и заправки режущего инструмента;

26) правила оказания первой помощи пострадавшему;

27) требования жетонной (электронной) системы контроля спуска-выезда и нарядов-допусков в подземных горных организациях;

28) план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в горной организации;

29) требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в подземной горной организации, на рабочем месте в рудниках, угольных и сланцевых шахтах;

30) __________________________________________________________________.

(другие требования к необходимым знаниям)

1.5. Горнорабочий подземный 4-го разряда должен уметь:

1) выполнять работы (операции, действия) по более низким разрядам;

2) определять целостность ограждений и работоспособность средств связи, производственной сигнализации, средств коллективной и индивидуальной защиты, пожаротушения и газозащитной аппаратуры на рабочем участке;

3) применять самоходные буровые установки, каретки и перфораторы, электро- и пневмосверла для бурения шпуров и скважин;

4) контролировать безопасное состояние рабочей зоны;

5) визуально оценивать безопасность условий труда, исправность крепления выработок, состояние обнаженных бортов и кровли;

6) оценивать наличие устойчивого проветривания;

7) управлять установками по нагнетанию воды в пласт, гидросистемой при передвижке секций крепи и конвейера в угольных и сланцевых шахтах;

8) применять механизмы, инструмент и специальные приспособления при монтаже гибких перекрытий из металлической сетки, передвижке опорной балки и перестановке роликов при работе узкозахватных комбайнов;

9) управлять кровлей и ее посадкой;

10) управлять гидромониторами, погрузочными, погрузочно-доставочными, закладочными машинами, скреперными лебедками, самоходными кровлеоборочными полками, нагнетательными установками, дренажными машинами, применяемыми при работах в горных выработках, в рудниках, лавах угольных и сланцевых шахт;

11) оценивать визуально полезное ископаемое, соответствие кондиции перемещаемой горной массы требованиям по крупности, влажности, наличию в ней посторонних предметов;

12) выполнять работы по предупреждению внезапных выбросов горной массы и газов;

13) определять визуально и (или) с использованием приборов отклонения параметров (режимов) работы обслуживаемых механизмов и оборудования;

14) управлять нагнетательными установками, дренажными машинами при прокладке, восстановлении дренажных, водоотливных канав и колодцев;

15) выполнять перестановку роликов при работе узкозахватных комбайнов;

16) применять электрослесарный инструмент и специальные приспособления для ведения регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования;

17) применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях;

18) оказывать первую помощь пострадавшему;

19) __________________________________________________________________.

(другие требования к необходимым умениям)

1.6. _________________________________________________________________.

(другие общие положения)

# 2. Трудовые функции

2.1. Трудовыми функциями горнорабочего подземного 4-го разряда являются:

2.1.1. Выполнение комплекса вспомогательных работ при очистной выемке полезных ископаемых:

1) выполнение вспомогательных операций при очистных работах в добычных забоях рудников (лавах шахт);

2) выполнение вспомогательных операций по обслуживанию технологического оборудования и механизмов в очистных забоях рудников (шахт).

2.1.2. Руководство горнорабочими подземными более низкой квалификации (разряда).

2.2. _________________________________________________________________.

(другие функции)

# 3. Обязанности

3.1. Перед началом рабочего дня (смены) горнорабочий подземный 4-го разряда:

1) проходит в установленном порядке предсменный (профилактический) медицинский осмотр;

2) получает производственное задание;

3) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

4) принимает смену;

5) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

6) ___________________________________________________________________.

(другие обязанности)

3.2. В процессе работы горнорабочий подземный 4-го разряда:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(другие обязанности)

3.3. В течение рабочего дня (смены) горнорабочий подземный 4-го разряда выполняет следующие обязанности в рамках трудовых функций:

3.3.1. В рамках трудовой функции, указанной в пп. 1 п. 2.1.1 настоящей инструкции:

1) осуществляет получение (передачу) при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании по вспомогательным операциям при очистных работах в добычных забоях (лавах), о неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению;

2) осуществляет проверку состояния ограждений и исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования;

3) осуществляет доставку крепежных материалов и оборудования к месту ведения работ;

4) возводит временную и постоянную крепь в соответствии с паспортом крепления и управления кровлей;

5) осуществляет посадку кровли;

6) выполняет крепление кровли очистного забоя и сопряжения с ним полимерными материалами;

7) производит выкладку и переноску костров при необходимости;

8) проводит гидроразрыв пластов;

9) выполняет бурение шпуров и скважин;

10) осуществляет проходку ниш;

11) осуществляет установку упорных, распорных стоек;

12) производит монтаж вентилятора местного проветривания и вентиляционного рукава;

13) выполняет наращивание технологических трубопроводов (вода, сжатый воздух);

14) производит дробление негабаритов горной массы;

15) осуществляет скреперование горной массы из забоя;

16) закладывает выработанное пространство в добычных камерах рудников;

17) выполняет передвижку стоек специального призабойного крепления в лавах угольных и сланцевых шахт;

18) производит разбор завалов, усиление крепи участка, смежного с завалом, и сооружение предохранительного полка или опережающего крепления;

19) осуществляет наращивание и укорачивание конвейеров в выработках, прилегающих к очистным забоям в лавах угольных и сланцевых шахт;

20) выполняет навеску люков, наращивание срубовых ходков в лавах угольных и сланцевых шахт;

21) производит выемку угля на пологих и наклонных пластах в лавах угольных и сланцевых шахт;

22) осуществляет погрузку и доставку горной массы погрузочно-доставочными машинами;

23) осуществляет проверку наличия и комплектности аварийного инструмента, средств пожаротушения и газозащитной аппаратуры в добычных забоях.

3.3.2. В рамках трудовой функции, указанной в пп. 2 п. 2.1.1 настоящей инструкции:

1) осуществляет получение при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании по обслуживанию технологического оборудования и механизмов, эксплуатируемых в очистных забоях рудников (шахт), аппаратуры, средств автоматизации и защиты;

2) осуществляет проверку состояния ограждений и исправности средств связи, производственной сигнализации, средств коллективной и индивидуальной защиты, пожаротушения и газозащитной аппаратуры на рабочем участке;

3) осуществляет контроль работы оборудования и механизмов в зоне ответственности;

4) выполняет работы по техническому обслуживанию оборудования, применяемого в рудниках, лавах угольных и сланцевых шахтах;

5) производит смазку и заправку горюче-смазочными материалами обслуживаемого оборудования;

6) выполняет мелкий ремонт механизмов и приспособлений, применяемых при работах в горных выработках, в соответствии со своей компетенцией.

3.3.3. В рамках трудовой функции, указанной в п. 2.1.2 настоящей инструкции:

1) выдает горнорабочим подземным более низкой квалификации (разряда) задания на смену;

2) организует и координирует работу горнорабочих подземных более низкой квалификации (разряда);

3) дает указания и разъяснения по выполнению работ горнорабочим подземным более низкой квалификации (разряда);

4) осуществляет контроль качества работ, выполняемых горнорабочими подземными более низкой квалификации (разряда).

3.4. В конце рабочего дня (смены) горнорабочий подземный 4-го разряда:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) производит осмотр (самоосмотр);

5) сдает смену;

6) ___________________________________________________________________.

(другие обязанности)

3.5. В рамках выполнения своих трудовых функций горнорабочий подземный 4-го разряда:

1) исполняет поручения своего непосредственного руководителя;

2) проходит периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские осмотры (обследования) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

3) выполняет работы под руководством лица технического надзора (горный мастер, бригадир);

4) ___________________________________________________________________.

(другие обязанности)

3.6. _________________________________________________________________.

(другие положения об обязанностях)

# 4. Права

4.1. При выполнении своих трудовых функций и обязанностей горнорабочий подземный 4-го разряда обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными актами трудового законодательства.

4.2. Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности.

4.3. _________________________________________________________________.

(другие положения о правах работника)

# 5. Ответственность

5.1. Горнорабочий подземный 4-го разряда привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

5.2. Горнорабочий подземный 4-го разряда несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

5.3. Горнорабочий подземный 4-го разряда за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

5.4. _________________________________________________________________.

(другие положения об ответственности)

6. Заключительные положения

6.1.  Настоящая  инструкция  разработана  на  основе  Профессионального

стандарта  "Горнорабочий",  утвержденного  Приказом  Министерства  труда  и

социальной  защиты  Российской  Федерации  от  19.01.2017  N  52н, с учетом

___________________________________________________.

(реквизиты локальных нормативных актов организации)

6.2.  Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт  ознакомления  работника  с  настоящей  инструкцией подтверждается

__________________________________________________________________________.

(подписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью

настоящей инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями);

в экземпляре инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

6.3. _________________________________________________________________.

--------------------------------

Информация для сведения:

<1> В соответствии с Профессиональным стандартом "Горнорабочий", утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.01.2017 N 52н, иное возможное наименование должности - "горнорабочий очистного забоя 5-го разряда", "горнорабочий очистного забоя 6-го разряда".

<2> При присвоении более высокого квалификационного уровня работнику, работавшему в организации горнорабочим подземным более низкого разряда (разрядов), ознакомление с производственной (по профессии) инструкцией и (или) профессиональным стандартом не требуется. При приеме на работу горнорабочим подземным в организацию впервые необходимо ознакомление работника с инструкциями по выполнению работ на более низкие разряды либо с профессиональным стандартом.