ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

РЕМОНТ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

РАЗРАБОТАНЫ трестом "Оргдорстрой" Миндорстроя УССР

РАЗРАБОТАЛИ: И.П.Нога, И.М.Кравченко

РЕКОМЕНДОВАНЫ Главным научно-техническим управлением Миндорстроя УССР для внедрения в дорожно-строительное производство

Приведены рациональные решения по организации и технологии производства работ, способствующие повышению производительности труда, улучшению качества и снижению стоимости ремонта автомобильных дорог.

Для специалистов и рабочих дорожно-строительных организаций.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Технологические карты разработаны в целях обеспечения дорожного строительства рациональными решениями по технологии и организации ремонта дорожных одежд, способствующими повышению производительности труда, улучшению качества и снижению себестоимости ремонтных работ.

При составлении технологических карт были использованы результаты научно-исследовательских разработок ГосдорНИИ, опытно-технологических работ КАДИ, треста "Оргдорстрой" и опыт передовых дорожно-строительныхорганизаций Миндорстроя УССР.

Технологические карты предназначены для практического применения при ремонте автомобильных дорог, разработке проектно-технологической документации, а также для обучения рабочих и инженерно-технических работников передовой технологии и организации работ.

Время на перемещение дорожных машин и оборудования от места стоянки к месту работы и обратно или с участка на участок, а также на транспортировку дорожно-строительных материалов в технологических картах не учитывается и нормируется отдельно с привязкой к конкретным условиям.

В технологических картах потребность в материально-технических и трудовых ресурсах определена на основании принятой прогрессивной технологии и организации работ. В случае отсутствия рекомендуемых машин и механизмов технология и организация работ корректируется применительно к конкретным условиям.

ТК-09-01-89 Ремонт асфальтобетонных покрытий с поверхностной обработкой на дегте методом терморегенерации

ТК-09-02-89 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с применением ручного инструмента

ТК-09-03-89 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с применением разогревателя

ТК-09-04-89 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с применением машины для ремонта черных покрытий

ТК-09-05-89 Ямочный ремонт покрытий из щебня, обработанного органическими вяжущими материалами

ТК-09-06-89 Текущий ремонт щебеночных покрытий, устроенных методом заклинивания

ТК-09-07-89 Текущий ремонт булыжных мостовых

ТК-09-08-89 Текущий ремонт обочин, укрепленных гравием (щебнем, шлаком)

ТК-09-09-89 Текущий ремонт грунтовых обочин с использованием автогрейдера

ТК-09-10-89 Текущий ремонт откосов земляного полотна с использованием автогрейдера

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
производственное издание
Киев: Миндорстрой УССР, 1990