ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ
МОЙКИ КОЛЕС АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С СИСТЕМОЙ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Состав проекта

| N | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Состав проекта |
| 2 | Технические характеристики и организация технологического процесса |
| 3 | Порядок производства работ |
| 4 | Приложение N 1 (Схема размещения оборудования, план площадки моечного поста, спецификация оборудования) |
| 5 | Приложение N 2 (Схема устройства моечного поста (без системы сбора осадка), спецификация изделий и материалов) |
| 6 | Приложение N 3 (Схема устройства моечного поста (с системой сбора осадка), спецификация изделий и материалов) |
| 7 | Приложение N 4 (Схема устройства моечного поста, сечения 1-1, 2-2, 3-3) |
| 8 | Приложение N 5 (Отметки уровней бетонных подушек, план площадки моечного поста) |

При выезде со строительной площадки предусматривают места (пункты) для мойки колес автотранспорта в соответствии с распоряжением Комитета по градостроительству от 12.07.01 N 11-р. Для мойки колес автотранспорта применяется установка "Мойдодыр-К-1" с замкнутой циркуляцией воды.

Технические характеристики и организация технологического процесса

Моечный пост "Мойдодыр" предназначен для мойки колес автотранспортных средств.

Моечные посты размещаются на выезде автотранспорта со стройплощадки на трассы и улицы города.

Автотранспортное средство перед выездом со строительной площадки останавливается на моечной площадке, выполненной из дорожных плит со стоком воды в приямок. В приямке в капсуле (поз.2) размещается шламовый насос (поз.3) - см. приложение N 1.

План размещения технологического оборудования - см. приложение N 1.

Мойка колес осуществляется вручную насосом высокого давления.

В целях экономии водопроводной воды и защиты окружающей среды на пункте мойки колес предусматривается система оборотного водоснабжения. В качестве очистной системы используется установка "Мойдодыр-К-1" (поз.1) производительностью 1,25 м/час. Установка обеспечивает очистку оборотной воды при пропускной способности 5 единиц автотранспорта в час.

Объем воды в установке - 0,9 м.

Загрязненная вода проходит два этапа очистки:

от камней и крупных частиц - в приямке;

от более мелких взвешенных частиц и нефтепродуктов - в моноблочной очистной установке "Мойдодыр-К-1".

Основная часть загрязнений, налипших на колеса автотранспортных средств, состоящих из глины, песка, частиц стройматериалов, оседает в приямке и очистной установке в виде шлама. Для накопления и фильтрации водосодержащего шлама, выгружаемого из очистной установки, рядом с площадкой в грунте выполняется шламоприемный кювет. После окончания строительства кювет засыпается грунтом, а комплект оборудования демонтируется для использования на другой стройплощадке.

В тех случаях, когда выполнить кювет не представляется возможным, установка комплектуется дополнительным грязевым насосом и шламосборным баком (поз.4) (системой сбора осадка).

Рекомендации по работе в холодное время года

При кратковременных перепадах температуры воздуха, с положительной до отрицательной (-5 °С), допускается не опорожнять моечную установку "Мойдодыр-К-1", при условии обязательного включения электрокалорифера подогрева насосного отсека моечной установки, хранения шланга с моечным пистолетом и контроля за образованием льда в отсеках моечной установки, заполненных водой.

Порядок производства работ

1. В грунте выполнить железобетонный приямок размером 1500x1000x700 (h). В дне приямка заложить металлический элемент (приложения N 2-4).

2. На дно приямка установить капсулу (поз.2), приварив ее к закладному металлическому элементу (приложения N 2-4).

3. Приямок перекрыть щитом из рифленой стали, рассчитанным на нагрузку 120 кг/м. Оставить зазор 100 мм для стока воды с моечной площадки (приложение N 1).

4. Под плиты (поз.1) и прогон (поз.3) выполнить подушки из бетона (7 мест) (приложение N 5).

5. Плиты (поз.1, 2) и прогон (поз.3) укладывать на уплотненный щебень и песок. Плиты (поз.1) и прогон (поз.3) укладывать с уклоном в сторону приямка (приложения N 2-4).

6. Места стыка плит заполнить бетоном (приложения N 2-4).

7. На въезде и выезде с площадки выполнить отмостку из бетона (приложения N 2-4).

8. На площадку для размещения установки "Мойдодыр-К-1" подвести водопровод Ду =15 мм (1/2"). Трубопровод закончить краном шаровым.

9. На площадку для размещения "Мойдодыр-К-1" подвести электроэнергию напряжением 380 В, 3,1 кВт (для варианта с системой сбора осадка - 3,7 кВт), выполнить заземлитель (приложения N 2, 3).

10. Для варианта без системы сбора осадка выполнить шламоприемный кювет объемом V = 3 м. По контуру кювета уложить плиты (поз.6) и установить ограждение (приложения N 1, 2).

Приложение N 1

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (без системы сбора осадка)

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (с системой сбора осадка)

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Поз. | Наименование оборудования. | Кол., шт. | Масса ед., кг | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | без системы сбора осадка | с системой сбора осадка |  |  |
| 1 | Очистная установка оборотного водоснабжения "Мойдодыр-К-1" | 1 | 1 | 270 | U = 380 B, N = 2,5 кBт. |
| 2 | Капсула под погружной насос | 1 | 1 | 48 |  |
| 3 | Насос погружной (Н = 75 м, Q = 50 л/мин) | 1 | 1 | 10 | U = 220 B, N = 0,6 кBт. |
| 4 | Система сбора осадка |  | 1 | 320 | U = 220 B, N = 0,6 кBт. |

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ НА ПЛОЩАДКЕ

Условные обозначения:

В1 - хозяйственно-технический водопровод Ду =15 мм (1/2") - подводится заказчиком;

В4 - трубопровод загрязненной воды (шланг армированный Dвн. =25 мм, L =25 м) - монтажный комплект;

К5 - трубопровод шламовый (шланг Dвн. =60 мм, L =3,0* м) - приобретается заказчиком;

________________

* длину шланга уточнить по удаленности шламоприемного кювета;

К5-1 - трубопровод шламовый (шланг Dвн. =25 мм, L =3,6 м) - монтажный комплект;

- кран шаровой

Примечание:

1. Площадку моечного поста устроить в месте выезда автотранспорта со стройки.

2. За относительную отметку ±0.000 принят уровень земли на въезде и выезде с моечного поста.

Приложение N 2

СХЕМА УСТРОЙСТВА МОЕЧНОГО ПОСТА (без системы сбора осадка)

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ

| Поз. | Наименование | Ед. измер. | Кол. | Изготовитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плита дорожная ПД-32-12 | шт. | 3 | Очаковский комбинат ЖБИ | 3200x1200x160 мм |
| 2 | Плита ПТП-24-12 | шт. | 1 | То же | 2400х1200х120 мм |
| 3 | Прогон ПРГ 32-2.5-4тА | шт. | 1 | - | 3200x120х400 мм |
| 4 | Бортовой камень Бр 50.30Д5-Б1 | шт. | 1 | - | 500x150х300 мм |
| 5 | Бортовой камень Бр 100.30.15-Б1 | шт. | 2 | - | 1000x150х300 мм |
| 6 | Плиты канальные ПТП-8-6 | шт. | 12 | - | 800х600х80 мм |
| 7 | Бетон товарный М200 | м | 1,0 |  |  |
| 8 | Щебень | м | 1,5 |  |  |
| 9 | Песок | м | 1,15 |  |  |
| 10 | Гидроизол | кг | 100 |  |  |

Условные обозначения:

- кран шаровой

Примечание:

1. За относительную отметку ±0.000 принят уровень земли на въезде и выезде с моечного поста.

2. Плиты уложить на подушку из песка и щебня.

3. Плиты (поз.1) в месте стыка загерметизировать.

4. Приямок перекрыть щитом из рифленой стали, рассчитанным на нагрузку 120 кг/м. Оставить зазор 100 мм для стока воды с моечной площадки - см. Узел 1, приложение 1.

5. На бортовой камень (поз.4, 5) нанести знак (по ГОСТ 13508*), запрещающий въезд автомобиля.

________________

* Утратил силу на территории РФ.  Действует ГОСТ Р 51256-99. - Примечание изготовителя базы данных.

6. Параметры для справок (отметки уровней бетонных подушек, на которые укладывают плиты - см. приложение 5).

7. Капсулу (поз.2) приварить к закладному элементу.

8. Допускается выполнение площадки из других марок плит, а также из монолита при условии соблюдения уклонов (i) и схемы устройства моечного поста.

9. Сечения 1-1, ..., 3-3 - см. приложение 4.

Приложение N 3

СХЕМА УСТРОЙСТВА МОЕЧНОГО ПОСТА (с системой сбора осадка)

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ

| Поз. | Наименование | Ед. измер. | Кол. | Изготовитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плита дорожная ПД-32-12 | шт. | 3 | Очаковский комбинат ЖБИ | 3200х1200х160 мм |
| 2 | Плита ПТП-24-12 | шт. | 1 | То же | 2400x1200x120 мм |
| 3 | Прогон ПРГ 32-2.5-4тА | шт. | 1 | - | 3200x120х400 мм |
| 4 | Бортовой камень Бр 50.30Л5-Б1 | шт. | 1 |  | 500x150х300 мм |
| 5 | Бортовой камень Бр 100.30.15-Б1 | шт. | 2 |  | 1000x150х300 мм |
| 6 | Бетон товарный М200 | м | 1,0 |  |  |
| 7 | Щебень | м | 1,5 |  |  |
| 8 | Песок | м | 1,15 |  |  |
| 9 | Гидроизол | кг | 100 |  |  |

Условные обозначения:

- кран шаровой

Примечание:

1. За относительную отметку ±0.000 принят уровень земли на въезде и выезде с моечного поста.

2. Плиты уложить на подушку из песка и щебня.

3. Плиты (поз.1) в месте стыка загерметизировать.

4. Приямок перекрыть щитом из рифленой стали, рассчитанным на нагрузку 120 кг/м. Оставить зазор 100 мм для стока воды с моечной площадки - см. Узел 1 приложение 1.

5. На бортовой камень (поз.4, 5) нанести знак (по ГОСТ 13508*), запрещающий въезд автомобиля.

________________

* Утратил силу на территории РФ.  Действует ГОСТ Р 51256-99. - Примечание изготовителя базы данных.

6. Параметры для справок (отметки уровней бетонных подушек, на которые укладывают плиты - см. приложение 5).

7. Капсулу (поз.2) приварить к закладному элементу.

8. Допускается выполнение площадки из других марок плит, а также из монолита при условии соблюдения уклонов (i) и схемы устройства моечного поста.

9. Сечения - см. приложение 4.

Приложение N 4

СХЕМА УСТРОЙСТВА МОЕЧНОГО ПОСТА  (СЕЧЕНИЯ)

Сечение 1-1

Сечение 2-2

Сечение 3-3

Условные обозначения:

- грунт;

- уплотненный щебень;

- песок;

- бетон.

Примечание:

1. Отметки уровней бетонных подушек - см. приложение 5.

2. Бортовой камень (поз.4, 5) над плитами (поз.1) выпустить на 100 мм.

3. Капсулу (поз.2) приварить к арматуре.

Приложение N 5

ОТМЕТКИ УРОВНЕЙ БЕТОННЫХ ПОДУШЕК