Техническое задание

На выполнение работ по установке теплосчётчиков.

- Место выполнения работ:

-Иволгинский район, с.Сотниково, РК «Здоровье» д.23;

- Иволгинский район, с.Сотниково, РК «Здоровье» д.23а;

-ул.Ленина, 54-Коммунистическая, 47;

-ул.Гагарина, 10;

-ул.Бабушкина, 14а;

-ул.Намжилова, д.31, кв.4.

-ул.Трубачеева, 57а.

- Сроки выполнения работ: с момента заключения государственного контракта до 31.10.2018г.

- Требования к применяемым материалам: материалы  должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

4. Краткая характеристика выполняемых работ:

-отключение системы теплопотребления;

-демонтаж установленных ранее приборов учёта тепловой энергии;

-демонтаж линий связи;

-установка новых приборов учёта тепловой энергии;

-монтаж линий связи;

-установка  адаптера сотовой связи с блоком питания и антенной;

-включение приборов, настройка канала связи с удалённым рабочим местом расположенном по адресу ул.Коммунистическая, 47 каб.114;

-допуск в эксплуатацию узлов учёта тепловой энергии с участием представителей Подрядчика и ПАО «ТГК-14». В случае выявления замечаний при допуске в эксплуатацию от представителей энергоснабжающей организации Подрядчик устраняет выявленные замечания за свой счёт и организует повторный допуск в эксплуатацию.

Работы по установке узлов учета тепловой энергии с установкой, подключением, наладкой теплосчетчиков, обеспечение удалённого доступа для снятия показаний с приборов учёта на рабочем месте, в соответствии с данным техническим заданием, Техническими условиями на проектирование узлов учёта , выданных ПАО «ТГК-14», проектной документацией узлов учета тепловой энергии (УУТЭ), дефектными ведомостями и локальным сметными расчётами от 02.04.2018г. После заключения контракта в 10 дневный срок Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование график выполнения работ, список работников, автотранспорта. Демонтированые приборы передаются Подрядчиком Заказчику. Подрядчик обеспечивает соблюдение чистоты и порядка в месте оказания услуг. Строительный мусор, демонтированные кабеля, крепления убираются с места оказания услуг ежедневно. Приборы учёта тепловой энергии для установки выдаются Подрядчику  Заказчиком в комплектации согласно таблицы 1;

Таблица 1.

| № п/п | Адрес объекта | Комплектация прибора учёта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трубачеева, 57а | Вычисльтель-1 шт. Расходомер-2 шт. Комплект термосопротивлений-1шт. Датчики давления-2шт. Адаптер сотовой связи с блоком питания и антенной |
| 2 | Ленина, 54/ Коммунистическая, 47 | Вычисльтель-1 шт. Расходомер 4 шт. Комплект термосопротивлений-2шт. Датчики давления-4 шт. Адаптер сотовой связи с блоком питания и антенной-1шт Регистратор расхода- 1 шт |
| 3 | с. Сотниково, 23 | Вычисльтель-1 шт. Расходомер-4 шт. Комплект термосопротивлений-2шт. Датчики давления-2шт. Адаптер сотовой связи с блоком питания и антенной-1 шт Регистратор расхода-1 шт |
| 4 | с. Сотниково, 23а | Вычисльтель-1 шт. Расходомер-4 шт. Комплект термосопротивлений-2 шт. Датчики давления-2шт. Адаптер сотовой связи с блоком питания и антенной-1 шт. Регистратор расхода- 1 шт. |
| 5 | Намжилова, 31 кв.4 | Вычисльтель-1 шт. Расходомер-2 шт. Комплект термосопротивлений-1шт. Датчики давления-2шт. Адаптер сотовой связи с блоком питания и антенной-1 шт |
| 6 | Гагарина, 10 | Вычисльтель-1 шт. Расходомер-3 шт. Комплект термосопротивлений-1шт. Термосопротивление 1 шт. Датчики давления-2шт. Адаптер сотовой связи с блоком питания и антенной-1 шт Регистратор расхода-1 шт |
| 7 | Бабушкина, 14а | Вычисльтель-1 шт. Расходомер-2 шт. Комплект термосопротивлений-1шт. Датчики давления-2шт. Адаптер сотовой связи с блоком питания и антенной1 шт |

Работа считается выполненной после  допуска в эксплуатацию всех установленных приборов учёта и получения Заказчиком Актов допуска прибора в эксплуатацию от «Теплоэнергосбыта Бурятии».

5. Количество выполняемых работ: в соответствии с проектами № УУТЭ-12-17 МАГ11, № УУТЭ-12-17 МАГ12,№ УУТЭ-12-17 МАГ17, № УУТЭ-12-17 МАГ18, № УУТЭ-12-17 МАГ15, № УУТЭ-12-17 МАГ16, № УУТЭ-12-17 МАГ14,дефектная ведомость № 1 от 02 апреля 2018 года, дефектная ведомость № 2 от 02 апреля 2018 года, дефектная ведомость № 3 от 02 апреля 2018 года, дефектная ведомость № 4 от 02 апреля 2018 года, дефектная ведомость № 5 от 02 апреля 2018 года дефектная ведомость № 6 от 02 апреля 2018 года, дефектная ведомость № 7 от 02 апреля 2018 года,   локальный сметный расчёт № 02-01-01, локальный сметный расчёт № 02-01-02, локальный сметный расчёт № 02-01-03, локальный сметный расчёт 02-01-04, локальный сметный расчёт № 02-01-05,  локальный сметный расчёт № 02-01-06,  локальный сметный расчёт № 02-01-07.являющимися неотъемлемой частью настоящего Технического задания (Приложение №1 к Техническому заданию).

6. Требования к Подрядчику  при установке теплосчётчиков:

Подрядчик  выполняет установку согласно:

-ФЗ«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» (закон № 261-ФЗ от 23.11.2009г);

-«Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (приказ №115 от 24.03.2003г. Министерства энергетики РФ);

-«Правил устройства электроустановок» (приказ №204 от 08.07.2002г.Министерства энергетики РФ);

- «Правил коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителя» (Постановление Правительства РФ №1034 от 18.11.2013г);

-«Проектирование тепловых пунктов» (СП 41-101-95);

- «Правил  выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов» (ГОСТ 21.408-93);

-Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению (ГОСТ  2.701.2008);

- Автоматизация технологических процессов. Обозначение условных приборов и средств автоматизации в схемах  (ГОСТ 21.208-2013);

-Правил выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов (ГОСТ 21.110-2013);

7. Требования нормативно - технических документов:

Монтажные работы должны соответствовать действующим ГОСТам, нормам и правилам и проектной документации УУТЭ.

Работы необходимо проводить в соответствие с:

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- ГОСТ Р ЕН 1434-6-2011 «Теплосчетчики»;

- Методические рекомендации «Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения, методика поверки, общие положения» - МИ 2573-2000;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

- СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003

- «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя». Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034;

- Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг";

8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

Вся полнота ответственности при выполнении Работ на Объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. При производстве Работ на Объекте строго соблюдать требования федеральных законов от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его замещающее. Организация Работ на Объекте должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства Работ.

- Гарантийный срок.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ. Исправление недостатков в пределах гарантийного срока осуществляется за счёт Поставщика в согласованные с Заказчиком сроки, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Согласование сроков осуществляется только в письменной форме. Требование об устранении недостатков подаётся Заказчиком в письменной форме с указанием сроков их устранения.

При возникновении аварийных ситуаций, возникших вследствие действий или бездействий Подрядчика, Подрядчик несёт полную материальную ответственность за понесённые затраты Заказчика на восстановительные работы.

Инженер по эксплуатации теплоиспользующего

оборудования отдела текущего ремонта

и материально технического обеспечения

ГКУ «ХТК АГП РБ» 								  Е.А. Краснов

Приложение №1 к Техническому заданию

Количество выполняемых работ

Файл опубликован в Единой информационной системе на сайте http://zakupki.gov.ru

Приложение № 3 к документации

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)
Иной метод

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта проводилось в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 октября 2013 №567 «Об утверждении методических рекомендаций (далее - рекомендации) по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным подрядчиком».

| Предмет государственного контракта | Выполнение работ по установке теплосчётчиков |
| --- | --- |
| Основные характеристики объекта закупки | В соответствии с техническим заданием |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Для определения начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с ч. 12 ст. 22 Закона был использован иной метод. Обоснование невозможности применения методов, указанных в ч. 1 ст. 22 Закона: |
|  | Невозможность применения тарифного метода обусловлена тем, что цены на предмет закупки не регулируются государством и не установлены муниципальными правовыми актами. |
|  | Проектно-сметный метод невозможно применить, так как отсутствует проектная документация; |
|  | Затратный метод невозможно применить ввиду невозможности определения обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию работ, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. |
|  | Метод сопоставимых рыночных цен невозможно применить ввиду того, что по результатам выполнения мероприятий, указанных в п.3.7 рекомендаций заказчиком не получена информация о рыночной стоимости на предусмотренный(-ое) техническими требованиями количество объем работ |
|  | Нормативный метод невозможно применить в связи с тем, что предмет закупки не подпадает под требования нормирования |
| Расчет НМЦК | Приложение: Расчёт иным методом. |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: 24.04.2018 |

Приложение: Расчёт иным методом

| п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем выполнения работ | , руб | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка теплосчётчиков | усл. ед | 1,00 | 678 000,00 | 1,00 * 678 000,00 = 678 000,00 |
|  |  |  |  | Итого | 678 000,00 |

Итого начальная (максимальная) цена контракта: 678 000,00р.

Работник контрактной службы/ контрактный управляющий:

_______________________________________ (должность) _______________/______________________/ (подпись/расшифровка подписи) "__" ______________ 20__ г. Ф.И.О. исполнителя/контактный телефон _______________________________________

Приложение № 4 к документации

По желанию участник закупки вправе воспользоваться данным образцом при заполнении заявки

Предоставление декларации о соответствии требованиям к участникам закупки:

-О непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства

________________________________________________________________

(заполнить)

-О неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

___________________________________________________________________

(заполнить)

-Об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

___________________________________________________________________

(заполнить)

- Об отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

________________________________________________________________

(заполнить)

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

________________________________________________________________

(заполнить)

-Об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества

___________________________________________________________________

(заполнить)