Техническое задание

на текущий ремонт кровли здания ул. Связи д. 8/2

1.Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг):

Текущий ремонт кровли здания ул. Связи д. 8/2

2. Объем выполняемых работ (оказываемых услуг):

В соответствии:

- Локальной сметой «Текущий ремонт кровли здания ул. Связи д. 8/2»

- схемой (устройство конькового аэратора, устройство кровли)

- планом кровли

3. Место выполнения работ: г. Рязань, пос. Соколовка, ул. Связи д. 8/2.

4. Сроки (периоды) выполнения работ (услуг):

Начало работ и окончание работ – в соответствии с графиком производства работ.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта в течение  25 (двадцати пяти) рабочих дней.

5. Цели использования результатов работ (услуг):

Безаварийная эксплуатация здания и помещений по адресу: г. Рязань, пос. Соколовка, ул. Связи, д. 8/2.

6.Виды выполняемых работ (оказания услуг):

Подготовительные работы

- Очистка от мусора чердачного помещения здания

- Демонтажные работы

- Погрузка и вывоз мусора

Основные работы:

В состав работ, выполняемых при ремонте крыши, входят:

- ремонт стропильной системы;

- устройство гидроизоляции;

- устройство теплоизоляции;

- устройство пароизоляции;

- укладка кровельного материала.

7.Условия выполнения работ (оказания услуг):

Получить у представителя строительного контроля Заказчика  разрешение на начало производства работ, после согласования проекта производства работ (ППР). Заказчик согласовывает ППР в течение 3 (трех) рабочих дней или направляет обоснованный отказ в согласовании ППР. При не устранении замечаний представителя строительного контроля Заказчика при согласовании ППР, Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями контракта.

Проведение ремонтных работ на объекте без согласованного ППР представителем строительного контроля Заказчика запрещается.

При выполнении работ на объекте ремонта Подрядчик обязан иметь Журнал производства работ (Общий журнал работ по форме РД-11-05-2007 и форму КС-6а) и представлять его по требованию представителя строительного контроля Заказчика.  Работы должны выполняться в рабочие дни с понедельника по четверг с 08.00 до 18.00 часов, в пятницу с  8.00 до 17.30 часов.

8. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставки необходимых  товаров, в т. ч. оборудования:

Строительный мусор должен убираться (с прилегающей территории) ежедневно на площадку складирования, с которой мусор должен еженедельно вывозиться на свалку.

9. Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг): все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:

- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция";

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 71.13330.2011.)

- МДС 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ;

- СП17.13330.2011. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76;

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87
- СО-002-02495342-2005. Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство;
- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;
- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СДОС-03-2009 Строительный контроль. Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;
- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;.

- ВСН 42-85(р) Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий

- МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;

и др. нормативно-техническая документация, действующая в Российской Федерации.

Работы производятся только в отведенной зоне работ.

Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны и чистовая уборка помещений и территории.

Режим проведения работ может быть скорректирован по требованию Заказчика на время проведения мероприятий.

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания контракта Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ по капитальному ремонту на объекте.

Подрядчик должен в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания муниципального контракта сообщить Заказчику в письменной форме список лиц, представляющих Подрядчика на Объекте с указанием их полномочий (должностей).

В течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания контракта Подрядчик обязан разработать и согласовать у Заказчика проект  производства работ (ППР) на объекте и календарный график производства работ (Приложение №3). Документы  представляемые Заказчиком  для разработки  ППР Подрядчиком служат: Локальная смета, техническое задание, планы и схемы кровли здания расположенного по адресу:  г. Рязань, пос. Соколовка, ул. Связи д. 8/2, представленные Заказчиком на электронной площадке. Проект производства работ включает в себя: 
- план кровли здания; 
- рабочие технологические карты на выполнение видов работ (согласовано Локальной смете); 
- пояснительную записку, содержащую основные решения; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.

При не предоставлении Подрядчиком Заказчику приказа о назначении представителя Подрядчика, проекта производства работ (ППР) на объекте, рабочие технологические карты (РТК), журнал производства работ и календарный график производства работ список лиц, представляющих Подрядчика на Объекте с указанием их полномочий (должностей), в установленные сроки Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями контракта.

По завершению работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы. Исполнительная документация, передаваемая заказчику при приемке работ должна включать:

- проект производства работ со штампом «Исполнено», заверенного подписью ответственного руководителя подрядчика;

- исполнительные схемы и чертежи;

- общий журнал работ (заверенная копия);

- паспорта и сертификаты на применённые материалы;

- акты демонтажа;

- акты освидетельствования скрытых работ (Приложение №4);

- акты освидетельствования монтажа отдельных  конструкций в соответствии с технологией приемки;

- акты испытаний;

- фото отчет на каждый вид выполненных работ.

10.Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (оказания услуг): Не предусмотрено.

11. Требования к безопасности выполняемых работ:

Рабочие должны быть одеты в спецодежду  организации выполняющей ремонтные работы на объекте адресу: г. Рязань, пос. Соколовка, ул. Связи д. 8/2 (без болтающихся завязок, шнуров, ненужных элементов). Обязательно наличие перчаток, головного убора (каска) и страховки. Она состоит из предохранительного пояса и троса (капроновая веревка толщиной 15-25 мм и длиной 10 м), который привязан к устойчивой конструкции на крыше. Нельзя привязывать страховочный трос к дымоходам и трубам вентиляции.

Для безопасной работы кровельщиков необходимо возвести обрешетки и ограждение на 3 метра от стен. На время кровельных работ на земле необходимо установить предупредительные ограждения и знаки не менее чем в 10 метрах от опасной зоны. При кровельных работах на крышах с уклоном от 16 до 20 градусов, кроме перил, устанавливают ходовые мостки шириной до 3 метров и переносные стремянки с прикрепленными планками. Ширина стремянки – 0,25-0,3 м. Перед использованием эти лестницы должны обязательно пройти испытания: деревянные лестницы каждые 6 месяцев, металлические каждые 12 месяцев. При этом место их нахождения нужно обязательно ограждать или охранять. При уклоне кровли 30° и более выполнение кровельных работ должно производиться на специальных свесах.

Рабочим запрещено кроить прямо на крыше заготовки для кровель. Раскрой материалов (рулонных, листовых) должен производиться только на земле. Мастика, клей и другие жидкие,  горячие материалы должны подниматься лишь в закрытой таре. Лебедка с двойным тормозом и с безопасными рукоятками должна быть установлена в 6 метрах от здания. При нарезке листовой стали все движущиеся части станков должны быть огорожены решетками. Установки напряжением 36 В необходимо надежно заземлить.

На объекте ремонта обязательно должна быть аптечка с перевязочными материалами и противоожоговыми средствами.

Во время перерывов, обеда и после окончания кровельных работ все материалы и инструменты нужно убрать или тщательно закрепить на крыше проволокой.

Курение, разведение открытого огня, распитие спиртных напитков, нахождение в состоянии алкогольного, наркотического опьянения на объекте строго запрещено.

12. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг. Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки.

12.1. В ходе выполнения работ Подрядчиком должна быть произведена поставка оборудования и материалов, необходимых для производства работ. Оборудование и материалы должны соответствовать техническим требованиям, перечню национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010г. № 1047-р).

12.2. Подрядчик несёт ответственность в соответствии с условиями контракта, за соответствие используемых материалов ГОСТам и предъявленным «Технические характеристики материалов на объекте по адресу: г. Рязань, пос. Соколовка, ул. Связи д. 8/2. (Приложение №2 к муниципальному контракту), за достоверность сведений о стране производителе, сохранность всех поставленных для реализации настоящего контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

12.3. При возникновении условий, не оговоренных техническим заданием подрядчик согласовывает дальнейшие действия с Заказчиком в письменной форме.

13.Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования) Не требуются.

14. Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности результатов работ (услуг):

Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов.

Законченный объект ремонта должен быть безопасен для его использования по назначению.

15. Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ (оказанных услуг):

15.1. Сдача и приемка результатов выполненных работ (оказанных услуг) осуществляется и оформляется путем подписания сторонами актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) согласованных с отделом контроля качества по строительству МКУ «Техобеспечение»,  и передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации на электронном (1 экз.) и бумажных (2 экз.) носителях.

15.2.  Обязательным условием указанной в п.15.1. процедуры является наличие

- исполнительной документации:

- сертификатов (качества, соответствия, гигиенических и др.) на применяемые материалы (акты, протоколы испытаний этих материалов);

- паспортов на смонтированное оборудование и товарных (товарно-транспортных) накладных на приобретенные материалы (оборудование), использованное в процессе производства работ (оказания услуг).

15.3. Все перечисленные в п.п.15.1-15.2. отчетные документы должны соответствовать утвержденным в Российской Федерации нормативам и правилам оформления.

15.4. При не предоставлении Подрядчиком Заказчику полного комплекта исполнительной документации в установленные сроки Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями  контракта.

16. Требования к подрядчику по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг):

Подрядчик в срок не раньше, чем за 3 (три) рабочих  дня до предполагаемой даты начала приемки и не позднее 1 (одного) рабочего дня  до предполагаемой даты начала приемки передает Заказчику исполнительную документацию, паспорта и гарантийные талоны на оборудование, используемые материалы.

17. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика (в случае необходимости);

Все работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам.

18. Требования по техническому обучению исполнителем персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ (услуг) объектах:

Техническое обучение персонала не требуется.

19.Требования по объему гарантий качества работ (услуг):

Подрядчик обязан безвозмездно устранить строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ.

20. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг):

Гарантийный срок на строительно-монтажные работы должен быть 5(пять) лет со дня Акта сдачи и приемки выполненных работ (п. 4 ст. 724 ГК РФ). Срок гарантии используемых материалов должен составлять 12 месяцев.

21.Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком услуг, установленным настоящим Техническим заданием, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

22.Авторские права:

Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности отсутствуют.

23. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ (оказываемых услуг):

Виды работ, требующие правового регулирования, отсутствуют.

24. Иные требования к работам (услугам) и условиям их выполнения (оказания):

24.1. Требования к качеству работ: в соответствии с Локальной сметой и техническим заданием.

24.2. Требования к техническим характеристикам работ: в соответствии с Локальной сметой и Приложением № 1 к муниципальному контракту (График производства работ).

24.3. Требования к безопасности работ: после сдачи работ, объект должен быть безопасен для использования его по назначению.

24.4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) работ: в соответствии с Приложением №2 к муниципальному контракту (Технические показатели используемых материалов).

24.5. Получение Подрядчиком трех письменных предписаний по фактам брака, срывов графиков производства работ, не предоставление Подрядчиком по требованию Заказчика (его представителя) журнала производства работ и др. его касающейся документации, отступлений от Локальной сметы, признается на основании части 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации существенным нарушением муниципального контракта со стороны Подрядчика. За нарушение оформления актов скрытых работ, закрытых без участия Заказчика (его представителя), Подрядчик возмещает Заказчику стоимость не освидетельствованных и связанных с ними последующих работ и стоимость использованных материалов.

24.6. Работы, подлежащие закрытию в соответствии с календарным графиком производства работ, должны приниматься представителем Заказчика и привлеченной им организации и, если необходимо, с привлечением специалистов контролирующих организаций. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Подрядчик не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки письмом, подписанным надлежаще уполномоченными должностными лицами.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику общий журнал работ, в котором Заказчик (его представитель) фиксирует дату и время приемки скрытых работ и не менее, чем за сутки до проведения приемки знакомить под роспись с записями в журнале представителя Заказчика, указанного в настоящем контракте.

В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее и уплатить Заказчику штраф в размере, установленном в соответствии с условиями контракта.

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и отдельных технологических операций подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов испытаний и приемки каждой технологической операции в отдельности. В случае отказа Заказчика в подписании актов освидетельствования работы, указанные в этих актах работы, не оплачиваются Заказчиком до момента принятия их в установленном порядке. Для контроля за качеством работ, принятия оперативных решений в ходе производства работ Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика имеет право:

	осуществлять контроль за ходом производства работ и их качеством;

	проводить измерения, испытания, отборы образцов для испытаний, другие мероприятия для контроля качества работ.

	отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

	подписывать акты о приостановке работ по погодным и другим условиям;

	освидетельствовать скрытые работы с подписанием актов;

	визировать акты формы КС-2, принимать объемы работ и давать письменные указания о приостановке и переделке работ.

Строительный контроль осуществляет МКУ «Техобеспечение» - отдел контроля качества по строительству (тел.55-80-75)

Технические характеристики материалов применяемых при выполнении работ:

| № пп | Наименование, Единица измерения | ГОСТ, ТУ | Характеристики материалов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектные | Фактические |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Битумы нефтяные строительные кровельные т | ГОСТ 9548-74 Битумы нефтяные кровельные. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | марки: БНК-45/190(битум кровельный, применяемый для пропитки и образования покровного слоя) *температура размягчения – 40 — 50°C. *глубина проникания иглы пpи 25°C – 160 - 220 mm. *растворимость органическими растворителями – не менее 99,5%. *расхождением после нагрева массы – не более 0,80%. *температура вспышки – не ниже 240°C. *массовая доля воды – следы. *массовая доля парафина – не более 5,0% |  |
| 2 | Мастика битумная кровельная т |  | Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №33 (Эквивалент) Мастика – водно-эмульсионная битумная мастика, модифицированная латексом и полимерными модификаторами. Не должна содержать растворителей, поэтому ее можно наносить на влажные (до 8% по массе), но не мокрые основания. Применение - устройство мастичных кровель; - гидроизоляция строительных конструкций (фундаментов, подвалов, свай, и других объектов, заглубляемых в землю или контактирующих с влажной средой); - устройство гидроизоляции внутренних помещений (ванных комнат, полов бассейнов, балконов, подвалов). |  |
| 3 | Гвозди строительные т | ГОСТ 4028-63 Гвозди строительные. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2, 3) |  |  |
| 4 | Гвозди толевые круглые т | ГОСТ 4029-63 Гвозди толевые круглые. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2) | Размер: 3,0х40 мм |  |
| 5 | Дюбели пластмассовые с шурупами 100 шт. |  | HRD-C 10x60 Рамный анкер HILTI с потайной головкой (эквивалент) Материал: Пластик, Оцинкованная сталь |  |
| 6 | Дюбель-гвоздь 100 шт. |  | N-S Дюбель-гвоздь Фишер (fischer) с потайным бортиком (собран) (эквивалент) Размер: 8х100 мм Во время забивания винтовой гвоздь вызывает расширение дюбеля в двух направлениях, обеспечивая надежную анкеровку в строительном материале. Забивной дюбель N пригоден для сквозного монтажа. Для деревянных конструкций использовать гвоздь с потайной головкой; для металлических конструкций используйте гвоздь с плоской шляпкой, а в длинных отверстиях – с плоско-скругленной головкой Материал: Оцинкованная сталь; Нержавеющая сталь |  |
| 7 | Шурупы-саморезы 100 шт. |  | Размер: 4,2х16 мм Материал: Оцинкованная сталь; Нержавеющая сталь |  |
| 8 | Откосная планка п.м |  | Шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |
| 9 | Угол наружный и внутренний п.м |  | Из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |
| 10 | Воронка выпускная МП шт. |  | Диаметр 125/90 мм, коричневый цвет |  |
| 11 | Держатель желоба карнизный МП шт. |  | Диаметр 125х132 мм, коричневый цвет |  |
| 12 | Держатель трубы (на кирпич) МП шт. |  | Диаметр 100 мм, коричневый цвет |  |
| 13 | Желоб водосточный МП шт. |  | Диаметр 125х3000 мм, коричневый цвет |  |
| 14 | Заглушка желоба МП, 10 шт. |  | Диаметр 125 мм, коричневый цвет |  |
| 15 | Колено трубы МП, шт. |  | Угол 90, коричневый цвет |  |
| 16 | Ограничитель перелива универсальный МП, шт. |  | Коричневый цвет |  |
| 17 | Соединитель желоба МП 10 шт. |  | Диаметр 125 мм, коричневый цвет |  |
| 18 | Труба водосточная МП, шт. |  | Диаметр 100х2000 мм, коричневый цвет |  |
| 19 | Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска", (фасадная панель) м2 |  | Размер: шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер |  |
| 20 | Сталь угловая т |  | Размер: 32х32 мм |  |
| 21 | Лесоматериалы круглые м3 | ГОСТ 9463-2016 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия | хвойных пород: лиственница 2-й сорт Применяемых для строительства Диаметром 14-24 см, д линой 3-6,5 м |  |
| 22 | Бруски обрезные м3 | ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, с Поправкой) | хвойных пород: лиственница длиной: 4-6,5 м, шириной 50 и 100мм, толщиной 50 и 100 мм, 2-й сорт |  |
| 23 | Плиты ориентированно-стружечные м2 | ГОСТ 32567-2013 Плиты древесные с ориентированной стружкой. Технические условия | типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной: не менее 12 мм |  |
| 24 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) м2 |  | TEND негорючая строительная ткань (ТЕНД) «TEND 002/700» (эквивалент) Сопротивление паропроницанию, Rn м2*ч*Па/мг, не более 0,07 Сопротивление воздухопроницанию, Rи м2*ч*Па/мг, более 1500 Класс пожарной опасности строительный материалов КМ-0 (НГ) Нагрузка разрывная, Н/см, по основе/по утку, не менее: 330/350 Удлинение при разрыве, %, по основе/по утку, не менее 3/5 Водопроницаемость, при давлении 0,0001: Водонепроницаема Долговечность, УГЭ, более: 50 |  |
| 25 | Материал рулонный битумно-полимерный на стеклооснове кровельный и гидроизоляционный, м2 |  | Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA (эквивалент) Толщина, мм - 2,2 Масса 1 м2, кг - 2,3 Температура гибкости на брусе R=25 мм - 15 Относительное удлинение, % не менее - 60 Условная прочность, МПа - 1 Прочность сцепления, не менее, МПа - 0,2 Водонепроницаемость - абсолютная Теплостойкость, не менее - 85 Верхняя сторона - песок Нижняя сторона - морозостойкая самоклеющаяся битумно-полимерная масса с антиадгезионной пленкой |  |
| 26 | Черепица м2 |  | Ламинированная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS (эквивалент) Цвет: коричневый Основа: стеклохолст Гарантия не менее 60 лет Тип покрытия: многофракционный базальтовый гранулят Длина 1000 мм Ширина 349 мм Толщина 9,6 мм Комплектующие: Конек вентиляционный для монтажа гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS(эквивалент) Ендовный ковер для мягкой кровли ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS(эквивалент) |  |