УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ ШАХТ ЛИФТОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 17538-82* Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия.

ТУ 5896-006-05108009-2001 Элементы шахты лифта цельноформованные для жилых зданий.

ТУ 5896-008-07828469-96 Изделия шахт лифтов железобетонные для жилых зданий.

ТУ 5896-034-03984416-99 Элементы шахт лифтов железобетонные.

ТУ 5896-002-03984988-99 Конструкции шахт лифтов железобетонные.

ТУ 5896-016-03984296-2000 Конструкции и изделия железобетонные сборные для шахт лифтов.

ТУ 5896-030-08498991-2000 Конструкции шахт лифтов железобетонные для жилых домов серии "Волга-В".

ТУ 5896-008-28088230-97 Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых и общественных зданий.

ТУ 5896-002-42509284-97 Конструкции железобетонные для шахт лифтов.

ТУ 5896-004-46869967-98, ТУ 5896-004-47569977-98 Конструкции железобетонные для шахт лифтов жилых и общественных зданий с безригельным каркасом.

ГОСТ 28013-98* Растворы строительные. Общие технические условия.

Государственные стандарты и технические условия на конструкции и изделия для шахт лифтов и другие материалы, предусмотренные проектом.

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

Серия 1.189.1-9 Конструкции железобетонные для шахт пассажирских лифтов жилых зданий с высотой этажа 2,8 м (ЦНИИЭПжилища).

Серия 1.189.1-11 Конструкции железобетонные для шахт пассажирских лифтов жилых зданий с высотой этажа 3,0 м (ЛенЗНИИЭП).

Серия 1.289.1-1 Шахты лифтов из объемных железобетонных блоков для общественных зданий (Гипронииздрав).

Серия 1.289.1-2 Шахты лифтов из железобетонных панелей для общественных зданий (Гипронииздрав).

Серия 1.289.1-3 Шахты лифтов из железобетонных укрупненных конструкций для общественных зданий (Гипронииздрав).

Серия 1.089.1-1 Шахты лифтов из железобетонных укрупненных конструкций межвидового применения (Гипронииздрав).

Серия 1.089.1-2 Шахты лифтов межвидового применения из железобетонных панелей.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества; - завершение и надлежащее оформление предшествующих монтажных работ по установке плит перекрытий и объемных блоков шахт лифтов предыдущего этажа (наличие актов освидетельствования скрытых работ, геодезических исполнительных схем и другой приемо-сдаточной документации); - наличие паспортов и полноту содержащихся в них данных на поступившие на строительную площадку объемные блоки шахт лифтов, соответствие их требованиям проекта; маркировку блоков и наличие штампа ОТК; | Проект, ППР, схемы операционного контроля качества Акт приемки, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы Паспорта |
|  | - внешним осмотром сохранность и отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида на поступивших изделиях и материалах; очистку опорных поверхностей от загрязнений; разметку блоков и разбивку опорных поверхностей. | Общий журнал работ |
| Установка объемных блоков шахт лифтов | Контролировать: - соблюдение заданной ППР (технологической картой) технологии монтажа объемных блоков шахт лифтов; - установку блоков в проектное положение; - качество заделки стыков, качество сварочных и антикоррозионных работ. | Общий и специальный журналы работ Исполнительные схемы |
| Приемка | Проверить: - соответствие фактического положения объемных блоков шахт лифтов требованиям проекта и нормативных документов; - соответствие качества работ по замоноличиванию и заделке стыков требованиям проекта и нормативных документов; - составление и надлежащее оформление приемо-сдаточной документации. | Общий и специальный журналы работ Акты приемки Акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб), лаборант (инженер), геодезист - в процессе выполнения работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители технадзора заказчика КИП: линейка и рулетка измерительные металлические, нивелир, теодолит и другие геодезические и лабораторные приборы и инструмент. |

Монтаж объемных блоков шахт лифтов должен осуществляться в соответствии с требованиями проекта,СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.03.01-87, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества СМР и другой технологической документации системы управления качеством СМР, действующей в предприятии.

Работы по монтажу объемных блоков шахт лифтов должны выполнять строительные организации, получившие в установленном порядке соответствующие лицензии на их производство.

Работы по монтажу объемных блоков шахт лифтов должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по выполнению строительно-монтажных работ.

При производстве работ по монтажу объемных блоков шахт лифтов должно быть обеспечено соблюдение строительных норм и правил, проекта и ППР.

Работы по монтажу объемных блоков шахт лифтов должны производиться по утвержденному проекту производства работ (ППР).

Проект производства работ по возведению зданий и сооружений наряду с проектными решениями, предусмотренными общими требованиями СНиП 3.01.01-85*, должен также содержать:

- последовательность установки конструкций;

- мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки конструкций;

- мероприятия, обеспечивающие пространственную неизменяемость конструкций в процессе их установки в проектное положение;

- мероприятия, обеспечивающие устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе возведения;

- безопасные условия труда.

Совмещенный монтаж конструкций следует производить по ППР, содержащему порядок совмещения работ, взаимоувязанные схемы монтажных ярусов и зон, графики подъемов конструкций.

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Производству работ по монтажу объемных блоков шахт лифтов должны предшествовать:

- входной контроль проектно-сметной документации;

- разработка проектов производства работ как на возведение здания, так и на выполнение отдельных видов работ, разработка технологических карт и схем операционного контроля качества СМР на выполнение отдельных видов работ (с использованием соответствующей типовой документации);

- проверка неизменности положения знаков разбивочной сети здания (сооружения); выполнение геодезических работ по созданию внутренней разбивочной сети здания (сооружения); детальные разбивочные работы на исходном и монтажном горизонтах;

- завершение и надлежащее оформление предшествующих строительно-монтажных работ;

- завоз и складирование блоков и других комплектующих материалов;

- входной контроль поступивших на строительную площадку вентиляционных блоков и комплектующих материалов;

- изучение инженерно-техническим персоналом проектной и технологической документации, обучение мастеров и рабочих передовым методам труда.

При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства монтажных работ.

Входной контроль качества объемных блоков шахт лифтов и комплектующих материалов должен предотвратить поступление на монтаж изделий и материалов, не отвечающих требованиям проекта и нормативных документов.

Входной контроль должен осуществляться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.03.01-87, требованиями стандартов, технических условий, ППР и другой технологической документации, действующей в предприятии в системе управления качеством.

На строительной площадке в процессе входного контроля:

необходимо проверить наличие сопроводительной документации (документов о качестве, паспортов, сертификатов) и полноту содержащихся в них данных;

по имеющейся сопроводительной документации, маркировке, необходимо убедиться в соответствии поступивших объемных блоков шахт лифтов и других комплектующих материалов требованиям проекта;

необходимо проверить наличие штампа ОТК на объемных блоках шахт лифтов;

необходимо путем внешнего осмотра проверить отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида на объемных блоках шахт лифтов и других комплектующих материалах;

необходимо провести предусмотренные регламентом входного контроля испытания объемных блоков шахт лифтов и комплектующих материалов.

Участие во входном контроле тех или иных служб предприятия или сторонних организаций должно быть регламентировано документами системы управления качеством, действующей в предприятии.

Основные технические требования к объемным блокам шахт лифтов, которым должны отвечать поступившие на строительную площадку блоки, приведены в настоящем альбоме в СОКК "Входной контроль качества сборных бетонных и железобетонных изделий и конструкций", технические требования к строительным растворам приведены в СОКК "Входной контроль строительных растворов" в альбоме часть I, выпуск 1.

Требования к разбивочным геодезическим работам приведены в данном альбоме в "СОКК "Геодезические работы на исходном горизонте" и СОКК "Геодезические работы на монтажном горизонте" .

Состав и содержание решений по охране труда в проекте производства работ должны отвечать требованиямСНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая этот объект, обязаны оформить акт-допуск по форме приложения В к СНиП 12-03-2001.

При монтаже сборных железобетонных элементов конструкций должны быть предусмотрены мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

- передвигающиеся конструкции, грузы;

- обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений;

- падение вышерасположенных материалов, инструмента;

- опрокидывание машин, падение их частей;

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

Безопасность работ по монтажу сборных железобетонных конструкций от вышеперечисленных факторов должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

- определение марки крана, места установки и опасных зон при его работе;

- определение последовательности установки конструкций;

- обеспечение устойчивости конструкции и частей здания в процессе сборки.

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей на одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которым производится перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций.

Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа многоэтажного здания следует производить после проектного закрепления всех установленных монтажных элементов и достижения бетоном (раствором) замоноличенных стыков несущих конструкций прочности, указанной в ППР, после освидетельствования или приемки ранее выполненных скрытых работ или ответственных конструкций.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Ранее выполненные скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме, приведенной в приложении 6 СНиП 3.01.01-85*. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Ранее завершенные ответственные конструкции подлежат приемке в процессе строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций по форме, приведенной в приложении 7 СНиП 3.01.01-85*.

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций во время их подъема и перемещения.

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать на монтируемых конструкциях до их подъема.

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения.

Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их элементам, на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода.

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций до установки их в проектное положение.

При необходимости нахождения работающих под монтируемыми конструкциями должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.

Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

Сборные конструкции следует устанавливать, как правило, с транспортных средств.

Предварительное складирование конструкций на приобъектных складах допускается только при соответствующем обосновании. Приобъектный склад должен быть расположен в зоне действия монтажного крана.

Перед подъемом каждого монтажного элемента необходимо проверить:

- соответствие его проектной марке;

- состояние закладных изделий, отсутствие грязи, снега, наледи;

- наличие на рабочем месте необходимых соединительных деталей и вспомогательных материалов;

- правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств.

Строповку конструкций необходимо производить средствами, удовлетворяющими требованиям СНиП 12-03-2001 и обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м.

Строповку монтируемых элементов надлежит производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному. При необходимости изменения мест строповки они должны быть согласованы с организацией - разработчиком рабочих чертежей.

Запрещается строповка конструкций в произвольных местах, а также за выпуски арматуры.

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы должны подаваться только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи следует производить до их подъема.

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения.

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем.

При перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м.

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций на весу.

Установленные в проектное положение элементы конструкций должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций после их расстроповки, за исключением случаев использования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается.

До окончания выверки и надежного закрепления установленных элементов не допускается опирание на них вышерасположенных конструкций, если это не предусмотрено ППР.

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.

Работы по перемещению и установке конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.

До начала монтажа объемных блоков шахт лифтов должны быть выполнены следующие работы:

- произведены предусмотренные проектом и ППР разбивочные работы на монтажном горизонте (геодезическая разбивка осей с нанесением на плиты перекрытий ориентирных рисок для установки блоков в проектное положение);

- смонтированы, выверены и закреплены по проекту сборные железобетонные конструкции объемных блоков шахт лифтов нижнего этажа и примыкающие конструкции перекрытия, к которым крепится монтируемый блок шахты лифта;

- доставлены на строительную площадку и подготовлены к работе механизмы, инвентарь и приспособления, рабочие места монтажников.

Установка объемных блоков шахт лифтов производится в следующей последовательности:

- подготовка блока к строповке; строповка;

- подъем и подача блока; прием блока;

- установка и выверка блока;

- заделка стыков.

Стыкуемые поверхности объемных блоков шахт лифтов должны быть очищены от грязи, снега и наледи.

Строповка блоков производится согласно указаниям ППР. К месту монтажа их подают, как правило, универсальной траверсой. Строповка крюками чалочных ветвей траверсы, имеющей уравнительные канаты, производится за диагонально расположенные подъемные петли блока.

Инвентарный настил, перекрывающий шахту лифта, снимают непосредственно перед монтажом следующего блока, при этом внутри нижерасположенного блока должен быть установлен поэтажный щит-настил.

Сразу же после установки блока в его дверном проеме устраивают временное ограждение, а после установки вышерасположенной плиты перекрытия укладывают инвентарный настил, перекрывающий шахту лифта.

Монтаж шахт лифта выполняется с опережением монтажа примыкающих конструкций здания не более чем на один блок.

После установки блока в проектное положение монтажные петли должны быть срезаны.

Точный монтаж блоков шахт лифтов обеспечивается с помощью фиксирующих стыковочных устройств.

Горизонтальные стыки между блоками зачеканиваются жестким мелкозернистым бетоном класса по прочности В 12,5 или жестким раствором марки M150 с установкой упорных досок с одной стороны шва. При этом необходимо обращать внимание на тщательное заполнение швов.

Объемные блоки шахт лифтов следует монтировать, как правило, с установленными в них кронштейнами для закрепления направляющих кабин и противовесов. Низ объемных блоков шахт лифтов необходимо устанавливать по ориентирным рискам, вынесенным на перекрытие от разбивочных осей и соответствующим проектному положению двух взаимно перпендикулярных стен блока (передней и одной из боковых). Относительно вертикальной плоскости блоки следует устанавливать, выверяя грани двух взаимно перпендикулярных стен блока.

Шахта лифта по всей своей высоте должна быть отделена от окружающих конструкций здания. В уровне каждого перекрытия по контуру шахты необходимо обеспечить зазор шириной 20 мм, заполняемый специальными упругими (звукоизолирующими) прокладками. Опирание на шахту лифта или жесткое примыкание к ней смежных элементов конструкций здания категорически запрещается.

При отсутствии в рабочих чертежах специальных требований предельные отклонения от проектного положения законченных монтажом объемных блоков шахт лифтов не должны превышать величин, приведенных в нижеследующей таблице.

| Параметр | Предельные отклонения, мм | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей) в нижнем сечении объемных блоков шахт лифтов с установочными ориентирами (рисками геометрических или разбивочных осей) | 8 | Измерительный, каждый блок, геодезическая исполнительная схема |
| Отклонение от вертикали верха плоскостей блоков шахт лифтов | 10 |  |
| Отклонение по высоте порога дверного проема объемного элемента шахты лифта относительно посадочной площадки | ±10 |  |
| Отклонение от перпендикулярности внутренней поверхности стен ствола шахты лифта относительно горизонтальной плоскости (пола приямка) | 30 (ГОСТ 22845-85*) |  |

Сварка металлических соединений шахт лифтов и примыкающих перекрытий должна выполняться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.03.01-87* и технологической документацией, утвержденной в установленном порядке (см. СОКК по сварке в альбоме часть II).

Антикоррозионная защита закладных изделий и сварных соединений должна выполняться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.03.01-87*, СНиП 3.04.03-85 и технологической документацией, утвержденной в установленном порядке (см. в настоящем альбоме СОКК "Антикоррозионная защита закладных изделий и сварных соединений").

Замоноличивание должно выполняться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.03.01-87* и технологической документацией, утвержденной в установленном порядке (см. в настоящем альбоме СОКК "Замоноличивание стыков и швов крупнопанельных жилых зданий").

Требуемая точность установки объемных блоков шахт лифтов в проектное положение должна обеспечиваться детальными разбивочными работами (см. в данном альбоме СОКК "Геодезические работы на исходном горизонте" и "Геодезические работы на монтажном горизонте") и постоянным геодезическим (инструментальным) контролем точности выполнения монтажных операций, которые входят в технологический процесс монтажа объемных блоков шахт лифтов (операционный контроль качества).

Точность установки низа и верха объемных блоков шахт лифтов должна регламентироваться ППР. При этом контроль за точностью совмещения ориентиров в нижнем сечении блоков может осуществляться с помощью теодолитов, нитяного отвеса или шаблонов, а контроль за вертикальностью верха плоскостей блоков может осуществляться с помощью теодолита, рейки-отвеса, рейки-уровня и т.п.

Положение объемных блоков шахт лифтов по ходу монтажа и по завершении его при приемке выполненных работ должны фиксироваться на геодезических исполнительных схемах.

Приемка выполненных работ по установке объемных блоков шахт лифтов осуществляется на основании следующих документов:

- исполнительных чертежей с внесенными (при их наличии) отступлениями, допущенными предприятием - изготовителем объемных блоков шахт лифтов, а также монтажной организацией, согласованными с проектными организациями - разработчиками чертежей, и документов об их согласовании;

- заводских паспортов (документов о качестве) на блоки шахт лифтов;

- документов (сертификатов, паспортов), удостоверяющих качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

- актов освидетельствования скрытых работ;

- актов промежуточной приемки ответственных конструкций;

- исполнительных геодезических схем положения объемных блоков шахт лифтов;

- журналов работ и других документов, указанных в дополнительных правилах или рабочих чертежах.

Указания по монтажу объемных блоков шахт лифтов серии 1.189.1-9 "Конструкции железобетонные для шахт пассажирских лифтов жилых зданий с высотой этажа 2,8 м"

Железобетонные элементы шахт лифтов, приведенные в данной серии, предназначены для применения в жилых зданиях всех конструктивных систем, возводимых в обычных условиях строительства.

В комплект сборных элементов одной лифтовой шахты (при номинальных внутренних ее размерах 1730x1580 мм, где 1580 мм - глубина шахты) входят:

- объемные блоки средние ШЛС 28-40-1 высотой на этаж;

- объемный блок нижний ШЛН 14-40-1;

- объемный блок верхний ШЛВ 9-40-1;

- плита перекрытия над шахтой лифта ПЛ 19.18.

Маркировочные надписи наносятся на внутренней поверхности блока, расположенной сзади кабины лифта, а также на верхней поверхности плиты перекрытия.

Монтаж шахты лифта выполняется с опережением монтажа примыкающих конструкций здания не более чем на один блок. Для подъема блоков шахт лифтов применяются траверсы с вертикальными стропами. После установки блока в проектное положение монтажные петли должны быть срезаны.

Точный монтаж блоков шахт лифтов обеспечивается с помощью фиксирующих стыковочных устройств.

Горизонтальные стыки между блоками зачеканиваются жестким мелкозернистым бетоном класса по прочности на сжатие В12,5 или жестким раствором марки 150 с установкой упорных досок с одной стороны шва. При этом необходимо обращать особое внимание на тщательное заполнение швов.

Шахта лифта по всей своей высоте должна быть отделена от окружающих конструкций здания. В уровне каждого перекрытия по контуру шахты необходимо обеспечить зазор шириной 20 мм, заполняемый специальными упругими (звукоизолирующими) прокладками. Опирание на шахту лифта или жесткое примыкание к ней смежных элементов конструкций здания категорически запрещается.

Указания по монтажу объемных блоков шахт лифтов серии 1.189.1-11 "Конструкции железобетонные для шахт пассажирских лифтов жилых зданий с высотой этажа 3,0 м"

Объемные элементы железобетонных шахт лифтов, приведенные в данной серии, предназначены для применения в жилых домах до 10 этажей с высотой этажа 3,0 м, возводимых в обычных условиях строительства и на вечномерзлых грунтах.

Шахта лифта состоит из:

- объемных блоков средних (основных) ШЛС 30-40.1 высотой на этаж;

- объемных блоков нижних ШЛН 12-40.1;

- объемных блоков верхних ШЛВ 7-40.1;

- конструкции фундаментной части.

| ШЛС 30-40.1 | ШЛН 12-40.1 | ШЛВ 7-40.1 |
| --- | --- | --- |
| ПЛ 18.19-40.1 | ПП 15.17-40.1 ПФ 18.20-40.1 | ПФС 18.20-40.1 |

Номенклатура изделий

| Марка изделий | Размеры изделий, мм |
| --- | --- |
|  |  | b | h |
| ШЛС 30-40.1 | 1930 | 1780 | 2980 |
| ШЛН 12-40.1 | 1930 | 1780 | 1210 |
| ШЛВ 7-40.1 | 1930 | 1780 | 730 |
| ПЛ 18.19-40.1 | 1930 | 1780 | 200 |
| ПП 15.17-40.1 | 1690 | 1530 | 200 |
| ПФ 18.20-40.1 | 1820 | 1970 | 500 |
| ПФС 18.20-40.1 | 1820 | 1970 | 500 |

На наружных боковых плоскостях объемных блоков шахты несмываемой краской должны быть нанесены риски геометрических осей блоков.

Монтаж объемных блоков шахты лифтов следует выполнять с опережением монтажа примыкающих конструкций здания на один блок.

Конструкция объемных блоков шахты разработана с учетом требований к наличию устройств для самофиксации при монтаже. Каждый последующий блок устанавливается на предыдущий через штыревой выпуск на монтажные подкладки.

Штыревой выпуск фиксирует блок над шахтой на высоте 58 см от блока, смонтированного ранее. В этом положении выполняется совмещение рисок геометрических осей блоков, после чего верхний блок опускают на монтажные подкладки и выполняют корректировку его положения. Корректировка положения блоков по высоте (устранение крена) выполняется с помощью съемных монтажных приспособлений ММ1, снабженных вывинчивающимся стержнем и устанавливаемых на задней и боковой стенках блоков. После выверки блока в шов устанавливают стальные прокладки и зачеканивают его цементным раствором.

Контроль вертикальности блоков шахт лифтов необходимо выполнять в двух взаимно перпендикулярных плоскостях по уровню.

| - | Отклонение верха шахты от вертикали не должно превышать 1/1000 высоты шахты; отклонение блоков в плане не должно превышать ±5 мм; отклонение по высоте порога двери шахты от плоскости чистого пола прилегающей площадки не должно превышать ±5 мм. |
| --- | --- |

После установки блоков в проектное положение монтажные петли необходимо срезать (кроме верхнего блока).

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ ШАХТ

Развертка блоков шахты лифта (серия 1.189.1-11)

Узел А

УЗЛЫ ЛИФТОВ ПО СЕРИИ 1.189.1-11 ВЫП. 2

Узел Б

Узел В

Узел Д

После монтажа блоков зачеканку швов между ними выполнять цементным раствором марки 100 с предварительной установкой упорных досок с другой стороны швов. Снятие монтажных приспособлений МН1 допускается только после набора прочности растворным швом не менее 50% проектной прочности. Все гнезда и отверстия в стенах блоков после монтажа оборудования необходимо заделать цементным раствором марки 100 или бетоном класса по прочности на сжатие В15.

Шахта лифтов по всей своей высоте должна быть отделена от примыкающих конструкций здания. В уровне каждого перекрытия по контуру шахты должен быть обеспечен зазор шириной не менее 20 мм, заполняемый специальными упругими и звукоизолирующими прокладками, обжатыми на 30-50%. Опирание на шахту конструкций здания запрещается.

Гидроизоляционное покрытие поверхностей нижних блоков шахты назначается в проекте в зависимости от конкретных грунтовых условий.

Указания по монтажу объемных блоков шахт лифтов серии 1.289.1-1 "Шахты лифтов из объемных железобетонных блоков для общественных зданий"

Железобетонные изделия, разработанные в данной серии, предназначены для общественных и жилых зданий до 12 этажей, возводимых в обычных условиях строительства, с высотой этажа 3,3; 3,6 и 4,2 м.

Монтаж блоков шахты должен производиться с опережением возведения примыкающих конструкций здания на один этаж. После монтажа основного блока он крепится к перекрытиям в двух точках с каждой стороны блока.

При монтаже должна быть обеспечена соосность блоков. Для обеспечения точности монтажа металлическая и пластмассовая шайбы ранее смонтированного блока при помощи гайки устанавливаются на уровне, обеспечивающем установку последующего блока на проектной отметке.

Отклонение стен шахты от вертикальной поверхности не должно превышать:

- при высоте шахты до 45 м ... 15 мм;

- при высоте шахты свыше 45 м ... 20 мм.

Блоки шахты должны монтироваться на цементном растворе марки 300, толщина шва - 20 мм.

Особое внимание должно обращаться на тщательное заполнение шва раствором.

Блок приямка при установке в грунт должен иметь гидроизоляцию, выполняемую по проекту.

Для подъема блоков шахт лифтов должны применяться специальные траверсы с вертикальными стропами.

После установки блока в проектное положение монтажные петли должны быть срезаны.

Указания по монтажу объемных блоков шахт лифтов серии 1.289.1-2 "Шахты лифтов из железобетонных панелей для общественных зданий"

Железобетонные изделия, разработанные в данной серии, предназначены для устройства шахт лифтов (пассажирских, грузопассажирских, больничных, грузовых) в общественных зданиях и зданиях промышленных предприятий (предельная высота шахты - 50 м), возводимых в обычных условиях строительства, с высотой этажа 3,3; 3,6 и 4,2 м.

Для шахт лифтов разработаны панели (с дверным проемом и глухие) высотой 3280, 3580 и 4180 мм.

Ствол шахты представляет собой многозвеньевую пространственную тонкостенную конструкцию, составленную из плоских панелей, соединенных между собой в плане соединительными деталями. Для повышения устойчивости он шарнирно крепится к примыкающим конструкциям перекрытия (опирание междуэтажных перекрытий и стен машинного помещения на шахту не допускается).

Зазор между шахтой и перекрытиями заполняется упругими звукоизолирующими прокладками - минераловатными плитами на фенольной связке (ГОСТ 9573-96).

Ориентация панелей в плане при монтаже - закладными изделиями внутрь шахты, панелей без закладных изделий - свободная ориентация, при болтовом креплении оборудования лифта - нишами для головок болтов наружу, панелей без отверстий - свободная ориентация.

Подъем и монтаж панелей производятся за две верхние петли, нижние петли предварительно обрезаются. Монтаж шахты должен производиться с опережением возведения примыкающих конструкций здания не более чем на один этаж. Панели устанавливают на цементном растворе марки 200. Толщина шва - 20 мм. Для обеспечения герметичности шахты швы должны быть тщательно заполнены. Отметка низа панели ... минус 0,250 относительно отметки чистого пола каждого этажа.

Сборка панелей в пространственный блок производится при помощи соединительных деталей, привариваемых к закладным на торцах смежных панелей. Для обеспечения большей точности монтажа необходимо нанести на панели перед их установкой в проектное положение риски осей кабины.

Сборку рекомендуется вести при помощи кондуктора с применением временного крепления панелей. При высотах панелей 3280 и 3580 мм они свариваются между собой в двух местах по высоте углового стыка, при высоте 4180 мм - в трех местах. После выполнения сварных монтажных стыков углы пространственного блока замоноличиваются цементно-песчаным раствором по сетке или бетоном.

После сборки панелей в пространственный блок он крепится к перекрытиям в двух точках с каждой стороны блока.

Перед монтажом панелей следующего этажа или плиты перекрытия шахты верхние петли смонтированных панелей срезаются.

При наличии монтажного крана соответствующей грузоподъемности, а также специальной траверсы возможна укрупнительная сборка панелей в пространственный блок на уровне отметки земли в специальных кондукторах с последующим подъемом его за все восемь петель и установкой в проектное положение.

Допускаемые отклонения при монтаже панелей шахт:

отклонение стен шахты от вертикальной плоскости не должно превышать:

- при высоте шахты до 45 м ... 15 мм;

- при высоте шахты свыше 45 м ... 20 мм;

разность длин диагоналей шахты в плане ... не более 25 мм;

отклонения от проектных размеров шахт в плане ... +30 мм.

Плита перекрытия шахты монтируется на цементном растворе марки 200 после доставки в шахту оборудования, подлежащего монтажу. Толщина шва - 20 мм.

Указания по монтажу объемных блоков шахт лифтов серии 1.289.1-3 "Шахты лифтов из железобетонных укрупненных конструкций для общественных зданий"

Железобетонные изделия, разработанные в данной серии, предназначены для устройства шахт пассажирских лифтов в общественных зданиях до 12 этажей с высотой этажа 3,3; 3,6 и 4,2 м, возводимых в обычных условиях строительства (предельная высота шахты - 50 м).

Для шахт лифтов разработаны:

- блоки и панели приямка высотой 1180 мм;

- блоки и панели рядовых этажей высотой:

3280 мм - при высоте этажа 3,3 м;

3580 мм - при высоте этажа 3,6 м;

4180 мм - при высоте этажа 4,2 м;

- блоки и панели верхнего этажа;

- блоки и панели доборные верхнего этажа;

- плиты перекрытий над шахтой лифта.

| Блоки типового и верхнего этажей | Блоки приямка и доборные верхнего этажа |
| --- | --- |
| Панели типового этажа | Плиты перекрытия |

Ствол шахты представляет собой многозвеньевую пространственную тонкостенную конструкцию, составленную из лотковых элементов (панелей), соединенных между собой в плане соединительными деталями. Для повышения устойчивости он шарнирно крепится к примыкающим конструкциям перекрытия (опирание междуэтажных перекрытий и стен машинного помещения на шахту не допускается).

Зазор между шахтой и перекрытиями заполняется упругими звукоизолирующими прокладками - минераловатными плитами на фенольной связке (ГОСТ 9573-96).

Блоки шахт лифтов могут храниться на складе как в горизонтальном, так и в рабочем (вертикальном) положении на прокладках.

Плиты перекрытия складируются горизонтально.

Подъем и монтаж блоков производятся за две петли специальной траверсой, исключающей сгиб петель.

Блоки устанавливаются на цементном растворе марки 200. Толщина шва - 20 мм. Для обеспечения герметичности шахты швы должны быть тщательно заполнены. Отметка низа блока ... минус 0,450 относительно отметки чистого пола каждого этажа.

При монтаже блоков необходимо обратить внимание на их плавную установку во избежание хрупкого разрушения нижней перемычки.

Сборка блока в пространственный блок производится при помощи соединительных деталей, привариваемых к закладным изделиям на торцах блоков. Сварка производится изнутри шахты.

Блоки свариваются:

в двух местах по высоте в глухом стыке без проема;

в двух местах в верхней перемычке и в одном месте в нижней перемычке в стыке с дверным проемом.

Панели шахт могут храниться на складе в кассетах в рабочем (вертикальном) положении с опиранием на деревянные прокладки. Возможно их складирование в горизонтальном положении.

Ориентация плоских панелей в плане при монтаже - закладными изделиями внутрь шахты.

Подъем и монтаж плоских панелей производятся за две верхние петли, нижние петли предварительно обрезаются. Подъем и монтаж ребристых панелей аналогичен подъему и монтажу блоков. Отметка низа панели ... минус 0,450 относительно отметки чистого пола каждого этажа.

Сборка панелей в пространственный блок производится при помощи соединительных деталей, привариваемых к закладным изделиям на торцах смежных панелей. Для обеспечения большей точности монтажа необходимо нанести на панели перед их установкой в проектное положение риски осей кабины. Сборку рекомендуется вести с помощью кондуктора с применением временного крепления панелей. При высотах панелей 3280 и 3580 мм они свариваются между собой в двух местах по высоте стыка, при высоте панели 4180 мм - в трех местах.

Монтаж шахты должен производиться с опережением возведения примыкающих конструкций здания не более чем на один этаж. Сварка на монтаже ведется электродами Э42.

После выполнения монтажных сварных стыков вертикальные швы замоноличиваются цементно-песчаным раствором марки 200.

После сборки изделий в пространственный блок он крепится к перекрытиям в двух точках с каждой стороны шахты.

Зазор между шахтой и перекрытиями заполняется упругими звукоизолирующими прокладками - минераловатными плитами на фенольной связке (ГОСТ 9573-96).

Перед монтажом изделий следующего этажа или плиты перекрытия шахты верхние петли смонтированных панелей срезаются.

При наличии монтажного крана соответствующей грузоподъемности, а также специальной траверсы возможна укрупнительная сборка изделий в пространственный блок на уровне отметки земли в специальных кондукторах с последующим подъемом его за все 4 петли и установкой в проектное положение.

Допускаемое отклонение при монтаже панелей стен шахты от вертикальной плоскости не должно превышать 30 мм.

Плита перекрытия шахты монтируется на цементном растворе марки 200 после доставки в шахту оборудования, подлежащего монтажу. Толщина шва - 20 мм.

Указания по монтажу объемных блоков шахт лифтов серии 1.089.1-1 "Шахты лифтов из железобетонных укрупненных конструкций межвидового применения" выпуск 0-1 "Шахты пассажирских лифтов"

Изделия, разработанные в данной серии, предназначены для устройства шахт пассажирских лифтов в общественных зданиях и зданиях промышленных предприятий, возводимых в районах сейсмичностью менее 7 баллов, с высотой этажей - 3,0; 3,3; 3,6; 4,2; 4,8; 5,4; 6,0; 6,6 и 7,2 м.

Для шахт лифтов разработаны:

- блоки и панели основные (с дверным проемом) высотой 2980, 3280, 3580 и 4180 мм;

- блоки и панели доборные высотой 1180 и 2980 мм;

- плиты перекрытий над шахтой лифта.

Блоки основные

Блоки доборные

Панели основные

Ствол шахты представляет собой многозвеньевую пространственную тонкостенную конструкцию, составленную из лотковых элементов, панелей, соединенных между собой в плане соединительными деталями. Для повышения устойчивости он шарнирно крепится к примыкающим конструкциям перекрытия (опирание междуэтажных перекрытий и стен машинного помещения на шахту не допускается).

Зазор между шахтой и перекрытиями заполняется упругими звукоизолирующими прокладками - минераловатными плитами на фенольной связке (ГОСТ 9573-96).

Блоки шахт лифтов могут храниться на складе как в горизонтальном, так и в рабочем (вертикальном) положении на прокладках.

Плиты перекрытия складируются горизонтально.

Подъем и монтаж блоков производятся за две петли специальной траверсой, исключающей сгиб петель.

Монтаж шахты должен производиться с опережением возведения примыкающих конструкций здания не более чем на один этаж. Блоки устанавливаются на цементном растворе марки 200. Толщина шва - 20 мм. Для обеспечения герметичности шахты швы должны быть тщательно заполнены. Отметка низа блока (с проемом)... минус 0,450 относительно отметки чистого пола каждого этажа.

При монтаже блоков необходимо обратить внимание на их плавную установку во избежание хрупкого разрушения нижней перемычки. В блоках, нижние перемычки которых имеют большой вылет, рекомендуется перед монтажом устанавливать временные стойки-распорки.

Сборка блока в пространственный блок производится при помощи соединительных деталей, привариваемых к закладным изделиям на торцах блоков. Сварка производится изнутри шахты.

Основные блоки свариваются:

в двух местах по высоте в глухом стыке без проема;

в двух местах или в одном месте в верхней перемычке и в одном месте в нижней перемычке в стыке с дверным проемом.

После сборки основных блоков в пространственный блок он крепится к перекрытиям в двух точках с каждой стороны шахты.

Зазор между шахтой и перекрытиями заполняется упругими звукоизолирующими прокладками - минераловатными плитами на фенольной связке (ГОСТ 9573-96).

Доборные блоки без проема высотой 1180 и 2980 мм также устанавливаются на цементном растворе марки 200 и крепятся к нижестоящему блоку путем приварки двух петель нижестоящего блока к закладным изделиям доборного блока.

Сборка доборных блоков в пространственный блок производится путем сварки в двух местах по высоте стыка.

Перед монтажом основных блоков следующего этажа или плиты перекрытия шахты верхние петли смонтированных доборных блоков срезаются.

Панели шахт могут храниться на складе в кассетах в рабочем (вертикальном) положении с опиранием на деревянные прокладки. Возможно их складирование в горизонтальном положении.

Ориентация плоских панелей в плане при монтаже - закладными изделиями внутрь шахты.

Подъем и монтаж плоских панелей производятся за две верхние петли, нижние петли предварительно обрезаются. Подъем и монтаж ребристых панелей аналогичен подъему и монтажу блоков. Отметка низа панели ... минус 0,450 относительно отметки чистого пола каждого этажа.

Сборка панелей в пространственный блок производится при помощи соединительных деталей, привариваемых к закладным изделиям на торцах смежных панелей. Для обеспечения большей точности монтажа необходимо нанести на панели перед их установкой в проектное положение риски осей кабины. Сборку рекомендуется вести с помощью кондуктора с применением временного крепления панелей. При высотах панелей 3280 и 3580 мм они свариваются между собой в двух местах по высоте стыка, при высоте панели 4180 мм - в трех местах.

Перед монтажом панелей следующего этажа или плиты перекрытия шахты верхние петли смонтированных панелей срезаются.

Сварка на монтаже ведется электродами Э42.

После выполнения сварных стыков вертикальные швы замоноличиваются цементно-песчаным раствором марки 200.

При наличии монтажного крана соответствующей грузоподъемности, а также специальной траверсы, возможна укрупнительная сборка изделий в пространственный блок на уровне отметки земли в специальных кондукторах с последующим подъемом его за все 4 петли и установкой в проектное положение.

Допускаемые отклонения стен шахты от вертикальной поверхности не должно превышать:

- при высоте шахты до 45 м ... 15 мм;

- при высоте шахты свыше 45 м ... 20 мм.

Указания по монтажу объемных блоков шахт лифтов серии 1.089.1-1 "Шахты лифтов из железобетонных укрупненных конструкций межвидового применения" выпуск 0-3 "Шахты пассажирских и грузовых лифтов"

Указания по монтажу блоков шахт пассажирских и грузовых лифтов данной серии аналогичны приведенным выше в серии 1.089.1-1 выпуск 0-1.

Узел 1. Узел сопряжения блоков шахты лифта и перекрытия по серии 1.089.1-1

Узел 2. Узел сопряжения блоков шахты лифта и перекрытия по серии 1.289.1-1

Узел 1. Узел сопряжения блоков шахты лифта и перекрытия по серии 1.289.1-2

Узел 1. Узел сопряжения блоков шахты лифта и перекрытия по серии 1.289.1-3