ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 400 мм МЕТОДОМ МЕХАНИЧЕСКОГО ПРОКОЛА С ПОМОЩЬЮ ДОМКРАТОВ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта составлена на производство работ по закрытой (бестраншейной) прокладке трубопровода Д 426х11 мм под естественными препятствиями методом механического прокола с помощью гидравлической домкратной установки.

Для прокола труб применяют силовую установку, состоящую из двух гидравлических домкратов типа ГД-170/1500 грузоподъемностью 170 тс при ходе штока 1150 мм и максимальным давлением до 300 кгс/см, работающих от насосов высокого давления.

1.2. Типовые технологические карты предназначены для использования при разработке проектов производства работ (ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ.

1.3. На базе типовых технологических карт (ТТК) в составе ППР (как обязательные составляющие проекта производства работ) разрабатываются рабочие технологические карты на выполнение отдельных видов работ.

1.4. Все технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта и регламентируют средства технологического обеспечения, правила выполнения технологических процессов при возведении, реконструкции зданий и сооружений.

1.5. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.6. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.

1.7. Карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подряднойстроительно-монтажной организации по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика и организациями, в ведении которых находится эксплуатация данного сооружения (например дороги), под которым будет проложен трубопровод.

1.8. Цель создания представленной типовой технологической карты - дать рекомендуемую схему технологического процесса по закрытой (бестраншейной) прокладке трубопровода в стальном кожухе (футляре) методом прокола, состав и содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц.

При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.

1.9. Технология прокладки защитного кожуха данным методом основана на продавливании трубы большего диаметра, чем прокладываемая труба. Этим способом можно устраивать подземные переходы трубопроводов диаметром защитного кожуха от 50 до 500 мм на длину до 80 м при скорости проходки 3,0-6,0 м/час в грунтах I-III группы. Ограничение диаметра прокалываемых труб обусловлено тем, что при этом способе массив грунта прокалывают трубой, оснащенной наконечником, без удаления грунта из скважины, вследствие чего для прокола требуются значительные усилия.

Принцип действия установки для продавливания основан на следующем:

- вдавливание режущего ножа, укрепленного на открытом конце кожуха, в грунт и его продвижение;

- наращивание звеньев кожуха способом приварки и вдавливание в грунт до полного выхода на другом конце препятствия.

1.10. Выбор способа прокладки труб кожухов (футляров) - механический прокол с помощью домкратов; гидропрокол; вибропрокол; пневмопробой; грунтопрокалывание - зависит от диаметра и длины перехода, физико-механических свойств и гидрогеологических условий разрабатываемых грунтов и определяется по результатам инженерно-геологических изысканий, которые должны обеспечить комплексное изучение инженерно-геологических условий района (участка дороги) проектируемого строительства перехода, дать прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой.

Изыскания должны быть выполнены таким образом, чтобы были изучены все разновидности грунтов, встречающиеся на площадке строительства в пределах исследуемой толщи, и общее количество данных для каждого инженерно-геологического элемента было достаточно для их статистической обработки. Наилучшие грунтовые условия применения - в песчаных, глинистых и суглинистых грунтах (без твердых включений). При значительных включениях гравия и камней прокладка трубопроводов по способу прокола практически невозможна.

1.11. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для проектирования подземного закрытого перехода должен содержать:

- схематический план перехода с указанием поперечных и продольных граничных осей, расположения скважин, точек зондирования, мест испытания грунтов, опытных работ, линий профилей;

- геолого-литологическое описание строительной площадки и инженерно-геологические разрезы, привязанные к оси перехода;

- сведения о нормативных и расчетных характеристиках грунтов каждого инженерно-геологического элемента активной зоны;

- сведения о максимальной глубине промерзания грунтов в месте перехода;

- характеристику гидрогеологических условий, включая данные о количестве и положении горизонтов подземных вод, источниках их питания, связи с ближайшими водоемами, направлении потоков, мест разгрузки, степени агрессивности подземных вод, характере их агрессивности - природной или в результате инфильтрации в грунт производственных или сточных вод, прогноз изменения уровней подземных вод в процессе эксплуатации здания;

- материалы лабораторных, полевых исследований грунтов и опытных работ;

- рекомендации по антикоррозийной защите кожуха (футляра).

Все характеристики грунтов должны приводиться в отчете с учетом прогноза возможных изменений (в процессестроительства перехода и эксплуатации трубопровода) инженерно-геологических и гидрогеологических условий в полосе отвода.

1.12. Инженерно-геологические изыскания для строительства должны выполняться в порядке, установленном действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения", СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства".

1.13. Все работы по закрытой (бестраншейной) прокладке трубопровода в стальном защитном кожухе (футляре) методом прокола осуществляют в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

СНиП 11-02-96. "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения";

СП 11-105-97. "Инженерно-геологические изыскания для строительства";

СП 109-34-97. "Свод правил по сооружению переходов под автомобильными и железными дорогами"; СНиП III-42-80*. "Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы";

СНиП 3.02.01-87. "Земляные сооружения, основания и фундаменты";

СНиП 2.05.06-85*. "Магистральные трубопроводы".

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" до начала выполнениястроительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение на строительство перехода у организации, эксплуатирующей данное сооружение. После этого получить разрешение у Заказчика на производство работ с указанием точного места пересечения сооружения трубопроводом. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается. Строительная организация должна вести Журнал производства работ по каждому переходу.

2.2. До начала производства работ по строительству закрытого перехода на данном сооружении в обе стороны от зоны работ должны быть установлены стандартные предупреждающие знаки "Строительные работы".

2.2.1. Выполнению работ по сооружению перехода предшествует комплекс организационно-подготовительных мероприятий:

- назначение ответственного лица за качественное и безопасное производство работ;

- получение производственно-технической документации;

- получение разрешения на производство работ у организации, эксплуатирующей данное сооружение;

- проведение инструктажа по технике безопасности и производственной санитарии;

- сооружение подъездов к месту производства работ и планирование монтажной площадки;

- срезка слоя растительного грунта в местах устройства рабочего и приемного котлованов;

- установка передвижных вагончиков для хранения инструментов и бытовых нужд;

- подготовка мест для складирования материалов, инвентаря и др. необходимого оборудования;

- геодезическая разбивка оси перехода с оформлением акта со схемами расположения реперов и других геодезических знаков;

- ограждение зоны строительства предупредительными знаками, освещенными в ночное время;

- обеспечение связью для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;

- составить акт готовности объекта к производству работ.

2.2.2. Строительство закрытого перехода представляет комплекс специальных строительных и монтажных работ, который включает в себя:

- отрывку рабочего и приемного котлованов;

- устройство упорной стенки;

- монтаж гидродомкратной установки в рабочем котловане;

- прокладку защитного кожуха (футляра).

2.2.3. Строительно-монтажные работы по устройству подземного перехода могут быть разделены на два этапа:

I этап. Подготовка участка и земляные работы.

II этап. Прокладка защитного кожуха (футляра).

2.2.4. Первый этап включает следующие операции:

- геодезическую разбивку места перехода и установку предупредительных знаков;

- планировку участка по обе стороны пересекаемого сооружения;

- разработку одноковшовым экскаватором рабочего и приемного котлованов;

- водопонижение грунтовых вод;

- крепление стенок рабочего котлована обсадными трубами или шпунтом.

2.2.5. Второй этап включает следующие операции:

- монтаж упорной стенки котлована;

- монтаж горизонтальной и вертикальной направляющих рам;

- монтаж установки для прокола;

- прокладку защитного кожуха под сооружением.

2.3. Закрытую прокладку труб можно осуществлять только при наличии проекта. Проект должен содержать:

- план перехода в масштабе 1:500 с привязкой оси перехода и согласованием с организацией, эксплуатирующей пересекаемое сооружение. На плане должны быть показаны буровые скважины (не менее трех) по оси перехода;

- привязочный чертеж в масштабе 1:200 и 1:100 с определением места устройства рабочего и приемного котлованов, длины прокола, выбором конструкции упорной стенки и оборудования рабочего котлована, а также основными указаниями по производству работ.

2.4. Работы по строительству перехода начинают с геодезической разбивки места перехода. Вначале определяется местоположение трубопровода с выносом и привязкой его оси к постоянным ориентирам.

Намечают границы рабочего и приемного котлованов с закреплением обносками, на которых укрепляют планки, показывающие глубины котлованов. Столбы обносок закапывают в грунт на глубину не менее 0,7 м и не ближе 0,7 м от края котлована. Разбивают поперечную траншею. Размеры котлованов определяют в зависимости от грунтовых условий, конструкций машин, установок и оборудования для бестраншейной прокладки, применяемых в каждом конкретном случае.

Размеченную под котлованы территорию планируют бульдозером для придания ей горизонтальной поверхности. Котлованы отрывают одноковшовым экскаватором с удалением грунта в отвал. Примерные размеры рабочего котлована при различной глубине заложения защитного кожуха 3,0 м равны по длине 8,5-13 м и ширине 2,4 м, по глубине 3,1 м. Глубина котлована должна быть на 0,2 м ниже проектной отметки низа кожуха.

На дне рабочего котлована устанавливают роликовые опорные тележки, поддерживающие кожух и обеспечивающие сохранение заданного направления проходки.

По другую сторону сооружения отрывается приемный котлован длиной 1,0-2,5 м, шириной по низу 2,4 м, глубина котлована на 0,20 м ниже проектной отметки укладки кожуха.

2.5. Для крепления стенок рабочего котлована в грунтах повышенной влажности применяется горизонтальная  крепь, состоящая из стоек в виде обсадных труб Д 219х7 мм, 6,0 м, забиваемых в грунт вибропогружателем не реже чем через 1,5 м и скрепленных двумя поясами из швеллера N 18, и закладных щитов, изготовленных из деревянных досок толщиной не менее 50 мм, закладываемых за вертикальные стойки вплотную к грунту. Верх закладных щитов должен выступать над бровкой котлована не менее чем на 15 см.

Также для крепления стен котлована могут применяться инвентарные шпунтовые крепи из плоского металлического шпунта (ГОСТ 4781-85) или корытного (ГОСТ 4181-55). Крепь из шпунта забивают в грунт на всю глубину сразу или с постепенной осадкой по мере разработки грунта. Шпунт погружают вибромолотами или вибропогружателями. Для подъема шпунта используют автомобильные краны.

Рис.1. Схема крепления рабочего котлована

2.6. При наличии грунтовых вод на участке строительства перехода грунт следует осушить методом открытого водоотлива или способом закрытого понижения уровня грунтовых вод.

При открытом методе водоотлива в пониженной части рабочего и приемного котлованов отрывают приямки для стока воды на глубину не менее 0,5 м от низа защитного кожуха, в которые опускают всасывающие рукава водоотливного агрегата и откачивают имеющуюся воду.

При закрытом способе понижения уровня грунтовых вод используются иглофильтры и водопонижающие установки.

2.7. Для спуска и подъема рабочих в котлованы устанавливают инвентарные лестницы.

Готовые котлованы предъявляют представителям Заказчика для освидетельствования и получения разрешения на дальнейшее выполнение работ.

После выполнения работ по приемке-сдаче котлована приступают к работам второго этапа.

2.8. Прокладка защитного кожуха методом прокола состоит в том, что к его переднему концу приваривают специальные конусные наконечники для уменьшения лобовых сопротивлений, возникающих при деформации грунта, и снижения сил трения при  вдавливании трубы в грунт.

Рис.2. Наконечники для бестраншейной прокладки труб способом прокола

2.9. Чтобы сохранить направление проходки, используют вертикальные и горизонтальные рамы. Направляющие рамы устанавливают в рабочем котловане.

Вертикальные направляющие рамы изготовляют из деревянных брусьев и устанавливают одновременно с креплением передней стенки котлована, а горизонтальные рамы - из укороченных шпал или деревянных брусьев и рельсов или же из равнобоких уголков.

Их укладывают на дно рабочего котлована перед установкой силового агрегата. Длина направляющих рам принимается на 1-1,5 м меньше длины звеньев прокладываемого кожуха (тубы). При длине звеньев 6 м горизонтальная рама должна иметь длину 4,5-5,0 м.

Направляющие рамы из рельсов имеют самую простую конструкцию: расстояние между рельсами 330 мм; расстояние от дна котлована до центра трубы 428 мм. Рельсы укладываются на деревянные шпалы длиной 1400 мм по нивелиру.

2.10. При проколе должно уделяться особое внимание прочности задней (упорной) стенки, воспринимающей упорные реакции усилий подачи, развиваемых гидродомкратной установкой, т.к. опорные реактивные усилия, передаваемые упорной стенкой на грунт, достигают иногда более 500 тс. Реакция от нажимных усилий силового агрегата установки воспринимается опорным пакетом (башмаком) и передается на упорную стенку. Опорные башмаки изготовляют из отрезков рельсов или же сваривают из листовой стали толщиной 20-30 мм.

Рис.3. Схема типовой упорной стенки
Тип IV

Рис.4. Опорный башмак сварной конструкции

1 - плита; 2 - косынка; 3 - крышка; 4 - ребро жесткости

2.11. Установка для прокола состоит из силового агрегата: два гидродомкрата ГД-170/1150; насосной станции Н-403 с масляным баком, приводимой в действие двумя электрическими двигателями АО2-71-4 мощностью по 22 кВт каждый и распределителем давления; двухбарабанной лебедки с электродвигателем 22ЛС-2С и пультом управления.

Рис.5. Схема установки для продавливания кожуха

2.12. Силовой агрегат монтируется на основной раме, которая опирается на грунт посредством продольных опор и встроенных винтовых домкратов в закрытом исполнении и обеспечивает симметричное расположение домкратов относительно оси прокладываемой трубы.

На переднем конце основной рамы размещается заглушка, передающая нажимные усилия от штоков домкратов на торец прокладываемого звена кожуха. Заглушка соединена со штоками домкратов и при их обратном ходе возвращается вместе с ними в исходное положение. После планировки дна котлована в него опускают силовой агрегат, а затем монтируют остальные узлы установки.

2.13. Установка для прокола работает следующим образом.

На смонтированную на дне котлована направляющую раму краном-трубоукладчиком укладывают первое звено трубы-кожуха, на конце которого приварен наконечник. На торце звена устанавливают нажимную заглушку. Затем включают домкраты, которые продвигают вперед нажимную заглушку до ее соприкосновения с торцом прокладываемого звена кожуха. При дальнейшем продвижении происходит вдавливание переднего конца кожуха в грунт. Продавливание проводят до полного выхода штоков гидродомкратов, после чего их вместе с нажимной заглушкой отводят в исходное положение. В образовавшийся просвет между торцом кожуха и заглушкой вставляют нажимной патрубок, длина которого несколько меньше рабочего хода штоков.

После повторения рабочего цикла вставляют другой нажимной патрубок длиной, равной двойной длине первого патрубка. Продвижение кожуха и смену нажимных патрубков осуществляют до тех пор, пока первое звено кожуха не будет полностью вдавлено в грунт.

После этого штоки гидродомкратов отводят назад вместе с заглушкой и удаляют нажимные патрубки. На их место краном-трубоукладчиком укладывают новое звено кожуха, которое приваривают к торцу уже проложенного звена. Место соединения звеньев кожуха изолируют теми же материалами, что и поверхность кожуха. Затем в принятой последовательности все операции повторяют до тех пор, пока первое звено кожуха не войдет в приемный котлован на 1-1,5 м.

Рис.6. Схема производства работ по прокладке трубы методом прокола

2.14. Сборку и сварку стыков звеньев защитного кожуха производят при помощи наружного центратора. Особое внимание необходимо обращать на перпендикулярность торцов труб к их осям. Стыкуемые торцы труб должны точно соответствовать по диаметру и не иметь вмятин. После прокладки защитного кожуха на длину закрытого участка необходимо произвести наращивание кожуха до проектного положения. Для этого разрабатывается траншея шириной по дну 2,2 м с откосами 1:0,85 со стороны приемного котлована. Сварку кожуха производят в траншее из приямка размером 1,0х2,9х0,5 м. Сваренный кожух укладывается на проектные отметки.

Разработанную траншею используют для дальнейшей прокладки трубопровода, выполнив в ней предварительную подсыпку и уплотнение грунта до проектных отметок низа трубы.

2.15. Тип и количество вдавливающих устройств, способных развивать требуемое усилие, выбирают в соответствии с необходимым расчетным усилием вдавливания, которое зависит от диаметра и длины прокладываемого трубопровода, а также вида грунта. Необходимое нажимное усилие для продвижения в грунте прокладываемой трубы определяется расчетом по формуле

, кН,

где  - радиус сечения отверстия (скважины) в грунте, м;

- коэффициент сопротивления грунта;

- пористость грунта до прокалывания;

- масса 1 м трубы, т;

- длина прокола, м;

- коэффициент трения стали о грунт.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ по прокладке труб под сооружениями выполняют в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ.

- СП 109-34-97. "Свод правил по сооружению переходов под автомобильными и железными  дорогами";

- СНиП 3.02.01-87. "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

- СНиП 2.05.06-85*. "Магистральные трубопроводы".

- ВСН 012-88. Части I и II. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ.

3.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения (потока), выполняющего работы по прокладке трубы.

3.3. При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

3.4. При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме: ГОСТ 24297-87, Приложение 1.

3.5. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится с помощью геодезических инструментов под руководством мастера.

3.5.1. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований технических условий на производство работ, соблюдением необходимой технической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ, техническим контролем за ходом работ.

3.5.2. При операционном контроле следует проверять соблюдение заданной в проектах производства работ технологии выполнения строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чертежам,строительным нормам и правилам.

3.5.3. Пример заполнения Схемы операционного контроля качества работ приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Технологический процесс | Контролирующее лицо | Состав операционного контроля | Метод и средства контроля | Время контроля | Документация | Составитель документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Геодезическая разбивка перехода | геодезист | ширина полосы отвода; наличие створных знаков; закрепление оси | инструментальный: рулетка, теодолит | до начала работ | Исполнит. схема | геодезист |
| Отрывка котлована | прораб | по вертикали - не более 5% глубины; по горизонтали - не более 1% длины кожуха | инструментальный: рулетка, теодолит | в ходе работ по отрывке | Общий журнал работ | прораб |
| Сварочные работы | прораб | качество сварочных швов | лабораторный | после сварки | Журнал сварочных работ | прораб |
| Изоляционные работы | прораб | качество заводской изоляции труб и восстановления поврежденных участков | лабораторный | после сварки | Журнал изоляционных работ | прораб |
| Обратная засыпка котлованов | прораб | засыпка кожуха и рабочей плети мягким грунтом с подбивкой пазух | визуально | в ходе засыпки | Общий журнал работ | прораб |

3.5.4. Результаты операционного контроля фиксируются также в Общем журнале работ.

3.6. Приемочный контроль производится для проверки и оценки качества прокладки трубы, соответствия фактических отметок ее проложения проектным. Глубина заложения должна быть не менее 1,4 м от верха покрытия дороги до верхней образующей трубы.

3.7. На объекте строительства необходимо вести Общий журнал работ, Журнал геодезического контроля и Журнал авторского надзора проектной организации, Журналы сварочных и изоляционных работ.

3.8. По окончании прокола составляют Акт на укладку трубы на переходе через сооружение, а после протаскивания рабочей плети в трубу составляется Акт промежуточной приемки перехода трубопровода через (под) сооружение с приложением Исполнительных схем положения футляра и рабочей плети. Данные акты подписывают представители организации, проводившей работы, технадзора заказчика и авторского надзора.

3.9. Оценку качества и приемку выполняют на основании следующих документов:

- рабочего проекта;

- актов приемки материалов, применяемых для прокладки трубопровода;

- плана расположения  перехода с привязкой к разбивочным осям;

- исполнительной схемы расположения оси перехода с указанием отклонений от проектного положения в   плане и результатов нивелировки;

- общего журнала работ, журналов специальных работ и лабораторных заключений.

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Пример составления калькуляции затрат труда и машинного времени на устройство перехода под сооружением методом прокола приведен в таблице 2.

Таблица 2

| N п/п | Обоснование, шифр ЕНиР, ГЭСН | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | на единицу измерения | Затраты труда на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | чел.-час | маш.-час | чел.-час | маш.-час |
| 1. | 05-01-011-2 | Крепление стен рабочего котлована сборным шпунтом из обсадных труб Д 219х12 мм | 1 т | 9,8 | 17,95 | 5,16 | 175,91 | 50,57 |
|  | 25-10-002-11 | Бестраншейная прокладка кожухов Д 420 мм методом продавливания в грунтах 2 гр. естественной влажности (длина проходки - 28 м) | 1 переход | 30 м | 514,83 | 464,86 | 514,83 | 464,86 |
|  |  | ИТОГО: | м | 30,0 |  |  | 690,74 | 515,43 |

4.2. Затраты труда и времени на устройство подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-2001. Сборник 25* Магистральные трубопроводы).

_______________

* Действует ГЭСН 81-02-25-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Пример составления графика производства работ приведен в таблице 3.

Таблица 3

ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ (ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)

| N п/п | Наименование технологических операций | Ед. изм. | Объем работ | Принятый состав звена | Продолжи- тельность операции, час | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Разработка котлованов | 100 м | 2,03 | Маш. экск. - 1 Землекоп - 1 | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Сварка защитного кожуха | 1 стык | 5,0 | Маш. т/укл. - 1 Эл. сварщ. - 3 | 4,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Монтаж установки для продавливан. | 1 уст. | 1,00 | Монтажн. - 3 Маш. т/укл. - 1 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Продавливание | 1 м | 30,0 | Маш. уст. - 1 Маш. т/укл. - 1 | 24,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Демонтаж установки для продавлив. | 1 уст. | 1,00 | Монтажн. - 3 Маш. т/укл. -1 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Наращивание защитного кожуха | 1 стык | 5,0 | Маш. т/укл. - 1 Эл. сварщ. - 3 | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Обратная засыпка траншеи, котлован | 1 м | 60,0 | Маш. экск. - 1 Маш. бульд. - 1 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 12 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:

5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта;

5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ.

5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени.

5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в машинах и оборудовании

6.1.1. Механизация строительных, монтажных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.

6.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент, технологическую оснастку, необходимые для выполнения буровых, монтажных работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.

6.1.3. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.

6.1.4. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, технологической оснастки, инструмента и приспособлений для устройства перехода методом прокола приведен в таблице 4.

Таблица 4

| N п/п | Наименование машин, механизмов и оборудования | Тип, марка | Краткая характеристика | Кол-во на звено, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одноковшовый экскаватор | ЭО-5126 | Емкость ковша - 1,25 м | 1 |
| 2. | Бульдозер | ДЗ-27 | 121 кВт (165 л.с.) | 1 |
| 3. | Кран-трубоукладчик | ТО-12 | г/п. 12 т | 5 |
| 4. | Установка для продавливания | ГПУ-600 | мощность 100 кВт | 1 |
| 5. | Агрегат сварочный | УСТ-21 | на базе трактора 130 л.с. | 1 |
| 6. | Автомобиль бортовой | КамАЗ-5320 | грузоподъемность 8,0 т | 1 |
| 7. | Автомобиль вахтовый | УРАЛ-4320 | вместимость - 26 чел. | 1 |

6.2. Потребность в основных материалах и изделиях приведена в таблице 5.

Таблица 5

| N п/п | Наименование материалов, изделий и конструкций | Ед. изм. | Потребность на 1 переход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трубы стальные для кожуха, Д 426х11 мм | м | 28,0 |
| 2. | Электроды с основным покрытием Кл. Э42 | кг | 39,0 |
| 3. | Центрирующие кольца (спейсеры) | к-т | 6,0 |
| 4. | Предохраняющие манжеты | шт. | 2,0 |
| 5. | Заглушки инвентарные, металлические | шт. | 2,0 |

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Производство работ по устройству переходов должно выполняться с обязательным соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

ГОСТ 12.3.002-75* "Процессы производственные. Общие требования безопасности"

РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы.

7.2. Производство работ по проколу должно осуществляться по проекту производства работ (ППР), содержащему организационно-технические решения по обеспечению безопасности и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих. Состав и содержание основных решений по технике безопасности в ППР должны соответствовать СНиП 12-03-2001. Работы по устройству подземных переходов должны выполняться специализированными бригадами под техническим руководством и контролем инженерно-технических работников организаций, имеющих лицензию на право производства этих работ. К производству работ по проколу труб под сооружениями допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные правилам техники безопасности, методам ведения этих работ и мерам пожарной безопасности.

О проведении инструктажей должна быть отметка в специальном журнале под роспись. Журнал должен храниться у ответственного за проведение работ на объекте или в строительной (ремонтной) организации.

В зоне, где производятся работы по закрытому переходу способом прокола, находиться посторонним лицам запрещается.

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.

7.3. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

7.4. Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в организационно-технологических схемах на производство работ.

7.5. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливаются с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.

7.6. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.

7.7. На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.

7.8. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В случае нахождения автомобильных дорог в зоне перемещения краном груза необходимо, кроме защитных и сигнальных ограждений, предусматривать установку дорожных знаков о въезде в опасную зону.

В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.

7.9. Работа с механизмами, приспособлениями, инвентарем и инструментами должна вестись в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.

Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности оборудования, штабелей грузов.

На стройплощадке обязательно должен быть График движения основных строительных машин по объекту.

7.10. К производству работ запрещается допускать лиц:

а) моложе 18 лет;

б) не прошедших предварительное медицинское освидетельствование и периодические медицинские осмотры;

в) не имеющих удостоверения об обучении по специальности;

г) не прошедших инструктаж по технике безопасности;

д) не имеющих наряд-допуск на выполняемые работы.

7.11. Рабочие обязаны знать:

- опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ;

- вредные вещества и компоненты используемых материалов и характер их воздействия на организм человека;

- правила личной гигиены;

- инструкции по технологии производства работ, содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности;

- правила оказания первой медицинской помощи.

7.12. Освещенность строительной площадки и участков производства работ должна обеспечивать безопасное ведение работ. Освещение должно предусматриваться рабочим, охранным и аварийным.

На рабочих местах в котловане должно применяться электроосвещение, рассчитанное на напряжение не более 12 В.

7.13. Монтаж, демонтаж и перемещение конструкций следует выполнять в соответствии с технологическими картами под непосредственным руководством лиц, ответственных за безопасное выполнение указанных работ. Не допускается выполнять указанные работы при грозе, а также ветре более 14 м/с.

7.14. Техническое состояние машин (надежность крепления узлов, исправность связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой смены.

Каждая  машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал.

7.15. В зоне производства планировочных работ растительный слой должен предварительно сниматься и складываться в специально отведенных местах с последующим использованием для рекультивации земель. Кроме того, должны быть приняты меры по сохранению имеющихся на территории строящихся и реконструируемых объектов растущих деревьев и кустарников.

7.16. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на стройплощадке, должны очищаться и обезвреживаться согласно указаниям в проектах организации строительства и производства работ.

7.17. При эксплуатации машины для прокола ее корпус должен быть заземлен.

7.18. Машины, материалы и оборудование около котлована располагается за пределами призмы обрушения грунта.

7.19. При опускании в котлован оборудования или труб нахождение рабочих под грузом не допускается.

7.20. Спуск рабочих в котлован допускается только по переносным инвентарным лестницам.

7.21. Скорость подачи защитного кожуха следует уменьшать по мере возрастания сопротивления грунта.

7.22. Между машинистом крана-трубоукладчика и машинистом установки продавливания, а также между рабочими должна быть установлена надежная сигнализационная связь.

7.23. Перед началом работ машинист-оператор должен:

- проверить наличие защитных ограждений движущихся частей;

- проверить исправность электрооборудования;

- проверить исправность гидроприводов;

- арматуру высокого давления;

- состояние упорной стенки;

- состояние нажимных штанг;

- осмотреть состояние всех узлов установки;

- устранить замеченные неисправности.

7.24. После осмотра установки машинист-оператор обязан проверить действие всех механизмов на холостом ходу.

7.25. По окончании смены машинист-оператор обязан:

- установить рычаги управления в нейтральное положение;

- отключить электродвигатели и принять меры, исключающие их пуск посторонними лицами;

- произвести осмотр всей установки и замеченные неисправности устранить, а о крупных - сообщить механику (прорабу).

7.26. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

Для обеспечения успешного тушения пожара необходимо обучить работников правилам и способам работы с первичными средствами пожаротушения.

7.27. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо:

немедленно сообщить об этом в пожарную охрану;

принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и обеспечению

сохранности материальных ценностей.

8. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

8.1. ТТК составлена с применением нормативных документов по состоянию на 01.04.2006.

8.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:

8.2.1. ЦНТИ-ВНИИСТ-1994. Машины и механизмы для сооружения переходов трубопроводов больших диаметров под дорогами;

8.2.2. Б.Ф.Белецкий. Технология и механизация строительного производства;

8.2.3. Справочник строителя. Основания и фундаменты. Под общей редакцией М.И.Смородинова;

8.2.4. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства";

8.2.5. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве;

8.2.6. СП 109-34-97. "Свод правил по сооружению переходов под автомобильными и железными дорогами";

8.2.7. СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения";

8.2.8. СНиП 3.01.03-84  "Геодезические работы в строительстве";

8.2.9. СП 11-105-97. "Инженерно-геологические изыскания для строительства";

8.2.10. СНиП III-42-80*. "Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы";

8.2.11. СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";

8.2.12. СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства";

8.2.13. СНиП 12-01-2004 "Организация строительства";

8.2.14. СНиП 2.05.06-85*. "Магистральные трубопроводы".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Василенко С.Д. - начальник ПТО,
строитель-технолог (стаж 30 лет),
Санкт-Петербург, 2007