ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ (ЛЕГКОСПЛАВНЫХ) ПЕРЕГОРОДОК ДЛЯ УСТРОЙСТВА КАБИНОК
ПРИ ПЕРЕОБОРУДОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на монтаж алюминиевых (легкосплавных) перегородок для устройства кабинок при переоборудовании общественных туалетов.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организациистроительства, другой организационно-технологической документации.

Сантехнические перегородки (туалетные кабины) предназначены для разделения мест общего пользования на индивидуальные кабинки, то есть на зоны личного пользования.

Сантехнические перегородки пользуются особенной популярностью в школах, кинотеатрах, больницах, спортивных центрах, ночных клубах, торговых комплексах, заводах и др.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для сантехнических кабинок часто используют сантехнические перегородки из влагостойкого ламинированного ДСП (ЛДСП). Они экологически безопасны, дешевые, легко устанавливаются, а главное не разрушаются от высокой влажности и воды. Кроме того, такие перегородки практически не загрязняются, так как не притягивают пыль. Профиль таких перегородок выполнен из алюминия. Материал заполнения - ламинированная, влагостойкая ДСП. В банях, спортивных комплексах, оздоровительных учреждениях, для разделения душевых кабин часто используют сантехнические перегородки с алюминиевым каркасом, либо же глухие во всю стену стационарные перегородки. Цвет каркаса, как и габариты могут быть разными.

Рис.1. Туалетные и душевые сантехнические перегородки

Сантехнические перегородки (еще их называют туалетные кабины) предназначаются для разделения санузла или душевой комнаты на отдельные зоны.

Рис.2. Перегородки (туалетные кабины) предназначаются для разделения санузла на отдельные зоны

Сантехкабины представляют собой конструкции - разделители, выполненные из каркаса, обычно алюминиевого, и заполняющего этот каркас материала. В конструкции сантехнических кабин (сантехкабин) используются высококачественные влагостойкие ЛДСП толщиной 16 мм и алюминиевый профиль, покрытый высокопрочной порошковой краской или анодированный. Благодаря использованию материалов с разными текстурами и цветами, возможна реализация практически любых, даже самых необычных дизайнерских предложений.

Рис.3. В конструкции сантехнических кабин используются высококачественные влагостойкие ЛДСП толщиной 16 мм и алюминиевый профиль

Современные модели сантехнических кабин являются чрезвычайно функциональными и, в то же время - эстетически привлекательными. Выпускаемые сегодня сантехнические перегородки уже успели отлично зарекомендовать себя. Быстро и легко устанавливаемые, они сочетают в себе высокие гигиенические и эстетические свойства. Все туалетные перегородки довольно легко моются, а материал, из которых они изготавливаются, строго соответствует медицинским стандартам. Именно поэтому сантехнические кабины получили столь широкое распространение.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Схемы монтажа сантехнических перегородок

Существуют 4 основные схемы установки (монтажа) сантехнических кабин:

Схема N 1

Рис.4. Кабинки устанавливаются вдоль стены, количество разделительных стенок на 1 больше, чем кабинок

Схема N 2

Рис.5. Кабинки устанавливаются в угол (справа от стены), количество разделительных стенок равно количеству кабинок

Схема N 3

Рис.6. Кабинки устанавливаются в угол (слева от стены), количество разделительных стенок равно количеству кабинок

Схема N 4

Рис.7. Кабинки устанавливаются между стенами, количество разделительных стенок на 1 меньше, чем кабинок

Последовательность монтажа сантехнических перегородок. Состав сантехнических кабин

Рис.8. Последовательность монтажа сантехнических перегородок:

1 - дверь сантехническая; 2 - простенок произвольной ширины; 3 - простенок 150 мм; 4 - простенок угловой; 5 - простенок 300 мм; 6 - панель разделительная промежуточная; 7 - обвязка верхняя; 8 - защелка сантехническая (Abloy или ST Cabine); 9 - петля универсальная; 10 - опора регулируемая; 11 - швеллер; 12 - обвязка верхняя фронтальная; 13 - обвязка верхняя разделительная; 14 - дюбель-гвоздь; 15-17 - саморезы; 18 - панель разделительная промежуточная; 19 - профиль углового перехода

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Каркас перегородки изготавливается из анодированного алюминиевого профиля (сплав АД31 ГОСТ 4784-97, состояние материала профиля Т1) в соответствии с рабочими чертежами и техническими условиями по ГОСТ 22333-2001. Панели и двери изготавливаются из ламинированной ДСП (ЛДСП) толщиной 16 и 25 мм. Цвет ЛДСП подбирается по каталогу. Возможно применение влагостойкой ЛДСП.

В качестве элемента оформления торцов и ребер дверей также предусмотрен алюминиевый профиль. Профиль может быть окрашен порошковым способом.

Перегородки комплектуются фурнитурой. Петли оцинкованные или хромированные.

Допускаются неровности пола. Вертикальные стойки оснащены регулировочными опорами, позволяющими выравнивать конструкцию по высоте, компенсируя неровности пола.

При проектировании сантехнических кабин необходимо учитывать расстояние от края унитаза до фасадной части кабины. Оно должно быть не менее 500 мм, чтобы во время посещения туалетной комнаты посетитель не упирался коленями в сантехническую дверь.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Конструкция сантехнических перегородок представляет собой алюминиевый каркас, окрашенный порошковым способом или методом анодирования, и ДСП (древесностружечных плит) толщиной 16 мм, облицованных с двух сторон меламином.

Рис.9. Ребро

Рис.10. Торец

Рис.11. Замок

Рис.12. Ручка

Рис.13. Стойка

Необходимые инструменты для монтажа перегородок:

Рис.14. Перфоратор

Рис.15. Шуруповерт

Рис.16. Угловая шлифмашина (болгарка)

Рис.17. Рулетка

Рис.18. Строительный уровень

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. Монтаж алюминиевых (легкосплавных) перегородок для устройства кабинок при переоборудовании общественных туалетов следует выполнять с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.

6.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными, получившие знания по безопасным методам и приемам труда согласно ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения, сдавшие экзамены квалификационной комиссии в установленном порядке и получившие удостоверение на право производства работ и прошедшие вводный инструктаж по безопасности труда и производственной санитарии.

6.3. Работы осуществляют с применением ручного и механизированного инструмента. Ручной инструмент должен быть прочным, надежным и удобным в работе. Использовать инструмент нужно только по назначению. Деревянные рукоятки ручных инструментов должны быть изготовлены из сухой древесины твердых и вязких пород, и не иметь сучков, трещин и сколов.

Применение механизированного инструмента допускается только в соответствии с требованиями, указанными в паспорте и инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

Инструмент необходимо систематически и своевременно проверять и ремонтировать. Выдаваемый инструмент должен быть исправен.

6.4. К работе с механизированным инструментом допускаются лица, имеющие соответствующее удостоверение на право пользования им.

6.5. Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

6.6. При производстве погрузочно-разгрузочных работ руководствоваться требованиями ГОСТ 12.3.009-76* и СНиП 12-03-2001.

6.7. Производство работ на высоте более 1,3 м от пола следует выполнять с монтажных столиков или с инвентарных сборно-разборных передвижных подмостей. Работать с приставных лестниц запрещается.

6.8. При работе с электрифицированным инструментом в помещениях без повышенной опасности допускается применять электроинструмент, работающий при напряжении 220 В, с обязательным использованием диэлектрических перчаток, галош или ковриков и заземлением корпуса инструмента. В особо опасных помещениях необходимо применять электроинструмент, работающий при напряжении 42 В.

6.9. Перед началом работы с электроинструментом рабочий должен: надеть спецодежду, проверить исправность средств индивидуальной защиты, получить инструктаж о безопасных способах производства работ с электроинструментом, осмотреть и проверить электроинструмент на холостом ходу.

При обнаружении неисправностей электроинструмента работы прекратить и сообщить об этом мастеру или производителю работ.

6.10. При прекращении подачи напряжения во время работы электроинструмент следует выключить и отключить от электросети.

6.11. Персонал, работающий на электроинструментах, должен иметь II категорию по электробезопасности.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица ГЭСН 07-08-006 Устройство перегородок в жилых зданиях*
__________________

* Таблица в оригинале отсутствует. - Примечание изготовителя базы данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 22233-2001 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия (с Изменением N 1).

ГОСТ 4784-97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки (с Изменением N 1).

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 О противопожарном режиме.

СТ СРО ОСМО-2-001-2010 Стандарт саморегулирования. Электробезопасность. Общие требования на производственных объектах организаций выполняющих работы, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.

Техинформация СКС Стройтехнолог.

Документы БД Техэксперт.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по
авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н.,
преподаватель Военного
инженерно-технического университета. -
Санкт-Петербург, 2013