ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Прокладка структурированной кабельной системы EUROLAN в каналах для прохода межэтажных перекрытий

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на прокладку структурированной кабельной системы EUROLAN в каналах для прохода межэтажных перекрытий.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СКС - структурированная кабельная система.

Под этим термином понимают кабельную часть телекоммуникационной инфраструктуры зданий или, другими словами, среду передачи любых слаботочных сигналов в пределах (комплекса) жилых, офисных и промышленных зданий (рис.1).

СКС представляет собой основу локальных компьютерных и офисных телефонных сетей и завоевывает все большее признание благодаря ряду преимуществ - универсальности, удобству эксплуатации и надежности.

Рис.1. Структурированная кабельная система

Успех данной технологии зависит в немалой степени от организаций, развивающих, внедряющих и использующих СКС, и, в том числе, от органов по стандартизации.

СКС - это универсальная телекоммуникационная кабельная система офисного здания, предназначенная для поддержки функционирования широкого круга приложений: компьютерных, телефонных и телевизионных сетей; систем пожарной и охранной сигнализации; систем видеонаблюдения и т.д.

СКС относится к слаботочным кабельным системам, является основой физического уровня информационной инфраструктуры любой компании или ее части и предназначена для решения задачи автоматизации рабочих мест ее сотрудников и поддержки функционирования прочих инженерных систем (рис.2).

Рис.2. СКС относится к слаботочным кабельным системам и является основой физического уровня информационной инфраструктуры

СКС обслуживает все инженерные системы предприятия, расположенные в его зданиях и на его территории.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Система вертикальных каналов

Вертикальные каналы должны располагаться один над другим на каждом этаже здания.

Включают не менее трёх 100 мм труб или рукавов.

Перед монтажом должны быть закончены все подготовительные работы.

Перед монтажом установите всё необходимое оборудование (желоба, ролики, лебёдки).

Монтаж между этажами ведётся с верхней или нижней отметок трассы.

Кабель не может свободно висеть, он должен быть обязательно закреплён (иначе его свойства могут измениться).

Система закладных устройств (СЗУ) для прохода междуэтажного перекрытия

СЗУ - слоты, рукава и закладные трубы как элементы прохода междуэтажного перекрытия (рис.3-5).

Рис.3. Рукав

Рис.4. Слот

Рис.5. Закладные трубы

Крепление кабеля внутренней магистрали

Магистральные кабели, проходящие сквозь слот, крепятся к стене технического помещения специальной арматурой, выполненной в форме хомутов и скоб различных видов (рис.6-9).

Рис.6-9. Крепление кабеля внутренней магистрали

Слот

Слот обязательно снабжается бордюром, который предотвращает протекание воды и защищает проём от попадания в него посторонних предметов. По окончании работ должен быть заделан заглушкой из огнеупорного материала.

Преимущества:

- гибкость использования;

- хорошие массогабаритные показатели.

Недостатки:

- высокая стоимость реализации;

- ослабляет механическую прочность перекрытия;

- сложность выполнения норм пожарной безопасности.

Рукав

Рукав или гильза представляет собой короткий отрезок трубы диаметром до 100 мм, вмонтированный в междуэтажное перекрытие. Над рукавами аналогично слотам устанавливаются различные компоненты для фиксации отдельных кабелей и их пучков.

Преимущества:

- лёгкость практической реализации;

- простота установки в них, задерживающих огонь заглушек в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности.

Недостатки:

- обеспечивают меньшую ёмкость и гибкость использования по сравнению со слотами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

4.1. Вертикальные каналы

Вертикальные каналы должны располагаться один над другим на каждом этаже здания.

Включают не менее трёх 100 мм труб или рукавов.

Перед монтажом должны быть закончены все подготовительные работы.

Перед монтажом установите всё необходимое оборудование (желоба, ролики, лебёдки).

Монтаж между этажами ведётся с верхней или нижней отметок трассы.

Кабель не может свободно висеть, он должен быть обязательно закреплён (иначе его свойства могут измениться).

4.2. Базовыми стандартами являются:

- ANSI/TIA/EIA-568 Стандарт телекоммуникационных кабельных систем коммерческих зданий.

- ISO/IEC 11801 Информационные технологии. Структурированная кабельная система для помещений заказчиков.

- EN 50173 Информационные технологии. Структурированная кабельная система для помещений заказчиков.

- ГОСТ Р 53245 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания.

- ГОСТ Р 53246 (Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования структурированные кабельные системы.

4.3. Слот

Слот обязательно снабжается бордюром, который предотвращает протекание воды и защищает проём от попадания в него посторонних предметов. По окончании работ должен быть заделан заглушкой из огнеупорного материала.

Преимущества:

- гибкость использования;

- хорошие массогабаритные показатели.

Недостатки:

- высокая стоимость реализации;

- ослабляет механическую прочность перекрытия;

- сложность выполнения норм пожарной безопасности.

4.4. Рукав

Рукав или гильза представляет собой короткий отрезок трубы диаметром до 100 мм, вмонтированный в междуэтажное перекрытие. Над рукавами аналогично слотам устанавливаются различные компоненты для фиксации отдельных кабелей и их пучков.

Преимущества:

- лёгкость практической реализации;

- простота установки в них, задерживающих огонь заглушек в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности.

Недостатки:

- обеспечивают меньшую ёмкость и гибкость использования по сравнению со слотами.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Элементная база СКС (рис.10)

СКС - представляет собой иерархическую кабельную систему здания или группы зданий со стандартизованной структурой и топологией.

СКС состоит из следующих главных компонентов:

- набора кабелей: симметричных и/или оптических;

- различных коммутационных панелей;

- информационных розеток (ИР);

- соединительных шнуров.

Рис.10. Элементная база СКС

Все выше перечисленные элементы: интегрируются в систему по единым правилам; эксплуатируются согласно определенным правилам.

Лента Velcro

Характеристики:

Длина 1600 или 5000 мм, с возможностью обрезать до желаемой длины.

Ширина 20,2 мм.

Рис.11. Лента Velcro

Коммутационное оборудование

Рис.12. Коммутационные шнуры EUROLAN

Варианты исполнения: Коммутационные шнуры U/UTP, F/UTP категории 5, 6. Коммутационные шнуры S/TP категории 6A.

Разновидности коммутационных шнуров

Коммутационные шнуры Eurolan отличаются: Исполнением: экранированные-неэкранированные. Категорией: от 5е до 6А. Длиной: от 0,5 до 10 м. Типом вилок: RJ45 и 110 (возможны комбинированные шнуры). Шнуры с вилками типа 110 имеют 1, 2 или 4 пары.

Минимально допустимый радиус изгиба кабеля 4-парного шнура составляет 20-25 мм.

Кроссировочный провод EUROLAN

Провод для перемычек (19A-U3-01-R500) используется на кроссовых панелях типа 110 при формировании трактов для передачи телефонных сигналов.

Рис.13. Кроссировочный провод EUROLAN

Характеристики:

- Число пар 1;

- Проводник 0,51 мм, медный, цельнотянутый;

- Материал изоляции проводника полиэтилен;

- Упаковка моток 500 м;

- Без оболочки;

- Вес брутто 2,6 кг.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Осуществляя работы по прокладке кабелей, монтажники должны следовать определенным правилам и утвержденным стандартам.

Работы по монтажу структурированной кабельной системы EUROLAN в технических помещениях должны выполняться с учетом требований:

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

- ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- ПУЭ изд.7 - Правила устройства электроустановок, 7 издание.

- РД 153-34.0-03.150-00 (ПОТ РМ-016-2001) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

Все слаботочные линии сетей должны быть обязательно заземлены путем использования шины заземления, состоящей из изолированных медных проводников, для соединения распределительной металлической коробки с линией заземления.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ФЕР 81-02-34-2001 Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Часть 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения (в редакции приказов Минстроя России от 30 января 2014 г. N 31/пр, от 17 октября 2014 г. N 634/пр, от 12 ноября 2014 г. N 703/пр)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

ПУЭ изд.7 - Правила устройства электроустановок, 7 издание.

РД 153-34.0-03.150-00 (ПОТ РМ-016-2001) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

ГОСТ Р 56554-2015 Слаботочные системы. Кабельные системы. Стадии жизненного цикла.

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ANSI/TIA/EIA-568 Стандарт телекоммуникационных кабельных систем коммерческих зданий.

ISO/IEC 11801 Информационные технологии. Структурированная кабельная система для помещений заказчиков.

EN 50173 Информационные технологии. Структурированная кабельная система для помещений заказчиков.

ГОСТ Р 53245 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания.

ГОСТ Р 53246 (Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования структурированной кабельной системы.

СТ СРО ОСМО-2-001-2010 Стандарт саморегулирования. Электробезопасность. Общие требования на производственных объектах организаций выполняющих работы, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.