ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Монтаж межкомнатных алюминиевых (легкосплавных) перегородок системы АН.МСК (группа компаний DoorHan) при переустройстве офисных помещений

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на монтаж межкомнатных алюминиевых (легкосплавных) перегородок системы АН.МСК (группа компаний DoorHan) при переустройстве офисных помещений.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организациистроительства, другой организационно-технологической документации.

Серия алюминиевых профилей для офисных перегородок системы АН.МСК предназначена для изготовления светопрозрачных и глухих внутренних перегородок различной конфигурации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Офисные перегородки DoorHan из системы профилей серии АН.МСК предназначены для организации и разграничения внутреннего пространства различных частей зданий любого назначения - офисного, торгового, производственного и пр. С помощью перегородок в офисе может быть организована кабинетно-коридорная система и разделены рабочие места сотрудников, на производственном объекте - отделена и распланирована офисная часть от производственной, в гипермаркетах - разграничены торговые павильоны между собой и изолированы от других помещений. Офисные перегородки по конструктивным характеристикам практически не уступают стационарным стенам, отличаются высокой несущей способностью и звукоизоляцией. Они изготавливаются из алюминиевых профилей с различными видами заполнения. Для производства профилей используется высокотехнологичный сплав на основе алюминия, который служит основой для получения экструдированных профилей с повышенной прочностью, что позволяет устанавливать перегородки высотой до 6 метров. Защитно-декоративное покрытие алюминиевых профилей окрашено порошковой краской на основе полиэфирных и полиуретановых смол. В качестве заполнения в перегородках могут использоваться как непрозрачные материалы (гипсокартон, гипсовинил, ДСП, ДВП, пластиковые панели и пр.), так и прозрачные (стекло, оргстекло, различные сотовые панели на основе акрила и поликарбоната). Штапики двери позволяют установить заполнение как в одну, так и в две нитки. При заполнении стеклом в офисные перегородки могут быть установлены жалюзи.

Рис.1. Офисные перегородки DoorHan из системы профилей серии АН.МСК:

1 - профиль стойки-ригеля; 2 - профиль крышки стойки; 3 - профиль штапик основной; 4 - профиль клипса поворотная; 5 - профиль рамы; 6 - профиль створки; 7 - профиль штапик одинарный; 8 - профиль примыкание; 9 - профиль кабель-канала; 10 - профиль перемычка; 11 - профиль крышка кабель-канала; 12 - уплотнитель; 13 - прозрачное заполнение; 14 - глухое заполнение; 15 - нижний выравнивающий профиль

В конструкцию перегородок могут встраиваться как одностворчатые, так и двустворчатые двери (изготовленные компанией DoorHan или другими производителями), кассовые окна, модули различного дизайна и функциональных свойств.

Особенности монтажа:

Система профилей АН.МСК является модульной. Монтаж производится с готовыми модулями-блоками, которые могут собираться из профилей системы, как на производстве, так и на объекте. Это позволяет достаточно быстро собрать конструкцию любой сложности и назначения.

Для сборки стандартных модулей профили режутся под углом 90°. Это значительно упрощает монтаж, так как все соединения стоек и ригелей осуществляются при помощи саморезов и не требуют фрезеровки и высокоточного режущего оборудования.

Профили имеют невысокую металлоемкость, что подразумевает небольшой вес конструкции, но вместе с тем, они обладают высокой прочностью и жесткостью.

Максимальная высота перегородок АН.МСК может достигать 6 метров. Это позволяет изготавливать перегородки для офисов, торговых центров и производственных помещений с высокими потолками.

Возможна установка офисной перегородки без крепления к потолку. В зависимости от предполагаемой нагрузки на перегородку, верхняя часть может быть усилена специальным профилем.

В конструкции перегородок АН.МСК предусмотрена система регулировки уровня пола, которая позволяет смонтировать конструкцию при перепадах поверхности пола ±10 мм на ширину одного модуля.

В офисную перегородку может быть установлен интегрированный кабель-канал. Его конструкция оптимизирована под розетки и другое электрооборудование 45-го стандарта, которые защелкиваются в паз и задвигаются крышками. Кабель-канал позволяет в последующем осуществлять легкий доступ к проводам без каких-либо дополнительных работ.

Рис.2. Конструкция офисной перегородки DoorHan из системы профилей серии АН.МСК

Система профилей позволяет осуществлять соединение частей конструкции под любым углом от 90° до 270°, также возможны Т- и крестообразные соединения.

Система АН.МСК включает в себя набор профилей для изготовления дверей, которые могут использоваться как в составе офисной перегородки, так и отдельно, как обычные межкомнатные двери.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Монтаж каркаса

Монтаж алюминиевых конструкций необходимо вести согласно требованиям СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" в соответствии с монтажными схемами проектной документации КМ и/или КМД. В зависимости от условий монтажа сборку модулей можно вести в цехе или непосредственно на монтажной площадке.

3.1.1. По маркировке на упаковке определяются элементы собираемого витража - монтажного модуля. Сборка модуля ведется как в вертикальном положении, так и горизонтальном - на монтажных столах или стапелях, с последующей установкой готового модуля в проем.

3.1.2. Конструктивно модуль состоит из двух вертикальных несущих профилей - стойки АН.МСК 101 с одной стороны и крышки АН.МСК 201 с другой, между которыми крепятся саморезами 4,2x30 горизонтальные ригели АН.МСК 101 или АН.МСК 303.

3.1.3. Сборка модуля начинается с крепления к вертикальным стойкам верхних и нижних ригелей. Затем к стойкам присоединяются остальные элементы горизонтальной разбивки.

Варианты технических решений (конструктивные и монтажные) и условия их применения

| Рис.3 Открытый торец офисной перегородки | Рис.4 Примыкание к стене стойкой | Рис.5 Примыкание к стене заполнением |
| --- | --- | --- |
| Рис.6 Примыкание к основному потолку | Рис.7 Примыкание к подвесному потолку | Рис.8 Примыкание к стене с поворотом |
| Рис.9 Верх офисной перегородки без крепления к потолку | Рис.10 Крепление к полу с финишной отделкой | Рис.11 Крепление к полу с использованием системы выравнивания |

3.1.4. Готовый модуль крепиться анкерами в пол или потолок через ригель.

3.1.5. Во время вертикальной сборки конструкции необходимо строго контролировать вертикальное положение стоек. Угол между стойкой и ригелем должен соответствовать 90°. В случае нарушения данной геометрии (какого-либо перекоса стойки или ригеля) есть опасность не установки заполнения в проем.

3.1.6. В случае перепада уровня пола более 4-5 мм на 2 метра, первоначально к полу крепится анкерами нижний направляющий профиль АН.МСК 902, затем на него устанавливаются сборочные модули, где нижний ригель состоит из профилей АН.МСК 901 и АН.МСК 303 и с помощью установочных винтов М8х60 регулируются по высоте.

3.1.7. Если перегородка не примыкает к потолку, то для придания дополнительной устойчивости конструкции сверху на всю длину модулей устанавливается профиль АН.МСК 901 и крепится саморезами в верхние ригеля.

Рис.12. Принципы построение каркаса. Сборка перегородок из готовых моделей

Рис.13. Сборка перегородки из готовых модулей с регулировкой по уровню пола, с кабель-каналом и верхней направляющей

Рис.14. Сборка стандартных узлов перегородки. Сборка стойки и простого ригеля

3.2. Установка заполнения

3.2.1. В случае заполнения проема толщиной 4, 5, 6, 8 и 10 мм, внутренний уплотнитель устанавливается в пазы ригелей и стоек, обрамляющих проем. При установке стекла на нижний ригель проема на расстоянии 150 мм от его краев устанавливаются две полиэтиленовые подкладки под стекло толщиной 2-6 мм. Низ стекла опирается на подкладки, стекло устанавливается в проем конструкции с равномерным зазором по бокам между торцом стекла и усом стойки.

На основной профиль по периметру заполнения устанавливается штапик (раскладка) АН.МСК 202 или АН.МСК 207 сначала из стойки, затем на ригеля. Для фиксации заполнений 4 и 5 мм используется также внешний уплотнитель, который устанавливается в зазоры между стеклом и штапиком (раскладкой).

В качестве внутреннего уплотнителя для толщин заполнений 4 и 5 мм используется уплотнитель ALOP05, для толщин 6 и 8 мм - AHR01 для заполнения толщиной 10 мм - ALOP06.

В качестве внешнего уплотнителя для заполнения толщиной 4 мм. Используется уплотнитель ALOP07, для 6 мм - ALOP11.

3.2.2. В случае заполнения проема гипсокартоном толщина листа гипсокартона с наклеенным декоративным покрытием не должна превышать 12,5±0,5 мм, лист гипсокартона необходимо устанавливать в проем конструкции без уплотнения. На основной профиль по периметру заполнения устанавливается штапик АН.МСК 202 или АН.МСК 207 сначала на стойки, затем на ригеля.

3.2.3. При установке в пространство между листами гипсокартона звукоизоляционного материала необходимо соблюдать одно условие - его толщина не должна быть больше 50 мм.

3.2.4. Установку заполнения в дверь необходимо выполнять в следующей последовательности: на собранной створке отсоединить верхний и нижний ригеля, установить штапики АН.МСК 204 для двойного остекления или АН.МСК 205 для одинарного остекления в профиль дверной створки, затем в паз штапика установить уплотнитель арт. ALOP09, завести стекло в пазы штапика. Установить на место верхний и нижний ригели.

При установке сэндвич-панели и стеклопакета толщиной 24 мм, штапики не применяются, в зазор между заполнением и профилем устанавливается месяцеобразный уплотнитель.

3.2.5. В случае заполнения стеклом в одну или две нитки проема перегородки и двойном остеклении в двери, в проем могут быть установлены горизонтальные жалюзи, которые монтируются к верхнему горизонтальному ригелю проема или створки двери.

3.2.6. В целях безопасности, а также во избежание повреждения стекол, рекомендуется на время монтажа отмечать каждое установленное стекло цветным маркером или самоклеящейся лентой.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

4.1. Подготовка монтажной площадки

4.1.1. Основным работам по монтажу изделий предшествуют следующие работы подготовительного периода:

Подготовка мест установки витражей: полов, проемов, стен и стальных конструкций. В местах примыкания конструкций к кирпичной кладке, бетону, стальным фахверкам элементы конструкций должны быть защищены от коррозии согласно СНиП 2.03.11-85.

4.1.2. До начала монтажа конструкций необходимо провести приемку и подготовку проемов:

- проверить по нормативно-технической документации размеры проемов, отметок перекрытий, наличие закладных деталей, к которым должны крепиться алюминиевые конструкции. В случае каких-либо несоответствий технической документации необходимо составить акт с участием заказчика и генподрядчика;

- при влажных отделочных работах провести работы, связанные с мокрыми процессами.

4.1.3. Офисные перегородки системы АН.МСК устанавливаются на "чистый" пол. Максимальное отклонение поверхности покрытия пола от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой не должны превышать 2-4 мм в зависимости от типа покрытия (более подробно см. СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"). Если покрытие пола недостаточно ровное и не удовлетворяет требованиям СНиП 3.04.01-87, то для обеспечения необходимой геометрии применяется конструкция регулирования уровня пола. Данная система позволяет вести работы при переменном уровне пола (уклон до -20 мм/2 м).

4.1.4. Перед началом монтажа нужно подготовить площадку для сборки элементов в монтажные модули, иметь необходимые для ведения монтажных работ инструменты и приспособления.

4.1.5. Хранение элементов конструкций должно производиться в упакованном виде на деревянных подкладках в сухих складских помещениях с твердым покрытием пола. Складирование конструкций на открытых площадках не допускается.

4.2. Рекомендации по замеру объекта

4.2.1. Инструмент для проведения замеров:

- рулетка измерительная,

- уровень,

- отвес,

- шнур трассировочный.

4.2.2. Перед выполнением замеров необходимо ознакомиться с требованиями заказчика, изучить план помещений, расположение инженерных и электрических коммуникаций. Необходимо также нанести на план уточненные данные о расположении этих коммуникаций с указанием привязок и размеров.

4.2.3. Нанести разметку (трассировку) расположения перегородок и дверей в помещениях, согласно плану и привязкам.

4.2.4. Произвести замеры длины перегородок, высоты потолка (если необходимо), уровня пола и примыкания к стенам и перегородкам.

При монтаже перегородок используются прямоугольные сборочные модули. В случае нарушения прямоугольности - перекоса стойки или ригеля, могут возникнуть проблемы с установкой заполнения в проем. Во избежание таких проблем необходимо вычислить прямоугольник перегородки, вписываемый в существующий проем.

Для этого необходимо:

- вычислить наивысшую точку пола и принять ее за "0",

- определить нижнюю точку потолка и принять ее за "Н" (высоту) перегородки,

- определить наименьшее расстояние между стенами, с учетом кривизны стен и принять ее за "В" (длину) перегородки.

Если перепад уровня пола превышает 4-5 мм на 2 м, то необходимо применять профили регулирования уровня пола - АН.МСК 901 и АН.МСК 902.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Стандартная комплектация:

- алюминиевые профили для перегородок;

- уплотнители для перегородок;

- пластиковые подкладки для установки заполнения алюминиевых перегородок;

- комплект замка с фалевой защёлкой для перегородок;

- нажимной гарнитур для перегородок;

- угловые соединительные сухари для алюминиевых перегородок;

- петли для перегородок;

- закладные детали для перегородок;

- регулировочные винты для алюминиевых перегородок.

Инструмент для проведения замеров:

- рулетка измерительная,

- уровень,

- отвес,

- шнур трассировочный.

Таблица 5.1

Технические характеристики офисных перегородок

| Наименование характеристики | Офисные перегородки |
| --- | --- |
| Толщина перегородки | 80 мм |
| Видимая ширина стойки | 30 мм |
| Максимальная высота | 6 мм |
| Звукоизоляция | 36-40 дБ |
| Толщина заполнения в перегородки | 4-13 мм |
| Расстояние между стеклами перегородки | 50 мм |
| Расстояние между стеклами двери | 30 мм |
| Толщина заполнения в двери | 4-5 или 24 мм |
| Максимальный вес створки двери | 120 кг |

Алюминиевые профили

Алюминиевые профили изготавливаются из сплавов АД31Т1 по ГОСТ 22233-2001, AlMgSi0.5 F22 и AlMgSi0.5 F25 в соответствии с DIN 1725, DIN 1748 и DIN 17615, которые обрабатываются давлением.

Покрытие

Профили окрашены порошковыми красителями в соответствии с ГОСТ 9.410-88. Толщина покрытия зависит от марки красителя и находится в диапазоне 60-120 мкм. Окрашенные профили выдерживаются в сушильной камере 20 минут при температуре 180-200 °С.

Уплотнители

Для уплотнения стекла или другого заполнения используются эластомерные или EPDM профили.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. Монтаж межкомнатных алюминиевых (легкосплавных) перегородок системы АН.МСК при переустройстве офисных помещений следует выполнять с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.

6.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными, получившие знания по безопасным методам и приемам труда согласно ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения, сдавшие экзамены квалификационной комиссии в установленном порядке и получившие удостоверение на право производства работ, и прошедшие вводный инструктаж по безопасности труда и производственной санитарии.

6.3. Работы осуществляют с применением ручного и механизированного инструмента. Ручной инструмент должен быть прочным, надежным и удобным в работе. Использовать инструмент нужно только по назначению. Деревянные рукоятки ручных инструментов должны быть изготовлены из сухой древесины твердых и вязких пород, и не иметь сучков, трещин и сколов.

Применение механизированного инструмента допускается только в соответствии с требованиями, указанными в паспорте и инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

Инструмент необходимо систематически и своевременно проверять и ремонтировать. Выдаваемый инструмент должен быть исправен.

6.4. К работе с механизированным инструментом допускаются лица, имеющие соответствующее удостоверение на право пользования им.

6.5. Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

6.6. При производстве погрузочно-разгрузочных работ руководствоваться требованиями ГОСТ 12.3.009-76* и СНиП 12-03-2001.

6.7. Производство работ на высоте более 1,3 м от пола следует выполнять с монтажных столиков или с инвентарных сборно-разборных передвижных подмостей. Работать с приставных лестниц запрещается.

6.8. При работе с электрифицированным инструментом в помещениях без повышенной опасности допускается применять электроинструмент, работающий при напряжении 220 В, с обязательным использованием диэлектрических перчаток, галош или ковриков и заземлением корпуса инструмента. В особо опасных помещениях необходимо применять электроинструмент, работающий при напряжении 42 В.

6.9. Перед началом работы с электроинструментом рабочий должен: надеть спецодежду, проверить исправность средств индивидуальной защиты, получить инструктаж о безопасных способах производства работ с электроинструментом, осмотреть и проверить электроинструмент на холостом ходу.

При обнаружении неисправностей электроинструмента работы прекратить и сообщить об этом мастеру или производителю работ.

6.10. При прекращении подачи напряжения во время работы электроинструмент следует выключить и отключить от электросети.

6.11. Персонал, работающий на электроинструментах, должен иметь II категорию по электробезопасности.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица ГЭСН 07-08-006 Устройство перегородок в жилых зданиях

Состав работ:

01. Разметка мест установки перегородок. 02. Наклейка резиновых прокладок по периметру перегородок. 03. Установка элементов каркаса. 04. Обшивка каркаса плитами. 05. Устройство изоляционной прокладки. 06. Герметизация перегородок по периметру. 07. Заделка стыков и шпатлевка поверхности плит.

Измеритель: 100 м перегородок (за вычетом проемов)

|  | Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой: |
| --- | --- |
| 07-08-006-02 | с изоляционной прокладкой |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-08- 006-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 201,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,57 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,57 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 14 |
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 1,5 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,85 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0196 | Герметик марки 5Ф-13К | кг | 1,14 |
| 101-0616 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг | 22,3 |
| 101-0780 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м | 210 |
| 101-0848 | Пластина губчатая из резины АФ-1 | кг | 47,3 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм | т | 0,0006 |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0144 |
| 101-2505 | Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3 | т | 0,0144 |
| 104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96*) | м | 5,15 |
| 113-0304 | Клей резиновый N 88-Н | кг | 6,36 |
| 201-0760 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,139 |

________________
     * ГОСТ 9573-96 не действует. Действует ГОСТ 9573-2012. - Примечание изготовителя базы данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии.

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

ГОСТ 9.410-88 ЕСЗКС. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы.

ГОСТ 22233-2001 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия (с Изменением N 1).

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 О противопожарном режиме.

СТ СРО ОСМО-2-001-2010 Стандарт саморегулирования. Электробезопасность. Общие требования на производственных объектах организаций, выполняющих работы, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.

Техинформация СКС Стройтехнолог.

Документы БД Техэксперт.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н.,
преподаватель Военного
инженерно-технического университета. -
Санкт-Петербург, 2013