CХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОНТАЖА ЛЕСТНИЦ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОСОУРАХ

Ремонтно-строительные работы

МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОСОУРАХ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве на изделия; | Визуальный |  |
|  | - соответствие размеров изделий проектным; | Измерительный |  |
|  | - разметку проектных положений; | То же |  |
|  | - очистку опорных поверхностей ранее смонтированных конструкций от мусора, грязи, снега и наледи | Визуальный |  |
| Монтаж лестниц на металлических косоурах | Контролировать: |  | Общий журнал работ, журнал сварочных работ |
|  | - соответствие отметок установки балок, уклонов косоуров проектным; | Измерительный |  |
|  | - качество сварных соединений, заделки концов балок; | Технический осмотр |  |
|  | - горизонтальность и вертикальность ступеней, высоту подступенков; | Измерительный |  |
|  | - вертикальность решетки | Визуальный, измерительный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Исполнительная геодезическая схема, акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - фактическое положение смонтированных косоуров и площадок (отклонение от разметки, определяющей проектное положение элементов на опорах); | Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - качество сварочных соединений и антикоррозионных покрытий | Технический осмотр |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, нивелир, уровень, катетомер. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
Альбом 24-НТ-4 Ленжилпроекта

Допускаемые отклонения:

- высоты подступенка от проекта - ±3 мм;

- ширины проступи от проекта - ±5 мм;

- в просветах при наложении рейки длиной 2 м вдоль марша на свесы проступей - 4 мм;

- отклонения от горизонтали проступей - 2 мм;

- от горизонтали площадок лестниц - 5 мм;

- от вертикали подступенка - 3 мм;

- от вертикали металлических решеток - 3 мм;

- в расстояниях между элементами ограждений (стойками) от проектных - 5 мм;

- зазоры между элементами поручня - 0,5 мм.

Опирание балок на стены под лестничные площадки должно быть не менее 250 мм с опорной пластиной размером 200х250 мм.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 8717.0-84*. Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия.

ГОСТ 23120-78. Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия.

Значения действительных отклонений геометрических параметров ступеней не должны превышать предельные:

- по длине ступени - ±5 мм;

- по высоте ступени - ±2 мм;

- по ширине ступени - ±3 мм.

Верхняя лицевая поверхность ступеней одной партии должна иметь одинаковый цвет и тон окраски.

Маркировочные надписи и знаки должны быть нанесены на нелицевых поверхностях ступеней.

Каждая партия ступеней должна сопровождаться документом о качестве. Ступени транспортируются и хранятся в контейнерах или пакетах.

Каркасы ограждений лестниц должны изготовляться сварными. Отклонения от проектных размеров элементов каркаса ограждений не должны превышать:

- по высоте - 3 мм;

- по длине - 5 мм;

- по величине стрелки кривизны - 3 мм.

Предприятие-изготовитель должно поставлять металлические ограждения окрашенными масляной краской за один раз (за исключением участков, подлежащих заделке в бетон). Ограждения должны поставляться в виде укрупненных элементов (на марш, площадку) комплектно с крепежными деталями.

Для выборочной проверки качества ограждений отбирают образцы в количестве 5% от партии, но не менее 5 штук. Отобранные образцы подвергают осмотру и обмеру.

Ограждения должны храниться в штабелях высотой не более 1,5 м рассортированными по маркам. Между элементами (пачками) ограждения должны быть проложены деревянные прокладки толщиной не менее 30 мм на расстоянии не более 1 м.

Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 п.3.3
ЛЖП альбом 24-НТ-4 Ленжилпроекта

Монтаж лестничных маршей и площадок разрешается производить только после приемки опорных элементов, включающей геодезическую проверку соответствия их планового и высотного положения с составлением геодезической исполнительной схемы.

С целью обеспечения устойчивости лестничной клетки и связи ее с диском перекрытия монтаж лестничных конструкций разрешается производить только после полного заполнения смежных пролетов плитами перекрытия.

Наименьшая высота ограждений лестничных маршей и площадок должна составлять:

- в жилых зданиях - 850 мм;

- в общественных зданиях - 900 мм;

- в детских садах-яслях - 1350 мм.

Наибольшая величина просвета между элементами ограждений:

- в жилых и общественных зданиях - 140 мм;

- в детских садах-яслях - 100 мм.

Укладку ступеней следует производить после приварки косоуров к площадочным балкам. Ступени укладывают, начиная с нижней фризовой. Ширина площадок должна быть не менее ширины марша и не менее 120 см, а площадок, на которые открываются двери лифта, - не менее 160 см.

Высота проходов под лестничными площадками и маршами должна быть в чистоте не менее 2 м.