ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2

РАЗРУШЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОКЛИНЬЯМИ

См. Рекомендации по разрушению и разборке строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта составлена на выполнение работ по разрушению железобетонных фундаментов с применением гидроклиновых раскалывающих устройств.

1.2. В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: разметка отверстий, их сверление и разрушение конструкций гидроклином.

1.3. Настоящую технологическую карту можно применять для конкретных условий строительства, предварительно уточнив объемы работ и затраты труда.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ по разрушению железобетонных фундаментов следует произвести инструментальную разбивку осей; выбрать типы алмазных сверл; в зону работ подвести воду и электрическую энергию, проверить исправность сверлильной и гидроклиновой установок.

2.2. Расчеты затрат труда, машинного времени и стоимость работ даны для разрушения фундамента под ковочный молот с размерами 4,16x240x2,52 м, т.к. это наиболее часто встречающаяся при выполнении данного вида работстроительная конструкция.

2.3. Работы по разрушению начинают со сверления отверстий в железобетоне с использованием алмазного инструмента. Разметку отверстий для сверления производят на наиболее доступной и нестесненной части или поверхности разрушаемой конструкции. При работах по разрушению фундамента под ковочный молот разметку под сверление отверстий производят на его верхней горизонтальной поверхности. Расстояние между отверстиями - 500 мм, глубина сверления - 300 мм, диаметр отверстий - 60 мм. Сверлить отверстия предусматривается с помощью сверлильной установки HШ-1825 с четырьмя рабочими органами. Алмазное кольцевое сверло закрепляют на шпинделе сверлильной установки. Под действием осевого давления и вращательного усилия, создаваемых сверлильной установкой, режущая часть сверла внедряется в обрабатываемый материал. Для охлаждения инструмента и выноса разрушенного материала из забоя внутрь сверла подается вода от магистрального трубопровода. Высверленный керн извлекают из забоя клещами в обрабатываемом материале после окончания сверления. Сверлильную установку обслуживают 5 чел.

2.4. Разрушение монолитной железобетонной конструкции обеспечивается гидроклиновой установкой за счет расклинивающих усилий, создаваемых в высверленном отверстии.

Гидроклиновая установка (рис.1) состоит из следующих основных узлов: рабочего органа (гидроклина), тележки, бака, блока панелей, электрооборудования.

Рис.1. Гидроклиновая установка:

1 - рабочий орган; 2 - тележка; 3 - бак; 4 - блок панелей;
 5 - ступица; 6 - колесо; 7 - вилка; 8 - электрооборудование

Техническая характеристика

| Усилие расклинивания (максимальное), т | 260 |
| --- | --- |
| Диаметр скважины под рабочий орган, мм | 48 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 1340 |
| ширина | 980 |
| высота | 935 |
| Масса, кг: |  |
| рабочего органа | 36 |
| общая | 485 |

В комплект установки входит 4 гидроклина. Гидроклин состоит из силового гидроцилиндра и клинового механизма. Шток гидроцилиндра при выходе из него выполнен в виде двускосного клина, на клиновых поверхностях которого укреплены накладки из износостойкой стали. Клин контактирует с двумя клиновыми щеками, на которых также укреплены накладки. Щеки шарнирно, с помощью двух тяг соединены с проушинами на корпусе гидроцилиндра. Соединительные тяги закрыты снаружи кожухом.

Гидроклиновая установка смонтирована на тележке сварной конструкции, выполненной из труб и для перемещения оборудованной колесами. Бак для гидравлической жидкости сварен из листового металла и на верхней крышке имеет заливной фильтр.

На блоке гидравлических панелей установлены распределители, и на одной из гидравлических панелей имеется предохранительный клапан. Гидроклиновую установку обслуживает один человек.

В качестве расклинивающего устройства можно применять ручной гидроклин (рис.2), состоящий из рабочего органа и тележки и обслуживаемый одним человеком.

Рис.2. Ручной гидроклин:

1 - рабочий орган; 2 - тележка

Техническая характеристика

| Усилие расклинивания (максимальное), т | 130 |
| --- | --- |
| Диаметр расклинивающего устройства, мм | 40; 60 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 1040 |
| ширина | 540 |
| высота | 1100 |
| Масса, кг: |  |
| рабочего органа | 14,2 |
| общая | 58 |

2.5. Гидроклин опускают в высверленное отверстие, после чего подают давление путем открывания вентиля гидросистемы. В результате действия расклинивающего усилия происходит разрушение бетона или образование в нем трещин. При незначительной ширине трещины, когда перерезание арматурных стержней в бетоне невозможно, в нее устанавливают два расширителя (клинья) толщиной 5 или 7 мм и после расширения трещины в нее вводят гидроклин для окончательного отделения части монолита.

При работе необходимо следить, чтобы рабочие поверхности клиньев были чистыми и смазанными солидолом (ГОСТ 1033-79).

2.6. Гидроклиновая установка перемещается на своей ходовой части только в пределах рабочей площадки. Гидроклиновую установку транспортируют на большие расстояния в кузове грузового автомобиля грузоподъемностью 1 т и более. Хранить установку необходимо только в закрытом помещении.

2.7. На рис.3 дана схема производства работ по разрушению железобетонного фундамента. Разрушение производится послойно на глубину сверления.

Рис.3. Схема разрушения фундаментов:

а - сверление отверстий; б - разрушение фундаментов

1 - фундамент; 2 - сверлильная установка; 3 - рабочий орган сверлильной установки; 
4 - гидроклиновая установка; 5 - гидроклин; 6 - арматурная сетка

2.8. Калькуляция затрат труда составлена для варианта сверления с помощью сверлильной установки НШ-1825, разрушения фундаментов гидроклиновой установкой.

2.9. При производстве работ необходимо выполнять требования правил техники безопасности в соответствии со СНиП III-4-80*.

________________

* Действуют СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.  - Примечание изготовителя базы данных.

Особое внимание следует обращать на исправность и надежность заземления механизмов и их изоляции, обеспечивающей безопасное производство работ.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

| Наименование | Марка, ГОСТ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сверлильная установка с 4-мя рабочими органами | НШ-1825 | 1 |
| Водосборное устройство | В комплекте с установкой | 4 |
| Насос для подачи воды при отсутствии магистрального трубопровода | - | 1 |
| Гаечные ключи для отсоединения сверла | - | 1 |
| Клещи для извлечения керна | Нестандартизированные | 2 |
| Гидроклиновая установка с 4-мя гидроклиньями | Проект 1907.00.000ПС ЦНИИОМТП | 1 |
| Металлическая рулетка | ГОСТ 7502-80* | 2 |
| ________________ * Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных. |

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (на 100 м железобетона)

| Затраты труда, чел.-день | 39,02 |
| --- | --- |
| Потребность, маш.-смен | 10,89 |
| Выработка на одного рабочего в смену, м | 2,56 |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА РАЗРУШЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ

| Обоснование | Вид работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч (маш.-ч) | Затраты труда на весь объем работ, чел.-ч (маш.-ч) | Расценка на единицу измере- ния, руб.-коп. | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные лаборатории бетонных работ | Сверление отверстий с применением сверлильной установки | шт. | 320 | 0,13 0,03 (0,03) | 41,60 9,60 (9,60) | 0-10,3 0-02,4 | 40-64 |
|  | Разрушение бетона фундаментов гидроклиновой установкой | м | 25,1 | 0,096 | 2,41 | 0-07,6 | 1-91 |
| ЕНиР, 1979, § 22-11, табл.6, п.2в | Газовая резка арматуры | 10 перерезов | 41,0 | 0,13 | 5,33 | 0-06,4 | 2-62 |
| ЕНиР, 1979, § 1-4, п.1а,б | Погрузка разрушенного железобетона тельфером на автомобили-самосвалы ЗИЛ-ММЗ-555 | т | 50,3 | 0,17 0,085 (0,085) | 8,55 4,27 (4,27) | 0-08,4 0-04,7 | 6-59 |
| Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплата труда водителей | Вывоз разрушенного железобетона автомобилями-самосвалами ЗИЛ-ММЗ-555 | т | 50,3 | - | 8,55 (8,55) | - | 1,69 |
|  | Итого: |  |  |  | 80,31 (22,42) |  | 53-45 |

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА РАЗРУШЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:          
ЦНИИОМТП Госстроя СССР