СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ


ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЫ

Технические требования к арматуре

ГОСТ 19681-94 Арматура санитарно-техническая водоразборная.

ГОСТ 25809-96 Смесители и краны водоразборные, Типы и основные размеры.

ТУ 4951-001-07599547-96 Смеситель ТАР См-Ум-ЦА (См-М-ЦА).

ТУ 4951-031-00284581-97 Смесители с одной рукояткой.

ТУ 4951-012-00288478-99 Смесители центральные для умывальников и моек.

ТУ 11-Б40.294.012ТУ-91 Смеситель для мойки с одной рукояткой "Доник".

ТУ 11-Б40.294.013ТУ-92 Смеситель общий для ванны и умывальника с одной рукояткой с душевой сеткой на гибком шланге со штангой с аэратором на изливе  - "Дон".

ТУ 1-560-0034-90 Смеситель общий для ванны и умывальника с душевой сеткой на гибком шланге См-ВУ-ШЛ-ЭП-А.

ТУ 21-26-276-87 Смеситель для ванны с душевой сеткой на гибком шланге со штангой См2-В-ШТ.

ТУ 4953-001-29323468-97 Арматура компакт-биде.

.... Стандарты и технические условия на санитарно-техническую водоразборную арматуру, предусмотренную проектом.

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.

Входной контроль качества санитарно-технической водоразборной арматуры (смесителей, кранов и лабораторной арматуры), устанавливаемой в зданиях различного назначения, должен осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85*, требованиями государственных стандартов и технических условий, ППР и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

На строительной площадке и на комплектовочных базах в процессе входного контроля:

должно быть проверено наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов;

по сопроводительным документам (документам о качестве, паспортам и другим документам), маркировке, ярлыкам должны быть проверены комплектность и соответствие поступившей арматуры требованиям проекта (по сопроводительной документации должно быть проверено соответствие типов, размеров и других характеристик требованиям рабочей документации, по которой должен осуществляться монтаж внутренних санитарно-технических систем);

должно быть проверено наличие и сроки действия гарантий предприятий-изготовителей на санитарно-техническую водоразборную арматуру;

должен быть произведен внешний осмотр арматуры с целью проверки соответствия ее требованиям стандартов, технических условий или других нормативно-технических документов и обнаружения недопустимых дефектов внешнего вида;

при возникновении каких-либо сомнений в качестве поступившей арматуры или документов должны быть вызваны представители строительной лаборатории или функциональных служб, ответственных за поставку материалов.

ГОСТ 19681-94 Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия

Стандарт распространяется на санитарно-техническую водоразборную арматуру: смесители, краны и лабораторную арматуру для холодной и горячей воды при рабочем давлении от 0,05 до 1,0 МПа и температуре до 75 °С, предназначенную для санитарно-технических приборов и водоподогревателей открытого типа, устанавливаемых в зданиях различного назначения.

Стандарт не распространяется на арматуру, предназначенную для морской и минерализованной воды и для работы в агрессивной среде, а также на наполнительные клапаны к смывным бачкам и на смывные краны.

В зависимости от назначения водоразборную арматуру подразделяют на санитарно-техническую водоразборную и лабораторную водоразборную.

К санитарно-технической водоразборной арматуре относят смесители и краны по ГОСТ 25809-96.

К лабораторной водоразборной арматуре относят ниппели, панели (двух- и четырех-ниппельные), краны угловые, краны со съемными ниппелями, колонки с кранами, смесители с ниппелями и изливами.

В зависимости от рабочего давления арматуру подразделяют на две группы:

I - с рабочим давлением до 1,0 МПа;

II - с рабочим давлением до 0,63 МПа.

В зависимости от конструкции органов управления арматуру подразделяют на: краны и смесители с одной или двумя рукоятками, краны и смесители локтевые, с ножным пуском, полуавтоматическим, кнопочным или автоматическим пусками.

Размер резьбы для присоединения арматуры к системе водопровода должен быть G1/2-В по ГОСТ 6357-81и G3/4-В по ГОСТ 8870-79 для присоединения смесителей для водогрейных колонок.

Присоединительная резьба вентильных головок должна быть М18x1-6 H/6g по ГОСТ 24705-81*. Допускается изготовление водоразборной арматуры с резьбой вентильных головок G1/2-В по ГОСТ 6357-81 (для вентильных головок с керамическими запорными элементами).

________________

* Взамен действует ГОСТ 24705-2004. - Примечание изготовителя базы данных.

Арматура должна обеспечивать расходы воды, указанные в нижеследующей таблице.

| Тип арматуры | Расход воды, л/с |
| --- | --- |
|  | при минимальном рабочем давлении 0,05 МПа, не менее | при рабочем давлении 0,3 МПа, не менее |
| Краны для умывальников, рукомойников, раковин и писсуаров | 0,07 | 0,2 |
| Смесители для моек, умывальников, рукомойников и биде | 0,07 | 0,2 |
| Смесители для ванн (в т.ч. для ванны и умывальника): - на излив | 0,12 | 0,33 |
| - на душевую сетку | 0,08 | 0,2 |
| Смесители для душа | 0,8 | 0,2 |
| Лабораторные водоразборные колонки | 0,15 | 0,37 |
| Лабораторные смесители | 0,07 | 0,2 |
| Примечание. Расходы воды при рабочем давлении 0,3 МПа являются справочными и используются при сравнении отечественной арматуры с зарубежными образцами. |

Арматура должна изготавливаться в соответствии с требованиями данного стандарта, а также стандартов или технических условий на арматуру конкретных типов.

Арматура должна быть герметичной и при закрытом положении запорных элементов выдерживать испытательное давление воды, указанное в нижеследующей таблице.

| Группа | Рабочее давление, МПа, не более | Испытательное давление, МПа, не менее |
| --- | --- | --- |
| I | 1,0 | 1,6 |
| II | 0,63 | 0,9 |

Узлы арматуры, находящиеся после запорных элементов (уплотнений запорных устройств, переключателей потока воды, поворотных изливов, душевых сеток, гибких шлангов), должны быть герметичны и выдерживать давления, указанные в нижеследующей таблице.

| Группа | Свободное истечение воды через излив или душевую сетку при давлении перед изделием в момент пуска, не менее | Искусственно закрытые отверстия (излив или душевая сетка); давление воды перед изделием, не менее |
| --- | --- | --- |
| I | 1,0 | 0,4 |
| II | 0,63 | 0,1 |

Арматура, комплектуемая гибкими шлангами (например, смесители для ванн, моек и др.), должна исключать возможность обратного всасывания загрязненной воды из приборов при возникновении разрежения в системе водопровода.

Открывание и закрывание арматуры, переключение режимов работы должно происходить с усилием не более 10 Н. Усилие для поворота излива не должно превышать 10 Н.

Водоразборная арматура не должна допускать самопроизвольного изменения расхода холодной, горячей или смешанной воды при постоянном давлении перед изделием и установленном положении рукояток.

Вращение или перемещение рукояток запорных устройств должно происходить плавно, без заеданий.

Регулирующая способность, характеризуемая величиной перемещения точки приложения силы к рукоятке управления при регулировании температуры смешанной воды, не должна превышать 0,7 °С/мм в диапазоне от 31 до 43 °С.

Переключатели потока воды не должны допускать произвольного переключения воды во всем диапазоне рабочих давлений.

Вода из излива должна вытекать компактной струей, без разбрызгивания и бьющих в сторону струй.

Радиус факела душа смесителей на расстоянии 1200 мм от центра сетки не должен превышать 300 мм.

Арматура водоподогревателей должна выдерживать без ухудшения ее эксплуатационных характеристик отбор воды температурой до 100 °С в течение не более 3 мин.

Поворотные изливы должны свободно поворачиваться вокруг своей оси не менее чем на 120°.

Ресурс арматуры с керамическими запорными элементами с учетом замены резино-технических изделий должен составлять не менее 500 тыс. циклов открываний и закрываний.

Ресурс арматуры с запорными элементами из формовых резино-технических изделий с учетом замены изнашиваемых в процессе эксплуатации уплотняющих прокладок, колец и т.п. должен составлять не менее 200 тыс. циклов открываний и закрываний.

Наработка до отказа таких уплотнительных элементов, как прокладки, кольца, манжеты, сальники, должна быть не менее 60 тыс. циклов; уплотнений поворотного излива и уплотнений переключателя потока воды - не менее 40 тыс. циклов. При определении наработки до отказа сальникового уплотнения, имеющего гайку, допускается ее подтягивание в процессе проведения испытаний.

Рукоятки смесителей всех типов для пуска холодной воды должны иметь указатели синего цвета, для горячей воды - красного.

Открывание смесителя с одной рукояткой с керамическими запорными элементами должно осуществляться снизу-вверх, закрывание сверху-вниз, регулирование температуры воды слева-направо или справа-налево.

Поверхности органов управления и душевых сеток в местах захвата не должны иметь острых кромок, заусенцев, облоя.

Форма рукояток должна обеспечивать удобство их захвата, вращения или перемещения намыленной рукой.

Температура наружной поверхности органов управления в местах захвата не должна превышать 45 °С.

Запорный клапан в запорных устройствах с вращательным движением должен свободно вращаться вокруг оси в шпинделе без заедания и не выпадать из него.

Прокладка должна быть закреплена в чашечке клапана запорного устройства и не выпадать в течение установленного ресурса арматуры.

Детали, изготовленные из латунных или медных трубок (за исключением узлов присоединения к трубопроводам), должны быть гладкими, без вмятин, изгибы трубок должны быть плавными, без гофр. В местах изгиба труб овальность не должна превышать 0,8 мм.

Видимая поверхность деталей из цветных металлов и стальных деталей должна иметь защитно-декоративное гальваническое покрытие.

Защитно-декоративное гальваническое покрытие должно быть сплошным, не иметь отслаивания покрытия, трещин, царапин, забоин и других дефектов.

Перед упаковкой стальные и чугунные детали арматуры, не имеющие защитного или защитно-декоративного гальванического покрытия, должны быть подвергнуты временной противокоррозионной защите.

Детали арматуры, изготовленные из пластмасс, не должны иметь трещин, вздутий, наплывов, раковин, следов холодного спая и видимых без применения увеличительных приборов посторонних включений.

Выступы и углубления в местах удаления литников не должны превышать 1 мм, а следы от разъема прессформ не должны быть более 0,5 мм.

Не допускается отклонение формы деталей, влияющее на качество их сопряжений.

При изготовлении деталей арматуры, соприкасающихся непосредственно с водой при эксплуатации, должны применяться материалы, разрешенные органами Минздрава для применения на питьевом водопроводе, а также обладающие коррозионной стойкостью, необходимой механической прочностью, устойчивостью к электрохимической коррозии.

Предприятие-изготовитель должно комплектовать арматуру для поставки в соответствии с требованиями стандартов на арматуру конкретных типов.

При поставке арматуры торговым организациям предприятие-изготовитель должно комплектовать каждое изделие дополнительно резиновым кольцом для уплотнения поворотного излива (для смесителей с поворотным изливом), запасной прокладкой клапана и резиновым кольцом уплотнения шпинделя запорного устройства (на каждое устройство) или другими сменными уплотнительными элементами, применяемыми в конструкции, а также сопроводительной документацией (упаковочный талон с указанием даты упаковки, номера упаковщика и паспорта). Допускается по согласованию с потребителем дополнительно резино-технические детали не поставлять.

При поставке торговым организациям смесителей с одной рукояткой, термосмесителей или других аналогичных смесителей на каждое изделие должна прилагаться инструкция по монтажу и эксплуатации.

При поставке таких изделий строительным организациям должна прилагаться дополнительно одна инструкция по монтажу и эксплуатации на каждую поставляемую партию изделий. По требованию строительных организаций инструкция по монтажу и эксплуатации должна поставляться на каждое изделие. Допускается совмещение инструкции по монтажу и эксплуатации с паспортом и упаковочным талоном.

При поставке арматуры строительным организациям в каждый ящик с арматурой должен быть уложен упаковочный талон с указанием даты упаковки, номера упаковщика и паспорта.

В паспорте должны быть указаны:

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;

- условное обозначение арматуры;

- группа по параметру герметичности;

- комплектность;

- гарантия предприятия-изготовителя;

- дата выпуска или отгрузки;

- штамп ОТК.

На наружной поверхности арматуры должен быть нанесен товарный знак предприятия-изготовителя, место и способ нанесения которого определяется предприятием-изготовителем. Маркировка должна быть сохраняющейся в течение всего срока службы арматуры. Смесители с фарфоровым корпусом допускается маркировать на патрубках.

Транспортная маркировка грузов с арматурой должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96.

На ящиках с арматурой несмываемой краской или на ярлыке, наклеенном на ящик водостойким клеем, указывают:

- наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение арматуры;

- количество изделий в транспортной таре;

- дату изготовления (год, месяц);

- массу (брутто).

На ящиках с изделиями, имеющими керамические корпуса, другие керамические детали, дополнительно указывают знак: "Осторожно, хрупкое!" по ГОСТ 14192-96.

Арматура должна быть упакована. Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий при транспортировании и хранении.

При поставке арматуры строительным организациям масса ящика брутто не должна превышать 50 кг.

При поставке арматуры торговым организациям масса ящика не должна превышать 15 кг, масса ящика брутто, посылаемого по почте, не должна превышать 10 кг. По согласованию с потребителем допускается поставка изделий в ящиках большей массой.

Арматуру следует перевозить в крытых транспортных средствах любого вида согласно правилам перевозки, действующим на каждом виде транспорта.

Арматуру следует хранить в упакованном виде в закрытых помещениях.

Гарантийный срок хранения арматуры - 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации арматуры - 2 года со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при реализации арматуры через торговую сеть).

ГОСТ 25809-96 Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры

Стандарт распространяется на водоразборные смесители и краны для умывальников, рукомойников, моек, раковин, ванн, душа, биде, предназначенные для подачи и смешения холодной и горячей (температурой до 75 °С) воды, поступающей из централизованных или местных систем холодного и горячего водоснабжения при рабочем давлении от 0,05 до 0,63 МПа или от 0,05 до 1,0 МПа.

Обозначения, определяющие тип смесителя или крана: См-смеситель, Кр - кран, Ум - для умывальника, М - для мойки, В - для ванны, ВУ - общий для ванны и умывальника, Дш - для душа, Бд - для биде, К - для водогрейной колонки, Д - двухрукояточный, О - однорукояточный, Л - локтевой, Р - с подводками в раздельных отверстиях, Ц - центральный (с подводками, размещенными в одном отверстии), Б - набортный, Н - настенный, З - застенный, Шл - с душевой сеткой на гибком шланге, Шт - с душевой сеткой на штанге, Тр - с душевой сеткой на стационарной трубке, Щб - с щеткой с набортным креплением, Щн - с щеткой с настенным креплением, А - излив с аэратором, Ив - излив выдвижной, Ст - излив со струевыпрямителем, р - излив с развальцованным носиком.

Условное обозначение типа смесителя или крана в технической документации или при заказе должно состоять из букв См - для смесителя или Кр - для крана, типа смесителя или крана, указанного последовательным набором буквенных обозначений, приведенных выше, и обозначения данного стандарта.

В условное обозначение настенного смесителя перед обозначением данного стандарта добавляется цифра 10 или 15 в зависимости от межцентрового расстояния штуцеров 100 или 150 мм.

Смеситель для умывальника и мойки двухрукояточный центральный набортный, излив с аэратором.
Типы См-УмДЦБА, См-МДЦБА

Размеры, мм, не менее

|  |  | Область применения |
| --- | --- | --- |
| 110 | 70 | В смесителях для умывальников |
| 180 | 130 | В смесителях для моек с одной чашей |
| 240 | 130 | В смесителях для моек с двумя чашами |

Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором. Тип См-УмДРНА

Смеситель для умывальника однорукояточный локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный. Тип См-УмОЛРН

Смеситель для умывальника и мойки двухрукояточный центральный набортный, излив с аэратором. Типы См-УмДЦБА, См-МДЦБА

Размеры, мм, не менее

|  |  | Область применения |
| --- | --- | --- |
| 110 | 70 | В смесителях для умывальников |
| 180 | 130 | В смесителях для моек с одной чашей |
| 240 | 130 | В смесителях для моек с двумя чашами |

Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором. Тип См-УмДРЗА

Смеситель для умывальника и мойки двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором. Типы См-УмДРНА, См-МДРНА

, мм, не менее:

110 - в смесителях для умывальников;

180 - в смесителях для моек с одной чашей;

240 - в смесителях для моек с двумя чашами.

Смеситель для умывальника и мойки двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, набортный, излив с аэратором. Типы См-УмДРБА, См-МДРБА

Размеры, мм

|  |  | Область применения |
| --- | --- | --- |
| мм, не менее |  |
| 110 | 70 | В смесителях для умывальников |
| 180 | 130 | В смесителях для моек с одной чашей |
| 240 | 130 | То же, с двумя чашами |

_______________

* - размер для справок

Смеситель для умывальника и мойки однорукояточный центральный набортный, излив с аэратором. Типы См-УмОЦБА, См-МОЦБА

Размеры, мм, не менее

|  |  | Область применения |
| --- | --- | --- |
| 110 | 70 | В смесителях для умывальников |
| 180 | 130 | В смесителях для моек с одной чашей |
| 240 | 130 | В смесителях для моек с двумя чашами |

Смеситель для мойки двухрукояточный центральный набортный, с щеткой, с настенным креплением, излив с аэратором. Тип См-МДЦБЩнА

Размеры, мм, не менее

|  | Область применения |
| --- | --- |
| 180 | R смесителях для моек с одной чашей |
| 240 | В смесителях для моек с двумя чашами |

Смеситель для мойки двухрукояточный центральный набортный, с щеткой, с набортным креплением, излив с аэратором. Тип См-МДЦБЩбА

Размеры, мм, не менее

|  | Область применения |
| --- | --- |
| 180 | В смесителях для моек с одной чашей |
| 240 | В смесителях для моек с двумя чашами |

| Смеситель для мойки двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, с щеткой с настенным креплением, излив с развальцованным носиком. Тип См-МДРНЩнр | Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный с подводками в раздельных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком. Тип См-ВУДРНШлр |
| --- | --- |
| Размеры, мм, не менее | ________________ * - размер для справок |
|  | Область применения |  |
| 180 | В смесителях для моек с одной чашей |  |
| 240 | В смесителях для моек с двумя чашами |  |

| Смеситель общий для ванны и умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на штанге, излив с развальцованным носиком | Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге. Тип См-ВДРНШл |
| --- | --- |

| Смеситель для ванны однорукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором. Тип См-ВОРНШл | Смеситель для душа двухрукояточный с подводками в раздельных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге. Тип См-ДшДРЗШт |
| --- | --- |
|  | _______________ * - размер для справок |

| Смеситель для душа двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге. Тип См-ДшДРНШл | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на стационарной трубке. Тип См-ДшДРНТр |
| --- | --- |
| _______________ * - размер для справок | _______________ * - размер для справок |

| Смеситель для водогрейной колонки двухрукояточный, настенный, с душевой сеткой на стационарной трубке. Тип См-КДНТр | Смеситель для ванны двухрукояточный с подводками в раздельных отверстиях, застенный, с душевой. Тип См-ВДРЗ |
| --- | --- |
|  | Смеситель для биде двухрукояточный, центральный, набортный. Тип См-БдДЦБ |
| А, мм | В, мм | Область применения |  |
| 1112±10 800±10 | 530±20 652±20 | В смесителях к колонкам типов КВЭ-1 и КВЦ-1 То же, типа КВЭ-11 |  |
| =(160±5) мм =(310±6) мм | В смесителях к колонке только для ванны В смесителях к колонке, общих для ванны и умывальника |  |

Кран водопроводный настенный. Тип КрН

Размеры, мм

| Типы кранов | Резьба трубная, | Строительная длина, | Диаметр уплотнительного бурта | Длина цапфы, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КрН 15 | G1/2-B | 90±3 | 30 | 13±1 |
| КрН 20 | G3/4-B | 105±3 | 35 | 14±1 |

Кран водопроводный, настенный. Тип КрН

Кран водоразборный набортный.Тип КрЦБр

_______________

* - размер для справок

Форма и конструкция корпусов смесителей и кранов, переключателей воды, изливов, аэраторов, душевых трубок, шлангов, душевых сеток, щеток, маховичков вентильных головок или рукояток, деталей присоединения смесителей и кранов к сетям холодной и горячей воды, крепления душевых сеток к стене или на корпусе смесителя данным стандартом не регламентируются, а определяются рабочими чертежами.

Настенные смесители изготавливают с расстоянием между центрами штуцеров для присоединения патрубков подвода воды, равным 100 и 150 мм в соответствии с заказами потребителей.

Изливы смесителей и кранов изготавливают с аэратором, струевыпрямителем или с развальцованным носиком.

Основные и присоединительные размеры смесителей и кранов и предельные отклонения от размеров должны соответствовать указанным на вышеприведенных рисунках и таблицах.

Предприятия-изготовители должны поставлять смесители и краны комплектно (в соответствии с технической документацией).