КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ МОНТАЖЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ

См. Общую часть

Предельные отклонения от совмещения ориентиров при монтаже вентиляционных блоков приняты в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87:

1. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в нижнем сечении вентблока с установочными ориентирами (рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов, рисками разбивочных осей) 8 мм.

|  | 2. Отклонение от вертикали верха плоскости блока | 10 мм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3. Совмещение каналов установленных блоков | визуально. |  |
|  | 4. Полнота заполнения горизонтальных швов раствором | визуально. |  |

| Лица, осуществляющие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель работ | Подготовительные работы | Правильность складирования вентблоков | Визуально | До начала монтажа |  |  |
|  | Разбивка осей вентблоков | Точность определения положения вентблоков. Соответствие проекту мест расположения вентблоков | С помощью теодолита и рулетки | До начала монтажа | Геодезист |  |
|  |  | Отметки основания | С помощью нивелира | До начала монтажа | Геодезист | + |
|  | Установка вентиляционных блоков | Правильность и надежность строповки | Визуально | В процессе установки |  |  |
|  |  | Точность установки | С помощью уровня и отвеса | В процессе установки |  |  |
|  |  | Плотность опирания и примыкания | Визуально |  |  |  |
| Мастер | Подготовительные работы | Очистка вентиляционных блоков от грязи, зимой от снега | Визуально | До начала монтажа |  |  |
|  |  | Наличие паспортов на вентблоки, соответствие геометрических размеров вентблоков проектным; наружные дефекты | Визуально, с помощью стального метра, рулетки | До начала монтажа |  |  |
|  | Разбивка осей установки вентблоков | Правильность разбивки осей и привязки по вертикали | С помощью теодолита | До начала монтажа | Геодезист | + |
|  | Установка вентиляционных блоков | Совпадение установочных рисок; соответствие технологии монтажа технологической карте | Визуально | В процессе установки |  |  |