| [организационно-правовая форма, наименование организации, предприятия] | Утверждаю [должность, подпись, Ф. И. О. руководителя или иного должностного лица, уполномоченного утверждать должностную инструкцию] [число, месяц, год] М. П. |
| --- | --- |

Должностная инструкция
монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда
[наименование организации]

ГАРАНТ:

См. Справку по теме: "Должностные инструкции руководителей, специалистов, работников и порядок их составления" и Список должностных инструкций по подразделениям предприятия и отраслям деятельности

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 06.04.2007 г. N 243; Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденного Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 г. N 298/П-22; Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам химических производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.08.2011 г. N 906н, и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения.

# 1. Общие положения

1.1. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда относится к категории рабочих и непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя].

1.2. На должность монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда принимается лицо, имеющее начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее [значение] лет.

1.3. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда назначается на должность и освобождается от нее приказом [наименование должности руководителя].

1.4. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда должен знать:

- основные виды такелажной оснастки;

- виды стропов и захватных приспособлений;

- правила сигнализации при монтаже;

- назначение и правила применения основного инструмента и приспособлений при монтаже строительных конструкций;

- способы выполнения строповки конструкций;

- основные виды деталей стальных и сборных бетонных и железобетонных конструкций;

- виды основного такелажного и монтажного оборудования и приспособлений;

- виды такелажных узлов;

- способы крепления канатов болтовыми зажимами;

- правила транспортировки и складирования конструкций и изделий;

- способы строповки строительных конструкций и их расстроповки;

- способы временного крепления конструкций с применением приспособлений;

- способы проверки плотности сварных швов;

- основные свойства и марки бетонных смесей;

- правила подготовки поверхностей для изоляции;

- устройство электрифицированного и пневматического инструмента и правила работы с ними;

- способы защиты металла от коррозии;

- способы сигнализации при подъеме, опускании и установке строительных конструкций, при монтаже их на высоте и в стесненных условиях;

- основные свойства и марки строительных сталей;

- марки бетона и виды сборных бетонных, железобетонных и стальных конструкций;

- способы сборки и монтажа конструкций из отдельных элементов;

- способы монтажа труб высотой до 30 м из блоков жаростойкого бетона;

- способы и приемы монтажа армирующей и панцирной сеток в реакторах;

- способы и приемы сборки и установки такелажного и подъемного оборудования и приспособлений при монтаже конструкций массой до 25 т;

- способы строповки строительных конструкций;

- способы соединений и креплений элементов конструкций;

- устройство такелажного оборудования грузоподъемностью до 25 т;

- виды стропов и захватов для подъема и спуска конструкций;

- допуски при изготовлении и монтаже армоконструкций;

- способы применения такелажных приспособлений и механизмов для монтажа армоконструкций;

- способы подмащивания при монтаже конструкций;

- основные требования, предъявляемые к качеству монтируемых конструкций;

- устройство механизированного инструмента и правила его эксплуатации;

- способы и приемы нанесения эпоксидного клея на железобетонные конструкции;

- особенности и порядок демонтажа стальных и железобетонных конструкций;

- виды уплотняющих прокладок для герметизации стыков и способы их наклейки;

- основы трудового законодательства;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила санитарной, личной гигиены;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг);

- сортамент и маркировку применяемых материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию.

1.5. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда должен уметь:

- затачивать, заправлять, регулировать, налаживать применяемые инструменты;

- пользоваться необходимыми приспособлениями и измерительными приборами;

- читать эскизы и чертежи, непосредственно используемые в процессе работ.

# 2. Должностные обязанности

На монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда возлагаются следующие должностные обязанности:

2.1. Строповка стальных, бетонных и железобетонных конструкций.

2.2. Расстроповка конструкций на месте монтажа.

2.3. Прогонка резьбы болтов и гаек.

2.4. Выполнение работ с применением ручной лебедки.

2.5. Очистка поверхностей для изоляции.

2.6. Расконсервация метизов и высокопрочных болтов.

2.7. Пробивка отверстий и борозд вручную в бетонных и железобетонных конструкциях.

2.8. Установка и снятие болтов.

2.9. Сортировка строительных конструкций по маркам.

2.10. Укладка простых блоков при устройстве фундаментов.

2.11. Зачистка стыков собираемых конструкций.

2.12. Затяжка монтажных болтовых соединений.

2.13. Установка самонарезающих болтов.

2.14. Промазка керосином и мелом сварных швов при проверке их плотности.

2.15. Правка фасонной стали на ручных винтовых прессах.

2.16. Укладка плит дорожных покрытий.

2.17. Временное крепление конструкций.

2.18. Утепление бетонных и железобетонных конструкций.

2.19. Замоноличивание бетоном стыков и некратных мест.

2.20. Заделка кирпичом или бетоном концов балок, борозд, гнезд, выбоин и отверстий.

2.21. Монтаж и демонтаж мобильных зданий и сооружений из инвентарных блок-контейнеров.

2.22. Установка прокладок.

2.23. Монтаж сборных перегородок и внутренних стен из гипсовых панелей на металлическом каркасе.

2.24. Герметизация стыков специальными герметиками путем нанесения их кистью или шпателем.

2.25. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки из готовых щитов.

2.26. Приготовление тиоколовых и акриловых герметиков вручную.

2.27. Вязка такелажных узлов.

2.28. Разматывание и наматывание канатов.

2.29. Крепление стальных канатов болтовыми зажимами.

2.30. Установка и снятие блоков, талей, полиспастов, лебедок и домкратов грузоподъемностью до 10 т.

2.31. Монтаж сборных бетонных и железобетонных фундаментных блоков массой до 8 т, оголовков и блоков свайного ростверка.

2.32. Монтаж сборных железобетонных балок пролетом до 12 м (кроме подкрановых).

2.33. Монтаж сборных подвесных потолков из гипсовых панелей на металлическом каркасе.

2.34. Монтаж сборных железобетонных панелей и плит перекрытий и покрытий, в том числе перекрытий монтажных площадок ГЭС.

2.35. Монтаж сборных железобетонных пассажирских платформ.

2.36. Монтаж лестничных маршей и площадок, рядовых крупных блоков стен и балконных блоков.

2.37. Установка шпилек для навески панцирной сетки.

2.38. Монтаж армирующей и панцирной сеток в реакторах.

2.39. Монтаж стальных каркасов промышленных печей массой до 5 т и теплоограждающих конструкций печей из блоков массой до 1 т.

2.40. Монтаж металлоконструкций опор и станций канатных дорог и кабельных кранов, а также стальных канатов при высоте сооружений до 30 м.

2.41. Установка на опоры стальных стропильных и подстропильных ферм пролетом до 12 м.

2.42. Монтаж труб высотой до 30 м из блоков жаростойкого бетона.

2.43. Укладка сборных железобетонных плит мостов и эстакад.

2.44. Облицовка плитами каналов и откосов плотин.

2.45. Заделка стыков балок, прогонов и ригелей с колоннами.

2.46. Устройство заполнений проемов и перегородок из стеклопрофилита.

2.47. Конопатка, заливка и расшивка швов и стыков в сборных железобетонных конструкциях.

2.48. Монтаж стальных конструкций: лестниц, площадок ограждений, опорных стоек, кронштейнов, лесов, подмостей и т. п., а также конструкций массой до 5 т: балок, прогонов, элементов фахверка, связей и т. п.

2.49. Обшивка листовой сталью стальных и бетонных конструкций.

2.50. Монтаж стального настила кровли.

2.51. Крепление постоянных болтовых соединений.

2.52. Установка высокопрочных болтов.

2.53. Антикоррозионная окраска закладных частей.

2.54. Бетонирование пазовых блоков закладных частей.

2.55. Предварительная установка закладных частей.

2.56. Установка в пазы затворов гидротехнических сооружений и сороудерживающих решеток.

2.57. Сборка обечаек и звеньев негабаритных трубопроводов гидротехнических сооружений.

2.58. Устройство теплоизоляции наружных стыков полносборных зданий минеральными и синтетическими материалами.

2.59. Герметизация стыков специальными герметиками с помощью пневматического и электрического инструмента, а также уплотняющими прокладками (гернит, пороизол и др.).

2.60. Крепление деталей на бетонных поверхностях с помощью механизированного инструмента.

2.61. Нанесение эпоксидного клея на железобетонные конструкции.

2.62. Монтаж и демонтаж щитовой, металлической и деревометаллической опалубки из щитов площадью до 3 .

2.63. Установка и снятие блоков, талей и полиспастов грузоподъемностью свыше 10 до 25 т.

2.64. Запасовка тросом полиспастов.

2.65. Укрупнительная сборка блоков закладных частей.

2.66. Укладка стального настила по площадкам, тормозным фермам.

2.67. Строповка и расстроповка конструкций массой свыше 25 т.

2.68. Закрепление и снятие временных расчалок и оттяжек при монтаже конструкций.

2.69. Заготовка и установка якорей грузоподъемностью до 25 т.

2.70. Устройство временных клетей из шпал.

2.71. Руководство рабочими более низких разрядов этой же профессии.

2.72. Выполнение работ по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, приспособлений, инструмента, а также содержанию их в надлежащем состоянии, чистке оборудования, ведению установленной технической документации.

2.73. [Другие должностные обязанности].

# 3. Права

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда имеет право:

3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии.

3.2. На дополнительный отпуск.

3.3. На бесплатную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

3.4. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве и получения профессионального заболевания.

3.5. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д.

3.6. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав.

3.7. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию.

3.9. На другие права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

# 4. Ответственность

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда несет ответственность:

4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации.

4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

Должностная инструкция разработана в соответствии с [наименование, номер и дата документа].

Руководитель кадровой службы

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

Согласовано:

[должность]

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

С инструкцией ознакомлен:

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]