Ведомственные строительные нормы

Порядок разработки требований монтажной технологичности и комплектности импортного оборудования, подлежащего монтажу на промышленных объектах

Дата введения 1986-07-01

Разработаны впервые

Внесены Главхиммонтажем Минмонтажспецстроя СССР.

Утверждены Минмонтажспецстроем СССР 2 апреля 1986 г.

РАЗРАБОТАНЫ Гипрохиммонтажем Минмонтажспецстроя СССР - И.П.Петрухин, М.Л.Эльяш (руководитель темы и ответственный исполнитель); при участии институтов Минмонтажспецстроя СССР: ВНИИмонтажспецстрой - Б.В.Поповский, В.Д.Эйдельман; Гипронефтеспецмонтаж - И.С.Гольденберг, М.И.Урицкий, Г.Л.Егиянц; Гипрометаллургмонтаж - Г.Д.Дудко, Н.П.Полежаев; Проектмонтажавтоматика - Ю.Ф.Антонов, И.А.Клеванский; ВНИИПроектэлектромонтаж - А.Л.Блинчиков, В.Л.Томашпольский; ВНИПИПромстальконструкция - А.Д.Соколова, А.Г.Суворов; ВНИПИТеплопроект - С.В.Большаков, Г.В.Иков; ГПИ Пректпромвентиляция - А.А.Даниленко, П.И.Демин; ПИ Проектхимзащита - В.Э.Радзевич, Г.Я.Возный.

ВНЕСЕНЫ Главхиммонтажем

Главный инженер А.В.Анохин

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главным техническим управлением

Зам.начальника Г.А.Сукальский

СОГЛАСОВАНЫ с Минудобрений (письмо от 31.10.85 г. N 05-5-11/1272/2024); Минхимпромом СССР (письмо от 25.11.85 г. N 05-5-4); Минлесбумпромом СССР (письмо от 1.11.85 г. N 59-9/1038); Миннефтехимпромом СССР (письмо от 12.11.85 г. N 6-1-43/1652); Миннефтепромом СССР (письмо от 14.11.85 г. N 15/3-14-877); Мингазпромом (письмо от 9.12.85 г. N 27-3-64/1264); Минчерметом СССР (письмо от 04.12.85 г. N 10-22/7); Минцветметом СССР (письмо от 28.11.85 г. N 10-1-907); Минтяжмашем (письмо от 05.11.85 г. N 01-12-367).

Настоящие нормы устанавливают порядок разработки организациями Минмонтажспецстроя СССР требований монтажной технологичности и комплектности импортного оборудования, подлежащего монтажу на промышленных объектах.

Указанный порядок должен соблюдаться при совместной работе с организациями министерств (ведомств)-заказчиков по подготовке и согласованию технических приложений к контрактам, а также при приемке у иностранных поставщиков проектно-технической документации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организации Минмонтажспецстроя СССР привлекаются министерствами (ведомствами)-заказчиками (далее - Покупателем) к совместной работе по подготовке и оформлению соответствующих материалов на закупку комплектного импортного оборудования после принятия в установленном порядке решения о заключении контрактов с зарубежными фирмами (далее - Продавец).

1.2. Организации Минмонтажспецстроя СССР должны участвовать в подготовке технических требований Покупателя, рассмотрении и подготовке заключений по предложениям Продавца, подготовке и согласовании с Продавцом технических приложений к контрактам и приемке у него проектно-технической документации на закупаемое комплектное импортное оборудование по перечням объектов проектирования и строительства, составленных Покупателем и согласованных с Минмонтажспецстроем СССР.

1.3. При выполнении работ, указанных в п.1.2, с учетом оптимальной стоимости контракта организации Минмонтажспецстроя СССР должны обеспечить:

поставку оборудования и изделий, подлежащих монтажу, высокой степени заводской готовности, монтажной технологичности и комплектности, а при технико-экономической целесообразности - в блочном исполнении для осуществления монтажных работ комплектно-блочным методом;

получение не изготовляемых отечественной промышленностью оборудования, оснастки, инструмента и материалов поставки Продавца, необходимых для выполнения монтажных и специальных строительных работ;

монтажную технологичность объектов строительства;

необходимый объем и содержание проектно-технической документации;

участие при производстве сложных монтажных и специальных работ шефперсонала Продавца с указанием количества специалистов и продолжительности их пребывания на объекте строительства.

Кроме того, должны быть определены виды монтажных и специальных строительных работ, не имеющие аналогов в отечественной практике сооружения промышленных объектов, и согласованы с Продавцом принципиальные условия их проведения.

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ СССР В РАБОТЕ ПО ЗАКУПКЕ КОМПЛЕКТНОГО ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Проектный институт Покупателя (далее - отраслевой институт), назначенный для проведения переговоров с Продавцом, должен своевременно уведомить головной проектный институт Минмонтажспецстроя СССР (Приложение 1, обязательное) о дате и месте предстоящих переговоров, если на них намечено рассмотрение вопросов, перечисленных в п.1.3.

Головной институт, в случае необходимости и по согласованию с отраслевым институтом, должен привлекать к указанной работе организации-соисполнители (Приложение 2, обязательное) по вопросам их компетенции.

2.2. Для проведения работы по п.2.1 головной институт должен согласовать с отраслевым институтом количественный, квалификационный и персональный состав представителей Минмонтажспецстроя СССР и в установленном порядке сообщить его министерству (ведомству)-заказчику. При этом должен быть указан ответственный представитель, уполномоченный на переговорах с Продавцом подписывать технические приложения к контрактам и протоколы.

2.3. Работа головного и отраслевого институтов при закупке комплектного импортного оборудования должна осуществляться в соответствии с действующими государственными и отраслевыми стандартами, строительными нормами и правилами, настоящими ВСН с учетом директивных документов, приведенных в Приложении 3 (справочное). При отсутствии директивных документов о совместной деятельности организаций Покупателя и Минмонтажспецстроя СССР порядок их взаимосвязи устанавливается по согласованию сторон.

3. ПОДГОТОВКА И СОГЛАСОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОНТРАКТАМ

3.1. Организации Минмонтажспецстроя СССР подготовляют, согласовывают с головным институтом и через него передают отраслевому институту технические требования по заводской готовности, монтажной технологичности и комплектности оборудования и изделий, подлежащих монтажу, для совместного рассмотрения и включения их в следующие статьи технических приложений к контракту: граница и объем поставки зарубежных фирм (Продавца); объем поставки отечественных предприятий и организаций (Покупателя); перечень не изготовляемых отечественной промышленностью оборудования, оснастки, инструмента и материалов поставки Продавца, необходимых для выполнения монтажных и специальных строительных работ; объем, содержание и сроки выдачи проектно-технической документации; технические требования к поставке оборудования, трубопроводов и других изделий, подлежащих монтажу.

3.2. Технические требования по заводской готовности, монтажной технологичности и комплектности в статьях технических приложений к контрактам, указанных в п.3.1, должны быть, как правило, не ниже требований, регламентированных в государственных и отраслевых стандартах, строительных нормах и правилах, настоящих ВСН и других нормативных и директивных документах, распространяющихся на аналогичную или близкую по производственно-техническому назначению отечественную продукцию. При необходимости предъявления дополнительных условий или отступления от указанных выше требований организации Минмонтажспецстроя СССР через головной институт должны представить отраслевому институту технико-экономическое обоснование, выполненное в соответствии с "Методикой определения экономической эффективности внешнеэкономических связей СССР", утвержденной Постановлением Госплана СССР от 25 февраля 1980 г. N 34.

3.3. При подготовке организациями Минмонтажспецстроя СССР требований к техническим приложениям к контрактам согласно п.3.1 должен учитываться передовой отечественный и зарубежный опыт производства монтажных и специальных строительных работ на объектах-аналогах.

3.4. При наличии разногласий между головным и отраслевым институтами по содержанию статей технических приложений к контрактам, указанных в п.3.1, окончательное решение принимается министерством (ведомством)-заказчиком и Минмонтажспецстроем СССР.

3.5. Головной институт должен участвовать в переговорах с Продавцом при рассмотрении и согласовании статей технических приложений к контрактам, содержащих согласованные с Покупателем требования Минмонтажспецстроя СССР.

4. ПРИЕМКА ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. Головной институт (при необходимости - с привлечением организаций-соисполнителей) должен участвовать в работе Покупателя по приемке у Продавца проектно-технической документации и обеспечить:

комплектность, объем и содержание проектно-технической документации, позволяющих осуществить производство монтажных и специальных строительных работ в соответствии с действующими требованиями органов государственного надзора, государственных и отраслевых стандартов, строительных норм и правил и других нормативно-технических документов;

получение необходимых для подготовки и производства монтажных и специальных строительных работ норм, стандартов и правил Продавца, на которые есть ссылка в проектно-технической документации.

4.2. Порядок рассмотрения разногласий между головным и отраслевым институтами - в соответствии с п.3.4.

Приложение 1
Обязательное

Головные проектные институты, представляющие Минмонтажспецстрой СССР при подготовке технических приложений к контрактам на закупку комплектного импортного оборудования и приемке у Продавца проектно-технической документации

| Наименование института (краткое, принятое для переписки) | Отрасль промышленности |
| --- | --- |
| ГПИ Гипрохиммонтаж | Химическая, производство минеральных удобрений, целлюлозно-бумажная, лесохимическая, медицинская и микробиологическая, угольная |
| ГПИ Гипрометаллургмонтаж | Черная и цветная металлургия |
| ГПИ Гипронефтеспецмонтаж | Нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, нефтяная, газодобывающая и газоперерабатывающая, автомобилестроительная |
| Гипротехмонтаж | Машиностроение и промышленность строительных материалов |
| ВНИПКИЛегпродмонтаж | Легкая, рыбная и предприятия агропромышленного комплекса |
| Примечание. По отдельным объектам проектирования и строительства перечисленные головные институты могут передавать свои функции друг другу, исходя из условий разработки ими проектов производства монтажных работ на этих объектах, о чем они должны официально уведомить отраслевой институт. |

Приложение 2
Обязательное

Специализированные проектные институты Минмонтажспецстроя СССР, привлекаемые к подготовке технических приложений к контрактам и приемке у Продавца проектно-технической документации

| Наименование института (краткое, принятое для переписки) | Разделы технических приложений к контрактам и части проектно-технической документации, подлежащие рассмотрению |
| --- | --- |
| ВНИИПроектэлектромонтаж | Электрооборудование и электропроводки |
| ГПИ Проектмонтажавтоматика | Системы автоматизации технологических процессов |
| ГПИ Проектпромвентиляция | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ВНИПИПромстальконструкция | Металлические конструкции |
| ПИ Проектхимзащита | Антикоррозионные покрытия |
| ВНИПИТеплопроект | Тепломонтажные работы |
| Примечание. При закупке комплектного импортного оборудования для объектов, сооружаемых на территории УССР, к работе по разделам 3 и 4 настоящих ВСН привлекается УкрПТКИмонтажспецстрой. |

Приложение 3
Справочное

Директивные документы о совместной деятельности головных институтов Минмонтажспецстроя СССР и отраслевых институтов министерств-заказчиков

| Министерство (ведомство)-заказчик | Директивный документ |
| --- | --- |
| Минхимпром СССР и Минудобрений | Приказ Минхиммаша, Минхимпрома и Минмонтажспецстроя СССР от 16.08.68 г. N 374/768/191 |
| Минлесбумпром СССР | Приказ Минхиммаша, Минлесбумпрома СССР и Минмонтажспецстроя СССР от 7.10.70 г. N 227/206/286 |
| Минмедбиопром | Приказ Минхиммаша, Главмикробиопрома и Минмонтажспецстроя СССР от 14.01.71 г. N 3/5/6 |
| Миннефтехимпром СССР | Приказ Миннефтехимпрома, Минхиммаша и Минмонтажспецстроя СССР от 11.08.68 г. N 169/75/87 |
| Минчермет СССР | Приказ Минчермета СССР, Минтяжмаша и Минмонтажспецстроя СССР от 11.03.71 г. N 216/69/52 |
| Госагропром СССР и Минрыбхоз СССР | Приказ Минлегпищемаша, Минпищепрома СССР, Минрыбхоза СССР, Минмясомолпрома СССР и Минмонтажспецстроя СССР от 10.08.78 г. N 496/302/423/330/381 |

Приложение 4
Справочное

Термины и определения, принятые в настоящих ВСН

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Монтажная технологичность объекта строительства | Совокупность свойств объемно-планировочных, компоновочных и конструктивных решений объекта, определяющих его приспособленность к достижению оптимальных затрат ресурсов при производстве монтажных и специальных строительных работ в заданных условиях строительства |
| Монтажная технологичность оборудования и других изделий, подлежащих монтажу | Технологичность конструкции изделия при его монтаже вне предприятия-изготовителя (является составной частью производственной технологичности) |
| Заводская готовность оборудования и других изделий, подлежащих монтажу | Уровень завершенности промышленного изготовления изделия |
| Комплектность | Общее определение - по ГОСТ 2.114-70*, применительно к технологическому оборудованию - по ГОСТ 24444-80 |
| ________________ На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 2.114-95; На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 24444-87. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Комплектно-блочный метод монтажа | Организация монтажа оборудования и трубопроводов с максимальным переносом работ со строительной площадки в условия промышленного производства путем агрегирования оборудования, трубопроводов и конструкций в блоки на предприятии-поставщике |