ПОСОБИЕ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И УДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ

РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗДАНИЯМ, СООРУЖЕНИЯМ И ВИДАМ РАБОТ

ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящее пособие рекомендуется для определения (распределения) стоимости разработки проектной документации по специализированным частям проектных работ, а также по зданиям и сооружениям (для стадии "рабочая документация") по Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты энергетики", утвержденному Постановлением Минстроя России от 25.11.1996 N 18-82 по согласованию с Минтопэнерго России от 18.11.1996 N КВ-6572.

Составители: отдел экономики и ценообразования в проектировании ГП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект" Минстроя России и организации системы Минтопэнерго России: ОАО "Объединение ВНИПИэнергопром", ОАО "Институт Теплоэлектропроект", АО "Институт Гидропроект", АО "Энергосетьпроект", АО "РОСЭП" (Сельэнергопроект), ГП "Энергопроект".

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Таблицы относительной стоимости разработки проектной документации и таблицы удельной стоимости разработки рабочей документации по зданиям, сооружениям и видам работ предназначены для распределения цены проектных работ как при выполнении их собственными силами, так и при передаче части работ субподрядным организациям.

2. Таблицы разработаны для условий нового строительства и расширения объектов энергетики.

3. Таблицы относительной и удельной стоимости могут, при необходимости, уточняться в пределах общей цены проектирования самими проектными организациями для внутреннего использования, а также, при необходимости, - при заключении субподрядных договоров на проектирование с учетом специфических особенностей объекта и технологии выполнения проектных работ.

4. Таблицы относительной стоимости разработки проектной документации приведены для следующих видов документации ("стадий"):

проект - (П);

рабочая документация - (РД);

рабочий проект - (РП).

# ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(в процентах от цены)

## Таблица 1

ПАРОТУРБИННЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ (КЭС)

┌───┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬───────┬──────┬──────┬────────┬──────┬───────┬─────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬─────┬─────┐

│ N │Вид  │Стадия│Эффек-│Тепло-│Топ- │Водо-│Архи-│Промыш-│Строи-│Авто- │Электро-│Связь,│Отоп-  │Водо-│Гидро-│Генплан│Транс-│Тепло-│Орга- │Смет-│Про- │

│п/п│топ- │проек-│тив-  │меха- │ливо-│под- │тек- │ленная │тель- │матика│техни-  │сигна-│ление, │про- │техни-│(в т.ч.│порт  │изоля-│низа- │ная  │чие  │

│   │лива │тиро- │ность │ничес-│пода-│го-  │тур- │эсте-  │ная   │и КИП │ческая  │лиза- │венти- │вод  │ческая│рекуль-│      │ция и │ция   │доку-│рабо-│

│   │     │вания │инвес-│кая   │ча   │товка│ная  │тика   │часть │      │часть   │ция,  │ляция, │и    │часть │тива-  │      │анти- │строи-│мен- │ты   │

│   │     │      │тиций,│часть │твер-│     │часть│и ин-  │      │      │        │СЦБ   │конди- │кана-│      │ция)   │      │корро-│тель- │тация│(см. │

│   │     │      │техни-│      │дого │     │     │терьеры│      │      │        │      │циони- │лиза-│      │       │      │зион- │ства  │     │п. 23│

│   │     │      │ко-   │      │топ- │     │     │       │      │      │        │      │рование│ция  │      │       │      │ная   │      │     │табл.│

│   │     │      │эконо-│      │лива │     │     │       │      │      │        │      │и холо-│     │      │       │      │защита│      │     │13)  │

│   │     │      │мичес-│      │     │     │     │       │      │      │        │      │доснаб-│     │      │       │      │      │      │     │     │

│   │     │      │кая   │      │     │     │     │       │      │      │        │      │жение  │     │      │       │      │      │      │     │     │

│   │     │      │часть │      │     │     │     │       │      │      │        │      │       │     │      │       │      │      │      │     │     │

├───┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│ 1 │  2  │  3   │  4   │  5   │  6  │  7  │  8  │   9   │  10  │  11  │   12   │  13  │  14   │ 15  │  16  │  17   │  18  │  19  │  20  │ 21  │ 22  │

├───┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│ 1 │газ  │  П   │ 4,2  │ 18,0 │  -  │ 2,8 │ 2,0 │  1,2  │  9,4 │ 6,3  │  11,1  │ 1,5  │  2,7  │ 2,0 │ 10,2 │  5,0  │  6,0 │ 1,2  │ 6,5  │ 4,5 │ 5,4 │

│   │мазут│ РД   │  -   │ 18,7 │  -  │ 3,2 │ 2,5 │  0,8  │ 20,7 │ 7,9  │  12,5  │ 2,1  │  2,8  │ 2,7 │  8,1 │  2,8  │  3,6 │ 1,3  │  -   │ 5,4 │ 4,9 │

│   │     │ РП   │ 0,9  │ 18,2 │  -  │ 3,2 │ 2,4 │  0,8  │ 19,0 │ 8,3  │  12,2  │ 2,0  │  2,8  │ 2,5 │  8,1 │  2,9  │  3,8 │ 1,3  │ 1,4  │ 5,3 │ 4,9 │

│   │     │      │      │      │     │     │     │       │      │      │        │      │       │     │      │       │      │      │      │     │     │

│ 2 │уголь│  П   │ 3,8  │ 16,1 │ 2,2 │ 2,2 │ 2,0 │  1,1  │  8,7 │ 7,5  │  11,4  │ 1,4  │  2,7  │ 2,2 │ 12,2 │  4,3  │  5,7 │ 0,9  │ 5,9  │ 4,1 │ 5,6 │

│   │     │ РД   │  -   │ 16,2 │ 2,7 │ 2,5 │ 2,5 │  0,7  │ 20,0 │ 7,5  │  12,4  │ 1,9  │  3,3  │ 2,9 │ 10,6 │  2,6  │  3,3 │ 1,1  │  -   │ 5,0 │ 4,8 │

│   │     │ РП   │ 0,8  │ 16,2 │ 2,7 │ 2,5 │ 2,4 │  0,7  │ 18,9 │ 7,3  │  11,8  │ 1,8  │  3,2  │ 2,7 │ 10,7 │  2,7  │  3,5 │ 1,1  │ 1,3  │ 4,9 │ 4,8 │

└───┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴───────┴──────┴──────┴────────┴──────┴───────┴─────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┘

## Таблица 2

ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ (ТЭЦ)

┌───┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────────┬──────┬───────┬─────┬──────┬────────┬──────┬──────┬─────┬─────┐

│ N │Вид  │Стадия│Эффек-│Тепло-│Топ- │Водо-│Архи- │Авто-│Электро-│Связь,│Отопле-│Водо-│Гидро-│Генплан │Тепло-│Орга- │Смет-│Про- │

│п/п│топ- │проек-│тив-  │меха- │ливо-│под- │тек-  │мати-│техни-  │сигна-│ние,   │про- │техни-│(в т.ч. │изоля-│низа- │ная  │чие  │

│   │лива │тиро- │ность │ничес-│пода-│го-  │турно-│ка   │ческая  │лиза- │венти- │вод и│ческая│рекуль- │ция и │ция   │доку-│рабо-│

│   │     │вания │инвес-│кая   │ча   │товка│строи-│и КИП│часть   │ция,  │ляция, │кана-│часть │тивация)│анти- │строи-│мен- │ты   │

│   │     │      │тиций,│часть │твер-│     │тель- │     │        │СЦБ   │конди- │лиза-│      │и транс-│корро-│тель- │тация│(см. │

│   │     │      │техни-│      │дого │     │ная   │     │        │      │циони- │ция  │      │порт    │зион- │ства  │     │п. 24│

│   │     │      │ко-   │      │топ- │     │часть,│     │        │      │рование│     │      │        │ная   │      │     │табл.│

│   │     │      │эконо-│      │лива │     │пром- │     │        │      │и холо-│     │      │        │защита│      │     │14)  │

│   │     │      │мичес-│      │     │     │эсте- │     │        │      │доснаб-│     │      │        │      │      │     │     │

│   │     │      │кая   │      │     │     │тика и│     │        │      │жение  │     │      │        │      │      │     │     │

│   │     │      │часть │      │     │     │инте- │     │        │      │       │     │      │        │      │      │     │     │

│   │     │      │      │      │     │     │рьеры-│     │        │      │       │     │      │        │      │      │     │     │

├───┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│ 1 │  2  │   3  │  4   │  5   │  6  │  7  │  8   │  9  │   10   │  11  │  12   │ 13  │  14  │   15   │  16  │  17  │ 18  │ 19  │

├───┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│ 1 │газ  │  П   │ 4,2  │ 19,2 │  -  │ 3,4 │ 12,1 │ 4,8 │  10,3  │ 1,9  │  3,0  │ 2,2 │ 10,0 │  11,3  │ 1,2  │ 6,5  │ 4,5 │ 5,4 │

│   │мазут│ РД   │  -   │ 19,9 │  -  │ 3,8 │ 23,8 │ 8,6 │  11,5  │ 2,2  │  2,9  │ 2,9 │  7,6 │   5,2  │ 1,3  │  -   │ 5,4 │ 4,9 │

│   │     │ РП   │ 0,9  │ 19,6 │  -  │ 3,8 │ 22,6 │ 7,8 │  10,9  │ 2,1  │  2,9  │ 2,8 │  7,8 │   5,9  │ 1,3  │ 1,4  │ 5,3 │ 4,9 │

│   │     │      │      │      │     │     │      │     │        │      │       │     │      │        │      │      │     │     │

│ 2 │уголь│  П   │ 3,8  │ 17,4 │ 2,2 │ 2,9 │ 13,4 │ 4,1 │   9,9  │ 1,4  │  2,7  │ 2,6 │ 12,7 │  10,4  │ 0,9  │ 5,9  │ 4,1 │ 5,6 │

│   │     │ РД   │  -   │ 17,4 │ 2,7 │ 3,0 │ 23,8 │ 7,7 │  11,7  │ 1,9  │  3,3  │ 2,8 │ 10,1 │   4,8  │ 1,1  │  -   │ 4,9 │ 4,8 │

│   │     │ РП   │ 0,8  │ 17,4 │ 2,7 │ 3,0 │ 21,9 │ 7,3 │  11,8  │ 1,8  │  3,1  │ 2,7 │ 10,2 │   5,3  │ 1,1  │ 1,3  │ 4,8 │ 4,8 │

└───┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────────┴──────┴───────┴─────┴──────┴────────┴──────┴──────┴─────┴─────┘

## Таблица 3

ОТДЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

┌───┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────────┬──────┬───────┬─────┬──────┬────────┬──────┬──────┬─────┬─────┐

│ N │Вид  │Стадия│Эффек-│Тепло-│Топ- │Водо-│Архи- │Авто-│Электро-│Связь,│Отоп-  │Водо-│Гидро-│Генплан │Тепло-│Орга- │Смет-│Про- │

│п/п│топ- │проек-│тив-  │меха- │ливо-│под- │тек-  │мати-│техни-  │сигна-│ление, │про- │техни-│(в т.ч. │изоля-│низа- │ная  │чие  │

│   │лива │тиро- │ность │ниче- │пода-│го-  │турно-│ка   │ческая  │лиза- │венти- │вод и│ческая│рекуль- │ция и │ция   │доку-│рабо-│

│   │     │вания │инвес-│ская  │ча   │товка│строи-│и КИП│часть   │ция,  │ляция, │кана-│часть │тивация)│анти- │строи-│мен- │ты   │

│   │     │      │тиций,│часть │твер-│     │тель- │     │        │СЦБ   │конди- │лиза-│      │и транс-│корро-│тель- │тация│(см. │

│   │     │      │техни-│      │дого │     │ная   │     │        │      │циони- │ция  │      │порт    │зион- │ства  │     │п. 23│

│   │     │      │ко-   │      │топ- │     │часть,│     │        │      │рова-  │     │      │        │ная   │      │     │табл.│

│   │     │      │эконо-│      │лива │     │пром- │     │        │      │ние и  │     │      │        │защита│      │     │15)  │

│   │     │      │мичес-│      │     │     │эсте- │     │        │      │холодо-│     │      │        │      │      │     │     │

│   │     │      │кая   │      │     │     │тика и│     │        │      │снабже-│     │      │        │      │      │     │     │

│   │     │      │часть │      │     │     │инте- │     │        │      │ние    │     │      │        │      │      │     │     │

│   │     │      │      │      │     │     │рьеры │     │        │      │       │     │      │        │      │      │     │     │

├───┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│ 1 │  2  │  3   │  4   │  5   │  6  │  7  │  8   │  9  │   10   │  11  │   12  │ 13  │  14  │   15   │  16  │  17  │ 18  │ 19  │

├───┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│ 1 │газ  │  П   │ 4,0  │ 18,5 │  -  │ 3,1 │ 16,7 │ 6,5 │   9,6  │ 1,1  │  2,9  │ 2,7 │  8,9 │  9,2   │ 1,1  │ 5,5  │ 4,8 │ 5,4 │

│   │мазут│ РД   │  -   │ 21,1 │  -  │ 4,5 │ 23,6 │10,2 │  11,8  │ 2,2  │  2,7  │ 3,3 │  4,7 │  4,4   │ 1,2  │  -   │ 5,4 │ 4,9 │

│   │     │ РП   │ 0,8  │ 20,4 │  -  │ 4,4 │ 22,5 │ 9,5 │  11,7  │ 2,1  │  2,7  │ 3,3 │  5,2 │  4,9   │ 1,2  │ 1,1  │ 5,3 │ 4,9 │

│   │     │      │      │      │     │     │      │     │        │      │       │     │      │        │      │      │     │     │

│ 2 │уголь│  П   │ 3,6  │ 15,9 │ 2,4 │ 2,7 │ 15,3 │ 6,5 │   8,9  │ 0,8  │  2,9  │ 2,8 │ 11,6 │  9,5   │ 1,1  │ 5,5  │ 4,9 │ 5,6 │

│   │     │ РД   │  -   │ 17,1 │ 3,2 │ 4,1 │ 23,0 │ 9,3 │  10,9  │ 2,0  │  3,5  │ 3,2 │  7,9 │  4,4   │ 1,3  │  -   │ 5,3 │ 4,8 │

│   │     │ РП   │ 0,7  │ 17,0 │ 3,1 │ 3,9 │ 21,6 │ 9,1 │  10,4  │ 1,9  │  3,4  │ 3,2 │  8,2 │  5,0   │ 1,3  │ 1,1  │ 5,3 │ 4,8 │

└───┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────────┴──────┴───────┴─────┴──────┴────────┴──────┴──────┴─────┴─────┘

## Таблица 4

ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНЫЕ

┌────────┬─────────────┬───────┬────────┬────────┬───────┬────────┬───────┐

│Стадия  │Эффективность│Тепло- │Электро-│Архитек-│Сантех-│Органи- │Сметная│

│проекти-│инвестиций,  │механи-│техни-  │турно-  │ничес- │зация   │доку-  │

│рования │технико-     │ческая │ческая  │строи-  │кая    │строи-  │мента- │

│        │экономическая│часть  │часть   │тельная │часть  │тельства│ция    │

│        │часть        │       │        │часть   │       │        │       │

├────────┼─────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤

│   1    │      2      │   3   │   4    │   5    │   6   │    7   │   8   │

├────────┼─────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤

│    П   │     3,5     │ 26,5  │  32,0  │  22,5  │  4,0  │   3,5  │  8,0  │

│   РД   │      -      │ 27,0  │  34,0  │  27,5  │  5,0  │    -   │  6,5  │

│   РП   │     1,5     │ 26,0  │  33,0  │  26,0  │  4,5  │   2,0  │  7,0  │

└────────┴─────────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘

## Таблица 5

ДИЗЕЛЬНЫЕ (ДЭС) И ГАЗОТУРБИННЫЕ (ГТЭС) ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

┌───┬───────┬──────┬──────┬───────┬──────┬────────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────┬──────┬──────┬─────┐

│ N │Объект │Стадия│Эффек-│Тепло- │Архи- │Электро-│Авто-│Связь,│Отоп- │Водо-│Ген-│Внут- │Орга- │Смет-│

│п/п│проек- │проек-│тив-  │механи-│тек-  │техни-  │мати-│сигна-│ление,│снаб-│план│рипло-│низа- │ная  │

│   │тиро-  │тиро- │ность │ческая │турно-│ческая  │зация│лиза- │венти-│жение│    │щадоч-│ция   │доку-│

│   │вания  │вания │инвес-│часть, │строи-│часть   │и КИП│ция   │ляция,│и    │    │ные   │строи-│мен- │

│   │       │      │тиций,│включая│тель- │        │     │      │конди-│кана-│    │сети  │тель- │тация│

│   │       │      │техни-│механи-│ная   │        │     │      │циони-│лиза-│    │      │ства  │     │

│   │       │      │ко-   │зацию  │часть │        │     │      │рова- │ция  │    │      │      │     │

│   │       │      │эконо-│ремонт-│      │        │     │      │ние   │     │    │      │      │     │

│   │       │      │мичес-│ных    │      │        │     │      │      │     │    │      │      │     │

│   │       │      │кая   │работ  │      │        │     │      │      │     │    │      │      │     │

│   │       │      │часть │       │      │        │     │      │      │     │    │      │      │     │

├───┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┤

│ 1 │   2   │  3   │  4   │   5   │  6   │   7    │  8  │  9   │  10  │ 11  │ 12 │  13  │  14  │ 15  │

├───┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┤

│ 1 │  ДЭС  │  П   │ 3,0  │ 26,5  │ 15,0 │  26,0  │ 5,0 │ 1,5  │ 7,5  │ 2,0 │4,0 │ 4,0  │ 3,0  │ 2,5 │

│   │       │ РД   │  -   │ 24,0  │ 25,0 │  22,5  │ 7,5 │ 2,0  │ 5,5  │ 1,5 │3,0 │ 3,0  │  -   │ 6,0 │

│   │       │ РП   │ 0,5  │ 23,5  │ 24,5 │  22,5  │ 7,0 │ 2,0  │ 5,5  │ 1,5 │3,0 │ 3,0  │ 1,0  │ 6,0 │

│   │       │      │      │       │      │        │     │      │      │     │    │      │      │     │

│ 2 │ ГТЭС  │  П   │ 4,0  │ 25,0  │ 14,0 │  26,0  │ 5,5 │ 1,5  │ 7,5  │ 2,0 │4,0 │ 4,0  │ 4,0  │ 2,5 │

│   │(15 -  │ РД   │  -   │ 23,5  │ 24,0 │  22,5  │ 8,0 │ 2,0  │ 5,5  │ 1,5 │3,5 │ 3,5  │  -   │ 6,0 │

│   │30 МВт)│ РП   │ 0,5  │ 23,5  │ 24,0 │  22,5  │ 7,5 │ 2,0  │ 5,5  │ 1,5 │3,0 │ 3,0  │ 1,0  │ 6,0 │

│   │       │      │      │       │      │        │     │      │      │     │    │      │      │     │

│ 3 │ ГТЭС  │  П   │ 4,0  │ 24,0  │ 15,0 │  26,5  │ 5,0 │ 1,5  │ 7,5  │ 2,0 │4,0 │ 4,0  │ 4,0  │ 2,5 │

│   │(до    │ РД   │  -   │ 22,0  │ 25,0 │  23,5  │ 7,5 │ 2,0  │ 5,5  │ 1,5 │3,5 │ 3,5  │  -   │ 6,0 │

│   │12 МВт)│ РП   │ 0,5  │ 22,0  │ 25,0 │  23,5  │ 7,5 │ 1,5  │ 5,5  │ 1,5 │3,0 │ 3,0  │ 1,0  │ 6,0 │

└───┴───────┴──────┴──────┴───────┴──────┴────────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────┴──────┴──────┴─────┘

## Таблица 6

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (ТС)

┌───┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┐

│ N │Объект │Стадия│Эффек- │Техно-│Архи- │Автома- │Электро-│Отоп- │Водо- │Изо- │Орга- │Смет-│

│п/п│проек- │проек-│тив-   │логи- │тек-  │тика    │техни-  │ление,│провод│ляция│низа- │ная  │

│   │тирова-│тиро- │ность  │ческая│турно-│и КИП,  │ческая  │венти-│и ка- │     │ция   │доку-│

│   │ния    │вания │инвес- │часть │строи-│связь   │часть,  │ляция │нали- │     │строи-│мен- │

│   │       │      │тиций, │      │тель- │и сигна-│внешнее │      │зация │     │тель- │тация│

│   │       │      │техни- │      │ная   │лизация,│электро-│      │      │     │ства  │     │

│   │       │      │ко-    │      │часть,│перв.   │снабже- │      │      │     │      │     │

│   │       │      │эконо- │      │вклю- │датчики │ние,    │      │      │     │      │     │

│   │       │      │мичес- │      │чая   │и клеммы│защита  │      │      │     │      │     │

│   │       │      │кая    │      │ген-  │для дис-│от      │      │      │     │      │     │

│   │       │      │часть  │      │план, │петчерс-│электро-│      │      │     │      │     │

│   │       │      │       │      │дренаж│кого    │коррозии│      │      │     │      │     │

│   │       │      │       │      │и     │управле-│        │      │      │     │      │     │

│   │       │      │       │      │пром- │ния     │        │      │      │     │      │     │

│   │       │      │       │      │эсте- │        │        │      │      │     │      │     │

│   │       │      │       │      │тику  │        │        │      │      │     │      │     │

├───┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│ 1 │   2   │  3   │   4   │  5   │  6   │   7    │    8   │  9   │  10  │ 11  │  12  │ 13  │

├───┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│ 1 │Тепло- │  П   │  3,0  │ 49,0 │ 17,0 │   8,0  │   8,0  │ 1,0  │ 1,0  │ 3,0 │ 5,0  │ 5,0 │

│   │вые    │ РД   │   -   │ 44,5 │ 26,3 │  10,4  │  10,4  │ 0,5  │ 1,0  │ 1,3 │  -   │ 5,6 │

│   │сети   │ РП   │  0,6  │ 48,3 │ 24,0 │   9,0  │   9,0  │ 0,5  │ 1,0  │ 1,3 │ 1,0  │ 5,3 │

│   │(в т.ч.│      │       │      │      │        │        │      │      │     │      │     │

│   │линей- │      │       │      │      │        │        │      │      │     │      │     │

│   │ная    │      │       │      │      │        │        │      │      │     │      │     │

│   │часть  │      │       │      │      │        │        │      │      │     │      │     │

│   │и спец-│      │       │      │      │        │        │      │      │     │      │     │

│   │уста-  │      │       │      │      │        │        │      │      │     │      │     │

│   │новки) │      │       │      │      │        │        │      │      │     │      │     │

└───┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴────────┴────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

## Таблица 7

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (ТС)

┌───┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┐

│ N │Объект │Стадия│Эффек- │Техно-│Архи- │Автома- │Электро-│Отоп- │Водо- │Изо- │Орга- │Смет-│

│п/п│проек- │проек-│тив-   │логи- │тек-  │тика    │техни-  │ление,│провод│ляция│низа- │ная  │

│   │тирова-│тиро- │ность  │ческая│турно-│и КИП,  │ческая  │венти-│и ка- │     │ция   │доку-│

│   │ния    │вания │инвес- │часть │строи-│связь   │часть,  │ляция │нали- │     │строи-│мен- │

│   │       │      │тиций, │      │тель- │и сигна-│внешнее │      │зация │     │тель- │тация│

│   │       │      │техни- │      │ная   │лизация,│электро-│      │      │     │ства  │     │

│   │       │      │ко-    │      │часть,│перв.   │снабже- │      │      │     │(ПОС) │     │

│   │       │      │эконо- │      │вклю- │датчики │ние,    │      │      │     │      │     │

│   │       │      │мичес- │      │чая   │и клеммы│защита  │      │      │     │      │     │

│   │       │      │кая    │      │ген-  │для дис-│от      │      │      │     │      │     │

│   │       │      │часть  │      │план, │петчерс-│электро-│      │      │     │      │     │

│   │       │      │       │      │дренаж│кого    │коррозии│      │      │     │      │     │

│   │       │      │       │      │и     │управле-│        │      │      │     │      │     │

│   │       │      │       │      │пром- │ния     │        │      │      │     │      │     │

│   │       │      │       │      │эсте- │        │        │      │      │     │      │     │

│   │       │      │       │      │тику  │        │        │      │      │     │      │     │

├───┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│ 1 │   2   │  3   │   4   │  5   │  6   │   7    │   8    │  9   │  10  │ 11  │  12  │ 13  │

├───┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│ 1 │Линей- │  П   │  3,0  │ 62,0 │ 22,0 │   -    │   -    │  -   │  -   │ 3,0 │ 5,0  │ 5,0 │

│   │ная    │ РД   │   -   │ 55,8 │ 29,7 │  4,3   │  4,3   │  -   │  -   │ 0,9 │  -   │ 5,0 │

│   │часть  │ РП   │  0,6  │ 55,8 │ 27,9 │  4,3   │  4,3   │  -   │  -   │ 1,1 │ 1,0  │ 5,0 │

│   │(в т.ч.│      │       │      │      │        │        │      │      │     │      │     │

│   │пере-  │      │       │      │      │        │        │      │      │     │      │     │

│   │ходы)  │      │       │      │      │        │        │      │      │     │      │     │

│   │       │      │       │      │      │        │        │      │      │     │      │     │

│ 2 │Подка- │  П   │  3,0  │ 32,0 │ 22,0 │  13,0  │  13,0  │ 3,0  │ 4,0  │  -  │ 5,0  │ 5,0 │

│   │чиваю- │ РД   │   -   │ 28,5 │ 22,3 │  17,1  │  17,4  │ 1,6  │ 5,4  │ 1,5 │  -   │ 6,2 │

│   │щие на-│ РП   │  0,6  │ 28,7 │ 22,1 │  16,5  │  16,8  │ 1,7  │ 5,1  │ 1,5 │ 1,0  │ 6,0 │

│   │сосные │      │       │      │      │        │        │      │      │     │      │     │

│   │       │      │       │      │      │        │        │      │      │     │      │     │

│ 3 │Дренаж-│  П   │  3,0  │ 36,0 │ 25,0 │  13,0  │  13,0  │  -   │  -   │  -  │ 5,0  │ 5,0 │

│   │ные на-│ РД   │   -   │ 30,0 │ 28,0 │  17,1  │  17,1  │  -   │  -   │ 1,2 │  -   │ 6,6 │

│   │сосные │ РП   │  0,6  │ 30,4 │ 27,5 │  16,5  │  16,5  │  -   │  -   │ 1,2 │ 1,0  │ 6,3 │

│   │       │      │       │      │      │        │        │      │      │     │      │     │

│ 4 │Узлы   │  П   │  3,0  │ 35,0 │ 23,0 │  13,0  │  13,0  │ 3,0  │  -   │  -  │ 5,0  │ 5,0 │

│   │управ- │ РД   │   -   │ 26,7 │ 19,4 │  21,8  │  21,3  │ 1,9  │  -   │ 2,0 │  -   │ 6,9 │

│   │ления  │ РП   │  0,6  │ 27,4 │ 19,6 │  20,6  │  20,2  │ 2,0  │  -   │ 2,0 │ 1,0  │ 6,6 │

│   │(пави- │      │       │      │      │        │        │      │      │     │      │     │

│   │льоны) │      │       │      │      │        │        │      │      │     │      │     │

│   │       │      │       │      │      │        │        │      │      │     │      │     │

│ 5 │Аккуму-│  П   │  3,0  │ 40,0 │ 23,0 │  12,0  │  12,0  │  -   │  -   │  -  │ 5,0  │ 5,0 │

│   │лятор- │ РД   │   -   │ 41,0 │ 18,9 │  15,6  │  15,6  │  -   │  -   │ 2,4 │  -   │ 6,5 │

│   │ные ус-│ РП   │  0,6  │ 40,7 │ 19,1 │  15,0  │  15,0  │  -   │  -   │ 2,4 │ 1,0  │ 6,2 │

│   │тановки│      │       │      │      │        │        │      │      │     │      │     │

└───┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴────────┴────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

## Таблица 8

ПРИПЛОТИННЫЕ, ДЕРИВАЦИОННЫЕ, РУСЛОВЫЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

(ГЭС) И ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ГАЭС)

┌──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───────┬──────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│Объект│Стадия│Водное│Эффек- │Гидро-│Гидро-│Меха- │Архи-  │Строи-  │Сан-  │Вспомо-│Орга- │Электро-│Авто-│Связь│Уста-│Смет-│

│проек-│проек-│хозяй-│тив-   │техни-│сило- │ничес-│текту- │тельная │техни-│гатель-│низа- │техни-  │мати-│и    │новка│ная  │

│тиро- │тиро- │ство  │ность  │ческая│вая   │кая   │ра,    │часть,  │ческая│ные и  │ция   │ческая  │ка и │сиг- │КИА  │доку-│

│вания │вания │      │инвес- │часть │часть │часть │благо- │генплан,│часть │обслу- │строи-│часть   │теле-│нали-│     │мен- │

│      │      │      │тиций  │      │      │      │устрой-│постоян-│      │живаю- │тель- │        │меха-│зация│     │тация│

│      │      │      │и уточ-│      │      │      │ство   │ные     │      │щие    │ства  │        │ника │     │     │     │

│      │      │      │нение  │      │      │      │       │дороги  │      │здания │      │        │     │     │     │     │

│      │      │      │энерго-│      │      │      │       │        │      │и соо- │      │        │     │     │     │     │

│      │      │      │эконо- │      │      │      │       │        │      │ружения│      │        │     │     │     │     │

│      │      │      │мичес- │      │      │      │       │        │      │       │      │        │     │     │     │     │

│      │      │      │ких    │      │      │      │       │        │      │       │      │        │     │     │     │     │

│      │      │      │пара-  │      │      │      │       │        │      │       │      │        │     │     │     │     │

│      │      │      │метров │      │      │      │       │        │      │       │      │        │     │     │     │     │

├──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   1  │  2   │   3  │   4   │  5   │  6   │  7   │   8   │   9    │  10  │  11   │  12  │   13   │ 14  │ 15  │ 16  │ 17  │

├──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ГЭС   │  П   │  3,2 │  7,5  │ 28,0 │ 7,6  │ 2,2  │  3,0  │  2,7   │ 5,2  │  2,8  │ 15,8 │  9,0   │ 5,6 │ 1,4 │ 2,0 │ 4,0 │

│и ГАЭС│ РД   │  1,0 │  0,7  │ 42,5 │ 7,0  │ 1,6  │  2,5  │  6,5   │ 5,0  │  6,0  │  3,0 │  8,8   │ 4,7 │ 2,0 │ 1,7 │ 7,0 │

└──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───────┴──────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

## Таблица 9

ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 - 750 кВ

┌──────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────────┬───────┬─────┐

│Стадия│Электрическая часть│Архи- │Ген-  │Отоп- │Диспет-    │Органи-│Смет-│

│проек-├─────┬──────┬──────┤тек-  │план и│ление,│черское    │зация  │ная  │

│тиро- │пер- │управ-│релей-│турно-│транс-│венти-│управление,│строи- │доку-│

│вания │вич- │ление │ная   │строи-│порт  │ляция,│связь,     │тельст-│мен- │

│      │ные  │и ав- │защита│тель- │      │водо- │телемехани-│ва     │тация│

│      │сое- │тома- │под-  │ная   │      │про-  │ка, органи-│       │     │

│      │дине-│тика  │стан- │часть │      │вод,  │зация      │       │     │

│      │ния  │      │цион- │      │      │кана- │эксплуата- │       │     │

│      │     │      │ных   │      │      │лиза- │ции        │       │     │

│      │     │      │эле-  │      │      │ция   │           │       │     │

│      │     │      │ментов│      │      │      │           │       │     │

├──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼───────┼─────┤

│  1   │  2  │  3   │  4   │  5   │  6   │   7  │     8     │   9   │  10 │

├──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼───────┼─────┤

│  П   │40,0 │  5,0 │ 6,0  │ 15,0 │ 10,0 │  7,0 │    4,0    │  3,0  │ 10,0│

│ РД   │28,0 │ 20,0 │ 5,0  │ 25,0 │  3,0 │  7,0 │    3,0    │   -   │  9,0│

│ РП   │28,0 │ 20,0 │ 5,0  │ 23,0 │  4,0 │  7,0 │    3,0    │  2,0  │  8,0│

└──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴───────┴─────┘

Примечание. Подсчет объемов работ учтен в относительной стоимости соответствующих разделов проектной документации.

## Таблица 10

РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ (РПБ)

И РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ (РЭП) ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

┌──────┬──────┬────────┬───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬────────┬──────┬─────┐

│Стадия│Техно-│Электро-│Автома-│Связь│Архи- │Ген-  │Тепло-│Водо-│Органи- │Орга- │Смет-│

│проек-│логи- │техни-  │тизация│и    │тек-  │план и│снаб- │снаб-│зация   │низа- │ная  │

│тиро- │ческая│ческая  │сантех-│сиг- │турно-│транс-│жение │жение│эксплуа-│ция   │доку-│

│вания │часть │часть   │ничес- │нали-│строи-│порт  │      │и    │тации   │строи-│мен- │

│      │      │        │ких    │зация│тель- │      │      │кана-│        │тель- │тация│

│      │      │        │систем │     │ная   │      │      │лиза-│        │ства  │     │

│      │      │        │       │     │часть │      │      │ция  │        │      │     │

├──────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼──────┼─────┤

│  1   │  2   │   3    │   4   │  5  │  6   │  7   │  8   │  9  │   10   │  11  │ 12  │

├──────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼──────┼─────┤

│  П   │ 20,0 │  5,0   │  2,0  │ 2,0 │ 29,0 │ 10,0 │ 10,0 │ 6,0 │  2,0   │ 2,0  │12,0 │

│ РД   │ 10,0 │  8,0   │  2,0  │ 2,0 │ 43,0 │  6,0 │ 11,0 │ 8,0 │   -    │  -   │10,0 │

│ РП   │ 10,0 │  8,0   │  2,0  │ 2,0 │ 41,0 │  6,0 │  9,0 │ 7,0 │  1,2   │ 2,5  │11,3 │

└──────┴──────┴────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴────────┴──────┴─────┘

Примечание. В таблице относительной стоимости приведены проценты для определения стоимости разработки сметной документации по готовым объемам работ. При составлении сметной документации без готовых объемов работ данные проценты увеличиваются на 3% за счет уменьшения на 2% стоимости разработки архитектурно-строительной части и на 1% электротехнической части.

## Таблица 11

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 - 750 кВ

┌──────┬────────┬───────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬───────┐

│Стадия│Электро-│Строи- │Защита линий  │Органи- │Органи- │ Выбор  │Сметная│

│проек-│техни-  │тельная│связи         │зация   │зация   │сечения │доку-  │

│тиро- │ческая  │часть  │(расчеты)     │эксплуа-│строи-  │проводов│мента- │

│вания │часть   │       │и линейно-    │тации   │тельства│        │ция    │

│      │        │       │эксплуатацион-│        │        │        │       │

│      │        │       │ная связь     │        │        │        │       │

├──────┼────────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤

│  1   │   2    │   3   │      4       │   5    │   6    │   7    │   8   │

├──────┼────────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤

│  П   │  44,0  │ 19,0  │     12,0     │  2,0   │  10,0  │  2,0   │  11,0 │

│ РД   │  49,0  │ 32,0  │      8,0     │   -    │   -    │   -    │  11,0 │

│ РП   │  47,0  │ 28,0  │      8,0     │  1,0   │   4,0  │  1,0   │  11,0 │

└──────┴────────┴───────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘

Примечание. В таблице относительной стоимости приведены проценты для определения стоимости разработки сметной документации по готовым объемам работ. При составлении сметной документации без готовых объемов работ данные проценты увеличиваются на 4% за счет уменьшения на 2% стоимости разработки строительной и электротехнической частей.

## Таблица 12

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ

┌───┬─────────┬──────┬─────────────────────────┬──────┬──────┬────┬───────┬───────┬─────┐

│N  │Объект   │Стадия│   Электротехническая    │Строи-│Линей-│Ген-│Отоп-  │Органи-│Смет-│

│п/п│проекти- │проек-│          часть          │тель- │но-   │план│ление, │зация  │ная  │

│   │рования  │тиро- ├────┬────────────────────┤ная   │эксп- │    │венти- │строи- │доку-│

│   │         │вания │все-│    в том числе     │часть │луата-│    │ляция, │тельст-│мен- │

│   │         │      │го  ├─────┬───────┬──────┤      │цион- │    │водо-  │ва     │тация│

│   │         │      │    │пер- │управ- │релей-│      │ная   │    │провод,│       │     │

│   │         │      │    │вич- │ление и│ная   │      │часть │    │кана-  │       │     │

│   │         │      │    │ные  │автома-│защита│      │      │    │лизация│       │     │

│   │         │      │    │сое- │тика   │      │      │      │    │       │       │     │

│   │         │      │    │дине-│       │      │      │      │    │       │       │     │

│   │         │      │    │ния  │       │      │      │      │    │       │       │     │

├───┼─────────┼──────┼────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼───────┼─────┤

│ 1 │    2    │  3   │ 4  │  5  │   6   │  7   │  8   │  9   │ 10 │  11   │  12   │ 13  │

├───┼─────────┼──────┼────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼───────┼─────┤

│ 1 │ВЛ 0,4 кВ│  РП  │63,5│  -  │   -   │  -   │ 22,5 │  -   │ -  │   -   │  2,0  │12,0 │

│   │         │      │    │     │       │      │      │      │    │       │       │     │

│ 2 │ТП       │  РП  │75,0│  -  │   -   │  -   │ 15,0 │  -   │ -  │   -   │   -   │10,0 │

│   │6 -      │      │    │     │       │      │      │      │    │       │       │     │

│   │10/0,4 кВ│      │    │     │       │      │      │      │    │       │       │     │

│   │         │      │    │     │       │      │      │      │    │       │       │     │

│ 3 │ВЛ       │  РП  │73,0│  -  │   -   │  -   │ 12,0 │  -   │ -  │   -   │  2,0  │13,0 │

│   │6 - 10 кВ│      │    │     │       │      │      │      │    │       │       │     │

│   │         │      │    │     │       │      │      │      │    │       │       │     │

│ 4 │ВЛ 35 кВ │  РП  │51,0│  -  │   -   │  -   │ 33,0 │ 2,0  │ -  │   -   │  4,0  │10,0 │

│   │         │      │    │     │       │      │      │      │    │       │       │     │

│ 5 │ТП       │  РП  │60,0│31,5 │ 24,5  │ 4,0  │ 16,0 │ 4,0  │6,0 │  2,0  │  2,0  │10,0 │

│   │35/10 кВ │      │    │     │       │      │      │      │    │       │       │     │

└───┴─────────┴──────┴────┴─────┴───────┴──────┴──────┴──────┴────┴───────┴───────┴─────┘

# УДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПО ЗДАНИЯМ, СООРУЖЕНИЯМ И ВИДАМ РАБОТ

## Таблица 13

ПАРОТУРБИННЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ (КЭС)

┌───┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│ N │     Наименование зданий, сооружений и видов работ      │  Удельная  │

│п/п│                                                        │стоимость, %│

│   │                                                        ├────────────┤

│   │                                                        │вид топлива │

│   │                                                        ├──────┬─────┤

│   │                                                        │уголь │газ, │

│   │                                                        │      │мазут│

├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┤

│ 1 │Главный корпус                                          │34,34 │36,46│

│ 2 │Электротехнические сооружения                           │ 4,46 │ 5,04│

│   │(в том числе: ОРУ, ЗРУ, гибкие связи, открытая установка│      │     │

│   │трансформаторов, станция зарядки электрокар, кабельные  │      │     │

│   │коммуникации, ВЛ, дизель-генераторная, пути перекатки   │      │     │

│   │трансформаторов, грозозащита, заземление, освещение)    │      │     │

│ 3 │Хозяйство твердого топлива                              │ 9,15 │  -  │

│   │(в том числе: основной тракт подачи твердого топлива:   │      │     │

│   │галереи, эстакады, узлы пересыпки, дробильный корпус;   │      │     │

│   │размораживающее и разгрузочное устройство, комплекс     │      │     │

│   │сооружений склада топлива, служебно-техническое         │      │     │

│   │здание, здание электротехнических устройств (со щитом   │      │     │

│   │управления), мастерская стыковки и ремонта конвейерной  │      │     │

│   │ленты, обеспыливание воздуха)                           │      │     │

│ 4 │Хозяйство жидкого топлива и маслохозяйство              │ 1,25 │ 3,55│

│   │(в том числе: насосная жидкого топлива, маслоаппаратная,│      │     │

│   │мазутопроводы, приемно-сливные устройства, склад жидкого│      │     │

│   │топлива и масла, хозяйство присадок и магнезитовое      │      │     │

│   │хозяйство)                                              │      │     │

│ 5 │Хозяйство газообразного топлива                         │  -   │ 1,3 │

│   │(в том числе: ГРП, газопроводы, дожимающая компрессорная│      │     │

│   │станция, станция очистки газа)                          │      │     │

│ 6 │Водоподготовительные установки                          │ 5,3  │ 7,05│

│   │(в том числе: предочистка (включая баки), ВПУ подпитки  │      │     │

│   │энергетических котлов (включая баки), ВПУ подпитки      │      │     │

│   │тепловых сетей (включая баки), автономная обессоливающая│      │     │

│   │установка (АОУ), установка очистки производственного    │      │     │

│   │конденсата, установка нейтрализации сбросных вод ВПУ    │      │     │

│   │(включая баки), установка нейтрализации и обезвреживания│      │     │

│   │сбросных вод химочисток оборудования (включая баки),    │      │     │

│   │установка по обезвоживанию шламовых вод от осветлителей │      │     │

│   │(включая баки), установка по обезвоживанию шламовых вод │      │     │

│   │от химочисток оборудования, склад реагентов (включая    │      │     │

│   │баки), установка очистки замазученного конденсата,      │      │     │

│   │установка нейтрализации и обезвреживания обмывочных     │      │     │

│   │котлов и РВП (включая баки), установка по обезвоживанию │      │     │

│   │шламовых вод РВП)                                       │      │     │

│ 7 │Производство и разводка спецгазов                       │ 1,1  │ 1,35│

│   │(в том числе: электролизерная и углекислотная установки,│      │     │

│   │площадка ресиверов газов, азотно-кислородная установка, │      │     │

│   │реципиентная установка, ацетилено-генераторная          │      │     │

│   │установка, кислородно-газификационная установка, пропан-│      │     │

│   │бутановая установка, компрессорная станция              │      │     │

│   │общестанционная, компрессорная станция пневмоприводов,  │      │     │

│   │склад карбида кальция)                                  │      │     │

│ 8 │Техническое водоснабжение (с охладителями и системой    │ 8,5  │11,2 │

│   │подпитки)                                               │      │     │

│   │(в том числе: циркуляционная насосная станция, отводящие│      │     │

│   │каналы, циркводоводы, водозабор, берегоукрепительные    │      │     │

│   │сооружения, рыбозащитное устройство, насосные станции I │      │     │

│   │и II подъема, сооружения очистки подпиточной воды,      │      │     │

│   │водоводы подпиточной воды, резервуар запаса воды,       │      │     │

│   │хлораторная, градирня (либо наливное водохранилище-     │      │     │

│   │охладитель, плотина глухая, водослив или водовыпуски,   │      │     │

│   │сифонное устройство, сопрягающие устройства)            │      │     │

│ 9 │Технологические коммуникации                            │ 2,3  │ 3,0 │

│   │(в том числе: эстакады для прокладки технологических    │      │     │

│   │трубопроводов, тепловых сетей и кабельных трасс,        │      │     │

│   │наружные технологические трубопроводы всех назначений,  │      │     │

│   │галерея переходная)                                     │      │     │

│10 │Теплоснабжение собственных нужд                         │ 1,3  │ 1,65│

│   │(в том числе: пускоотопительная котельная,              │      │     │

│   │распределительная тепловая сеть для отопления зданий    │      │     │

│   │на промплощадке, индивидуальный тепловой пункт (ИТП))   │      │     │

│11 │Водопровод хозяйственно-питьевой, включая систему       │ 2,06 │ 2,57│

│   │горячего водоснабжения                                  │      │     │

│   │(в том числе: насосная станция, водозаборное сооружение,│      │     │

│   │наружные сети хозпитьевого водоснабжения, очистные      │      │     │

│   │сооружения, резервуары запаса воды, трубопроводы        │      │     │

│   │подпитки системы горячего водоснабжения)                │      │     │

│12 │Водопровод производственно-противопожарный              │ 1,65 │ 1,95│

│   │(в том числе: насосные станции, резервуары запаса воды, │      │     │

│   │наружные сети производственно-противопожарного          │      │     │

│   │водопровода и автоматической системы пожаротушения,     │      │     │

│   │автоматическая система водяного и пенного пожаротушения,│      │     │

│   │пенопроводы)                                            │      │     │

│13 │Канализация бытовая и производственно-дождевая <*>      │ 2,07 │ 2,83│

│   │(в том числе: насосные станции бытовых сточных вод      │      │     │

│   │и производственно-дождевой канализации, очистные        │      │     │

│   │сооружения бытовой и производственно-дождевой           │      │     │

│   │канализации, наружные сети бытовой и производственно-   │      │     │

│   │дождевой канализации)                                   │      │     │

│14 │Гидроуборка топливоподачи                               │ 1,1  │  -  │

│   │(в том числе: напорная сеть гидроуборки, насосная       │      │     │

│   │станция перекачки стоков после гидроуборки, самотечная  │      │     │

│   │и напорная сеть канализации гидроуборки, очистные       │      │     │

│   │сооружения канализации гидроуборки)                     │      │     │

│15 │Гидрозолошлакоудаление (ГЗУ)                            │ 5,9  │  -  │

│   │(в том числе: багерные насосные, золошлакопроводы,      │      │     │

│   │золошлакоотвал, сооружения по возврату осветленной воды,│      │     │

│   │природоохранные мероприятия, вспомогательные сооружения │      │     │

│   │и коммуникации)                                         │      │     │

│16 │Шламоудаление внешнее                                   │ 0,7  │ 0,9 │

│   │(в том числе: шламоотвалы, шламопроводы, насосная       │      │     │

│   │станция осветленной воды, трубопроводы осветленной воды)│      │     │

│17 │Подсобные и обслуживающие здания, сооружения            │ 2,2  │ 2,8 │

│   │(в том числе: инженерно-лабораторный корпус, проходная, │      │     │

│   │охранный комплекс (в т.ч. ограда), санпропускник,       │      │     │

│   │досмотровая площадка, сейсмометрическая станция,        │      │     │

│   │административный корпус, бытовой корпус, растворный     │      │     │

│   │узел, столовая, прачечная, пожарное депо, гараж, центр  │      │     │

│   │холодоснабжения)                                        │      │     │

│18 │Защитные сооружения гражданской обороны                 │ 0,6  │ 0,75│

│19 │Транспортное хозяйство                                  │ 6,2  │ 7,1 │

│   │(в том числе: внутриплощадочные автодороги, подъездные  │      │     │

│   │автодороги (в т.ч. автодорожный путепровод, автодорожные│      │     │

│   │мосты), внутриплощадочные железные дороги, подъездные   │      │     │

│   │ж/д пути (в т.ч. однопутные ж/д мосты, однопутный       │      │     │

│   │ж/д путепровод, пешеходный тоннель под ж/д путями),     │      │     │

│   │ж/д станция ГРЭС, ж/д станция примыкания и др.)         │      │     │

│20 │Мастерские ремонтно-эксплуатационные                    │ 1,2  │ 1,35│

│   │(в том числе: центральные ремонтные мастерские (ЦРМ),   │      │     │

│   │мастерская по ремонту спецхимпокрытий, мастерская       │      │     │

│   │по ремонту трансформаторов и др.)                       │      │     │

│21 │Складское хозяйство                                     │ 0,22 │ 0,3 │

│   │(в том числе: центральный материальный склад, площадка  │      │     │

│   │открытого хранения крупногабаритного оборудования и др.)│      │     │

│22 │Виды работ, относящиеся к комплексу электростанции      │ 3,58 │ 3,95│

│   │в целом                                                 │      │     │

│   │(в том числе: основные решения по генплану,             │      │     │

│   │благоустройство и озеленение, внешняя связь,            │      │     │

│   │рекультивация земель)                                   │      │     │

│23 │Прочие работы:                                          │      │     │

│   │газоочистные сооружения                                 │ 3,0  │ 2,0 │

│   │внешнеплощадочный газопровод                            │  -   │ 1,0 │

│   │другие работы                                           │ 1,82 │ 1,9 │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┤

│   │                                                  ИТОГО │ 100  │ 100 │

└───┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┘

-------------------------------

<*> Под производственной канализацией понимается канализация сточных вод, загрязненных нефтепродуктами, включая маслопродукты и другие возможные производственные стоки.

## Таблица 14

ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ (ТЭЦ)

┌───┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│ N │     Наименование зданий, сооружений и видов работ      │  Удельная  │

│п/п│                                                        │стоимость, %│

│   │                                                        ├────────────┤

│   │                                                        │вид топлива │

│   │                                                        ├─────┬──────┤

│   │                                                        │уголь│ газ, │

│   │                                                        │     │мазут │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤

│ 1 │Главный корпус                                          │33,96│35,49 │

│ 2 │Водогрейная котельная                                   │ 2,6 │ 3,86 │

│ 3 │Электротехнические сооружения                           │ 4,28│ 4,85 │

│   │(в том числе: ОРУ, ЗРУ, гибкие связи, открытая установка│     │      │

│   │трансформаторов, станция зарядки электрокар, кабельные  │     │      │

│   │коммуникации, ВЛ, грозозащита, заземление, освещение)   │     │      │

│ 4 │Хозяйство твердого топлива                              │ 8,7 │  -   │

│   │(в том числе: основной тракт подачи твердого топлива:   │     │      │

│   │галереи, эстакады, узлы пересыпки, дробильный корпус;   │     │      │

│   │размораживающее и разгрузочное устройство, склад        │     │      │

│   │твердого топлива, служебно-техническое здание, здание   │     │      │

│   │электротехнических устройств (со щитом управления),     │     │      │

│   │эстакада неисправных вагонов и гараж механизмов,        │     │      │

│   │мастерская стыковки и ремонта конвейерной ленты,        │     │      │

│   │обеспыливание воздуха)                                  │     │      │

│ 5 │Хозяйство жидкого топлива и маслохозяйство              │ 1,25│ 3,54 │

│   │(в том числе: насосная жидкого топлива, маслоаппаратная,│     │      │

│   │мазутопроводы, приемно-сливные устройства, склад жидкого│     │      │

│   │топлива и масла, хозяйство присадок и магнезитовое      │     │      │

│   │хозяйство)                                              │     │      │

│ 6 │Хозяйство газообразного топлива                         │  -  │ 1,3  │

│   │(в том числе: ГРП, газопроводы, дожимающая компрессорная│     │      │

│   │станция, станция очистки газа)                          │     │      │

│ 7 │Водоподготовительные установки                          │ 6,0 │ 7,8  │

│   │(в том числе: предочистка, ВПУ подпитки энергетических  │     │      │

│   │котлов (включая обработку стоков), ВПУ подпитки тепловых│     │      │

│   │сетей (включая обработку стоков), установка очистки     │     │      │

│   │замасленного и замазученного конденсата, установка      │     │      │

│   │очистки общестанционного конденсата, установка очистки  │     │      │

│   │производственного конденсата, установка по обработке    │     │      │

│   │добавочной воды в цирксистему, установка нейтрализации  │     │      │

│   │и обезвреживания сбросных вод ВПУ, установка            │     │      │

│   │нейтрализации и обезвреживания сбросных вод химочисток  │     │      │

│   │оборудования, установка по обезвоживанию шламовых вод   │     │      │

│   │осветлителей (включая баки), установка по обезвоживанию │     │      │

│   │шламовых вод от химочисток оборудования, склад          │     │      │

│   │реагентов, установка коррекционной обработки котловой и │     │      │

│   │питательной воды)                                       │     │      │

│ 8 │Производство и разводка спецгазов                       │ 1,1 │ 1,35 │

│   │(в том числе: электролизерная установка, площадка       │     │      │

│   │ресиверов газа, азотно-кислородная установка,           │     │      │

│   │углекислотная, реципиентная установка, ацетиленовая,    │     │      │

│   │кислородно-газификационная установка, пропан-бутановая  │     │      │

│   │установка, общестанционная компрессорная станция, склад │     │      │

│   │карбида кальция)                                        │     │      │

│ 9 │Техническое водоснабжение (с охладителями и системой    │ 8,4 │10,26 │

│   │подпитки)                                               │     │      │

│   │(в том числе: циркуляционная насосная станция, камера   │     │      │

│   │переключения, отводящие каналы, циркводоводы, водозабор,│     │      │

│   │берегоукрепительные сооружения, рыбозащитное устройство,│     │      │

│   │насосные станции I и II подъема, водоводы подпиточной   │     │      │

│   │воды, резервуар запаса воды, хлораторная, градирня (либо│     │      │

│   │наливное водохранилище-охладитель), плотина глухая,     │     │      │

│   │водослив или водовыпуски, сифонное устройство,          │     │      │

│   │сопрягающие устройства)                                 │     │      │

│10 │Технологические коммуникации                            │ 2,1 │ 2,9  │

│   │(в том числе: эстакады для прокладки технологических    │     │      │

│   │трубопроводов, тепловых сетей и кабельных трасс,        │     │      │

│   │наружные технологические трубопроводы всех назначений,  │     │      │

│   │галерея переходная)                                     │     │      │

│11 │Теплоснабжение                                          │ 1,7 │ 2,1  │

│   │(в том числе: центральный тепловой пункт,               │     │      │

│   │распределительная тепловая сеть, индивидуальные тепловые│     │      │

│   │пункты, коллекторная тепловых выводов, выводы тепловых  │     │      │

│   │сетей внешним потребителям, контрольно-измерительный    │     │      │

│   │пункт)                                                  │     │      │

│12 │Водопровод хозяйственно-питьевой, включая систему       │ 2,06│ 2,56 │

│   │горячего водоснабжения                                  │     │      │

│   │(в том числе: насосная станция, водозаборное сооружение,│     │      │

│   │наружные сети хозпитьевого водоснабжения, очистные      │     │      │

│   │сооружения, резервуары запаса воды, трубопроводы        │     │      │

│   │подпитки системы горячего водоснабжения)                │     │      │

│13 │Водопровод производственно-противопожарный              │ 1,65│ 1,92 │

│   │(в том числе: насосные станции, резервуары запаса воды, │     │      │

│   │наружные сети производственно-противопожарного          │     │      │

│   │водопровода, автоматическая система водяного и пенного  │     │      │

│   │пожаротушения, пенопроводы)                             │     │      │

│14 │Канализация бытовая и производственно-дождевая <*>      │ 2,0 │ 2,83 │

│   │(в том числе: насосные станции бытовых сточных вод,     │     │      │

│   │дренажных вод и производственно-дождевой канализации,   │     │      │

│   │вод химпромывок оборудования, резервуар осадка бытовых  │     │      │

│   │сточных вод, очистные сооружения бытовой                │     │      │

│   │и производственно-дождевой канализации, наружные сети   │     │      │

│   │бытовой и производственно-дождевой канализации,         │     │      │

│   │дренажных стоков)                                       │     │      │

│15 │Гидроуборка топливоподачи                               │ 1,1 │  -   │

│   │(в том числе: напорная сеть, насосная станция, очистные │     │      │

│   │сооружения (в т.ч. резервуар, самотечная и напорная сеть│     │      │

│   │канализации)                                            │     │      │

│16 │Гидрозолошлакоудаление (ГЗУ)                            │ 5,78│  -   │

│   │(в том числе: багерные насосные, золошлакопроводы,      │     │      │

│   │золошлакоотвал, насосные станции, водоводы и резервуар  │     │      │

│   │осветленной воды, узел нейтрализации, природоохранные   │     │      │

│   │мероприятия)                                            │     │      │

│17 │Шламоудаление                                           │ 0,7 │ 0,89 │

│   │(в том числе: шламоотвалы, шламопроводы, насосная       │     │      │

│   │станция осветленной воды, трубопроводы осветленной воды)│     │      │

│18 │Подсобные и обслуживающие здания, сооружения            │ 2,1 │ 2,6  │

│   │(в том числе: инженерно-лабораторный корпус, проходная, │     │      │

│   │охранный комплекс (в т.ч. ограда), санпропускник,       │     │      │

│   │досмотровая площадка, сейсмометрическая станция,        │     │      │

│   │административный корпус, бытовой корпус, растворный     │     │      │

│   │узел, столовая, прачечная, пожарное депо, гараж, центр  │     │      │

│   │холодоснабжения)                                        │     │      │

│19 │Защитные сооружения гражданской обороны                 │ 0,6 │ 0,75 │

│20 │Транспортное хозяйство                                  │ 4,8 │ 5,0  │

│   │(в том числе: внутриплощадочные автодороги, подъездные  │     │      │

│   │автодороги (в т.ч. автодорожный путепровод, автодорожные│     │      │

│   │мосты), внутриплощадочные железные дороги, подъездные   │     │      │

│   │ж/д пути (в т.ч. однопутные ж/д мосты, однопутный       │     │      │

│   │ж/д путепровод, пешеходный тоннель под ж/д путями),     │     │      │

│   │ж/д станция ТЭЦ, ж/д станция примыкания и пути          │     │      │

│   │перекатки трансформаторов и др.)                        │     │      │

│21 │Мастерские ремонтно-эксплуатационные                    │ 1,1 │ 1,35 │

│   │(в том числе: центральные ремонтные мастерские (ЦРМ),   │     │      │

│   │мастерская по ремонту спецхимпокрытий, мастерская       │     │      │

│   │по ремонту трансформаторов и др.)                       │     │      │

│22 │Складское хозяйство                                     │ 0,22│ 0,3  │

│   │(в том числе: центральный материальный склад, площадка  │     │      │

│   │открытого хранения крупногабаритного оборудования и др.)│     │      │

│23 │Виды работ, относящиеся к комплексу электростанции      │ 3,0 │ 3,45 │

│   │в целом                                                 │     │      │

│   │(в том числе: основные решения по генплану,             │     │      │

│   │благоустройство и озеленение, внешняя связь,            │     │      │

│   │рекультивация земель)                                   │     │      │

│24 │Прочие работы:                                          │     │      │

│   │газоочистные сооружения                                 │ 3,0 │ 2,0  │

│   │внешнеплощадочный газопровод                            │  -  │ 1,0  │

│   │другие работы                                           │ 1,8 │ 1,9  │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤

│   │                                                  ИТОГО │ 100 │ 100  │

└───┴────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┘

-------------------------------

<*> Под производственной канализацией понимается канализация сточных вод, загрязненных нефтепродуктами, включая маслопродукты и другие возможные производственные стоки.

## Таблица 15

ОТДЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

┌───┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│ N │     Наименование зданий, сооружений и видов работ      │  Удельная  │

│п/п│                                                        │стоимость, %│

│   │                                                        ├────────────┤

│   │                                                        │вид топлива │

│   │                                                        ├─────┬──────┤

│   │                                                        │уголь│ газ, │

│   │                                                        │     │мазут │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤

│ 1 │Главный корпус                                          │36,8 │41,1  │

│ 2 │Электротехнические сооружения                           │ 1,8 │ 2,13 │

│   │(в том числе: распредустройство собственных нужд (РУСН),│     │      │

│   │трансформаторная подстанция, кабельные коммуникации,    │     │      │

│   │внешнее электроснабжение, грозозащита, заземление,      │     │      │

│   │освещение)                                              │     │      │

│ 3 │Хозяйство твердого топлива                              │ 9,4 │  -   │

│   │(в том числе: основной тракт подачи твердого топлива:   │     │      │

│   │галереи, эстакады, узлы пересыпки, дробильный корпус;   │     │      │

│   │размораживающее и разгрузочное устройство, склад        │     │      │

│   │твердого топлива, служебно-техническое здание           │     │      │

│   │электротехнических устройств (со щитом управления),     │     │      │

│   │эстакада неисправных вагонов и гараж механизмов,        │     │      │

│   │мастерская стыковки и ремонта конвейерной ленты,        │     │      │

│   │обеспыливание воздуха)                                  │     │      │

│ 4 │Хозяйство жидкого топлива и маслохозяйство              │ 2,26│ 5,17 │

│   │(в том числе: насосная жидкого топлива, маслоаппаратная,│     │      │

│   │мазутопроводы, приемно-сливные устройства, склад жидкого│     │      │

│   │топлива и масла, хозяйство присадок и магнезитовое      │     │      │

│   │хозяйство)                                              │     │      │

│ 5 │Хозяйство газообразного топлива                         │  -  │ 1,45 │

│   │(в том числе: ГРП, газопроводы, дожимающая компрессорная│     │      │

│   │станция, станция очистки газа)                          │     │      │

│ 6 │Водоподготовительные установки                          │ 7,5 │ 8,5  │

│   │(в том числе: предочистка, ВПУ подпитки энергетических  │     │      │

│   │котлов (включая обработку стоков),                      │     │      │

│   │ВПУ подпитки тепловых сетей (включая обработку стоков), │     │      │

│   │установка очистки замасленного и замазученного          │     │      │

│   │конденсата, установка нейтрализации сбросных вод        │     │      │

│   │химочисток оборудования, установка по обезвоживанию     │     │      │

│   │шламовых вод осветлителей, установка                    │     │      │

│   │по обезвоживанию шламовых вод оборудования, склад       │     │      │

│   │реагентов, установка коррекционной обработки котловой и │     │      │

│   │питательной воды)                                       │     │      │

│ 7 │Производство и разводка спецгазов                       │ 1,24│ 1,2  │

│   │(в том числе: электролизерная установка, площадка       │     │      │

│   │ресиверов газа, азотно-кислородная установка,           │     │      │

│   │углекислотная, реципиентная установка, ацетиленовая,    │     │      │

│   │кислородно-газификационная установка, пропан-бутановая  │     │      │

│   │установка, общестанционная компрессорная станция, склад │     │      │

│   │карбида кальция)                                        │     │      │

│ 8 │Техническое водоснабжение (с охладителями и системой    │ 5,3 │ 6,8  │

│   │подпитки)                                               │     │      │

│   │(в том числе: циркуляционная насосная станция с камерой │     │      │

│   │переключения, циркводоводы, отводящие каналы,           │     │      │

│   │внеплощадочные сооружения технической воды (насосные,   │     │      │

│   │рыбозащита, водоводы и др.), резервуар запаса           │     │      │

│   │подпиточной воды, хлораторная и хлоропроводы, градирня  │     │      │

│   │(либо водохранилище-охладитель))                        │     │      │

│ 9 │Технологические коммуникации                            │ 2,3 │ 3,1  │

│   │(в том числе: эстакады для прокладки технологических    │     │      │

│   │трубопроводов, тепловых сетей и кабельных трасс,        │     │      │

│   │наружные технологические трубопроводы всех назначений,  │     │      │

│   │галерея переходная)                                     │     │      │

│10 │Теплоснабжение                                          │ 2,6 │ 3,51 │

│   │(в том числе: центральный тепловой пункт,               │     │      │

│   │распределительная тепловая сеть, индивидуальные тепловые│     │      │

│   │пункты, коллекторная тепловых выводов, выводы тепловых  │     │      │

│   │сетей внешним потребителям, контрольно-измерительный    │     │      │

│   │пункт)                                                  │     │      │

│11 │Водопровод хозяйственно-питьевой, включая систему       │ 2,4 │ 2,9  │

│   │горячего водоснабжения                                  │     │      │

│   │(в том числе: насосная станция, водозаборное сооружение,│     │      │

│   │наружные сети хозпитьевого водоснабжения, очистные      │     │      │

│   │сооружения, резервуары запаса воды, трубопроводы        │     │      │

│   │подпитки системы горячего водоснабжения)                │     │      │

│12 │Водопровод производственно-противопожарный              │ 2,0 │ 2,64 │

│   │(в том числе: насосные станции, резервуары запаса воды, │     │      │

│   │наружные сети производственно-противопожарного          │     │      │

│   │водопровода, автоматическая система водяного и пенного  │     │      │

│   │пожаротушения, пенопроводы)                             │     │      │

│13 │Канализация бытовая и производственно-дождевая <*>      │ 2,3 │ 3,08 │

│   │(в том числе: насосные станции бытовых сточных вод,     │     │      │

│   │дренажных вод и производственно-дождевой канализации,   │     │      │

│   │вод химпромывок оборудования, резервуар осадка бытовых  │     │      │

│   │сточных вод, очистные сооружения бытовой                │     │      │

│   │и производственно-дождевой канализации, наружные сети   │     │      │

│   │бытовой и производственно-дождевой канализации,         │     │      │

│   │дренажных стоков)                                       │     │      │

│14 │Гидроуборка топливоподачи                               │ 1,1 │  -   │

│   │(в том числе: напорная сеть, насосная станция, очистные │     │      │

│   │сооружения (в т.ч. резервуар, самотечная и напорная сеть│     │      │

│   │канализации))                                           │     │      │

│15 │Гидрозолошлакоудаление (ГЗУ)                            │ 6,6 │  -   │

│   │(в том числе: багерные насосные, золошлакопроводы,      │     │      │

│   │золошлакоотвал, насосные станции, водоводы и резервуар  │     │      │

│   │осветленной воды, узел нейтрализации, природоохранные   │     │      │

│   │мероприятия)                                            │     │      │

│16 │Шламоудаление                                           │ 0,75│ 1,09 │

│   │(в том числе: шламоотвалы, шламопроводы, насосная       │     │      │

│   │станция осветленной воды, трубопроводы осветленной воды)│     │      │

│17 │Подсобные и обслуживающие здания, сооружения            │ 2,26│ 2,76 │

│   │(в том числе: инженерно-лабораторный корпус, проходная, │     │      │

│   │охранный комплекс (в т.ч. ограда), санпропускник,       │     │      │

│   │досмотровая площадка, сейсмометрическая станция,        │     │      │

│   │административный корпус, бытовой корпус, растворный     │     │      │

│   │узел, столовая, прачечная, пожарное депо, гараж, центр  │     │      │

│   │холодоснабжения)                                        │     │      │

│18 │Защитные сооружения гражданской обороны                 │ 1,07│ 1,37 │

│19 │Транспортное хозяйство                                  │ 2,9 │ 3,39 │

│   │(в том числе: внутриплощадочные автодороги, подъездные  │     │      │

│   │автодороги, автодорожный путепровод, внутриплощадочные  │     │      │

│   │железные дороги, подъездные ж/д пути, пешеходный        │     │      │

│   │тоннель под ж/д путями и др.)                           │     │      │

│20 │Мастерские ремонтно-эксплуатационные                    │ 1,32│ 1,48 │

│   │(в том числе: центральные ремонтные мастерские (ЦРМ),   │     │      │

│   │мастерская по ремонту спецхимпокрытий, мастерская       │     │      │

│   │по ремонту трансформаторов)                             │     │      │

│21 │Складское хозяйство                                     │ 0,3 │ 0,43 │

│   │(в том числе: центральный материальный склад, площадка  │     │      │

│   │открытого хранения крупногабаритного оборудования и др.)│     │      │

│22 │Виды работ, относящиеся к комплексу электростанции      │ 3,0 │ 3,0  │

│   │в целом                                                 │     │      │

│   │(в том числе: основные решения по генплану,             │     │      │

│   │благоустройство и озеленение, внешняя связь,            │     │      │

│   │рекультивация земель)                                   │     │      │

│23 │Прочие работы:                                          │     │      │

│   │газоочистные сооружения                                 │ 3,0 │ 2,0  │

│   │внешнеплощадочный газопровод                            │  -  │ 1,0  │

│   │другие работы                                           │ 1,8 │ 1,9  │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤

│   │                                                  ИТОГО │ 100 │ 100  │

└───┴────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┘

-------------------------------

<*> Под производственной канализацией понимается канализация сточных вод, загрязненных нефтепродуктами, включая маслопродукты и другие возможные производственные стоки.

## Таблица 16

ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ДЭС)

┌───┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│ N │            Наименование сооружений            │Удельная стоимость, %│

│п/п│                                               ├─────────────────────┤

│   │                                               │   ДЭС с системой    │

│   │                                               │     охлаждения      │

│   │                                               ├───────┬─────────────┤

│   │                                               │водяной│водовоздушной│

├───┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤

│ 1 │Здание ДЭС                                     │ 87,0  │    90,5     │

│ 2 │Склад дизельного топлива с насосной            │  3,5  │     3,5     │

│ 3 │Градирня (брызгальный бассейн) с циркуляционной│  3,5  │      -      │

│   │насосной                                       │       │             │

│ 4 │Генплан                                        │  3,0  │     3,0     │

│ 5 │Внутриплощадочные инженерные сети              │  3,0  │     3,0     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤

│   │                                         ИТОГО │  100  │     100     │

└───┴───────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘

Примечание. Стоимость проектирования ДЭС учитывает проектирование склада двухнедельного запаса дизельного топлива для ДЭС мощностью 400 кВт и выше.

Для ДЭС мощностью менее 400 кВт проектирование склада топлива таблицей 3 Справочника не предусматривается, а в таблице удельных стоимостей увеличивается стоимость проектирования здания ДЭС на 3,5%.

## Таблица 17

ГАЗОТУРБИННЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ГТЭС)

┌───┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│ N │      Наименование сооружений, видов работ       │Удельная стоимость,│

│п/п│                                                 │         %         │

├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 1 │Главный корпус (машинный зал)                    │       67,5        │

│ 2 │Здание маслоснабжения                            │        2,0        │

│ 3 │Здание теплоснабжения                            │        2,2        │

│ 4 │Электротехнический корпус                        │       11,1        │

│ 5 │Объединенный вспомогательный корпус              │        3,2        │

│   │(в т.ч. административные и бытовые помещения)    │                   │

│ 6 │Ремонтный корпус                                 │        2,4        │

│ 7 │Склад масла                                      │        1,1        │

│ 8 │Здание складских помещений (отапливаемое)        │        1,5        │

│ 9 │Холодный склад                                   │        0,2        │

│10 │Насосная пожаротушения с резервуарами запаса воды│        1,4        │

│11 │Пост охраны                                      │        0,4        │

│12 │Генплан (в т.ч. внутриплощадочные проезды,       │        3,5        │

│   │ограждение территории)                           │                   │

│13 │Внутриплощадочные инженерные сети                │        3,5        │

├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│   │                                           ИТОГО │        100        │

└───┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

## Таблица 18

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (ТС)

┌───┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│ N │      Наименование сооружений, видов работ       │Удельная стоимость,│

│п/п│                                                 │         %         │

├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 1 │Линейная часть (в т.ч. переходы)                 │       55,4        │

│ 2 │Подкачивающие насосные                           │       18,4        │

│ 3 │Дренажные насосные                               │        7,6        │

│ 4 │Узлы управления (павильоны)                      │       10,3        │

│ 5 │Аккумуляторные установки                         │        8,3        │

├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│   │                                           ИТОГО │        100        │

└───┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

## Таблица 19

ПРИПЛОТИННЫЕ, ДЕРИВАЦИОННЫЕ, РУСЛОВЫЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

(ГЭС) И ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ГАЭС)

┌───┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│ N │      Наименование сооружений, видов работ       │Удельная стоимость,│

│п/п│                                                 │         %         │

├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│   │             ГЭС приплотинного типа              │                   │

│ 1 │Плотина (плотины), в том числе:                  │        48         │

│1.1│Глухая часть бетонной плотины (глухая бетонная   │        10         │

│   │плотина)                                         │                   │

│1.2│Водосливная часть бетонной плотины (водосливная  │        20         │

│   │бетонная плотина)                                │                   │

│1.3│Станционная часть бетонной плотины (станционная  │        18         │

│   │бетонная плотина)                                │                   │

│ 2 │Здание ГЭС                                       │        30         │

│ 3 │Подводящий и отводящий каналы (туннели)          │         8         │

│ 4 │Прочие сооружения                                │        14         │

├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│   │               ГЭС руслового типа                │                   │

│ 1 │Плотины, в том числе:                            │        38         │

│1.1│Грунтовая плотина                                │        18         │

│1.2│Водосливная бетонная плотина                     │        20         │

│ 2 │Здание ГЭС                                       │        45         │

│ 3 │Подводящий и отводящий каналы                    │        10         │

│ 4 │Прочие сооружения                                │         7         │

├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│   │    ГЭС деривационного типа и электростанции     │                   │

│   │        гидроаккумулирующего типа (ГАЭС)         │                   │

│ 1 │Плотины, в том числе:                            │        16         │

│1.1│Грунтовая плотина                                │         6         │

│1.2│Водосливная бетонная плотина                     │        10         │

│ 2 │Здание ГЭС                                       │        30         │

│ 3 │Деривация (подводящий, отводящий каналы          │        45         │

│   │(туннели), уравнительный резервуар, напорный     │                   │

│   │бассейн, турбинные водоводы)                     │                   │

│ 4 │Прочие сооружения                                │         9         │

└───┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

# СОСТАВ СООРУЖЕНИЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 110 - 750 кВ

- установка силовых трансформаторов и автотрансформаторов;

- ОРУ, ЗРУ;

- установка трансформаторов собственных нужд;

- ОПУ;

- компрессорная установка;

- маслохозяйство;

- здания вспомогательного назначения;

- установки синхронных компенсаторов и статических конденсаторов;

- мастерские;

- лаборатории;

- помещения для ревизии трансформаторов;

- подъездные автодороги;

- внутренние и внеплощадочные водоснабжение, канализация и электроснабжение;

- устройство релейной защиты и автоматизация сети;

- устройство связи, телемеханизации, диспетчерского управления.

# СОСТАВ СООРУЖЕНИЙ

РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ (РПБ) ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

- трансформаторная мастерская;

- производственно-служебный корпус;

- склад-навес;

- открытый склад масла;

- проходная;

- комплектная трансформаторная подстанция;

- очистные сооружения (от мойки автомобилей);

- площадка открытого хранения материалов, оборудованная грузоподъемными устройствами;

- автоматическая насосная станция противопожарного водоснабжения;

- противопожарный резервуар;

- площадка открытой стоянки автомобилей;

- внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные коммуникации (электроснабжение, водоснабжение, канализация, теплоснабжение и т.д.), а также генеральный план, ограждение и благоустройство.

# СОСТАВ СООРУЖЕНИЙ

РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПУНКТА (РЭП) ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

- производственное здание;

- склад-навес;

- проходная;

- комплектная трансформаторная подстанция;

- очистные сооружения (от мойки автомобилей);

- площадка открытого хранения материалов, оборудованная грузоподъемными устройствами;

- площадка открытой стоянки автомобилей;

- внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные коммуникации, генеральный план, ограждение и благоустройство.