СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НА УЛАДКУ ЛАГ НА СТОЛБИКАХ ПО ГРУНТОВОМУ ОСНОВАНИЮ

Устройство полов

УКЛАДКА ЛАГ НА СТОЛБИКАХ ПО ГРУНТОВОМУ ОСНОВАНИЮ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ |
|  | - наличие документов о качестве материалов; | Визуальный |  |
|  | - качество лаг, прокладок (размеры, влажность, антисептирование); | Визуальный |  |
|  | - выполнение очистки основания от мусора, грязи; | Измерительный |  |
|  | - отметку опорной плоскости столбиков | " |  |
| Укладка лаг | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - расстояние между лагами; | Измерительный, не менее трех измерений на каждые 50-70 м поверхности пола |  |
|  | - величину зазора между лагами и стенами; | То же |  |
|  | - уровень верха лаг; | " |  |
|  | - правильность стыковки лаг между собой; | Визуальный |  |
|  | - плотность прилегания лаг к поверхности столбиков | То же |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - ровность поверхности лаг; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - наличие временного раскрепления лаг (отдельными досками); | Визуальный |  |
|  | - качество антисептирования лаг, прокладок, изоляции прокладок толем | Технический осмотр |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: нивелир, рулетка металлическая, линейка металлическая, уровень строительный, двухметровая рейка, влагомер. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.04.01-87 пп.4.29, 4.31, 4.38, табл.23

Все лаги, деревянные прокладки, укладываемые столбиком под лаги, должны быть антисептированы.

Влажность материалов лаг и прокладок не должна превышать 18%.

Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 2 м;

толщина - 40-50 мм; ширина - 100-120 мм.

Деревянные прокладки, укладываемые по столбикам под лаги, должны быть следующих размеров:

- ширина - 100-150 мм;

- длина - 200-250 мм;

- толщина не менее 25 мм.

Расстояние между осями лаг должно быть 0,4-0,5 м.

Расстояние между опорами для лаг:

- при толщине лаг 40 мм - 0,8-0,9 м;

- при толщине лаг 50 мм - 1,0-1,1 м.

При больших эксплуатационных нагрузках на пол (более 500 кг/м) расстояние между опорами для лаг, между лагами и их толщину следует принимать по проекту (расчету).

Под лаги, располагаемые на столбиках в полах на грунте, должны быть уложены деревянные прокладки по двум слоям толя, края которого следует выпустить из-под прокладок на 30-40 мм и закрепить к ним гвоздями. Стыки лаг должны располагаться на столбиках.

Между лагами и стенами (перегородками) необходимо оставлять зазор шириной 20-30 мм.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 8486-86*. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

ГОСТ 11047-90. Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых зданий и общественных зданий. Технические условия.

ГОСТ 530-2007* Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.

________________

*  ГОСТ 530-2007 отменен на территории РФ с 01.07.2013 с введением в действие ГОСТ 530-2012 (Приказ Росстандарта от 27.12.2012 N 2148-ст).

Для лаг и прокладок применяют нестроганные доски второго и третьего сорта из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород, за исключением липы и тополя, доски могут иметь тупой обзол без коры.

На приемке элементов пола следует проверить:

- внешний вид лаг и прокладок, их размеры;

- наличие антисептирования лаг и прокладок;

- наличие паспорта (сертификата) на каждую партию деталей, в котором должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя; наименование деталей; размеры; количество в м и шт.; порода древесины; обозначение соответствующего стандарта (ГОСТ).

Лаги и прокладки следует хранить:

- в сухих закрытых помещениях, уложенными в штабеля по типам и размерам;

- под штабелями и между рядами деталей или пачек в 2-3 местах по их длине должны быть уложены деревянные прокладки одинаковой толщины.

Кирпич для устройства столбиков применяют полнотелый размерами 250x120x65 мм или 250x120x88 мм.

Отклонения от размеров и показателей внешнего вида не должны превышать следующие значения:

- по длине - ±5 мм; ширине - ±4 мм; толщине - +3 мм;

- по отбитости углов: глубина до 15 мм, не более 2;

- трещины по постели длиной до 30 мм.

Предприятие-изготовитель обязано сопровождать партию кирпича документом, удостоверяющим качество. Кирпич должен храниться на поддонах или в контейнерах раздельно по маркам и видам.

Указания по производству работ
СНиП 3.04.01-87 пп.4.3, 4.4, 4.29, 4.32

Устройство полов допускается при температуре воздуха в помещении, измеряемой в холодное время года около дверных и оконных проемов на высоте 0,5 м от уровня пола, не ниже 0 °С.

Перед устройством полов, в конструкции которых заложены изделия и материалы на основе древесины, в помещении должны быть выполнены штукатурные и др. работы, связанные с возможностью увлажнения полов. При устройстве этих полов и в последующий период до сдачи объекта в эксплуатацию относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 60%. Сквозняки в помещении не допускаются.

Лаги под покрытия пола следует укладывать поперек направления света из окон, а в помещениях с определенным направлением движения людей (например, в коридорах) - перпендикулярно движению.

В дверных проемах смежных помещений следует устанавливать уширенную лагу, выступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой стороны.