Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства

ОАО ПКТИпромстрой

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Генеральный директор, к.т.н. |
|  | С.Ю.Едличка |
| "___" ______________ | 2005 г. |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО СТОЕЧНЫХ ПРИСТАВНЫХ КЛИНОВЫХ ЛЕСОВ

129-05 ТК

| Главный инженер |  |
| --- | --- |
|  | А.В.Колобов |
| Начальник отдела |  |
|  | Б.И.Бычковский |

Технологическая карта на устройство стоечных приставных клиновых лесов содержит решения по организации и технологии установки клиновых лесов с целью обеспечения безопасности и качества монтажа, снижения материальных и трудовых затрат.

В технологической карте приведены область применения, организация и технология строительного процесса, требования к качеству и приемке работ, безопасности и охране труда, экологической и пожарной безопасности, потребность в материально-технических ресурсах, технико-экономические показатели.

Технологическая карта предназначена для инженерно-технических работников строительных организаций, а также производителей работ, мастеров и бригадиров, связанных с производством и контролем качества монтажных работ по устройству стоечных приставных клиновых лесов.

В разработке технологической карты участвовали сотрудники ОАО ПКТИпромстрой:

- Савина О.А. - разработка технологической карты, компьютерная обработка и графика;

- Черных В.В. - общее технологическое сопровождение;

- Бычковский Б.И. - разработка технологической карты, техническое руководство, корректура и нормоконтроль;

- Колобов А.В. - общее техническое руководство разработкой технологических карт;

- к.т.н. Едличка С.Ю. - общее руководство разработкой технологической документации.

Авторы будут признательны за предложения и возможные замечания по составу и содержанию настоящей карты.

Контактный телефон (095) 214-14-72.

Факс (095) 214-95-53.

Е-mail:  pkti@co.ru

http://www.pkti.co.ru

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1 Настоящая технологическая карта предназначена для применения при устройстве строительных лесов стоечных приставных из стальных труб с клиновым креплением их элементов, используемых для возведения, реконструкции и ремонта зданий и сооружений, производства кирпичной кладки, отделочных и ремонтных работ на фасадах зданий высотой до 80 м, а также для оштукатуривания зданий, в т.ч. и для зданий сложной конфигурации как в плане, так и по высоте, а также при наклонных основаниях.

1.2 Применяемые при производстве лесов технологии и сам принцип клинового крепления элементов позволяют создавать сложные пространственные конструкции. Универсальность конструкции элементов позволяет устанавливатьстроительные леса не только на горизонтальных, но и на пересеченных поверхностях, а также создавать сложные конструкции для любых областей строительства и ремонта, в том числе и для любых видов округленных поверхностей (емкостей для нефтеналивных терминалов).

Леса допускают также возможность использования в качестве:

- защитного экрана;

- силового каркаса при реконструкции кирпичных зданий, для размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне проведения строительно-монтажных работ;

- временных сооружений различного типа, например, трибун, временных павильонов, стеллажей, сцен и площадок и т.д.;

- строительных вышек, подмостей, опорной каркасной системы для опалубок.

Леса могут оснащаться декоративными щитами, закрывающими фасад ремонтируемого здания, или щитами с теплоизоляцией, что обеспечивает возможность проведения работ в холодное время года.

1.3 В основу разрабатываемой карты принят паспорт "Леса стоечные приставные с клиновым креплением деталей". Карта разработана с учетом требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" и ГОСТ 27321-87 "Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия".

1.4 Привязка технологической карты к конкретным объектам и условиям производства работ состоит в уточнении объемов работ и данных потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.

1.5 Форма использования технологической карты предусматривает обращение ее в сфере информационных технологий с включением в базу данных по технологии и организации строительного производства автоматизированного рабочего места технолога строительного производства (АРМ ТСП), подрядчика и заказчика.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1 Леса строительные стоечные приставные клинового типа (ЛСПК), общий вид которых изображен на рисунке 1, представляют собой пространственную каркасно-ярусную систему, смонтированную из трубчатых элементов посредством соединения замка и фланца с помощью клина, приведенного на рисунке 2.

Рисунок 1 - Общий вид строительных лесов клинового типа

а) соединение замка и фланца с помощью клина; б) крепление горизонтальных и диагональных элементов; в) штампованный замок; г) литой замок

Рисунок 2 - Соединение замка и фланца

Технические данные лесов ЛСПК приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Технические данные лесов ЛСПК высотой 40 и 80 м

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | ЛСПК-40 | ЛСПК-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная высота | м | 40 | 80 |
| 2 | Высота рабочего яруса (без учета горизонталей и толщины настила) | м | 2 | 2 |
| 3 | Шаг яруса | м |  | 0,5; 1,0; 2,0 |
| 4 | Минимальная ширина яруса (прохода) | м |  | 1,0 |
| 5 | Шаг вертикалей вдоль стены | м | 2,5 | 2,0; 2,5; 3,0 |
| 6 | Расстояние между вертикалями | м | 1,25 |  |
| 7 | Диаметр вертикалей | мм |  | 48 (1,5") 60 (2") |
| 8 | Количество ярусов настила одновременно укладываемых на леса | шт. | 4 | 4 |
| 9 | Допускаемая нагрузка: на вертикаль по условию смятия торцевой поверхности: |  |  |  |
|  | - для трубы 48 мм | кгс |  | 9000 |
|  | - для трубы 60 мм | кгс |  | 12000 |
|  | на становочную пяту по прочности витков гайки на срез | кгс |  | 7800 |
|  | на лестницу | кгс |  | 500 |
|  | рассредоточенная на настил | кгс/м |  | 500 |
| 10 | Нормативная поверхностная нагрузка | кг/м | 200 |  |
| 11 | Вес лесов на 1000 м | т | 11,33 |  |

Леса стоечные приставные клинового типа поставляются в комплекте, включающем в себя вертикальные и горизонтальные элементы, становочные пяты, стартовые элементы и стеновые опоры. На всю площадь в горизонтальной проекции леса комплектуются стальными настилами и лестницами.

2.2 При помощи замка и клина горизонталь соединяет через фланец вертикали лесов в единую систему. Для повышения устойчивости лесов каждый ярус в начале и конце должен иметь диагональную связку вертикалей с обеспечением наклона в разные стороны (встречный угол). Устойчивость лесов заключается также в надежности размещения щитов настила, настилы при помощи крюков устанавливаются на поперечные горизонтали. Для повышения безопасности на лесах устанавливается ограждение.

Крепление лесов к стене производится при помощи металлических саморасклинивающихся пробок, закладываемых в пробуренные в стене отверстия диаметром 35 мм.

2.3 Для установки стартовых элементов лесов на неровных поверхностях и уклонах применяются становочные пяты различных размеров по высоте от 35 до 50 см,  показанные на рисунке 3, с опорной частью в виде пластины размером 150х150 мм. Литая чугунная гайка и накатанная на стальной сердечник резьба выдерживают высокие нагрузки и позволяют регулировать высоту установки конструкции.

Рисунок 3 - Становочные пяты

2.4 Монтаж лесов производится лицом, имеющим допуск к этим работам, при контроле производителя установки лесов и ответственного за работы, для выполнения которых устанавливаются леса. Производитель работ, руководящий монтажом, должен:

- тщательно ознакомиться с проектом лесов;

- составить схему установки лесов для обслуживаемого объекта;

- ознакомить рабочих с конструкцией лесов и провести инструктаж по безопасным методам работы, о порядке и приемах монтажа лесов и их креплении к несущим элементам здания;

- произвести приемку лесов согласно спецификации с тщательной отбраковкой поврежденных элементов;

- проверить наличие допусков у рабочих, разрешающих им производство работ на высоте.

2.5 До начала работ по устройству лесов необходимо:

- установить временные ограждения вдоль границы опасной зоны на период монтажа, эксплуатации и демонтажа лесов. Пределы опасной зоны устанавливаются согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", а ее границы принимаются от внешнего ряда стоек лесов;

- доставить к месту установки отремонтированные и укомплектованные согласно спецификации элементы лесов;

- расчистить и спланировать с учетом отвода поверхностных вод полосы шириной 2,5 м по всей длине фасада. В случае наличия в основании насыпного грунта полоса вдоль здания должна быть уплотнена, а при необходимости по спланированной поверхности уложено основание из дорожных плит в соответствии с проектом;

- установить подъемную консольную балку с блоком на крыше (перекрытии);

- установить электролебедку для подъема элементов лесов;

- проверить исправность инструмента, приспособлений, подъемных механизмов, предохранительных поясов - неисправные заменить;

- проверить каждый трубчатый элемент лесов на отсутствие трещин, вмятин, изгибов - неисправные отложить;

- проверить щиты настила на отсутствие изломов;

- ознакомить монтажников с технологической картой на установку клиновых лесов под роспись.

2.6 Монтаж клиновых лесов, конструктивная схема которых представлена на рисунке 4, осуществляется в соответствии с паспортом и инструкцией на леса ЛСПК по монтажным схемам, в которых указывается начало и направление монтажа. Монтаж лесов следует начинать, как правило, от угла здания.

1 - становочная пята; 2 - стартовый элемент; 3 - вертикальный элемент (вертикаль); 4 - горизонтальный элемент (горизонталь); 5 - диагональный элемент (диагональ); 6 - настил; 7 - лестница; 8 - стеновая опора; 9 - усиленная горизонталь; 10 - консоль; 11 - защитное ограждение

Рисунок 4 - Конструктивная схема лесов ЛСПК-40

2.7 Монтаж лесов выполняется по ярусам, указанным в проекте производства работ. Для выполнения облицовочных, штукатурных, малярных и других видов отделочных работ на фасаде здания высота яруса устанавливается 2 м.

2.8 Монтаж лесов ЛСПК осуществляется в следующей технологической последовательности:

- разметить места установки деревянных подкладок и места сверления гнезд под пробки;

- разложить деревянные подкладки перпендикулярно фасаду здания по разметкам согласно схеме 1 рисунка 5. Шаг раскладки, размер сечения и длина подкладок принимаются в соответствии с проектом (при толщине подкладок не менее 40 мм);

- расставить становочные пяты на подкладки по длине и ширине так, чтобы расстояние между ними соответствовало длине горизонтальных элементов этих лесов. Расстояние от стены до оси внутреннего ряда становочных элементов и между рядами становочных элементов вдоль стены должно соответствовать паспорту лесов. Эту работу следует выполнять особенно тщательно путем регулировки по высоте в пределах от 35 см до 50 см, т.к. от правильной первоначальной разбивки, укладки и выверки становочных пят согласно схеме 2 рисунка 5 зависит точность последующего монтажа клиновых лесов;

1) Схема установки подкладок (1 ярус)

2) Схема установки становочных пят (1 ярус)

1 - подкладки; 2 - становочные пяты

Рисунок 5 - Схемы очередности установки элементов лесов (шаг вертикалей вдоль стены принят 250 см)

- пробурить отверстия для установки пробок;

- на становочные пяты установить стартовые элементы с фланцами в соответствии со схемой 3 рисунка 5. Стартовые элементы необходимы для начала монтажа лесов и служат для установки вертикалей. Сварочный шов на фланцах должен быть снизу;

- соединить конструкцию горизонтальными элементами (горизонталями) с помощью замков и фланцев согласно схеме 4 рисунка 5. Соединение замка и фланца, показанное на схеме 5 рисунка 5, происходит следующим образом: фланец вставить в прорези замка, совместив клин с нужным отверстием во фланце; клин забить молотком до упора; острие клина должно быть направлено вниз;

3) Схема установки стартовых элементов (1-й ярус)

4) Схема соединения конструкции горизонталями на отм. 0,500 (1-й ярус)

5) Схема соединения замка и фланца клином

1 - подкладки; 2 - становочные пяты; 3 - стартовые элементы; 4 - фланец; 5 - горизонтальные элементы (горизонтали); 6 - клин; 7 - вертикальные элементы (вертикали)

Продолжение рисунка 5 - Схемы очередности установки элементов лесов

- вставить в отверстия стартовых элементов вертикальные элементы (вертикали) согласно схеме 6 рисунка 5 с одновременной выверкой вертикальности элементов в продольном направлении. Этот элемент представляет собой трубу диаметром 48 или 60 мм и длиной от 1 м до 3 м с приваренными на ней с шагом 0,5 м или 1,0 м фланцами, за которые крепятся горизонтальные и диагональные элементы (диагонали). Сварочный шов на фланце должен быть снизу;

- связать вертикали горизонтальными элементами для первого рабочего яруса на отм. 2,500 м в соответствии со схемой 7 рисунка 5. Каждая горизонталь на концах имеет замок с клином, при помощи которого горизонталь соединяется с вертикальными элементами. Заклепка на клине удерживает его в замке. Размер горизонтали определяет расстояние между вертикалями и колеблется в пределах от 1000 до 3000 мм. Шаг между вертикалями устанавливается в зависимости от конфигурации объекта;

6) Схема установки вертикальных элементов длиной 3 м

7) Схема установки горизонтальных элементов на отм. 2,500 (1 ряд)

1 - подкладки; 2 - становочные пяты; 3 - стартовые элементы; 4 - фланец; 5 - горизонтальные элементы (горизонтали); 6 - клин; 7 - вертикальные элементы (вертикали)

Продолжение рисунка 5 - Схемы очередности установки элементов лесов

- разместить стальной настил первого монтажного яруса на отм. 0,500, лестницу I-го яруса и стальной настил первого рабочего яруса на отм. 2,500 согласно схемам 8 и 9 рисунка 5. Настилы устанавливаются на поперечные горизонтали при помощи крюков;

8) Схема раскладки стального настила первого монтажного яруса на отм. 0,500 и первого рабочего яруса на отм. 2,500 и установки лестниц (1-й ярус)

1 - подкладки; 2 - становочные пяты; 3 - стартовые элементы; 4 - фланец; 5 - горизонтальные элементы (горизонтали); 7 - вертикальные элементы (вертикали); 8 - лестница; 9 - стальной настил


9) Схема раскладки стального настила

Крепление бортовой доски

1 - вертикальный элемент (вертикаль); 2 - фланец; 3 - горизонтальный элемент (горизонталь); 4 - стальной настил; 5 - бортовая доска; 6 - скоба

Продолжение рисунка 5 - Схемы очередности установки элементов лесов

- установить на высоте 2, 5 м ограждение рабочего яруса и перила согласно схеме 10 рисунка 5;

- закрепить диагональные элементы для усиления жесткости конструкции на всю высоту лесов через каждые два яруса согласно схеме 11 рисунка 5;

10) Установка ограждения рабочего яруса и перил

11) Схема закрепления диагональных элементов (диагоналей)

1 - подкладки; 2 - становочные пяты; 3 - стартовые элементы; 4 - фланец; 5 - горизонтальные элементы (горизонтали); 6 - клин; 7 - вертикальные элементы (вертикали); 8 - лестница; 9 - стальной настил; 10 - ограждение; 11 - перила; 12 - диагональные элементы (диагонали)

Продолжение рисунка 5 - Схемы очередности установки элементов лесов

- закрепить конструкцию из стальных лесов к стене с помощью саморасклинивающих пробок в местах, указанных в ППР согласно паспорту лесов. Вариант крепления лесов представлен на схеме 12 рисунка 5. Крепление лесов к стене производится при помощи металлических саморасклинивающихся пробок, закладываемых в пробуренные в стене отверстия, соответствующие длине пробки, согласно рисунку 6. При вращении конусная гайка раздвигает щеки, закрепленные на той же оси, и расклинивает пробку в отверстии;

- последующие ярусы устанавливаются в той же последовательности, как и первый ярус согласно схеме 13 рисунка 5.

Подъем элементов лесов лебедкой осуществляется согласно приведенному на рисунке 7 варианту схемы. Подъем труб, настилов и ящиков с крепежом выполнять через консоль, установленную на лесах, при условии подъема груза массой в пределах грузоподъемности лебедки и консоли, при соблюдении мер предосторожности на всех этапах подъема и подачи элементов лесов на рабочие места. Работы по подъему осуществляются с разрешения и под непосредственным наблюдением ИТР.