ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК) N 3.20

РАВНЕНИЕ ПОСТЕЛЕЙ ИЗ КАМЕННОЙ НАБРОСКИ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Общие положения

Технологическая карта устанавливает порядок выполнения водолазных работ по равнению постелей из каменной наброски при строительстве гидротехнических сооружений при нормальных метеоусловиях в дневное время.

Спуск и подъем водолазов производится с водолазного бота или другого плавсредства и в соответствии с требованиями РД 31.84.01-90 "Единые правила безопасности труда на водолазных работах".

Технологический процесс включает транспортировку, отсыпку камней под воду, выравнивание и уплотнение каменной наброски.

Точность равнения постели:

грубое ±20 см

     тщательное ±8 см

     весьма тщательное ±3 см

Для грубого равнения постелей из каменной наброски при значительных объемах работ могут быть использованы механические планировщики.

Руководитель водолазных работ производит инструктаж с водолазами и лицами, обеспечивавшими спуск, по технологии выполнения работ и безопасным методам труда. Знакомит с особенностями работы по чертежам, схемам, по проекту равнения постели. Руководитель водолазных спусков (старшина-бригадир водолазной станции) определяет обязанности между водолазами, время пребывания их под водой.

После водолазного обследования грунта и установки буйков (вех) определяющих границы постели из каменной наброски, производится выгрузка камня из шаланд с открывающимися днищами или из барж плавкраном с грейферным ковшом.

Водолазные работы по равнению постели из каменной наброски выполняются водолазной станцией, обеспеченной техническими средствами и укомплектованной количеством водолазов в зависимости от условий, глубины спусков и характера выполняемых работ.

Спуск и подъем водолазов производится с водолазного бота или другого плавредства и в соответствии с требованиями РД 31.84.01-90 "Единые правила безопасности труда на водолазных работах".

| Состав работ | Технология выполнения работ |
| --- | --- |
| 1. Равнение постелей из каменной наброски: |  |
| 1.1. Грубое равнение. 1 - грунтовое основание; 2 - шаланда с открывающимся днищем; 3 - буйки на границе постели. Рисунок 1 - Отсыпка камня 1.2. Тщательное равнение. 1 - рейки; 2 - футшток; 3 - контрольная отметка на футштоке. Рисунок 2 - Укладка направляющих реек 1 - направляющая рейка; 2 - уровень (ватерпас); 3 - клинообразная планка. Рисунок 3 - Установка реек для наклонной постели | К равнению постели приступают после того, как промерами будет установлено, что высота каменной наброски примерно соответствует проектной отметке. Грубое равнение постели водолаз выполняет на глаз переносом камней с выступающих мест во впадины. Одновременно сверху замеряют глубины футштоком, который водолаз устанавливает в нескольких местах по ширине постели. При недостатке камней делают дополнительную подсыпку, а при излишке водолаз выносит камни за границу постели или собирает в корзины для подъема наверх. По границам постели водолаз устанавливает вехи (или вбивает колья и протягивает между ними проволоку по грунту. По направлению проволоки укладывает на каменную наброску направляющие рейки из узкоколейных рельсов. Иногда вместо реек применяется металлическая рама, размеры которой соответствуют размерам постели. После грубой раскладки реек водолаз переходит к их точной установке по футштоку. На верхней части футштока имеется контрольная отметка, до которой он погружается в воду и удерживается в таком положении, пока это требуется водолазу. Водолаз, нащупывая футшток, поднимает или опускает направляющую рейку так, чтобы она вплотную прижалась к концу футштока. Под поднятую рейку подкладывает камни в виде столбиков, а затем укрепляет ее. Если наброска выше контрольной отметки, то в ней для укладки реек водолаз делает борозду. По мере перехода водолаза на другой конец рейки за ним переносят и футшток. Установив все направляющие рейки, водолаз кладет с одного края наброски поперек их контрольную рейку, длина контрольной рейки должна перекрывать расстояние между направляющими. Затем, передвигая контрольную рейку, водолаз выполняет равнение, перенося отдельные камни во впадины. Наклонная постель возводится водолазом по направляющим рейкам с помощью угломера, закрепленного на планке, стороны которой имеют заданный угол наклона. Один конец рейки водолаз устанавливает по футштоку, затем накладывает уровень около ее второго конца и добившись горизонтального положения закрепляет рейку, прокладывая или убирая камни. После установки направляющих реек водолаз накладывает поперек них контрольную рейку и выполняет равнение. |
| 1.3. Весьма тщательное равнение. 1 - контрольная рейка; 2 - направляющая рейка. Рисунок 4 - Вид каменной постели после окончания работ по выравниванию | Водолаз производит подсыпку мелкого камня, который подается ему с поверхности в корзинах или ссыпается в указанном месте, заполняя все промежутки и впадины между камнями, таким образом выравнивает поверхность под нижнюю кромку контрольной рейки. После промеров футштоком, качество выполненной работы проверяет водолазный специалист. |
| 2. Виброуплотнение. 1 - кран; 2 - виброуплотняющий агрегат; 3 - эл. вибратор; 4 - башмак; 5 - колонна. Рисунок 5 - Схема работы виброуплотняющего агрегата | Виброуплотнительный агрегат поднимают и опускают при помощи гидравлической системы. |
| 3. Размещение водолазной техники и средств технического оснащения на штатные места. | Промываются и просушиваются водолазное снаряжение и средства обеспечения водолазных спусков и работ. Технические средства размещаются на штатные места. |

Охрана труда

При выполнении работ по равнению постелей из каменной наброски при строительстве гидротехнических сооружений, кроме мер безопасности, указанных в настоящей технологической карте, надлежит руководствоваться следующими разделами РД 31.84.01-90 "Единые правила безопасности труда на водолазных работах":

- общие требования безопасности при выполнении водолазных спусков и работ:

общие требования,

подводно-технические работы,

работы на течении,

работы при отрицательных температурах наружного воздуха, а также со льда и подо льдом;

- медицинское обеспечение водолазов.

Производить водолазные осмотры постели под загруженными плавсредствами (шаландами и т.д.), а также выполнять водолазные работы в зоне отсыпки камня под воду во время разгрузки шаланд - ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

При выравнивании каменной наброски производить дополнительную подсыпку камня без предупреждения об этом водолаза - ЗАПРЕЩАЕТСЯ. На время подсыпки камня без направляющих устройств (лотков, труб и т.п.) водолаз должен подниматься на поверхность.

Спуск под воду направляющих реек, металлической рамы или других приспособлений должен производиться в отсутствие водолаза. Место спуска должно быть заранее обозначено вехами или буями.

Водолаз может опускаться под воду для осмотра и установки рабочего органа виброуплотнителя только после опускания его на постель.

Во время виброуплотнения каменной постели спуск водолаза под воду - ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Работы по осмотру и промерам постели можно выполнять после остановки виброуплотняющего агрегата.

Материально-техническое снабжение

| N п/п | Наименование изделий | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Морской водолазный бот, рейдовый водолазный бот или катер с установленной компрессорной водолазной станцией | 1 (по необходимости 2-3) |
| 2 | Двухвесельная рабочая шлюпка | 1 (по необходимости 2-3) |
| 3 | Стропы, тросы, канаты (стальные, растительные, синтетические) | по потребности |
| 4 | Направляющие рейки (рельсы, металлическая рама) | по потребности |
| 5 | Проволока | по потребности |
| 6 | Лесоматериал | по потребности |
| 7 | Вехи, буйки | по потребности |
| 8 | Расходный трос для буйков | по потребности |
| 9 | Инструменты, ключи, принадлежности (комплект) | по потребности |
| 10 | Футшток | 2 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ ОАО "Ростовское центральное 
проектно-конструкторское бюро "СТАПЕЛЬ". - 
Ростов-на-Дону, 2000