СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Земляные работы

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Общий журнал работ |
|  | - наличие геодезических разбивочных знаков, геодезической разбивочной схемы; | Визуальный |  |
|  | - выполнение срезки плодородного слоя почвы; | Технический осмотр |  |
|  | - выполнение работ по отводу поверхностных и грунтовых вод с территории планируемой поверхности (при необходимости) | То же |  |
| Устройство планировки | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - величину уклонов; | Измерительный |  |
|  | - величину отметок поверхности | То же |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт приемки выполненных работ, исполнительная геодезическая схема |
|  | - соответствие фактических отметок спланированной поверхности проектным; | Измерительный, по сетке 50х50 м |  |
|  | - соответствие фактических уклонов спланированной поверхности проектным; | Визуальный (наблюдение за стоком атмосферных осадков) или измерительный, по сетке 50х50 м |  |
|  | - степень уплотнения грунта (при необходимости); | Лабораторный |  |
|  | - отсутствие переувлажненных участков и местных просадок грунта | Визуальный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, правило, нивелир. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), геодезист, представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.02.01-87 п.3.29

Допускаемые отклонения:

- отметки спланированной поверхности от проектных, кроме орошаемых земель, не должны превышать:

- в нескальных грунтах - ±5 см;

- в скальных грунтах - от +10 до -20 см;

- уклон спланированной поверхности от проектного, кроме орошаемых земель, - ±0,001.

Не допускается:

- образование замкнутых понижений на спланированной поверхности.