ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЫНОСУ С ПРОЕКТА НА МЕСТНОСТЬ ОСЕЙ И ТОЧЕК ПЛОЩАДОЧНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АГНКС

Список техдокументации

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) строительными подразделениями. ТТК является составной частью Проектов производства работ (далее по тексту - ППР) и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.

1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства разбивочных работ по выносу с проекта на местность осей и точек площадочных сооружений при строительстве автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (далее по тексту - АГНКС).

Определён состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.

1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются:

- типовые чертежи;

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);

- заводские инструкции и технические условия (ТУ);

- нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);

- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТТК - описание решений по организации и технологии производства разбивочных работ по выносу с проекта на местность осей и точек площадочных сооружений при строительстве АГНКС с целью обеспечения их высокого качества, а также:

- снижение себестоимости работ;

- сокращение продолжительности строительства;

- обеспечение безопасности выполняемых работ;

- организации ритмичной работы;

- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

- унификации технологических решений.

1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов разбивочных работ по выносу с проекта на местность осей и точек площадочных сооружений при строительстве АГНКС.

РТК регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.

РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.

1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.

Порядок привязки ТТК к местным условиям:

- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;

- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;

- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;

- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;

- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.

1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (инженеров-геодезистов) и рабочих на топографо-геодезических съемках, выполняющих работы в III температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства разбивочных работ по выносу с проекта на местность осей и точек площадочных сооружений при строительстве АГНКС с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.

Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:

| - площадь территории | - S=0,45 га; |
| --- | --- |
| - ширина площадки | - В82 м; |
| - длина площадки | - L55 м. |

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс разбивочных работ по выносу с проекта на местность осей и точек площадочных сооружений при строительстве АГНКС.

2.2. Разбивочные работы по выносу с проекта на местность осей и точек площадочных сооружений при строительстве АГНКС, выполняются отрядом в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час.

2.3. В состав разбивочных работ по выносу с проекта на местность осей и точек площадочных сооружений при строительстве АГНКС, входят следующие технологические операции:

- приемка геодезической разбивочной основы;

- вынос в натуру основных или главных разбивочных осей сооружений;

- вынос в натуру основных или главных разбивочных осей магистральных и внеплощадочных линейных сооружений;

- вынос в натуру основных или главных разбивочных осей для монтажа технологического оборудования;

- разбивка внутриплощадочных сооружений.

2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ с использованием следующих приборов и инструментов: землемерная стальная лента длиной 50 м ЛЗ-50 с двумя комплектами шпилек;рулетка на крестовине из ПВХ длиной 20 м РВ-20; пружинный динамометр для натяжения рулетки с нормальной силой Р=10 кг; бортовой автомобиль УАЗ-3303 (колесная формула 4х4, грузоподъемность m=1225 кг, вес машины m=1845 кг, габаритные размеры 4477х2100х2355 мм, мощность двигателя N=112 л.с.); цифровой нивелир Sokkia SDL50 и электронный тахеометр Sokkia SET 230 RK, в качестве основного измерительного инструмента.

Рис.1. Стальная землемерная лента длиной 50 м тип ЛЗ-50

а - вид при хранении; б - вид штриховки; в - комплект стальных шпилек

Рис.2. Стальные рулетки

а - длиной 50 м тип РК-50; б - длиной 20 м РВ-20; в - пружинный динамометр

Рис.3. Тахеометр Sokkia SET 230 RK

Рис.4. Нивелир Sokkia SDL50

Рис.5. Бортовой автомобиль УАЗ-3303

2.5. Разбивочные работы по выносу с проекта на местность осей и точек площадочных сооружений при строительстве АГНКС следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";

- СП 126.13330.2012. "Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84";

- Пособие к СНиП 3.01.03-84. "Производство геодезических работ в строительстве";

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. "Организация строительного производства. Общие положения";

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. "Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ";

- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. "Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство";

- ГОСТ Р 51872-2002. "Документация исполнительная геодезическая";

- СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

- СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

- ПТБ-88. "Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах";

- РД 11-02-2006. "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения";

- РД 11-05-2007. "Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

- Сборник форм исполнительной производственно-технической документации, утвержденный распоряжением Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р;

- МДС 12.-29.2006. "Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты".

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакцияСНиП 12-01-2004" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение (ордер) на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения (ордера) запрещается.

3.2. До начала производства разбивочных работ по выносу с проекта на местность осей и точек площадочных сооружений при строительстве АГНКС необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:

- разработать РТК и ППР на строительство АГНКС согласовать с генеральным подрядчиком или заказчиком, со всеми субподрядными организациями и поставщиками;

- решить основные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением строительства;

- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;

- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;

- укомплектовать бригады геодезистов, ознакомить их с Проектом организации строительства, Генеральным планом застройки участка местности и технологией производства разбивочных работ;

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;

- подготовить к производству работ необходимые измерительные приборы и инструменты и доставить их на объект;

- подготовить инвентарь, ручные инструменты и приспособления, а также средства индивидуальной защиты для безопасного производства работ;

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

- изучить проектные материалы, содержащие исходные данные для разбивки;

- выбрать методику измерений;

- составить разбивочные схемы чертежи и календарный план производства геодезических работ на объекте;

- визуально обследовать территорию (местность) строительства;

- составить акт готовности объекта к производству работ;

- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ.

3.3. Общие положения

3.3.1. Строительство любого объекта начинают с разбивки его осей, т.е. разбивки сооружений в плане с закреплением на местности их положения и размеров относительно пунктов Геодезической разбивочной основы.

3.3.2. Геодезические разбивочные работы подразделяют на основные и детальные. Основные геодезические работы включают в себя вынесение на местности главных и основных осей зданий.

3.3.3. Разбивка главных осей сооружения подразумевает проведение геодезических работ, связанных с определением и последующим закреплением объекта на местности согласно строительному проекту. Исходной документацией для этого служат:

- генеральный план строительства с привязкой осей к уже существующим капитальным зданиям или к красным линиям застройки;

- план разбивки осей сооружения;

- планы нулевого и надземного циклов;

- исполнительные чертежи, при помощи которых красные линии застройки переносятся на натуру;

- каталоги координат и схема планового обоснования.

3.3.4. На генеральном плане застройки участка и разбивочном плане указывается привязка осей проектируемого сооружения к знакам геодезической основы, закрепленным на местности или к постоянным предметам. Оси ориентируют - подписывают наименования продольных и поперечных осей. На разбивочном плане указывают расстояния между осями и другую цифровую информацию для проведения разбивочных работ.

Положение основных точек пересечения осей будущего сооружения характеризуется цифрами-координатами, результатами линейных измерений и отметками (высотами), привязанными к геодезическим точкам (пунктам), закрепленным на местности.

3.3.5. При возведении нескольких объектов для упрощения привязки их на местности пользуются строительной геодезической сеткой, которая представляет собой систему квадратов или прямоугольников, ориентированных параллельно большинству разбивочных осей сооружений. Геодезические пункты строительной сетки закрепляют на местности деревянными столбами, рельсовыми или другими знаками с накерненной точкой для центрирования теодолита и установки нивелирных реек. В качестве геодезических пунктов используют также реперы и марки, закрепленные на существующих зданиях.

На разбивочном плане указывают координаты точек зданий и сооружений относительно осей координат строительной сетки. Работа по разбивке осей здания при этом сводится к измерениям от закрепленных на местности вершин сетки.

3.3.6. В геодезическую разбивку на строительной площадке входит создание высотной и плановой геодезической основы, которая подразумевает закрепление на местности точек по высотам и координатам, согласно плановой документации. Разбивочные работы сводятся к нахождению на местности точек, определяющих геометрию сооружения.

3.3.7. Геодезическая привязка - определение положения закрепленных на местности точек, зданий и сооружений и их элементов в принятых системах координат и высот.

3.3.8. Геодезическая разбивка - один из основных видов геодезических работ в строительстве. Строители должны точно знать, на какую высоту поднимать ту или иную конструкцию, перекрытие и т.д., чтобы защитить здание от разрушения.

3.3.9. Геодезическая разбивка сооружений выполняется в три этапа.

Основные разбивочные работы

От пунктов геодезической основы по данным привязки на местности определяют положение главных или основных разбивочных осей и закрепляют их.

Второй этап начинается с возведения фундамента, производится детальная разбивка сооружений: от закрепленных точек главных и основных осей выносят продольные и поперечные оси отдельных строительных элементов сооружения и определяют уровень проектных высот.

Третий этап включает в себя разбивку технологических осей оборудования, трассировку наружных сетей.

3.3.10. Геодезические разбивочные работы - комплекс геодезических мероприятий по переносу проектных данных с чертежа на местность. В качестве исходных данных используют:

- каталог координат точек подлежащих выносу в натуру;

- чертеж элементов подлежащих выносу.

3.4. Подготовительные работы

3.4.1. До начала производства разбивочных работ по выносу с проекта на местность осей и точек площадочных сооружений при строительстве АГНКС необходимо провести комплекс подготовительных работ и организационно-технических мероприятий, в том числе:

- просмотреть данные о геодезической основе строительной площадки, в том числе о красных линиях, и разбивочной основе строящихся зданий;

- изучить проектные материалы, содержащие исходные данные для разбивки;

- выбрать методику измерений;

- составить разбивочные схемы;

- визуально обследовать площадку строительства;

- составить проект производства геодезических разбивочных работ.

3.4.2.  После выполнения проектной организацией изысканий, Подрядчик в присутствии Заказчика производит полевой осмотр вынесенной и закрепленной геодезическими знаками на местности разбивочной сети.

3.4.3. При осмотре высотного обоснования сверяют с каталогом и уточняют в натуре местоположение пунктов Государственной нивелировочной сети используемых изыскателями. Выборочной проверке подлежат отметки выносных точек. Все закрепляемые и выносимые точки заносятся в схему закрепления площадки.

3.4.4. Знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны постоянно находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально не реже двх раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды).

3.4.5. Проект производства геодезических разбивочных работ должен содержать:

- схема расположения и закрепления знаков внешней разбивочной сети здания (сооружения);

- точность и метод создания внутренней разбивочной сети здания (сооружения);

- схема расположения и закрепления знаков сети;

- типы центров знаков;

- точность и методы выполнения детальных разбивочных работ, контрольных измерений, исполнительных съемок;

- пояснительную записку с обоснованием точности построения разбивочной основы.

3.4.6. Для составления геодезической части проекта производства работ исходными данными служат:

- генеральный план существующей и проектируемой застройки;

- данные о геодезической основе строительной площадки, в том числе о красных линиях, и разбивочной основе строящихся зданий;

- строительный генеральный план застраиваемого участка;

- данные об этажности и конструкциях зданий;

- планы и разрезы фундаментов и типовых этажей.

3.4.7. При разработке геодезической части проекта производства работ на подготовительный период строительства рекомендуется предусматривать следующую очередность выполнения работ:

- создание планового и высотного обоснования;

- закрепление выносок основных осей знаками;

- установка и определение отметок реперов;

- разбивка и закрепление промежуточных осей сооружения;

- схема расположения и закрепления знаков внешней разбивочной сети здания (сооружения);

- потребность в материальных и людских ресурсах;

- график выполнения геодезических работ.

К схеме внешней разбивочной сети здания (сооружения) должны прилагаться:

- схема закрепления сети;

- данные о точности и методика построения внешней разбивочной сети здания (сооружения) с учетом требований строительных норм и правил или государственных стандартов;

- конструкции рекомендуемых знаков для закрепления разбивочных осей.

3.4.8. В геодезической части проекта производства работ особое место должно уделяться составу и содержанию исполнительной документации, в которую входят:

- исполнительные геодезические схемы, чертежи, профили, разрезы;

- акты геодезических разбивок и готовности работ;

- журнал геодезического контроля;

- акты геодезической проверки;

- полевые журналы.

3.4.9.  Исполнительная геодезическая документация подразделяется на внутреннюю и приемосдаточную.

3.4.10. Внутренняя исполнительная документация составляется на завершенный строительно-монтажный этап и является одним из оснований для выдачи главным инженером строительного управления (и приравненных к нему организаций) разрешения на производство строительно-монтажных работ. К внутренней исполнительной документации относятся:

- исполнительные схемы по разбивке контуров котлованов;

- акты и исполнительные схемы по разбивке промежуточных осей;

- акты и исполнительные схемы по подготовленным к бетонированию опалубкам;

- акты детальной геодезической разбивки на монтажных горизонтах под монтаж яруса, цоколя, этажа;

- исполнительные схемы нивелировки бетонных подготовок под полы;

- рабочие схемы по установке маяков.

Внутренняя исполнительная документация может быть составлена и на другие подготовительные виды работ. Порядок ее оформления устанавливает главный инженер строительно-монтажной организации. Она не предъявляется рабочей и Государственной комиссиям при сдаче объекта в эксплуатацию.

3.4.11. Приемосдаточная исполнительная документация составляется на завершенный этап строительно-монтажных работ и предъявляется авторскому надзору, органам Госархстройнадзора, генподрядным (субподрядным) организациям, заказчику, рабочим и государственным комиссиям по приемке объекта в эксплуатацию.

Приемосдаточная исполнительная документация включает в себя:

- планово-высотные схемы по всем видам инженерных коммуникаций;

- планово-высотные схемы и акты по готовому котловану, земляному полотну дорог и другим земляным сооружениям;

- планово-высотные схемы и акты готовых фундаментов (сборных и монолитных);

- поэтапные планово-высотные схемы здания операторной в кирпичном исполнении;

- планово-высотные схемы и акты дорог;

- планово-высотные схемы по благоустройству.

Геодезическая исполнительная документация должна находиться в производственно-техническом отделе строительно-монтажной организации и у заказчика. При сдаче объекта в эксплуатацию предъявляется экземпляр, находящийся в производственно-техническом отделе.

3.4.12. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007) и должно быть принято по Акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001.

3.5. Разбивка площадочных сооружений

3.5.1. Детальную разбивку элементов площадки выполняет строительно-монтажная организация по рабочим чертежам отдельных частей площадки или по специальным разбивочным схемам, привязанным к осям площадки.

3.5.2. Геодезическая разбивка площадки заключается в обозначении её размеров на местности. Разбивку ведут в двух плоскостях: горизонтальной и вертикальной. При горизонтальной разбивке определяют и закрепляют на местности положение осей, а при вертикальной - расчетную высоту площадки.

3.5.3. Основные и главные оси закрепляются створными знаками в количестве не менее четырех на каждую ось, не считая знаков, закрепляющих точки пересечения осей.

3.5.4. Створы основных или главных разбивочных осей зданий (сооружений) закрепляются на грунтовых створных знаках, закладываемых по два на каждом конце створа или на обноске и грунтовых знаках. Места закрепления разбивочных осей должны быть указаны на стройгенплане Проекта организации строительства и в чертежах для производства работ по планировке и застройке строительной площадки. Выполняя закрепление осей следует:

- ближние к зданию грунтовые створные знаки и обноску располагать на расстоянии а=1,0-3,0 м от бровки котлована или оси здания;

- дальние грунтовые створные знаки располагать на расстоянии аа и а+аh где h - высота строящегося здания.

Рис.6. Закрепление основных осей здания грунтовыми створными знаками

3.5.5. Обноска - приспособление для разбивки сооружения в натуре, состоящее из стоек и соединяющих их горизонтальных реек или досок и устанавливаемое вокруг здания вне его периметра для фиксации положения осей здания и его отдельных частей.

Обноска разбивочная - дощатое приспособление, устраиваемое на расстоянии 1,0-1,5 м от границ здания, котлована (вне пределов работы землеройных машин), фундамента, стен на которое наносят отметки от продольной оси котлована для закрепления характерных точек разбивки очертания. Обноски бывают створные и сплошные, а по способу изготовления - инвентарные и самодельные.

Самодельная деревянная обноска состоит из закопанных в землю столбов высотой 0,9-1,2 м и диаметром 12-18 см, расположенных через 3-4 м, и досок, прибитых к ним горизонтально с внешней стороны. Оси на деревянной обноске фиксируют гвоздем. Такую обноску устанавливают по углам здания (см. рис.7).

Рис.7. Деревянная обноска из досок и столбов

1 - доска обноски; 2 - проволочная чалка; 3 - отвес

Инвентарная обноска состоит из металлических полых якорей, забиваемых в землю на глубину 0,7 м, на расстоянии 3-4 м друг от друга, в отверстия которых устанавливают металлические стойки, несущие трубчатые штанги. На штанге передвигаются муфты (хомутик с табличкой, обозначающей наименование оси), которая может быть закреплена в любом месте. Якоря расставляют так, чтобы стойки не попали на оси здания. Положение осей на обноске фиксируют передвижением муфт (хомутиков с прорезью).

Рис.8. Инвентарная обноска

2 - струна из стальной проволоки; 3 - отвес; 9 - трубчатый якорь; 10 - стойка

Створная обноска устанавливается лишь в местах закрепления осей на произвольном расстоянии от контура здания. Створ обноски при ее разбивке провешивается с помощью теодолита. Обноска должна быть параллельная наружным стенам здания, её перекладины обязательно горизонтальными, а углы - точно прямыми, если здание прямоугольное. Верхний уровень обноски рационально размещать или на уровне чистого пола этажа, или на расстоянии целого числа метров над уровнем дна котлована.

Рис.9. Створная обноска для закрепления осей здания на местности

В ряде случаев обноску выполняют сплошной, т.е. столбы и доски размещают по всему периметру здания (см. рис.10). Сплошную обноску устанавливают строго параллельно основным осям, образующим внешний контур здания, на расстоянии, обеспечивающем неизменность ее положения в процессе строительства. Сплошная обноска должна быть прямолинейной, чтобы можно было откладывать по створу проектные расстояния для разбивки промежуточных осей, и горизонтальной, чтобы откладывать эти расстояния без введения поправок за наклон. Сплошную обноску применяют довольно редко из-за громоздкости, сложности ее построения и большей стоимости. Кроме того, она мешает нормальной организации работ на строительной площадке, стесняет производство работ, особенно применение землеройных машин, однако обеспечивает более точную разбивку осей.

Рис.10. Сплошная обноска для закрепления осей здания на местности

1, 5 - поперечные оси; 2 - продольная ось; 3 - точка пересечения осей; 4 - обноска; 10 - шнур-причалка; 7 - сборные элементы фундамента; 8 - отвес

Для устройства обноски параллельно внешнему контуру здания на расстоянии 2,03,0 м от его сторон провешивают линии. В створе этих линий устанавливают на расстоянии 3,03,5 м друг от друга деревянные либо инвентарные металлические стойки. Наружные грани стоек должны находиться в одной вертикальной плоскости. К стойкам с внешней стороны прикрепляют доски толщиной 40...50 мм, верх которых должен находиться в одной горизонтальной плоскости.

3.5.6. На случай повреждения обноски вынесенные в натуру главные и основные оси закрепляют на местности постоянными и временными знаками. Для этого в их створе на расстоянии 5,010 м от будущего здания устанавливают постоянные знаки (см. рис.11) с осевыми рисками, по которым контролируют разбивку осей в процессе производства работ. Места закрепления осей постоянными знаками выбирают на стройгенплане с учетом долговременной их сохранности, а также обеспечения беспрепятственного ведения строительно-монтажных работ. Эти места должны быть удобными для установки над знаком геодезических приборов и выполнения измерений. Знаки устанавливают вне зоны земляных работ в местах, свободных от складирования строительных материалов, размещения временных сооружений и т.п.

Выбор конструкции знаков зависит от условий строительной площадки, наличия строительных материалов, применяемых методов разбивочных работ.

В качестве постоянных грунтовых знаков используют обрезки металлических труб или рельсов, забетонированные деревянные столбы, к нижней части которых приваривают металлические якоря для закрепления в бетонном монолите. К верхней части знака приваривают квадратную металлическую пластину, на которой с помощью керна отмечают положение точки закрепления оси. Реперные трубы или рельсы устанавливают в скважине, пробуренной на глубину не менее 0,5 м ниже глубины промерзания грунта. После установки знака скважину бетонируют.

Рис.11. Типы постоянных знаков

а, б - для зоны сезонного промерзания; в - для зоны глубинного промерзания; г - для заложения в капитальные сооружения; д - для заложения в бетонные покрытия; 1 - пластина 200х200 мм; 2 - наплыв от сварки; 3 - труба диаметром 50-70 мм; 4 - якорь; 5 - зона промерзания грунтов; 6 - рельс; 7 - скважина под бур; 8 - свая; 9 - сферическая поверхность

Грунтовые знаки закрепления осей ограждают деревянной или металлической обноской. Обноска делается квадратной или треугольной со стороной 1,5-2,0 м.

Рис.12. Ограждение постоянных знаков

Для временных знаков используют деревянные колья, костыли, металлические штыри и трубки или арматурные стержни, забиваемые в грунт на расстоянии 5-10 м от обноски и выступающие над поверхностью земли на 2-6 см с нанесенными на них осевыми рисками.

Для закрепления створов осей можно применять цветные откраски. Откраски представляют собой цветные риски, наносимые яркой несмываемой краской на постоянных и временных зданиях или сооружениях расположенных вблизи строящегося здания. Для быстрого восстановления осей на продолжении их створов закрепляют по два знака с каждой стороны здания. Один из знаков обычно располагают под обноской.

Для вертикальной разбивки здания от постоянных реперов отметки могут перенести на обноску и закрепить забивкой гвоздей (см. рис.13).

Рис.13. Временный репер на столбе обноски

Закрепительные знаки (колышки с отметками) сохраняются до сдачи площадки Заказчику. Поврежденные в процессе работ разбивочные точки необходимо сразу восстановить.

3.5.7. Для закрепления створов осей могут применяться цветные откраски. Откраски представляют собой цветные риски, наносимые яркой несмываемой краской на постоянных и временных зданиях или сооружениях расположенных вблизи строящегося здания. Для быстрого восстановления осей на продолжении их створов закрепляют по два знака с каждой стороны здания. Один из знаков обычно располагают под обноской.

3.5.8. С завершением работ нулевого цикла створы основных или главных осей закрепляют на цоколе возводимого здания сооружения.

3.5.9. Места закрепления разбивочных осей должны быть указаны на стройгенплане проекта организации строительства (ПОС) и в чертежах для производства работ по планировке и застройке строительной площадки.

3.5.10. При строительстве отдельно стоящих зданий и сооружений, простых по конфигурации, следует показывать осевые знаки, закрепляющие основные оси.

В исключительных случаях, когда нет возможности показать закрепление всех разбивочных осей, для небольших зданий, сооружений допускается показывать закрепление не менее двух разбивочных осей (одной продольной, другой поперечной).

3.5.11. Каждая основная и промежуточная разбивочные оси должны закрепляться двумя осевыми знаками - по одному знаку с каждой стороны здания (сооружения).

Главные разбивочные оси следует закреплять четырьмя знаками - по два знака с каждой стороны здания (сооружения).

Расстояние между парными осевыми знаками принимается в пределах от 15 до 50 м.

В зависимости от условий строительной площадки при невозможности закрепить главные разбивочные оси четырьмя знаками допускается показывать два знака - по одному с каждой стороны здания (сооружения).

Знаки закрепления разбивочных осей зданий круглой формы целесообразно размещать по направлениям главных осей от его проектного центра.

Осевые знаки, как правило, следует показывать на расстоянии 15-30 м от контура здания.

Наименьшее расстояние допускается 3 м от бровки котлована, границы призмы обрушения грунта; наибольшее - полуторная высота здания (сооружения), но не более 50 м.

Расстояние между осевыми знаками, закрепляющими промежуточные поперечные оси, может достигать 50-100 м.

3.5.12. Главные и основные оси зданий и сооружений могут быть закреплены знаками в виде забетонированных рельс, штырей, труб, вбитых в землю деревянных кольев с гвоздями, специальных марок на капитальных зданиях. Основные требования к местоположению знаков закрепления разбивочных осей (осевых знаков) следующие:

- должна быть видимость от знака до здания, для чего необходимо предусматривать свободные полосы шириной 1,0 м;

- положение знака должно оставаться неизменным на весь период строительства, особенно на период строительства подземной части здания, сооружения;

- принятые знаки геодезической разбивочной основы в период строительства должны находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды);

- должна обеспечиваться возможность выполнения геодезических измерений при соблюдении требований техники безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

3.5.13. Осевые знаки следует размещать за пределами котлована в местах, свободных от постоянных и временных зданий, сооружений, в том числе подземных и наземных коммуникаций, дорог, строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования, складских площадок, механизмов.

Осевые знаки не должны попадать в зону, где нарушается грунт при выполнении строительно-монтажных работ. Размещение осевых знаков увязывают с проектными решениями по организации земляных и строительно-монтажных работ.

В целях лучшей сохранности осевых знаков их следует размещать на газонах, обочинах дорог, вдоль заборов и др. В зоне местоположения знака складирование строительных конструкций, материалов должно быть не ближе 2,0 м от центра знака.

При невозможности определить местоположение знака, обеспечивающее неизменность его на период строительства подземной части здания, следует предусмотреть перенос знака на устойчивое место, о чем указывается в ПОС.

Закрепление основных или главных разбивочных осей см. рис.14.

Рис.14. Здания до 5 этажей, сооружения высотой до 15 м с продолжительностью строительства до 0,5 года, внутриплощадочных инженерных сетей

а) геодезический знак; б) ограждение знака

1 - металлический стержень 16 мм; 2 - бетон класса В 7,5; 3 - деревянный столб размером 1800x80x80 мм; 4 - доска размером 1500x80x80 мм или металлический уголок размером 25х25х2 мм

3.5.14. Геодезические разбивочные работы начинаются с привязки к опорной геодезической сети. В качестве точек отсчета для определения границ земельных участков используются ближайшие пункты опорной межевой сети, либо пункты государственной геодезической сети. На строительных объектах для разбивочных работ используют ранее созданную геодезическую сеть, либо ранее закрепленные на местности оси, в случае отсутствия сети создают собственную опорную геодезическую сеть.

3.5.15. Разбивку основных осей здания начинают с выноса в натуру двух крайних точек, определяющих положение наиболее длинной продольной оси здания. На разбивочном чертеже указывают все расстояния между осями, привязку конструкций  и,  в первую очередь фундаментов к осям. Для этого после разбивки контура здания приступают к устройству обноски, которая предназначена для закрепления основных осей котлована, фундамента, стен и других элементов здания. На обноске фиксируют положение всех осей: главных, основных и детальных.

3.5.16. Для переноса точек запроектированного и представленного на чертежах плана площадки на местность, необходимо иметь, как на плане, так и на местности одни и те же постоянные предметы. Этими предметами могут быть пункты триангуляции, точки пересечения с автомобильными дорогами (кромка проезжей части), линии связи, ЛЭП и т.д. К ним привязываются разбивочные данные, которые берутся из проекта, и от них, производится разбивка площадки, процесс, который заключается в следующем (см. рис.15):

- по плану определяют расстояние от этих точек до постоянных предметов, имеющихся на плане и на местности и в принятом масштабе, определяют фактическое расстояние;

- полученные точки на местности закрепляют колышками и сторожками (выносками);

- вешками дают направление одной оси площадки и выносят её на обноску;

- затем с помощью электронного тахеометра Sokkia SET 230 RK строят прямой угол, определяют вторую ось и также переносят её на обноску;

- отмеряют на обноске длину стороны площадки по этой оси, закрепляют полученную сторону площадки тремя контрольными столбиками, по центру и краям стороны;

- забивают в контрольный столбик на крае площадки (место второго угла) стальной гвоздь длиной 100-120 мм, центрируют над гвоздем электронный тахеометр Sokkia SET 230 RK и строят прямой угол, определяют третью ось и переносят её на обноску;

- отмеряют на обноске длину стороны площадки по этой оси, закрепляют полученную сторону площадки тремя контрольными столбиками, по центру и краям площадки в таком же порядке строят четвертую ось и сторону площадки;

- все данные с разбивочного чертежа выносят на обноску, в частности, выносят основные оси и стороны площадки и всех сооружений и закрепляют их гвоздями;

- сами оси, продольные и поперечные, выполняют с помощью туго натянутой проволоки или шнура, которые закрепляют на этих гвоздях. Под гвоздями закрепляют табличку с названием или номером оси;

- пересечение проволок продольного и поперечного направлений осей определяет точки пересечения осей площадки и сооружений. Из точек пересечений при помощи отвеса находят точки сооружений, которые закрепляют на земле колышками. Впоследствии данные закрепления проверяют с помощью геодезических инструментов;

- переносят на контрольные столбики отметку ближайшего репера, а также отметки верха площадки.

Рис.15. Разбивка и закрепление осей и сторон площадки

1 - оси; 2 - стороны; 3 - контрольные знаки; 4 - обноски; 5 - теодолит; 6 - проволока

3.5.17. Выполненные работы по геодезической разбивке площадочных объектов и сооружений при строительстве АГНКС необходимо предъявить Заказчику для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта разбивки осей объекта капитального строительства на местности в соответствии сПриложением 2, РД-11-02-2006.

3.5.18. К данному Акту прилагают Исполнительную схему расположения и закрепления главных и основных осей, включая пункты разбивочной основы, с указанием результатов контрольных измерений. Схема должна быть выполнена в виде отдельного чертежа (схемы), в соответствии с Приложением А,ГОСТ Р 51872-2002.

Рис.16. Пример оформления исполнительной схемы на закрепление главных осей

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества разбивочных работ по выносу с проекта на местность осей и точек площадочных сооружений при строительстве АГНКС выполняют в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";

- СП 126.13330.2012. "Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84";

- Пособие к СНиП 3.01.03-84. "Производство геодезических работ в строительстве".

4.2. Контроль качества инженерно-геодезических работ осуществляется специалистами с привлечением аккредитованной строительной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на геодезическую службу Подрядчика выполняющего работы по геодезической разбивке площадочных объектов и сооружений АГНКС.

4.3. Строительный контроль качества работ включает в себя входной контроль проектной рабочей документации и результатов инженерных изысканий, операционный контроль инженерно-геодезических работ и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.

4.4. Входной контроль

4.4.1. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль поступающих на объект строительных материалов, конструкций и изделий, осуществляется:

- регистрационным методом путём анализа данных зафиксированных в документах (сертификатах, паспортах, накладных и т.п.);

- внешним визуальным осмотром (по ГОСТ 16504-81);

- техническим осмотром (по ГОСТ 16504-81);

- при необходимости - измерительным методом с применением средств измерения (проверка основных геометрических параметров), в т.ч. лабораторного оборудования;

- контрольными испытаниями в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей.

4.4.2. Входной контроль поступающих материалов осуществляет комиссия, назначенная приказом директора строительной организации. В состав комиссии включают представителя отдела снабжения, линейных ИТР и Производственно-технического отдела. Организация входного контроля, закупаемой продукции и материалов проводится в соответствии с инструкциями:

- N П-6 от 15.06.1965 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству";

- N П-7 от 25.04.1966 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству".

4.4.3. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.

При входном контроле рабочей документации её проверку производят работники Технического и Производственного отделов строительной организации.

Замечания по Проектно-сметной документации и Организационно-технологической документации оформляются в виде заключения для предъявления через заказчика проектной организации. Принятая документация направляется на строительную площадку с отметкой "К производству работ" и подписью главного инженера.

4.4.4. При входном контроле проектной документации проверяются:

- комплектности проектной и входящей в её состав рабочей документации в объеме, необходимом и достаточном для производства работ;

- взаимная увязка размеров, координат и отметок (высот), соответствующих проектных осевых размеров и геодезической основы;

- наличие согласований и утверждений;

- соответствие границ стройплощадки на строительном генеральном плане установленным сервитутам;

- наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия;

- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;

- условия определения с необходимой точностью предлагаемых допусков на размеры изделий и конструкций, а также обеспечение выполнения контроля указанных в проектной документации параметров при установке изделий и конструкций в проектное положение, наличие указаний о методах и оборудовании для выполнения необходимых испытаний и измерений со ссылкой на нормативные документы;

- техническая оснащенность и технологические возможности выполнения работ в соответствии с проектной документацией;

- достаточность перечня скрытых работ, по которым требуется производить освидетельствование конструкций объекта, подлежащих промежуточной приемке.

4.4.5. Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной вПриложении 1, ГОСТ 24297-87.

4.5. Операционный контроль

4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения измерительных работ, процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.

4.5.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) под руководством геодезической службы строительного участка. Инструментальный контроль разбивочных работ по выносу с проекта на местность осей и точек площадочных сооружений при строительстве АГНКС должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения.

4.5.3. Контроль выполняют теодолитными ходами и техническим нивелированием, под руководством старшего инженера-геодезиста.

4.5.4. Результаты операционного контроля фиксируются в Оперативном журнале геодезических работ (Форма Ф-5, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р).

4.6. Приемочный контроль

4.6.1. При приемочном контроле Заказчик контролирует качество разбивки площадочных сооружений посредством выборочных измерений (5-10% по усмотрению Заказчика) с целью проверки углов, длин сторон, превышений.

4.6.2. Результаты контроля оформляются Актом.

4.6.3. При приемочном контроле комиссии должна быть представлена следующая документация:

- исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) основных осей зданий (сооружений);

- документы о согласовании с проектными организациями-разработчиками чертежей, отступлений или изменений, допущенных в Рабочих чертежах. Согласованные отступления от проекта должны быть внесены строительной организацией в исполнительную документацию и Рабочие чертежи, предъявляемые при сдаче работ;

- геодезические журналы;

- ведомости, отчеты и другие документы, указанные в рабочей документации.

4.6.4. Геодезические сети не могут быть приняты, если значение хотя бы одного из контролируемых параметров приведенного в отчете более, чем на 3m (где m - средняя квадратичная погрешность измерений), принимаемая по СНиП 3.01.03-84).

4.7. Инспекционный контроль

4.7.1. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.

4.7.2. Инспекционный контроль осуществляется специальными службами, если они имеются в составе строительной организации, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями.

4.7.3. Инспекция Госархстройнадзора РФ в пределах своей компетентности осуществляет выборочные проверки качества создания геодезической разбивки площадочных сооружений, с целью защиты прав и интересов потребителей посредством обеспечения соблюдения участниками строительства (вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности) нормативного уровня качества, строительной безопасности и эксплуатационной надежности возводимых и законченных строительством объектов, по своему усмотрению выбирая формы и методы проверок для реализации возложенных на нее функций.

4.7.4. Результаты проверок контроля качества заносятся в таблицу "Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства" Раздела 7, Общего журнала работ (Приложение, РД 11-05-2007).

4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в настоящей технологической карте и Схеме операционного контроля качества (табл.1).

Схема операционного контроля качества

Таблица 1

| Наименование контролируемых показателей | Допускаемые предельные отклонения | Метод контроля | Периодичность контроля | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания до 5 этажей, сооружения высотой до 15 м или с пролетами до 6 м | Угловые измерения - 30 Линейные измерения - 1/3000 Превышения на 1 км - 3 мм | Инструментальный | Разбивочная сеть | Геодезист |
| Инженерные сети, дороги, подъездные пути | Угловые измерения - 30 Линейные измерения - 1/2000 Превышения на 1 км - 5 мм | " | " | " |

4.9. По окончанию выполнения разбивки площадочных объектов и сооружений АГНКС, производятся выборочные инструментальные измерения разбивки представителем технического надзора Заказчика. По результатам проверки принимается решение о правильности геодезической разбивки площадочных объектов и сооружений путем документального оформления и подписания Акта разбивки осей объекта капитального строительства на местности, в соответствии с Приложением 2, РД-11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:

- генеральный план существующей и проектируемой застройки;

- акт о выполнении мероприятий по безопасности труда, согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001;

- ведомость линейных промеров;

- ведомость реперов;

- ведомость углов поворота;

- ведомость прямых и кривых;

- ведомость координат;

- ведомость закрепления площадки;

- исполнительную схему выноса в натуру (разбивки) основных осей зданий (сооружений) с установленными на местности реперами, вешками и другими знаками с выноской и закреплением их вне фронта будущих строительных работ, составленную в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа, в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002.

Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006,Приложения Б, ГОСТ Р 51872-2002.

4.10. На объекте строительства должны вестись следующие журналы:

- Журнал авторского надзора проектной организации (Приложение СП 11-110-99);

- Журнал инженерного сопровождения объекта строительства (форма Ф-2а, распоряжениеРосавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);

- Журнал технического нивелирования (форма Ф-6, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);

- Журнал тахеометрической съемки (форма Ф-7, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);

- Оперативный журнал геодезических работ (форма Ф-5, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р).

V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Потребность в измерительных приборах и инструментах.

5.1.1. При выборе измерительных приборов и инструментов необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых измерительных приборов и инструментов, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.

5.1.2. Приборы и инструменты используемые для проведения геодезических работ должны быть поверены, отъюстированы и отколиброваны, с приложением отчетов.

5.1.3. Примерный перечень основных измерительных  приборов и инструментов, приведен в таблице 2.

Перечень измерительных приборов и инструментов

Таблица 2

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и оборудования | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электронный тахеометр Sokkia со штативом | SET 230 RK | шт. | 1 |
| 2. | Цифровой нивелир Sokkia со штативом и рейкой | SDL50 | " | 1 |
| 3. | Землемерная стальная лента длиной 50 м | ЛЗ-50 | " | 1 |
| 4. | Шпильки стальные |  | к-т | 2 |
| 5. | Рулетка на крестовине из ПВХ длиной 20 м | РВ-20 | шт. | 1 |
| 6. | Пружинный динамометр, Р=10 кг |  | " | 1 |
| 7. | Лопата подборочная | ЛПО | " | 2 |
| 8. | Лопата копальная | ЛК-24 | " | 2 |
| 9. | Ножовка ручная |  | " | 1 |
| 10. | Топор плотницкий |  | " | 1 |
| 11. | Молоток слесарный, Р=0,4 кг | А-2 | " | 1 |
| 12. | Метр складной, металлический |  | " | 1 |
| 13. | Уровень строительный УС2-II | ОТ-400 | " | 1 |
| 14. | Отвес стальной строительный | УС2-300 | " | 1 |
| 15. | Бортовой автомобиль, N=112 л.с. | УАЗ-3303 | " | 1 |

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве разбивочных работ по выносу с проекта на местность осей и точек площадочных сооружений при строительстве АГНКС следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- ПТБ-88. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах.

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство геодезическими разбивочными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.

6.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. Для отдыха и приёма пищи должны быть выделены (если нет специальных помещений) места, где исключается контакт с технологическими материалами.

В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться средства для оказания (доврачебной) помощи пострадавшим: аптечка с медикаментами, перевязочные материалы, носилки, фиксирующие шины.

Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены запасами или средствами подачи чистой воды, мылом, чистыми полотенцами или салфетками и т.д.

Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.

6.5. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

6.6. У каждого рабочего должна находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все рабочие должны знать правила оказания первой помощи.

При несчастном случае с тяжелым исходом руководитель бригады должен принять меры по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему и скорейшему направлению его в медпункт или вызвать скорую медицинскую помощь.

6.7. Каждый, кто заметил опасность или неисправность прибора, инструмента или оборудования, обязан наряду с принятием мер к их устранению немедленно сообщить об этом исполнителю работ.

6.8. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:

- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;

- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;

- организовать работы в соответствии с Проектом производства геодезических работ или Технологической картой;

- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;

- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;

- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.

6.9. К выполнению работ допускаются лица:

- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;

- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;

- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.

Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.

6.10. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием машин и механизмов;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;

- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);

- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек. во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы;

- при приближении грозы лицо, ответственное за безопасное выполнение работ, обязано прекратить производство работ и вывести всех работающих из зоны выполнения работ на расстояние не ближе 25 м от ЛЭП.

6.11. Не допускаются к полевым работам лица, страдающие эпилепсией, головокружениями, болезнями сердца, а также женщины с беременностью пять месяцев и более. Во время работы категорически запрещается курение.

6.12. Перед началом работы необходимо обследовать площадку строительства для проверки соответствия проекту всех знаков и технического расположения подземных сооружений, чтобы принять соответствующие меры предосторожности. Каждый работник обязан знать и выполнять следующие основные правила безопасности ведения всех видов геодезических работ:

- при производстве разбивочных работ на проезжей части дорог с интенсивным движением транспорта необходимо назначить рабочего-наблюдателя, освобожденного от всех обязанностей. Он должен находиться не далее 5 м от прибора в таком месте, которое позволит ему обнаружить приближающийся транспорт на расстоянии 0,5 км. Предупреждение о приближении транспорта подается заранее условленным сигналом. Реечнику запрещается стоять спиной к приближающемуся транспорту;

- запрещается производить инженерно-геодезические работы в зоне действия монтажного крана, под стрелой экскаватора и находиться вблизи зоны их действия;

- линейные измерения вести таким образом, чтобы мерные ленты или рулетки не касались оголенных сварочных проводов или арматуры, находящихся под напряжением.

6.13. Общие требования охраны труда при работе с инструментом:

6.13.1. Весь инструмент должен храниться в кладовых на стеллажах. При перевозке или переноске инструмента его острые части следует защищать чехлами или иным способом.

6.13.2. Выдавать инструмент рабочим надо одновременно с соответствующими средствами индивидуальной защиты.

6.13.3. Администрация обязана организовать систематический надзор за исправностью, правильным и безопасным использованием инструмента, а также его своевременный ремонт.

6.13.4. Применять инструменты допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте.

6.13.5. Запрещается работать механизированным инструментом, стоя на приставных лестницах; применение стремянок допускается только при наличии упоров на их ножках и ограждения всей рабочей площадки.

6.13.6. Во время перерывов в работе или при переноске механизированного инструмента двигатель (источник питания) необходимо отключить. Запрещается оставлять без присмотра механизированный инструмент, присоединенный к электросети или трубопроводам сжатого воздуха.

Во время длительных перерывов в работе, при обрыве шлангов или проводов и других неисправностях питание механизированного инструмента также должно быть отключено (перекрыт воздушный вентиль, отключены рубильник и пускатель).

6.13.7. Запрещается брать рукой рабочие органы инструментов, даже если их двигатели выключены, но сами они подключены к пневмоприводу.

6.13.8. Работа инструментом должна производиться при обязательном наличии средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.

6.13.9. Запрещается передавать механизированный инструмент лицам, не имеющим соответствующего удостоверения и не записанным в наряд на производство работ.

6.13.10. Рабочие, пользующиеся механизированными инструментами, должны своевременно предупреждать мастера об их неисправности и делать соответствующую отметку в журнале регистрации.

6.13.11. Рабочие обязаны по первому требованию предъявить документы ответственному за охрану труда руководителю предприятия или органам Государственного надзора.

6.13.12. Запрещается использовать механизированный инструмент не по назначению.

6.13.13. Запрещается работать механизированным инструментом при плохой освещенности рабочего места.

6.13.14. Рабочий обязан немедленно выключить механизированный инструмент при возникновении резких отклонений от нормальной работы.

6.14. Работа немеханизированным инструментом

6.14.1. Деревянные рукояти ручных инструментов должны быть выполнены из выдержанной древесины твердых и вязких пород. Инструмент должен быть правильно насажен и прочно укреплен на гладко обработанных рукоятях.

6.14.2. Ударные инструменты (топоры, молотки, кувалды) должны иметь рукояти овального сечения с утолщенным свободным концом; кирка насаживается на утолщенный конец рукояти. Конец, на который насаживается инструмент, должен быть расклинен металлическим клином.

6.14.3. Погрузочно-разгрузочные работы с грузами массой более 50 кг, а также их подъем на высоту более 1,5 м должны быть механизированы.

При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 15 кгс.

Для взрослых мужчин предельная масса груза - 50 кг, для юношей от 16 до 18 лет вручную - до 16, при перевозке на тележках - до 50 кг.

Предельные нормы массы груза, поднимаемого и перемещаемого вручную

Таблица 3

| Характер работ | Предельно-допустимая масса груза, кг |
| --- | --- |
| Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой | 15 |
| Подъем тяжестей на высоту более 1,5 м | 10 |
| Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены | 10 |
| Суммарная масса грузов, перемещенных в течение рабочей смены | Не более 7000 |
| Примечание. Масса поднимаемого и перемещаемого груза включает массу тары-упаковки. |

6.15. Во время перерывов в работе запрещается оставлять приборы вблизи дорог всех видов. При переходе с приборами с одного места на другое следует ходить по левой стороне дороги навстречу движению транспорта.

6.16. При переезде и перевозке приборов, принадлежностей, разбивочных знаков требуется соблюдать установленные правила перевозок. Запрещается ездить на подножках, бортах кузова, стоять в кузове при движении автомобиля, выходить из кузова до полной остановки.

6.17. При перенесении реек, вех, штативов и других приборов необходимо во избежание ушибов и травм соблюдать безопасный интервал между рабочими, несущими приборы. В населенных пунктах и промышленных территориях запрещается носить рейки на плече.

6.18. Вехи, визирки, шаблоны, откосники и другие разбивочные знаки и приспособления при перевозке следует связывать в пакеты.

6.19. При выполнении разбивочных работ на открытых участках требуется соблюдать правила: работать в жаркие и солнечные дни только с покрытой головой, пить только кипяченую воду, не ложиться на сырую землю.

6.20. При выполнении работ в особых условиях: соблюдать требования по профилактическим прививкам в районах, опасных распространением инфекционных заболеваний; пользоваться накомарниками в таежных районах; смазывать лицо обезвоженным жиром в морозные дни и прекращать работы при температуре ниже -30°С; соблюдать правила передвижения по крутым склонам в горных районах; не превышать норм переносимых тяжестей (для подростков 16-18 лет - 16 кг; для мужчин старше 18 лет до 50 кг на расстояние до 25 м, при переноске вдвоем 80 кг; для женщин 15 кг).

6.21. С приближением грозы следует прекращать работы и уходить в закрытое помещение. Во время грозы не следует становиться под отдельные деревья, подходить ближе 10 м к молниеотводам, высоким столбам, большим камням, стоять у опор линии электропередач.

6.22. К работе с лазерными приборами допускаются специально подготовленные лица, прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности.

При работе с лазерными приборами:

- запрещается смотреть в створ лазерного луча или его плоскости;

- не допускается включение лазерного прибора без его предварительного заземления;

- категорически запрещается вскрытие лазерного прибора и его блока питания, находящихся во включенном состоянии.

VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав бригады составляет - 4 чел., в т.ч.:

| Инженер-геодезист 6 разряда | - 1 чел. |
| --- | --- |
| Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | - 1 чел. |
| Подсобный рабочий (замерщик) 2 разряда | - 1 чел. |
| Водитель автомашины | - 1 чел. |

VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на разбивку площадочных объектов составляют:

| Трудозатраты рабочих | - 8,79 чел.-час. |
| --- | --- |
| Машинного времени | - 9,67 маш.-час. |

8.2. Выработка на одного рабочего - 0,188 га/смену.

8.3. Продолжительность выполнения работ - 0,6 смены.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

Таблица 4

| Обоснование ГЭСН, ЕНиР | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Н на ед. изм. | Н на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Чел.-час | Маш.-час | Чел.-час | Маш.-час |
| Таблица 62, ОП, п.2.3 К=1,11 | Разбивка на местности сетки квадратов от пунктов ГРО | 1 км | 0,0045 | 133,20 | - | 0,60 | - |
| Таблица 63, ОП, п.2.3 К=1,11 | Нивелирование площади по квадратам | " | 0,0045 | 59,83 | - | 0,27 | - |
| Таблица 171, ОП, п.2.8 К=1,1 | Обработка журнала технического нивелирования | штатив | 30 | 0,024 | - | 0,72 | - |
| Таблица 171, ОП, п.2.8 К=1,1 | Составление ведомости превышений и вычисления | отм. | 30 | 0,240 | - | 7,20 | - |
|  | ИТОГО: | га | 0,45 |  |  | 8,79 | 9,67 |
| Затраты труда и времени подсчитаны применительно к Единым нормам времени и расценкам на изыскательские работы (ЕНВиР-1972, Часть I. Изыскательские работы для строительства. Том I. Инженерно-геодезические и линейные изыскания). |

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 5

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Т/емкость на объем, чел.-час | Состав бригады (звена) | Продолжительность работы, смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Геодезическая разбивка площадочных объектов и сооружений АГНКС | га | 0,45 | 18,46 | Автомашина - 1 ед. Рабочие - 4 чел. | 0,6 |

IX. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих по состоянию на 01.01.2016 г.

9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:

9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".

9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

9.2.3. Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 6 февраля 1995 года N 18-81).

9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.