ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБ РАЗЛИЧНЫХ ДИАМЕТРОВ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на строительство труб различных диаметров.

Общие сведения

Огнеупорная кладка

К огнеупорной кладке предъявляются дополнительные требования по прочности, плотности и химической стойкости. Это достигается предварительным подбором и подгонкой кирпича друг к другу насухо, строгим соблюдением перевязки и выдерживанием требуемой толщины шва.

Огнеупорную кладку производят по однорядной системе перевязки с той лишь разницей, что вертикальные поперечные швы верстовых рядов и забутки также перевязывают между собой. Основные правила разрезки и системы перевязки кирпичной огнеупорной кладки изображены на рис.1.

Рис.1. Перевязка швов огнеупорной кладки стен толщиной:

а - в 1/2 кирпича; б - в 1 кирпич; в - в 1 1/2 кирпича; г - в 2 кирпича

Качество кладки обмуровки в значительной степени зависит от толщины и качества выполнения швов кладки. По этим признакам огнеупорная кладка может быть разделена на следующие четыре категории: особо тщательная огнеупорная кладка с толщиной шва не более 1 мм; тщательная - с толщиной шва не более 2 мм; обыкновенная - с толщиной шва не более 3 мм и грубая (красная) - с толщиной шва более 3 мм.

При выполнении обмуровки в кладке оставляют температурные горизонтальные и вертикальные швы, размеры и расположение которых устанавливают в каждом случае рабочим проектом, рабочей документацией или заводской инструкцией по эксплуатации котлоагрегатов.

Сопряжение стен кладки обычно выполняют с устройством температурных вертикальных швов, указанных в рабочей документации. Для удобства устройства таких швов закладывают деревянные рейки длиной 1,5 м и переставляют их по ходу кладки. Готовый температурный шов очищают от раствора и мусора и заполняют асбестовым шнуром. Шнур, расположенный ближе к огневому пространству, промазывают жидким раствором огнеупорной глины или графитом.

Горизонтальные температурные швы в случае отсутствия разгрузочных кронштейнов делают путем опирания футеровки на наружный слой из обыкновенного кирпича. Для этой цели в наружный облицовочный слой выпускают несколько рядов огнеупорного кирпича.

Производство каменной кладки в зимних условиях

В зависимости от назначения здания или сооружения и вида кладки каменные работы при отрицательных температурах выполняются следующими основными способами: замораживанием; с применением противоморозных добавок, обеспечивающих твердение раствора при отрицательной температуре; замораживанием в сочетании с искусственным оттаиванием и обогревом кладки нижележащих слоев; с искусственным обогревом раствора в швах в процессе возведения кладки; в тепляках.

Способ замораживания (наиболее экономичный и распространенный) основан на том, что замерзший в швах раствор твердеет в основном после оттаивания кладки и частично до замерзания (вследствие положительной температуры раствора), а также при зимних и весенних оттепелях или искусственном отогревании кладки. Способом замораживания допускается возводить здания и сооружения высотой не более 15 м с выполнением ряда мероприятий, препятствующих возникновению опасных деформаций в кладке (установка дополнительных стальных связей, анкеров и сжимов, особенно в углах наружных стен и в местах примыкания внутренних стен к наружным). Кладку ведут с использованием пластичных цементных, цементно-известковых или цементно-глиняных растворов. Марки растворов назначают исходя из температуры воздуха в момент кладки. Они к месту кладки должны подаваться в подогретом состоянии 278...288 К (5...15  °С), при морозе 263...253 К (10...20 °С).

С целью повышения прочности раствора к моменту замерзания и понижения температуры замерзания в раствор вводят противоморозные добавки (нитрит натрия, хлориды кальция и поташ). Количество и состав добавок зависят от среднесуточной температуры воздуха и определяются строительной лабораторией. Кладку на растворах с противоморозными добавками ведут, как и кладку способом замораживания, но при условии, что приготовленный раствор должен быть использован в дело с температурой не ниже 278 К (5 °С) до начала его схватывания.

Если невозможно строить здания на всю высоту способом замораживания, то этот способ сочетают с искусственным отогревом возведенных конструкций нижерасположенной части здания. Таким образом, возводят такую часть здания, которая даст возможность оставшуюся часть здания по высоте выполнить способом замораживания.

При возведении специальных сооружений иногда искусственно прогревают раствор в швах переменным электрическим током, реже паром или горячим воздухом. Электрический ток к раствору подводят с помощью стержневых электродов диаметром 4...6 мм, укладываемых в горизонтальные швы. Расстояние между электродами и подводимое напряжение определяют расчетом.

В исключительных случаях сравнительно небольшие здания и сооружения возводят в тепляках, где с помощью нагревателей или калориферов обеспечивают температуру окружающей среды в пределах 278...283 К (5...10 °С).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Кладка кирпичных дымовых труб круглого поперечного сечения имеет ряд особенностей по сравнению с обычной кладкой. Растворы для кладки применяют сложные: М50; М75; M100. После разметки кладку ствола трубы ведут тычковыми рядами, а ложковые ряды допускают с наружной стороны при кладке труб только большого диаметра. Ствол трубы кладут со строгим соблюдением перевязки швов (рис.2): при кладке из обычного кирпича концентрические швы перевязывают на половину кирпича, а при кладке из лекального кирпича - не менее чем на 100 мм.

Рис.2. Перевязка швов кладки стен толщиной:

а - в 1 кирпич; б - в 1 1/2 кирпича; в - в 2 кирпича; г - в 2 1/2 кирпича; д - в 3 кирпича

Радиальные швы перевязывают на 1/4 кирпича при обычном кирпиче и наполовину ширины при лекальном кирпиче. Кладку наружного ряда кирпичей ведут так, чтобы тычковые грани ложились точно по очерченной линии наружной окружности. Таким же образом выкладывают ряд кирпичей по внутренней окружности. Наружный ряд кирпичей кладут под расшивку, а внутренний - вподрезку. Забутку ведут с полным заполнением швов. Для того чтобы вертикальные швы по мере кладки конической трубы не набегали друг на друга, применяют трехчетвертки кирпича,- укладываемые ложками вдоль поверхности стены. Проверку уклона конической трубы в вертикальной плоскости производят не менее одного раза в сутки сбавочным уровнем, который прикладывают косой частью к наружной поверхности трубы. Вертикальность оси ствола проверяют отвесом через каждые 5 м по высоте. Толщина стенки ствола трубы по высоте уменьшается за счет устройства уступов с внутренней стороны трубы.

В результате сжигания различного топлива в топках котлов образуются продукты сгорания с разной степенью агрессивности и влажности и различными температурами отходящих газов. Для защиты ствола трубы от их воздействия чаще всего устраивают футеровку - специальную защитную стенку внутри трубы из обычного керамического или специального кирпича (рис.3). При этом между внутренней поверхностью ствола трубы и наружной поверхностью футеровки оставляют зазор, который может быть воздушной прослойкой или заполняется шлаком, шлаковатой и другим термоизоляционным материалом.

Рис.3. Футеровка трубы в 1/2 кирпича:

а - прямая; б - сопряжение смежных поясов футеровки; 1 - стенка ствола трубы; 2 - футеровка; 3 - шаблон для проверки правильной футеровки; 4 - воздушный зазор; 5 - напускные ряды футеровки; 6 - температурный зазор между рядами футеровки

Кладку кирпичных труб производят с переставных подмостей, оборудованных простейшими грузоподъемными средствами (возведение труб высотой до 40 м) или шахтных подъемников, оснащенных подъемными головками в виде пространственной рамы с рабочей площадкой. Кладка борова обычно состоит в устройстве двух стенок, перекрытых сводом, и выстилки по бетонной подготовке. Сооружение боровов из кирпича начинают с разбивки на готовом бетонном основании осей каналов, а также размещения шиберов и клапанов. Потом по бетонному основанию делают выстилку из кирпича с последующей кладкой стен канала борова. Затем устанавливают опалубку и производят кирпичную кладку свода (рис.4) от пят к замку (вершине) одновременно с двух сторон. Пятовые опоры изготовляют из специальных фасонных камней или вытесывают из нормальных кирпичей. Для предохранения пятового кирпича от быстрого разрушения пяты сводов обычно углубляют в стены на 20...30 мм.

Рис.4. Кирпичная кладка боровов:

а - из обыкновенного глиняного кирпича; б - план свода при кладке кирпича кольцами; в - то же, вперевязку; г - футеровка борова огнеупорным кирпичом; 1 - кладка из обыкновенного глиняного кирпича; 2 - фасонный пятовый камень; 3 - окат свода из глиняного кирпича; 4 - угольник для проверки кладки кирпичей свода; 5 - опалубка; 6 - кружала; 7 - стойка; 8 - клинья; 9 - выстилка; 10 - кладка кольцами; 11 - клиновой кирпич; 12 - кладка вперевязку; 13 - слой жирной глины; 14 - окат свода из огнеупорного кирпича; 15 - футеровка из огнеупорного кирпича

Замыкающие кирпичи в своде предварительно подбирают насухо так, чтобы последний кирпич при нажиме рукой заходил в свод не более 2/3 своей длины. После указанного подбора кирпичи укладывают на раствор, а замковый кирпич забивают с помощью киянки или металлической кувалды через деревянную прокладку.

Кирпичные высокотемпературные борова выкладывают с футеровкой из огнеупорного кирпича в следующем порядке: выкладывают выстилку по бетонному основанию и стены из обыкновенного керамического кирпича; выполняют все работы по огнеупорной футеровке выстилки, стен, свода; по своду из огнеупорного кирпича делают смазку густой глины толщиной 15...20 мм, по которой кладут второй слой из обыкновенного керамического кирпича со швами толщиной 10 мм. Кладку футеровки ведут со швами для стен 3 мм, для выстилки - 5 мм, для сводов - 2 мм. Температурные швы в огнеупорной кладке боровов размером 10...15 мм оставляют через каждые 5 м по длине, а в кладке из обыкновенного керамического кирпича температурные швы не делают.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Требования к качеству каменных работ

Качество кладки необходимо проверять на протяжении всего процесса ее возведения, применяя соответствующие инструменты и приспособления. Во время каменной кладки следует осуществлять приемку скрытых работ с составлением соответствующего акта. Промежуточной приемке с составлением актов подлежат следующие законченные работы и конструктивные элементы: основания и фундаменты; гидроизоляция (особенно горизонтальная); установленная арматурная сталь; участки кладки в местах опирания ферм, прогонов и балок; установка закладных частей; закрепление карнизов и балконов; деформационные швы; защита от коррозии стальных элементов и деталей, заделываемых в кладку; заделка концов прогонов и балок в стенах и столбах; опирание плит перекрытий на стены.

Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных не должны превышать допустимых. В частности, неровности на поверхности стен, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м, не должны быть более 100 мм для оштукатуриваемых и не более 5 мм для неоштукатуриваемых стен. Качество применяемых для кладки материалов и изделий устанавливают по паспортам заводов-изготовителей, а качество раствора - по актам лабораторных испытаний.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Инструменты и приспособления для каменной кладки

Процесс кладки состоит из ряда производственных и контрольно-измерительных операций, выполняемых с помощью соответствующих инструментов и приспособлений.

Рис.5. Основной производственный инструмент каменщика:

а - кельма; б - лопата растворная; в, г - расшивка для швов выпуклых и вогнутых; д - молоток-кирочка

К основному производственному инструменту относятся кельма, молоток-кирочка, ковш-лопата, расшивка (рис.5). Кельмой разравнивают раствор (подготовка постели), заполняя вертикальные швы, подрезают лишний раствор и окалывают кирпич. Ковшом-лопатой (растворной лопаткой) перемешивают раствор в ящике и подают его на стену. Молоточком-кирочкой рубят и стесывают кирпич и керамические камни. Расшивками придают швам, заполненным раствором, выпуклую или вогнутую форму.

К контрольно-измерительному инструменту и приспособлениям относятся порядовки, шнур-причалка, правило, уровень, отвес, угольник, складной метр, рулетка измерительная (рис.6). Рулетку и складной метр применяют при разметке проемов, примыканий и пересечений и при других измерительных операциях. Порядовки (металлические уголки сечением 60х60x5 мм или деревянные рейки сечением 50х50...70х70 мм, длиной 1,8...2 м, на гранях которых через каждые 77 мм (толщина кирпича 65 мм плюс толщина шва из раствора 12 мм) сделаны пропилы. Устанавливают порядовки на углах стен и в местах пересечения их перпендикулярно расположенными стенами по нивелиру и отвесу. Прикрепляют их к стенам скобами и винтами с рукоятками. Для кладки специальных сооружений применяются порядовки с пропилами через 66, 67, 68, 70, 72 мм.

Рис.6. Контрольно-измерительный инструмент и приспособления:

а - схема установки порядовки; б - отвес; в - рулетка; г - складной метр; д - угольник; е - строительный уровень; ж - дюралюминиевое правило; з - сбавочный уровень; 1 - порядовка; 2 - шнур-причалка; 3 - скобы для крепления порядовки;4 - ползунок; 5 - ампула уровня

Шнуром-причалкой фиксируют горизонтальность и прямолинейность верхней грани и толщину верстовых рядов. Ее крепят к ползункам порядовок или причальным скобам и натягивают. Правилом - деревянной рейкой сечением 30х80 мм, длиной 1,5...2,0 м или дюралюминиевой - длиной 1,2 м - контролируют лицевую поверхность кладки. Строительнымуровнем проверяют горизонтальность и вертикальность поверхностей кладки. Специальный сбавочный уровень используют для контроля вертикальности цилиндрической части трубы и наклона образующей конической части. Угольник (деревянный или металлический) служит для проверки правильности кладки углов стен и столбов. Отвесом контролируют вертикальность углов и поверхностей конструкций.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Мероприятия по охране труда при производстве каменных работ

Каменщик должен работать в каске, рукавицах или напальчниках. Кладку стен следует вести с междуэтажных перекрытий, инвентарных подмостей или лесов. Подмости и леса необходимо устанавливать на деревянные подкладки, расположенные перпендикулярно возводимой стене. Зазор между настилом подмостей и стеной не должен превышать 50 мм. Все настилы лесов и подмостей высотой более 1,1 м ограждают перилами. За состоянием всех конструкций и узлов соединений лесов и подмостей устанавливают систематическое наблюдение и контроль. После каждого перемещения средств подмащивания уровень кладки должен быть не менее чем на 0,7 м выше уровня рабочего настила или перекрытия.

На рабочее место камни подаются с устройствами, не допускающими выпадения материала. Нельзя сбрасывать с перекрытий, лесов, подмостей порожние поддоны, ящики, футляры, камни и т.п. Запрещается оставлять на стенах во время перерывов в работе материалы, мусор, инструмент.

Вести кладку стен толщиной до 0,75 м, стоя на стене, запрещается. При большей толщине разрешается производить кладку со стены, но с применением предохранительных поясов, закрепленных за специальные страховочные устройства.

При кладке стен высотой более 7 м по периметру здания или сооружения устанавливают защитные козырьки. Ходить по козырькам, использовать их в качестве подмостей, а также укладывать на них материалы не допускается. При возведении зданий и сооружений не более 7 м вместо устройства козырьков производят установку на земле по периметру кладки ограждения на расстоянии не менее 1,5 м от стены. В этом случае над входом в здание или сооружение устраивают навесы размером в плане не менее 2х2 м.

Для каменных конструкций, выполненных способом замораживания, должны быть разработаны мероприятия по обеспечению устойчивости и прочности конструкций в период оттаивания и набора прочности. В этот период в здание не допускаются лица, не участвующие в мероприятиях по обеспечению устойчивости указанных конструкций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

При разработке авторского материала использованы: техническая документация и справочная информация справочно-консультационной системы "Стройтехнолог".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2008