РАЗБИВКА КОТЛОВАНОВ ПОД ОДНОСТОЕЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ НА ОТТЯЖКАХ

СОК-BЛ-2

|  | КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| --- | --- |
| 1 | Погрешность в центрировании инструмента (мм) | ±5 |
| 2 | Погрешность в положении центра опоры (мм) | 50 |
| 3 | Погрешность в разбивке углов (сек) | ±30 |
| 4 | Погрешность в положении центров котлованов под анкерные плиты в плане (мм) | ±50 |

| ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ | Центровка инструмента | Разбивка продольной и поперечной осей | Разбивка центров котлованов под анкерную плиту | Разбивка котлованов под подножник и анкерные плиты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОСТАВ КОНТРОЛЯ (что проверяется) | Положение центра инструмента по отношению к центру котлована | Створность центра опоры | Угол | Положение центров | Соответствие проектным размерам |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КОНТРОЛЯ (чем проверяется) | Отвес | Геодезическая вешка Теодолит | Рулетка PC-20 Теодолит | Рулетка PC-20 |
| ВИД КОНТРОЛЯ (режим и периодичность) | Сплошной в процессе работы | Сплошной в процессе работы | Сплошной в процессе работы | Выборочный в процессе работы для каждой 3-й опоры |
| КТО КОНТРОЛИРУЕТ | Мастер | Мастер | Мастер | Бригадир |
| ГДЕ РЕГИСТРИРУЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ (исполнительная документация) | - | Журнал работ по устройству сборных железобетонных фундаментов под опоры ВЛ | Журнал работ по устройству сборных железобетонных фундаментов под опоры ВЛ | - |