ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на капитальный ремонт кровли в Муниципальном общеобразовательном учреждении "Роскошненская школа"  Джанкойского района Республики Крым.

Адрес  объекта: с. Роскошное, ул. Ленина, 36 А, Джанкойский район, Республика Крым.

Год постройки: 1991г.

Требуется выполнить капитальный ремонт мягкой кровли.

Общие требования к выполнению работ

Перед началом работ:

- Подрядчик приступает к выполнению капитального ремонта мягкой кровли после получения Заказчиком, зарегистрированной декларации о начале выполнения строительных работ, Постановление Госсовета Республики Крым от 11 апреля 2014года № 2040-6/14;

- Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ (приложение к договору Подряда) и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов.  Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами;

- Подрядчик информирует Заказчика и инженера по строительному контролю за 1 день до начала приемки  скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых  скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком Технадзором и Подрядчиком   актов освидетельствования скрытых работ;

- Подрядчик информирует Заказчика и инженера по строительному контролю об окончании работ за 5 рабочих дней. Сдача – приемка выполненных работ (этапа) подтверждается трехсторонним  подписанием актов КС-2, КС-3 (инженером по строительному контролю, Заказчиком и Подрядчиком).

После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию в том числе: общий журнал производства работ, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на используемые материалы.

Уборку и вывоз строительного мусора с места проведения работ, производить ежедневно, в конце рабочего дня. При небольшом количестве мусора допускается использовать мусорные контейнеры для временного хранения. Место установки контейнера и график вывоза согласовывается с Заказчиком.

Требования к качеству работ и материалов

Качество выполняемых работ  должны удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные  договором подряда  гарантийные сроки за счет Подрядчика.

Все поставляемые материалы  должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Используемые материалы должны соответствовать, государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, выпущенными не ранее 2012 года, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ.

Выполняемая работа по своему качеству должна соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации; СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»; СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03); СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и т.д.

Требования к безопасности выполнения работ

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по охране труда при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.

Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда и охране окружающей среды.

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 5,79 |
| 2 | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 3,5 |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 3,5 |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 5,79 |
| 5 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 5,79 |
| 6 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 1,44 |
| 7 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м | 100 м | 0,84 |
| 8 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20мм (вентканалы) | 100м2 | 0,33 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 22,89 |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 22,89 |

Требование к качеству материалов, применяемых при производстве работ:

| Используемый материал | Качественные характеристики |
| --- | --- |
| Битумная мастика кровельная горячая | Технические характеристики материала | Среднегодовые показатели |
|  | Температура размягчения (КиШ), °С | 90 |
|  | Глубина проникания иглы при температуре плюс 25±0,1°С, 0,1 мм | 40 |
|  | Растяжимость при температуре плюс 25±0,5°С, см | 70 |
|  | Эластичность при температуре +25±0,5°С, % | 90 |
|  | Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 0,7 |
|  | Прочность сцепления со сталью, МПа, не менее | 1,2 |
|  | Гибкость на стержне диаметром 10 мм при температуре минус 15±1°С | отсутствие трещин |
|  | Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 0,2 |
|  | Водонепроницаемость при давлении 0,03 МПа в течение 10 мин | отсутствие мокрого пятна |
|  | Химическая стойкость (3% раствор соли, 3% раствор едкого натра) | стойко |
|  | Температура применения (окружающей среды), не ниже °С | минус 10 |
|  | Климатические зоны применения материала | все зоны |
|  | Плотность в охлажденном состоянии, среднее значение, кг/дм3, | 1,15 |
|  | Расход мастики на шов шириной 30 мм и глубиной 60 мм, кг/п. м | 2,0 – 2,4 |
|  | Гарантийный срок хранения, месяцев | 24 |
| Оцинкованная сталь толщина 0,7мм | ГОСТ 14918-80 ГОСТ 16523-89 ГОСТ 3640-79 |
| Изопласт П (ЭПП – 4,0) | Материал основы - полиэстер |
|  | Площадь рулона – 10 м2 |
|  | Тип защитного покрытия нижнего и верхнего слоя – плёнка |
|  | Температура гибкости на брусе R = 10 мм, гр. С - -15 |
|  | Теплостойкость в течении 2- ух часов, при температуре, гр. С - +120 |
|  | Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, кгс/50мм, не менее 60 |
|  | Водонепроницаемость в течение 72 часов, при давлении, кгс/см2 - абсолютная |
| Изопласт К (ЭКП – 4,5) | Материал основы - полиэстер |
|  | Площадь рулона – 10 м2 |
|  | Тип защитного покрытия нижнего и верхнего слоя – плёнка |
|  | Тип защитного покрытия верхнего слоя – сланец |
|  | Температура гибкости на брусе R = 10 мм, гр. С - -15 |
|  | Теплостойкость в течении 2- ух часов, при температуре, гр. С - +120 |
|  | Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, кгс/50мм, не менее 60 |
|  | Водонепроницаемость в течение 72 часов, при давлении, кгс/см2 - абсолютная |
| Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | Основа: водная битумная эмульсия |
|  | Плотность: 1,0 кг/л |
|  | Температура применения: - основания и воздуха: от +1°С до +40°С - эмульсии: от +3°С до +40°С |
| Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | Водостойкость о - W6 до W8; |
|  | Подвижность - Пк 2 до Пк4; |
|  | Морозостойкость - F50 до F200. |