ВСН 42-87
-------------------------------
Минтрансстрой СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ


ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Дата введения 1988-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Союздорнии Минтрансстроя СССР (кандидаты технических наук Н.Ф.Хорошилов - руководитель темы; Н.А.Рябиков; инж. Н.С.Беззубик) и Союздорпроектом Минтрансстроя СССР (инженеры Г.И.Шейнис, С.В.Узин, С.А.Беляков).

ВНЕСЕНЫ Государственным всесоюзным дорожным научно-исследовательским институтом (Союздорнии) Минтрансстроя СССР.

СОГЛАСОВАНЫ с Госстроем СССР 11 февраля 1987 г. N АЧ-618-8.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главным техническим управлением Минтрансстроя СССР.

УТВЕРЖДЕНЫ Минтрансстроем СССР  10 июля 1987 г. N 271-р

С введением в действие "Инструкции по проведению экономических изысканий для проектирования автомобильных дорог" ВСН 42-87 с 1 января 1988 г. утрачивают силу "Методические указания по проведению экономических изысканий автомобильных дорог" ВСН 42-60.

Настоящие нормы устанавливают объем и порядок сбора и обработки материалов экономических изысканий, необходимых для разработки схем развития сети автомобильных дорог, технико-экономических обоснований (ТЭО) и технико-экономических расчетов (ТЭР).

1. ЗАДАЧИ, ХАРАКТЕР И СОСТАВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

1.1. Задача экономических изысканий - сбор, обработка, систематизация и анализ исходных данных для обоснования народнохозяйственных предпосылок развития сети автомобильных дорог, установления экономической целесообразности, очередности и последовательности строительства или реконструкции отдельных автомобильных дорог и сооружений на них.

1.2. Экономические изыскания обязательны для всех объектов дорожного строительства и их реконструкции.

В зависимости от объектов и целей проектирования экономические изыскания подразделяют на сетевые (для разработки схем) и титульные (ТЭО и ТЭР объектов).

1.3. Сетевые изыскания проводят для составления схем развития дорожной сети области (края), республики, экономического района, отдельных промышленных и транспортных узлов и других производственно-территориальных комплексов, а также Генеральной схемы развития сети автомобильных дорог страны в целом.

Титульные изыскания проводят для разработки ТЭО и ТЭР автомобильных дорог и сооружений на них.

1.4. Экономические изыскания для разработки схем развития сети автомобильных дорог имеют конечной целью наметить и обосновать перспективы развития дорожной сети района изысканий для планирования проектно-изыскательских работ и капитального строительства. В схеме, исходя из перспектив развития производительных сил, определяют потребность в мощности сети, размеры и очередность капитальных вложений в строительство и реконструкцию дорог с учетом наиболее рационального обеспечения транспортных связей народного хозяйства и населения; обосновывают технико-экономические рекомендации по строительству отдельных дорог (обосновывающие материалы), потребные материальные ресурсы; рассчитывают народнохозяйственную эффективность затрат как в целом по сети, так и по отдельным объектам.

В зависимости от целей планирования схему развития сети дорог можно разрабатывать на отдельные группы дорог, например магистральные автомобильные дороги общегосударственного значения, основные дороги общего пользования, дороги, обслуживающие внутрихозяйственные перевозки, и др.

Схему развития сети автомобильных дорог разрабатывают на перспективу 15-20 лет; она является основой для планирования строительства и реконструкции автомобильных дорог и составления ТЭО и ТЭР.

1.5. Цель экономических изысканий для ТЭО и ТЭР - получить данные и обосновать оптимальный вариант направления отдельных дорог, выбрать трассы дорог и местоположение мостовых переходов, а также обосновать основные проектные решения, расчетную стоимость строительства или реконструкции, очередность и народнохозяйственную эффективность капитальных вложений.

1.6. Дополнительные экономические изыскания следует проводить при необходимости уточнения исходных данных при разработке проектов.

1.7. Работы, выполняемые при экономических изысканиях, проводят в два этапа:

собирают необходимые исходные экономические и технические материалы;

обрабатывают и анализируют собранные материалы;

определяют исходные показатели для экономического и технического проектирования.

1.8. Основная цель работ первого этапа - сбор материалов, характеризующих размещение и развитие производительных сил рассматриваемого региона, направления и величины транспортных связей, объемы и направления грузовых и пассажирских перевозок, размеры и режим движения автомобилей, а также сбор других данных, позволяющих определить технические показатели и народнохозяйственную эффективность капитальных вложений.

1.9. Цель работ второго этапа - получить расчетные технико-экономические показатели, необходимые для обоснования как общих рекомендаций по развитию сети автомобильных дорог, так и конкретных решений по отдельным объектам строительства.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

2.1. Экономические изыскания осуществляют проектные организации в соответствии с тематическим планом проектно-изыскательских работ или согласно специальному решению директивных (планирующих) органов.

2.2. Для проведения экономических изысканий, как правило, формируют отдельные комплексные группы, в состав которых включают экономистов, дорожников, геологов и других специалистов. Руководство работами возлагается на главного инженера проекта.

2.3. Экономические изыскания выполняют в пределах сроков, установленных заказчиком на выполнение проектно-изыскательских работ.

2.4. Изыскания подразделяют на три периода: подготовительный, полевой и камеральный.

2.5. В подготовительный период необходимо:

изучить задание на проведение технико-экономических изысканий или участие в его разработке;

определить по мелкомасштабным картам район предстоящих изысканий;

ознакомиться по материалам научно-исследовательских и проектных институтов, а также по литературным источникам с размещением производительных сил района изысканий и перспективами их развития;

ознакомиться с материалами ЦСУ СССР (по справочникам), характеризующими показатели современного состояния развития производительных сил района изысканий;

ознакомиться с размещением и перспективами развития транспорта и состоянием сети автомобильных дорог района изысканий;

предварительно определить все заслуживающие внимания варианты направления проектируемой дороги или сети дорог и отобрать наиболее вероятные варианты для полевого обследования;

составить сметы на проведение изысканий;

разработать программу работы применительно к специфике района изысканий и наличию материалов изысканий прежних лет.

2.6. В полевой период необходимо:

составить список грузообразующих и пассажирообразующих точек, в том числе строящихся и проектируемых предприятий, ввод в действие которых предусмотрен в течение расчетного срока (форма N 1 обязательного приложения 1);

составить перечень автомобильных порог и подъездов в районе изысканий с характеристикой их технического состояния (форма N 2 обязательного приложения 1);

собрать сведения об объемах и направлениях перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

собрать сведения о перевозках, осуществляемых другими видами транспорта, для решения вопросов координации их работы с автомобильным транспортом;

изучить работу автотранспортных организаций и собрать данные, характеризующие транспортно-эксплуатационные показатели работы автомобильного транспорта для последующих расчетов интенсивности движения автомобилей;

изучить материалы местных проектных и научно-исследовательских организаций и плановых органов, характеризующих перспективы развития отраслей хозяйства, динамику численности и подвижности населения района тяготения;

собрать и изучить данные непосредственного учета движения автомобильного транспорта, проведенного дорожно-эксплуатационной службой за предшествующие 15 лет;

получить исходные данные для определения экономической эффективности капитальных вложений;

провести контрольный учет грузового и пассажирского движения силами проектной организации (преимущественно при титульных изысканиях);

предварительно рассчитать объемы и направления автомобильных перевозок и транспортных связей грузо- и пассажирообразующих пунктов;

получить консультации у местных специалистов;

составить рабочие схемы по вариантам сети или вариантам рассматриваемого объекта.

Для получения сведений от соответствующих организаций в их адрес необходимо направлять письма-запросы (см. рекомендуемое приложение 2).

2.7. В камеральный период проводят обработку материалов изысканий, собранных в подготовительный и полевой периоды, применительно к объекту изысканий, составу и стадии проектных работ.

2.8. Рассчитанные по материалам экономических изысканий объемы перевозок грузов за отчетный год и на перспективные сроки подлежат согласованию с местными плановыми органами с оформлением протокола (или письма), в котором должны быть отмечены:

полнота и качество собранных материалов;

ожидаемый в перспективе объем перевозок грузов по дороге (сети дорог) или средние за расчетный период темпы их роста.

2.9. Развертыванию работ в полевой период предшествует ознакомление местных исполкомов депутатов трудящихся, плановых и статистических органов с задачами и методикой предстоящей работы с целью получить необходимое содействие при проведении изысканий.

2.10. Основным объектом экономических изысканий являются транспортные связи, определяющие объемы и направления перевозок грузо- и пассажирообразующих пунктов рассматриваемого региона.

Поскольку эти показатели не фиксируют в формах статистической отчетности, их следует рассчитывать на основе собранной исходной информации по районам изысканий.

2.11. Под районом изысканий подразумевается регион, предположительно подлежащий обслуживанию проектируемой сетью дорог или отдельной дорогой (мостом).

2.12. В период полевого обследования границы района изысканий уточняют и в конечном счете выявляют район тяготения, т.е. территорию, которую будет обслуживать проектируемая сеть дорог или отдельная дорога (мост).

2.13. Районом сетевых изысканий является вся административно-территориальная единица (область, край, республика, экономический район), а также сопредельные районы и города соседних административно-территориальных единиц. При титульных экономических изысканиях районом изысканий, как правило, является территория, примыкающая к проектируемой дороге (мосту) и ограниченная крупными естественными рубежами или ближайшими автомобильными дорогами той же или более высокой категории, имеющими такое же или более важное административное и народнохозяйственное значение.

2.14. Материалы, характеризующие развитие производительных сил в перспективе и изменение в связи с этим размеров и направлений транспортных связей должны быть получены в государственных республиканских или областных (краевых) плановых комиссиях, а также в научно-исследовательских и проектных организациях, разрабатывающих схемы перспективного развития народного хозяйства отдельных областей, промышленных районов, промышленно-территориальных комплексов, районов сельскохозяйственного освоения (СОПС, Гипрогор, НИИ районной планировки, институты Генплана и т.п.).

Аналогичные материалы по отдельным отраслям народного хозяйства следует получать в отраслевых научно-исследовательских и проектных организациях (Гипрозем, Гипроводхоз, Гипролеспром, Гидропроект, Гипрониицемент, Гипромолоко, Гипросахар, Гипротранстэи, Промтрансниипроект, Союзморниипроект, Гипроречтранс и т.п.). Перечень этих организаций уточняют в процессе обследования в зависимости от особенностей народнохозяйственной специализации района изысканий.

2.15. В случаях, когда упомянутые в п.2.6 проектные разработки отсутствуют, необходимо по согласованию с плановыми органами определить контуры района изысканий и основные направления развития его хозяйства, а также произвести исходные расчеты, определяющие качественные и количественные показатели транспортных связей на основе балансовых, нормативных и других расчетов.

2.16. Изучению подлежат: все виды транспорта в районе изысканий, их взаимодействие, размещение и перспективы развития; размещение и перспективы роста населения и населенных пунктов; размещение природных ресурсов и перспективы их освоения; размещение, специализация, производственные связи и перспективы развития всех отраслей народного хозяйства как в сфере производства, так и в сфере обслуживания населения.

2.17. Железные дороги в районе изысканий должны быть охарактеризованы как по протяженности, пропускной (провозной) способности отдельных железнодорожных линий, так и по наличию станций и узлов с оценкой их грузооборота. Особое внимание следует уделять тем станциям, грузооборот которых может оказать влияние на работу проектируемой сети автомобильных дорог, отдельной дороги (моста) в перспективе.

Водные пути следует изучать с точки зрения протяженности судоходных участков, сроков навигации, строительства каналов и водохранилищ, размещения портов и пристаней и их грузооборота, а также возможного взаимодействия водного транспорта с автомобильным при проектировании сети автомобильных дорог, отдельной дороги (моста).

Подробно следует изучать размещение и техническое состояние существующих автомобильных дорог: при сетевых изысканиях - как правило, все автомобильные дороги как общего пользования, так и другие в районе изысканий, при титульных - лишь те дороги, которые могут иметь экономическое значение по взаимосвязи с проектируемым объектом.

2.18. При определении объемов грузо- и пассажирооборота необходимо исходить из следующих основных требований, предъявляемых к транспорту:

перевозки грузов должны наиболее рационально распределяться между отдельными видами транспорта с учетом требований обслуживаемой клиентуры в установленные народнохозяйственным планом сроки;

перевозки пассажиров должны выполняться с полным удовлетворением потребностей населения в передвижении с необходимыми удобствами и минимальной затратой времени;

затраты на перевозку грузов и пассажиров и на связанные с ними операции должны быть минимальными.

2.19. В перечень (список) грузо- и пассажирообразующих точек следует включать все предприятия государственной добывающей и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные предприятия, строительные организации, предприятия государственной и кооперативной торговли и сферы обслуживания населения, базы по заготовке сельскохозяйственных продуктов, а также дома отдыха, санатории, пионерские и туристские лагеря, базы и автотранспортные организации, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки. Перечни грузо- и пассажирообразующих точек составляют по данным областных статистических управлений.

Приложение 1

Обязательное

ФОРМЫ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИЗЫСКАНИЙ

| Наименование проектной организации | Форма N 1 |
| --- | --- |

СПИСОК
предприятий и организаций района изысканий

по ______________________ (области, краю, республике)

|  |  |  | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование предприятия (организации) | Местонахождение | отсылки запроса | получения ответа | Примечание |

Составил:                                                                                                                               Проверил:

Примечание. Форма может быть дополнена графами с указанием некоторых показателей предприятий: валовая (товарная) продукция, объем производства в натуральном выражении, численность персонала и т.д.

| Наименование проектной организации | Форма N 2 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог района изысканий в пределах
(области, края)

| N п/п | Наимено- вание автомо- бильной дороги и участка | Протяженность дороги в пределах района изысканий, км | Ширина, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | земляного полотна | проезжей части |  |
|  |  | всего | в том числе по видам покрытий |  |  |  |
|  |  |  | цементо- бетонное | асфальто- бетонное | из щебня, гравия, обрабо- танных вяжущим | щебе- ночное или гравийное |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Примечания: 1. Перечень следует составлять на каждую область, край, АССР или союзную республику (не имеющую областного деления) в пределах района изысканий, а также в сводном виде на весь район изысканий в последовательности: автомобильные дороги общегосударственного значения, республиканского значения, областного и т.д.

2. Количество граф 4-7 может быть увеличено в зависимости от количества видов покрытий.

3. При переменной ширине проезжей части в графе 10 следует указывать: над чертой ширину проезжей части, под чертой протяженность участков соответствующей ширины.

| Наименование проектной организации | Форма N 3 |
| --- | --- |

(Наименование объекта изысканий)

КАРТОЧКА ОБСЛЕДОВАНИЯ ГРУЗООБРАЗУЮЩЕЙ
ТОЧКИ

| Общие сведения | Шифры |
| --- | --- |
| Местонахождение _________________________________________________________ (район, населенный пункт) Наименование предприятия _________________________________________________ (организация, хозяйство) Основные виды продукции __________________________________________________ (направление хозяйства) Валовая (товарная) продукция: в стоимостном выражении (всего) (млн. руб.) В натуральном, массовом и стоимостном выражении по основным видам продукции. Общий объем перевозок (тыс. т) и грузооборота (тыс. т км) всего и по отдельным видам транспорта __________________________________________________________ Общий объем и грузооборот по внегородским перевозкам (тыс. т и тыс. т км) В том числе автомобильным транспортом (тыс. т и тыс. т км) _____________________ |  |

| Обследование произвел: | (подпись) |
| --- | --- |
| Руководитель предприятия (или уполномоченное им лицо): | (подпись) |

Оборотная сторона 
бланка (форма N 3)

ВЕДОМОСТЬ
учета автомобильных перевозок

| Пункт отправления | Пункт назначения | Виды | Масса грузов, тыс. т | Промежуточные пункты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование пункта и предприятия (организации) грузо- отправителя | Шифр | Наименование пункта и предприятия (организации) грузо- получателя | Шифр | пере- возимых грузов | Отчет- ный ____ год | Перс- пектив- ный ____ год | Наиме- нование | Шифр |  |

| Составил: | Проверил: | Обработал: |
| --- | --- | --- |

Примечания: 1. Графы с указанием шифра заполняются проектной организацией для автоматизированной обработки.

2. Отчетный и перспективные годы проставляются проектной организацией при рассылке писем.

| Наименование проектной организации | Форма N 3а |
| --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА

транзитных перевозок по автомобильной дороге

_______________________за 19__ год

| Наименование грузов | Шифр (группа грузов) | Масса грузов, т | Начальный пункт перевозки (за пределами района изысканий)* | Маршрут следования (пункты входа и выхода на дорогу) | Конечный пункт перевозки (за пределами района изысканий)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Составил: | Проверил: |
| --- | --- |

_____________

* Пункт отправления и наименование грузоотправителя.

** Пункт назначения и наименование грузополучателя.

Примечания: 1. Настоящая ведомость является дополнением к форме N 3.

2. Источником для составления формы N 3а могут служить материалы непосредственного учета движения и данные ранее проведенных обследований.

| Наименование проектной организации | Форма N 4а |
| --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ
учета короткопробежных и мелкопартионных железнодорожных
перевозок и перевозок через малодеятельные станции

| N п/п | Наиме- нование пункта отправ- ления и грузоотпр- авителя | Наиме- нование пункта назна- чения и грузопо- лучателя | Стан- ция отправ- ления | Стан- ция наз- наче- ния | Рассто- яние желе- зно- доро- жных пере- возок | Вид тран- спорта, которым осущес- твляется | Расстояние перевозки | Грузы | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество |  |
|  |  |  |  |  |  | под- воз к станции отправ- ления | вы- воз со станции назна- чения | при подвозе к станции отправ- ления | при вывозе со станции назна- чения | наиме- нова- ние | шифр | За отчетный 19 ___год | На перспек- тивные годы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ваго- нов | тонн | 19 ___г. тонн | 19 ___г. тонн |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| Составлена по данным управления _________________железной дороги | Проверил: (должность и подпись) |
| --- | --- |

Выписку произвел: (должность и подпись)

Согласовано: (подпись представителя управления железной дороги)

Примечание. Сведения о грузах, подлежащих переключению на автомобильный транспорт на перспективные годы, получают в управлениях железных дорог и фиксируют в форме N 3а.

| Наименование проектной организации | Форма N 5 |
| --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ

учета пассажирских перевозок на регулярных автобусных
маршрутах в районе изысканий автомобильной (ых) дорог

| N | Наиме- нование | За отчетный 19 ___г. | Перспективный 19 ___г. | Перспективный 19 ___г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | маршрута (начальный, промежу- точный и конечный пункты) | Про- тяже- нность марш- рута, км | Коли- чес- тво рейсов в сутки | Средняя вмести- мость авто- буса, пасс. | Переве- зено в одном направ- лении, тыс. пасс. | Выпол- ненный объем пасса- жиро- пере- возок, тыс. пасс. км | Протя- женность марш- рута, км | Коли- чество рейсов в сутки | Сред- няя вмес- тимость авто- буса, пасс. | Коли- чество пере- везен- ных пасса- жиров за год в одном направ- лении | Протя- жен- ость марш- рута, км | Коли- чество рейсов в сутки | Сред- няя вмести- мость авто- буса, пасс. | Коли- чество пере- везен- ных пасса- жиров за год в одном направ- лении | При- меча- ние |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. пасс. | тыс. пасс. км |  |  |  | тыс. пасс. | тыс. пасс. км |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| Составлена по данным автотранспортного предприятия _________________ | Проверил: (должность и подпись) |
| --- | --- |

Выписку произвел: (должность и подпись)

Согласовано: (подпись представителя автотранспортного предприятия)

| Наименование проектной организации | Форма N 6 |
| --- | --- |

Ведомость ___________________________________________транспортных связей ___________19__г.
________________________________________________________________________________________

| N п/п | Корреспон- дирующие пункты | Масса грузов по группам, тыс. т |
| --- | --- | --- |
|  |  | промышленных | сельско- хозяйственных | лесных | строи- тельных | торговых и прочих | Итого | Всего грузов по вывозу и ввозу |
|  | нача- льный | коне- чный | А | Б | В | Г | Д |  |  |
|  |  |  | Направление перевозок |  |  |
|  |  |  | Туда | Обратно | Туда | Обратно | Туда | Обратно | Туда | Обратно | Туда | Обратно | Туда | Обратно |  |

| Составил: (должность и подпись) | Проверил: (должность и подпись) | Обработал:(должность и подпись) |
| --- | --- | --- |

Примечания: 1. Составляют для получения общих объемов перевозок грузов района обследования при разработке схем.

2. Заполняют отдельно за отчетный год и на расчетный срок.

| Наименование проектной организации | Форма N 7 |
| --- | --- |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов автомобильных перевозок по _________________________________

(наименование объектов изысканий)

| N п/п | Наиме- нование района | Объем автомобильных перевозок, тыс. т, по видам грузов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Промышленные | Сельскохо- зяйственные | Лесные | Строительные | Торговые и пр. | Итого |
|  |  | Отчетный 19 ___год | Перспек- тивный год | Отчетный 19 ___год | Перспек- тивный год | Отчетный 19 ___год | Перспек- тивный год | Отчетный 19 ___год | Перспек- тивный год | Отчетный 19 ___год | Перспек- тивный год | Отчетный 19 ___год | Перспек- тивный год |

| Составил: |  | Проверил: |
| --- | --- | --- |

| Наименование проектной организации | Форма N 8 |
| --- | --- |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
грузонапряженности, грузооборота и интенсивности движения по
перегонам дорог (дороги) за (на) 19 __г.

| N п/п | Наиме- нова- ние дороги и пере- гона | Протя- жен- ность дороги, км | Грузонапряженность перегона, тыс. т | Грузо- оборот пере- гона, тыс. т. км | Среднегодовая интенсивность движения в обоих направлениях, авт./сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Грузовое движение | Пассажирское движение |  |
|  |  |  | Туда | Обратно | Итого |  |  | в том числе |  | автобусов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего груз- овых авто- моби- лей | лег- ких до 2 т | сред- них от 2 до 5 т | тяже- лых от 5 до 8 т | сверх- тяже- лых свы- ше 8 т | легко- вых авто- моби- лей | лег- ких | сред- них и тяже- лых | итого | Всего пасса- жир- ких авто- моби- лей | Общая интен- сивность дви- жения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| Составил: |  | Проверил: |
| --- | --- | --- |

| Наименование проектной организации | Форма N 8а |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ
о размерах и направлениях перевозки грузов _______________________ транспортом

(вид транспорта)

за (на) 19___г.

(применяются и изменяются в зависимости от конкретных условий района изысканий)

| N п/п |  |  | Вывоз | Ввоз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество тонн |  |  |  | Количество тонн |  |  |
|  | Наиме- нование предпри- ятия, базы и других грузоот- прави- телей и грузопо- луча- телей | Назва- ние населе- нного пункта, сель- совета и адми- нистрат- ивного района | Вид груза | 19 ___г. (отчет) | 19 ___г. (план) | 19 ___г. (сообра- жения) | Куда вывозится груз (насе- ленный пункт, железно- дорожная станция, пристань) | Промежу- точные пункты, через которые осуще- ствляют перевозки (рассто- яние, км) | Вид груза | 19 ___г. (отчет) | 19 ___г. (план) | 19 ___г. (сообра- жения) | Откуда ввозится груз (насе- ленный пункт, железно- дорожная станция, пристань) | Промежу- точные пункты, через которые осущест- вляют пере- возки (рас- стояние, км) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| Составил: |  | Проверил: |
| --- | --- | --- |

Примечания: 1. Форму N 8а заполняют отдельно по каждому виду транспорта.

2. При составлении ведомости для автомобильного транспорта сведения должны включать перевозки, осуществляемые как своим, так и привлеченным транспортом.

3. При составлении ведомости для железнодорожного транспорта корреспонденции при перевозке на расстояние до 300 км указывают по каждой станции, а при перевозках свыше 300 км заносят в ведомость общим итогом, одной строкой.

| Наименование проектной организации | Форма N 9 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ
о туристских и экскурсионных маршрутах
по __________________________области

| N п/п | Наименование туристской базы или начального пункта экскурсии | Наименование туристского или экскурсионного маршрута (начальный, промежуточный и конечный пункты) | Количество дней работы | Количество туристов (экскурсантов), обслуживаемых данным маршрутом или экскурсией (чел.) | Вид транспорта, обслуживающего, маршрут* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1985 г. | 1990 г. | 1995 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

_____________

* При использовании нескольких видов транспорта выделить автомобильный.

Составлено по данным (наименование предприятия)

Составил: (должность и подпись)

Согласовано: (представитель туристско-экскурсионного предприятия)

Приложение 2
Рекомендуемое

ОБРАЗЦЫ ПИСЕМ


ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСПЛАНА __________

республики (исполнительного комитета _____________________________
Совета депутатов трудящихся)

В соответствии с планом работ на _______г. Государственному проектному институту "_ _________________________" Министерства ______________________________ поручена разработка Генеральной схемы развития сети автомобильных дорог___________________________ республики (технико-экономического обоснования строительства (реконструкции) автомобильной дороги)______________________________________ (мостового перехода через р. ____________ у г. _________________).

В связи с этим ГПИ "___________________________" просит оказать помощь и содействие сотрудникам института в получении необходимых материалов, характеризующих существующие и перспективные объемы перевозок грузов и пассажиров в районе изысканий.

Директор

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)

Государственному проектному институту "_________________" Министерства _____________________________поручена разработка Генеральной схемы развития сети автомобильных дорог республики (края, области), (технико-экономического обоснования строительства (реконструкции) автомобильной дороги)_________________________ (мостового перехода через р. ___________________________________, у г. _____________________).

Для определения перспективных размеров движения автомобилей и категории дороги необходимы данные по Вашему предприятию, характеризующие направления и объемы перевозок грузов и пассажиров, за отчетный _______________________г. и в перспективных __________________ годах, а также технико-эксплуатационные показатели работы автомобильного транспорта.

Прошу представить указанные сведения в Госплан (обл. -, крайисполком) по прилагаемой форме не позднее ____________г.

Зам. председателя Госплана (обл. -, крайисполкома)

_____________________________________Совет по туризму

В соответствии с планом работ по составлению схем и других материалов по развитию отраслей народного хозяйства и промышленности на ________________г. Государственному проектному институту " ______________" Министерства ______________ поручено составление Генеральной схемы развития сети магистральных автомобильных дорог СССР общегосударственного значения до _______г. и с прогнозом на ________г.

Для разработки Генеральной схемы необходимы данные о современном состоянии и размещении туристских баз (пансионатов и кемпингов) и экскурсионного обслуживания населения, а также о развитии туризма и экскурсий в перспективе и соображения о возможном освоении новых районов туризма.

Прошу Вас сообщить указанные данные согласно прилагаемой форме по адресу_________________

Директор

Приложение 3
Обязательное

ПРОТОКОЛ

заседания ____________________________областной плановой комиссии _________________19__г.

Присутствовали:

Слушали:

Материалы экономических изысканий по ___________________________________________________
                                                                                                   (наименование объекта)

___________________________________ доклад представителя _______________________________

(наименование

_____________________________________________________________________________________
                                    проектной организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Постановили:

1. Отметить, что экономическими показателями охвачены все основные грузообразующие точки и обследование проведено с достаточной полнотой.

2. Общий объем автоперевозок за отчетный 19______г. составил ________тыс. т. На перспективные годы ориентировочный объем перевозок составит:

на 19____г.            ________тыс .т

на 19____г.            ________тыс. т

на            г.            ________тыс. т

(См. приложение к протоколу)

3. Материалы обследования могут быть положены в основу разработки схемы развития сети дорог региона (или отдельного объекта).

4. Во избежание возможного недоучета перевозок грузовыми автомобилями следует установленный по транспортным связям объем перевозок увеличить за отчетный год в ________раза, на расчетный год в ________раза.

5. Соображения о тенденции изменения объема перевозок за пределами перспективного периода.

Председатель облплана _________(подпись)

Приложение 4
Рекомендуемое

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕХОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕСУТОЧНОЙ
 ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

Таблица 1

| Начало проведения учета движения, ч | Коэффициент перехода к суточной интенсивности движения (Kt) при продолжительности проведения учета движения, ч |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Автомобильные дороги общегосударственного и республиканского значения |
| 8 | 13,30 | 6,06 | 3,85 | 2,84 | 2,31 | 1,97 | 1,73 | 1,53 | 1,38 | 1,26 |
| 9 | 11,11 | 5,41 | 3,61 | 2,80 | 2,31 | 1,99 | 1,73 | 1,53 | 1,40 | - |
| 10 | 10,53 | 5,35 | 3,74 | 2,93 | 2,42 | 2,05 | 1,78 | 1,60 | - | - |
| 11 | 10,86 | 5,88 | 4,06 | 3,14 | 2,55 | 2,14 | 1,88 | - | - | - |
| 12 | 12,50 | 6,49 | 4,42 | 3,33 | 2,67 | 2,30 | - | - | - | - |
| 13 | 13,51 | 6,84 | 4,55 | 3,40 | 2,78 | - | - | - | - | - |
| 14 | 13,89 | 6,84 | 4,55 | 3,51 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 13,51 | 6,76 | 4,69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 13,51 | 7,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 15,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автомобильные дороги областного и местного значения |
| 8 | 18,18 | 7,14 | 3,97 | 2,63 | 1,97 | 1,60 | 1,38 | 1,23 | 1,14 | 1,10 |
| 9 | 11,76 | 5,08 | 3,08 | 2,21 | 1,75 | 1,49 | 1,32 | 1,22 | 1,16 | - |
| 10 | 8,93 | 4,17 | 2,72 | 2,06 | 1,70 | 1,49 | 1,36 | 1,29 | - | - |
| 11 | 7,81 | 3,91 | 2,67 | 2,11 | 1,79 | 1,61 | 1,51 | - | - | - |
| 12 | 6,81 | 4,07 | 2,80 | 2,27 | 1,98 | 1,83 | - | - | - | - |
| 13 | 8,47 | 4,57 | 3,29 | 2,73 | 2,46 | - | - | - | .- | - |
| 14 | 9,90 | 5,38 | 4,03 | 3,46 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 11,76 | 6,80 | 5,32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 16,13 | 9,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 24,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица  2

| День проведения | Коэффициент перехода к средненедельной суточной интенсивности движения (Кн) на автомобильных дорогах |
| --- | --- |
| учета движения | общегосударственного и республиканского значения | областного и местного значения |
| Понедельник | 1,06 | 1,25 |
| Вторник | 0,96 | 0,89 |
| Среда | 0,88 | 0,80 |
| Четверг | 0,84 | 0,80 |
| Пятница | 0,93 | 0,89 |
| Суббота | 1,14 | 1,25 |
| Воскресенье | 1,35 | 1,52 |

Таблица 3

| Месяц проведения | Коэффициент перехода к среднегодовой суточной интенсивности движения (Кг) на автомобильных дорогах |
| --- | --- |
| учета движения | общегосударственного и республиканского значения | областного и местного значения |
| Январь | 1,67 | 1,92 |
| Февраль | 1,61 | 1,82 |
| Март | 1,43 | 1,64 |
| Апрель | 1,22 | 1,41 |
| Май | 0,98 | 1,16 |
| Июнь | 0,79 | 0,91 |
| Июль | 0,69 | 0,70 |
| Август | 0,68 | 0,60 |
| Сентябрь | 0,72 | 0,56 |
| Октябрь | 0,87 | 0,71 |
| Ноябрь | 1,16 | 1,32 |
| Декабрь | 1,56 | 1,82 |

Приложение 5

Рекомендуемое

ФОРМЫ БЛАНКОВ УЧЕТА ИНТЕНСИВНОСТИ, СОСТАВА 
И РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

| Наименование проектной организации | Форма N 1 |
| --- | --- |

БЛАНК УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ (без опроса водителей)

на дороге ___________

| _______________ 19 ___г. | _______________________________ (Местоположение учетного пункта) | Схема учетного пункта |
| --- | --- | --- |

|  |  | Типы автомобилей |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление | Часы учета | Грузовые | Легко- вые | Авто- бусы | Итого автомо- билей всех типов |
|  |  | 2 т | 2-5 т | 5-8 т | 8-12 т | 12 т | Всего |  |  |  |
| Прямое | С 8 до 9 ч О* П** С 9 до 10 ч Итого с 8 до 20 ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обратное

Итого в обоих направлениях

| Учет провел: | Обработал: |
| --- | --- |

_____________

* В строке регистрируют автомобили, принадлежащие области, где расположен учетный пункт, и автомобили, имеющие литер на номерных знаках из двух букв (регистрируют без записи литеров).

** В строке регистрируют автомобили прочих областей с записью литеров на номерных знаках.

Форма N 2

| Наименование проектной организации | Схема учетного пункта |
| --- | --- |

БЛАНК УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
(с опросом водителей)

на дороге ______________

пункт N ____ "   "_______19__  с __час. до __час

| N п/п | Марка | Литер | Шифр* | Маршрут движения автомобилей | Наименование груза | Шифр* | Количество груза | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | откуда | шифр* | куда | шифр* |  |  | тонн | в натура- льном выра- жении |  |

| Учет провел: | Обработал: | Зашифровал: |
| --- | --- | --- |

_____________

* Заполняют при автоматизированной обработке.

Форма N 3

БЛАНК ХРОНОМЕТРАЖА ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

__________________________________________________________________________________________

(Наименование объекта изысканий)

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________"  " 19 ___г.

(Проектная организация)

|  | Прямое движение | Обратное движение | Средние показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отсчеты |  |  |  | Отсчеты |  |  |  |  |  |  |
| Номер пункта регис- трации | спидо- метра, км | хроно- метра | Рас- сто- яние, км | Время про- езда, мин., с | Ско- рость дви- жения, км/ч | спидо- метра, км | хронометра | Рас- стоян- ие, км | Вре- мя про- езда, мин., с | Ско- рость дви- же ния, км/ч | Рас- стоя- ние, км | Вре- мя про- езда, мин., c | Ско- рость дви- жения, км/ч |
|  |  | ч | мин | с |  |  |  |  | ч | мин | с |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| МАРШРУТ N________________ | (пункт____________________________________пункт) |  |
| --- | --- | --- |

Итого по маршруту N

| Хронометраж провел: | Данные обработал: |
| --- | --- |

Оборотная сторона бланка (форма N 3)

СХЕМА
размещения пунктов регистрации отсчетов

| СВЕДЕНИЯ об условиях хронометража | ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: |
| --- | --- |
| Марка автомобиля _______________________ Погода _________________________________ (ясно, ливень, дождь, снег, гололед и т.д.) Примечание. На схеме следует отразить особые условия движения (свободное, стесненное, колонное, а также состояние проезжей части, наличие пересечений с железными дорогами и т.д.) | 2 - пункт наблюдения, где производятся отсчеты спидометра и хронометра; СВ - свободное движение; СТ - стесненное движение; КЛ - колонное движение. СОСТОЯНИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ: ОП - покрытие разрушено; П - сетка трещин, выбоины; У - отдельные выбоины, неровные кромки, ряд трещин; X - отдельные поперечные трещины; О - ровная поверхность, хорошее сцепление колес с покрытием дороги; Ж - пересечение с железной дорогой. |