ВСН 117-83
----------------------------
Минсельхоз СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ВРЕМЕНЫЕ УКАЗАНИЯ
на разработку проектно-сметной документации 
автоматизированных систем управления 
в составе проектов животноводческих комплексов

Дата введения 1984-04-01

ВНЕСЕНЫ Гипронисельхозом Минсельхоза СССР

СОГЛАСОВАНЫ

Главсельстройпроектом Минсельхоза СССР 11 ноября 1983 г.;

Главживпромом СССР 28 сентября 1983 г.;

Управлением по внедрению АСУ и связи Минсельхоза СССР 29 сентября 1983 г.;

ВАСХНИЛом 28 сентября 1983 г.

УТВЕРЖДЕНЫ Министерством сельского хозяйства СССР 15 ноября 1983 г.

ВВОДЯТСЯ ВПЕРВЫЕ

Временные указания на разработку проектно-сметной документации (ПСД) автоматизированных систем управления в составе проектов животноводческих комплексов  устанавливают состав и порядок разработки ПСД и АСУ, по которой должно осуществляться приобретение и монтаж технических средств АСУ при строительстве новых, расширении и реконструкции действующих животноводческих комплексов.

Временные указания  предназначены для проектных, научно-исследовательских, технологических и других организаций, занимающихся созданием автоматизированных систем управления всех видов (АСУ ТП, АСУП, АСУ ОТ) в животноводстве.

разработаны институтами Гипронисельхоз, ЦНИПТИМЭЖ, ВНИИМЖ, НИПТИМЭСХ НЗ РСФСР, УСХА, МИИСП, ВИЭСХ.

Научное и методическое руководство осуществляли А.А.Старков, И.И.Мартыненко, В.Т.Сегованцев.

Указания разработали: Б.М.Юн, В.М.Житницкий, Т.С.Кузенкова (Гипронисельхоз); А.Л.Красниченко, Л.А.Кудрявцев, В.И.Найденов (ЦНИПТИМЭЖ); С.Ф.Тряпичкин (ВНИИМЖ); Л.Г.Хоцко (НИПТИМЭСХ НЗ РСФСР); Л.Д.Кравцов (Главживпром СССР); В.Н.Петухов (Управление по внедрению АСУ и связи МСХ СССР); И.С.Быстрицкий (Главсельстройпроект МСХ СССР); В.Р.Краусп (ВИЭСХ).

Разработаны, внесены и подготовлевы к утверждению институтом Гипронисельхоз Главсельстройпроекта Минсельхоза СССР.

Руководитель темы - канд. эконом. наук А.А.Старков; ответственный исполнитель - канд. техн. наук Б.М.Юн, исполнители - канд. техн. наук Т.С.Кузенкова и инж. В.М.Житницкий.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящие ВСН устанавливают состав, порядок разработки и организацию работ по выпуску проектно-сметной документации на АСУ в составе проектов животноводческих комплексов (ЖК). Принятая терминология соответствует действующим ГОСТам (приложения 2-3).

1.2. Согласно п.4.4 "б" СН 202-81* [16] в случаях, когда заданием на проектирование предусматривается применение новых технологических процессов, агрегатов и производств, оснащенных автоматизированными системами управления на базе современных средств вычислительной техники, разрабатываются основные технические решения по АСУ ТП и принципиальные решения по АСУП, которые выполняются в виде проектно-сметной документации на АСУ (ПСД на АСУ).

1.3. ВСН предназначены для использования следующими организациями:

заказчиком проекта ЖК;

генпроектировщиком ЖК (в дальнейшем именуемым "генпроектировщиком");

разработчиком АСУ;

монтажно-наладочной организацией;

другими организациями, включая научно-исследовательские институты, привлекаемыми к созданию АСУ.

1.4. Финансирование работ по проектированию АСУ в составе проектов ЖК осуществляется за счет средств, выделяемых на проектирование и строительство животноводческих комплексов.

1.5. Настоящие ВСН разработаны на основании:

ОРММ по созданию АСУ ТП [19];

ГОСТ 24.101-80; ГОСТ 24.203-80; ГОСТ 24.204-80; ГОСТ 24.205-80; ГОСТ 24.206-80; ГОСТ 24.209-80; ГОСТ 24.301-80; ГОСТ 24.302-80; СН 202-81*; СН 227-82 [8-17].

1.6. Проектно-сметная документация на АСУ должна иметь минимально необходимый объем, составлена ясно и четко, чтобы пользование ею не вызвало затруднений. ПСД на АСУ не должна содержать данные и описания, имеющиеся в других частях проекта ЖК. Допускается повторное изложение данных, содержащихся в других частях проекта ЖК, если они имеют принципиально важное значение, на которое необходимо обратить внимание заказчика, монтажно-наладочных организаций или служб эксплуатации.

Проектно-сметная документация на АСУ утверждается в составе проектов животноводческих комплексов.

2. СТАДИЙНОСТЬ И УЧАСТНИКИ РАБОТ

2.1. Согласно действующим нормативно-методическим материалам создание впервые разрабатываемых (оригинальных) АСУ осуществляется в следующие стадии:

технико-экономическое обоснование создания АСУ;

техническое задание на создание АСУ;

технический проект на АСУ;

рабочий проект на АСУ.

При широком использовании типовых решений или применении проекта АСУ, реализованной на аналогичных объектах, допускается создание АСУ в одну стадию - технорабочий проект.

2.2. Согласно п.1.6 СН 202-81* [16] проектирование предприятий, зданий и сооружений осуществляется в одну стадию - рабочий проект или в две стадии - проект и рабочая документация.

Стадийность проектирования животноводческих комплексов с АСУ устанавливается заказчиком.

В зависимости от принятой стадийности проектирования животноводческих комплексов проектно-сметная документация на АСУ разрабатывается:

при двухстадийном проектировании - в составе проекта ЖК и в составе рабочей документации ЖК;

при одностадийном проектировании - в составе рабочего проекта ЖК.

2.3. Участниками разработки ПСД на АСУ являются заказчик и генпроектировщик. Кроме них, к работе могут быть привлечены и другие организации, выполняющие работы по созданию АСУ в животноводстве, в качестве исполнителей (соисполнителей). Привлечение исполнителей (соисполнителей) осуществляется заказчиком и генпроектировщиком.

2.4. Разделы ПСД на АСУ разрабатываются генпроектировщиком с привлечением соответствующих научных организаций.

3. СОСТАВ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА АСУ

3.1. Согласно ГОСТ 24.101-80 техническая документация на АСУ - это комплекс взаимосвязанных документов, в которых полностью даны все решения по созданию и эксплуатации АСУ.

Техническая документация на впервые разрабатываемую (оригинальную) АСУ подразделяется на предпроектную, проектную и приемо-сдаточную.

В составе проектной документации разрабатываются:

общесистемная документация (ОД);

документация функциональной части (ФЧ);

документация организационного обеспечения (ОО);

документация информационного обеспечения (ИО);

документация технического обеспечения (ТО);

документация математического обеспечения (МО);

документация программного обеспечения (ПО).

3.2. В составе проектов животноводческих комплексов разрабатывается проектно-сметная документация на АСУ, включающая:

технические решения на АСУ;

ожидаемую экономическую эффективность;

смету на создание АСУ;

основные строительные решения.

3.3. Проектно-сметная документация на АСУ, выполняемая в составе проекта животноводческого комплекса, разрабатывается на базе частей (ОД, ФЧ, ИО, ТО, ОО) технического проекта АСУ аналога и должна содержать:

описание постановок задач;

технические требования к технологическому объекту управления;

задание на проектирование в смежных частях проекта животноводческого комплекса, связанное с созданием АСУ;

ведомость оборудования и материалов;

перечень заявок на разработку новых технических средств;

графические материалы:

схема функциональной структуры,

схема организационной структуры,

схема структурная комплекса технических средств (КТС),

схема структурная вычислительного комплекса (ВК),

схема автоматизации управления,

план расположения средств технического обеспечения.

3.4. Проектно-сметная документация на АСУ, выполняемая в рабочем проекте животноводческого комплекса, разрабатывается на базе частей (ОД, ФЧ, ТО, ОО) рабочего проекта АСУ аналога и должна содержать:

заказную спецификацию;

уточненную схему функциональной структуры;

уточненную схему организационной структуры;

уточненную схему структуры КТС;

уточненную схему структуры ВК;

уточненную схему автоматизации управления;

уточненный план расположения средств технического обеспечения;

чертежи общего вида щитов (пультов) и др.;

чертеж установки технических средств;

таблицу соединений и подключений.

Примечание. Состав ПСД на АСУ приведен минимально необходимый и может быть дополнен в процессе разработки.

3.5. Схемы, планы и чертежи разрабатываются для:

производства строительно-монтажных работ;

установки средств технического обеспечения АСУ на технологическом оборудовании;

размещения и установки комплекса технических средств АСУ, вычислительных комплексов и оперативно-диспетчерского управления;

организации эксплуатации АСУ.

3.6. Проектно-сметная документация на АСУ выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 24.206-80. Для удобства пользования в приложении 1 даны извлечения из ГОСТ 24.206-80 [12].

4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА АСУ

4.1. Проектно-сметная документация на АСУ выполняется на базе технической документации АСУ, разработанной другими организациями, внедренной на аналогичных животноводческих предприятиях и принятой в качестве аналога при проектировании животноводческого комплекса.

4.2. В случае отсутствия АСУ аналога разработке проектно-сметной документации на АСУ должны предшествовать работы специализированных организаций по созданию оригинальной АСУ, части из которой используются при выполнении ПСД на АСУ.

4.3. Расчет ожидаемой экономической эффективности с детальным указанием источников эффективности АСУ приводится в разделе "Общая пояснительная записка" проекта животноводческого комплекса.

4.4. Смета, включая затраты на проектирование, проведение НИР, разработку новых технических средств, разработку программного обеспечения, приобретение и монтаж средств технического обеспечения, приводится и разделе "Сметная документация", разрабатываемом в составе и объеме, установленном в п.4.18 инструкции СН 202-81* [16].

4.5. Основные строительные решения по зданиям, помещениям с оценкой их прогрессивности, решение по электроснабжению, освещенности, производственным шумам, вибрации, бытовому, санитарному обслуживанию и др. выполняются в соответствии с требованиями инструкций СН 202-81* и СН 512-78 в разделе "Строительные решения" [16, 18].

4.6. Разделы ПСД на АСУ должны излагаться в четкой лаконичной форме, характеризовать и обосновывать основные технические и принципиальные решения и иметь ссылки на соответствующие части технической документации на АСУ, принятой за аналог.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

5.1. Заказчик в задании на проектирование животноводческого комплекса с АСУ формулирует общие цели и назначение АСУ с указанием объектов (технологических объектов управления), автоматизация управления которыми предполагается.

5.2. Генпроектировщик проводит анализ известных случаев создания АСУ, осуществляет выбор АСУ аналога и при необходимости вносит предложение о привлечении к проектированию разработчика АСУ аналога на хоздоговорных началах.

Совместно с заказчиком и разработчиком АСУ аналога:

формулирует цели АСУ;

уточняет перечень функциональных подсистем и задач АСУ;

получает от разработчика АСУ аналога всю необходимую техническую документацию;

в разделе "Общая пояснительная записка" проекта животноводческого комплекса разрабатывает экономическую эффективность АСУ;

составляет смету на создание АСУ в разделе "Сметная документация";

осуществляет выпуск проектно-сметной документации на АСУ в разделе "Технология производства";

в разделе "Строительные решения" выполняет проектирование, связанное с созданием АСУ.

5.3. Разработчик АСУ аналога принимает участие в уточнении целей, формировании функциональных подсистем и задач АСУ, подлежащих проектированию в составе проекта животноводческого комплекса. При необходимости корректирует техдокументацию на АСУ и передает ее генпроектировщику, готовит исходные данные и требования на разработку частей ПСД на АСУ и вносит предложения о привлечении соисполнителей.

По заданию заказчика готовит приемо-сдаточную и эксплуатационную документацию.

6. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ АСУ

Перечень задач проектируемой АСУ составляется на основании задач, решаемых в АСУ аналоге с учетом требований заказчика.

В качестве примера приводится примерный перечень функциональных задач АСУ, включающий:

контроль состояния основного оборудования вентиляционных (тепловентиляционных) систем по обеспечению микроклимата в животноводческих помещениях);

контроль значений технологических параметров, характеризующих качество работы оборудования вентиляционных систем;

контроль технологических параметров, характеризующих качество работы оборудования системы теплоснабжения;

учет количества тепла и расхода теплоносителя по потребителям;

контроль основного оборудования систем водоснабжения и автопоения;

контроль технологических параметров, характеризующих качество работы оборудования систем водоснабжения и автопоения;

учет расхода воды по потребителям;

контроль состояния оборудования на трансформаторной подстанции;

сигнализацию аварийного падения напряжения на низкой и высокой сторонах;

учет расхода электроэнергии по потребителям;

контроль состояния основного оборудования системы навозоудаления;

контроль технологических параметров, характеризующих качество работы системы навозоудаления;

контроль основного оборудования в системе приема и раздачи кормов;

контроль технологических параметров, характеризующих качество работы оборудования системы приема и раздачи кормов;

оперативный учет расхода кормов;

оперативный контроль состояния и обновления маточного стада;

оперативный учет перемещений животных и использования свиномест;

оперативный учет количества, веса и возраста молодняка, передаваемого с участка на участок и на мясокомбинат;

оперативный расчет потребности в кормах;

анализ эффективности использования кормов;

анализ результатов работы оборудования;

бухгалтерский и статистический учет;

учет и начисление заработной платы;

расчет основных технико-экономических показателей;

краткосрочный прогноз основных технико-экономических показателей;

анализ выполнения декадных, месячных, квартальных, полугодовых и годовых планов.

7. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Исходные материалы составляются на базе частей (ФЧ, ТО, ОО) проектов АСУ аналога с учетом дополнительных требований заказчика и должны включать:

функциональные структурные схемы;

постановку всех задач;

перечень инициативных сигналов;

перечень измеряемых сигналов и требований к точности измерения;

технические требования к системам локальной автоматики;

схемы организационной структуры;

схемы информационных потоков.

Примечание. Данный перечень исходных материалов является минимальным. В каждом конкретном случае этот перечень может быть дополнен и уточнен.

Исходные материалы представляются генпроектировщику до начала разработки ПСД.

Генпроектировщик на основании полученных исходных материалов:

определяет объем, стоимость и сроки разработки ПСД;

разрабатывает ПСД в составе, регламентируемом пп.3.3; 3.4 настоящих ВСН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Описание постановки задач

Документ "Описание постановки задач" разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ 24.204-80 и должен содержать следующие разделы [10]:

характеристика комплекса задач;

выходная информация;

входная информация.

1.1. В разделе "Характеристика комплекса задач" следует приводить:

цель, назначение, технико-экономическую (организационно-техническую) сущность комплекса задач и обоснование целесообразности его решения (в частности, для задач оптимизации - критерий управления и ограничения);

перечень объектов, при управлении которыми решается комплекс задач, при необходимости - описание структуры объектов управления и перечень показателей, характеризующих их состояние;

описание процедур использования выходной информации;

периодичность решения и ограничения по срокам выдачи выходной информации;

требования к организации сбора и передачи в обработку входной информации (с указанием сроков ее поступления), к порядку ее контроля и корректировок;

условия, при которых прекращается решение комплекса задач автоматизированными способами;

связи данного комплекса задач с другими комплексами задач АСУ;

должности лиц или наименования подразделений, определяющих условия и временные характеристики конкретного решения задачи (если они не определены общим алгоритмом функционирования системы);

распределение функций между персоналом и техническими средствами при различных ситуациях решения задач.

1.2. Раздел "Выходная информация" должен содержать:

перечень и описание выходных сообщений;

перечень и описание имеющих самостоятельное смысловое значение структурных единиц информации выходных сообщений: показателей, реквизитов и их совокупностей, сигналов управления.

А. В описании по каждому выходному сообщению следует указывать:

идентификатор;

форму представления сообщения (документ, видеограмма, сигнал управления) и требования к ней;

периодичность выдачи;

сроки выдачи;

получателей информации.

Состав описания допускается дополнять в зависимости от вида и особенностей сообщения.

Б. В описании по каждой структурной единице информации следует указывать:

наименование;

идентификатор выходного сообщения, содержащего структурную единицу информации;

требования к точности и надежности вычисления (при необходимости).

1.3. Раздел "Входная информация" должен содержать:

перечень и описание входных сообщений;

перечень и описание структурных единиц информации входных сообщений.

А. В описании по каждому входному сообщению следует указывать:

идентификатор;

форму представления сообщения и частоту поступления.

Б. В описании по каждой структурной единице информации входных сообщений следует указывать:

наименование;

требуемую точность ее числового значения (при необходимости);

источник информации (документ, видеограмма, устройство, кодограмма, информационная база на машинных носителях и т.д.);

идентификатор источника информации.

2. Технические требования к технологическому объекту управления

Документ составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 24.206-80 и должен содержать требования к технологическому оборудованию (агрегату, установке и т.д.) по изменению, доработке и модернизации, связанным с установкой на объекте управления регулирующих органов, отборных устройств, датчиков и т.п., а также другие необходимые сведения для проведения этих работ.

3. Задание на проектирование в смежной части проекта животноводческих комплексов,
 связанное с созданием АСУ

Документ разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ 24.206-80 и должен состоять из разделов:

3.1. Требования.

Документы этого типа составляют при необходимости выполнения проектных работ, связанных с созданием АСУ в смежных частях проекта ЖК.

3.2. Требования к отдельным видам заданий.

А. Задание на проектирование помещений, кабельных сооружений, проемов и закладных конструкций. Подраздел должен содержать:

перечень помещений с указанием их параметров (площадь, нагрузка на пол, допускаемый уровень звукового давления и т.д.);

планы помещений с указанием назначения каждого помещения, размещения основных технических средств, нанесением и размещением каналов, проемов и, при необходимости, закладных конструкций для установки щитов и пультов;

эскизы кабельных каналов и монтажных проемов, чертежи закладных конструкций для установки щитов и пультов (при необходимости);

исходные данные и требования к помещениям по строительной и санитарно-технической частям проекта, освещению и противопожарной защите, выполнение которых обеспечивает нормальное функционирование технических средств и эффективную деятельность персонала АСУ, в том числе создание гермозоны, требования к отделке стен, потолка, пола, требования к системам отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционированию (температура, влажность, скорость движения воздуха и кратность его обмена);

сведения о потребляемой мощности установленных технических средств АСУ, числе постоянных рабочих мест, режиме работы персонала, напряжении сети для подключения технических средств и электроинструмента; требования к прокладке кабелей и проводов и т.д.

При отсутствии строительных чертежей допускается приводить общую планировку помещений с указанием размещения оборудования, необходимых площадей и проходов для обслуживания технических средств.

Б. Задание на размещение элементов автоматики на технологическом оборудовании в трубопроводах. Документ должен содержать:

требования к установке и размещению закладных устройств, первичных приборов, регулирующих и запорных органов и т.д. на технологическом оборудовании и трубопроводах;

схему размещения элементов автоматики на технологическом оборудовании и трубопроводах.

В. Задание на обеспечение АСУ энергоносителями. Документ должен содержать:

требования к обеспечению КТС энергоносителями (электроэнергией, сжатым воздухом, гидравлической энергией, теплоносителем, хладоагентом и т.д.) необходимого качества (параметры энергоносителя, требования к схеме питающей сети и т.д.) и специальные требования в зависимости от типа используемых технических средств;

перечень потребителей энергоносителей и исходные данные для проектирования энергоснабжения;

строительные чертежи с указанием размещения потребителей энергоносителей.

Примечание. При отсутствии строительных чертежей допускается составлять описание потребителей с приведением сведений об их размещении.

Г. Задание на проектирование средств связи и сигнализации для АСУ. Документ должен содержать:

требования к линиям связи (параметры кабельных линий, требования по прокладке кабелей, число каналов связи отдельно для каждого пункта сбора информации и т.д.);

перечень помещений (пунктов сбора информации) с указанием устанавливаемых средств связи, передачи данных, сигнализации, радиофикации и т.д.

Д. Задание на систему передачи данных для АСУ.

В подразделе должны быть отражены сведения о размещении абонентов и объемно-временной характеристике передаваемой информации; требования к каналам связи и сопряжениям с ними, используемым техническим средствам, надежности и другим характеристикам передачи данных, эксплуатационные требования и т.д.

При составлении документа следует руководствоваться технической документацией, утвержденной в установленном порядке.

4. Ведомость оборудования и материалов

Ведомость должна содержать сведения, необходимые для составления смет на приобретение и монтаж средств технического обеспечения системы, и соответствовать утвержденным в установленном порядке требованиям по составлению заказных спецификаций и ведомостей к проектам АСУ.

Документ выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 24.206-80 [12].

5. Перечень заявок на разработку новых технических средств

Документ по каждой заявке (форма ТК-1 по ГОСТ 16.084-75 [3]) должен содержать наименование и назначение разработки, наименование организации-разработчика (предполагаемого), ориентировочную стоимость и объем разработки, сроки выполнения работ.

Перечень должен охватывать все карточки, составляемые на стадии технического проектирования АСУ (ГОСТ 20.913-75) и переданные заказчику АСУ (генпроектирощику) для дальнейшего оформления, утверждения и размещения в порядке, установленном ГОСТ 16.084-75 [7, 3].

6. Схема функциональной структуры

Схема функциональной структуры отражает состав функциональных элементов АСУ и связи между ними. Структурными элементами могут быть отдельные функции АСУ (ее частей) или функции, сгруппированные по каким-либо логическим признакам. Схема должна отражать все функции, выполняемые АСУ. Функциональная структура сложных АСУ может представляться несколькими схемами (например, схема функциональной структуры кормосмесительной, схема функциональной структуры микроклимата и др.). Степень детализации отдельных структурных схем определяется их сложностью и значимостью.

Согласно ГОСТ 24.302-80, элементами схемы могут быть условные обозначения функций, комплексов задач, направленных на достижение целей управления [15].

Связи на схеме отражают отношение входимости. При необходимости на схеме приводят информационные связи между элементами. В поясняющих надписях отражают соотношение элементов схемы к уровням, объектам, подразделениям управления и т.д.

В качестве целевого графического обозначения элементов схем применяют прямоугольник с соотношением сторон в 1,5а, где "а" выбирают из ряда 20, 25, 30, 35, 40 мм. Схема выполняются без масштаба.

7. Схема организационной структуры

Организационная структура отражает состав и взаимодействие оперативного персонала система, а также его соподчиненность с персоналом других смежных уровней управления.

Схема организационной структуры выполняется в соответствии с требованием ГОСТ 24.209-80 [13]. На схеме показывают:

подразделения (должностные лица), обеспечивающие функционирование АСУ, либо использующие при принятии решений информацию, полученную от АСУ;

связи между подразделениями и отдельными должностными лицами, указанными на схеме, и их соподчиненность.

Согласно ГОСТ 24.302-80, элементами схемы могут быть условные обозначения структурных подразделений, служб, пунктов управления и отдельных должностных лиц, реализующих функции и задачи управления [15].

Связи на схеме отражают соотношения подчиненности при реализации функций управления. При необходимости приводят информационные связи между элементами.

В пояснительных надписях могут быть указаны функции и задачи управления, реализуемые полностью или частично.

8. Схема структурная комплекса технических средств

Согласно ГОСТ 24.206-80, на схеме должны быть показаны состав комплекса технических средств и связи между отдельными техническими средствами или группами технических средств, объединенными по каким-либо логическим признакам. Допускается указывать основные характеристики технических средств [12].

Структура комплекса технических средств может быть представлена несколькими схемами, первой из которых является укрупненная схема КТС АСУ в целом.

Элементами структурной схемы комплекса технических средств могут быть (ГОСТ 24.302-80) условные обозначения отдельных технических средств или их групп [15].

На схеме отражают информационные (сигнальные) связи между элементами.

В поясняющих надписях могут быть отражены данные сопряжения (ранг сопряжения, вид носителя, код устройства и т.д.).

9. Схема автоматизации управления

Согласно ГОСТ 24.206-80, схема автоматизации должна содержать [12]:

упрощенное изображение объекта управления или его частей, для которых составлена схема;

средства технического обеспечения (условные обозначения по действующим стандартам), за исключением вспомогательных устройств и аппаратуры (источники питания, реле, магнитные пускатели);

дифференциальные связи между средствами технического обеспечения;

внешние функциональные связи средств технического обеспечения с другими техническими средствами;

таблицу условных обозначений, не предусмотренных действующими стандартами.

На схеме допускается давать необходимые текстовые пояснения.

Элементами схемы (ГОСТ 24.302-80) могут быть условные обозначения приборов и других функциональных средств автоматизации [15].

Связи на схеме показывают позиционное размещение приборов и устройств относительно управляемого объекта, информационные связи между элементами в процессе функционирования АСУ.

Схему выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.702-75 и ГОСТ 2.708-72* [1, 2].

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 2.708-81. Здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

10. План расположения средств технического обеспечения

ГОСТ 24.206-80 указывает, что план расположения средств технического обеспечения, выполняемый при разработке технического проекта, должен определять расположение пунктов управления и средств технического обеспечения, требующих специальных помещений или отдельных площадей для размещения [12].

11. Чертеж общего вида щитов (пультов) и др.

Чертеж общего вида щитов (пультов) выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 24.206-80 и должен содержать [12]:

компоновку и расположение приборов, аппаратуры, элементов мнемосхем и монтажных изделий, устанавливаемых на фронтальной плоскости щита или рабочей плоскости пульта и на внутренней плоскостях щита или пульта;

виды на плоскости (или их участки) щита или пульта в местах ввода электрических или трубных проводок с расположением упрощенного изображения вводимых устройств;

схему расположения шкафов или панелей в плане (в случае многошкафного или многопанельного щита или пульта);

перечень щитов (пультов) приборов, аппаратуры, монтажных изделий и материалов, помещенных на чертеже.

На чертеже допускается давать необходимые текстовые пояснения.

12. Таблица соединений и подключений

В документе должны быть отражены электрические и трубные соединения между аппаратами и приборами (монтажными изделиями), установленными в щитах, пультах, установках агрегатных комплексов и т.п., а также подключения проводок к указанным техническим средствам (ГОСТ 24.206-80 [12]).

13. Заказная спецификация

Документ должен содержать сведения, необходимые для заказа средств технического обеспечения АСУ, и соответствовать утвержденным в установленном порядке требованиям по составлению заказных спецификаций к проектам АСУ.

При использовании в проекте технических средств, для заказа которых требуется заполнение опросных листов, приложение последних к проекту обязательно.

При использовании в проекте технических средств, имеющих ограничение в применении в соответствии с перечнями, утвержденными в установленном порядке, необходимо приложение к проекту копий документов о согласовании поставки этих средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Автоматизированная система управления (АСУ) - человеко-машинная система, обеспечивающая автоматизированный сбор и обработку информации, необходимой для оптимизации управления в различных сферах человеческой деятельности. ГОСТ 19.675-74 [6].

2. Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) - человеко-машинная система управления, обеспечивающая автоматизированный сбор и обработку информации, необходимой для оптимизации управления технологическим объектом в соответствии с принятым критерием. ОРММ АСУ ТП [19].

3. Технологический объект управления (ТОУ) - совокупность технологического оборудования и реализованного на нем по соответствующим технологическим инструкциям или регламентам технологического процесса производства. ГОСТ 17.194-76 [4].

4. Автоматизированный технологический комплекс (АТК) - совокупность совместно-функционирующих автоматизированной системы управления технологическим процессом и технологического объекта управления. ГОСТ 17.194-76 [4].

5. Функция автоматизированной системы управления технологическим процессом (функция АСУ ТП) - круг действий АСУ ТП, направленных на достижение частной цели управления. ГОСТ 17.194-76 [4].

6. Информационная функция АСУ ТП - функция АСУ ТП, целью которой является сбор, преобразование, хранение информации о состоянии технологического объекта управления, представление этой информации оперативному персоналу или передача ее для последующей обработки. ГОСТ 17.194-76 [4].

7. Управляющая функция АСУ ТП - функция АСУ ТП, целью которой является выработка решений и осуществление управляющих воздействий на технологический объект управления. ГОСТ 17.199-76 [5].

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ГОСТ 24.101-80 [8])

1. Техническая документация на АСУ - комплекс взаимосвязанных документов, в которых полностью описаны все решения по созданию и эксплуатации АСУ.

2. Предпроектная документация на АСУ - часть технической документации на АСУ, содержащая обоснование целесообразности создания АСУ, требования к ней и порядок выполнения работ по ее созданию.

3. Проектная документация на АСУ - часть технической документации на АСУ, содержащая проектные решения по созданию и эксплуатации АСУ.

4. Приемно-сдаточная документация на АСУ - часть технической документации на АСУ, подтверждающая соответствие АСУ требованиям технического задания и готовность АСУ к эксплуатации.

5. Эксплуатационная документация на АСУ - часть проектной документации на АСУ, предназначенная для обеспечения ее функционирования.

6. Проектно-сметная документация на АСУ - часть проектной документации на АСУ, входящая в состав проектов промышленного строительства.

7. Общесистемная документация проекта АСУ - часть проектной документации на АСУ, содержащая описание, обоснование и оценку принятых решений по АСУ в целом и подготовке объекта к вводу АСУ в эксплуатацию.

8. Документация функциональной части АСУ - часть проектной документации на АСУ, содержащая решения по функциям управления объектом, функциональной структуре и постановкам задач.

9. Документация организационного обеспечения АСУ - часть проектной документации на АСУ, содержащая решения по организационной структуре и инструкции персоналу АСУ.

10. Документация информационного обеспечения АСУ - часть проектной документации на АСУ, содержащая решения по информационной базе, системе классификации и кодирования и технологическому процессу обработки информации в АСУ.

11. Документация технического обеспечения АСУ - часть проектной документации на АСУ, содержащая решения по комплексу технических средств.

12. Документация математического обеспечения АСУ - часть проектной документации на АСУ, содержащая описание применяемых алгоритмов.

13. Документация программного обеспечения АСУ - часть проектной документация на АСУ, содержащая решения по применяемым программам и программному обеспечению в целом.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

| 1. | ГОСТ 2.702-75 Правила выполнения электрических схем. |
| --- | --- |
| 2. | ГОСТ 2.708-72 Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники. |
| 3. | ГОСТ 16.084-75 Автоматизированные системы управления технологическими процессами в промышленности. Основные положения. |
| 4. | ГОСТ 17.194-76 Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Термины и определения. |
| 5. | ГОСТ 23.252-78 Автоматизированные системы управления технологическим процессом. Техническое задание. |
| 6. | ГОСТ 19.675-74 Автоматизированные системы управления. Основные положения. Термины и определения. |
| 7. | ГОСТ 20.913-75 Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Стадии создания. |
| 8. | ГОСТ 24.101-80 Система технической документации на АСУ. Виды и комплектность документов. |
| 9. | ГОСТ 24.203-80 Система технической документации на АСУ. Требования к содержанию общесистемных документов. |
| 10. | ГОСТ 24.204-80 Система технической документации на АСУ. Требования к содержанию документа "Описание постановки задачи". |
| 11. | ГОСТ 24.205-80 Система технической документации на АСУ. Требования к содержанию документов по информационному обеспечению. |
| 12. | ГОСТ 24.206-80 Система технической документации на АСУ. Требования к содержанию документов по техническому обеспечению. |
| 13. | ГОСТ 24.209-80 Система технической документации на АСУ. Требования к содержанию документов по организационному обеспечению. |
| 14. | ГОСТ 24.301-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению текстовых документов. |
| 15. | ГОСТ 24.302-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению схем. |
| 16. | СН 202-81*. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. |
| 17. | СН 227-82. Инструкция по типовому проектированию. |
| 18. | СН 512-78. Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин. |
| 19. | Общеотраслевые руководящие методические материалы по созданию автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП)*. Утверждены ГКНТ СССР 19 января 1981 г. N 5, согласованы с Госпланом СССР, Госстроем СССР, Госстандартом СССР и Минприбором СССР. М., "Финансы и статистика", 1982. |

______________

* На территории Российской Федерации действуют Общеотраслевые руководящие методические материалы по созданию и применению автоматизированных систем управления технологическими процессами в отраслях промышленности (ОРММ-3 АСУТП). - Примечание изготовителя базы данных.