МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 9574-90 Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия.

ГОСТ 25098-87 Панели перегородок железобетонные для зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия.

ТУ 5833-013-03984988-2000 Перегородки железобетонные сборные.

ТУ 5833-536-00124943-96 Перегородки керамзитобетонные серии 1.090.1-1.

ТУ 5833-007-07828469-96 Перегородки железобетонные для жилых зданий.

ТУ 5833-004-8615783-93 Панели железобетонных перегородок для жилых домов унифицированной серии 90.

ТУ 5833-133-01393898-94 Панели перегородок из легкого бетона для зданий серии 135.

ТУ 5833-097-0126-6763-97 Панели перегородок виброкирпичные для промышленных и жилых зданий.

ГОСТ 28013-98* Растворы строительные. Общие технические условия.

Государственные стандарты и технические условия на панели перегородок и другие материалы, предусмотренные проектом.

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

Серия 2.130-1 Детали стен и перегородок жилых зданий, вып.27 "Примыкание и крепление панельных перегородок к несущим конструкциям".

Монтаж панелей перегородок должен осуществляться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.03.01-87, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества СМР и другой технологической документации системы управления качеством СМР, действующей в предприятии.

Монтаж панелей перегородок должны осуществлять строительно-монтажные организации, получившие в установленном порядке соответствующие лицензии на их производство.

Строительно-монтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по монтажу строительных конструкций.

При производстве работ по монтажу стеновых панелей должно быть обеспечено соблюдение строительных норм и правил, проекта и ППР.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества; | Проект, ППР, схемы операционного контроля качества |
|  | - завершение и надлежащее оформление предшествующих монтажных работ по устройству опорных и примыкающих к перегородке конструкций (наличие актов освидетельствования скрытых работ, геодезических исполнительных схем и другой приемо-сдаточной документации); | Акт приемки, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы |
|  | - наличие паспортов и полноту содержащихся в них данных на поступившие на строительную площадку панели перегородок, соответствие их требованиям проекта; маркировку панелей и наличие штампа ОТК; | Паспорта |
|  | - внешним осмотром сохранность и отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида на поступивших панелях и материалах; очистку опорных поверхностей от загрязнений; разметку панелей и разбивку опорных поверхностей. | Общий журнал работ |
| Монтаж панелей перегородок | Контролировать: - соблюдение заданной ППР (технологической картой) технологии монтажа панелей перегородок; - установку панелей в проектное положение; - качество заделки стыков, качество сварочных работ. | Общий и специальный журналы работ Исполнительные схемы |
| Приемка | Проверить: - соответствие фактического положения панелей требованиям проекта и нормативных документов; - соответствие качества сварочных работ, а также работ по замоноличиванию стыков требованиям проекта и нормативных документов; - составление и надлежащее оформление приемо-сдаточной документации. | Общий и специальный журналы работ Акты приемки Акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб), лаборант (инженер), геодезист - в процессе выполнения работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители технадзора заказчика КИП: линейка и рулетка измерительные металлические, рейка-отвес, нивелир, теодолит и другие геодезические и лабораторные приборы и инструмент. |

Работы по монтажу стеновых панелей должны производиться по утвержденному проекту производства работ (ППР).

Проект производства работ по возведению зданий и сооружений наряду с проектными решениями, предусмотренными общими требованиями СНиП 3.01.01-85*, должен также содержать:

- последовательность установки конструкций;

- степень укрупнения конструкций;

- мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки конструкций;

- мероприятия, обеспечивающие пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение;

- мероприятия, обеспечивающие устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе возведения;

- безопасные условия труда.

Совмещенный монтаж конструкций следует производить по ППР, содержащему порядок совмещения работ, взаимоувязанные схемы монтажных ярусов и зон, графики подъемов конструкций.

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Производству работ по монтажу панелей перегородок должны предшествовать:

- входной контроль проектно-сметной документации;

- разработка проектов производства работ как на возведение здания, так и на выполнение отдельных видов работ, разработка технологических карт и схем операционного контроля качества СМР на выполнение отдельных видов работ (с использованием соответствующей типовой документации);

- проверка неизменности положения знаков разбивочной сети здания (сооружения); выполнение геодезических работ по созданию внутренней разбивочной сети здания (сооружения); детальные разбивочные работы на исходном и монтажном горизонтах;

- завершение и надлежащее оформление предшествующих строительно-монтажных работ;

- завоз и складирование панелей и других комплектующих материалов:

- входной контроль поступивших на строительную площадку панелей и комплектующих материалов;

- изучение инженерно-техническим персоналом проектной и технологической документации, обучение мастеров и рабочих передовым методам труда.

При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства монтажных работ по возведению жилых и общественных зданий.

Входной контроль качества панелей перегородок и комплектующих материалов должен предотвратить поступление на монтаж изделий и материалов, не отвечающих требованиям проекта и нормативных документов.

Входной контроль должен осуществляться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.03.01-87, требованиями стандартов, технических условий, ППР и другой технологической документации, действующей в предприятии в системе управления качеством.

На строительной площадке в процессе входного контроля:

необходимо проверить наличие сопроводительной документации (документов о качестве, паспортов, сертификатов) и полноту содержащихся в них данных;

по имеющейся сопроводительной документации, маркировке необходимо убедиться в соответствии поступивших панелей перегородок и других комплектующих материалов требованиям проекта;

необходимо проверить наличие штампа ОТК на панелях перегородок;

необходимо путем внешнего осмотра проверить отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида у панелей и других материалов;

необходимо провести предусмотренные регламентом входного контроля испытания панелей перегородок и комплектующих материалов.

Участие во входном контроле тех или иных служб предприятия или сторонних организаций должно быть регламентировано документами системы управления качеством, действующей в предприятии.

Основные технические требования к панелям перегородок, которым должны отвечать поступившие на строительную площадку панели, приведены в настоящем альбоме в СОКК "Входной контроль качества сборных бетонных и железобетонных изделий и конструкций", технические требования к строительным растворам приведены в СОКК "Входной контроль строительных растворов" в альбоме часть I, выпуск 1.

Требования к разбивочным геодезическим работам приведены в данном альбоме в СОКК "Геодезические работы на исходном горизонте" и СОКК "Геодезические работы на монтажном горизонте".

Состав и содержание решений по охране труда в проекте производства работ должны отвечать требованиямСНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая этот объект, обязаны оформить акт-допуск по форме приложения В к СНиП 12-03-2001.

При монтаже сборных железобетонных элементов конструкций должны быть предусмотрены мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

- передвигающиеся конструкции, грузы;

- обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений;

- падение вышерасположенных материалов, инструмента;

- опрокидывание машин, падение их частей;

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

Безопасность работ по монтажу сборных железобетонных конструкций от вышеперечисленных факторов должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

- определение марки крана, места установки и опасных зон при его работе;

- определение последовательности установки конструкций;

- обеспечение устойчивости конструкции и частей здания в процессе сборки.

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей на одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которым производится перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций.

Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа многоэтажного здания следует производить после проектного закрепления всех установленных монтажных элементов и достижения бетоном (раствором) замоноличенных стыков несущих конструкций прочности, указанной в ППР, после освидетельствования или приемки ранее выполненных скрытых работ или ответственных конструкций.

Ранее выполненные скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме, приведенной в приложении 6 СНиП 3.01.01-85*. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Ранее завершенные ответственные конструкции подлежат приемке в процессе строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций по форме, приведенной в приложении 7 СНиП 3.01.01-85*.

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций во время их подъема и перемещения.

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать на монтируемых конструкциях до их подъема.

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения.

Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их элементам, на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода.

При выполнении монтажа ограждающих панелей необходимо применять предохранительный пояс совместно со страховочным приспособлением. Типовое решение должно быть указано в ППР.

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций до установки их в проектное положение.

При необходимости нахождения работающих под монтируемыми конструкциями должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.

Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

Строповку конструкций необходимо производить средствами, удовлетворяющими требованиям СНиП 12-03-2001 и обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м.

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы должны подаваться только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи следует производить до их подъема.

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения.

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем.

При перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м.

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций на весу.

Установленные в проектное положение элементы конструкций должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций после их расстроповки, за исключением случаев использования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается.

До окончания выверки и надежного закрепления установленных элементов не допускается опирание на них вышерасположенных конструкций, если это не предусмотрено ППР.

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.

Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.

До начала монтажа панелей перегородок должны быть выполнены следующие работы:

- произведены предусмотренные проектом и ППР разбивочные работы;

- смонтированы, выверены и закреплены по проекту наружные и внутренние стеновые панели, сантехкабины и вентиляционные блоки;

- доставлены на строительную площадку и подготовлены к работе механизмы, инвентарь и приспособления;

- устроена рулонная гидроизоляция для гипсобетонных панельных перегородок;

- устроена теплоизоляция для перегородок первого этажа при варианте с неотапливаемым подвалом;

- устроена кирпичная стенка и гидроизоляция под перегородки первого этажа по грунту.

Монтаж панелей перегородок производится в следующей последовательности:

- подготовка панелей перегородок к монтажу (очистка от грязи, снега и наледи);

- установка на перекрытии выверенных относительно монтажного горизонта маяков;

- устройство растворной постели;

- строповка панелей перегородок; подъем и подача панелей; прием панелей;

- установка панелей перегородок, их выверка в плане и по высоте;

- проектное закрепление панелей перегородок;

- замоноличивание стыков между плитами перекрытий и панелями перегородок, а также между смежными панелями перегородок.

Установка панелей перегородок должна производиться, как правило, с транспортных средств. Предварительное складирование панелей на приобъектном складе допускается только при соответствующем обосновании. Приобъектный склад должен располагаться в зоне действия монтажного крана.

Размещаться на приобъектном складе панели должны в соответствии с технологической последовательностью монтажа здания.

Хранить панели перегородок на приобъектном складе надлежит, соблюдая требования ГОСТ 13015.4-84*,ГОСТ 9574-90, ГОСТ 25098-87 и технических условий на конкретные панели перегородок.

________________

* Взамен действуе ГОСТ 13015-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

Строповка панелей перегородок производится согласно указаниям ППР.

Строповку панелей необходимо производить только при помощи траверсы, обеспечивающей вертикальное направление подъемного усилия во всех точках строповки. Отклонение железобетонных панелей от вертикали при подъемно-транспортных операциях допускается не более чем на 8°, гипсобетонных - на 3°. Как правило, строповку панелей перегородок осуществляют универсальной четырехветвевой траверсой. Угол наклона строп к вертикали допускается не более 15°.

Стыкуемые поверхности панелей перегородок и плит перекрытий должны быть очищены от грязи, снега, наледи и просушены сжатым воздухом.

Очистку от снега и наледи следует производить с помощью скребков и стальных щеток. По окончании удаления наледи стыкуемые поверхности следует просушить струей горячего воздуха. Не допускается применять для очистки стыкуемых поверхностей пар, горячую воду или раствор поваренной соли.

Установку панелей перегородок следует производить, опирая их на выверенные относительно монтажного горизонта маяки. Прочность материала, из которого изготовлены маяки, не должна быть выше установленной проектом прочности на сжатие раствора, применяемого для устройства постели.

Отклонения отметок маяков относительно монтажного горизонта не должны превышать ±5 мм. Фактические отклонения на обоих маяках должны иметь один знак. При отсутствии в проекте специальных указаний толщина маяков должна составлять 10-30 мм. Под каждую панель устанавливают по два маяка на расстоянии 0,20,3 м от торцов панели.

Панели перегородок устанавливают на слой свежеуложенного цементного раствора марки 75 толщиной 10 мм по линии установки перегородки (толщина слоя раствора и марка должны быть указаны в проекте). Как правило, цементный раствор расстилают выше уровня маяков на 5 мм. Подвижность раствора должна составлять 5-7 см по глубине погружения стандартного конуса, за исключением случаев, специально оговоренных в проекте.

Применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а также восстановление его пластичности путем добавления воды не допускаются.

Между торцом панели после ее выверки и растворной постелью не должно быть щелей.

После установки панели на растворную постель не допускается передвижка (рихтовка) ее по раствору.

При отклонении от проектного положения панель должна быть приподнята краном, низ ее очищен от раствора, после чего она снова устанавливается на свежий раствор.

При установке перегородки на стык панелей, имеющий перепад высот, основание под перегородку необходимо выровнять слоем цементно-песчаного раствора.

Установку панелей перегородок производят следующим образом:

- панель, поданную краном, принимают на высоте 0,30,4 м от основания;

- производят выверку ее положения по ориентирным рискам на перекрытии;

- панель устанавливают на приготовленную для нее постель, тщательно совмещая нижнюю грань боковой поверхности с ориентирными рисками на перекрытии или с установочными рисками на перекрытии, вынесенными от разбивочных осей.

Выверку панелей перегородок из плоскости стены осуществляют, совмещая одну из граней с установочными рисками или при использовании шаблона - с его упорной поверхностью. Доводку низа панелей осуществляют с помощью монтажного ломика или регулируемых монтажных приспособлений. Более высокая точность монтажа панелей достигается при использовании регулируемых монтажных приспособлений и контроле с помощью теодолита.

В плоскости стены панель перегородки выверяют, соблюдая требуемые зазоры между сопрягаемыми элементами конструкций (согласно проекту конкретного здания).

Выверку панелей перегородок по вертикали производят с помощью отвеса (рейки-отвеса, рейки-уровня и т.п.). Доводку верха панелей производят в несколько приемов с помощью регулируемых монтажных приспособлений. Более высокая точность монтажа панелей достигается при использовании регулируемых монтажных приспособлений и контроле с помощью теодолита.

Контроль правильности установки панелей перегородок производится согласно указаниям ППР.

Правильность установки панели перегородки из плоскости стены контролируют с помощью шаблона или при более высоких требованиях к точности монтажа - теодолита.

Правильность установки панели перегородки по вертикали контролируют с помощью отвеса (рейки-отвеса, рейки-уровня и т.п.) или при более высоких требованиях к точности монтажа - теодолита.

Способы временного закрепления перегородок зависят от их конструкции, размеров и расположения в плане и должны быть определены в проекте (ППР).

Временное закрепление панелей перегородок может выполняться следующим образом:

треугольной стойкой (для перегородок площадью до 17 м с дверным проемом или свободным торцом);

треугольной стойкой и угловой монтажной связью (для перегородок площадью более 17 м и в углах примыкания к внутренним стеновым панелям);

двумя угловыми монтажными связями (в углах примыкания перегородок к внутренним стеновым панелям).

Демонтаж временного крепления осуществляют перед укладкой плит перекрытия после постоянного закрепления всех элементов на захватке.

Проектное крепление панелей перегородок к наружным и внутренним стеновым панелям осуществляют монтажными накладками электродуговой сваркой.

Сварка металлических соединений панелей перегородок должна выполняться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.03.01-87* и технологической документацией, утвержденной в установленном порядке (см. СОКК по сварке в альбоме часть II).

Антикоррозионная защита закладных изделий и сварных соединений должна выполняться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.03.01-87*, СНиП 3.04.03-85 и технологической документацией, утвержденной в установленном порядке (см. в настоящем альбоме СОКК "Антикоррозионная защита закладных изделий и сварных соединений").

Замоноличивание стыков панелей перегородок должно выполняться после проверки правильности установки панелей, приемки соединений панелей в узлах сопряжений и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных изделий. Замоноличивание должно выполняться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.03.01-87* и технологической документацией, утвержденной в установленном порядке (см. в настоящем альбоме СОКК "Замоноличивание стыков и швов крупнопанельных жилых зданий").

Особое внимание должно быть уделено тщательной заделке швов в местах примыканий перегородок друг к другу, к стенам и потолку.

Швы в местах примыкания перегородок к стенам и прочим конструктивным элементам для обеспечения необходимой звукоизоляции должны тщательно конопатиться паклей или минеральным войлоком или изолироваться другим предусмотренным проектом способом.

При отсутствии в рабочих чертежах специальных требований предельные отклонения от проектного положения законченных монтажом панелей перегородок не должны превышать величин, приведенных в нижеследующей таблице.

| Параметр | Предельные отклонения, мм | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей) в нижнем сечении панелей перегородок с установочными ориентирами (рисками геометрических или разбивочных осей) | 8 | Измерительный, каждая панель, геодезическая исполнительная схема |
| Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей перегородок | 12 |  |

Требуемая точность установки панелей перегородок в проектное положение должна обеспечиваться детальными разбивочными работами (см. в данном альбоме СОКК "Геодезические работы на исходном горизонте" и "Геодезические работы на монтажном горизонте") и постоянным геодезическим (инструментальным) контролем точности выполнения монтажных операций, которые входят в технологический процесс монтажа панелей перегородок (операционный контроль качества).

Точность установки низа и верха панелей перегородок должна регламентироваться ППР. При этом контроль за точностью совмещения ориентиров в нижнем сечении панелей может осуществляться с помощью теодолитов, нитяного отвеса или шаблонов, а контроль за вертикальностью верха плоскостей блоков может осуществляться с помощью теодолита, рейки-отвеса, рейки-уровня и т.п.

Положение панелей перегородок по ходу монтажа и по завершении его при приемке выполненных работ должны фиксироваться на геодезических исполнительных схемах.

Приемка выполненных работ по установке панелей перегородок осуществляется на основании следующих документов:

- исполнительных чертежей с внесенными (при их наличии) отступлениями, допущенными предприятием - изготовителем панелей перегородок, а также монтажной организацией, согласованными с проектными организациями - разработчиками чертежей, и документов об их согласовании;

- заводских паспортов (документов о качестве) на панели перегородок;

- документов (сертификатов, паспортов), удостоверяющих качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

- актов освидетельствования скрытых работ;

- актов промежуточной приемки ответственных конструкций;

- исполнительных геодезических схем положения панелей перегородок;

- журналов работ;

- других документов, указанных в дополнительных правилах или рабочих чертежах.

Серия 2.130-1 Детали стен и перегородок жилых зданий. Выпуск 27. Примыкание и крепление панельных перегородок к несущим конструкциям (ЦНИИЭПжилища)

Данный альбом типовых деталей перегородок жилых зданий предназначен для применения при проектировании и строительстве жилых зданий в обычных условиях. Чертежи данного выпуска включают основные случаи опирания и крепления панельных перегородок к несущим элементам крупнопанельных, блочных и кирпичных жилых зданий.

В выпуске представлены два вида панельных перегородок: гипсобетонные и железобетонные.

До начала монтажа панелей перегородок необходимо выполнить следующие работы:

- очистить от мусора место установки панелей;

- произвести разбивку осей для установки панелей перегородок на перекрытии и на примыкающих к ним конструкциях;

- нанести на конструкции установочные риски для монтажа;

- определить отметки маяков для установки панелей перегородок;

- установить маяки;

- просверлить отверстия для дюбелей и закрепить их;

- установить и закрепить монтажные элементы: анкеры-стержни, полосы-скобы, бобышки, а также бетонные кубики для фиксирования зазоров в межквартирных перегородках;

- подать на рабочее место монтажные приспособления, инструменты, инвентарь.

Операции по монтажу панелей перегородок ведутся в следующем порядке:

- подготовка растворной постели;

- установка маяков;

- строповка и подача панелей на место установки;

- установка в межквартирных перегородках бетонных кубиков, фиксирующих зазор между панелями;

- установка панели;

- выверка;

- временное крепление ее и расстроповка;

- установка второй панели (в межквартирной перегородке) и крепление ее.

Работы по монтажу панелей, креплению и герметизации стыков необходимо выполнять с подмостей, площадок, стремянок и других приспособлений, имеющих ограждения. Монтаж следующей панели должен начинаться после полной установки и закрепления предыдущей.

Панели перегородок устанавливаются в проектное положение краном и после выверки раскрепляют временными монтажными креплениями, после чего снимают стропы. Демонтаж временных креплений производят после окончательного закрепления панелей.

Монтаж панелей-вставок над проемами производится после установки дверного проема.

Перегородки устанавливаются на междуэтажное перекрытие на слой свежеуложенного цементно-песчаного раствора марки 75 толщиной 10 мм по линии установки перегородки.

Узлы перегородок представлены на следующих листах данной СОКК.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕГОРОДКАМ
по серии 2.130-1 вып.27

Размещение узлов креплений гипсобетонных перегородок

| Узел 1 г. Опирание межкомнатной гипсобетонной перегородки на перекрытие | Узел 2 г. Опирание межквартирной гипсобетонной перегородки на перекрытие |
| --- | --- |

| Узел 3 г. Опирание межкомнатной гипсобетонной перегородки на перекрытие над холодным подпольем | Узел 5 г. Опирание межкомнатной гипсобетонной перегородки 1-го этажа при полах на грунте |
| --- | --- |

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК
по серии 2.130-1 вып.27

| Узел 4 г. Опирание межквартирной гипсобетонной перегородки на перекрытие над холодным подпольем | Узел 6 г. Опирание межквартирной гипсобетонной перегородки 1-го этажа при полах на грунте |
| --- | --- |

| Узел 7 гб. Примыкание межкомнатной гипсобетонной перегородки к панельной или блочной стене | Узел 7 гк. Примыкание межкомнатной гипсобетонной перегородки к кирпичной стене |
| --- | --- |

| Узел 8 гб. Примыкание межквартирной гипсобетонной перегородки к панельной или блочной стене | Узел 8 гк. Примыкание межквартирной гипсобетонной перегородки к кирпичной стене |
| --- | --- |

Конопатка производится паклей или минеральным войлоком, смоченным в гипсовом растворе.

При оклейке стен обоями полосу ткани можно заменить полосой бумаги в два слоя.

| Узел 15 г. Крепление межкомнатной гипсобетонной перегородки к стене | Узел 16 г. Крепление межкомнатной гипсобетонной перегородки к стене по верху панели перегородки |
| --- | --- |
| 1. Пластина монтажная ПМ4 2. Дюбель-втулка распорная 3. Болт М8х75.099 ГОСТ 7798-70* 4. Гайка М8 (ГОСТ 2526-70*) 5. Шайба 8.02.099 (ГОСТ 6958-78*) |  |
| Узел 15 г. Крепление межкомнатной гипсобетонной перегородки к стене (вариант) |  |
| 1. Пластина монтажная ПМ3 2. Стержень монтажный СМ2 3. Дюбель-втулка распорная 4. Гвозди К2х40 (ГОСТ 4028-63*) |  |

Вариант крепления возможен при наличии сварочного оборудования на монтажном горизонте. Пластину монтажную (поз.1) прикрепить до монтажа панели перегородки.

В гипсобетонных панелях перегородки должны быть предусмотрены углубления для установки соединительных изделий.

| Узел 17 г. Крепление межквартирной гипсобетонной перегородки к стене | Узел 17 г. Крепление межквартирной гипсобетонной перегородки к стене по верху панели перегородки |
| --- | --- |
| 1. Пластина монтажная ПМ4 2. Дюбель-втулка распорная 3. Болт М8х75 ГОСТ 7798-70* 4. Гайка М8 (ГОСТ 2526-70*) 5. Шайба 8.02.099 (ГОСТ 6958-78*) |  |
| Узел 17 г. Крепление межквартирной гипсобетонной перегородки к стене (вариант) | Узел 17 г. Крепление межквартирной гипсобетонной перегородки к стене по верху панели перегородки |
| 1. Пластина монтажная ПМЗ 2. Стержень монтажный СМ2 3. Дюбель-втулка распорная 4. Гвоздь К2х40 (ГОСТ 4028-63*) | 1. Дюбель-втулка распорная 2. Болт М10х120 ГОСТ 7798-70* 3. Шайба М10.02 ГОСТ 6958-78* 4. Гвоздь К2х40 (ГОСТ 4028-63*) (12 гвоздей по высоте панели) |

Примыкание гипсобетонных панелей перегородок к перегородкам

| Узел 10 г | Узел 11 г | Узел 12г |
| --- | --- | --- |

Примыкание межкомнатных гипсобетонных панелей перегородок к перегородкам

| Узел 22 г | Узел 24 г | Узел 26 г |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. Пластина монтажная ПМ4 2. Дюбель-втулка распорная 3. Болт М8х75 ГОСТ 7798-70* 4. Гайка М8 (ГОСТ 2526-70*) 5. Шайба 8.02.099 (ГОСТ 6958-78*) |

Примыкание межкомнатных гипсобетонных панелей перегородок по верху панелей

| Узел 23 г | Узел 27 г | Узел 25 г |
| --- | --- | --- |

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ГИБСОБЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК
по серии 2.130-1 вып.27

Узел 13 г. Крепление межкомнатной гипсобетонной перегородки к перекрытию

Узел 14 г. Крепление межквартирной гипсобетонной перегородки к перекрытию

Крепление межкомнатной гипсобетонной перегородки к перекрытию

| Узел 19 г | Узел 19 г (вариант) |
| --- | --- |

Крепление межкомнатной гипсобетонной перегородки к перекрытию

Размещение узлов крепления железобетонных перегородок

| Узел 1 ж. Опирание межкомнатной железобетонной перегородки на перекрытие | Узел 2 ж. Опирание межквартирной железобетонной перегородки на перекрытие |
| --- | --- |

| Узел 3 ж. Опирание межкомнатной железобетонной перегородки на перекрытие над холодным подпольем | Узел 4 ж. Опирание межквартирной железобетонной перегородки на перекрытие над холодным подпольем |
| --- | --- |

| Узел 7 жб. Примыкание межкомнатной железобетонной перегородки к панельной или блочной стене | Узел 7 жк. Примыкание межкомнатной железобетонной перегородки к кирпичной стене |
| --- | --- |
| Узел 8 жб. Примыкание межквартирной железобетонной перегородки к панельной или блочной стене | Узел 8 жк. Примыкание межквартирной железобетонной перегородки к кирпичной стене |

Узел 15 ж. Крепление межкомнатной железобетонной перегородки к стене

Конопатка производится паклей или минеральным войлоком, смоченным в гипсовом растворе. При оклейке стен обоями полосу ткани можно заменить полосой бумаги в два слоя.

| Узел 15 ж. Крепление межкомнатной железобетонной перегородки к стене (вариант) | Узел 16 ж. Крепление межкомнатной железобетонной перегородки к стене по верху панели |
| --- | --- |
| 1-1 | 1-1 |

Узел 16 ж. Крепление межкомнатной железобетонной перегородки к стене по верху панели перегородки (вариант)

1-1

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК
по серии 2.130-1 вып.27

|  | Узел 19 ж. Крепление межкомнатной железобетонной перегородки к перекрытию (в шов) | Узел 21 ж. Крепление межкомнатной железобетонной перегородки к перекрытию |  |
| --- | --- | --- | --- |

Узел 11 ж. Примыкание межкомнатных железобетонных перегородок

Узел 24 ж. Примыкание межкомнатных железобетонных перегородок, стыкующихся в одной плоскости

Узел 25 ж. Примыкание межкомнатных железобетонных перегородок, стыкующихся в одной плоскости по верху панелей

|  | Узел 10 ж. Примыкание межкомнатных железобетонных перегородок (угловое) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Узел 22 ж. Крепление межкомнатных железобетонных перегородок (угловое) |  |

Узел 22ж. Крепление межкомнатных железобетонных перегородок (угловое) (вариант)

|  | Узел 23 ж. Крепление межкомнатных железобетон перегородок (угловое) (вариант) |  |
| --- | --- | --- |