ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТМАССОВЫМИ ДЮБЕЛЯМИ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения - крепление электроаппаратуры, электроконструкций, элементов электросетей и установочных изделий к строительным элементам зданий и сооружений из кирпича и железобетона.

Цель - выполнение крепления пластмассовыми дюбелями, производить практические расчеты и пользоваться справочными таблицами.

Общие сведения

В электромонтажной практике наиболее распространены способы выполнения креплений дюбелями-винтами, распорными дюбелями и закладными деталями, при этом широко применяют крепежные изделия из полимерных материалов. Отдельную группу представляют крепления для светильников.

Крепления изделий дюбелями-гвоздями осуществляют за одну операцию (забивание), дюбелями-винтами - за две (забивание дюбеля и резьбовое соединение), распорными дюбелями - за три (подготовка гнезда, установка дюбеля и крепление шурупом, болтом или винтом).

Рис.1. Устройство крепления дюбелем:

1 - винт, 2 - изделие, 3 - пластмассовый дюбель, 4 - строительное основание

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| Эскиз | Указание и пояснение |
| --- | --- |
| Выбор типоразмера Рис.2 | Выбрать дюбель из таблицы в конце карты по наибольшему допустимому усилию выдергивания и в соответствии с толщиной закрепляемых деталей |
| Заготовка гнезд Рис.3 | Разметить места для закрепления изделия и гнезда под дюбель. Определить диаметр и глубину гнезда по таблице и заготовить его под дюбель (диаметр гнезда должен быть равен диаметру дюбеля, а глубина на 10 мм превышать его длину) |
| Установка дюбеля в отверстие Рис.4 | Вставить дюбель в отверстие рукой. Если он идет туго, дослать его легкими ударами молотка. После установки дюбель должен располагаться заподлицо со строительным основанием |
| "Наживление" изделия Рис.5 | Вставить винт (шуруп) в отверстие для крепления изделия и во внутреннее отверстие дюбеля и закрепить ("наживить") его рукой |
| Закрепление изделия Рис.6 | Завинтить болт торцовым ключом (I) или шуруп отверткой (II). Завернуть винт (шуруп) до надежного закрепления детали, при этом следить за правильностью закрепления изделия |

Таблица 2.1

Выбор пластмассовых дюбелей

| Усилие выдергивания при статической нагрузке, направленной вдоль оси дюбеля, кН | Наибольшая толщина закрепляемой детали, мм | Размеры дюбеля, мм | Тип дюбеля | Размеры шурупа, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в кирпиче | в бетоне |  |  |  |  |  |
| 0,7 | 0,9 | 7 | 25 | 6 | У656У3 | 4х30 |
| 1,5 | 2,0 | 10 | 35 | 8 | У658У3 | 5х40 |
| 3,5 | 8,0 | 15 | 60 | 14 | У661У3 | 8х80 |
| 7,0 | 12,0 | 15 | 80 | 20 | У663У3 | 12х100 |
| 1,5 | 2,0 | 10 | 45 | 8 | У678У3 | 5х60 |

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Изделия, закрепленные дюбелями, должны выдерживать нагрузку, указанную в таблице, приведенной в табл.2.1.

Для закрепления скоб, установочных изделий, некоторых конструкций и аппаратов используют дюбеля У656У3, У658У3 и У678У3 с шурупами, а для закрепления кабельных, троллейных и других поддерживающих конструкций, крепления тросовых проводок, аппаратов и струнных подвесок - дюбеля У661У3-У663У3 с винтами.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Инструмент и приспособления - инструмент для заготовки отверстий 6-20 мм, отвертка, набор торцовых ключей М8-М16, молоток массой 500-800 г, инструмент и приспособления для разметки.

Материалы - пластмассовые дюбеля У656У3-У663У3, изделия, подлежащие креплению, строительное основание для выполнения упражнений.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с механизированным инструментом допускаются только лица, прошедшие обучение и имеющие удостоверение на право его эксплуатации. Механизированный инструмент применяют в соответствии с требованиями, указанными в паспорте и инструкции завода-изготовителя. Инструмент необходимо своевременно осматривать, проверять и ремонтировать. Если его масса превышает 8 кг, используют специальные приспособления. Запрещаются работы механизированным инструментом с приставных лестниц. Необходимо работать в защитных очках и заземлять корпуса электроинструмента на напряжение выше 42 В независимо от частоты тока. Нельзя оставлять без надзора механизированный инструмент с работающим электродвигателем, а также присоединенным к электросети или сети сжатого воздуха. В помещениях с повышенной опасностью поражения людей электрическим током, а также вне помещений при работе электроинструментом напряжение должно быть не выше 42 В, а в особо опасных помещениях и при неблагоприятных условиях (в котлах, баках) - 12 В с применением защитных средств (диэлектрических перчаток, галош, ковриков, шлема и др.).

Электромонтажные работы требуют особого внимания к обеспечению безопасности, так как связаны с работой на высоте, вблизи частей электроустановок, находящихся под напряжением, с применением электрифицированного инструмента и приспособлений, машин и механизмов.

Инструктаж на рабочем месте производит непосредственный руководитель работ (мастер), в подчинение которого направлен рабочий. Инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте бригады (звена) или отдельно с обязательным уточнением безопасных проходов к рабочему месту и опасных условий работы. Инструктаж должен сопровождаться показом безопасных приемов и способов работы. При работе с машинами и механизмами инструктаж проводится ежесменно и каждый раз при смене рабочего места. Проведение первичного, периодического, внеочередного инструктажа и инструктажа на рабочем месте фиксируется в "Журнале регистрации инструктажа работников по технике безопасности на рабочем месте".

До начала работ мастер (прораб) должен проверить степень готовности строительных работ, оценить производственную обстановку, возможность взаимодействия с другими строительно-монтажными организациями, расположение рабочих мест электромонтажников, возможность применения строительных машин и механизмов, места их установки и порядок проезда, возможность применения пиротехнического инструмента и подачи электроконструкций и электротехнических аппаратов, собранных в блоки согласно ППР.

Мастер (прораб) обязан ознакомить рабочих с ППР и провести внеплановый инструктаж, в котором должен разъяснить и показать:

характер и безопасные методы выполнения работ;

порядок прохода к каждому рабочему месту;

наличие опасных зон и открытых каналов и траншей;

наличие открытых проемов в перекрытиях и стенах;

порядок разгрузки и складирования материалов и конструкций;

места и порядок подключения электросварочного трансформатора, электрифицированного инструмента, рабочего освещения, испытательных аппаратов;

места присоединения шлангов пневматического инструмента или установки компрессоров;

порядок работы совместно с оператором пиротехнического инструмента;

место и порядок установки грузовых лебедок, талей, блоков и другого оборудования в монтажной зоне;

порядок работы с гидроподъемника или автовышки;

порядок работы с лесов или подмостей;

наличие действующих электроустановок;

месторасположение телефона и порядок вызова скорой медицинской помощи, пожарной охраны, начальника участка или управления.

Электробезопасность

Электробезопасность электромонтажников и наладчиков должна обеспечиваться организационными и техническими мероприятиями, техническими способами и средствами защиты конструкций электроустановок, требованиями СНиП 12-03-2001, ГОСТ 12.1.030-81.

Опасность поражения человека электрическим током при использовании строительно-монтажных машин и механизмов с электродвигателями, различных электроинструментов и других электрических устройств может возникнуть в результате нарушения правил их эксплуатации, а также случайного прикосновения без защитных средств к токоведущим частям или металлическим нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением из-за неисправности изоляции или заземляющих устройств, и т.п. Опасность поражения электрическим током не уменьшается при использовании в работе неиспытанных или с просроченным сроком очередного испытания защитных средств. Степень опасности и возможность поражения электрическим током в значительной мере зависят от того, каким образом произошло прикосновение человека к металлическим частям электроустановок, находящимся под напряжением, или к проводникам электропередачи.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица ГЭСНм 08-02-403 Провода групповых осветительных сетей

Состав работ:

01. Заготовка провода или кабеля. 02. Прокладка. 03. Установка коробок. 04. Соединение жил. 05. Прозвонка.

Измеритель: 100 м

|  | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: |
| --- | --- |
| 08-02-403-03 | под штукатурку по стенам или в бороздах |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-02- 403-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 37 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,24 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2011