# Свод правил по проектированию и строительству
СП 35-112-2005
"Дома-интернаты"
(одобрен письмом Госстроя РФ от 30 апреля 2004 г. N ЛБ-323/9)

# Boarding houses

Дата введения 1 января 2006 г.

Введен впервые

ГАРАНТ:

См. также СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 ноября 2009 г. N 71

# Введение

Настоящий Свод правил разработан в развитие СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" и устанавливает положения по проектированию и строительству домов-интернатов для людей старшего возраста и инвалидов с минимально допустимым уровнем комфортности проживания, а также по проектированию домов-интернатов с улучшенным, оптимальным уровнем комфортности проживания.

В разработке настоящего Свода правил приняли участие: руководитель темы и научный редактор - канд. архит. A.M. Гарнец; ответственный исполнитель - канд. архит. Т.А. Исаева, канд. архит. Л.А. Смывина, арх. П.В. Козейкин (ФГУП "ИОЗ"); ответственный исполнитель - канд. архит. Н.Б. Мезенцева, канд. архит. Г.И. Быкова (ЗАО "ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева"), д-р мед. наук Н.Ф. Дементьева (ФНП "Центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов" Минтруда России); компьютерная графика - инж. A.И. Цыганов.

# 1 Область применения

Настоящий Свод правил распространяется на здания домов-интернатов для постоянного проживания ограничено трудоспособных и нетрудоспособных лиц старшего возраста и инвалидов, нуждающихся в периодической или постоянной посторонней помощи.

Положения Свода правил рекомендуется учитывать при проектировании новых объектов, реконструкции и модернизации существующего фонда, при решении функциональных зон помещений домов-интернатов различного назначения.

При реконструкции или приспособлении зданий для домов-интернатов следует учитывать также требования СП 35-114.

# 2 Нормативные ссылки

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящем Своде правил, приведен в приложении А.

# 3 Термины и определения

В настоящем Своде правил использованы термины, определения которых приведены в приложении Б.

# 4 Основные положения

4.1 Виды домов-интернатов и контингент проживающих представлены в таблице 4.1.

4.2 В домах-интернатах, в том числе специальных, для лиц старшего возраста и инвалидов предусматривается следующее:

проживание;

санитарно-гигиеническое обслуживание;

питание;

Таблица 4.1

| Дома-интернаты | Контингент проживающих в доме-интернате |
| --- | --- |
| Общего типа | Лица старшего возраста и инвалиды I и II групп (старше 18 лет): |
|  |  | свободно передвигающиеся, практически здоровые; |
|  |  | передвигающиеся с трудом; нуждающиеся в посторонней помощи, передвигающиеся на креслах-колясках |
| Психоневрологические | Люди-психохроники с легкой и средней имбециальностью от 19 лет и старше различных категорий по своему физическому состоянию: |
|  |  | способные к частичному самообслуживанию, нуждающиеся в реабилитации; |
|  |  | нуждающиеся в посторонней помощи, постельном режиме, передвигающиеся на креслах-колясках |
| Специальные (специальные отделения) | Лица старшего возраста и инвалиды I и II групп (старше 18 лет): |
|  |  | вышедшие из мест заключения; |
|  |  | систематически и грубо нарушающие внутренней# порядок дома-интерната общего типа. |
| ГАРАНТ: | По своему физическому состоянию они подразделяются на: |
|  |  | свободно передвигающихся, нуждающихся в реабилитации; |
|  |  | передвигающихся с трудом; |
|  |  | нуждающихся в посторонней помощи; |
|  |  | передвигающихся на креслах-колясках |

лечебно-трудовая терапия;

культурно-массовое обслуживание;

медицинское обслуживание, включая реабилитацию;

административно-бытовое обслуживание;

охрана безопасности проживания.

Функциональные схемы размещения отделений, различных групп помещений в домах-интернатах представлены в приложении Г (рисунки Г.1 и Г.2).

4.3 Вместимость домов-интернатов принимается:

общего типа - от 50 до 200 мест;

психоневрологических - от 100 до 200 мест;

специальных - от 50 до 100 мест;

специального отделения при домах-интернатах общего типа - до 50 мест.

4.4 В домах-интернатах противопожарную защиту зданий следует обеспечивать в соответствии с требованиями СНиП 21-01. По функциональной пожарной опасности дома-интернаты общего типа и специальные (специальные отделения) относятся к классу Ф1, дома-интернаты психоневрологические - к классу Ф1.1.

4.5 Численность инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общей вместимости дома-интерната составляет 12%.

При каждом доме-интернате следует предусматривать дополнительное помещение или место для хранения уличных кресел-колясок площадью в зависимости от вместимости учреждения, но не менее 4 м2.

4.6 Высоту жилых помещений от пола до потолка следует принимать не менее 2,7 м, общественных помещений - не менее 3 м.

4.7 В домах-интернатах должна обеспечиваться инсоляция помещений согласно СанПиН 2.1.2.1002. Длительность инсоляции в весенне-осенний период года в жилых помещениях должна быть (в период с 22 февраля по 22 октября):

в центральной зоне (58 - 48° с. ш.) - не менее 2,5 ч в день;

в северной зоне (севернее 58° с. ш.) - не менее 3 ч в день;

в южной зоне (южнее 48° с. ш.) - не менее 2 ч в день.

4.8 Нормируемые показатели естественного и искусственного освещения различных помещений следует устанавливать в соответствии с СанПиН 2.1.2.1002 (пп. 5.2, 5.4). Коэффициент естественного освещения (КЕО) в жилых комнатах и кухнях должен быть не менее 0,5% в середине помещения.

В случае прерываемого режима инсоляции суммарная длительность инсоляции должна быть увеличена на 0,5 ч.

4.9 При проектировании домов-интернатов следует предусматривать обязательный минимальный уровень комфортности проживания класса "М" (минимальный уровень), при котором минимально допустимые параметры обеспечивают благоприятную среду жизнедеятельности, а также безопасность и здоровье людей, проживающих в домах-интернатах.

Состав и площади помещений, требования к проектированию зданий класса "М" представлены в таблицах В.1 - В.11 приложения В, на рисунках Г.4 - Г.8 приложения Г.

При повышенном оптимальном уровне комфортности проживания класса "О" (оптимальный уровень) состав помещений дома-интерната может быть увеличен по условиям заказчика при составлении задания на проектирование.

# 5 Участки домов-интернатов

5.1 Дома-интернаты размещают на селитебной территории городов и поселков городского типа на обособленных участках, наиболее благоприятных по санитарно-гигиеническим условиям.

При выборе места строительства рекомендуется предусматривать близость к больницам, социальным центрам адаптации и культовым сооружениям, а также доступность проезда к учреждениям родственников проживающих.

5.2 На территории домов-интернатов рекомендуется предусматривать зоны с площадками для отдыха, физкультуры и хозяйственного назначения, а также площадку перед входом с приближенной автостоянкой. Минимальные параметры площадей участков для условий городской застройки следует принимать согласно таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Дом-интернат | Вместимость, место | Площадь земельного участка, м2 на 1 место | Состав и площади планировочных элементов земельного участка на 1 место учреждения, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадка для отдыха | Площадка для физкультурных занятий | Хозплощадка (с местом для мусоросборника и пожарным стендом) | Площадки садово-парковой зоны с дорожками и проездами |
| Общего типа | 50 | 38 | 9 | 3 | 8 | 18 |
|  | 100 | 27 | 7 | 3 | 6 | 11 |
|  | 200 | 20 | 5 | 2 | 4 | 9 |
| Психоневрологический | 100 | 27 | 7 | 3 | 5,4 | 11 |
|  | 200 | 20 | 5 | 2 | 4 | 9 |
| Специальный (специальное отделение) | 50 | 38 | 9 | 3 | 8 | 18 |
|  | 100 | 27 | 7 | 3 | 6 | 11 |
| Примечания: |
| 1 Зона проживания персонала не включена в общую расчетную площадь участка дома-интерната. |
| 2 Площадь участка, площадки перед входом в учреждение и приближенной к ней автостоянки входят в общую площадь. |
| 3 Площадку для лечебной физкультуры следует определять исходя из конкретного существующего состава проживающих инвалидов и необходимых для них видов занятий при составлении задания на проектирование. |

При расстановке приборов и устройств технологического и другого оборудования следует исходить из того, что зона досягаемости для лиц в кресле-коляске должна находиться в пределах: при расположении сбоку от проживающего - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола; при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола согласно 4.15 СНиП 35-01.

5.3 Площади участков домов-интернатов следует определять заданием на проектирование с учетом рекомендуемых показателей, приведенных в таблице 5.1.

5.4 При строительстве нового здания дома-интерната на вновь осваиваемом участке в районах с затесненной застройкой площадь земельного участка при соответствующем обосновании может быть уменьшена, исходя из условий застройки и указаний задания на проектирование, но не более чем на 20 - 25%.

5.5 Территория, предназначенная для домов-интернатов, должна иметь ограждение высотой не менее 1,6 м.

5.6 На территории земельного участка дома-интерната транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к учреждению и объектам, посещаемым инвалидами, должны иметь удобные подъезды и подходы. Остановки общественного транспорта следует увязывать с местом размещения здания дома-интерната со стороны главного входа.

5.7 Площадки для физкультуры и гимнастики необходимо предусматривать с зоной для занятий корригирующей гимнастикой из расчета 2 м2/чел., площадку тихого отдыха - из расчета 1,5 м2/чел. Указанные площадки входят в площадь участка, размеры их зависят от типа учреждения и вместимости в соответствии с таблицей 5.1.

5.8 В составе садово-парковой зоны предусматривают дорожки для лечебной ходьбы и бега трусцой.

5.9 В психоневрологических домах-интернатах для лиц, самостоятельно передвигающихся, для занятий лечебной физкультурой следует предусматривать площадку площадью до 100 м2 в расчете на 50 - 70 чел.

5.10 В хозяйственной зоне предусматриваются: гараж, стоянка для автомобилей, разгрузочная площадка, площадка для сушки белья и при необходимости - котельная, овощехранилище, прачечная, склады и другие помещения.

5.11 На участке рекомендуется предусматривать зону огорода и сада с фруктово-ягодными насаждениями для проживающего контингента, площадь которой следует определять сверх нормативной площади, указанной в таблице 5.1, ориентировочно не более чем на 15% площади участка.

# 6 Объемно-планировочные решения

6.1 При проектировании зданий домов-интернатов предусматривают жилые и общественные помещения учреждений рассредоточенной (павильонной) композиции плана, которые могут располагаться в одном или нескольких зданиях.

6.2 Дома-интернаты следует проектировать, как правило, 2 - 3-этажными. Этажность выше 3 этажей устанавливают заданием на проектирование при соответствующих обоснованиях в соответствии с СНиП 2.08.02, СНиП 31-01, СНиП 2.07.01.

В домах-интернатах высотой 2 этажа и выше следует предусматривать лифты или подъемник в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51630 и ГОСТ Р 51631, а также НПБ 250.

6.3 Общая площадь домов-интернатов принимается в зависимости от типа зданий, вместимости, уровня комфортности согласно таблицам В.1 - В.12 приложения В и указывается в задании на проектирование.

Схемы взаимосвязей жилых групп и отделений приведены на рисунках Г.1 и Г.2 приложения Г.

6.4 Жилая площадь в домах-интернатах для людей старшего возраста и инвалидов принимается из расчета не менее 7 м2/чел.

6.5 Этажи зданий должны иметь не менее двух эвакуационных выходов в соответствии с 6.12* и 6.13* СНиП 21-01.

Лестницы, пандусы и лифты, подъемники, вспомогательные средства и приспособления для передвижения людей по зданию, использование их в помещениях следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 35-01 и СП 35-101.

6.6 Объемно-планировочные решения домов-интернатов следует проектировать с учетом следующих требований к путям эвакуации:

на путях эвакуации не следует применять вращающиеся двери и турникеты, винтовые лестницы;

в жилых ячейках комнату дежурного персонала следует размещать рядом со спальными комнатами и комнатами для занятий. Такое расположение обусловлено в случае необходимости скорейшей эвакуации контингента из этих помещений с помощью дежурного персонала. В этих помещениях предусматриваются устройства автоматической пожарной сигнализации;

на путях эвакуации дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,025 м в соответствии с требованиями СНиП 35-01;

вдоль обеих сторон лестниц и пандусов, а также у всех переходов высотой более 0,45 м необходимо устраивать ограждения с поручнями из негорючих материалов на высоте 0,9 м.

6.7 При проектировании лестниц поручень перил с внутренней стороны должен быть непрерывным. По всей высоте лестницы на верхней поверхности поручня перил следует предусматривать рельефные обозначения этажей. Размеры цифр должны быть не менее, м: ширина 0,01, высота 0,015, высота рельефа цифры - не менее 0,002 м в соответствии с требованиями СНиП 35-01 к лестницам и пандусам.

6.8 На путях движения людей старшего возраста и инвалидов в здании следует предусматривать смежные с ними зоны отдыха и ожидания не реже чем через каждые 25 м, не менее одной на каждом этаже.

6.9 При всех наружных входах в здания домов-интернатов следует предусматривать тамбуры глубиной не менее 1,5 м и шириной 2,2 м.

Двойные тамбуры при входе следует проектировать в I и II климатических районах строительства. Если в I климатическом районе при входе в дом имеется веранда, то ее наличие учитывается как один из тамбуров в соответствии с требованиями 4.19 СП 35-102.

6.10 В жилой части здания допускается размещать обслуживающие помещения (библиотеку-читальню, комнаты для кружковых занятий, комнату медпункта) при высоте помещений, равной высоте жилых помещений.

Высоту помещений зрительного зала, лечебно-трудовых и учебно-производственных мастерских, а также помещений столовой следует принимать не менее 3 м в соответствии с СНиП 2.08.02.

При вместимости дома-интерната до 40 мест высоту обеденного и зрительного залов допускается принимать равной высоте жилых помещений.

6.11 В домах-интернатах специальных, общего типа со специальными отделениями при входе в здание в вестибюльной группе помещений следует предусматривать комнаты вахтера-охранника и пост милиции, рисунок Г.3 приложения Г.

6.12 Состав и площади помещений домов-интернатов следует принимать согласно приложению В настоящего СП.

6.13 Глубина жилых комнат не должна превышать 6 м. Ширина жилых помещений для нуждающихся в посторонней помощи и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, а также процедурных помещений должна быть не менее 3,4 м. Пропорции сторон глубины к ширине в жилых комнатах рекомендуется принимать при соотношении сторон комнаты 2:1.

6.14 Ширина пути движения внутри здания (в коридорах, помещениях, галереях) в чистоте должна быть не менее:

при движении кресла-коляски в одном направлении - 1,5 м;

при встречном движении - 1,8 м.

Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м.

Ширина балконов и лоджий должна быть, как правило, не менее 1,4 м в свету.

Ширину коридора или перехода в другое здание следует принимать не менее 2 м.

Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м в соответствии с требованиями 3.18 СНиП 35-01.

6.15 В I и II климатических районах рекомендуется предусматривать в домах-интернатах при жилых комнатах лоджии и балконы глубиной не менее 1,4 м. При этом разница отметок пола жилого помещения и балкона (лоджии) не должна превышать 0,02 м в соответствии с требованиями 5.38 СП 35-102.

При решении балконов и лоджий следует учитывать местные условия и при необходимости предусматривать на летних помещениях ветрозащитные (возможно - трансформируемые) стенки-экраны и солнцезащиту в виде штор, козырьков и др.

Примечание - В психоневрологических домах-интернатах допускается проектировать остекленную лоджию общего пользования на жилую группу из расчета 0,5 м2/чел.

6.16 Столовую, лечебно-трудовые мастерские (далее - ЛТМ) и учебно-производственные мастерские (далее - УПМ) рекомендуется размещать в отдельных блоках.

6.17 В помещении мастерской при размещении оборудования рядом со столом мастера следует предусматривать стол медсестры для наблюдения и оказания в случае необходимости медицинской помощи занимающимся трудотерапией людям старшего возраста или инвалидам.

6.18 При учебно-производственных мастерских следует предусматривать кладовые для хранения материалов и кладовые готовых изделий. Состав и площади помещений УПМ представлены в таблице В.9 приложения В и на рисунке Г.14 приложения Г.

6.19 Учебно-производственные мастерские, их вместимость и количество следует определять в соответствии с заданием на проектирование с учетом требований к условиям организации труда на рабочих местах СП 35-104, приложение В.

6.20 Санитарные узлы для людей старшего возраста и инвалидов рекомендуется проектировать совмещенными либо раздельными. Для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, как правило, применяются совмещенные санузлы, оборудованные унитазом, умывальником и ванной или душем. Рекомендуются к применению сидячие ванны или полибаны с местом для сидения, ванны с открывающимися боковыми дверцами и т.п.

Для того, чтобы уменьшить число перемещений, рекомендуется в уборных на стене рядом с унитазом помещать гибкий шланг с душевой сеткой.

Площади санитарных узлов приведены в таблицах В.3 - В.5 приложения В данного документа и СП 35-102.

6.21 Для психоневрологических больных, не способных к передвижению, предусматриваются санузлы с местом для каталки, со встроенным шкафом для суден. Набор оборудования санузлов следует принимать в соответствии с таблицей В.5 приложения В.

6.22 В уборных общего пользования необходимо предусматривать не менее одной универсальной кабины, доступной для всех. Размеры универсальной кабины в плане принимаются не менее: ширина - 1,65 м, глубина - 1,8 м. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей в соответствии с 3.67 СНиП 35-01.

# 7 Функциональные требования к проектированию основных групп помещений

7.1 Дома-интернаты включают отделения, группы помещений жилого, обслуживающего и хозяйственного назначения.

Состав и площади основных групп помещений домов-интернатов приведены в таблицах В.1 - В.12 приложения В.

7.2 В домах-интернатах состав помещений вестибюльной группы помещений следует проектировать в соответствии с таблицей В.1 приложения В.

7.3 Для зданий любой вместимости предусматриваются приемно-карантинные отделения, состав, площади и количество помещений которых принимаются по заданию на проектирование в соответствии с таблицей В.2 приложения В. Приемное и карантинное отделения рекомендуется размещать на первом этаже здания дома-интерната.

Необходимость устройства централизованных приемно-карантинных отделений определяется заданием на проектирование.

# Жилое отделение

7.4 Жилые отделения домов-интернатов общего типа со специальными отделениями формируются из жилых групп помещений, однородных жилых ячеек, помещений охраны и безопасности, коммуникационных и общественных помещений. Жилые отделения и жилые группы проектируются непроходными. Специальные отделения должны быть разграничены с общими отделениями коммуникационным пространством - коридорами.

# Жилая группа

7.5 Жилые группы помещений должны быть специализированными по физическому состоянию проживающих: для лиц, свободно передвигающихся, передвигающихся с трудом, способных к частичному самообслуживанию, нуждающихся в посторонней помощи, передвигающихся на креслах-колясках и нуждающихся в постельном режиме. Жилые группы проектируются в соответствии с таблицами В.3 - В.5 приложения В.

7.6 Из вспомогательных помещений в жилой группе следует предусматривать: помещения для хранения носилок (каталки), санитарную комнату и помещение для хранения чистого белья, кухню самообслуживания, буфетную комнату, комнату отдыха, помещение для уборочного инвентаря, кладовую грязного белья с местом для разборки, комнату для персонала, комнату бытового обслуживания, площади которых приведены в таблицах В.3 - В.5 приложения В.

Примечание - В составе персонала предусмотрен дежурный, в обязанности которого входит также организация скорейшей эвакуации проживающих при пожаре.

7.7 Набор жилых комнат по вместимости, а также их соотношение в жилых группах и отделениях уточняются при составлении задания на проектирование.

# Жилые ячейки и жилые комнаты

7.8 Типы жилых ячеек представлены на рисунках Г.4 - Г.8 приложения Г, состав и площади помещений жилых ячеек приведены в таблицах В.3 - В.5 приложения В.

При проектировании жилых комнат и жилых ячеек следует учитывать функциональные требования, обусловленные потребностями однородного (по возрасту и физическому состоянию) контингента. В домах-интернатах общего типа и специальных отделениях (специальных домах-интернатах) жилые ячейки ЖЯ-1, ЖЯ-2, ЖЯ-3 предусматриваются с жилыми комнатами на 1 - 2 чел., рассчитанными для свободно передвигающихся, способных к самообслуживанию. Эта категория лиц питается в основном в столовой. Для контингента, передвигающегося с трудом и на креслах-колясках, проектируют жилые ячейки ЖЯ-4 с жилыми комнатами на 2 - 3 места. При жилых ячейках предусматриваются буфетная и кухня-раздаточная, в которую из столовой доставляется готовая пища для лиц, передвигающихся с трудом.

7.9 В психоневрологических домах-интернатах для жилых групп предусматривают жилые ячейки ЖЯ-5 с жилыми комнатами на 4 места, рассчитанными на лиц, способных к частичному самообслуживанию и нуждающихся в реабилитации, лица этой категории в основном питаются в столовой.

Жилые ячейки ЖЯ-6 проектируют с жилыми комнатами на 4 - 6 мест, рассчитанными на лиц, нуждающихся в посторонней помощи и постельном режиме. Эта категория лиц питается в жилых комнатах. Состав и площадь помещений жилой ячейки ЖЯ-6 представлены в таблице В.5 приложения В.

При ванной комнате в жилой группе с жилыми ячейками для нуждающихся в постельном режиме и колясочников (ЖЯ-6) рекомендуется размещать хозяйственную кладовую для грязного белья.

7.10 Площадь жилых комнат для проживающих, способных к частичному самообслуживанию или нуждающихся в посторонней помощи, следует принимать по таблице В.4 приложения В независимо от их физического состояния.

7.11 Жилые комнаты для людей старшего возраста, передвигающихся на креслах-колясках, следует проектировать с учетом функциональных зон, обеспечивающих свободный подъезд человека в кресле-коляске к любой точке помещения, к оборудованию помещения при минимальной ширине зоны маневрирования кресла-коляски не менее 1,3 м согласно СП 35-102.

7.12 Жилые комнаты рекомендуется оборудовать встроенными шкафами для одежды, обуви, белья и личных вещей, а передние - вешалками для уличной одежды. Встроенные шкафы возможно размещать в передних при наличии индивидуальных замков согласно таблицам В.З - В.5 приложения В.

7.13 Для лиц, свободно передвигающихся и способных к частичному самообслуживанию, предусматривают жилые ячейки ЖЯ-1 и ЖЯ-3 с совмещенными санузлами в соответствии с 5.30 СП 35-102. Для лиц, передвигающихся с трудом, предусматривают жилые ячейки ЖЯ-4. В жилых ячейках этого типа проживающие пользуются санузлом с помощью младшего медицинского персонала. Для удобства наблюдения за проживающими шлюз-передняя не предусматривается.

7.14 Для лиц с психоневрологическими заболеваниями предусматривают жилые ячейки ЖЯ-5 и ЖЯ-6. Санитарные узлы в этих жилых ячейках по сравнению с ячейками ЖЯ-1 и ЖЯ-4 проектируют большей площади и с расширенным составом оборудования, приведенным в таблице В.5 приложения В.

Передние в жилых ячейках следует принимать площадью не менее 4 м2 при минимальной ширине 1,5 м.

# Помещения культурно-массового обслуживания

7.15 Состав и площади помещений культурно-массового назначения представлены в таблице В.6 приложения В и на рисунках Г.9 - Г.13 приложения Г.

7.16 Зрительный зал проектируют, как правило, с амфитеатром. Уклон амфитеатра устанавливается исходя из условий видимости сцены.

Требования к проектированию параметров зрительного зала и киноэкранов должны соответствовать требованиям СНиП 2.08.02 (приложение 6).

7.17 В зрительном зале предусматривают места для инвалидов на креслах-колясках из расчета 10 - 12% и для лиц с психоневрологическими заболеваниями 5 - 10%. Состав и площади зрительного зала представлены в таблице В.6 приложения В и на рисунке Г.10 приложения Г.

7.18 Число мест в зрительном зале необходимо принимать в процентном соотношении от вместимости учреждения:

- в домах-интернатах общего типа со специальными отделениями или без них - в расчете на 80% лиц, способных к самостоятельному передвижению, и на 20% лиц, передвигающихся с трудом, а также передвигающихся на креслах-колясках;

- в психоневрологических домах-интернатах - в расчете на 100% лиц, способных к частичному самообслуживанию. Площадь зала принимается, как правило, из расчета 1,2 м2/место, а для лиц, использующих кресла-коляски, - 1,8 м2/место.

7.19 В зрительных залах должны быть установлены неподвижно прикрепленные к полу полумягкие кресла с неоткидными сиденьями. Для людей с физическими недостатками число мест в ряду должно быть: при односторонней эвакуации из ряда - не более 12, при двусторонней эвакуации - не более 25, ширина прохода между рядами - не менее 0,55 м.

Для лиц, передвигающихся в креслах-колясках, следует предусматривать свободные площадки перед эстрадой или в конце зала и дополнительный проем - выезд из зала - шириной не менее 1,6 м.

7.20 Артистические комнаты при зрительном зале допускается проектировать без естественного освещения.

7.21 Зрительный зал можно объединять с фойе в единое пространство (при проведении крупных мероприятий). Тип трансформируемой перегородки между зрительным залом и фойе устанавливается заданием на проектирование.

7.22 Зал религиозных обрядов следует проектировать единым на здание в соответствии с таблицей В.6 приложения В и рисунком Г.13 приложения Г (см. СП 31-103).

7.23 При оптимальном уровне комфортности проживания класса "О" в составе помещений для культурно-массового обслуживания можно дополнительно предусматривать картинную галерею, зимний сад и др.

# Помещения медицинского обслуживания

7.24 В зданиях домов-интернатов вместимостью 50 мест и более в составе медицинских помещений предусматривают кабинет фельдшера, в зданиях вместимостью 100 - 200 мест - кабинет врача вместо кабинета фельдшера в соответствии с таблицей В.7 приложения В.

# Лечебно-трудовые мастерские

7.25 Число и профиль ЛТМ определяют заданием на проектирование в соответствии с таблицей В.8 приложения В и рисунком Г15 приложения Г. Комнату мастера следует размещать вблизи мастерской соответствующего профиля.

Лечебно-трудовые мастерские и учебно-производственные мастерские следует размещать на одном этаже, соблюдая требования СНиП 21-01, или размещать в отдельных корпусах, соединенных с основным зданием теплым переходом. В мастерских, которыми могут пользоваться инвалиды на креслах-колясках, ширину основного прохода, а также расстояние между рабочими местами следует принимать 1,5 - 2 м.

7.26 В психоневрологическом доме-интернате помещения лечебно-трудовых мастерских необходимо проектировать в соответствии с требованиями СП 35-104. Состав, площади и профиль таких мастерских и помещений для них следует определять заданием на проектирование.

7.27 Проектировать оборудование индивидуальных рабочих мест или мест обслуживания следует с учетом размеров зоны досягаемости на рабочей поверхности стола для обеих рук в диапазоне от 0,25 м (от контактной кромки) по глубине и 0,7 м по фронту до 0,7 м по глубине и 1,7 м по фронту в зависимости от удаленности и наклона туловища в соответствии с требованиями 5.12 СП 35-101.

# Учебно-производственные мастерские

7.28 Учебно-производственные мастерские в учреждениях рассчитываются на лиц, находящихся под наблюдением врача, свободно-передвигающихся и колясочников, способных к трудовому и профессиональному обучению и желающих заняться посильной работой по своей профессии или приобрести новую профессию. Ориентировочный состав и площади помещений УПМ представлены в таблице В.9 приложения В. Планировочная схема картонажной мастерской приведена на рисунке Г.14 приложения Г.

# Помещения питания

7.29 В домах-интернатах проектируют столовые, рассчитанные в целом на учреждение. Для учреждений вместимостью до 100 мест рекомендуется подвоз пищи в термосах в жилые комнаты или буфетные. Буфетные с кухней-раздаточной рассчитывают на жилые группы, в которые из кухни-столовой в буфетные доставляют готовые обеды.

Столовая работает на сырье и полуфабрикатах. Состав и площади помещений столовой представлены в таблице В.10 приложения В. Обеденный зал столовой предусматривается для свободно передвигающихся лиц, передвигающихся с трудом и контингента, передвигающегося на креслах-колясках (рисунок Г.17 приложения Г, см. также СаНПин 2.3.6.1079).

Состав и площади помещений столовой рекомендуется принимать по таблице В.10 приложения В.

7.30 Число мест в обеденном зале следует принимать из расчета односменного обслуживания лиц, свободно передвигающихся и передвигающихся на креслах-колясках:

в домах-интернатах общего типа - 90% списочного состава;

в психоневрологических домах-интернатах - 80% списочного состава.

Обслуживание должно осуществляться официантами.

7.31 Число мест в буфетных для лиц, передвигающихся с трудом, временно заболевших, следует принимать из расчета одновременного обслуживания ориентировочно:

в домах-интернатах общего типа со специальными отделениями (специальные дома-интернаты) для лиц, не способных к частичному самообслуживанию, - 10%;

в психоневрологических домах-интернатах для лиц, не способных к частичному самообслуживанию, нуждающихся в постельном режиме, - 20%.

Доставка пищи из кухни-столовой на этажи, где расположены буфетные жилых отделений, производится с помощью подъемников.

7.32 При размещении столовой отдельно от здания дома-интерната при входе в столовую следует предусматривать вестибюль с гардеробом, уборной и умывальником (для мужчин и женщин).

7.33 Площадь обеденного зала следует принимать на одно место в зале не менее, м2: при самообслуживании - 1,8 м2 и 1,4 м2 - при обслуживании официантами в соответствии с 2.29 СНиП 2.08.02.

В специализированных учреждениях площадь залов принимается по заданию на проектирование.

# Помещения для гимнастики и физкультуры

7.34 В домах-интернатах для людей старшего возраста и инвалидов следует предусматривать гимнастические помещения для корригирующих упражнений и физкультурных занятий. Для лиц, практически здоровых и свободно передвигающихся, рекомендуется проектировать многоцелевой спортзал.

В интернатах вместимостью до 200 мест помещение для гимнастики устраивается с посменными занятиями. Состав и площади помещений представлены в таблице В.1 приложения В и на рисунке Г.16 приложения Г.

Физкультурный зал проектируют в соответствии с таблицей В.1 приложения В по заданию на проектирование.

# Административные и служебно-бытовые помещения

7.35 Административные и служебно-бытовые, а также хозяйственные помещения рекомендуется проектировать согласно таблицам В.1, В.11, В.12 приложения В.

7.36 Прачечная, стирально-разборочная, прачечная для самообслуживания при доме-интернате допускаются в том случае, когда отсутствует возможность стирки белья в прачечной населенного пункта.

Производительность прачечной при доме-интернате следует принимать из расчета стирки 1,0 кг сухого белья в сутки на одного проживающего, передвигающегося с трудом и нуждающегося в посторонней помощи, пользующегося креслом-коляской, и 0,5 кг - для остальных категорий проживающих.

Площадь прачечных, а также площадь кладовых для чистого и грязного белья следует принимать согласно таблицам В.1 и В.12 приложения В.

7.37 Хозяйственные помещения (центральная бельевая, кладовая, складские помещения, блок дезинфекционных камер, прачечная, кладовые инвентаря) следует определять в соответствии с таблицами В.1, В.12 приложения В и заданием на проектирование по расчету, исходя из общей вместимости учреждения и местных условий.

# Помещения охраны и безопасности

7.38 Пост милиции следует функционально связывать с изолятором для нарушителей порядка, с вестибюльной группой помещений. Число мест в изоляторе устанавливают по заданию на проектирование в соответствии с таблицей В.1 приложения В.

# 8 Инженерно-техническое обеспечение и оборудование

8.1 Регулирование инженерно-технического обеспечения и инженерного оборудования следует осуществлять из единого диспетчерского пункта. Диспетчерское инженерное регулирование предусматривается при вместимости учреждения 200 мест и более.

8.2 Внутренний водопровод и канализацию домов-интернатов следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01. В жилых ячейках при установке кранов умывальников и душевых необходимо предусматривать термостатические регуляторы, исключающие подачу горячей воды температурой более 50°С.

8.3 В домах-интернатах следует предусматривать вентиляцию с естественным побуждением в соответствии со СНиП 41-01. Расход наружного воздуха в жилых помещениях и помещениях общественного и административного назначения следует принимать согласно СНиП 41-01, таблица М.1.

8.4 При использовании звуковой сигнализации места для инвалидов с дефектами слуха в общественных помещениях, аудиториях, зрительном зале следует размещать на расстоянии не более 10 м от источника звука или оборудовать специальными переносными приборами усиления звука.

Требования к необходимой звуковой, световой, тактильной информации, устанавливаемой в помещениях, следует предусматривать в соответствии с 3.51, 3.57 СНиП 35-01.

8.5 Надежность электроснабжения электроприемников (кроме устройств противопожарной защиты) должна соответствовать II степени в соответствии с требованиями СП 31-110.

8.6 Жилые комнаты, помещения отдыха и общественные помещения с постоянным пребыванием людей, а также пост милиции, мастерские учебно-производственные, лечебно-трудовые и помещения администрации следует радиофицировать.

8.7 Телефоны устанавливают в кабинетах врачей, старшей медсестры, на посту старшей медсестры, в кабинете директора и заместителя директора по хозяйственной части, в помещении поста милиции, бухгалтерии. Телефоны-автоматы следует устанавливать в вестибюле и на каждом этаже учреждения.

8.8 В домах-интернатах на 100 мест и более следует предусматривать внутреннее устройство телефонной связи в зависимости от возможности местной телефонной сети. Телефоны с выходом в городскую сеть должны размещаться в кабинете директора и в вестибюле. Перечень других помещений, в которых устанавливают телефоны, определяется заданием на проектирование.

8.9 Коллективный прием телевидения следует предусматривать в жилых комнатах, комнатах отдыха, зрительном зале, фойе в домах-интернатах общего типа и специальных домах-интернатах. В специальных домах-интернатах и домах-интернатах общего типа со специальными отделениями устанавливают телевизоры в помещении поста милиции.

В психоневрологических домах-интернатах установку телевизоров следует предусматривать в комнатах отдыха, в одной из комнат кружковых занятий и в зрительном зале.

8.10 Аварийное (безопасности и эвакуационное) освещение устраивают в соответствии с требованиями СП 31-110.

Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 15 дБА в течение 30 с, при превышении максимального уровня звука в помещении на 5 дБА - согласно 3.55 СНиП 35-01, НПБ88.

Аварийное освещение должно выполняться в помещениях вестибюля, гардероба, постов охраны, пожарного поста, аппаратной управления, звукоаппаратной, телефонной станции (СНиП 23-05).

8.11 Эвакуационное освещение должно быть предусмотрено во всех помещениях, где возможно пребывание не менее 50 чел., а также на всех лестницах, проходах и других путях эвакуации согласно СП 31-110.

8.12 Для вызова дежурного персонала следует предусматривать сигнализацию (звуковую или световую). Одну кнопку вызова устанавливают у изголовья каждой кровати в жилой комнате, а также в комнатах отдыха, обеденном и зрительном залах, лечебно-трудовых и учебно-производственных мастерских, уборных и ванных комнатах. В психоневрологических домах-интернатах одна кнопка вызова предусматривается на каждую жилую комнату, обеденный и зрительный залы, лечебно-трудовую мастерскую, общие санузлы и вестибюли. Сигналы вызова должны поступать в помещение дежурного персонала.

Приложение А
(справочное)

# Перечень
документов, на которые даны ссылки в настоящем СП

| СНиП 2.04.01-85* | Внутренний водопровод и канализация зданий |
| --- | --- |
| СНиП 2.07.01-89* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| СНиП 2.08.02-89* | Общественные здания и сооружения |
| СНиП 21-01-97* | Пожарная безопасность зданий и сооружений |
| СНиП 23-05-95* | Естественное и искусственное освещение |
| СНиП 31-01-2003 | Здания жилые многоквартирные |
| СНиП 35-01-2001 | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| СНиП 41-01-2003 | Отопление, вентиляция и кондиционирование |
| СП 31-103-99 | Здания, сооружения и комплексы православных храмов |
| СП 31-110-2003 | Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий |
| СП 35-101-2001 | Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения |
| СП 35-102-2001 | Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам |
| СП 35-104-2001 | Здания и помещения с местами труда для инвалидов |
| СП 35-114-2003 | Реконструкция и приспособление зданий для учреждений социального обслуживания пожилых людей |
| НПБ 88-2001* | Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования |
| НПБ 250-97 | Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования |
| ГОСТ Р 51630-2000 | Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования доступности |
| ГОСТ Р 51631-2000 | Лифты пассажирские. Технические требования доступности для инвалидов |
| СанПиН 2.1.2.1002-00 | Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям |
| СанПиН 2.3.6.1079-01 | Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья |

Приложение Б
(справочное)

# Термины и определения

Дом-интернат общего типа - учреждение, предназначенное для стационарного проживания лиц старшего возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной и медицинской помощи.

Дом-интернат психоневрологический - учреждение, предназначенное для стационарного проживания лиц старшего возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной и психологической поддержке, психиатрической помощи и в соответствующем медицинском уходе.

Дом-интернат специальный (специальное отделение) - учреждение, предназначенное для лиц старшего возраста и инвалидов 18 лет и старше, вышедших из мест заключения и нарушителей общественного порядка из общих отделений. Учреждение включает помещения, аналогичные интернату общего типа, также помещения охраны и безопасности, изолятор для нарушителей порядка, кабинеты нарколога и психолога.

Жилое отделение - функциональный элемент, состоящий из жилых групп (от 2 до 4) и общественных помещений в составе отделения.

Жилая группа - элемент жилого отделения, включающий в свой состав однородные жилые ячейки, коммуникационные и общественные помещения внутригруппового пользования (вместимость жилой группы до 20 чел.). Жилые группы, рассчитанные для различных категорий проживающих, называются комплексными (в отличие от однородных жилых групп).

Жилая ячейка - функциональный элемент дома-интерната, состоящий из жилых и подсобных комнат для заселения определенного числа проживающих (от 2 до 6 чел.) в зависимости от типа учреждений.

Комната социально-бытовой адаптации - помещение для оказания психологической помощи лицам, оказавшимся в затрудненных жизненных ситуациях с полной или частичной потерей трудоспособности, и возвращение их к обычным социальным условиям общества.

Лица старшего возраста - женщины 55 лет и старше и мужчины 60 лет и старше.

Функциональная зона - пространство, характеризующееся определенными общими признаками, связанными с какой-либо деятельностью, например зона у стола, зона проезда на кресле-коляске по коридору и т.д.

Приложение В
(рекомендуемое)

# Состав и площади основных групп помещений домов-интернатов

# Таблица В.1 - Общая группа помещений для домов-интернатов

| Помещения | Площадь помещений, м2, класса |
| --- | --- |
|  | "М" | "О" |
|  | при вместимости учреждения, место |
|  | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
| Вестибюль, гардероб для посетителей, пост дежурного | 30,0 | 40,0 | 70,0 | 40,0 | 80,0 | 100,0 |
| Пост охранника | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Пост милиции* | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Изолятор для нарушителей порядка | 4,5 м2/место | - |
| Торговый киоск | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Комната приема гостей | 12,0 | 12,0 | 20,0 | 12,0 | 12,0 | 24,0 |
| Телефоны-автоматы | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Уборные при вестибюле | 3,0 | 6,0 | 8,0 | 3,0 | 6,0 | 8,0 |
| Комната социально-бытовой адаптации | 16 | 20 | 40 | 18 | 30 | 60 |
| Кабинет заведующего при комнате социально-бытовой адаптации | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| Прачечная: |  |  |  |  |  |  |
| стиральная-разборочная | 12 | 18 | 20 | 12 | 18 | 20 |
| сушильно-гладильная | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 |
| хозяйственная кладовая (помещение) | (7 x 2) | (9 x 2) | (9 x 2) | (7 x 2) | (9 x 2) | (9 x 2) |
|  | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 |
| Помещения: |  |  |  |  |  |  |
| для занятий гимнастикой и физкультурой** | 81, одно помещение на здание |
| раздевалка | 14,5 | 14,5 x 2 | 14,5 x 2 | 14,5 | 14,5 x 2 | 14,5 x 2 |
| санузел | 3,2 | 3,2 x 2 | 3,2 x 2 | 3,2 | 3,2 x 2 | 3,2 x 2 |
| комната для хранения спортинвентаря** | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| санузел для инвалидов на креслах-колясках | 4 | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 | 4 x 2 | 4 x 2 |
| душевая | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Комната тренера | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Отапливаемые стоянки для кресел-колясок | 0,8 на каждого передвигающегося на кресле-коляске, но не менее 10 |
| Мастерская ремонта | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Кладовая запчастей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Многоцелевой спортзал размером 12 x 24 м | - | 288 | 288 | По заданию на проектирование |
| Кладовая для хранения спортивного инвентаря | - | 16 | 16 | То же |
| Раздевальные для мужчин и женщин с душевыми и санитарными узлами | - | По 2 рожка и одному унитазу на каждую раздевалку | " |
| Комната методиста | - | 12 | 12 | " |
| * Помещения предусматривают в специальных домах-интернатах (специальных отделениях). |
| ** Для зданий с промежуточной вместимостью. Число помещений и площади устанавливают по заданию на проектирование. |

# Таблица В.2 - Приемно-карантинное отделение*

| Помещения | Площадь, м2, не менее | Число помещений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вестибюль-ожидальная с уборной | 12 | 1 |
| 2. | Смотровая-ожидальная (с санузлом) | 10 + 10 | 1 |
| 3. | Санитарное помещение | 6 | 1 |
|  | раздевальная | 14 | 1 |
|  | ванная с душем и подъемником | 6 | 1 |
|  | одевальная | 6 | 1 |
| 4. | Палата-изолятор одноместная со шлюзом и санузлом | 14 | 2 |
| 5. | Палата на 4 койки со шлюзом и санузлом (9 x 4 + 3 + 3) | 42 | 2 |
| 6. | Процедурная | 12 | 1 |
| 7. | Комната персонала | 10 | 1 |
| 8. | Помещение для хранения предметов уборки с поливочным краном и сушкой | 4 | 1 |
| 9. | Уборная для пациентов | 3 | 1 |
| 10 | Уборная для персонала | 3 | 1 |
| 11 | Место для хранения каталок | 2 | 1 |
| 12 | Буфет-пост | 4 | 1 |
| * Использованы данные МГСН 4.03, таблица 5.4. |

# Таблица В.3 - Состав и площади помещений жилых ячеек для лиц, свободно передвигающихся, практически здоровых, в домах-интернатах общего типа, специальных домах-интернатах (специальных отделениях)*

| Помещения | Число помещений | Площадь, м2 | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилая ячейка типа ЖЯ-1: | По заданию на проектирование |  |  |
|  | жилая комната на 1 чел. |  | 14,6 | Деревянная кровать, прикроватная тумбочка, стол, 2 стула, кресло, торшер |
|  | то же, на 2 чел. |  | 16,0 | 2 деревянные кровати, 2 прикроватные тумбочки, стол, 3 стула, торшер |
|  | прихожая |  | Не менее 4 | Вешалка для одежды, зеркало, электрохолодильник |
|  | совмещенный санузел |  | 4,5 | Унитаз, умывальник, душевой поддон или напольный душ, откидная скамейка, полотенцесушитель, зеркало с полочкой, поручни, кронштейн для одежды и полотенец, корзина для мусора. Обеспечить возможность установки ванны |
|  | встроенный шкаф для одежды, белья, обуви и личных вещей с двумя отделениями |  | 0,6 | Одно отделение оборудуется полкой для головных уборов и штангой для одежды, другое - полками для белья. Размер шкафа 60 x 100 см |
|  | лоджия |  |  | Раскладушка, навесной столик, крючки для натягивания веревки для сушки мелких личных вещей (на уровне перил) |
| 2. | Жилая ячейка типа ЖЯ-2: | По заданию на проектирование |  |  |
|  | жилая комната на 2 чел. |  | 16,0 | Две деревянные кровати с прикроватными тумбочками, стол, 3 стула, 2 кресла, торшер |
|  | прихожая |  | Не менее 4 | Вешалка для одежды, зеркало, электрохолодильник |
|  | совмещенный санузел |  | 4,5 | Унитаз, умывальник, душевой поддон или напольный душ, откидная скамейка, полотенцесушитель, зеркало с полочкой, поручни, кронштейн для одежды и полотенец, корзина для мусора |
| 3. | Жилая ячейка типа ЖЯ-3: | По заданию на проектирование | 16,0 | 2 кровати с прикроватными тумбочками, стол, 2 стула, кресло, торшер |
|  | жилая комната на 2 чел. |  |  |  |
|  | то же, на 3 чел. |  | 18,0 | 3 кровати с прикроватными тумбочками, стол, 3 стула, кресло, торшер |
|  | прихожая | 1 | Не менее 4 | Вешалка для одежды, зеркало, столик для телефона, холодильник |
|  | совмещенный санузел | 1 | 4,5 | Унитаз, умывальник, душ, оборудование, аналогичное оборудованию ЖЯ-2 |
|  | встроенный шкаф для одежды, белья, обуви | 1 | 0,6 м2/чел. | По заданию на проектирование |
|  | лоджия |  | 1 м2/чел. | То же |
|  | Общие помещения на 3 - 4 жилые ячейки |
| 4. | Комната дежурной медсестры (процедурная) | 1 | 12 | Кушетка, стол медсестры, шкаф для хранения медикаментов |
| 5. | Комната сестры-хозяйки | 1 | 10 | Стол, стул, шкаф для хранения белья |
| 6. | Гостиная - комната отдыха | 1 | 8 - 12 | Кресла с высокими сиденьями и подлокотниками, подставки для ног, стол, журнальный столик, телевизор, стол-подставка под телевизор |
| 7. | Кухня-буфетная | Одна на жилую группу | Не менее 12 | Электроплита, мойка, рабочий стол, навесной шкаф-полка, холодильник, электросамовар, ведро для отходов, обеденный стол, 4 стула |
| 8. | Моечная с местами для: | Одна на 2 - 3 жилые группы |  |  |
|  | а) мытья и стерилизации суден, мытья и сушки клеенок |  | 8 | Установка для мойки суден, слив больничный, мойка для клеенок, стол производственный, ванна керамическая, умывальник, зеркало с полочкой, вешалка для полотенец, шкаф для суден, тележка |
|  | б) хранения предметов уборки |  | 3 |  |
|  | в) сортировки, заполаскивания особо грязного белья, сушки и временного хранения грязного белья |  | 5 |  |
| 9. | Кладовая чистого белья | Одна на 2 - 3 жилые группы | 4 | Стеллаж, полки или шкаф |
| 10. | Комната для персонала с прихожей и санузлом | На жилую группу | 8,0 | Кресла, стол, диван, шкаф, вешалка, зеркало, унитаз, умывальник, душевой поддон, зеркало с полочкой, вешалка для полотенца |
| 11. | Постирочная для мелких личных вещей с местами для сушки и глажения | Одна на жилое отделение | 8,0 | Небольшая стиральная машина с отжимом, большая мойка с двумя камерами, шкаф для сушки, гладильные приборы |
| 12. | Помещение для сушки одежды и обуви, хранение уборочного инвентаря | Одно на 2 - 3 жилые ячейки | 12,0 | По заданию на проектирование |
| 13. | Комната персонала | На отделение | 8,0 | То же |
| * Использованы данные МГСН 4.03, таблица 5.2, а также данные "Программы задания на разработку типовых и индивидуальных проектов домов-интернатов для людей старшего возраста, инвалидов, ветеранов труда производственных объединений, психоневрологических интернатов", таблицы 6 и 7. |

# Таблица В.4- Состав и площади помещений жилых ячеек для лиц, передвигающихся с трудом, нуждающихся в посторонней помощи, пользующихся креслами-колясками, в домах-интернатах общего типа, специальных домах-интернатах (специальных отделениях)*

| Помещения | Площадь помещений жилых групп, м2 |
| --- | --- |
|  | для свободно передвигающихся | для передвигающихся с трудом | для нуждающихся в посторонней помощи, передвигающихся на креслах-колясках |
| 1. | Жилья# ячейка типа ЖЯ-4: | ГАРАНТ: |  |  |
|  | жилые комнаты на 2 чел. | 16,0 | 16,0 | - |
|  | то же, на 3 чел. | 20,0 | 20,0 | 24,0 |
|  | прихожая | Не менее 4 |
|  | совмещенный санузел | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | раздельный санузел (вариант) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | встроенный шкаф для хранения белья, одежды и личных вещей (на 1 чел.) | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Общие помещения на 3 - 4 жилые ячейки |
| 2. | Комната дежурной медсестры (процедурная) | 12 | 12 | 12 |
| 3. | Комната персонала | 8 | 8 | 8 |
| 4. | Комната сестры-хозяйки | 10 | 10 | 10 |
| 5. | Гостиная | 8 -12 | 8 - 12 | 8 - 12 |
| 6. | Буфетная | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| 7. | Кухня-раздаточная | 14 | 14 | 14 |
| 8. | Ванная с раздевальной | 12 | 12 | 12 |
| 9. | Душевые кабины с местами для раздевания | 3,0 | 6,0 | 6,0 |
| 10. | Санитарная комната с местами для мойки суде и клеенок, временного хранения грязного белья, заполаскивания и сушки особо грязного белья, хранения уборочного инвентаря | 15 | 16 | 16 |
| 11. | Помещение для бытовых нужд с местами для стирки и сушки мелких вещей, сушки одежды и обуви, хранения уборочного инвентаря | 12 | 12 | 12 |
| 12. | Кладовая чистого белья | 2 | 4 | 2 |
| 13. | Санитарный узел для персонала: |  |  |  |
|  | уборная, с умывальником | 3 | 3 | 3 |
|  | душ | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 14. | Комната для глажения белья и одежды | 6 | 6 | 8 |
| 15. | Кабина гигиенического душа с местом для раздевания | 7 | 7 | 7 |
| 16. | Клизменная | 8 | 8 | 8 |
| 17. | Место для каталок и кресел-колясок | 4 | 4 | 4 |
| Итого: | 184,7 | 190,7 | 178,9 |
| * Использованы данные "Программы задания на разработку типовых и индивидуальных проектов домов-интернатов для людей старшего возраста, инвалидов, ветеранов труда производственных объединений, психоневрологических интернатов", таблицы 6, 7, а также Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.98 г. N 338 (в ред. Постановления Правительства РФ от 6.07.99 г. N 750), пп. 1, 2, 3. |

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного постановления следует читать как "15.04.95"

# Таблица В.5 - Состав и площади помещений жилых ячеек для лиц, свободно передвигающихся, нуждающихся в реабилитации, передвигающихся с трудом, нуждающихся в посторонней помощи, передвигающихся на креслах-колясках, в психоневрологических домах-интернатах*

| Помещения | Площадь помещений, м2 |
| --- | --- |
|  | для лиц, свободно передвигающихся | для лиц, передвигающихся с трудом | для лиц, нуждающихся в посторонней помощи, передвигающихся на креслах-колясках |
| 1. | Жилая ячейка типа ЖЯ-5: |  |  |  |
|  | жилые комнаты на 4 чел. | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
|  | прихожая | Не менее 4 |
|  | раздельный санузел (унитаз, биде или писсуар), душевой поддон (или ванна), умывальник | 6,0 | 6,0 | - |
|  | совмещенный санузел, унитаз, биде (или писсуар), слив, ванна, два умывальника, стеллаж для суден, ванна для дезобработки и мытья клеенок |  |  | 18 |
|  | встроенный шкаф для хранения белья, одежды, личных вещей (м2/чел) | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | буфетная | - | 4 | 4 |
|  | кухня-раздаточная | - | 8 | 8 |
| 2. | Жилая ячейка типа ЖЯ-6: |  |  |  |
|  | жилые комнаты на 4 чел. | - | 34,0 | 34,0 |
|  | то же, на 6 чел. | - | 42,0 | 42,0 |
|  | прихожая | - | 6,0 | 6,0 |
|  | совмещенный санузел, унитаз, биде (или писсуар), слив, ванна, два умывальника, стеллаж для суден, ванна для дезобработки и мытья клеенок | - | 18,0 | 18,0 |
|  | встроенный шкаф для хранения белья, одежды, личных вещей (м2/чел) | - | 0,6 | 0,6 |
|  | буфетная | - | 4,0 | 4,0 |
|  | кухня-раздаточная | - | 8,0 | 12,0 |
| Общие помещения на 4 - 6 жилых групп |
| 3. | Кабинет врача-психиатра | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 4. | Комната дежурной медсестры (процедурная) | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 5. | Гостиная | 18 | 18 | 18 |
| 6. | Процедурная аминозиновая с подготовительной | 18 | 18 | 18 |
| 7. | Комната персонала | 10 | 10 | 10 |
| 8. | Комната для кружковых занятий | 18 | 18 | - |
| 9. | Комнаты для занятий трудом ориентировочно на 8 - 10 чел. и для инструктора | - | 38 + 12 | - |
| 10. | Комната сестры-хозяйки | 10 | 10 | 10 |
| 11. | Помещения для глажения белья и одежды | 6 | 6 | 6 |
| 12. | Санитарные узлы (мужской и женский) для персонала: уборная (1 кабина), душ (1 кабина) | 12 | 12 | 12 |
| 13. | Клизменная | 8 | 8 | 8 |
| 14. | Место для хранения каталок и кресел-колясок | 4 | 4 | 4 |
| 15. | Помещения для бытовых нужд с местом для стирки и сушки мелких вещей, сушки одежды и обуви, хранения уборочного инвентаря | 12,0 | 12,0 | 6,0 |
| 16. | Санитарная комната с местами для мойки суден и клеенок, заполаскивания особо грязного белья, хранения уборочного инвентаря | - | 16,0 | 16,0 |
| 17. | Кладовая чистого белья | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| 18. | Ванная комната | 6,0 | 12,0 | 12,0 |
| 19. | Комната санитарки (круглосуточный пост) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 20. | Кабина гигиенического душа с местом для раздевания | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Итого: | 209,6 | 406,2 | 350,2 |
| * Использованы данные "Программы задания на разработку типовых и индивидуальных проектов домов-интернатов для людей старшего возраста, инвалидов, ветеранов труда производственных объединений, психоневрологических интернатов", таблицы 6, 7, а также 3.67 СНиП 35-01. |

# Таблица В.6 - Состав и площади помещений культурно-массового обслуживания*

| Помещения | Дом-интернат общего типа, специальный дом-интернат (специальное отделение) | Дом-интернат психоневрологический |
| --- | --- | --- |
|  | площадь помещений, м2, при вместимости учреждения, место** |
|  | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
| Зрительный зал | 40 | 60 | 70 | 30 | 40 | 60 |
| Эстрада при зале | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
| Фойе | 15 | 30 | 38 | 15 | 30 | 30 |
| Комнаты с уборной (унитаз, умывальник) для артистов | 20 | 12 + 12 | 12 + 12 | 20 | 12 + 12 | 12 + 12 |
| Кладовая инвентаря | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 |
| Кинопроекционная | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Радиоузел | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 |
| Библиотека-читальня с книгохранилищем | 18 + 24 | 30 + 18 | 30 + 18 | 24 + 18 | 36 + 18 | 30 + 18 |
| Комната для кружковых занятий | 18 | 24 | 24 | 18 | 24 | 24 |
| Комната для музыкальных занятий | 18 | 24 | 24 | 18 | 24 | 24 |
| Уборные при фойе | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Помещение религиозных обрядов для христианских конфессий: |  |  |  |  |  |  |
| зал для молитвенного собрания | 40 | 60 | 120 | 40 | 60 | 120 |
| Подсобные помещения: |  |  |  |  |  |  |
| комната (келья) для священнослужителя | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| санузел | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| передняя | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| кладовая | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Итого: | 224,9 | 344,9 | 422,9 | 214,9 | 330,9 | 404,9 |
| * Использованы данные МГСН 4.03, приложение 2 (справочное), а также данные "Программы задания на разработку типовых и индивидуальных проектов домов-интернатов для людей старшего возраста, инвалидов, ветеранов труда производственных объединений, психоневрологических интернатов", приложение 2 (обязательное). |
| ** Для зданий с промежуточной вместимостью число помещений и площади устанавливают заданием на проектирование с учетом требований данного СП. |

# Таблица В.7 - Состав и площади помещений медицинского обслуживания* (дом-интернат общего типа; специальный дом-интернат (специальное отделение); дом-интернат психоневрологический)

| Помещения | Площадь помещений, м2, при вместимости учреждения, место |
| --- | --- |
|  | 50 | 100 | 200 |
| 1. Кабинеты врачей и медсестер |  |  |  |
| Кабинет заведующего медпунктом, главного врача | 16 | 16 | 18 |
| Кабинет зам. главврача, врача-терапевта | - | 12 | 12 |
| Кабинет старшей медсестры и врачей-консультантов (лоринголога, офтальмолога) | - | 12 + 8 | 12 + 8 |
|  | - | 18 | 18 |
| Стоматологический кабинет | - | - | 14 |
| Кабинет медсестры или фельдшера | 12 | - | - |
| Итого: | 28 | 66 | 82 |
| 2. Процедурная и перевязочная |  |  |  |
| Процедурная с местом для гинекологического кресла | 18 | 18 | 18 |
| Перевязочная | - | - | 12 + 6 |
| Итого: | 18 | 18 | 36 |
| 3. Кабинеты физиотерапии |  |  |  |
| Кабинет электро-светолечения с помещением для обработки прокладок | 12 + 8 | 12 + 8 | 12 + 8 |
| Кабинет теплолечения с вспомогательными помещениями | - | - | 12 + 8 |
| Сенсорная комната | - | 12 | 18 |
| Итого: | 20,0 | 32,0 | 58,0 |
| 4. Изолятор |  |  |  |
| Палаты с санузлом | 14 | 2 x 14 | 2 x 14 |
| Буфет-пост | - | 4 | 4 |
| Итого: | 14 | 32 | 32 |
| 5. Помещение ритуального назначения |  |  |  |
| Траурный зал | - | 36 | 48 |
| Уборная для персонала | - | 1,8 | 1,8 |
| Итого: | - | 37,8 | 49,8 |
| 6. Аптечные помещения |  |  |  |
| Помещение для хранения и выдачи лекарственных средств | 4 | 6 | 10 |
| Ассистентская | 8 | 8 | 10 |
| Кладовая для хранения легковоспламенающихся# жидкостей | - | - | 2 |
| Итого: | 12 | 14 | 22 |
| 7. Лаборатория |  |  |  |
| Помещение с кабиной для приема проб на анализ | - | - | 4+6 |
| Кабина для взятия на анализ проб крови (лаборантская) | - | 10 | 10 |
| Препараторская | 12 | 14 | 14 |
| Автоклавная-стерилизационная | - | 10 | 12 |
| Итого: | 12 | 34 | 46 |
| 8. Помещение медицинского персонала |  |  |  |
| Комната отдыха | - | 8 | 10 |
| Уборные | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Итого: | 1,8 | 9,8 | 11,8 |
| 9. Помещения ЛФК |  |  |  |
| Зал ЛФК | 16 | 20 | 35 |
| Раздевальная с санузлами | - | 6 | 10 |
| Кабинет массажа | - | - | - |
| Помещение для примерки и подгонки протезов | - | - | - |
| Итого: | 16 | 26 | 45 |
| Всего: | 121,8 | 269,6 | 382,6 |
| * Использованы данные МГСН 4.03, приложение 3 (справочное). |
| Примечание - Помещения для проведения водных процедур, сауна, душ "шарко", ванны дополняются по заданию на проектирование для повышенных условий комфортности проживания класса "О". |
| Для зданий с промежуточной вместимостью число помещений и площади устанавливают заданием на проектирование. |

# Таблица В.8 - Состав и площади лечебно-трудовых мастерских*

| Помещения | Расчетная площадь, м2/место | Площадь помещений, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | в учреждениях вместимостью до 100 мест | в учреждениях вместимостью до 101 место и более |
| 1. | Лечебно-трудовые мастерские (1 - 3 вида из нижеприведенных): |  |  |  |
|  | швейные | 4,5 | 45 | 60 |
|  | ремонт аппаратуры | 4,5 | 45 | 60 |
|  | домоводства | 4,5 | 45 | 60 |
|  | живописи** | 6,0 | 60 | 60 - 70 |
| 2. | Кладовые готовой продукции | - | 12 - 18 | 18 - 20 |
| 3. | Кладовые материалов и готовой продукции | - | 28 | 30 |
| 4. | Комната персонала (с умывальником в шлюзе) | - | 8 | 10 |
| 5. | Уборная с умывальником (для мужчин и женщин) | - | 3 x 2 | 3 x 2 |
| 6. | Кабинет инструктора | - | 12 | 12 |
| 7. | Комната медсестры | - | 10 | 10 |
| * Использованы данные "Программы задания на разработку типовых и индивидуальных проектов домов-интернатов для людей старшего возраста, инвалидов, ветеранов труда производственных объединений, психоневрологических интернатов", приложение 6 (рекомендуемое). |
| ** При каждой из перечисленных мастерских предусматривают подсобные помещения, комнату мастера и другие помещения, перечисленные в данной таблице. |

# Таблица В.9 - Состав и площади учебно-производственных помещений*

| Помещения | Расчетная площадь, м2/место | Площадь помещений, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | в учреждениях вместимостью до 100 мест | в учреждениях вместимостью свыше 100 мест |
| 1. | Учебно-производственная мастерская (1 - 3 вида, как пример): |  |  |  |
|  | швейная, электромонтажная, обувная | 4,5 | 45,0 | 60,0 |
|  | мастерские ручных ремесел, механической сборки, ремонта аппаратуры и бытовой техники | 4,5 | 45,0 | 60,0 |
|  | картонажно-переплетная, столярная, ткацкая, токарно-фрезерная, гончарная)* | 6,0 | 60,0 | 72,0 |
| 2. | Кладовая материалов | - | 8,0 | 16,0 |
| 3. | Кладовая готовой продукции | - | 8,0 | 16,0 |
| 4. | Инструментальная | - | 12 | 25 |
| 5. | Помещение для персонала (умывальник в шлюзе) | - | 8 | 10 |
| 6. | Общий санузел | - | 3 x 2 | 3 x 2 |
| 7. | Комната мастера | - | 12 | 12 |
| 8. | Методический кабинет | - | 20 | 25 |
| * Использованы данные "Программы задания на разработку типовых и индивидуальных проектов домов-интернатов для людей старшего возраста, инвалидов, ветеранов труда производственных объединений, психоневрологических интернатов", приложение 6 (рекомендуемое). |

# Таблица В.10 - Площади столовой домов-интернатов*

| Помещения | Площадь помещений, м2 |
| --- | --- |
|  | в учреждениях вместимостью до 100 мест | в учреждениях вместимостью 101 место и выше |
| Обеденный зал при загрузке зала 60% вместимости дома-интерната с холлом, в котором предусматривается умывальник | 2,4 м2/место |
| Раздаточная | 16 | 20 |
| Цех заготовки овощей | 16 | 12 |
| Цех заготовки мяса и птицы | 16 | 18 |
| Цех заготовки рыбы | 18 | 24 |
| Горячий цех | 54 | 70 |
| Холодная заготовочная | 8 | 10 |
| Кондитерский цех | 8 | 10 |
| Моечные кухонной и столовой посуды | 6 | 12 |
| Кладовая суточного запаса продуктов | 8 | 10 |
| Экспедиция пищи в жилые группы | 6 | 8 |
| Складские помещения | 12 | 14 |
| Охлаждаемые камеры для хранения: |  |  |
|  | мяса, рыбы | 4 | 6 |
|  | молочных продуктов, фруктов и зелени, консервов и квашений | 6 | 8 |
|  | отходов (с отдельным наружным выходом) | 4 | 6 |
| Помещение для холодильной установки | 6 | 8 |
| Кладовая для сухих продуктов | 4 | 6 |
| Помещение для хранения и резки хлеба | 10 | 14 |
| Кладовая для овощей | 10 | 12 |
| Кладовая для хранения белья и инвентаря | 6 | 8 |
| Загрузочная | 7 | 10 |
| Тарная | 4 | 6 |
| Административно-бытовые помещения | 32 | 40 |
| Комната заведующего производством | 8 | 10 |
| Комната медицинской сестры диетического питания | 14 | 14 |
| Помещение приема пищи для персонала с подсобными помещениями | 16+6 | 18+8 |
| Гардеробные, душевые и уборные для персонала | 10 | 16 |
| Место для хранения предметов уборки помещений | 2 | 4 |
| Помещения для хранения и мытья мармитных тележек и тары, применяемых для транспортировки пищи | 6 | 8 |
| * Использованы данные справочного пособия "Проектирование общественного питания", приложение 12. |

# Таблица В.11 - Состав административных и служебно-бытовых помещений домов-интернатов*

| Помещения | Площадь помещений, м2, при вместимости учреждения, место |
| --- | --- |
|  | 50 | 100 | 200 |
| 1. Помещения администрации |  |  |  |
| Кабинет директора | 12 | 12 | 18 |
| Приемная директора | - | 10 | 10 |
| Кабинет заместителя директора | - | 12 | 12 |
| Кабинет инженерно-технического персонала | 12 | 14 | 14 |
| Канцелярия, отдел кадров, бухгалтерия, касса | 12 | 18 | 24 |
| Архив медицинский | 4 | 6 | 6 |
| Комната общественных организаций | - | - | 12 |
| Гардеробные, уборные и душевые персонала | 12 | 16 | 18 |
| Итого: | 52 | 88 | 114 |
| 2. Комнаты для ночлега гостей с передней и санузлами (унитаз, умывальник, душ) | 14 | 14 | 16 |
| 3. Парикмахерская с местом или помещением для педикюра | - | 14 | 16 |
| 4. Комната и кладовая сестры-хозяйки | 8 + 7 | 10 + 10 | 10 + 12 |
| 5. Уборная при вестибюле для посетителей на один унитаз с умывальником в шлюзе | 3 | 3 | 6 |
| Всего: | 84 | 139 | 174 |
| * Использованы данные "Программы задания на разработку типовых и индивидуальных проектов домов-интернатов для людей старшего возраста, инвалидов, ветеранов труда производственных объединений, психоневрологических интернатов", приложение 4 (обязательное) и МГСН 4.03, приложение 5 (справочное). |

# Таблица В.12 - Состав и площади хозяйственных помещений домов-интернатов*

| Помещения | Площадь помещений, м2, при вместимости учреждения, место |
| --- | --- |
|  | 50 | 100 | 200 |
| Центральные кладовые |  |  |  |
| Кладовая чистого белья с местом для починки | 12 | 16 | 16 |
| Швейная мастерская | 12 | 12 | 12 |
| Кладовая грязного белья | 6 | 8 | 10 |
| Кладовая сезонной одежды и обуви | 18 | 24 | 28 |
| Кладовая личных вещей | 18 | 24 | 32 |
| Кладовая инвентаря и мебели | 18 | 24 | 26 |
| Склад хозяйственный | 18 | 24 | 36 |
| Кладовая садово-огородного инвентаря | 8 | 10 | 12 |
| Итого: | 110 | 142 | 172 |
| Помещение дезинфекционных камер | 16 | 19 | 19 |
| Кладовая грязного белья с местом для разборки | 7 | 9 | 12 |
| Помещение дежурного персонала | 8 | 8 | 8 |
| Общий санузел, раздельный для мужчин и женщин | 6 | 6 | 6 |
| Комната бытового обслуживания | 8 | 10 | 12 |
| Итого: | 45 | 52 | 57 |
| Мастерские по ремонту оборудования и инвентаря | 12 + 12 | 18 + 12 | 18 + 12 |
| Помещение для пожарного поста | 4 | 4 | 6 |
| Итого: | 28 | 34 | 36 |
| Всего: | 183 | 228 | 265 |
| * Использованы данные "Программы задания на разработку типовых и индивидуальных проектов домов-интернатов для людей старшего возраста, инвалидов, ветеранов труда производственных объединений, психоневрологических интернатов", приложение 5 (обязательное). |

Приложение Г

# Иллюстрации