ВСН 5-81
---------------------------------
Минавтодор РСФСР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ


ИНСТРУКЦИЯ
ПО РАЗБИВОЧНЫМ РАБОТАМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Дата введения 1983-10-01

ВНЕСЕНЫ Дорожно-транспортной научно-исследовательской лабораторией при МАДИ

УТВЕРЖДЕНЫ протоколом Министерства автомобильных дорог РСФСР  от 8 октября 1981 г.

ВЗАМЕН ВСН 5-70 и ВСН 23-63 Минавтодора РСФСР

Инструкция составлена в дополнение к соответствующим главам СНиП и инструкциям по сооружению земляного полотна автомобильных дорог, строительства искусственных сооружений и гражданских зданий, с учетом опыта разбивочных работ; устанавливает состав и содержание работ по перенесению проектов сооружений на местность, их разбивке, геодезическому управлению работой строительных машин и исполнительным съемкам. В ней даны основные требования и порядок контрольных работ, проводимых на вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых автомобильных дорогах Минавтодора РСФСР и местных сельскохозяйственных дорогах.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Технико-экономические показатели и качество дорожных строительных работ в значительной степени связаны с производством разбивочных работ и с обслуживанием строительства, возлагаемого на геодезическую службу строительных подразделений Министерства автомобильных дорог РСФСР. Функции, права и обязанности этой службы определены Положением о геодезической службе в строительных и мостостроительных организациях Минавтодора РСФСР, утвержденного и введенного в действие приказом N 35 Минавтодора РСФСР от 21 мая 1979 г.

Работа выполнена на кафедре геодезии МАДИ под руководством и при участии д-ра техн. наук, проф. В.И.Федорова.

Инструкцию составили сотрудники кафедры геодезии МАДИ канд. техн. наук А.И.Титов, Н.Ф.Капранов, А.А.Марусов, Д.Г.Румянцев и аспирант В.Н.Зайцев.

Ответственный за выпуск А.И.Титов.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Геодезическая служба при строительстве и
реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

1.1.1. Разбивочные работы выполняют в строгом соответствии с требованиями настоящей инструкции.

1.1.2. При строительстве и реконструкции автомобильных дорог и мостовых сооружений разбивочные работы выполняются геодезической службой строительных организаций в едином комплексе, определенном "Положением о геодезической службе в строительных и мостостроительных организациях Министерства автомобильных дорог РСФСР".

1.1.3. Геодезическая служба в дорожно-строительных и мостостроительных организациях Минавтодора РСФСР имеет установленную численность, входит в основной штат строительных управлений и подчиняется главному инженеру строительного подразделения.

1.1.4. При больших объемах и сложности работ по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог, мостов и тоннелей геодезическая служба может быть создана и в ремонтно-строительных организациях.

1.1.5. Создание геодезической службы в строительных и ремонтно-строительных подразделениях не снимает с линейного инженерно-технического персонала ответственности за своевременное и качественное выполнение разбивочных работ в соответствии с настоящей инструкцией, проектом, СНиП и техническими условиями в дорожно-мостовом строительстве.

1.1.6 На несложных объектах по решению главного инженера обязанности геодезиста могут возлагаться и на линейный инженерно-технический персонал строительства.

1.1.7. На геодезическую службу возлагают все виды геодезических разбивочных работ, обеспечивающих соответствие строящихся сооружений проекту, СНиП и настоящей инструкции.

1.1.8. Геодезические разбивочные работы должны обеспечивать высокое качество, повышать производительность труда, способствовать снижению сроков и стоимости механизированных работ, повышению эффективности всего строительного производства.

1.1.9. Геодезическая служба несет ответственность за точное соблюдение проектных размеров, форм и расположения возводимых сооружений, за своевременное обеспечение строительных работ геодезическими данными.

1.1.10. Геодезическая служба обязана письменно извещать главного инженера строительства о необходимости прекратить строительные работы, исправить или перестроить элементы сооружения, выполненные не в соответствии с проектом, если были допущены серьезные отступления от проектных данных.

1.1.11. Производители работ и мастера не должны приступать к строительно-монтажным работам до окончания основных разбивочных работ и оформления их актом. Акт о производстве геодезических разбивочных работ, утвержденный главным инженером строительной организации, является основным документом, разрешающим производство строительно-монтажных работ.

1.1.12. Геодезическая служба необходимой численности инженерно-технических работников может быть организована и в подрядных дорожно-строительных и мостостроительных организациях.

1.1.13. Руководители строительных и мостостроительных организаций не должны возлагать работы и обязанности, не входящие в перечень, установленный положением о геодезической службе Минавтодора РСФСР, на работников геодезической службы.

1.2. Виды, состав, содержание и технология разбивочных работ

1.2.1. В основу организации разбивочных работ должен быть положен принцип "от общего к частному", при котором эти работы выполняются с точек трассы или опорной сети при постоянном их контроле.

1.2.2. Целью разбивочных работ является перенос на местность всех элементов строящейся автомобильной дороги, мостового перехода и их сооружений в полном соответствии с проектными данными.

1.2.3. Технология разбивочных работ должна обеспечивать заданную точность, надежность, простоту исполнения и максимальную производительность труда.

1.2.4. Работники геодезической службы перед началом разбивочных работ обязаны детально ознакомиться с проектными материалами и документами, содержащими исходные данные для разбивки, а также с проектом организации строительства и на их основе составить разбивочные схемы, чертежи и календарный план работ.

1.2.5. Восстановление трассы, перенесение на местность основных осей сооружения, а также развитие опорных сетей на строительстве возложено на заказчика с последующей сдачей всех точек и линий таких сетей геодезической службе строительства со знаками и всей необходимой проектной документацией.

1.2.6. Разбивочные работы состоят из восстановления трассы, развития опорной сети изысканий дороги, перенесения проектов сооружений на местность, детальной разбивки сооружений, геодезического управления работой строительных механизмов, геодезического контроля за производством строительных работ и исполнительных съемок законченных сооружений или их элементов.

1.2.7. Разбивочные работы при строительстве и реконструкции дорог и искусственных сооружений проводят в такой последовательности: подготовительные работы; восстановление трассы и осей сооружений; создание опорных сетей строительства и перенесение на местность основных осей запроектированных инженерных сооружений; детальные разбивочные работы; геодезическое управление работой строительных машин; геодезический контроль за работами; исполнительные съемки и приемка инженерных сооружений в эксплуатацию.

1.2.8. Детальной разбивке подлежат все основные элементы земляного полотна, искусственных сооружений (мостов, виадуков, путепроводов, тоннелей) и их подмостей, временных эстакад и аванбеков, регуляционных и берегоукрепительных сооружений, водоотводных сооружений (нагорных канав, перепадов быстротоков, водобойных колодцев, спрямляемых русел и пр.); оснований и покрытий дорожной одежды, виражей и их отгонов и уширений на кривых, съездов и пересечений, автобусных остановок, площадок под автопавильоны, здания эксплуатационной и автотранспортной служб, АБЗ и ЦБЗ (вынос на местность их проектов вертикальной планировки и проектов зданий, сооружений и служб), специальных инженерных сооружений (подпорных стен, банкетов, барражей, сооружений противоселевой и противолавинной защиты, балконов, галерей и полутоннелей), трасс подключаемых линий электро-, водо- и теплоснабжения, канализации, газификации, телефона, водосточной сети.

1.2.9. В качестве исходной документации для разбивочных работ используют: ведомости прямых, круговых и переходных кривых, закрепления трассы и реперов; план трассы, продольный профиль с проектными данными, график распределения земляных масс и полос отвода, поперечные профили земляного полотна индивидуального проектирования и привязку типовых профилей к пикетажу; ведомости и чертежи переустраиваемых коммуникаций; план вертикальной планировки улиц и площадей при прохождении дороги через города и поселки; ведомость проектируемых сложных мест с проектными решениями; чертежи подмостей, временных эстакад и аванбеков; чертежи регуляционных и берегоукрепительных сооружений; планы размещения нагорных канав и их поперечных профилей, привязки к трассе перепадов, быстротоков и водобойных колодцев; чертежи поперечных сечений быстротоков, конструкций перепадов и водобойных колодцев; ведомости и типовые поперечные профили проектируемой дорожной одежды, ведомости уширений на горизонтальных и вертикальных кривых, ведомости и чертежи разбивки виражей; чертежи привязки автобусных остановок и автопавильонов; ведомости и чертежи привязки съездов и переездов; проекты вертикальной планировки площадок под комплексы эксплуатационной и автотранспортной службы, полигонов, АБЗ и ЦБЗ, чертежи привязки типовых комплексов к местным условиям; ведомости и планы привязки к трассе специальных инженерных сооружений и чертежи их конструкций в высотных отметках трассы; ведомости и паспорта сосредоточенных грунтовых резервов и карьеров, планы подключаемых коммуникаций с привязкой к трассе, комплексам и сооружениям подключения, продольные профили и чертежи коммуникаций и их деталей; материалы и чертежи согласования изыскательских и проектных материалов с заинтересованными организациями.

1.2.10. При выносе проекта автомобильной дороги на местность осуществляют: восстановление трассы и утраченных знаков ее закрепления; выделение точек нулевых работ, прямых и кривых участков трассы, мест размещения насыпей, выемок, труб, мостов, путепроводов, специальных сооружений, тоннелей, быстротоков, подпорных стенок; определение положения всех основных элементов пересечений с подземными и воздушными коммуникациями, подлежащими переустройству.

1.2.11. Вынос на местность проектов горизонтальной и вертикальной планировки улиц, площадей, а также площадок под комплексы дорожной и автотранспортной служб, автозаправочных станций, АБЗ и ЦБЗ, заводов железобетонных конструкций осуществляется в соответствии с привязкой этих участков к местности.

1.2.12. Подготовительные работы содержат: выбор способа производства работ, изучение проекта, выбор методики измерений, составление схем, чертежей, журналов разбивки, календарного плана геодезических работ на объекте.

1.2.13. Исполнительные съемки и нивелировки производят с составлением продольных и поперечных профилей, планов и схем размещения элементов сооружений, с выполнением контрольных промеров уклонов, рабочих отметок, параметров сооружений и элементов дорожного полотна.

1.2.14. Разбивочные работы разделяются на несколько этапов.

На первом этапе, на основе привязки и закрепления трассы и осей сооружений к опорной сети, восстанавливают и закрепляют знаками положение главных осей сооружения и сгущают опорную сеть строительства.

На втором этапе производят детальную разбивку сооружения с размещением плоскостей, линий и точек отдельных элементов сооружения, устанавливают и контролируют взаимосвязь между отдельными элементами сооружения.

На третьем этапе осуществляют геодезическое управление работой механизмов в процессе монтажа или строительства элемента сооружения.

На четвертом этапе производят окончательную разбивку элементов сооружения для отделочных работ и завершения монтажных работ с установкой и закреплением технологического оборудования, предусмотренного проектом.

На пятом этапе, завершающем, осуществляют исполнительную съемку выстроенного сооружения.

1.2.15. В пределах каждого этапа постоянно контролируют как геодезический разбивочный процесс, так и результаты выполненных строительно-монтажных работ. Контроль ведут с точек геодезической опорной сети строительства или с исходных точек геодезического управления работой механизмов.

1.2.16. В период геодезической подготовки к разбивочным работам составляют разбивочные чертежи (рис.1.1), указывая на них главные оси и опорные точки, их координаты, готовят журналы разбивки, определяют аналитическими или графоаналитическими методами дополнительную исходную информацию для разбивки, разрабатывают проект производства геодезических работ. Все результаты заносят в разбивочные чертежи.

Рис.1.1. Разбивочный чертеж:

1...3 - пункты теодолитного хода; П3 - полигонометрические знаки

1.2.17. В процессе подготовки проекта разбивочных работ устанавливают: расположение точек опорной сети, методы ее развития и точность геодезических работ; типы центров и знаков, способы контроля за устойчивостью точек опорной сети; методы перенесения на местность осей сооружения и его элементов; точность и контроль измерительных работ; технологию установки геодезических знаков; способы детальной разбивки сооружений и геодезического управления работой механизмами, геодезического обслуживания монтажно-строительных работ, их точность и методы контроля; способы наблюдения за деформацией отдельных элементов в процессе строительства и их точность; методику организации контроля и исполнительных съемок при строительстве и монтаже сооружения.

1.2.18. На восстановленной трассе выделяют главные точки, определяющие однородные участки (прямых и кривых в плане и профиле). Положение главных точек трассы закрепляют выносками вблизи границ полосы отчуждения.

1.2.19. Детальная разбивка каждого однородного участка ведется раздельно вдоль поперечников, размещенных на концах каждого проектного участка и в основных переломах продольного профиля. Последовательность разбивки должна обеспечивать выполнение строительства в соответствии с принятой в проекте технологией, организацией и механизацией строительных работ.

1.2.20. При разбивке земляного полотна отмечают его границы, производят их запашку или зачистку для удаления и складирования растительного слоя; в пределах строительства земляного полотна и на его границах устанавливают откосники и вехи-визирки с указанием на них высотного положения заданных поверхностей и откосов земляного полотна, притрассовых резервов и кавальеров. Вначале устанавливают вехи-визирки на первом исходном уровне, положение которого выше или ниже проектного на некоторую величину.

После работ на данном уровне в соответствии с послойностью работ на вехах-визирках перемещают створные планки и продлевают откосники для работ на последующих исходных уровнях. Только на последнем уровне, соответствующем проектному положению участка, ведут окончательную детальную разбивку всех элементов земляного полотна.

6. Визирная ось оптического центрира теодолита должна совпадать с осью вращения теодолита. Теодолит центрируют над точкой местности и поворачивают на 180°. Если изображение точки смещается, то условие не выполняется.

Смещение, равное половине радиуса малой окружности, соответствует погрешности центрирования, равной примерно 0,5 мм на местности. Исправление производят перемещением перекрестия центрира винтами, скрепляющими его окулярную часть с теодолитом, на половину обнаруженного смещения.

Нивелиры

ГОСТ 10528-76 "Нивелиры" предусматривает изготовление нивелиров следующих типов: Н-0,5; Н-3, Н-10. Цифра в шифре означает предельную среднюю квадратическую погрешность в миллиметрах на 1 км двойного хода.

Модификации: с компенсатором углов наклона в шифр добавляется буква К (например, Н-3К).

С лимбом для измерения горизонтальных углов в шифр добавляется буква Л (например, Н-3Л, Н-3КЛ).

Основные параметры нивелиров даны в табл.П2.2.

Таблица П2.2

| Наименование параметра нивелира | Норма для |
| --- | --- |
|  | высокоточных Н-05, Н-05К | точных Н-3, Н-3К, Н-3Л | технических Н-10, Н-10К, Н-10Л |
| Средняя квадратическая погрешность превышения, мм: |  |  |  |
| на 1 км двойного хода, не более | 0,5 | 3 | 10 |
| на станции при расстоянии до реек: |  |  |  |
| 50 м | 0,2 | - | - |
| 100 м | - | 2,0 | 5,0 |
| Увеличение зрительной трубы | 40 | 30 | 20 |
| Масса кг: |  |  |  |
| нивелира | 6 | 3 | 2 |
| футляра | 5 | 2,5 | 2 |
| Диапазон работы компенсатора, мин | ±8 | ±15 | ±20 |
| Тип используемой рейки | РН-05 | РН-3 | РН-10 |

Поверки нивелиров

1. Штатив и подставка нивелира должны быть устойчивы. Производится как у теодолита.

2. Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения прибора (ось установочного цилиндрического уровня должна быть перпендикулярна оси вращения прибора). Производится, как у теодолита.

3. Горизонтальная нить сетки должна быть перпендикулярна к оси вращения нивелира. Наводят нивелир на рейку так, чтобы ее изображение было видно в левом краю поля зрения. Берут отсчет. Наводящим устройством поворачивают трубу, пока изображение рейки не переместится в правую часть поля зрения. Вновь берут отсчет.

Если взятые отсчеты различаются больше чем на 1 мм, то необходимо исправлять положение сетки нитей. Для этого ослабляют крепежные винты окулярной части трубы и поворачивают ее так, чтобы условие выполнялось.

4. Ось цилиндрического уровня прибора должна быть параллельна визирной оси зрительной трубы (для нивелиров с уровнем и элевационным винтом). При отклонении оси вращения нивелира от вертикали в пределах работы компенсатора визирный луч зрительной трубы должен быть горизонтальным (для нивелиров с компенсаторами). Поверку выполняют двойным нивелированием по способу вперед. На одной точке ставят нивелир, а на другой, находящейся от нее на расстоянии ,- рейку. Измеряют высоту прибора  и берут отсчет по рейке . Меняют местами нивелир и рейку, вновь измеряют высоту прибора  и берут отсчет по рейке .Вычисляют погрешность, возникшую в результате несоблюдения условия, по формуле .

Линейную погрешность приводят к угловой: , где =206265'',  и  - выражают в одной размерности.

Если величина , то прибор необходимо юстировать.

При техническом нивелировании визирный луч с горизонтальной линией не должен образовывать угол больше допустимого (при =80 м; =10''); максимальная линейная погрешность 4 мм.

В нивелире с уровнем и элевационным винтом (Н-3) исправляют положение уровня. Для этого вычисляют отсчет, соответствующий горизонтальному положению визирного луча, по формуле

.

На этот отсчет  с помощью элевационного винта наводят перекрестие сетки нитей, а пузырек уровня уходит с нульпункта. После этого, действуя вертикальными исправительными винтами уровня, возвращают пузырек цилиндрического уровня в нульпункт.

В нивелире с компенсатором (например, Н-3К) исправляют положение визирного луча, приводя его в горизонтальное положение. Для этого вычисляют отсчет  по той же формуле и наводят перекрестие сетки нитей на этот отсчет, действуя вертикальными исправительными винтами сетки нитей.

Светодальномеры

Согласно ГОСТ 19223-73, типы светодальномеров следующие: СБ-6, СМ-02, СМ-2, СМ-5. Первая буква в шифре означает светодальномер; вторая буква характеризует дальность действия; Б - большие расстояния; М - малые расстояния.

Нормы параметров даны в табл.П2.3.

Таблица П2.3

| Наименование параметра светодальномера | Норма для типа |
| --- | --- |
|  | СБ-6 | СМ-02 | СМ-2 | СМ-5 |
| Средняя квадратическая погрешность определения расстояния одним приемом не более, см |  | 0,2 | 2 | 5 |
| Длина измеряемых расстояний: |  |  |  |  |
| минимальная, м, не более | 500 | 2 | 2 | 5 |
| максимальная, км, не менее | 50 | 0,3 | 2 | 0,5 |
| Время измерения линии одной программой, мин, не более | 20 | 10 | 2 | 10 |
| Масса прибора, кг, не более | 32 | 20 | 25 | 75 |
| Напряжение, В | 220 | 12 | 12 | 12 |

Приемо-передающие оптические системы светодальномеров для малых расстояний могут изготовляться как самостоятельные приборы, так и в виде насадок на стандартные теодолиты. В этом случае в шифры светодальномеров вводится буква Н.

Например, шифр светодальномера СМ-5 будет СМН-5.

В качестве отсчетных устройств могут быть механические счетчики, выдающие результаты измерений в метрической системе, либо световые табло, дающие результаты в метрической системе и в случае необходимости автоматически регистрирующие их на перфоленте или магнитной ленте.

Лазерные геодезические приборы

I. Самостоятельные лазерные приборы.

1. Приборы без преобразователя направления луча:

СССР - ЛВ-1, ЛВ-2, ЛВ-6, ЛВТ5М, ЛУН-3, УНЛ-3, ЛТ-75, ЛТ-56, ЛТ-3; Венгрия - L1-С1; США - LТ-3; Dialgrade-655; ФРГ - RК-3, LG-661, VSЕ-20; Франция - I-066; ЧССР - ТК1-205; ГДР - LF-1, LTG-1; Англия - М1-360, МL-420; ПНР - КR-1, КR-4.

2. Приборы с преобразователем направления луча:

а) с оптико-механическим преобразователем ПНР - КR-4;

б) с оптико-механическими сканерами:

СССР - ОКГ-11, СКП-1; США - Laserplane, Beacon SL, Gradosite; Швеция - Geoрlane-300; ПНР - ULTG-KR-4.

II. Дополнительные устройства к теодолитам.

1. Без преобразователя направления луча:

ФРГ - Т-1, Т1-2, Т2с; Франция - SL OMSLN; Англия - Т-200; Швейцария - DKM-zA1; Япония - N-Т2, ТL-2.

2. Лазерные устройства с оптико-механическим преобразователем направления луча: ПНР - ULG-КR-1; ФРГ - Т-1, Т1-А, Т2с, GL-01.

3. Лазерные устройства с механическими сканерами ПНР - ULJ-КR-2.

III. Дополнительные лазерные устройства к нивелирам.

1. Без преобразователя направления луча: ФРГ - N1-2, GL-02; ГДР - N1-007.

2. Лазерные устройства с оптико-механическим преобразователем направления луча: ПНР - ULG-КR-2.

3. Лазерные устройства с оптико-механическими сканерами ПНР - ULG-КR-2.

Приспособления для выполнения разбивочных работ

1. Переносный шаблон.

Переносный шаблон (рис.П2.1,а) состоит из откосного шаблона 1, шарнирно соединенного с выдвижной стойкой 2, и штатива 3. Общая высота шаблона 165-170 см. Откосный шаблон (см. рис.П2.1,б) состоит из сектора 1, на котором сделаны отверстия 2 для П-образной шпильки 3 и шарнирно соединенного с ним визира 4, который прижимается пружиной 5 к шпильке, фиксируя заданный уклон. На основании шаблона 6 имеется уровень 7 для придания шаблону горизонтального положения. Шаблон изготовляется из двухмиллиметрового железа, а выдвижная стойка - из твердого дерева. Диаметр выдвижной стойки соответствует внутреннему диаметру штатива. Голова стойки стесывается с двух сторон для прикрепления к хомутику 8 откосного шаблона, причем для свободного вращения шаблона стойка не должна упираться в основание хомутика. В стойку вбивают опорные шпильки, которыми стойка входит в прорезь штатива с пазами. Для контроля вертикальной установки шаблона к нему подвешивают отвес.

Рис.П.2.

1. Переносной (а) и откосный (б) шаблоны

2. Контрольный шаблон.

Контрольный шаблон (рис.П2.2) состоит из дюралюминиевой трубки 6, подвижного приспособления 1, двух металлических стержней 5 и закрепленной на скобе 4 ручки 3 для переноса шаблона. Стержни 5 поворачиваются в опорах вместе с осью и закрепляются в любом положении с помощью гайки. Подвижное приспособление состоит из трубки 2, снабженной опорным шарниром-наконечником и уровнем, и соединительной планки 7. Соединительная планка и трубка соединены шарнирно. Длина шаблона 2 м.

Рис.П.2.

2. Контрольный шаблон

3. Веха-визирка состоит (рис.П.2.3) из деревянной двухметровой вешки 1, окрашенной через 10 см в белый и красный цвета, и горизонтальной металлической подвижной планки 2, имеющей направляющее кольцо 3 с барашковым винтом 4, которым она крепится на любой высоте вешки.

Рис.П.2.

3. Веха-визирка

4. Универсальное откосное лекало.

Универсальное откосное лекало (рис.П.2.4) треугольной формы состоит из трех шарнирно соединенных реек: откосной 2, вертикальной 3 с отвесом и соединительной 1 с уровнем. Рейки 3 и 1 на одном конце имеют отверстия, позволяющие установить откосную рейку с наклонами 1:1,5; 1:1,75; 1:2.

Рис.П.2.

4. Универсальное откосное лекало

Приложение 3

Основные характеристики дорожно-строительных машин, 
снабженных системами геодезического управления рабочими органами

| Показатели | Бульдозер | Автогрейдер | Скрепер | Асфальто-укладчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системы геодезического управления |
|  | Автоплан 1 и I1 | Профиль | cтабилоплан | Стабилослой |
|  |  | I | 10 | 2 | 20 | 1 | 1I | I1 | 20 |
| Точность планировки по высоте, мм | 50 |  |  | 30 | 15 | 4 | 3 |  |  |
| Точность планировки по уклону,%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продольному | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поперечному | 0,25 |  |  |  |  |  |  | 0,42 | 0,16 |
| Максимальное отклонение от заданного уклона: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продольного |  |  |  |  |  | 0,009 - 0,009 - 0,028 - 0,09 |  |  |
| поперечного |  | 1,5 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 0,42 | 0,16 |  | 0,2 |
| Просвет под трехметровой рейкой, мм |  |  |  | 10 | 6 | 3-5 | 1-4 | 3-5 | 1-5 |
| Сокращение числа проходов при окончательной отделке (в сравнении с ручным управлением),% | 2 раза | 50 | 60 | 60 | 75 | 2 р |  |  |  |
| Повышение производительности труда,% | 1,5-2 раза | 30 | 30 | 67 | 67 |  |  |  |  |
| Экономический эффект за весь срок службы, тыс. руб. | 10-13 | 52 |  |  | 68 | 40 за 10 лет |  |  |  |

Приложение 4

Детальная разбивка кривых

Способ прямоугольных координат

| Для круговых кривых с радиусами (в м), линейные значения таблицы умножать на коэффициент /1000. Для клотоидных кривых с параметрами (в м) линейные значения таблицы умножать на коэффициент /1000. |
| --- |
| Длина кривой, м | Круговая кривая, м | Клотоидная кривая, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 4,999979 | 0,012500 | 5,000000 | 0,000021 |
| 10 | 9,999833 | 0,050000 | 10,000000 | 0,000167 |
| 15 | 14,999438 | 0,112498 | 15,000000 | 0,000563 |
| 20 | 19,998667 | 0,199993 | 20,000000 | 0,001333 |
| 25 | 24,997396 | 0,312484 | 25,000000 | 0,002604 |
| 30 | 29,995500 | 0,449966 | 29,999999 | 0,004500 |
| 35 | 34,989334 | 0,612437 | 34,999999 | 0,007146 |
| 40 | 39,989334 | 0,799893 | 39,999997 | 0,010667 |
| 45 | 44,98484 | 1,012329 | 44,999995 | 0,015187 |
| 50 | 49,979169 | 1,249740 | 49,999992 | 0,020833 |
| 55 | 54,972275 | 1,512119 | 54,999987 | 0,027729 |
| 60 | 59,964007 | 1,799460 | 59,999981 | 0,036000 |
| 65 | 64,954239 | 2,111756 | 64,999971 | 0,045771 |
| 70 | 69,942847 | 2,449000 | 69,999958 | 0,057167 |
| 75 | 74,929707 | 2,811182 | 74,999941 | 0,070312 |
| 80 | 79,914694 | 3,198294 | 79,999918 | 0,085333 |
| 85 | 84,897683 | 3,610326 | 84,999889 | 0,102354 |
| 90 | 89,878549 | 4,047267 | 89,999852 | 0,121500 |
| 95 | 94,8ина кр | 4,509107 | 94,999807 | 0,142896 |
| 100 | 99,8334 7 | 4,995835 | 99,999750 | 0,166666 |
| 105 | 104,807169 | 5,507437 | 104,999681 | 0,192937 |
| 110 | 109,778301 | 6,043902 | 109,999597 | 0,221833 |
| 115 | 114,746688 | 6,605216 | 114,999497 | 0,253478 |
| 120 | 119,712207 | 7,191364 | 119,999378 | 0,287999 |
| 125 | 124,674734 | 7,802333 | 124,999237 | 0,325519 |
| 130 | 129,634143 | 8,438106 | 129,999072 | 0,366165 |
| 135 | 134,590311 | 9,098669 | 134,998879 | 0,410060 |
| 140 | 139,543115 | 9,784004 | 139,998655 | 0,457330 |
| 145 | 144,492430 | 10,494094 | 144,998398 | 0,508100 |
| 150 | 149,438133 | 11,228922 | 149,998102 | 0,562495 |
| 155 | 154,380100 | 11,988469 | 154,997763 | 0,620639 |
| 160 | 159,3182 7 | 12,772717 | 159,997379 | 0,682659 |
| 165 | 164,252332 | 13,581645 | 164,996943 | 0,748678 |
| 170 | 169,182350 | 14,415233 | 169,996450 | 0,818821 |
| 175 | 174,108139 | 15,273461 | 174,995897 | 0,893214 |
| 180 | 179,029575 | 16,156307 | 179,995276 | 0,971982 |
| 185 | 183,946535 | 17,063749 | 184,994583 | 1,055249 |
| 190 | 188,858897 | 17,995765 | 189,993810 | 1,143140 |
| 195 | 193,766537 | 18,952331 | 194,992951 | 1,235781 |
| 200 | 198,669 33 | 19,933422 | 199,992000 | 1,333295 |
| 205 | 203,567163 | 20,939016 | 204,990949 | 1,435809 |
| 210 | 208,459903 | 21,969085 | 209,989790 | 1,543446 |
| 215 | 213,347433 | 23,023606 | 214,988515 | 1,656333 |
| 220 | 218,229628 | 24,102551 | 219,987116 | 1,774592 |
| 225 | 223,106368 | 25,205893 | 224,985584 | 1,898351 |
| 230 | 227,977530 | 26,333605 | 229,983909 | 2,027732 |
| 235 | 232,842993 | 27,485659 | 234,982083 | 2,162861 |
| 240 | 237,702636 | 28,662025 | 239,980094 | 2,303863 |
| 245 | 242,556335 | 29,862675 | 244,977932 | 2,450863 |
| 250 | 247,403972 | 31,087579 | 249,975586 | 2,603985 |
| 255 | 252,245423 | 32,336705 | 254,973045 | 2,763354 |
| 260 | 257,080568 | 33,610022 | 259,970297 | 2,929094 |
| 265 | 261,909286 | 34,907500 | 264,967329 | 3,101331 |
| 270 | 266,731458 | 36,229190 | 269,964128 | 3,280189 |
| 275 | 271,546961 | 37,574803 | 274,960681 | 3,465792 |
| 280 | 276,355675 | 38,944563 | 279,956975 | 3,658265 |
| 285 | 281,157482 | 40,338348 | 284,952993 | 3,857733 |
| 290 | 285,952260 | 41,756126 | 289,948722 | 4,064320 |
| 295 | 290,739889 | 43,197859 | 294,944147 | 4,278151 |
| 300 | 295,520250 | 44,663513 | 299,939250 | 4,499349 |
| 305 | 300,293224 | 46,153049 | 304,934016 | 4,728040 |
| 310 | 305,058691 | 47,666432 | 309,928427 | 4,964348 |
| 315 | 309,826532 | 49,203624 | 314,922466 | 5,208397 |
| 320 | 314,566629 | 50,764585 | 319,916114 | 5,460311 |
| 3 Дл | 319,308862 | 52,349277 | 324,909353 | 5,720214 |
| 330 | 324,043113 | 53,957660 | 329,902162 | 5,988232 |
| 335 | 328,769264 | 55,589694 | 334,894522 | 6,264487 |
| 340 | 333,487196 | 57,245339 | 339,886412 | 6,549103 |
| 345 | 338,196793 | 58,924552 | 344,877810 | 6,842206 |
| 350 | 342,897935 | 60,627293 | 349,868696 | 7,143918 |
| 355 | 347,590506 | 62,353517 | 354,859045 | 7,454364 |
| 360 | 352,274388 | 64,103183 | 359,848835 | 7,773668 |
| 365 | 356,949466 | 65,876247 | 364,838041 | 8,101952 |
| 370 | 361,615620 | 67,672663 | 369,826640 | 8,439341 |
| 375 | 366,272736 | 69,492388 | 374,814606 | 8,785959 |
| 380 | 370,920696 | 71,335375 | 379,8020 | 9,141928 |
| 385 | 375,559385 | 73,201579 | 384,7886 | 9,507373 |
| 390 | 380,188687 | 75,090953 | 389,7745 | 9,882416 |
| 395 | 384,808486 | 77,003450 | 394,7597 | 10,267181 |
| 400 | 389,418667 | 78,939022 | 399,7441 | 10,661790 |
| 405 | 394,019114 | 80,897621 | 404,7277 | 11,066368 |
| 410 | 398,6097 4 | 82,879197 | 409,7105 | 11,481037 |
| 415 | 403,190350 | 84,883701 | 414,6924 | 11,905920 |
| 420 | 407,760900 | 86,911084 | 419,6734 | 12,341139 |
| 425 | 412,321278 | 88,961293 | 424,6535 | 12,786817 |
| 430 | 416,871340 | 91,034279 | 429,6326 | 13,243077 |
| 435 | 421,410985 | 93,129989 | 434,6108 | 13,710041 |
| 440 | 425,940097 | 95,248372 | 439,5879 | 14,187831 |
| 445 | 430,458564 | 97,389373 | 444,5639 | 14,676570 |
| 450 | 434,966274 | 99,552939 | 449,5389 | 15,176379 |
| 455 | 439,463113 | 101,739017 | 454,5127 | 15,687380 |
| 460 | 443,948969 | 103,947552 | 459,4854 | 16,209696 |
| 465 | 448,423732 | 106,178489 | 464,4568 | 16,743447 |
| 470 | 452,887288 | 108,431771 | 469,4270 | 17,288755 |
| 475 | 457,339527 | 110,707343 | 474,3958 | 17,845742 |
| 480 | 461,780337 | 113,005147 | 479,3634 | 18,414528 |
| 485 | 466,209608 | 115,325127 | 484,3295 | 18,995234 |
| 490 | 470,627230 | 117,667224 | 489,2943 | 19,587981 |
| 495 | 475,033091 | 120,031379 | 494,2576 | 20,192891 |
| 500 | 479,427083 | 122,417535 | 499,2193 | 20,810082 |
| 505 | 483,809097 | 124,825630 | 504,1795 | 21,439675 |
| 510 | 488,179021 | 127,255606 | 509,1381 | 22,081791 |
| 515 | 492,536749 | 129,707400 | 514,0951 | 22,736549 |
| 520 | 496,882170 | 132,180953 | 519,0503 | 23,404069 |
| 525 | 501,215178 | 134,676201 | 524,0038 | 24,084470 |
| 530 | 505,535664 | 137,193083 | 528,9555 | 24,777872 |
| 535 | 509,8435 9 | 139,731537 | 533,9053 | 25,484392 |
| 540 | 514,138638 | 142,291497 | 538,8532 | 26,204151 |
| 545 | 518,420913 | 144,872902 | 543,7992 | 26,937266 |
| 550 | 522,690237 | 147,475685 | 548,7431 | 27,68385кр |
| 555 | 526,946505 | 150,099782 | 553,6850 | 28,444039 |
| 560 | 531,189611 | 152,745128 | 558,6247 | 29,217932 |
| 565 | 535,419447 | 155,411656 | 563,5623 | 30,005653 |
| 570 | 539,635910 | 158,099300 | 568,4976 | 30,807319 |
| 575 | 543,838895 | 160,807993 | 573,4306 | 31,623046 |
| 580 | 548,028298 | 163,537667 | 578,3613 | 32,452953 |
| 585 | 552,2040 3 | 166,288253 | 583,2895 | 33,297154 |
| 590 | 556,365937 | 169,059684 | 588,2152 | 34,155766 |
| 595 | 560,513967 | 171,851889 | 593,1384 | 35,0290 |
| 600 | 564,648000 | 174,664800 | 599,0589 | 35,9168 |
| 605 | 568,7679 4 | 177,498346 | 602,9768 | 36,8193 |
| 610 | 572,873665 | 180,352456 | 607,8919 | 37,7367 |
| 615 | 576,965090 | 183,227059 | 612,8042 | 38,6691 |
| 620 | 581,042111 | 186,122083 | 617,7136 | 39,6166 |
| 625 | 585,104625 | 189,037456 | 622,6200 | 40,5794 |
| 630 | 589,152531 | 191,973105 | 627,5234 | 41,5574 |
| 635 | 593,185729 | 194,928956 | 632,4237 | 42,5509 |
| 640 | 597,204118 | 197,904937 | 637,3209 | 43,5599 |
| 645 | 601,207600 | 200,900973 | 642,2147 | 44,5847 |
| 650 | 605,196076 | 203,9 6988 | 647,1053 | 45,6251 |
| 655 | 609,169445 | 206,952908 | 651,9924 | 46,6815 |
| 660 | 613,127611 | 210,008657 | 656,8760 | 47,7539 |
| 665 | 617,070474 | 213,084159 | 661,7561 | 48,8424 |
| 670 | 620,997938 | 217,179336 | 666,6326 | 49,9471 |
| 675 | 624,909905 | 219,29411 | 671,5053 | 51,0681 |
| 680 | 628,806279 | 222,428409 | 676,3742 | 52,2056 |
| 685 | 632,686962 | 225,582149 | 681,2392 | 53,3596 |
| 690 | 636,551860 | 228,755253 | 686,1002 | 54,5203 |
| 695 | 640,400877 | 231,947641 | 690,9571 | 55,7177 |
| 700 | 644,2339 7 | 235,159235 | 695,8099 | 56,9220 |
| 705 | 648,050887 | 238,389953 | 700,6585 | 58,1433 |
| 710 | 651,851692 | 241,639717 | 705,5027 | 59,3817 |
| 715 | 655,636237 | 244,908443 | 710,3425 | 60,6373 |
| 720 | 659,404432 | 248,196052 | 715,1778 | 61,9001 |
| 725 | 663,156181 | 251,502460 | 719,0084 | 63,1904 |
| 730 | 666,891394 | 254,827586 | 724,8344 | 64,5081 |
| 735 | 670,609977 | 258,171346 | 729,6555 | 65,8335 |
| 740 | 674,311839 | 261,533658 | 734,4717 | 67,1766 |
| 745 | 677,996890 | 264,914437 | 739,2830 | 68,5374 |
| 750 | 681,665039 | 268,313599 | 744,0891 | 69,9162 |
| 755 | 685,316196 | 271,731059 | 748,8900 | 71,3130 |
| 760 | 688,950272 | 275,166732 | 753,6857 | 72,7280 |
| 765 | 692,567176 | 278,620533 | 758,4759 | 74,1511 |
| 770 | 696,166820 | 282,092375 | 763,2606 | 75,6125 |
| 775 | 699,749117 | 285,582173 | 768,0396 | 77,0824 |
| 780 | 703,313979 | 289,089838 | 77,8130 | 78,5708 |
| 785 | 706,861318 | 292,615283 | 777,5805 | 80,0777 |
| 790 | 710,391048 | 296,158421 | 782,3420 | 81,6034 |
| 795 | 713,903081 | 299,719164 | 787,0975 | 83,1479 |
| 800 | 717,397334 | 303,297422 | 791,8468 | 84,7112 |
| 805 | 720,8737 9 | 306,893107 | 796,5895 | 86,2936 |
| 810 | 724,332154 | 310,506130 | 801,3265 | 87,8950 |
| 815 | 727,772593 | 314,136399 | 806,0566 | 89,5156 |
| 820 | 731,194833 | 317,783825 | 810,7800 | 91,1554 |
| 825 | 734,598909 | 321,448317 | 815,4967 | 92,8146 |
| 830 | 737,9847 1 | 325,129784 | 820,2065 | 94,4933 |
| 835 | 741,352125 | 328,828134 | 824,9093 | 96,1914 |
| 840 | 744,701100 | 332,543274 | 829,6049 | 97,9092 |
| 845 | 748,031545 | 336,275114 | 834,2934 | 99,6467 |
| 850 | 751,343378 | 340,023559 | 838,9744 | 101,4040 |
| 855 | 754,636521 | 343,788516 | 843,6479 | 103,1812 |
| 860 | 757,910892 | 347,569893 | 848,3138 | 104,9783 |
| 865 | 761,166415 | 351,367594 | 852,9719 | 106,7955 |
| 870 | 764,403008 | 355,181525 | 857,6221 | 108,6328 |
| 875 | 767,620596 | 359,011592 | 862,2643 | 110,4904 |
| 880 | 770,819100 | 362,857699 | 866,8983 | 112,3682 |
| 885 | 773,998443 | 366,719751 | 871,5240 | 114,2664 |
| 890 | 777,158550 | 370,597652 | 876,1412 | 116,1850 |
| 895 | 780,299345 | 374,491305 | 880,7499 | 118,1242 |
| 900 | 783,420750 | 378,400613 | 885,3499 | 120,0839 |
| 905 | 786,522694 | 382,325479 | 889,9409 | 122,0644 |
| 910 | 789,605102 | 386,265807 | 894,5230 | 124,0656 |
| 915 | 792,667899 | 390,221498 | 898,0959 | 126,0876 |
| 920 | 795,711013 | 394,192453 | 903,6596 | 128,1305 |
| 925 | 798,734372 | 398,178575 | 908,2138 | 130,1944 |
| 930 | 801,737903 | 402,179764 | 912,7584 | 132,2794 |
| 935 | 804,721537 | 406,195921 | 917,2932 | 134,3854 |
| 940 | 807,685201 | 410,226946 | 921,8182 | 136,5127 |
| 945 | 810,628825 | 414,272740 | 926,3331 | 138,6611 |
| 950 | 813,552342 | 418,333201 | 930,8378 | 140,8309 |
| 955 | 816,455680 | 422,408229 | 935,3322 | 143,0221 |
| 960 | 819,338773 | 426,497724 | 939,8161 | 145,2347 |
| 965 | 822,201552 | 430,601583 | 944,2893 | 147,4687 |
| 970 | 825,043951 | 434,719705 | 948,7516 | 149,7244 |
| 975 | 827,865902 | 438,851988 | 952,2030 | 151,0017 |
| 980 | 830,667341 | 442,998330 | 957,6432 | 154,3006 |
| 985 | 833,448201 | 447,158628 | 961,0721 | 156,6212 |
| 990 | 836,208477 | 451,332778 | 966,4896 | 158,9637 |
| 995 | 838,9479 8 | 455,520677 | 970,8954 | 161,3280 |
| 1000 | 841,666667 | 459,72222 | 975,2894 | 163,7142 |

Способ отрезков касательной и нормали

| =1000 м =1000 м |
| --- |
| Длина кривой, м | Круговая кривая | Клотоидная кривая |
|  | =90°- | , м | , м | =90°- | , ли | , м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 89°43' | 0,0125 | 5,0000 | 89°60' | 5,0000 | 0,0000 |
| 10 | 89 26 | 0,0500 | 10,0003 | 89 60 | 10,0000 | 0,0092 |
| 15 | 89 3 | 0,1125 | 15,0011 | 89 60 | 15,0000 | 0,0006 |
| 20 | 88 51 | 0,2000 | 20,0027 | 89 59 | 20,0000 | 0,0013 |
| 25 | 88 34 | 0,3124 | 25,0052 | 89 59 | 25,0000 | 0,0026 |
| 30 | 88 17 | 0,4498 | 30,0090 | 89 58 | 30,0000 | 0,0045 |
| 35 | 87 60 | 0,6122 | 35,0143 | 89 58 | 35,0000 | 0,0071 |
| 40 | 87 42 | 0,7995 | 40,0213 | 89 57 | 40,0000 | 0,0107 |
| 45 | 87 25 | 1,0116 | 45,0303 | 89 57 | 45,0000 | 0,0152 |
| 50 | 87 8 | 1,2487 | 50,0416 | 89 56 | 50,0000 | 0,0208 |
| 55 | 86 51 | 1,5106 | 55,0554 | 89 55 | 55,0000 | 0,0277 |
| 60 | 86 34 | 1,7973 | 60,0718 | 89 54 | 60,0000 | 0,0360 |
| 65 | 86 17 | 2,1038 | 65,0913 | 89 53 | 65,0001 | 0,0458 |
| 70 | 85 59 | 2,4450 | 70,1140 | 89 52 | 70,0001 | 0,0572 |
| 75 | 85 42 | 2,8059 | 75,1402 | 89 50 | 75,0001 | 0,0703 |
| 80 | 82 25 | 3,1915 | 80,1700 | 89 49 | 80,0002 | 0,0853 |
| 85 | 85 8 | 3,6017 | 85,2038 | 89 48 | 85,0003 | 0,1024 |
| 90 | 84 51 | 4,0364 | 90,2418 | 89 46 | 90,0003 | 0,1215 |
| 95 | 84 33 | 4,4956 | 95,2842 | 89 44 | 95,0005 | 0,1429 |
| 100 | 84 16 | 4,9793 | 100,3313 | 89 43 | 100,0006 | 0,1667 |
| 105 | 83 59 | 5,4873 | 105,3833 | 89 41 | 105,0007 | 0,1929 |
| 110 | 83 42 | 6,0197 | 110,4405 | 89 39 | 110,0009 | 0,2218 |
| 115 | 83 25 | 6,5763 | 115,5030 | 89 37 | 115,0012 | 0,2535 |
| 120 | 83 07 | 7,1571 | 120,5711 | 89 35 | 120,0015 | 0,2880 |
| 125 | 82 50 | 7,7621 | 125,6450 | 89 33 | 125,0018 | 0,3255 |
| 130 | 82 33 | 8,3911 | 130,7250 | 89 31 | 130,0022 | 5,3662 |
| 135 | 82 16 | 9,0440 | 135,8112 | 89 29 | 135,0026 | 0,4101 |
| 140 | 81 59 | 9,7208 | 140,9040 | 89 26 | 140,0031 | 0,4574 |
| 145 | 81 42 | 10,4215 | 146,0035 | 89 24 | 145,0037 | 0,5081 |
| 150 | 81 24 | 11,1458 | 151,1100 | 89 21 | 150,0044 | 0,5625 |
| 155 | 81 07 | 11,8938 | 156,2236 | 89 19 | 155,0052 | 0,6207 |
| 160 | 80 50 | 12,6654 | 161,3446 | 89 16 | 160,0061 | 0,6827 |
| 165 | 80 33 | 13,4604 | 166,4732 | 89 13 | 165,0071 | 0,7488 |
| 170 | 80 16 | 14,2788 | 171,6096 | 89 10 | 170,0083 | 0,8189 |
| 175 | 79 58 | 15,1204 | 176,7540 | 89 07 | 175,0096 | 0,8933 |
| 180 | 79 41 | 15,9852 | 181,9067 | 89 04 | 180,0110 | 0,9721 |
| 185 | 79 24 | 16,8731 | 187,0678 | 89 01 | 185,0126 | 1,0554 |
| 190 | 79 07 | 17,7839 | 192,2375 | 88 58 | 190,0144 | 1,1434 |
| 195 | 78 50 | 18,7176 | 197,4161 | 88 55 | 195,0165 | 1,2361 |
| 200 | 78 32 | 19,6740 | 202,6037 | 88 51 | 200,0187 | 1,3336 |
| 205 | 78 15 | 20,6531 | 207,8005 | 88 48 | 205,0211 | 1,4362 |
| 210 | 77 58 | 21,6547 | 213,0068 | 88 44 | 210,0238 | 1,5439 |
| 215 | 77 41 | 22,6787 | 218,2227 | 88 41 | 215,0268 | 1,6569 |
| 220 | 77 24 | 23,7250 | 223,4483 | 88 37 | 220,0301 | 1,7753 |
| 225 | 77 07 | 24,7934 | 228,6889 | 88 33 | 225,0336 | 1,8991 |
| 230 | 76 49 | 25,8840 | 233,9297 | 88 29 | 230,0376 | 2,0286 |
| 235 | 76 32 | 26,9964 | 239,1859 | 88 25 | 235,0418 | 2,1639 |
| 240 | 76 15 | 28,1307 | 244,4525 | 88 21 | 240,0465 | 2,3051 |
| 245 | 75 58 | 29,2867 | 249,7298 | 88 17 | 245,0515 | 2,4523 |
| 250 | 75 41 | 30,4642 | 255,0180 | 88 13 | 250,0570 | 2,6056 |
| 255 | 75 23 | 31,6631 | 260,3172 | 88 08 | 255,0629 | 2,7652 |
| 260 | 75 06 | 32,8834 | 265,6276 | 88 04 | 26 ,0694 | 2,9313 |
| 265 | 74 49 | 34,1248 | 270,9494 | 87 59 | 265,0763 | 5,1038 |
| 270 | 74 32 | 35,3872 | 276,2826 | 87 55 | 270,0838 | 3,2830 |
| 275 | 74 15 | 36,6706 | 281,6275 | 87 50 | 275,0918 | 3,4690 |
| 280 | 73 57 | 37,9747 | 286,9842 | 87 45 | 280,1005 | 3,6619 |
| 285 | 73 40 | 39,2994 | 292,3528 | 87 40 | 285,1098 | 3,8618 |
| 290 | 73 23 | 40,6447 | 297,7336 | 87 35 | 290,1198 | 4,0690 |
| 295 | 73 06 | 42,0102 | 303,1266 | 87 30 | 295,1305 | 4,2834 |
| 300 | 72 49 | 43,3960 | 308,5319 | 87 25 | 300,1419 | 4,5052 |
| 305 | 72 31 | 44,8019 | 313,9498 | 87 20 | 305,1541 | 4,7346 |
| 310 | 72 14 | 46,2277 | 319,3803 | 87 15 | 310,1672 | 4,9718 |
| 315 | 71 57 | 47,6733 | 324,8236 | 87 09 | 315,1812 | 5,2167 |
| 320 | 71 40 | 49,1385 | 330,2797 | 87 04 | 320,1960 | 5,4696 |
| 325 | 71 23 | 50,6232 | 335,7489 | 86 58 | 325,2118 | 5,7305 |
| 330 | 71 06 | 52,1273 | 341,2312 | 86 53 | 330,2287 | 5,9997 |
| 335 | 70 48 | 53,6506 | 346,7268 | 86 47 | 335,2465 | 6,2772 |
| 340 | 70 31 | 55,1930 | 352,2357 | 86 41 | 340,2655 | 6,5633 |
| 345 | 70 14 | 56,7543 | 357,7580 | 86 35 | 345,2857 | 6,8579 |
| 350 | 69 57 | 58,3343 | 363,2940 | 86 20 | 350,3070 | 7,1613 |
| 355 | 69 40 | 59,9330 | 368,8436 | 86 23 | 355,3296 | 7,4735 |
| 360 | 69 22 | 61,5502 | 374,4069 | 86 17 | 360,3535 | 7,7948 |
| 365 | 69 05 | 63,1858 | 379,9841 | 86 11 | 365,3788 | 8,1253 |
| 370 | 68 48 | 64,8395 | 385,5753 | 86 05 | 370,4056 | 8,4650 |
| 375 | 68 31 | 66,5113 | 391,1804 | 85 58 | 375,4338 | 8,8142 |
| 380 | 68 14 | 68,2010 | 396,7997 | 85 52 | 380,4635 | 9,1729 |
| 385 | 67 56 | 69,9084 | 402,4332 | 85 45 | 385,4949 | 9,5413 |
| 390 | 67 39 | 70,6335 | 408,0810 | 85 39 | 390,5280 | 9,9196 |
| 395 | 67 22 | 73,3761 | 413,7431 | 85 32 | 395,5628 | 10,3079 |
| 400 | 67 05 | 75,1360 | 419,4196 | 85 25 | 400,5995 | 10,7062 |
| 405 | 66 48 | 77,9131 | 425,1106 | 85 18 | 405,6380 | 11,1149 |
| 410 | 66 31 | 78,7073 | 430,8162 | 85 11 | 410,6785 | 11,5339 |
| 415 | 66 13 | 80,5184 | 436,5363 | 85 04 | 415,7210 | 11,9635 |
| 420 | 65 56 | 82,3463 | 442,2711 | 84 57 | 420,7657 | 12,4038 |
| 425 | 65 39 | 84,1908 | 448,0207 | 84 50 | 425,8125 | 12,8550 |
| 430 | 65 22 | 86,0518 | 453,7850 | 84 42 | 430,8616 | 13,3171 |
| 435 | 65 05 | 87,9292 | 459,5641 | 84 35 | 435,9131 | 13,7904 |
| 440 | 64 47 | 89,8229 | 465,3580 | 84 27 | 440,9670 | 14,2749 |
| 445 | 64 30 | 90,7327 | 471,1669 | 84 20 | 446,0235 | 14,7709 |
| 450 | 64 13 | 93,6585 | 476,9907 | 84 12 | 451,0826 | 15,2785 |
| 455 | 63 56 | 95,6002 | 482,8295 | 84 04 | 456,1444 | 15,7978 |
| 460 | 63 39 | 97,5576 | 488,6833 | 83 56 | 461,2090 | 16,3290 |
| 465 | 63 21 | 99,5306 | 494,5521 | 83 48 | 466,2764 | 16,8723 |
| 470 | 63 04 | 101,5191 | 500,4360 | 83 40 | 471,3469 | 17,4277 |
| 475 | 62 47 | 103,5230 | 506,3350 | 83 32 | 476,4206 | 17,9956 |
| 480 | 62 30 | 105,5422 | 512,2491 | 83 24 | 481,4974 | 18,5759 |
| 485 | 62 13 | 107,5766 | 518,1784 | 83 16 | 486,5775 | 19,1690 |
| 490 | 61 56 | 109,6260 | 524,1227 | 83 07 | 491,6610 | 19,7748 |
| 495 | 61 38 | 111,6903 | 530,0823 | 82 59 | 496,7481 | 20,3937 |
| 500 | 61 21 | 113,7695 | 536,0570 | 82 50 | 501,8388 | 21,0258 |
| 505 | 61 04 | 115,8635 | 542,0470 | 82 42 | 506,9333 | 21,6713 |
| 510 | 60 47 | 117,9721 | 548,0521 | 82 33 | 512,0316 | 22,3302 |
| 515 | 60 30 | 120,0952 | 554,0724 | 82 24 | 517,1340 | 23,0029 |
| 520 | 60 12 | 122,2338 | 560,1079 | 82 15 | 522,2405 | 23,6894 |
| 525 | 59 55 | 124,3849 | 566,1587 | 82 06 | 527,3512 | 24,3900 |
| 530 | 59 38 | 126,5512 | 572,2246 | 81 57 | 532,4663 | 25,1048 |
| 535 | 59 21 | 128,7317 | 578,3058 | 81 48 | 573,5860 | 25,8341 |
| 540 | 59 04 | 13,9264 | 584,4022 | 81 39 | 542,7102 | 26,5779 |
| 545 | 58 46 | 133,1352 | 590,5138 | 81 29 | 547,8393 | 27,3365 |
| 550 | 58 29 | 135,3579 | 596,6405 | 81 20 | 552,9733 | 28,1101 |
| 555 | 58 12 | 137,5947 | 602,7825 | 81 11 | 558,1124 | 28,8989 |
| 560 | 57 55 | 139,8453 | 608,9397 | 81 01 | 563,2567 | 29,7031 |
| 565 | 57 38 | 142,1098 | 615,1120 | 80 51 | 568,4064 | 30,5228 |
| 570 | 57 20 | 144,3881 | 621,2995 | 80 42 | 573,5616 | 31,3583 |
| 575 | 57 03 | 146,6802 | 627,5022 | 80 32 | 578,7225 | 32,2098 |
| 580 | 56 46 | 148,9860 | 633,7200 | 80 22 | 583,8892 | 33,0775 |
| 585 | 56 29 | 151,3055 | 639,9530 | 80 12 | 589,0620 | 33,9617 |
| 590 | 56 12 | 153,6387 | 646,2011 | 80 02 | 594,2409 | 34,8624 |
| 595 | 55 55 | 155,9855 | 652,4643 | 79 51 | 599,4262 | 35,7800 |
| 600 | 55 37 | 158,3460 | 658,7426 | 79 41 | 604,6180 | 36,7147 |
| 605 | 55 20 | 160,7201 | 665,0360 | 79 31 | 609,8166 | 37,6667 |
| 610 | 55 03 | 163,1079 | 671,3444 | 79 20 | 615,0220 | 38,6362 |
| 615 | 54 46 | 165,5093 | 677,6680 | 79 10 | 620,2345 | 39,6235 |
| 620 | 54 29 | 167,9243 | 684,0066 | 78 59 | 625,4543 | 40,6289 |
| 625 | 54 11 | 170,3531 | 690,3602 | 78 49 | 630,6816 | 41,6525 |
| 630 | 53 54 | 172,7955 | 696,7289 | 78 38 | 635,9165 | 42,6947 |
| 635 | 53 37 | 175,2516 | 703,1127 | 78 27 | 641,1593 | 43,7557 |
| 640 | 53 20 | 177,7216 | 709,5115 | 78 16 | 646,4101 | 44,8358 |
| 645 | 53 03 | 180,2053 | 715,9253 | 78 05 | 651,6693 | 45,9352 |
| 650 | 52 45 | 182,7029 | 722,3541 | 77 54 | 656,9370 | 47,0542 |
| 655 | 52 28 | 185,2145 | 728,7979 | 77 43 | 662,2134 | 48,1931 |
| 660 | 52 11 | 187,7401 | 735,2568 | 77 31 | 667,4987 | 49,3523 |
| 665 | 51 54 | 190,2797 | 741,7307 | 77 20 | 672,7933 | 50,5319 |
| 670 | 51 37 | 192,8335 | 748,2196 | 77 08 | 678,0972 | 51,7323 |
| 675 | 51 20 | 195,4016 | 754,4016 | 76 57 | 683,4108 | 52,9539 |
| 680 | 51 02 | 197,9840 | 761,2426 | 76 45 | 688,7344 | 54,1969 |
| 685 | 50 45 | 200,5809 | 767,7767 | 76 33 | 694,0680 | 55,4616 |
| 690 | 50 28 | 203,1925 | 774,3259 | 76 22 | 699,4121 | 56,7485 |
| 695 | 50 11 | 205,8187 | 780,8902 | 76 10 | 704,7669 | 58,0578 |
| 700 | 49 54 | 208,4598 | 787,4697 | 75 58 | 710,1326 | 59,3900 |
| 705 | 49 36 | 211,1159 | 794,0643 | 75 46 | 715,5095 | 60,7453 |
| 710 | 49 19 | 213,7872 | 800,6741 | 75 34 | 720,8979 | 62,1242 |
| 715 | 49 02 | 216,4738 | 807,2991 | 75 21 | 726,2981 | 63,5270 |
| 720 | 48 45 | 219,1759 | 813,9395 | 75 09 | 731,7104 | 64,9541 |
| 725 | 48 28 | 221,8937 | 820,5951 | 74 57 | 737,1350 | 66,4060 |
| 730 | 48 10 | 224,6274 | 827,2661 | 74 44 | 742,5722 | 67,8830 |
| 735 | 47 53 | 227,3772 | 833,9526 | 74 31 | 748,0224 | 69,3856 |
| 740 | 47 36 | 230,1433 | 840,6546 | 74 19 | 753,4859 | 70,9142 |
| 745 | 47 19 | 232,9260 | 847,3722 | 74 06 | 758,9631 | 72,4691 |
| 750 | 47 02 | 235,7254 | 854,1054 | 73 53 | 764,4541 | 74,0514 |
| 755 | 46 45 | 238,5419 | 860,8543 | 73 40 | 769,9594 | 75,6608 |
| 760 | 46 27 | 241,3757 | 867,6191 | 73 27 | 775,4793 | 77,2982 |
| 765 | 46 10 | 244,2270 | 874,3998 | 73 14 | 781,0141 | 78,9641 |
| 770 | 45 53 | 247,0962 | 881,1965 | 73 01 | 786,5643 | 80,6588 |
| 775 | 45 36 | 249,9836 | 888,0094 | 72 48 | 792,1301 | 82,3831 |
| 780 | 45 19 | 252,8894 | 894,8385 | 72 34 | 797,7120 | 84,1374 |
| 785 | 45 01 | 255,8140 | 901,6841 | 72 21 | 803,3102 | 85,9224 |
| 790 | 44 44 | 258,7578 | 908,5461 | 72 07 | 808,9253 | 87,7385 |
| 795 | 44 27 | 261,7210 | 915,4249 | 71 54 | 814,5576 | 89,5865 |
| 800 | 44 10 | 264,7040 | 922,3204 | 71 40 | 820,2075 | 91,4669 |
| 805 | 43 53 | 267,7072 | 929,2330 | 71 26 | 825,8753 | 93,3804 |
| 810 | 43 35 | 270,7310 | 936,1628 | 71 12 | 831,5617 | 95,3277 |
| 815 | 43 18н | 273,7759 | 943,1099 | 70 58 | 837,2668 | 97,3094 |
| 820 | 43 01 | 276,8421 | 950,0746 | 70 44 | 842,9913 | 99,3263 |
| 825 | 42 44 | 279,9301 | 957,0571 | 70 30 | 848,7355 | 101,3790 |
| 830 | 42 27 | 283,0404 | 964,0575 | 70 16 | 854,4998 | 103,4684 |
| 835 | 42 09 | 286,1735 | 971,0762 | 70 02 | 860,2849 | 105,5953 |
| 840 | 41 52 | 289,3297 | 978,1133 | 69 47 | 866,0910 | 107,7603 |
| 845 | 41 35 | 292,5096 | 985,1692 | 69 33 | 871,9188 | 109,9644 |
| 850 | 41 18 | 295,7137 | 992,2441 | 69 18 | 877,7687 | 112,2085 |
| 855 | 41 01 | 298,9126 | 999,3382 | 69 03 | 883,6412 | 114,4933 |
| 860 | 40 44 | 302,1966 | 1006,4519 | 68 49 | 889,5368 | 116,9199 |
| 865 | 40 26 | 305,4765 | 1013,5855 | 68 34 | 895,4561 | 119,1891 |
| 870 | 40 09 | 308,7827 | 1020,7393 | 68 19 | 901,3996 | 121,6019 |
| 875 | 39 52 | 312,1158 | 1027,9137 | 68 04 | 907,3678 | 124,0594 |
| 880 | 39 35 | 315,4764 | 1035,1090 | 67 49 | 913,3612 | 126,5626 |
| 885 | 39 18 | 318,8652 | 1042,3255 | 67 34 | 919,3806 | 129,1125 |
| 890 | 39 00 | 322,2828 | 1049,5637 | 67 18 | 925,4264 | 131,7102 |
| 895 | 38 43 | 325,7297 | 1056,8239 | 67 03 | 931,4993 | 134,3570 |
| 900 | 38 26 | 329,2068 | 1064,1067 | 66 48 | 937,5997 | 137,0539 |
| 905 | 38 09 | 332,7146 | 1071,4123 | 66 32 | 943,7286 | 139,8023 |
| 910 | 37 52 | 336,2539 | 1078,7414 | 66 17 | 949,8863 | 142,6033 |
| 915 | 37 34 | 339,8253 | 1086,0943 | 66 01 | 956,0735 | 145,4584 |
| 920 | 37 17 | 343,4296 | 1093,4715 | 65 45 | 962,2910 | 148,3687 |
| 925 | 37 00 | 347,0677 | 1100,8736 | 65 29 | 968,5394 | 151,3357 |
| 930 | 36 43 | 350,7401 | 1108,3011 | 66 13 | 974,8193 | 154,3610 |
| 935 | 36 26 | 354,4478 | 1115,7545 | 64 57 | 981,1315 | 157,4458 |
| 940 | 36 09 | 358,1915 | 1123,2344 | 64 41 | 987,4767 | 160,5919 |
| 945 | 35 51 | 361,9722 | 1130,7415 | 64 25 | 993,8557 | 163,8007 |
| 950 | 35 34 | 365,7905 | 1138,2762 | 64 09 | 1000,2691 | 167,0739 |
| 955 | 35 17 | 369,6474 | 1145,8394 | 63 52 | 1006,7178 | 170,4132 |
| 960 | 34 60 | 373,5438 | 1153,4315 | 63 36 | 1013,2024 | 173,8204 |
| 965 | 34 43 | 377,4806 | 1161,0534 | 63 19 | 1019,7240 | 177,2973 |
| 970 | 34 25 | 381,4587 | 1168,7056 | 63 03 | 1026,2831 | 180,8457 |
| 975 | 34 08 | 385,4791 | 1176,3890 | 62 46 | 1032,8807 | 184,4676 |
| 980 | 33 51 | 389,5427 | 1184,1043 | 62 29 | 1039,5176 | 188,1649 |
| 985 | 33 54 | 393,6506 | 1191,8523 | 62 12 | 1046,1947 | 191,9398 |
| 990 | 33 17 | 397,8038 | 1199,6338 | 61 55 | 1052,9129 | 195,7944 |
| 995 | 32 59 | 402,0032 | 1207,4496 | 61 38 | 1059,6730 | 199,7309 |
| 1000 | 32 42 | 406,2500 | 1215,3005 | 61 21 | 1066,4760 | 203,7515 |

Для круговых кривых с радиусами R (в м) линейные значения таблицы умножать на коэффициент R/1000.

Для клотоидных кривых с параметрами А (в м) линейные значения таблицы умножать на коэффициентА/1000.

Приложение 5

Образцы ведомостей и журналов

Форма журнала выносок и образец его заполнения

| Наименование выносных точек | Пикетажное значение | Расстояние от оси по перпендикуляру | Привязочный угол | Схема расположения выносок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | влево | вправо |  |  |
| Пикет | 118+60 | 30,07/40,38 | - | - |  |
| Осевой столб | 120+41,21 | 35,00/36,74 | - | 95° |  |
| Пикет | 123+46,17 | - | 26,01/36,13 | - |  |

Примечание. В числителе указывается расстояние до выносной точки, ближайшей к трассе, в знаменателе - до дальней.

Ведомость реперов

| N по пор. | Проектный километр | Пикетажное значение | N репера | Отметка репера условная или относительно моря, м | Расстояние репера от оси линии по ходу километража, м | Вид репера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | влево | вправо |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Примечание. В столбце 8 под видом репера подразумеваются марка, пень, вкопанный столб, цоколь и прочее, в некоторых случаях эскиз.

Ведомость закрепления трассы на участке

| N |  | Привязка | Описание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| закрепи- тельного знака | Положение закрепленной точки | Расстояние от оси, м | Отметка выносных столбов | закрепи- тельного знака | Эскиз знака | Примечание |
|  | км | пикет | плюс | вправо | влево | правого | левого |  |  |  |
| 1 | 251 | 636 | 00 | 21,85 | 21,30 | - | - | Влево и вправо от оси трассы закопаны деревянные столбы |  | Схема закрепления знака с указанием направлений засечек |
| 2 | 251 |  | 22,50 10,00 | 140,26 140,28 | Влево от вершины угла закопаны |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | деревянные стандартные столбы |  |  |

Приложение 6

Таблицы определения поправок

Поправки в длину, измеренную двадцатиметровой стальной рулеткой, на температуру

| Разность температур | Поправка, мм, при числе лент (и расстояния) |
| --- | --- |
| (),°С | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 320 | 340 | 360 | 400 |
| Поправка, мм |
| 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,0 |
| 2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 3,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |
| 3 | 0,8 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 5,2 | 6,0 | 6,8 | 7,0 | 8,2 | 9,0 | 9,8 | 10,5 | 11,2 | 12,0 | 12,8 | 13,5 | 14,5 | 15,0 |
| 4 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,5 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| 5 | 1,2 | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 6,2 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 11,2 | 12,0 | 13,8 | 15,0 | 16,2 | 17,6 | 18,8 | 20,0 | 21,2 | 22,5 | 23,8 | 25,0 |
| 6 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,6 | 9,0 | 10,5 | 12,0 | 13,5 | 15,5 | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 | 22,5 | 24,0 | 25,5 | 27,0 | 28,5 | 30,0 |
| 7 | 1,8 | 3,5 | 5,2 | 7,0 | 8,8 | 10,5 | 12,2 | 14,0 | 15,8 | 17,0 | 19,2 | 21,0 | 22,8 | 24,5 | 26,2 | 28,0 | 29,8 | 31,5 | 33,2 | 35,0 |
| 8 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,5 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 |
| 9 | 2,2 | 4,5 | 6,8 | 9,0 | 11,2 | 13,5 | 15,8 | 18,0 | 20,2 | 22,0 | 24,8 | 27,0 | 29,2 | 31,5 | 33,8 | 36,0 | 38,2 | 40,5 | 42,8 | 45,0 |
| 10 | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,5 | 27,5 | 30,0 | 32,5 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 50,0 |
| 11 | 2,8 | 5,5 | 8,2 | 11,0 | 13,8 | 16,5 | 19,2 | 22,0 | 24,8 | 27,0 | 30,2 | 33,0 | 35,8 | 38,5 | 41,2 | 44,0 | 46,8 | 49,5 | 52,2 | 56,0 |
| 12 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | 30,5 | 33,0 | 36,0 | 39,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 60,0 |
| 13 | 3,2 | 6,5 | 9,8 | 13,0 | 14,2 | 19,5 | 22,8 | 26,0 | 29,2 | 32,0 | 35,8 | 39,0 | 42,2 | 45,5 | 48,8 | 52,0 | 55,2 | 58,5 | 61,8 | 65,0 |
| 14 | 3,5 | 7,0 | 10,5 | 14,0 | 17,5 | 21,0 | 24,5 | 28,0 | 31,5 | 35,5 | 38,5 | 42,0 | 45,5 | 49,0 | 52,5 | 56,0 | 59,5 | 62,0 | 66,5 | 70,0 |
| 15 | 3,8 | 7,5 | 11,2 | 15,0 | 18,8 | 22,5 | 26,2 | 30,0 | 33,8 | 37,0 | 41,2 | 45,0 | 46,8 | 52,4 | 56,2 | 60,0 | 63,8 | 67,5 | 71,2 | 75,0 |
| 16 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 28,0 | 32,0 | 36,0 | 40,5 | 44,0 | 48,0 | 52,0 | 56,0 | 60,0 | 64,0 | 68,0 | 72,0 | 76,0 | 80,0 |
| 17 | 4,2 | 8,5 | 12,8 | 17,0 | 21,2 | 25,5 | 29,8 | 34,0 | 38,2 | 42,0 | 46,8 | 51,0 | 55,2 | 59,5 | 63,8 | 68,0 | 72,2 | 76,5 | 80,8 | 85,0 |
| 18 | 4,5 | 9,0 | 13,5 | 18,0 | 22,5 | 27,0 | 31,5 | 36,0 | 40,5 | 45,5 | 49,5 | 54,0 | 58,5 | 63,0 | 67,5 | 72,0 | 76,5 | 81,0 | 85,5 | 90,0 |
| 19 | 4,8 | 9,5 | 14,2 | 19,0 | 23,8 | 28,5 | 33,2 | 38,0 | 42,8 | 47,0 | 52,2 | 57,0 | 61,8 | 66,5 | 71,2 | 76,0 | 80,8 | 85,8 | 90,2 | 95,0 |
| 20 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |

Поправки вычислены по формуле , где =0,0000125;  - температура измерения; - температура компарирования; - расстояния, м.

Поправки на наклон линий, измеренных лентой

| Углы наклона | Поправка, см, при расстоянии, м |
| --- | --- |
| ° | ' | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
|  | 30 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,4 |
| 2 | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 5,5 | 6,1 |
|  | 30 | 1,0 | 1,9 | 2,9 | 3,8 | 4,8 | 5,7 | 6,7 | 7,6 | 8,6 | 9,5 |
| 3 | 0 | 1,4 | 2,7 | 4,1 | 5,5 | 6,8 | 8,2 | 9,6 | 11,0 | 12,4 | 13,7 |
|  | 30 | 1,9 | 3,7 | 5,6 | 7,5 | 9,4 | 11,2 | 13,1 | 14,9 | 16,8 | 18,7 |
| 4 | 0 | 2,4 | 4,9 | 7,3 | 9,8 | 12,2 | 14,6 | 17,1 | 19,5 | 22,0 | 24,4 |
|  | 30 | 3,1 | 6,2 | 9,2 | 12,3 | 15,4 | 18,5 | 21,6 | 24,6 | 27,7 | 30,8 |
| 5 | 0 | 3,8 | 7,6 | 11,4 | 15,2 | 19,0 | 22,9 | 26,7 | 30,5 | 34,3 | 38,1 |
|  | 30 | 4,6 | 9,2 | 13,8 | 18,4 | 32,0 | 27,6 | 32,2 | 36,8 | 41,4 | 46,9 |
| 6 | 0 | 5,5 | 11,0 | 16,4 | 21,9 | 27,4 | 32,9 | 38,4 | 43,8 | 49,3 | 54,8 |
|  | 30 | 6,4 | 12,9 | 19,3 | 25,7 | 32,2 | 38,6 | 45,0 | 51,4 | 57,9 | 64,3 |
| 7 | 0 | 7,5 | 14,9 | 22,4 | 29,8 | 37,3 | 44,7 | 52,2 | 59,6 | 67,1 | 74,5 |
|  | 30 | 8,6 | 17,1 | 25,7 | 34,2 | 42,8 | 51,4 | 59,9 | 68,5 | 77,0 | 85,6 |
| 8 | 0 | 9,7 | 19,5 | 29,2 | 38,9 | 48,7 | 58,4 | 68,1 | 77,8 | 87,6 | 97,3 |
|  | 30 | 11,0 | 22,0 | 32,9 | 43,9 | 54,9 | 65,9 | 76,9 | 87,8 | 98,9 | 109,8 |
| 9 | 0 | 12,3 | 24,6 | 36,9 | 49,2 | 61,6 | 73,9 | 86,2 | 98,5 | 110,3 | 123,1 |
|  | 30 | 13,7 | 27,4 | 41,1 | 54,8 | 68,6 | 82,3 | 96,0 | 109,7 | 123,4 | 137,1 |
| 10 | 0 | 15,2 | 30,4 | 45,6 | 60,8 | 76,0 | 91,2 | 106,3 | 121,5 | 136,7 | 151,9 |
| 11 | 00 | 18,4 | 36,8 | 55,1 | 73,5 | 91,9 | 110,2 | 128,2 | 147,0 | 165,4 | 183,7 |
| 12 | 00 | 21,9 | 43,7 | 65,6 | 87,4 | 109,3 | 131,1 | 153,0 | 174,9 | 196,7 | 218,5 |
| 13 | 00 | 25,6 | 51,3 | 76,9 | 102,5 | 128,2 | 153,8 | 179,4 | 205,0 | 230,7 | 256,3 |
| 14 | 00 | 29,7 | 59,4 | 89,1 | 118,8 | 148,5 | 178,2 | 207,9 | 237,6 | 267,3 | 297,0 |
| 15 | 00 | 34,1 | 68,2 | 102,2 | 136,3 | 170,4 | 204,4 | 204,4 | 238,5 | 272,6 | 340,7 |
| 16 | 00 | 38,7 | 77,5 | 116,2 | 155,0 | 193,7 | 232,4 | 271,2 | 309,9 | 348,6 | 387,4 |
| 17 | 00 | 43,7 | 87,4 | 131,4 | 174,8 | 218,5 | 262,2 | 305,9 | 349,6 | 393,3 | 437,0 |
| 18 | 00 | 48,9 | 97,9 | 146,8 | 195,8 | 244,7 | 293,7 | 342,6 | 391,6 | 440,5 | 489,4 |
| 19 | 00 | 54,5 | 109,0 | 163,4 | 217,9 | 272,4 | 326,9 | 381,4 | 435,8 | 490,3 | 544,8 |
| 20 | 00 | 60,3 | 120,6 | 180,9 | 241,2 | 301,5 | 361,8 | 422,2 | 482,5 | 542,8 | 603,1 |