ВСН 05-87
---------------------------
Гослесхоз СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗЫСКАНИЙ 
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Дата введения 1988-05-01

РАЗРАБОТАНА Всесоюзным государственным проектно-изыскательским институтом "Союзгипролесхоз" Гослесхоза СССР (исполнители: главный специалист Г.К.Филиппов и главный специалист О.Е.Кондратьева - разд.5).

ВНЕСЕНА Всесоюзным государственным проектно-изыскательским институтом "Союзгипролесхоз".

ПОДГОТОВЛЕНА к утверждению Управлением экспертизы проектов и смет и проектных работ Гослесхоза СССР (инж. С.А.Викуловский).

С введением в действие Инструкции по производству изысканий лесохозяйственных автомобильных дорог (ВСН 05-87) утрачивает силу Инструкция по производству изысканий лесохозяйственных автомобильных дорог (ВН 5-82).

СОГЛАСОВАНА с Госстроем СССР 5 ноября 1987 г., N A4-5529-8 и с ГУГК СССР 3 мая 1987 г., N 4-151.

УТВЕРЖДЕНА Государственным комитатом СССР по лесному хозяйству 19 ноября 1987 г. N 32

Настоящая Инструкция устанавливает основные требования к составу, содержанию и порядку производства изысканий для разработки предплановой (схемы транспортного освоения), предпроектной (технико-экономические обоснования и технико-экономические расчеты) и проектной документации (рабочие проекты, проекты и рабочая документация) на строительство новых и реконструкцию существующих автомобильных дорог предприятий лесного хозяйства.

Требования Инструкции необходимо соблюдать при экономических (включая лесотехнические работы), инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометрических изысканиях, сборе данных для составления проекта организации строительства и смет, а также при камеральной обработке полевых материалов.

Инструкция не распространяется на работы по отводу земельных участков для строительства, по техническому обследованию и обмеру существующих зданий и сооружений, созданию геодезической разбивочной основы для строительства, производству исполнительных съемок, наблюдению за деформациями зданий и сооружений в процессе их строительства и эксплуатации. Эти работы могут выполняться специалистами изыскательских организаций только по отдельным договорам с заказчиком.

При проектировании лесохозяйственных автомобильных дорог по СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги" (согласно ВСН 07-82) объем, состав и точность изыскательских работ должны отвечать требованиям ведомственных строительных норм, устанавливаемых для дорог общего пользования.

При производстве изысканий лесохозяйственных автомобильных дорог рекомендуется использовать следующую литературу:

Инструкция по проектированию лесохозяйственных автомобильных дорог (ВСН 07-82);

Инструкция по изысканиям, проектированию и строительству автомобильных дорог в районах распространения вечномерзлых грунтов (ВСН 85-74);

Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (ГКИНП-02-033-79);

Инструкция о Государственном геодезическом надзоре;

Инструкция по охране геодезических пунктов (ГКИНП-07-11-84);

Инженерные изыскания для строительства (СНиП 1.02.07-87)*;

______________

* Отменен. Взамен действует СНиП 11-02-96. - Примечание "КОДЕКС".

Наставление по изысканиям и проектированию железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки (НИМП-72);

государственные стандарты;

нормы, правила и инструкции по охране труда и технике безопасности, охране природной среды и т.д.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Изыскания должны обеспечивать получение необходимого для соответствующей стадии проектных работ комплекса исходных данных. На основе этих данных должны приниматься оптимальные технические решения по развитию дорожных сетей или строительству отдельных лесохозяйственных автомобильных дорог с учетом перспектив развития лесохозяйственного производства, существующих путей транспорта, экономических и природных условий района строительства.

1.2. Для технического руководства изыскательскими работами по каждому объекту назначается главный инженер проекта, несущий полную ответственность за правильность основных принципиальных решений (по выбору типа транспорта, размещению, структуре дорожной сети, основным параметрам дорог и т.п.), определяющих направленность изыскательских работ. За качество и точность изыскательских работ, а также полноту полевых материалов и сроки проведения изысканий, установленные техническим заданием на производство работ, несет ответственность начальник изыскательской партии (отряда).

1.3. Объем и состав изыскательских работ устанавливается в каждом конкретном случае самостоятельно в зависимости от уровня решаемой задачи, степени изученности района работ, сложности местных (топографических, гидрологических и др.) условий и стадии проектирования, для которой подготавливаются исходные данные и проводятся работы в полевых условиях. При этом работы, выполненные на предыдущей стадии изысканий, не должны включаться в состав работ последующих стадий изысканий, за исключением, при необходимости, сгущения геологических выработок и топографических съемок сложных участков трасс.

1.4. При изысканиях лесохозяйственных автомобильных дорог необходимо применять современные геодезические инструменты и геологическое оборудование, обеспечивающие достаточную точность инженерно-геодезических и геологических работ, прогрессивные методы производства изысканий и современные достижения науки для повышения уровня автоматизации технологического процесса изысканий.

1.5. Изыскательские работы выполняются в соответствии с техническим заданием на производство работ (обязательное приложение 7), которое выдается на весь комплекс изыскательских работ. В состав технического задания входят: основание для разработки, целевое назначение, местоположение территории, подлежащей транспортному освоению; объемы и структура грузов; типы транспортных средств; основные нормы проектирования; физические объемы по видам изысканий; особые требования к точности работ, состав партии и сроки выполнения работ; принципиальные направления дорог.

1.6. Для особо сложных условий* в соответствии с требованиями задания на проектирование и техническим заданием на производство работ может составляться программа инженерных изысканий, где отражаются: сведения по изученности природных условий района, обоснование категорий сложности, состава, объемов, методов, последовательности и взаимоувязки выполнения отдельных видов работ, особые требования к организации, технологии производства и безопасности работ.

________________

*  При особо сложных условиях (рельефных, гидрогеологических и др.) помимо традиционного состава работ требуются специальные исследования или методы производства изысканий.

1.7. Изыскательские работы следует выполнять при наличии разрешений, оформляемых заказчиком проектной документации:

- на право производства топографо-геодезических работ на территории населенных пунктов - от территориальных инспекций Госгеонадзора обязательно для работ по развитию сетей главной геодезической основы (триангуляции, полигонометрии, трилотерации всех классов), сетей местного значения (аналитических сетей и полигонометрии всех разрядов), нивелирования всех классов независимо от объема работ и топографических съемок всех масштабов на площади более 1 км (сплошного массива);

- на производство инженерно-геологических изысканий автомобильных дорог протяженностью более 50 км - от территориальных производственных геологических объединений министерства геологии.

Разрешения выдаются при наличии справки от соответствующих управлений по делам строительства и архитектуры при советах министров АССР, от областных (краевых) отделов по делам строительства и архитектуры, от городских и районных архитекторов о необходимости проектных работ.

1.8. Прочие топографо-геодезические работы, а также съемочные работы на площади до 1 км и работы, связанные с изысканиями трасс протяженностью до 25 км на территории населенных пунктов и в сельской местности, производятся по разрешениям соответствующих управлений и отделов по делам строительства и архитектуры, городских и районных архитекторов.

1.9. В организационном отношении изыскания подразделяются на три периода: подготовительный (на стационаре и в кочевых условиях), полевой и камеральный.

1.10. В подготовительный период на стационаре проводят: сбор, обработку и изучение экономических, лесоустроительных, геологических, топографо-геодезических данных, анализ материалов схем развития лесного хозяйства, лесной промышленности, дорог общего пользования и других ведомств, лесоосушения, ТЭО, ТЭР на строительство объектов и т.д., выявление ожидаемых объемов изыскательских работ. На основе анализа собранных данных составляется техническое задание на производство работ и сметно-договорная документация.

В подготовительный период в начале полевых работ у заказчика и в утверждающей инстанции уточняются цели, задачи и объемы изыскательских работ, а при необходимости - техническое задание и сметно-договорная документация.

1.11. В полевой период проводятся: полный комплекс изыскательских работ в составе, объеме и с точностью, отвечающим требованиям технического задания на производство изысканий объекта на соответствующей стадии; основной объем камеральных работ, необходимых для обеспечения контроля качества и полноты полевых данных (согласно разд.10); сдача изысканной трассы* и закрепительных знаков заказчику в полевых условиях.

________________

* Для больших (более 25 км) и сложных объектов по требованию заказчика может быть организована приемка трассы по участкам.

В камеральный период на стационаре завершают лабораторные работы, составление полевой пояснительной записки и технических отчетов (при необходимости)*, производится окончательно компоновка материала, оформление и сдача его приемочной комиссии.

________________

* Состав полевой пояснительной записки для стадий "Проект" и "Рабочий проект", приведенный в п.2.18, может уточняться по требованию территориальных инспекций Госгеонадзора и органов архитектуры. Для других стадий состав пояснительной записки может быть сокращен в зависимости от сложности местных условий и объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ.

При определении категорий сложности необходимо суммировать баллы по каждой группе компонентов инженерно-геологических условий. При сумме баллов от пяти до восьми, если при подсчете нет групп с баллом три, условия следует относить к средней сложности; при сумме баллов более восьми или менее, если в расчет вошла группа с баллом три, условия сложные.

Приложение 5
Обязательное

Параметры разведочной сети в зависимости от типов месторождений

| Характеристика месторождений | Параметры разведочной сети, м |
| --- | --- |
|  | предварительная разведка | детальная разведка |
| 1 | 2 | 3 |
| Крупные и средние пластовые и пластообразные залежи с относительно выдержанным строением и составом полезной толщи | 200x200 100х200 | 100x100 50х100 |
| Крупные пластообразные и линзообразные залежи с невыдержанным строением и составом полезной толщи или гнездами (карманами) других пород | 200x200 100х200 | 100x100 50х100 |
| Массивы интрузивных пород однородного состава, потоки и покровы эффузивных пород, выдержанных по мощности и составу | 200x200 100х200 | 100x100 50х100 |
| Средние пластообразные и линзообразные залежи с невыдержанным строением и составом полезной толщи | 100x100 50х100 | 50x50 25х50 |
| Мелкие пластообразные и линзообразные залежи с относительно выдержанным строением и составом полезной толщи | 100x100 50х100 | 50x50 25х50 |
| Массивы интрузивных пород неоднородного состава, потоки и покровы эффузивных пород, не выдержанных по мощности и составу | 100x100 50х100 | 50x50 25х50 |
| Мелкие гнездообразные залежи с резко изменчивым строением и составом полезной толщи | 50х50 | 25х25 |
| Жилы и дайки магматических пород | 50х50 | 25х25 |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В числителе указаны параметры разведочной сети для месторождений изометричной в плане формы, в знаменателе - для месторождений удлиненной формы.

2. К мелким отнесены месторождения с объемом горной массы до 50 тыс. м, к крупным - с объемом свыше 400 тыс. м.

3. При разведке жильных месторождений расстояния между скважинами по простиранию жилы следует увеличивать  до 2 раз.

Приложение 6
Обязательное

Общее число точек наблюдений буровых скважин на 1 км площади 
инженерно-геологической съемки

| Масштаб инженерно-геологической съемки | Общее число точек наблюдения | Число буровых скважин в общем числе точек наблюдений |
| --- | --- | --- |
| 1:100000 | 1-3 | 0,5-1 |
| 1:50000 | 3-6 | 1-2 |
| 1:25000 | 6-12 | 2-4 |
| 1:10000 | 25-40 | 9-16 |
| 1:5000 | 50-100 | 25-50 |

ПРИМЕЧАНИЕ.

Минимальное число точек наблюдений буровых скважин следует принимать при простых инженерно-геологических условиях, а максимальное - при сложных.

Приложение 7
Обязательное

Образец технического задания на производство изысканий

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись утверждающего) |
|  | " " _____________ 19 _____ г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ N

| На проведение изысканий |
| --- |
| (наименование и принадлежность дороги) |
| для составления |
|  | (стадия проектирования) |
| Выдано |
|  | (должность и фамилия) |
| 1. Основание к производству |
|  | (приказ об организации партии и перечень основных |
| документов, разрешение на производство изысканий) |
| 2. Местоположение объекта |
| (область, край, район, лесхоз) |
| 3. Основные установки и показатели задания заказчика на проектирование: |
| а) состав зоны тяготения |
| б) общая площадь | тыс. га |
| в) площадь, покрытая лесом | тыс. га |
| г) ежегодный объем рубок | тыс. м |
| по главному пользованию | тыс. м |
| по промежуточному пользованию | тыс. м |
| д) основные объемы лесохозяйственных работ: |
| е) общий объем перевозок | тыс. т |
|  | (по видам грузов) | тыс. т |
|  |  | тыс. т |
| ж) пункт примыкания дороги |  |
|  | (местоположение) |
| з) тип (категория) и протяжение дороги* |
| и) пункт доставки грузов |  |
|  | (местоположение) |
| к) тип подвижного состава |
|  | (по видам грузов) |
| _________________ * Если изыскивается сеть дорог, то приводится их протяжение по типам. При необходимости устанавливаются параметры дороги (ширина земляного полотна, тип покрытия, руководящий уклон, радиусы кривых в плане и т.д.), определяющие дальнейшее направление изысканий. |
| 4. Прочие указания |
|  | (изученность объекта, его |
| особенности, наличие карт, аэрофотосъемки, |
| точность, год лесоустройства и другие вопросы, |
| влияющие на качество технических решений) |
| 5. Основные руководящие установки |
| (в основном обоснования, отступления от задания на |
| проектирование) |
| 6. Особые условия |
|  | (оползни, карст, мерзлота, |
| наледи и т.д.) |
| 7. Состав и объем полевых работ |
| Наименование работ | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Экономические изыскания |  |  |
| (сбор данных по общей |  |  |
| и частной экономике) |  |  |
| 2. Дорожные изыскания |  |  |
| (перечень изыскиваемых |  |  |
| дорог, топографические |  |  |
| съемки, масштаб, мостовые |  |  |
| переходы и т.д.) |  |  |
| 3. Геологические работы (маршрутно-геологическая съемка, масштабы, буровые и шурфовые работы, поиски месторождений строительных материалов) |  |  |
| 4. Согласования |  |  |
| 5. ……………………………….. и т.д. |  |  |
| 6. Состав партии |  |  |
| Фамилия, имя, отчество | Сроки исполнения | Примечание |
|  | начало | конец |  |
| 7. Окончание работ |
| ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Комплекс полевых работ выполняется в соответствии с действующими нормами проектирования и методическими указаниями по видам работ. 2. Объем и состав изыскательских работ в отдельных случаях может изменяться в соответствии с местными условиями при согласовании с заказчиком. 3. Запрещается выполнение работ сверх объема, предусмотренного техническим заданием и сметой, без разрешения руководства института и соответствующих документальных согласований с заказчиком. |
| Главный инженер проекта |  | подпись |
| Согласовано: |  |  |
| Главный специалист отдела |  | подпись |
| " " _________________ 19 ____ г. |  |  |

Приложение 8

ЗАКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

Знаки, служащие для закрепления трассы:

а - точки; б - сторожки; в - створные столбы; г - угловые столбы; д - вехи; е - репера.