ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на облицовку откосов пластиковых окон.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организациистроительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Виды пластиковых откосов и технология их установки

При установке пластиковых окон следует продумать такую немаловажную деталь как отделка проёмов пластиковыми откосами. При неправильном выборе материалов или технологии установки внешний вид окон может пострадать от появления конденсата или промерзания откосов. Оптимальный вариант-использование пластика ПВХ(или поливинилхлорид). Откосы из этого пластика экологичны, не нуждаются в специальном уходе и прослужат много лет. Цвет этого материала можно подобрать в соответствие с рамами. Гладкая поверхность ПВХ обеспечивает безупречный внешний вид. На нем не остается разводов, а очистка от грязи и пыли не составляет большого труда. Срок службы таких откосов сравним со сроком эксплуатации самих окон. Установка пластиковых откосов производиться одновременно с установкой окон и обычно не требует большого количества рабочего времени.

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Существует три технологии изготовления пластиковых откосов:

- пластиковые откосы из сэндвич-панелей;

- откосы из вспененного пластика;

- откосы из гипсокартона, которые покрываются жестким пластиком.

Рассмотрим каждую технологию отдельно.

Пластиковые сэндвич-панели бывают разного типа и идеально соответствуют видам оконных рам: глянцевые, матовые, под дерево. Пластиковые откосы из сэндвич-панелей имеют внутри пористую структуру. Они отлично сохраняют тепло, что препятствует образованию конденсата при низкой температуре на улице. Сэндвич-панели не боятся влаги, также она не страшна и для клеевого соединения. Откосы из сэндвич-панелей паронепроницаемы. Они защищают пенный утеплитель и стены от влаги, поступающей со стороны откоса, которая, в противном случае, приводит к промерзанию. Для изготовления откосов используется панели толщиной 1 см. В оконный проем устанавливается стартовый профиль до установки самого окна. Потом откосы крепятся к стене. Это можно сделать разными способами. Самый простой - это крепление саморезами с дюбелями. Шляпки саморезов уходят вглубь откоса и маскируются специальными уголками, которые имеются в продаже. Их также можно согнуть под специальным углом из жесткого ПВХ толщиной 1-1,5 мм. Другой вариант - использование кронштейнов из оцинковки. Их толщина составляет всего 1 мм. Один из кронштейнов крепится к стене, другой крепиться к откосу при помощи специальной монтажной ленты с двойным клеевым слоем. Между собой кронштейны скрепляются саморезами. Боковые откосы приклеиваются к подоконнику. Также откосы можно склеить между собой, а углы промазать герметиком. Надо заметить, что монтажная лента и клей могут быть использованы только при температуре выше 10 °С. Наряду со всеми своими преимуществами откосы, изготовленные из пластиковых сэндвич-панелей, имеют приемлемую стоимость.

Второй вариант изготовления пластиковых откосов - использование интегрального вспененного ПВХ. Этот пластик имеет твердый и гладкий наружный слой. Надрезав, этот пластик можно согнуть под нужным углом или, делая частые надрезы, по радиусу. После чего надрезы фиксируются специальным клеем. Это дает возможность изготовлять откосы с изгибами и расширениями. Установка происходит по той же схеме, что и для сэндвич-панелей

Третий вариант изготовления откосов-облицовка откосов из гипсокартона жестким пластиком ПВХ. При помощи "жидких гвоздей" пластик крепиться к гипсокартону. У этого способа есть недостаток: этот пластик недостаточно твердый, на нем могут остаться следы деформации. Также из-за особой шелковистой поверхности он в большей мере подвержен загрязнениям.

Установка откосов

Несмотря на то, что технология установки пластиковых откосов достаточно проста, она требует определенных навыков, поэтому желательно, чтобы данная операция выполнялась специалистами. Установка оконных откосов обычно производится на следующий день после монтажа оконного блока, когда монтажная пена достаточно просохла. Чтобы добиться максимальных параметров теплоизоляции, монтаж пластиковых откосов выполняется на слой теплоизолирующего материала. При установке откосов, для улучшения теплоизоляции может также использоваться монтажная пена. Для обеспечения оптимальных изоляционных показателей, установка откосов и подоконников может производиться одновременно.

Установка откосов ПВХ не занимает много времени, не требует сложного оборудования и не ведет к образованию большого количества строительного мусора.

Для герметизации стыков рамы и откоса применяется клей ПВХ-"Жидкий пластик". В отличие от силиконового герметика, он не имеет липкой текстуры, в результате чего по истечении времени не желтеет и не загрязняется.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Один из самых технологичных способов облицовки откосов оконных проёмов при установке пластиковых окон - использование трёхслойных сэндвич-панелей (пластик/вспененный утеплитель/пластик). Такие панели позволяют надёжно защитить швы, не пропускают шум, хорошо сохраняют тепло, не покрываются конденсатом, не требует особого ухода и периодической покраски.

Можно облицевать откосы и гипсокартоном, пропитанным грунтовкой, придающей ему влагостойкость и антигрибковые свойства. Но в этом случае потребуется дополнительная отделка откосов - грунтовка, шпатлевание и окраска, либо - оклеивание их обоями.

Рис.6. Чтобы установить сэндвич-панели, сначала ножовочным полотном прорезают небольшой паз в пене

Рис.7. Затем дополнительно продавливают паз обрезком панели на одну и ту же глубину, уплотняя пену

Рис.8. Подгоняют панели по размерам откосов

Рис.9. Сначала вставляют в свой паз верхнюю панель, наносят монтажную пену небольшими порциями и прижимают к верхнему откосу

Рис.10. В этом положении панель фиксируют самоклеящейся малярной лентой

Рис.11. От обрезков сэндвич-панелей отделяют пластиковую облицовку и нарезают кусочками размерами примерно 40x90 мм

Рис.12. Эти кусочки пластиковой облицовки панелей сгибают пополам и вставляют в зазор между боковой сэндвич-панелью и стеной

Рис.13. На боковой откос наносят валики монтажной пены и,...

Рис.14. ...контролируя вертикальность уровнем, прижимают панель к откосу, чтобы пена равномерно распределилась по зазору и слегка выдавилась наружу

Рис.15. И боковую панель, выставленную по вертикали, сразу же фиксируют самоклеящейся лентой

Рис.16. В завершение углы облицованных панелями откосов укрывают декоративными пластиковыми профилями

Рис.17. Концы профилей при подгонке обрезают для соединения "на ус"

Рис.18. Перед монтажом декоративных профилей с панелей облицовки откосов снимают защитную плёнку

Рис.19. Декоративные профили по углам откосов приклеивают герметиком

Рис.20. В завершение герметиком аккуратно заделывают все стыки (пластиковых плит облицовки откосов, декоративных профилей, подоконника и оконной рамы). Пока герметик не высох, следует быть осторожным, чтобы на шов не налипла пыль

Рис.21. Теперь можно удалить защитную пленку со стекла, с ПВХ-профилей и в полной мере насладиться видом нового окна

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

4.1. На всех этапах строительно-монтажных работ, в том числе работ по установке (монтажу) оконных блоков следует выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ, который включает в себя входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль промежуточных и окончательных циклов работ.

4.2. Состав контролируемых показателей, объем и методы контроля должны соответствовать требованиям: СНиП 12-01-2004, ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30971-2002.

"Общие технические условия" и техническим рекомендациям ТР 152-05 "Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков".

4.3. Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Для удаления загрязнений с поверхности ПВХ-профиля нельзя использовать чистящие вещества, содержащие абразивы (такие, как "Пемолюкс"), поскольку они могут поцарапать гладкую поверхность пластика.

Поверхность стёкол следует мыть водой, либо с использованием нейтрального моющего средства, не содержащего нашатырного спирта или растворителей (они могут повредить резиновые уплотнители). Для сохранения их эластичности уплотнители желательно периодически смазывать силиконом. При мытье окрашенных ПВХ-профилей можно использовать только слабый мыльный раствор.

Кроме того, необходимо периодически чистить антимоскитную сетку, поскольку её ячейки быстро забиваются пылью и она перестаёт пропускать воздух. Для этого достаточно её снять, почистить мягкой щёткой, смоченной в мыльной воде, а затем сполоснуть.

А петли и другие подвижные элементы фурнитуры два раза в год нужно смазывать машинным маслом (можно воспользоваться аэрозольной смазкой WD-40).

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Потребность в машинах и оборудовании принята по ГЭСН.

5.1.1. Состав применяемых в ГЭСН строительных машин и механизмов дается в сокращенных наименованиях, без привязки к конкретным их маркам, указывается только тип и, при необходимости, основная характеристика машины. Такое построение ГЭСН позволяет учитывать фактически применяемые машины и обеспечить достоверное определение стоимости их эксплуатации. Основанием для установления типов и марок строительных машин является проектная документация.

5.1.2. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, технологической оснастки, инструмента и приспособлений для установки одностворчатых поворотно-откидных оконных блоков из ПВХ приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| N п/п | Наименование машин, механизмов и оборудования | Назначение | Кол-во на звено, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъемники мачтовые строительные грузоподъемностью 0,5 т | Подъем изделий и материалов | 1 |
| 2 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Доставка изделий и материалов | 1 |
| 3 | Перфораторы электрические |  | 1 |
| 4 | Шуруповерты строительно-монтажные |  | 2 |
| 5 | Пилы дисковые электрические |  | 1 |

5.1.3. Механизация строительных, монтажных и специальных строительных работ при монтаже окон, как и другихстроительно-монтажных работ, должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.

5.1.4. Средства малой механизации, оборудование, инструмент, технологическую оснастку, необходимые для монтажных работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.

5.1.5. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.

5.2. Потребность в основных материалах, изделиях и конструкциях на 10 одностворчатых поворотно-откидных оконных блоков приведена в таблице 5.2.

Таблица 5.2

| N п/п | Наименование материалов, изделий и конструкций | Ед. изм. | Потребность на 10 оконных блоков |
| --- | --- | --- | --- |
| Для одностворчатых поворотно-откидных оконных блоков |
| 1 | Листы облицовочные | м | 15 |
| 2 | Герметик пенополиуритановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Sondal в баллонах по 750 мл | шт. | 25 |
| 3 | Лента бутиловая | м | 70 |
| 4 | Лента бутиловая диффузная | м | 12 |
| 5 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | шт. | 260 |
| 6 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 210 |
| 7 | Клей | кг | 4 |
| 8 | Ветошь | кг | 0,03 |

5.2.1. Нормы расхода материальных ресурсов определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации. Материальные ресурсы (материалы, изделия и конструкции) представлены в ГЭСН в сокращенных наименованиях, по обобщенной номенклатуре, без указания дополнительных технических характеристик и марок (не влияющих на числовые значения норм), с приведением нормируемого расхода ресурсов, а в отдельных случаях и без него.

5.2.2. При определении затрат на материальные ресурсы пользователь норм принимает конкретные марки и характеристики материалов, изделий и конструкций для производства работ исходя из данных проекта, спецификаций, условий обеспечения указанными материальными ресурсами и торговой номенклатурой производителей (поставщиков).

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. Производство работ по монтажу оконных блоков, устройству монтажных швов, а также хранение изоляционных и других материалов должно выполняться с обязательным соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда в соответствии с требованиями: - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002; СП 12-133-2000; СП 12-135-2003, ССБТ (система стандартов безопасности труда) и нормативных актов других организаций, требования которых не противоречат вышеназванным нормативным документам в строительстве.

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

6.4. Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в организационно-технологических схемах на производство работ.

6.5. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.

6.6. Применяемые изделия должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании. Требования безопасности применения изделий устанавливают в проектной документации (например, ручки-завертки, оснащенные замками класса 1-2 по ГОСТ 5089-2003, усиленные запирающие приборы с целью повышения сопротивления изделий несанкционированным воздействиям, дополнительные крепежные детали в угловых соединениях, закаленное стекло толщиной от 4 до 8 мм по ГОСТ 30698, или например, оконные блоки с подвесным открыванием створок не рекомендуется применять в детских учреждениях и др.).

Изделия должны быть рассчитаны на эксплуатационные нагрузки, включая ветровую нагрузку в соответствии с действующими строительными нормами.

6.7. При работе с применением электрифицированных инструментов необходимо обеспечивать выполнение требований ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.005-88.

6.8. При производстве изоляционных и отделочных работ следует использовать инвентарные подмости, лестницы-стремянки. Не допускается использовать приставные лестницы, случайные средства подмащивания и производить работы на не огражденных рабочих местах, расположенных на высоте более 1,3 м над перекрытием.

6.9. При производстве изоляционных работ необходимо предохранять руки от соприкосновения с мастиками и липкими слоями лент.

6.10. Работники, занятые производством изоляционных работ, должны быть обеспечены средствами защиты в соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты".

6.11. Погрузку, разгрузку и переноску материалов необходимо производить с соблюдением норм поднятия и переноски тяжестей.

6.12. При использовании изоляционных материалов возможно образование незначительного количества твердых и эластичных отходов, которые должны быть собраны в специальные емкости и направлены на уничтожение в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления".

6.13. При попадании на руки цементного раствора, пены или мастики загрязнения необходимо удалить и вымыть руки водой.

6.14. Изоляционные материалы (мастики) на органических растворителях и растворители должны храниться в закрытых, проветриваемых, взрыво- и пожаробезопасных помещениях и соответствовать требованиям ГОСТ 9980.5-2009 "Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение".

7. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

7.1. Пример составления графика производства работ на установку 10 оконных блоков приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1

|  | Рабочие смены |
| --- | --- |
|  | 1-ая смена | 2-ая смена и т.д. |
| N п/п | Наименование технологических операций | Ед. изм. | Объем работ | Принятый состав звена | Продолжи- тельность операции, час | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: одностворчатых поворотно-откидных с площадью проема до 2 м | 100 мпроема | 0,162 | Монтажники конструкций: 5 разр. - 1 4 разр. - 1 3 разр. - 1 2 разр. - 1 Машинист подъемника 6 разр. - 1 | 10,0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2 | Облицовка откосов листами из синтетических материалов | 100 моблицовки | 0,135 | Монтажники конструкций: 5 разр. - 1 4 разр. - 1 2 разр. - 1 | 7,6 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |

7.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:

7.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.

7.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ.

При этом необходимо стремиться сохранять постоянство состава комплексных и специализированных звеньев (бригад) на все время выполнения работ.

7.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени.

7.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составляется технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены.

8. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

8.1. Пример* составления калькуляции затрат труда и машинного времени на установку 10 оконных блоков приведен в таблице 8.1.

________________

* В приведенном примере данные объемов работ, перечень технологических операций приняты условно.

Таблица 8.1

|  | Нормы времени | Затраты труда |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование технологической операции | Ед. изм. | Объем работ | Обоснование (ГЭСН и др.) | рабочих, чел.-ч | работа машин, маш.-ч | рабочих, чел.-ч (гр.4·гр.2) | работа машин, маш.-ч (гр.5·гр.2) |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Облицовка откосов листами из синтетических материалов | 100 моблицовки | 0,135 | ГЭСН 81-02-15-2001 Сборник N 15. Отделочные работыТаблица 15-01-050-4 | 166,47 | 0,58 | 22,5 | 0,08 |

8.1.1. Потребность в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) для устройства 10 одностворчатых поворотно-откидных оконных блоков из ПВХ площадью 1,62 м каждый подсчитаны по Государственным элементным сметным нормам (ГЭСН).

8.1.2. В ГЭСН учтены работы по выгрузке строительных материалов, изделий и конструкций на приобъектном складе, горизонтальное и вертикальное перемещение материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места их установки, монтажа или укладки в дело. Нормы также учитывают вертикальное транспортирование материалов, изделий и конструкций и мусора, получаемого при разборке и ремонте конструкций до места их складирования на строительной площадке.

9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Стоимость установки откосов пластиковых окон зависит от различных параметров и определяется в каждом конкретном случае отдельно. Например, установка откосов из сэндвич панелей или из вспененного ПВХ будет различаться уже вследствие разной стоимости этих материалов.

9.1. Технико-экономические показатели на монтаж 10 оконных блоков определены с учетом данных таблиц 7.1 и 8.1:

|  | Затраты, отнесенные к 1 м оконного блока составляют: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - трудоемкость, чел.-час | - 5,23 |  |
|  | - затраты машинного времени, маш.-час | - 0,06 |  |
|  | Из указанных затрат приходится: |  |  |
|  | на монтаж: |  |  |
|  | - трудоемкость, чел.-час | - 2,16 |  |
|  | - затраты машинного времени, маш.-час | - 0,05 |  |
|  | на облицовку внутренних откосов |  |  |
|  | - трудоемкость, чел.-час | - 1,39 |  |
|  | - затраты машинного времени, маш.-час | - 0,005 |  |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия.

ГОСТ 30673-99 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.

ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия.

ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия.

ГОСТ 30698-2000 Стекло закаленное строительное. Технические условия.

ГОСТ 5089-2003 Замки и защелки для дверей. Технические условия.

ГОСТ 9980.5-2009 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение.

ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

ТР 152-05 Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков.

СРО ОСМО-2-001-2010 Стандарт саморегулирования. Электробезопасность. Общие требования на производственных объектах организаций выполняющих работы, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2011