СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УСТРОЙСТВА МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ

Устройство полов

УСТРОЙСТВО МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), акт освидетельствования скрытых работ, общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве на материалы; | Визуальный |  |
|  | - наличие акта освидетельствования (приемки) ранее выполненных работ; | То же |  |
|  | - промывку поверхности нижележащего слоя водой, огрунтовку цементным молоком; | " |  |
|  | - ровность поверхности нижележащего слоя или фактическую величину заданного уклона; | Измерительный |  |
|  | - вынесение отметок чистого пола; | То же |  |
|  | - установку маячных реек, надежность их крепления и фактическую величину отметки верха реек; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - установку пробок в местах расположения проемов, отверстий | Технический осмотр |  |
| Укладка бетонной смеси | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - соблюдение технологии укладки бетонной смеси, в том числе степень уплотнения и качество заглаживания поверхности бетона; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - толщину укладываемого слоя бетона; | Измерительный |  |
|  | - соблюдение температурно-влажностного режима твердения; | То же |  |
|  | - качество отделки поверхности чистого пола | Технический осмотр всей поверхности покрытия |  |
| Приемка готового пола | Проверить: |  | Общий журнал работ, акт приемки выполненных работ |
|  | - фактическую величину прочности бетона; | Лабораторный анализ |  |
|  | - соблюдение заданных размеров толщин, плоскостей, отметок и уклонов; | Измерительный, не менее девяти измерений на 50-70 м поверхности |  |
|  | - внешний вид поверхности пола; | Технический осмотр |  |
|  | - сцепление покрытия пола с нижележащим слоем | То же, простукиванием |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, линейка металлическая, уровень строительный, двухметровая рейка, нивелир. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.04.01-87 табл.21, 25

Допускаемые отклонения:

- поверхности пола от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой - 4 мм;

- от заданного уклона покрытий - 0,2% соответствующего размера помещения, но не более 50 мм;

- по толщине покрытия - не более 10% от проектной.

Уступы между покрытием и элементами окаймления пола - 2 мм.

Максимальная крупность мраморной крошки не должна превышать 15 мм и 0,6 толщины покрытий.

При проверке сцепления покрытий с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания.

При шлифовании должно быть полное вскрытие фактуры декоративного заполнителя.

Не допускаются:

- зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками);

- выбоины, трещины на поверхности покрытия;

- разрезка покрытий на отдельные карты, за исключением многоцветных покрытий (с установкой разделительных жилок).

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 8267-93*. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 15825-80*. Портландцемент цветной. Технические условия.

Мозаичные смеси, в состав которых не введены пластификаторы, должны применяться с осадкой конуса 2-4 см. Подвижность смесей следует увеличивать только введением пластификаторов.

Каждая партия декоративного щебня и мраморной крошки должна сопровождаться документом о качестве, в котором должны быть указаны: наименование и адрес изготовителя, номер и дата выдачи паспорта, номер партии и количество материала, номера накладных, фракции щебня или крошки, зерновой состав, содержание пылевидных частиц, зерен слабых пород, марка по прочности, морозостойкость щебня, истираемость породы, цвет щебня или крошки, обозначение стандарта или технических условий.

При входном контроле бетонных смесей, декоративных заполнителей на строительной площадке необходимо:

- проверить наличие документа о качестве на используемые материалы и требуемых в нем данных;

- убедиться путем внешнего осмотра в соответствии качества используемых материалов требованиям проекта и нормативных документов;

- при возникновении сомнений в качестве материалов потребовать контрольной проверки соответствия их требованиям нормативных документов и проекта.

Прочность на сжатие мраморной крошки должна быть не менее 60 МПа.

Указания по производству работ
СНиП 3.04.01-87 пп.4.3, 4.25, 4.26

Монолитные мозаичные покрытия, устраиваемые по бетонным подстилающим слоям, следует выполнять одновременно с последними путем втапливания в свежеуложенную отвакуумированную бетонную смесь декоративных материалов.

При устройстве мозаичных полов по элементам пола из бетона и цементно-песчаного раствора последние перед укладкой покрытия должны быть увлажнены до окончательного впитывания воды.

Обработка мест стыкования смежных участков одноцветного покрытия должна быть выполнена путем огрунтовки вертикальных кромок затвердевшего бетона и раствора или их увлажнения.

Уплотнение и заглаживание бетона и раствора в местах рабочих швов следует производить до тех пор, пока шов останется незаметным.

Шлифование полов должно производиться по достижении ими прочности, при которой исключаются выкрашивания заполнителя. При шлифовании обрабатываемая поверхность должна быть покрыта тонким слоем воды или водного раствора поверхностно активных веществ. Толщина снимаемого слоя должна обеспечить полное вскрытие фактуры заполнителя.