ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ URSA В СКАТНЫХ КРЫШАХ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на применение продукции URSA в скатных крышах.

Общие сведения

Рис.1. Виды скатных крыш:

1 - односкатная крыша, 2 - двускатная крыша, 3 - крыша с мансардой, 4 - шатровая крыша

Рис.2. Элементы скатных крыш:

1 - скат, 2 - конек, 3 - свес или карниз, 4 - фронтон, 5 - тимпан фронтона, 6 - щипец, 7 - вальма, 8 - полувальма, 9 - накосное ребро, 10 - ендова

Системы утепленных скатных крыш

Системы утепленных скатных крыш позволяют превратить чердак строящегося или существующего здания в эксплуатируемое помещение и тем самым создать дополнительную полезную площадь. Одновременно повышаются и звукоизолирующие свойства покрытия.

Для обеспечения максимальной долговечности всех материалов Системы конструкция крыши должна быть вентилируемой.

Рис.5. Система утепления с двумя вентилируемыми зазорами:

1 - гидроизоляция URSA SECO STORM, 2 - вентилируемый зазор, 3 - теплоизоляция URSA, 4 - пароизоляция URSA SECO 500

Вентиляция в системе осуществляется посредством одного или двух вентиляционных зазоров (рис.5, 6).

Рис.6. Система утепления с одним вентилируемым зазором:

1 - гидроизоляция URSA SECO 2000, 2 - вентилируемый зазор, 3 - теплоизоляция URSA, 4 - пароизоляция URSA SECO 400

Вентиляционный зазор между кровлей и гидроизоляцией устраивается во всех случаях и предназначен для удаления атмосферной влаги, попавшей под кровлю вследствие возможных протечек или конденсации воздушной влаги на внутренней поверхности кровельного покрытия.

Вентиляционный зазор между гидроизоляцией и теплоизоляцией предназначен для предотвращения сорбционного увлажнения теплоизоляции через возможные неплотности в слое пароизоляции. В случае ограниченной высоты пространства для укладки теплоизоляции и невозможности устройства зазора достаточной величины необходимо применять гидроизоляцию с повышенной паропроницаемостью ("дышащие" мембраны), которая укладывается непосредственно на теплоизоляцию. Высокая паропроницаемость гидроизоляции обеспечивает эффективный отвод паров.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Монтаж системы

Установка пароизоляции

Пароизоляционная пленка, как показано на рисунке, устанавливается на нижней плоскости стропильных ног и фиксируется скобами механического сшивателя или оцинкованными гвоздями с плоской головкой. Установка полотнищ гидроизоляции производится поперек ската, с нахлестом не менее 100 мм вышележащего полотна на нижележащее. Полотна герметично соединяются между собой при помощи самоклеящихся лент (рис.7). Для окончательного закрепления пароизоляции и устройства основания для укладки утеплителя выполняется монтаж обшивки потолка. Для предварительного выравнивания плоскости потолка перед установкой обшивки может быть выполнен монтаж потолочных реек или черного потолка из досок.

Рис.7

Если к моменту устройства пароизоляции установлена внутренняя облицовка, не позволяющая закрепить пароизоляцию на нижней плоскости стропильных ног, пароизоляция укладывается поверх стропил (рис.8).

Рис.8

При утеплении существующей крыши пароизоляция устанавливается (перед устройством обшивки) после установки утеплителя (рис.9).

Рис.9

Места сопряжений конструкций, дымоходов и вентиляционных труб необходимо защищать с особой тщательностью (рис.10, 11, 12).

Рис.10

Рис.11

Рис.12

Контроль качества

| Отклонения в расстояниях между осями стропильных ног | ±20 мм |
| --- | --- |
| Отклонения стропил от вертикали | ±0,5% высоты элементов |
| Отклонения стропил по длине | ±20 мм |
| Отклонения стропил по высоте | ±10 мм |
| Отклонения глубины врубок | ±2 мм |
| Отклонения в размерах поперечных сечений | ±2 мм |

Установка утеплителя

В традиционных конструкциях скатных крыш стандартный шаг осей стропильных ног, как правило, составляет 0,6 или 1,1 м. Утеплитель имеет ширину 0,6 м и устанавливается "в распор" между стропилами в упруго-сжатом состоянии. Если шаг стропильных ног отличается от стандартных значений, то перед установкой утеплителя необходимо произвести его нарезку по ширине, равной шагу стропил. Шаг стропил определяется при измерении рулеткой расстояния между осевыми линиями либо между левыми боковыми поверхностями соседних стропил.

При использовании рулонных изделий мат необходимо нарезать по длине, равной длине ската (рис.13).

Рис.13

Во всех случаях ширина утеплителя должна быть больше ширины межстропильного пространства на величину не менее 30 мм. Таким образом, обеспечивается возможность установки изделий "в распор" между стропилами.

Стопроцентная упругость плит и матов из стекловолокна при установке "в распор" обеспечивает фиксацию утеплителя в проектном положении и предотвращает возможность сползания и образования зазоров между утеплителем и стропильной ногой.

При установке плит в два или более слоев для перевязки горизонтальных стыков плит нижнего слоя вышележащий слой устанавливают со смещением на половину высоты плиты (рис.14).

Рис.14

Не допускается

разрывов слоя теплоизоляции и неплотного сопряжения со стропилами, мауэрлатным брусом и т.п.;

уменьшения толщины слоя теплоизоляции (рис.15).

Рис.15

При утеплении существующей крыши, как показано на рисунке, установка утеплителя ведется при обязательном контроле величины вентилируемого зазора между утеплителем и нижней плоскостью обрешетки. Для обеспечения заданной величины зазора могут применяться кондукторы в виде небольших прокладок заданной высоты (рис.16).

Рис.16

Контроль качества

| Плотность: |  |
| --- | --- |
| при уклонах менее 30° | 15-20 кг/м |
| при уклонах более 30° | 25-30 кг/м |
| Теплопроводность при температуре 25±5 °С, не более | 0,047 Вт/м °С |
| Ширина швов между: |  |
| плитами (матами) теплоизоляции, не более | 2 мм |
| плитами (матами) теплоизоляции и стропилами, не более | 2 мм |
| Отклонение толщины теплоизоляции от проектного значения | ±10 мм |

Установка гидроизоляции

Гидроизоляция устанавливается непосредственно на верхние плоскости стропильных ног и фиксируется скобами механического сшивателя или оцинкованными гвоздями с плоской головкой. Установка полотнищ гидроизоляции производится поперек ската, с нахлестом не менее 100 мм вышележащего полотна на нижележащее. Нахлест соседних полотен поперек ската составляет также не менее 100 мм. Отдельные полотна соединяются между собой при помощи самоклеящихся лент. Для окончательного закрепления гидроизоляции и обеспечения вентилируемого зазора между гидроизоляцией и кровлей вдоль стропил набивается контробрешетка из брусков. Сечение брусков не должно быть меньше 25х50 мм. Для углов наклона ската менее 10° высота вентилируемого зазора должна составлять не менее 50 мм.

Для устройства основания под кровельное покрытие поверх контробрешетки при помощи оцинкованных гвоздей набивается обрешетка (рис.17, 18, 19).

Рис.17

Рис.18

Рис.19

Контроль качества

| Расстояние между брусками обрешетки (по осям) по проекту, не более | 250 мм |
| --- | --- |
| Расстояние между брусками обрешетки от дымовых труб и вентиляционных блоков, не менее | 130 мм |
| Отклонения в расстояниях между осями конструкций | ±20 мм |
| Отклонения по длине | +20 мм |
| Отклонения в размерах поперечных сечений | ±2 мм |
| Отклонения поверхности основания под кровлю: |  |
| по горизонтали | ±5 мм |
| по вертикали | 5...+10 мм |
| по плоскости элемента от заданного уклона (по всей площади) | 0,2% |

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Установка утеплителя

Контроль качества

| Плотность: |  |
| --- | --- |
| при уклонах менее 30° | 15-20 кг/м |
| при уклонах более 30° | 25-30 кг/м |
| Теплопроводность при температуре 25±5 °С, не более | 0,047 Вт/м °С |
| Ширина швов между: |  |
| плитами (матами) теплоизоляции, не более | 2 мм |
| плитами (матами) теплоизоляции и стропилами, не более | 2 мм |
| Отклонение толщины теплоизоляции от проектного значения | ±10 мм |

Установка гидроизоляции

Контроль качества

| Расстояние между брусками обрешетки (по осям) по проекту, не более | 250 мм |
| --- | --- |
| Расстояние между брусками обрешетки от дымовых труб и вентиляционных блоков, не менее | 130 мм |
| Отклонения в расстояниях между осями конструкций | ±20 мм |
| Отклонения по длине | +20 мм |
| Отклонения в размерах поперечных сечений | ±2 мм |
| Отклонения поверхности основания под кровлю: |  |
| по горизонтали | ±5 мм |
| по вертикали | 5...+ 10 мм |
| по плоскости элемента от заданного уклона (по всей площади) | 0,2% |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Конструкция системы

Стропила являются основной несущей конструкцией Системы, воспринимая от собственного веса Системы снеговые, ветровые и гололедные нагрузки, а также нагрузки от людей и материалов, возникающие во время монтажа, обслуживания и ремонта крыши.

При проектировании и строительстве стропильной конструкции необходимо учитывать форму крыши и величину пролетов между опорами стропильных ног. При небольших пролетах стропила выполняются из деревянного бруса. В большепролетных зданиях стропила выполняются из металлического профиля либо комбинированными.

Пароизоляция устраивается со стороны помещения. Она препятствует проникновению в теплоизоляцию влаги из внутренних помещений, тем самым обеспечивая стабильные теплоизолирующие свойства и долговечность утеплителя. В качестве пароизоляции применяются пленки URSA SECO 400 или URSA SECO 500.

Теплоизоляцию укладывают на пароизоляционный слой в пространство между стропилами. В качестве теплоизоляции могут применяться маты и плиты из минеральной ваты или штапельного стекловолокна. При большой расчетной толщине слоя теплоизоляции маты и плиты могут быть уложены в два или более слоев (рис.20).

Рис.20. Конструкция системы:

1 - кровля, 2 - обрешетка, 3 - контробрешетка, 4 - гидроизоляция, 5 - вентиляция, 6 - стропила, 7 - теплоизоляция, 8 - пароизоляция

Теплоизоляция в системе нагружена только собственным весом. Для малых углов наклона допускается применение легких матов и плит - М15, М20, П15, П20. На крутых участках целесообразно применять маты М25 и плиты П30 или мягкие маты и плиты с дополнительным креплением.

Основная задача гидроизоляции - защита теплоизоляции и стропил от увлажнения от подкровельного конденсата или вследствие возможных протечек кровли. В случае применения полиэтиленовых или полипропиленовых пленок, неспособных пропускать пары воды, гидроизоляция устраивается над теплоизоляцией с фиксированным зазором. В случае применения "дышащих" мембран, имеющих повышенную паропроницаемость со стороны утеплителя, гидроизоляционные мембраны устанавливаются непосредственно на теплоизоляцию без зазора.

В качестве гидроизоляции применяются пленки URSA SECO STORM или паропроницаемые мембраны URSA SECO 2000.

Контробрешетка обеспечивает вентилируемый зазор над гидроизоляцией и фиксирует гидроизоляцию.

Обрешетка предназначена для крепления кровельных материалов. Она может устраиваться по контробрешетке или по стропилам, когда высота слоя теплоизоляции меньше высоты стропильной ноги.

Обрешетку и контробрешетку выполняют из деревянного бруса или доски. Это связано с удобством крепления элементов между собой и удобством закрепления кровельного материала. В случае металлических стропил, обрешетка выполняет роль терморазрыва между кровлей и стропильной ногой.

Верхний элемент системы - кровля - предохраняет помещения и материалы Системы от проникновения атмосферных осадков. Основанием под кровлю служит обрешетка или сплошной деревянный настил. Кровлю выполняют из штучных или листовых материалов.

В качестве крепежных элементов, в зависимости от разновидности системы, применяются кляммеры, гвозди, самонарезающие винты, шурупы, скобы. В случае необходимости могут использоваться различные герметизирующие материалы.

Для оформления примыканий, сопряжений и других фрагментов кровли используются различные доборные элементы.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ

Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу утвержден и введен в действие с 1 июля 2003 г. Свод правил по проектированию и строительству СП 12-135-2003"Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда", содержащий пакет отраслевых типовых инструкций по охране труда по наиболее массовым профессиям и видам работ в строительстве, предназначенный для использования при подготовке инструкций по охране труда для работников строительстванезависимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм собственности юридических лиц, осуществляющих строительную деятельность.

Типовые инструкции по охране труда для работников
строительных профессий, включая:

Жестянщиков ТИ Р О-008-2003

Кровельщиков по стальным кровлям ТИ Р О-013-2003

Маляров строительных ТИ Р О-014-2003

Машинистов автогудронаторов ТИ Р О-016-2003

Машинистов автовышек и автогидроподъемников ТИ Р О-017-2003

Машинистов башенных кранов ТИ Р О-019-2003

Машинистов компрессоров передвижных с электродвигателем ТИ Р О-026-2003

Машинистов лебедок электрических ТИ Р О-027-2003

Машинистов малярных станций передвижных ТИ Р О-028-2003

Машинистов подъемников мачтовых, стоечных или шахтных ТИ Р О-030-2003

Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования ТИ Р О-053-2003

Верхолазные работы ТИ Р О-055-2003

На подмостях с перемещаемым рабочим местом ТИ Р О-056-2003

Погрузочно-разгрузочные и складирование грузов ТИ Р О-057-2003

Обслуживание газодувных машин, работающих на газе, ТИ Р О-058-2003

Обслуживание кранов грузоподъемностью до 500 кг ТИ Р О-059-2003

Строповка грузов ТИ Р О-060-2003

ГИГИЕНА ТРУДА

Цель мероприятий в области гигиены труда и производственной санитарии - предупреждение профессиональных заболеваний. Профессиональное заболевание возникает в результате постепенного воздействия на организм человека вредных условий работы (газа, солнечной радиации, вибрации и др.).

У кровельщика такими заболеваниями могут явиться: тепловой удар с потерей сознания от перегрева организма при работе на крыше, обмораживание. Кожные болезни - экземы, дерматиты - могут быть вызваны различными раздражающими веществами - минеральными маслами, каменноугольными смолами, дегтями.

Для предупреждения профессиональных болезней в первую очередь необходима удобная и легкая производственная одежда: комбинезон, теплая одежда, защитный фартук, брезентовые рукавицы, резиновые перчатки, обувь, головной убор. Не менее важно применение в нужных случаях индивидуальных защитных средств и приспособлений - очков, респираторов, специальных мазей.

Для защиты кожи и глаз от попадания на них кислоты служат резиновые сапоги, такой же фартук, перчатки и защитные очки.

От горячих вяжущих и мастик средством защиты служит костюм, состоящий из парусинового картуза, брезентовых брюк, куртки, рукавиц и резиновых сапог. Глаза ограждают защитными очками.

От вредных паров и газов органы дыхания защищают ватно-марлевыми повязками, а при значительной их концентрации - респираторами.

Для обогрева рабочих на крыше должен быть оборудован тепляк.

Рабочего, у которого обнаружено раздражение кожи, слизистых оболочек или другое начинающееся профессиональное заболевание, необходимо перевести на другую работу на срок, необходимый для полного выздоровления.

Большое значение для сохранения здоровья и повышения производительности труда имеет личная гигиена рабочего.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность людей должна быть обеспечена при возникновении пожара в любом месте объекта как в рабочем его состоянии, так и в случае возникновения аварийной обстановки. Опасными факторами пожара, воздействующими на людей, являются: открытый огонь и искры, повышенная температура воздуха и предметов, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок, взрыв.

На строительстве, на рабочих местах объекта причинами возникновения пожаров могут быть: неисправность электросети и электрооборудования (короткие замыкания); нарушение правил хранения горючих материалов, промасленной ветоши и приготовления горячих мастик; нарушение противопожарного режима в помещении, где обрабатывают и хранят полотнища рулонных кровельных материалов.

Пожар легче предупредить, чем потушить, поэтому необходимо строго выполнять правила противопожарного режима.

Основные мероприятия по предупреждению пожара - это постоянное содержание в чистоте и порядке рабочего места, осторожное обращение с огнем, нагревательными приборами и различными легковоспламеняющимися веществами. Нельзя допускать скопления у рабочего места большого количества легковоспламеняющегося производственного сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; необходимо как можно чаще удалять отходы производства, особенно горючие, и складывать в отведенном для них месте. Счищаемую с кровельных материалов посыпку надо складывать в металлический бачок с крышкой. В такой же бачок складывают использованную ветошь после обработки ею рулонных полотнищ.

Электросеть следует всегда держать в исправном состоянии; после работы необходимо выключать электрорубильники всех установок и рабочего освещения, оставляя лишь дежурное освещение.

Курить на крыше строго воспрещается. Курить разрешается только в местах, специально отведенных для этой цели, где находится емкость с водой.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Пример расчета стоимости материалов 1 м системы вентилируемой утепленной скатной крыши с кровлей из металлической черепицы.

| Комплектующие материалы* | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, € | Сумма, € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Металлочерепица "Монтеррей" ("Металл-Профиль") | м | 1,05 | 4,88 | 5,12 |
| Контробрешетка (деревянный брус сечением 50x50 мм) | п.м | 1,5 | 0,34 | 0,51 |
| Обрешетка (деревянный брус сечением 100x32мм) | п.м | 4,1 | 0,44 | 1,80 |
| Теплоизоляция (URSA M15, 100 мм) | м | 1,05 | 2,47 | 2,59 |
| Гидроизоляция (Ютафол Д) | м | 1,07 | 0,57 | 0,61 |
| Пароизоляция (Ютафол Н) | м | 1,07 | 0,57 | 0,61 |
| Самонарезающий шуруп Koelner оцинкованный | шт. | 17 | 0,024 | 0,41 |
| Гвоздь оцинкованный | шт. | 12 | 0,01 | 0,12 |
| ИТОГО за 1 м: | 11,77 |

Расчетная толщина слоя теплоизоляции URSA

| N п/п | Город РФ | ГСОП | Тип поме- щения* | (м°С/Вт) | Толщина теплоизоляции, мм, из изделий URSA марки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П-15 | М-15, М-17, П-17 | М-25 | П-20 | П-30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Анадырь | 9000 | 1 | 5,95 | 330 | 320 | 300 | 290 | 280 |
|  |  |  | 2 | 4,45 | 250 | 240 | 220 | 220 | 210 |
| 2 | Архангельск | 5700 | 1 | 4,47 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 |
|  |  |  | 2 | 3,30 | 180 | 170 | 160 | 150 | 150 |
| 3 | Астрахань | 3400 | 1 | 3,43 | 180 | 170 | 170 | 160 | 150 |
|  |  |  | 2 | 2,49 | 130 | 120 | 120 | 120 | 110 |
| 4 | Барнаул | 5800 | 1 | 4,51 | 250 | 240 | 220 | 210 | 200 |
|  |  |  | 2 | 3,33 | 190 | 180 | 160 | 160 | 150 |
| 5 | Белгород | 4000 | 1 | 3,70 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 |
|  |  |  | 2 | 2,70 | 150 | 140 | 130 | 130 | 120 |
| 6 | Благовещенск | 6300 | 1 | 4,74 | 260 | 250 | 230 | 220 | 210 |
|  |  |  | 2 | 3,51 | 190 | 190 | 170 | 160 | 160 |
| 7 | Братск | 6900 | 1 | 5,01 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 |
|  |  |  | 2 | 3,72 | 200 | 190 | 190 | 180 | 170 |
| 8 | Брянск | 4000 | 1 | 3,70 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 |
|  |  |  | 2 | 2,70 | 150 | 140 | 130 | 130 | 120 |
| 9 | Великий Новгород | 4500 | 1 | 3,93 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 |
|  |  |  | 2 | 2,88 | 150 | 150 | 140 | 130 | 120 |
| 10 | Владивосток | 4600 | 1 | 3,97 | 210 | 210 | 190 | 190 | 180 |
|  |  |  | 2 | 2,91 | 150 | 150 | 140 | 140 | 130 |
| 11 | Владикавказ | 3200 | 1 | 3,34 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 |
|  |  |  | 2 | 2,42 | 130 | 120 | 120 | 110 | 100 |
| 12 | Владимир | 4900 | 1 | 4,11 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 |
|  |  |  | 2 | 3,02 | 160 | 160 | 150 | 140 | 130 |
| 13 | Волгоград | 3900 | 1 | 3,66 | 190 | 190 | 180 | 170 | 160 |
|  |  |  | 2 | 2,67 | 140 | 140 | 130 | 130 | 120 |
| 14 | Вологда | 5200 | 1 | 4,24 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 |
|  |  |  | 2 | 3,12 | 170 | 160 | 160 | 150 | 140 |
| 15 | Воронеж | 4300 | 1 | 3,84 | 200 | 150 | 190 | 180 | 170 |
|  |  |  | 2 | 2,81 | 200 | 150 | 140 | 130 | 120 |
| 16 | Грозный | 2900 | 1 | 3,21 | 170 | 160 | 150 | 150 | 140 |
|  |  |  | 2 | 2,32 | 120 | 120 | 110 | 110 | 100 |
| 17 | Екатеринбург | 5600 | 1 | 4,42 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 |
|  |  |  | 2 | 3,26 | 180 | 170 | 160 | 160 | 150 |
| 18 | Иваново | 4900 | См. Владимир |
| 19 | Игарка | 9300 | 1 | 6,09 | 340 | 320 | 310 | 300 | 290 |
|  |  |  | 2 | 4,56 | 260 | 240 | 230 | 230 | 220 |
| 20 | Ижевск | 5400 | 1 | 4,33 | 230 | 230 | 210 | 200 | 190 |
|  |  |  | 2 | 3,19 | 170 | 170 | 160 | 150 | 140 |
| 21 | Иркутск | 6500 | 1 | 4,83 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 |
|  |  |  | 2 | 3,58 | 190 | 190 | 180 | 170 | 160 |
| 22 | Йошкар-Ола | 5300 | 1 | 4,29 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 |
|  |  |  | 2 | 3,16 | 170 | 160 | 160 | 150 | 140 |
| 23 | Казань | 5200 | См. Вологда |
| 24 | Калининград | 3400 | 1 | 3,43 | 180 | 170 | 170 | 160 | 150 |
|  |  |  | 2 | 2,49 | 130 | 120 | 120 | 120 | 110 |
| 25 | Калуга | 4600 | См. Владивосток |
| 26 | Кемерово | 6200 | 1 | 4,69 | 250 | 250 | 230 | 220 | 210 |
|  |  |  | 2 | 3,47 | 190 | 190 | 170 | 160 | 160 |
| 27 | Киров | 5500 | 1 | 4,38 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 |
|  |  |  | 2 | 3,23 | 180 | 170 | 160 | 160 | 150 |
| 28 | Кострома | 5000 | 1 | 4,15 | 220 | 220 | 200 | 200 | 190 |
|  |  |  | 2 | 3,05 | 160 | 160 | 150 | 150 | 140 |
| 29 | Краснодар | 2500 | 1 | 3,03 | 160 | 150 | 140 | 140 | 130 |
|  |  |  | 2 | 2,18 | 120 | 110 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | Красноярск | 5900 | 1 | 4,56 | 250 | 240 | 220 | 210 | 200 |
|  |  |  | 2 | 3,37 | 190 | 180 | 160 | 160 | 150 |
| 31 | Курган | 5800 | См. Барнаул |
| 32 | Курск | 4200 | 1 | 3,79 | 200 | 200 | 180 | 180 | 170 |
|  |  |  | 2 | 2,77 | 150 | 150 | 130 | 130 | 120 |
| 33 | Кызыл | 7800 | 1 | 5,41 | 300 | 290 | 270 | 260 | 250 |
|  |  |  | 2 | 4,03 | 220 | 220 | 200 | 190 | 190 |
| 34 | Липецк | 4400 | 1 | 3,88 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 |
|  |  |  | 2 | 2,84 | 150 | 150 | 140 | 130 | 120 |
| 35 | Магадан | 7700 | 1 | 5,37 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 |
|  |  |  | 2 | 4,00 | 220 | 210 | 200 | 190 | 190 |
| 36 | Махачкала | 2300 | 1 | 2,94 | 150 | 150 | 140 | 130 | 120 |
|  |  |  | 2 | 2,11 | 110 | 110 | 100 | 90 | 90 |
| 37 | Москва | 4600 | 1 | 3,97 | 210 | 210 | 200 | 190 | 180 |
|  |  |  | 2 | 2,91 | 150 | 150 | 150 | 140 | 130 |
| 38 | Мурманск | 6000 | 1 | 4,60 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 |
|  |  |  | 2 | 3,40 | 190 | 180 | 170 | 160 | 160 |
| 39 | Нальчик | 3100 | 1 | 3,30 | 170 | 170 | 160 | 150 | 140 |
|  |  |  | 2 | 2,39 | 120 | 120 | 120 | 110 | 100 |
| 40 | Нижний Новгород | 4900 | См. Владимир |
| 41 | Новороссийск | 1800 | 1 | 2,71 | 140 | 130 | 130 | 120 | 110 |
|  |  |  | 2 | 1,93 | 100 | 90 | 90 | 90 | 80 |
| 42 | Новосибирск | 6200 | См. Кемерово |
| 43 | Омск | 6000 | См. Мурманск |
| 44 | Орел | 4400 | См. Липецк |
| 45 | Оренбург | 5200 | См. Вологда |
| 46 | Пенза | 4800 | 1 | 4,06 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 |
|  |  |  | 2 | 2,98 | 160 | 150 | 150 | 140 | 130 |
| 47 | Пермь | 5500 | См. Киров |
| 48 | Петропавловск-Камчатский | 5400 | См. Ижевск |
| 49 | Петропавловск | 5200 | См. Вологда |
| 50 | Псков | 4200 | См. Курск |
| 51 | Ростов-на-Дону | 3300 | 1 | 3,39 | 180 | 170 | 160 | 160 | 150 |
|  |  |  | 2 | 2,46 | 130 | 120 | 120 | 120 | 110 |
| 52 | Рязань | 4700 | 1 | 4,02 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 |
|  |  |  | 2 | 2,95 | 160 | 150 | 150 | 140 | 130 |
| 53 | Салехард | 8300 | 1 | 5,64 | 310 | 300 | 280 | 270 | 260 |
|  |  |  | 2 | 4,21 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 |
| 54 | Самара | 5000 | См. Кострома |
| 55 | Санкт-Петербург | 4400 | См. Орел |
| 56 | Саранск | 4800 | См. Пенза |
| 57 | Саратов | 4600 | См. Москва |
| 58 | Смоленск | 4300 | См. Воронеж |
| 59 | Ставрополь | 3000 | 1 | 3,25 | 170 | 160 | 160 | 150 | 140 |
|  |  |  | 2 | 2,35 | 120 | 120 | 120 | 110 | 100 |
| 60 | Сыктывкар | 5900 | См. Красноярск |
| 51 | Тамбов | 4500 | См. Великий Новгород |
| 62 | Тверь | 4800 | См. Пенза |
| 53 | Томск | 6300 | См. Благовещенск |
| 64 | Тула | 4500 | См. Новгород |
| 65 | Тюмень | 5600 | См. Екатеринбург |
| 66 | Улан-Удэ | 6700 | 1 | 4,92 | 270 | 260 | 240 | 230 | 220 |
|  |  |  | 2 | 3,65 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 |
| 67 | Ульяновск | 5000 | См. Кострома |
| 68 | Уфа | 5300 | См. Йошкар-Ола |
| 59 | Хабаровск | 5800 | См. Барнаул |
| 70 | Чебоксары | 5100 | 1 | 4,20 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 |
|  |  |  | 2 | 3,09 | 170 | 160 | 150 | 150 | 140 |
| 71 | Челябинск | 5500 | См. Киров |
| 72 | Чита | 7200 | 1 | 5,14 | 280 | 270 | 260 | 240 | 230 |
|  |  |  | 2 | 3,82 | 210 | 200 | 190 | 80 | 170 |
| 73 | Элиста | 3500 | 1 | 3,48 | 180 | 180 | 170 | 160 | 150 |
|  |  |  | 2 | 2,53 | 130 | 130 | 120 | 120 | 110 |
| 74 | Южно-Сахалинск | 5200 | См. Вологда |
| 75 | Якутск | 10000 | 1 | 6,40 | 350 | 340 | 320 | 310 | 300 |
|  |  |  | 2 | 4,80 | 260 | 260 | 240 | 230 | 230 |
| 76 | Ярославль | 4300 | См. Воронеж |

Примечание. * Тип 1 - жилые; тип 2 - административные.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

ГОСТ 9.303-84. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие правила к выбору.

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

ГОСТ 9573-96. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия.

ГОСТ 10499-95. Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия.

ГОСТ 11652-80. Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры.

ГОСТ 14918-80. Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия.

ГОСТ 16381-77. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие механические требования.

ГОСТ 19904-90. Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент.

ГОСТ 21880-94. Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия.

ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.

ТУ 1121-004-04001508-2003. Профили стальные, оцинкованные, тонкостенные. Технические условия.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

При разработке авторского материала использованы: техническая документация и справочная информация справочно-консультационной системы "Стройтехнолог".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2008