СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ

Устройство полов     

ПОДГОТОВКА ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Общий журнал работ |
|  | - выполнение очистки основания от мусора, грязи; | Визуальный |  |
|  | - проектную отметку основания | Измерительный |  |
| Устройство основания | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - технологию выполнения; в том числе степень уплотнения основания; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - соблюдение уклонов и профиля основания проектным; | Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50-70 м поверхности |  |
|  | - влажность грунта основания | То же |  |
| Приемка основания | Проверить: |  | Общий журнал работ (журнал бетонных работ) |
|  | - соответствие уклонов и профиля основания проектным; | Измерительный |  |
|  | - качество поверхности и уплотнения основания | Технический осмотр |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: двухметровая рейка, уровень строительный, линейка металлическая, нивелир, плотномер ГРПТ-2, влагомер. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.04.01-87 п.4.24, табл.20

Допускаемые отклонения:

- плоскости основания от горизонтали или заданного уклона 0,2% от соответствующего размера помещения и не более 50 мм;

- просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью элемента пола не должны превышать, для:

- грунтовых оснований - 20 мм.

Не допускаются:

- применение растительного грунта, торфа, ила, а также насыпных грунтов с примесью строительного мусора.

Указания по производству работ
СНиП 3.04.01-87 п.4.2, 4.3

Устройство полов допускается при температуре воздуха в помещении, измеряемой в холодное время года около дверных и оконных проемов на высоте 0,5 м от уровня пола - не ниже 0 °С при устройстве элементов пола из грунта, гравия, щебня, шлаков и из штучных материалов без приклейки к нижележащему слою или по песку.

Грунтовое основание под полы должно быть уплотнено в соответствии со СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".