ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТАНОВКА ДВУХКАМЕРНОЙ МОЙКИ НА ШЛАКОБЕТОННУЮ НЕОБЛИЦОВАННУЮ СТЕНУ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на установку двухкамерной мойки на шлакобетонную необлицованную стену.

Общие сведения

Установка моек

На рисунке 1 представлена установка чугунной мойки на два отделения МЧ-2. Чтобы избежать попадания сточной жидкости (в случае засорения канализации), в помещениях общественного питания мойки должны иметь между выпуском и сифоном воздушный разрыв 20-30 мм.

Рис.1. Установка чугунной мойки

Мойки (рис.2, 3) устанавливают обычно на подстолье 6, изготовленное из дерева, пластмассы и других материалов. После монтажа смесителя 2 с подводками мойку помещают на подстолье (рис.2, а), присоединяют подводки 4водопровода (рис.2, б), устанавливают выпуск 3, гидрозатвор 7, который соединяют с подводками канализации 5 (рис.2,в).

Рис.2. Последовательность установки мойки (а-в)

1, 8 - чаши; 2 - смеситель; 3 - выпуск; 4 - подводки водопровода; 5 - подводки канализации; 6 - подстолье; 7 - гидрозатвор

После установки мойки проверяют ее монтажное положение (рис.3, а, б). Мойки могут быть установлены на кронштейнах. Монтаж таких моек выполняют в той же последовательности, что и монтаж умывальников. В мойках, размещаемых в общественных столовых, кухнях, продовольственных магазинах, между выпуском и гидрозатвором должен быть воздушный разрыв 20-30 мм.

Рис.3. Монтажное положение мойки на одно (а) и на два (б) отделения:

1 - чаши; 2 - смеситель; 3 - выпуск; 4 - подводки водопровода; 5 - подводки канализации; 6 - подстолье; 7 - гидрозатвор; 8 -соединительный трубопровод

Таблица 1

Таблица обозначений, используемых при составлении монтажных чертежей санитарно-технических устройств и узлов

|  | Сантехнические устройства, элементы и узлы |  |
| --- | --- | --- |
|  | название | графическое обозначение |  |
|  | Мойка кухонная (одно отделение) |  |  |
|  | Мойка кухонная (два отделения) |  |  |

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Исполнители

Слесарь-сантехник IV разряда (С1) 
     
     Слесарь-сантехник III разряда (С2)
     
     ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО:

- смонтировать трубопроводы водопровода и канализации;

- подать на рабочее место материалы, инструмент и приспособления.

Описание операций

Разметка мест сверления отверстий под шурупы (рис.4)

С1 вешает шаблон на угольники холодного и горячего  водоснабжения, прижимает его к стенке и по рейке шаблона  проводит на стене горизонтальную линию. Справа и слева от центра рейки, на  расстоянии 370 мм, наносит на стену вертикальные риски. Затем,  сняв шаблон, приставляет к стене правый кронштейн так, чтобы риска на стене  совпала с серединой верхней грани его основания, и через отверстия  делает карандашом отметки на стене. Так же размечает отверстия под  шурупы для левого кронштейна.

Рис.4. Шаблон для разметки мест установки кронштейнов под мойки

С1 вешает шаблон на угольники холодного и горячего водоснабжения, прижимает его к стене и по рейке шаблона проводит на стене горизонтальную линию. Справа и слева от центра рейки, на расстоянии 370 мм, наносит на стену вертикальные риски. Затем, сняв шаблон, приставляет к стене новый кронштейн так, чтобы риска на стене совпала с серединой верхней грани его основания, и через отверстия делает карандашом отметки на стене. Так же размечает отверстия под шурупы для левого кронштейна.

Сверление отверстий

С1 приставляет сверло электродрели к отмеченному на стене месту и сверлит отверстие глубиной не менее 60 мм.  Просверлив шесть отверстий, в каждое вставляет пластмассовую трубку.

Установка кронштейнов (рис.5)

Рис.5

С1 приставляет кронштейн к стене так, чтобы отверстия в его основании совпали с отверстиями в стене, и с помощью отвертки ввертывает шурупы. Так же устанавливает второй кронштейн.

Установка выпусков

С2 вставляет в выпускное отверстие мойки выпуск с резиновой  прокладкой, надевает на выходящую из отверстия мойки резьбу  выпуска резиновую прокладку и стальную шайбу, а затем с помощью  ключей навертывает контргайку. Так же устанавливает второй  выпуск во второе выпускное отверстие мойки.

Соединение выпусков сгоном (рис.6)

Рис.6

С2 смазывает резьбу выпусков суриком и наматывает льняной жгут. С помощью ключа навертывает на резьбу одного  выпуска тройник, а на резьбу второго - угольник. Затем в тройник ввертывает  длинную резьбу сгона и совмещает направление тройника  с угольником.

Далее смазывает суриком короткую резьбу сгона, наматывает  льняной жгут и ключом ввертывает ее в угольник. Затем смазывает суриком резьбу сгона перед тройником, наматывает льняной жгут  и с помощью ключа свинчивает контргайку сгона к тройнику. В  нижнюю резьбу тройника ввертывает патрубок с расширенным  гладким концом.

Установка водоприемной воронки (рис.7)

Рис.7

С2 наматывает на выпуск воронки жгут смоляного каната и вставляет его в раструб сифона. С помощью конопатки  уплотняет канат в раструбе, замазкой заполняет пространство между выпуском  и раструбом.

Установка мойки на кронштейны

С1 и С2 поднимают мойку, приставляют к стене так, чтобы концы двух угольников системы холодного и горячего водоснабжения вошли в отверстия спинки, и опускают ее на кронштейны. Затем С1 и С2 проверяют устойчивость мойки на кронштейнах и соосность выпуска с водоприемной воронкой.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УСТАНОВКИ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие документов о качестве на сан. приборы; - качество керамических унитазов, писсуаров и моек; | Визуальный Технический | Паспорта (сертификаты), акт приемки выполненных работ, журнал работ |
|  | - готовность помещений для выполнения санитарно-технических работ; | То же |  |
|  | - разметку мест установки писсуаров и унитазов, кронштейнов под мойки. | Визуальный, измерительный |  |
| Установка унитазов, писсуаров и моек | Контролировать: - правильность установки унитазов и писсуаров с подключением их к канализации; | Визуальный, измерительный | Журнал работ, акты на скрытые работы |
|  | - правильность установки кронштейнов под мойки; | То же |  |
|  | - установку моек с присоединением их к канализации; | - " - |  |
|  | - установку водоразборной арматуры. | Визуальный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: - качество установки писсуаров, унитазов и моек; | Визуальный | Акт приемки выполненных работ |
|  | - качество установки водоразборной арматуры. | Измерительный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: металлический метр, строительный уровень. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

СНиП 3.05.01-85, п.3.15, табл.3

|  | Допускаемые отклонения: - высоты установки санитарных приборов: - для отдельно стоящих - ±20 мм; - для группы однотипных - ±5 мм. Санитарные приборы должны быть установлены по отвесу и уровню. Высота установки санитарных приборов от уровня чистого пола должна соответствовать размерам, указанным в таблице. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Санитарные приборы | Высота установки от уровня чистого пола, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | в жилых, общественных и промышленных зданиях | в школах |
| 1 2 3 4 5 6 | Умывальники (до верха борта) Раковины, мойки (до верха борта) Высоко располагаемые смывные бачки к унитазам (до низа бачка) Писсуары настенные (до борта) Смывные трубы к лотковым писсуарам (от дна лотка до оси трубы) Питьевые фонтанчики подвесного типа (до борта) | 800 850 1800 650 1500 900 | 700 850 1800 450 1500 750 |

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 15167-93*. Изделия санитарные керамические. Общие технические условия.
     
     ГОСТ 18297-96. Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Общие технические условия.
     
     ГОСТ 30493-96. Изделия санитарные керамические. Основные типы, размеры.

Писсуары керамические настенные (фаянсовые, полуфарфоровые или фарфоровые) предназначены для установки в туалетах общественных или промышленных зданий.

Писсуары изготавливают трех типов:

1) писсуар с цельноотливным керамическим сифоном;

2) писсуар без цельноотливного керамического сифона;

3) писсуар удлиненный с цельноотливным керамическим сифоном.

Писсуары типов 1 и 3 должны поставляться с установленными в сифонах латунными или пластмассовыми пробками, а писсуары типа 2 должны поставляться в комплекте с чугунными, пластмассовыми или латунными сифонами.

Бачок смывной керамический с верхним пуском, с непосредственным присоединением к унитазу поставляется в комплекте с поплавковым клапаном, спускной арматурой и резиновой прокладкой для установки между бачком и унитазом.

Бачок смывной керамический с боковым пуском, с непосредственным присоединением к унитазу поставляется заводами-изготовителями в комплекте.

Заводы-изготовители комплектуют каждый умывальник выпуском, сифоном (двухоборотным или бутылочным) и кронштейнами.

Умывальники керамические (фаянсовые, полуфарфоровые и фарфоровые) предназначаются для установки в жилых, общественных и производственных зданиях.

Полукруглые, овальные и прямоугольные умывальники изготовляются пяти величин: первой, второй, третьей, четвертой и пятой.

Унитазы керамические (фаянсовые, полуфарфоровые и фарфоровые) предназначены для установки в санитарных узлах зданий различного назначения.

Унитазы изготовляются тарельчатые, козырьковые, с цельноотливными или приставными полочками для присоединения высоко- и низкорасположенных смывных бачков с прямыми или косыми (под углом 60°) выпусками.

Указания по производству работ

СНиП 3.05.01-85, пп.1.4, 3.13, 3.14, 3.16

Общестроительные и санитарно-технические работы следует выполнять в санитарных узлах в следующей очередности:

- подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков, устройство маяков для установки трапов;

- установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение их гидростатического или манометрического испытания;

- гидроизоляция перекрытий;

- огрунтовка стен, устройство чистых полов;

- установка ванн, кронштейнов под умывальники и деталей крепления смывных бачков;

- первая окраска стен и потолков, облицовка плитками;

- установка умывальников, унитазов и смывных бачков;

- вторая окраска стен и потолков;

- установка водоразборной арматуры.

К деревянным конструкциям санитарные приборы следует крепить шурупами.

Выпуск унитаза следует соединять непосредственно с раструбом отводной трубы или с отводной трубой с помощью чугунного, полиэтиленового патрубка или резиновой муфты.

Раструб отводной трубы под унитаз с прямым выпуском должен быть установлен заподлицо с полом.

Унитазы следует крепить к полу шурупами или приклеивать клеем. При креплении шурупами под основание унитаза следует устанавливать резиновую прокладку.

Приклеивание должно производиться при температуре воздуха в помещении не ниже 5 °С.

Для достижения необходимой прочности приклеенные унитазы должны выдерживаться без нагрузки в неподвижном положении до набора прочности клеевого соединения не менее 12 ч.

В бытовых помещениях общественных и промышленных зданий установку группы умывальников следует предусматривать на общей подставке.

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСТАНОВКИ ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЫ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве водоразборной арматуры; - соответствие применяемых материалов проекту, стандартам и техническим условиям; | Визуальный То же | Сертификаты (паспорта), общий журнал работ |
|  | - подготовку мест для установки водоразборной арматуры. | Технический осмотр |  |
| Установка водоразборной арматуры | Контролировать: - качество заделки стыков при установке арматуры; - качество крепления трубопроводов и расстояния между креплениями; | Технический осмотр каждого стыка Визуальный, измерительный | Общий журнал работ |
|  | - вертикальность трубопроводов; | Измерительный |  |
|  | - направление раструбов и заделку концов трубопроводов во время перерыва в работе; | Визуальный |  |
|  | - крепление санитарных приборов; | Визуальный, технический осмотр |  |
|  | - высоту установки санитарных приборов от уровня чистого пола. | Измерительный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: - соответствие фактического положения смонтированных трубопроводов и узлов требованиям проекта; | Технический осмотр, измерительный | Общий журнал работ |
|  | - выполнение требований проекта и нормативных документов к качеству выполнения соединения труб. | Технический осмотр |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: линейка металлическая, отвес, рулетка металлическая, уровеньстроительный. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

СНиП 3.05.01-85, пп.3.4, 3.6

|  | Допустимые отклонения: - при установке арматуры - ±20 мм. Высота установки кранов от уровня чистого пола, мм: - водоразборных кранов в банях, смывных кранов унитазов, смесителей моек в общественных и лечебных учреждениях, смесителей для ванн - 800; - смесителей для видуаров с косым выпуском - 800; - то же, с прямым выпуском - 1000; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - смесителей и моек клеенок в лечебных учреждениях, смесителей общих ванн и умывальников - 1100; - кранов для мытья полов в туалетных комнатах общественных зданий - 600; - смесителей для душа - 1200. Высоту установки водоразборной арматуры (расстояние от горизонтальной оси арматуры до санприборов) следует принимать: - водоразборных кранов и смесителей от бортов раковин - на 250 мм; - от бортов моек на 200 мм; - туалетных кранов и смесителей от бортов умывальников - на 200 мм. Высота установки кранов для раковин со спинками, имеющими отверстия для кранов, а также для моек и умывальников с настольной арматурой определяется конструкцией прибора. |  |

Указания к производству работ

СНиП 3.05.01-85, пп.3.1, 3.12, 3.17

Разъемные соединения трубопроводов, а также арматура, ревизии и прочистки должны располагаться в местах, доступных для обслуживания.

В период монтажа открытые концы трубопроводов и водосточные воронки необходимо временно закрывать инвенторными заглушками.

До испытания систем канализации в сифонах в целях предохранения их от загрязнения должны быть вывернуты нижние пробки, а у бутылочных сифонов - стаканчики.

Проведение испытания внутреннего водопровода

Испытания внутреннего водопровода производят гидростатическим или манометрическим методом.

Перед испытанием вместо водоразборной арматуры устанавливают пробки. К магистрали в самой нижней точке ее (обычно у водомерного узла) подключают манометр класса точности не ниже 1,5 и устройства для создания давления в системе - гидропресс или компрессор.

Внутреннюю сеть наполняют водой, открывают всю запорную арматуру и осматривают, ликвидируя течи. После удаления воздуха через самые высокие водоразборные точки давление увеличивают до требуемой величины, которую контролируют манометром.

Промывка хозяйственно-питьевого водопровода должна проводиться особенно тщательно: до выхода в любой точке воды.

Сети холодного и горячего водопровода испытывают давлением, равным 1,5 избыточного рабочего. Система считается выдержавшей испытания, если в течение 600 с давление не снизится более чем на 0,05 МПа и при этом не наблюдается капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства.

Участки, прокладываемые скрыто, испытывают перед заделкой их в строительные конструкции.

В случаях, когда затруднено проведение гидростатических испытаний, например при отрицательной температуре в помещении, можно проводить манометрическое испытание сетей водопровода. Для этого в системе создают давление 0,15 МПа, а после устранения дефектов систему испытывают давлением 0,1 МПа в течение 300 с. При этом давление не должно снижаться более чем на 0,01 МПа.

Внутриквартальные сети и вводы испытывают гидростатическим или манометрическим способом на прочность до засыпки труб и на плотность после засыпки траншеи.

При сдаче объекта в эксплуатацию проверяют герметичность систем при установленной водоразборной арматуре. При этом включают насосные установки, контролируя давление, создаваемое ими. Проверяют поступление воды на верхние этажи зданий.

В системах горячего водопровода проверяют также температуру воды в различных точках системы, особенно в наиболее удаленных точках. При недогреве воды (ниже 55 °С) проверяют работу водонагревателя, налаживают циркуляцию воды.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Инструмент, приспособления, инвентарь

Ключ трубный рычажный N 2 
     
     Электродрель 
     
     Перчатки резиновые диэлектрические 
     
     Шаблон деревянный 
     
     Отвертка 
     
     Ключ рожковый для навинчивания выпуска
      
     Конопатка стальная

| Прибор | Схема прибора (план) | Размеры приборов |
| --- | --- | --- |
|  |  | а | б |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мойка | Рис.8 | 75 | 45,5 |

Техническая характеристика и область применения труб для водопровода и канализации (водоотведения) представлены в табл.2, 3.

Таблица 2

Сортамент и применение водопроводных труб

| Наименование и материал труб | Условный диаметр, мм | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Стальные |  |
| Трубы водопроводные,ГОСТ 3262-75 с изм. | 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 90, 100, 125, 150 | Внутренняя разводка сети на давление до 1,6 МПа (16 атм), сооружения водопроводов |
| Трубы электросварные,ГОСТ 10704-91 | 100, 125, 400, 450 и до 1400 | То же |
| Трубы электросварные со спиральным швом | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 и до 1400 | То же |

Полиэтиленовые канализационные трубы (по ГОСТ 22689.0, ГОСТ 22689.2-89) изготавливают двух типов: ПНД - низкого давления и ПВД - высокого давления. Их применяют для внутренних канализационных сетей зданий с максимальной температурой сточной жидкости 60 °С. Трубы изготавливают диаметром 4, 50, 90 и 110 мм, длиной 2; 3; 5,5; 6 и 8 м с толщиной стенок 2...2,5 мм.

Пластмассовые трубы соединяют склеиванием, резиновыми кольцами и прокладками, сваркой. Раструбы и фасонные части труб изготавливают по ГОСТ 22689.2-89.

Таблица 3

Сортамент и применение труб в системах водоотведения

| Трубы и материалы | Условный проход, мм | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Трубы керамические канализационные (ГОСТ 286-82) | 150, 200, 250, 300, 350, 400 | Самотечные трубопроводы сетей и коллекторов |
| Трубы железобетонные безнапорные (ГОСТ 6482-88) | 400 и более | То же |
| Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80) | 150, 200, 250, 300, 350, 400 | То же |
| Трубы асбестоцементные напорные (ГОСТ 539-80) | 100, 150, 200, 250, 300, 400 | Напорные трубопроводы |
| Трубы напорные полиэтиленовые | От 100 до 600 | Напорные трубопроводы, самотечные - для транспортировки агрессивных сред |
| Трубы чугунные напорные | От 100 и более | Напорные трубопроводы |
| Трубы стальные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75) трубы стальные электросварные со спиральным швом трубы электросварные стальные (ГОСТ 10704-91) трубы стальные горячедеформированные | От 100 и более | Напорные трубопроводы, переходы через водные преграды, шоссейные и железные дороги и пр. |

Место ввода должно отстоять на расстоянии не менее 1,5 м от подземного канализационного трубопровода, теплопроводов и газопроводов. Проход водопроводного ввода через стену здания должен специально обустраиваться (рис.9), чтобы предотвратить его повреждение при возможной осадке здания и не допустить проникновения грунтовой воды в здание.

Рис.9. Проход водопроводного ввода через стену подвала здания: 

а - в сухих грунтах, б - в мокрых и влажных грунтах: 1 - гильза из стальной трубы, 2 - смоленая прядь, 
3 - мятая глина, 4 - цементный раствор, 5 - труба, 6 - бетон, 7 - ребра из листовой стали

Диаметр труб ввода определяется в зависимости от числа водоразборных точек:

| Число водоразборных точек, шт. | Диаметр трубы ввода, мм |
| --- | --- |
| До 3 | 13 |
| 4...10 | 19 |
| 11...20 | 25 |
| 21...40 | 32 |
| 41...60 | 40 |
| 61...80 | 50 |

Водоразборную арматуру устанавливают после проведения гидравлических испытаний системы и установки санитарных приборов. Ее монтируют на высоте, удобной для пользования (см. табл.5).

Таблица 5

Диаметр подводки и высота установки водоразборной арматуры, мм

| Тип | Диаметр подводки | Высота установки от пола |
| --- | --- | --- |
| Водоразборные краны и смесители: |
| к мойкам | 15 | 1050 (200)* |

________________

* Высота от борта санитарного прибора.

Настенную арматуру присоединяют к сети с помощью патрубка и накидной гайки. При монтаже смесителей с декоративным покрытием необходимо использовать ключи с мягкими губками (рис.10, а). Монтаж и демонтажцентральных смесителей  выполняют с помощью ключа с захватом (рис.10, б). Особую осторожность соблюдают при соединении арматуры гибкими пластмассовыми подводками: накидные гайки следует заворачивать специальным ключом. Использование газовых ключей для этого не допускается.

Рис.10. Ключи для монтажа водоразборной арматуры:

а - с мягкими губками, б - с захватом

Уклоны и диаметры подводок к санитарным приборам должны быть не менее приведенных ниже.

| Санитарные приборы | Диаметр подводки, мм | Минимальный уклон трубопровода |
| --- | --- | --- |
| Мойка, раковина, душ | 50 | 0,025 |

Подводки прокладывают над полом, в полу помещения или подвешивают под потолком нижележащего этажа (подвесные линии). Прокладка подвесных линий не разрешается в кухнях, помещениях предприятий общественного питания, на складах пищевых и ценных товаров и в других помещениях, в которых находятся или производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания влаги. В этом случае подводки прокладывают открыто. В помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими или эстетическими требованиями подводки прокладывают скрыто в бороздах стен, в полу или закрывают декоративными плинтусами.

Высота установки санитарных приборов от пола до верха прибора, мм

Таблица 6

| Приборы | В жилых, общественных и производственных зданиях | В школах | В детских садах и яслях |
| --- | --- | --- | --- |
| Умывальники | 800 | 700 | 600 |
| Раковины и мойки | 850 | 850 | 850 |

Мойки размещают в кухнях жилых и общественных зданий.

Стальные эмалированные мойки изготовляют семи типов (ГОСТ  24843-81*). Широко распространены мойки типа МСК размером 500x500 мм, устанавливаемые на кронштейнах (рис.11, а), и мойки типа МСВ,  встраиваемые в кухонную  мебель (рис.11, б). Унифицированные мойки типа МСУ (рис.11, в) размещают на кронштейнах или на  подстолье кухонной мебели.

Рис.11. Стальные эмалированные мойки:

а - устанавливаемые на кронштейнах; б - встраиваемая; в - унифицированная

Мойки из нержавеющей стали (ТУ 21-26-339-86) с круглой (рис.12, а) или овальной (рис.12, б) чашей или сливной доской предназначены для комплектации кухонной мебели.

Рис.12. Мойки из нержавеющей стали с чашей:

а - круглой; б - овальной

Чугунные эмалированные мойки (ГОСТ 7506-83) изготовляют трех типов (рис.13): МЧ - с одной чашей, МЧД - со сливной доской, МЧ2 - с двумя чашами.

Рис.13. Чугунные эмалированные мойки:

а - с одной чашей; б - со сливной доской; в - с двумя чашами

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Перед началом работ проводят вводный инструктаж. Кроме инструктажа все рабочие в течение трех месяцев со дня поступления на работу проходят обучение безопасным методам производства работ по утвержденной программе.

К работе с механизированным инструментом допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение. До начала работ электрифицированный инструмент должен быть проверен на отсутствие замыкания на корпус.

Электрифицированный инструмент присоединяют к сети только посредством штепсельных розеток. Включать инструмент путем скручивания концов проводов не допускается.

Диаметр применяемых при работе сверл должен быть не больше того, чем указано в паспорте электрической сверлильной машины.

При работе с немеханизированным ручным инструментом следят, чтобы рукоятки молотков, кувалд, напильников и других инструментов были надежно закреплены.

При заточке инструмента на заточном станке следует становиться в пол-оборота к камню, а не прямо против него, и защищать глаза предохранительным щитом, экраном или защитными очками.

Погрузочно-разгрузочные работы выполняют грузоподъемными механизмами, при этом следят, чтобы масса поднимаемого груза не превышала максимальной грузоподъемности данного механизма. Все грузоподъемные механизмы необходимо периодически проверять, о чем должна быть сделана отметка на корпусе грузоподъемного механизма и составлен акт испытаний.

Длинномерные грузы поднимают в горизонтальном положении не менее чем двумя стропами. Стропы должны иметь угол наклона к горизонту не менее 45°. Стопорить длинномерные грузы одним стропом за середину запрещается.

При подъеме оборудования, запорной арматуры следят за совпадением оси крюка с центром тяжести поднимаемого груза, а также за тем, чтобы под поднимаемым грузом не находились люди. При подъеме и опускании тяжелой арматуры или оборудования накладывать стропы следует только на корпус. Запрещается накладывать стропы на шток, маховики, патрубки и другие части оборудования.

МОНТАЖНО-СБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ

К работам на высоте допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и обучение правилам техники безопасности и имеющие удостоверения. Медицинский осмотр проводят ежегодно.

При производстве монтажно-сборочных операций применяют, как правило, инвентарные леса и подмости. Подмости должны прочно крепиться только к устойчивым частям здания посредством крючьев, хомутов и стяжек. Применять для подмащивания ящики, бочки и другие случайные предметы запрещается. Для производства работ на высоте более 1,5 м, если нельзя устроить настилы и оградить рабочие места, рабочие обеспечиваются предохранительными поясами. Предохранительные пояса, их цепи и канаты обязательно испытывают и снабжают паспортом и биркой. Способ и места крепления цепи или каната назначает мастер. Рабочие настилы лесов и подмостей, а также рабочие проемы в перекрытиях ограждают. Разбирать подмости или леса разрешается только после окончания всех работ, ухода рабочих и снятия с них материалов, инструментов и другого инвентаря. Эту работу выполняют под руководством производителя работ или опытного мастера.

Рабочие должны подниматься на подмости по специально устроенным лестницам длиной не более 5 м, подходящим вплотную к подмостям. Ступени деревянных приставных лестниц врезают в тетивы, которые через 2 м или чаще обязательно скрепляют стяжными болтами. При работе с приставной лестницей нельзя становиться на ее верхнюю ступеньку; от верхнего конца лестницы следует находиться на расстоянии не менее 1 м. Приставные лестницы вверху закрепляют скобой, а внизу устанавливают на прочное основание; концы приставной лестницы должны иметь упоры в виде острых металлических шипов, резиновых наконечников и т.д.

При монтаже насосов, фланцевой арматуры, а также фланцевых соединений трубопроводов совпадение болтовых отверстий проверяют монтажными ключами, специальными ломиками или оправками. Категорически запрещается проверять совпадение отверстий пальцами.

Люки смотровых колодцев открывают крючками или ломиками, поднимать крышки люков руками запрещается. Перед спуском в колодцы и каналы необходимо убедиться в отсутствии в них вредных газов: запрещается проверять наличие газов зажженной бумагой или спичками. Обнаружив вредные газы, работы в колодцах и каналах нужно немедленно прекратить. Во время работы в колодцах, каналах и туннелях число рабочих должно быть не менее двух, при этом один из них должен оставаться наверху. При работе в колодцах следует пользоваться светильниками напряжением не выше 12 В, в местах, где возможно просачивание газа, и в местах особо опасных в отношении поражения электрическим током, - аккумуляторными батареями. Кроме того, во время работы в колодцах рабочие должны быть снабжены шлангами, противогазами, предохранительными поясами с привязанными к ним прочными веревками, концы которых должны быть в руках у рабочего, находящегося наверху.

При производстве сварочных работ соблюдают следующие требования: электро- и газосварочные аппараты располагают в стороне от проходов и проездов; корпус электросварочного аппарата и свариваемые изделия обязательно заземляют: подключает и ремонтирует электросварочные аппараты только электромонтер. При зачистке сварочных швов от шлака молотком или зубилом следует пользоваться предохранительными очками.

Баллоны со сжатыми газами можно перемещать только на специальных носилках или тележках. Перекатывать баллоны или переносить их на себе запрещается. Необходимо помнить, что при соединении кислорода с маслом может произойти взрыв, поэтому нельзя прикасаться к баллонам руками, испачканными в масле, и работать в одежде, загрязненной маслом. Чистым и сухим должен быть гаечный ключ, с помощью которого присоединяют редуктор к баллону. Нельзя оставлять без надзора заряженный газогенератор. Запрещается подходить к заряженному газогенератору с огнем, зажженной папироской, горелкой и паяльной лампой и курить на расстоянии ближе 10 м от ацетиленового генератора.

При пользовании аппаратурой, работающей на жидких горючих, соблюдают следующие требования: бачок с горючим при работе и во время заправки должен находиться не ближе 5 м от баллона с кислородом, а также от любых источников открытого огня; максимальное количество горючего в бачке должно быть не более 3/4 емкости бачка; давление воздуха в бачке не должно превышать 0,3 МПа; давление кислорода на входе в резак должно быть выше, чем давление воздуха на горючее в бачке.

После окончания работы воздух из бачка с горючим необходимо выпустить, но только после того как погаснет пламя резака. Заправляют бачок чистым фильтрованным горючим.

Запрещается работать на аппаратуре, если ее сальники пропускают горючее. Применять для работы редукторы и штуцера с поврежденной нарезкой не разрешается.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

Выработка на 1 чел.-день, моек                   7

Затраты труда на мойку, чел.-ч               1,13

Включено 16% времени на подготовительно-заключительные работы и отдых.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

ГОСТ 11652-80. Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры.

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2007