СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ


УСТАНОВКА ТРАПА И ОТВОДНЫХ РАСТРУБОВ КАНАЛИЗАЦИИ

Технические требования

ГОСТ 1811-97 Трапы для систем канализации зданий. Технические условия.

ТУ 36-21-15-14-1-88 Трапы стальные.

ТУ 67-07-02-94 Трапы чугунные.

ГОСТ 6942-98 Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия.

ТУ 21-00512131-19-95 Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним уменьшенной металлоемкости.

ГОСТ 22689.0-89  ГОСТ 22689.2-89 Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Общие технические условия. Сортамент. Конструкция.

ТУ 2531-029-00284581-98 Кольца резиновые уплотнительные для канализационных полиэтиленовых труб и фасонных частей к ним.

ТУ 6-19-307-86 Трубы и патрубки из непластифицированного поливинилхлорида для канализации.

ТУ 6-49-33-92 Части фасонные из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб.

ТУ 21-00284581-002-92 Фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации.

ТУ 21-0282129-395-91 Трубы и фасонные части пластмассовые для комплектов внутренней канализации.

ТУ 4926-009-00284581-94 Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним.

ТУ 2248-034-00284581-99 Трубы и фасонные части из сополимера пропилена, стойкие к высоким температурам для систем внутренней канализации.

ТУ 4926-005-41989945-97 Трубы и патрубки из полипропилена для канализации.

ТУ 4926-002-48852965-2001 Трубы канализационные и фасонные части к ним из полипропилена.

ТУ 4926-012-10258780-99 Трубы и фасонные части для систем канализации из полиэтилена и пропилена.

ГОСТ 127.1-93 Сера техническая. Технические условия.

ГОСТ 19608-84* Каолин обогащенный для резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных кожи тканей.

ГОСТ 19607-74* Каолин обогащенный для химической промышленности. Технические условия.

ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся.

ТУ 5737-001-00282205-95 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся быстросхватывающийся.

ТУ РСФСР 10-269-88 Пакля ленточная пропитанная.

... Стандарты и технические условия на трапы, фасонные части чугунных и пластмассовых труб и другие комплектующие изделия и материалы, предусмотренные проектом.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества (СОКК); | Проект, ППР, технологические карты, СОКК |
|  | - завершение всех, предусмотренных проектом, предшествующих работ и надлежащее их оформление (наличие акта на скрытые работы по монтажу санитарно-технических узлов, акта на скрытые проводки водоснабжения, актов на испытания систем водоснабжения и канализации; акта на сдачу-приемку санитарных узлов под установку трапов: - наличие паспортов и другой товаросопроводительной документации; комплектность и сохранность трапов и фасонных отводных канализационных частей; - внешним осмотром отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида на трапах и отводных раструбах канализации; | Акты на скрытые работы и испытания, на сдачу-приемку узлов под установку трапа |
| Установка трапа и фасонных канализационных частей к нему | Контролировать: - соблюдение заданной ППР (технологической картой) технологии монтажа трапов и отводных раструбов канализации; - установку трапа в проектное положение; - соблюдение технологии заделки стыковых соединений (уплотнение и зачеканку стыков канализационных труб и трапа); - результаты испытаний трапа. | Общий и специальный журналы работ |
| Приемка | Проверить: - соответствие фактического положения установленного трапа требованиям проекта и нормативных документов; | Общий и специальный журналы работ |
|  | - выполнение требований проекта и ППР к качеству заделки стыковых соединений; |  |
|  | - составление и надлежащее оформление исполнительной документации (акта сдачи-приемки санитарных узлов после испытаний под сохранность). | Акт испытаний Акт сдачи-приемки |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб) - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители генподрядчика и технадзора заказчика КИП - линейка и рулетка измерительные металлические, уровень, отвес |

Установка трапов и отводных раструбов канализации должна производиться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.01.01-85*, стандартов и технических условий на изделия и материалы конкретных видов, предусмотренных проектом, инструкций заводов-изготовителей оборудования, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем должны осуществлять строительно-монтажные организации, получившие лицензию на выполнение этих работ в Федеральном или региональных органах по лицензированию строительной деятельности.

Работы по монтажу внутренних санитарно-технических систем должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по монтажу внутренних санитарно-технических систем.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить при строительной готовности объекта (захватки) в объеме:

для промышленных зданий - все здание при объеме до 5000 м и часть здания при объеме свыше 5000 м, включающая по признаку расположения отдельное производственное помещение, цех, пролет и т.д. или комплекс устройств;

для жилых и общественных зданий до пяти этажей - отдельное здание, одна или несколько секций; свыше пяти этажей - 5 этажей одной или нескольких секций.

До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:

- монтаж междуэтажных перекрытий, стен и перегородок, монтаж санитарно-технических узлов;

- установка оконных коробок, а в общественных зданиях - подоконных досок;

- оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах установки санитарных и отопительных приборов, прокладки трубопроводов и воздуховодов, а также оштукатуривание поверхности борозд для скрытой прокладки трубопроводов в наружных стенах;

- обеспечение возможности включении электроинструментов, а также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого;

- остекление оконных проемов в наружных ограждениях, утепление входов и отверстий.

Общестроительные и санитарно-технические работы в санитарных узлах следует выполнять в следующей очередности:

- подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков;

- установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение их гидростатического или манометрического испытания;

- гидроизоляция перекрытий;

- огрунтовка стен, устройство чистых полов;

- установка деталей крепления смывных бачков или кранов;

- первая окраска стен и потолков, облицовка плитками;

- установка трапов и отводных раструбов канализации;

- бетонирование приямка и укладка плитки;

- вторая окраска стен и потолков.

При монтаже санитарно-технических систем и проведении смежных общестроительных работ не должно быть повреждений ранее выполненных работ.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем должен производиться по утвержденному проекту производства работ (ППР).

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует начинать после освидетельствования или приемки ранее выполненных скрытых работ или ответственных конструкций.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Установке трапов и отводных раструбов канализации должен предшествовать входной контроль поступивших на строительную площадку трапов, отводных раструбов и других комплектующих материалов и изделий, предусмотренных проектом, на соответствие их требованиям проекта и нормативной документации (технические требования к трапам по ГОСТ 1811-97 приведены в СОКК "Входной контроль качества санитарно-технических чугунных эмалированных приборов").

Входной контроль трапов и других изделий и материалов должен производиться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.01.01-85*, ППР, технологической карты. Порядок осуществления входного контроля должен быть регламентирован в документации системы контроля качества, действующей в предприятии.

Канализационные подводки к трапам должны прокладываться в соответствии с требованиями проекта, ППР,СОКК "Прокладка чугунных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем" и "Прокладка пластмассовых трубопроводов внутренних санитарно-технических систем".

Трапы следует устанавливать:

диаметром 50 мм - в душевых на 1-2 душа, диаметром 100 мм - в душевых на 3-4 душа;

диаметром 50 мм - в полу санузлов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в уборных с тремя унитазами и более;

в умывальных - с пятью умывальниками и более;

диаметром 100 мм - в мусорокамерах жилых зданий;

в производственных помещениях - при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей;

в уборных с числом писсуаров более трех;

в помещениях личной гигиены женщин.

В лотке душевого помещения допускается устанавливать один трап не более чем на 8 душей.

В ванных комнатах жилых зданий и пансионатов трапы не устанавливаются.

Уклон пола в душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм, начальную глубину 30 мм и уклон 0,01 в сторону трапа.

Установка трапов осуществляется в следующей последовательности:

- подготовка приямка для установки трапа;

- разметка места установки трапа и устройство маяка для установки трапа;

- наматывание на выпуск трапа и отвода уплотнительных материалов, предусмотренных проектом, присоединение отвода к раструбу отводной канализационной трубы; присоединение к отводу (патрубку) выпуска трапа;

- уплотнение (конопатка) стыков;

- выверка положения трапа и заделка стыков цементным раствором;

- испытание смонтированного трапа проливом воды с составлением акта освидетельствования скрытых работ;

- бетонирование приямка и выполнение плиточных работ.

Маяки для установки трапов по ГОСТ 1811-97 должны быть устроены на глубине от верха решетки трапа не более: 110 мм - для трапов Т50 и ТК50 с  50 мм; 140 мм - для малых трапов Т100м и ТК100м с  100 мм; 180 мм - для больших трапов Т100б и ТК100б с  100 мм; 108 мм - для трапов ТВ50; 117 мм - для трапов ТВ100.

Решетка, установленная в корпусе трапа, должна устойчиво опираться на его опорную поверхность. Амплитуда качания решетки при поочередном нажатии рукой сверху на углы решетки, установленной в корпусе трапа, не должна превышать 2 мм. Наружная поверхность решетки, установленной в корпусе трапа, должна быть на одном уровне с поверхностью его бортов или же находиться выше или ниже их, но не более чем на 1 мм.

Выпуск чугунного трапа с раструбами пластмассовых патрубков и отводов следует соединять при помощи круглого резинового кольца с последующим заполнением раструба раствором на расширяющемся цементе.

Выпуск пластмассового трапа с раструбами чугунных патрубков и отводов того же диаметра следует соединять круглым резиновым кольцом с последующим заполнением раструба раствором расширяющегося цемента.

При отсутствии колец допускается применение соединений с заделкой раструба просмоленной прядью и раствором расширяющегося цемента, при этом внутрь конца пластмассовой детали следует запрессовать в нагретом состоянии отрезок стальной трубы. Поверхность пластмассовой детали на длине раструба должна быть оплавлена, после чего покрыта песком.

Выпуск чугунного трапа с раструбами чугунных патрубков и отводов, а также стыки чугунных канализационных труб, отводов и патрубков на монтаже должны быть уплотнены просмоленным пеньковым канатом или пропитанной ленточной паклей с последующей зачеканкой цементным раствором марки не ниже 100 или заливкой раствора гипсоглиноземистого расширяющегося цемента.

Допускается применение других уплотнительных и заполняющих стык материалов, согласованных в установленном порядке.

Установка трапа по ГОСТ 1811-97 по серии 4.900-10 вып.4

| Установка трапа по ГОСТ 1811-97 на чугунном трубопроводе |
| --- |
| с прямым выпуском | с отводом |

| Тип трапа | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  |  |  |  | с прямым выпуском | с отводом |
|  |  |  |  |  | =110° | =120° | =135° | =150° |
|  |  |  |  | А | Б | В | Г | Д | Е | Г | Д | Е | Г | Д | Е | Г | Д | Е |
| Т50 | 50 | 110 | 50 | 255 | 162,5 | 50 | 400 | 307,5 | 243 | 418 | 325,5 | 219 | 441 | 348,5 | 181 | 425 | 332,5 | 223 |
|  | 50 | 110 | 100 | 275 | 182,5 | 50 | 407 | 314,5 | 262 | 428 | 335,5 | 236 | 487 | 394,5 | 227 | 434 | 342,5 | 241 |
| Т100 | 100 | 140 | 100 | 400 | 275 | 85 | 543 | 418 | 367 | 565 | 440 | 336 | 605 | 480 | 280 | 643 | 518 | 367 |
|  | 100 | 140 | 150 | 335 | 220 | 85 | 514 | 389 | 335 | 538 | 413 | 289 | 566 | 441 | 241 | 615 | 490 | 319 |

| Установка трапа по ГОСТ 1811-97 на пластмассовом трубопроводе |
| --- |
| с прямым выпуском | с отводом |

| Тип трапа | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  |  |  |  | с прямым выпуском | с отводом |
|  |  |  |  |  | =135° | =150° |
|  |  |  |  | А | Б | В | Г | Д | Е | Г | Д | Е |
| Т50 | 50 | 110 | 50 | 349 | 256,5 | 50 | 456 | 363,5 | 119 | 460 | 367,5 | 96 |
|  | 50 | 110 | 100 | 376 | 283,5 | 50 | 475 | 382,5 | 138 | 483 | 390,5 | 109 |
| Т100М | 100 | 140 | 100 | 440 | 347,5 | 85 | 689 | 596,5 | 227 | 688 | 595,5 | 177 |