СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
МОНТАЖА СБОРНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПУСТОТЕЛЫХ НАСТИЛОВ

Состав операций и средства контроля

Таблица 1

|  | Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготови- тельные работы | Проверить: - наличие документа о качестве; - качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид настилов; - очистку опорных поверхностей и монтируемых настилов от мусора, грязи, снега и наледи; - наличие акта освидетельствования (приемки) ранее выполненных работ; - наличие разметки, определяющей проектное положение настилов на опорах. | Визуальный Визуальный, измерительный, каждый элемент Визуальный То же Измерительный | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ, акт освидетельство- вания (приемки) ранее выполненных работ |  |
|  | Монтаж плит перекрытий | Контролировать: - установку настилов в проектное положение (отклонение от симметричности глубины опирания настилов в направлении перекрываемого пролета, разность отметок лицевых поверхностей двух смежных настилов); - глубину опирания настилов; - толщину слоя раствора под настилами. | Измерительный, каждый элемент То же " | Общий журнал работ |  |
|  | Приемка выполненных работ | Проверить: - фактическое положение смонтированных настилов (отклонение от разметки, определяющей проектное положение настилов на опорах, разность отметок лицевых поверхностей смежных балок, глубину опирания настилов); - внешний вид лицевых поверхностей. | Измерительный, каждый элемент Визуальный | Акт освидетельствования (приемки) выполненных работ, исполнительная геодезическая схема |  |
|  | Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, нивелир. |  |
|  | Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |  |

Технические требования 
     СНиП 3.03.01-87

Предельные отклонения:

- разности отметок лицевых поверхностей двух смежных настилов в шве при длине настилов, м:

св.4 до 8 10 мм;

св.8 до 16 12 мм.

- от симметричности (половина разности глубины опирания концов элемента) при установке настилов в направлении перекрываемого пролета при длине элемента, м:

св.4 до 8 6 мм;

св.8 до 16 8 мм;

Толщина слоя раствора под настилами должна быть не более 20 мм.

Марка раствора - по проекту, подвижность 5-7 см.

Поверхности смежных настилов вдоль шва со стороны потолка должны быть совмещены.

Глубина опирания настилов - по проекту.

Рисунок 1
     
Не допускается:

- применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания укладываемых элементов по отметкам без согласования с проектной организацией;

- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а также восстановление его пластичности путем добавления воды.

Требования к качеству применяемых материалов

Отклонения от номинальных размеров балок, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать следующих значений:

по длине балок:

св. 4 до 8 м 10 мм;

св. 8 м 12 мм;

по толщине балок: 5 мм;

Неплоскостность нижней поверхности балок не должна превышать для балок длиной:

до 8 м 8 мм;

св. 8 м 13 мм.

Отклонения от номинального положения стальных закладных изделий не должны превышать:

в плоскости балок 10 мм;

из плоскости балок 5 мм.