СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УКЛАДКИ ЛАГ В ПОЛАХ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ

Состав операций и средства контроля

|  | Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготови- тельные работы | Проверить: -наличие документа о качестве материала; - выполнение очистки основания от мусора, грязи; - отметку опорной плоскости; - качество антисептирования лаг. | Визуальный То же Измерительный Визуальный | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ |  |
|  | Укладка лаг | Контролировать: - расстояние между лагами; - величину зазора между лагами и стенами; - уровень верха лаг; - правильность стыковки лаг между собой; - плотность прилегания лаг к поверхности плит. | Измерительный То же “ Визуальный То же | Общий журнал работ |  |
|  | Приемка выполнен- ных работ | Проверить: - ровность поверхности лаг; - наличие временного раскрепления лаг (отдельными досками). | Визуальный, измерительный Визуальный | Акт освидетель- ствования скрытых работ, общий журнал работ |  |
|  | Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, линейка металлическая, уровень строительный, двухметровая рейка, нивелир. |  |
|  | Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |  |

Технические требования

СНиП 3.04.01-87 п.п. 4.29, 4.38, табл. 23

|  | Все лаги должны быть антисептированы. Влажность материалов лаг не должна превышать 18%. Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 2 м; толщина - 40 мм; ширина - 80-100 мм. Расстояние между осями лаг, укладываемых по плитам перекрытий и для балок перекрытия (при укладке покрытия непосредственно по балкам) должно быть 04-0,5 м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Лаги должны стыковаться между собой вплотную торцами в любом месте помещения со смещением стыков в смежных лагах не менее чем на 0,5 м.

Между лагами и стенами (перегородками) необходимо оставлять зазор шириной 20-30 мм.

Не допускаются:

- подбивка деревянных клиньев или подкладок под лаги для их выравнивания;

- опирание лаг на деревянные подкладки.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 8242-88* Детали профильные из древесины и  древесных материалов для строительства. Технические условия.
ГОСТ 8486-86* Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

Для лаг применяют нестроганные доски второго и третьего сорта из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород, за исключением липы и тополя. Доски могут иметь тупой обзол без коры. Не допускаются доски с гнилью.

На строительной площадке надлежит проверить:

- внешний вид лаг и прокладок;

- наличие антисептика на лагах и прокладках;

- наличие паспорта на каждую партию деталей, в котором должно быть указано:  наименование предприятия-изготовителя; наименование деталей; размеры; количество в куб. м и шт.; порода древесины; обозначение соответствующего стандарта (ГОСТ).

Хранить:

- в сухих закрытых помещениях уложенными в штабеля по типам и размерам. Под штабелями и между рядами деталей или пачек в 2-3 местах по их длине должны быть уложены деревянные прокладки одинаковой толщины.

Указания по производству работ

СНиП 3.04.01-87 п.п. 4.3, 4.29, 4.30, 4.32.

Устройство полов допускается при температуре воздуха в помещении, измеряемой в холодное время года около дверных и оконных проемов на высоте 0,5 м от уровня пола - не ниже 0 град.С.

Перед устройством полов, в конструкции которых заложены изделия и материалы на основе древесины, в помещении должны быть выполнены штукатурные и др. работы, связанные с возможностью увлажнения полов. При устройстве этих полов и в последующий период до сдачи объекта в эксплуатацию относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 60%.

Лаги под покрытия следует укладывать поперек направления света из окон, а в помещениях с определенным направлением движения людей (например, в коридорах) - перпендикулярно движению.

Поверхность лаг должна быть выровнена слоем песка с подбивкой его под звукоизоляционные прокладки или лаги по всей  их ширине или длине. Лаги должны касаться звукоизоляционного слоя плит перекрытия или песчаного выравнивающего слоя всей нижней поверхностью, без зазоров.

В дверных проемах смежных помещений следует устанавливать уширенную лагу, выступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой стороны.