ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на облицовку фасадов сэндвич-панелями поэлементной сборки

ЗАКАЗЧИК ООО "ЦЗМП"

ДОГОВОР 19/10-П от 27.10.2010

шифр 19/10-П-ППР3

Исполнительный директор С.Г.Трушкина

Ответственный исполнитель Ю.А.Корытов

ВВЕДЕНИЕ

Проект производства работ является основным организационно-технологическим документом на монтаж фасадов из сэндвич-панелей поэлементной сборки при строительстве или реконструкции жилых, гражданских, сельских и промышленных зданий.

Проект производства работ содержит мероприятия по организации работ с использованием современной технологии, с применением высокопроизводительных средств механизации, способствующих обеспечению высокого уровня качества, сокращению сроков и себестоимости работ.

Наличие и использование проекта во многом предопределяет конкурентоспособность строительной организации. Проект используется в качестве одного из документов, подтверждающих готовность строительной организации к производству монтажных работ, а также при сертификации системы качества строительной организации.

Настоящий проект производства работ является типовым, который может быть использован напрямую, а также послужить основой для разработки индивидуального проекта, с учётом местных условий.

Проект производства работ на монтаж фасадов из сэндвич-панелей поэлементной сборки разработан на основании Технического задания (см. приложение к ППР) и рабочих чертежей на узлы фасада из сэндвич-панелей поэлементной сборки.

Работы выполняются с использованием строительных стоечных приставных лесов и (или) фасадного подъёмника (люльки).

В проекте приведены положения по организации и технологии производства работ, изложены требования к качеству работ, технике безопасности и охране труда. При разработке проекта учтены результаты работ ЦНИИОМТП и других институтов строительной отрасли, а также производственный опыт строительных организаций и фирм.

При разработке проекта использованы нормативные, методические и справочные документы, основные из которых указаны в разделе 2 "Ведомость использованных документов".

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ

Вентилируемые фасады на основе сэндвич-панелей поэлементной сборки предназначены для устройства, утепления и облицовки стен зданий.

Основными элементами фасада из сэндвич-панелей поэлементной сборки являются:

- корытообразные стальные профили - сэндвич-профили (СП);

- теплоизоляция;

- фасадные облицовочные материалы, такие как профлист, сайдинг, линеарные панели, фасадные кассеты и плитки из керамогранита.

При монтаже фасада из сэндвич-панелей поэлементной сборки следует учитывать назначение и особенности основных конструктивных частей:

1. Сэндвич-профили (СП).

Сэндвич-профили подразделяются на начальные и рядовые, которые крепятся непосредственно к железобетонным, кирпичным, стальным колоннам. В случае применения облицовки из сайдинга, фасадных кассет, горизонтально расположенных линеарных панелей, горизонтально расположенного профлиста, а также керамогранита к полкам сэндвич-профиля крепят вертикальные направляющие КПШ-50, КПШ-90 или КПZ. При расположении элементов облицовки вертикально (профлист, линеарные панели) крепление производится непосредственно к сэндвич-профилю без направляющих.

2. Теплоизоляция.

В качестве теплоизоляции фасада используются негорючие минераловатные плиты (рулоны), некашированные и кашированные, плотностью не менее 17 кг/м.

3. Фасадные облицовочные материалы.

Облицовочные материалы из тонколистовой стали (профлист, сайдинг, линеарные панели, фасадные панели) и плитки из керамогранита в конструкции фасада выполняют защитно-декоративную роль. Облицовочные материалы защищают теплоизоляцию и сэндвич-профиль, являющиеся стеновым ограждением здания, от атмосферных воздействий.

Вертикально расположенные профлист и линеарные панели крепятся непосредственно к полкам сэндвич-профиль, а другие виды облицовок - через вертикальные направляющие.

Обрамления фасадной облицовки - конструктивные элементы, предназначенные для оформления парапета, цоколя, оконных, витражных и дверных примыканий.

Монтаж фасада из сэндвич-панелей поэлементной сборки выполняется по рабочему проекту конкретного здания, который отражает его объёмно-планировочные и конструктивные особенности, и по настоящему проекту производства работ.

В состав работ, рассматриваемых проектом производства работ, входят подготовительные работы - установка строительных лесов и (или) фасадного подъёмника (люльки) и основные работы - монтаж фасада из сэндвич-панелей поэлементной сборки.

Монтажные работы выполняются при температуре окружающего воздуха от минус 15 °С до плюс 30 °С, несколькими захватками в одну или в две смены. В смену могут работать одновременно несколько бригад (звеньев) монтажников, каждая на своей вертикальной захватке, по 4-5 человека в каждой бригаде (звене).

При разработке проекта принято: колонны здания - железобетонные, кирпичные или из стального проката; фасад здания имеет оконные (дверные) проемы, цоколь, карнизы.

Для устройства фасада из сэндвич-панелей поэлементной сборки используются следующие материалы:

Сэндвич-профили начальные и рядовые из стали тонколистовой оцинкованной толщиной до 1,0 мм, с полимерным покрытием или без покрытия.

Элементы жёсткости и элементы обрамления проёмов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 2 мм.

Отливы и другие фасонные детали фасада - из стали тонколистовой оцинкованной с полимерным покрытием толщиной от 0,5 до 1,2 мм.

Облицовочные материалы (профлист, сайдинг, линеарные панели, фасадные кассеты) - из стали тонколистовой с полимерным покрытием толщиной от 0,5 до 1,2 мм.

Облицовочные плитки из керамогранита размером 300х300 или 600х600 мм толщиной, как правило, 10 мм.

Вертикальные направляющие, представляющие собой шляпные или z-образные профили толщиной 0,9 или 1,2 мм, оцинкованные, с полимерным покрытием и без покрытия.

Для термоизоляции сэндвич-профилей и облицовочных материалов используется терморазделяющая полоса из вспененного пенополиэтилена или из жёсткой минеральной ваты толщиной 30 мм.

Для заделки стыков между профилями применяется самоклеющаяся алюминиевая лента.

В качестве крепёжных деталей применяют анкеры (дюбели) и винты самонарезающие, типоразмеры которых указывают в проекте фасада.

2. ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| СНиП 3.01.04-87* | Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Изменения (И-1-88). |
| СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции. |
| СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. |
| СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. |
| ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. Изменение (И-1-95). |
| ГОСТ 12.1.019-79* | Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. |

_______________
     * Взамен действует ГОСТ Р 12.1.019-2009. - Примечание изготовителя базы данных.

| ГОСТ 12.1.046-85 | ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок. |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 12.4.026-2001 | ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. |
| ГОСТ 12.4.059-89 | ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия. |
| ГОСТ 23407-78 | Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия. |
| СП 12-136-2002 | Свод правил. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР. |
| ПОТ Р М-012-2000 | Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте. Постановление Минтруда и социального развития. |
| ППБ-01-93** | Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Утверждены ГУ ГПС МВД России.* |

________________
          * ППБ-01-93   не действуют. Взамен действуют ППБ-01-03. - Примечание изготовителя базы данных.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3.1.1 Площадка для монтажных работ (а также подходы к ней и близлежащие территории) освобождается от строительных конструкций, материалов, механизмов и строительного мусора и ограждается согласно требованиям СНиП 12-03-2001. Ограждения должны удовлетворять требованиям ГОСТ 23407-78; устанавливаются предупреждающие знаки по ГОСТ 12.4.026-2001.

3.1.2 План площадки для монтажных работ приводят в проекте производства работ на листах, как правило, формата А2 (420х594 мм) или А3 (297х420 мм).

На листе 10 приведен в качестве примера фрагмент площадки для монтажных работ с установкой лесов на захватке, соответствующей заводскому комплекту лесов. Условными обозначениями по РД-11-06-2007 показаны леса, граница опасной зоны при падении предмета с яруса лесов, временное ограждение зоны монтажа.

При монтаже ограждающих конструкций из сэндвич-панелей поэлементной сборки на высотные здания устанавливаются специальные леса с удвоенной стойкой (лист 11).

При необходимости леса могут устанавливаться не на нулевой отметке, а на высоте, на междуэтажном перекрытии здания, на опорном устройстве, монтируемом в проёме здания (лист 12).

Установка лесов производится в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей лесов. На леса навешивается защитная полимерная сетка.

Площадка для монтажных работ с установкой лесов
(фрагмент)

Условные обозначения:

несущие наружные стены

строительные леса

граница опасной зоны при падении предмета с яруса лесов

временное ограждение зоны монтажа лесов

Леса на высотные здания
(с удвоенной стойкой)

Леса на опорном устройстве, монтируемом в проёме здания

3.1.3 На монтажной площадке устанавливаются инвентарные мобильные помещения: неотапливаемый материально-технический склад для хранения готовых к монтажу панелей и элементов крепежной системы и, при необходимости, мастерская для проведения подгоночных работ в построечных условиях.

3.1.4 На открытой площадке для работ и складирования строительных материалов и конструкций производятся следующие работы:

- резка сэндвич-профилей и направляющих профилей электропилами;

- раскрой и резка теплоизоляции выполняется специальными ножами;

- раскрой ветровлагозащитной плёнки.

Для резки направляющих профилей, фасонных и крепёжных элементов не следует применять абразивные круги.

3.1.5 Хранение сэндвич-профилей, утеплителя и облицовочных материалов на складе осуществляется в упакованном виде на деревянных брусьях толщиной до 10 см, с шагом 0,5 м. Склад должен быть закрытым, сухим, с твердым покрытием пола. Не допускается складирование сэндвич-профилей, утеплителя и облицовочных материалов на открытых площадках, вместе с агрессивными химическими продуктами. Условия хранения теплоизоляции должны исключить её увлажнение.

Грузоподъемные операции с плитками керамогранита следует производить с использованием текстильных ленточных строп или других строп, исключающих повреждение плиток. В составе подготовительных работ на монтажной площадке производится осмотр строительных лесов, средств механизации, инструмента, оценка их комплектности, технического состояния и готовности к работе.

3.1.6 При организации монтажных работ фасад здания разбивается на захватки, в пределах которых выполняются работы разными бригадами (звеньями) монтажников. Подготовительные работы заканчиваются разметкой крепления сэндвич-профилей на фасаде. Разметку со строительных лесов выполняют по фронту лесов.

На стене здания отмечают расположение маячных точек крепления сэндвич-профилей. Разметка точек выполняется в соответствии с рабочим проектом на устройство фасада.

Сначала определяют маячные линии разметки фасада - нижнюю горизонтальную линию точек установки сэндвич-профилей и двух крайних по фасаду здания вертикальных линий.

Крайние точки горизонтальной линии определяют с помощью нивелира и отмечают их несмываемой краской. По двум крайним точкам, используя лазерный уровень и рулетку, определяют и отмечают промежуточные точки установки сэндвич-профилей.

Затем, по крайним точкам горизонтальной линии, определяют вертикальные линии. Несмываемой краской отмечают точки установки сэндвич-профилей на крайних вертикальных линиях.

3.2 ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

3.2.1 Монтажные работы производятся как последовательными, так и параллельными технологическими потоками.

При выполнении работ монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

- подготовка мест для монтажа сэндвич-панелей поэлементной сборки (СП ПС),

- монтаж сэндвич-профилей (СП),

- монтаж элементов жесткости и элементов усиления (ЭЖ и ЭУ),

- монтаж теплоизоляции,

- монтаж фасонных элементов сэндвич-панелей поэлементной сборки (СП ПС),

- монтаж облицовки.

Ниже приводится технология монтажа фасада на примерах основных деталей и узлов. Монтаж других деталей и узлов производится аналогично.

3.2.2 Подготовка мест для монтажа сэндвич-панелей поэлементной сборки (СП ПС).

При подготовке мест для монтажа СП ПС на колоннах строящегося здания производится осмотр мест, удаление натёков бетона и раствора, чистка поверхности от грязи и пыли.

При необходимости, до выполнения указанных выше работ, снимают остатки газовой (водопроводной) арматуры, электрокабеля, другие подобные предметы.

До монтажа СП ПС следует проверить точность металлического каркаса: вертикальность, горизонтальность, плоскостность мест монтажа, шаг колонн. Существующие металлоконструкции в местах монтажа СП ПС необходимо прокрасить огнезащитной краской.

3.2.3 Монтаж сэндвич-профилей (СП) (лист 16).

Монтаж СП производится снизу вверх, поярусно. На цоколь наклеивают уплотнитель цоколя для МП СП-100 (МП СП-150) в зависимости от глубины СП (100 или 150 мм).

В местах примыкания СП к колонне здания наклеивают уплотнитель колонна-сэндвич. СП освобождают от полиэтиленовой плёнки.

Устанавливают начальный сэндвич-профиль МП СПН на уплотнитель цоколя. Если колонна стальная со стенками толщиной до 14 мм, то сэндвич-профили крепят к колонне тремя самонарезающими винтами 5,5х32 с каждой стороны, без предварительного сверления отверстий. Если колонна железобетонная, то СП крепят анкерами (дюбелями) с предварительным сверлением отверстий. В канавки верхней полки СП наклеивают два уплотнителя сэндвича горизонтальных.

Монтаж сэндвич-профилей

Поперечный разрез

Продольный разрез

1. Колонна

2. Сэндвич-профиль МП СП

3. Сэндвич-профиль начальный МП СПН

4. Уплотнитель сэндвича горизонтальный (УПСГ)

5. Алюминиевая клейкая лента (УПАКЛ)

6. Уплотнитель колонна-сэндвич (УПКС)

7. Саморез 5,5х32 с ЭПДМ-прокладкой

8. Элемент жесткости МП ЭЖ (по проекту)

9. Саморез 4,2х16 (19) с пресс-шайбой

10. Цоколь

11. Уплотнитель цоколя (УПСЦ)

Рядовой верхний сэндвич-профиль ставят на верхнюю полку нижнего профиля, крепят сэндвич-профиль между собой самонарезающими винтами 4,2х16 с шагом 500 мм, в два ряда, в шахматном порядке.

Внутренние вертикальные стыки сэндвич-профилей проклеивают клейкой алюминиевой лентой УПАКЛ.

Верхний ряд СП при необходимости подрезают по высоте электролобзиком, электроножницами, дисковой электропилой. Абразивные диски для резки сэндвич-профилей не применяют.

3.2.4 Монтаж элементов жесткости и элементов обрамления сэндвич-профилей (СП) (листы 18, 19).

Элементы жёсткости сэндвич-профилей МП ЭЖ-100х96х3000 и МП ЭЖ-150х96х3000 нарезают по размерам согласно проекту и устанавливают внутри сэндвич-профилей над и под оконными (дверными) проёмами на всю длину проёма, а также ставятся для усиления стенки МП СП на опоре, если это необходимо по расчёту. В этом случае применяют вкладыши из ЭЖ шириной 200-300 мм.

Элементы жёсткости крепят к сэндвич-профилям самонарезающими винтами 5,5х32.

Элементы обрамления МП ЭО-100х25х3000 и МП ЭО-150х25х3000 устанавливают в оконные (дверные) проёмы в вертикальной плоскости. Перед установкой элементы обрамления надрезают сверху и снизу, отгибают на 90°. Надев на сэндвич-профили со стороны проёма, элементы обрамления крепят самонарезающими винтами 4,2х16.

Установка элемента жесткости (ЭЖ) на примере оконного проёма

1. Сэндвич-профиль МП СП

2. Саморез 4,2х16 (19) с пресс-шайбой

3. Уплотнитель колонна-сэндвич (УПКС)

4. Сэндвич-профиль начальный МП СПН

5. Элемент жесткости МП ЭЖ

6. Пена полиуретановая

7. Саморез 5,5х32 с ЭПДМ-прокладкой

8. Оконный блок

9. Герметик для наружных работ

10. Колонна

Установка элемента обрамления (ЭО) на примере оконного проёма

Вид А

1. Сэндвич-профиль МП СП

2. Пена полиуретановая

3. Элемент обрамления МП ЭО (по проекту)

3.* Пена полиуретановая

4. Терморазделяющая полоса

4.* Саморез 4,2х16 (19) с пресс-шайбой

________________

* Номера соответствуют оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

5. Оконный блок

6. Герметик для наружных работ

7. Оконный блок

8. Герметик для наружных работ

3.2.5 Монтаж теплоизоляции.

Теплоизоляцию выполняют в соответствии с вариантами утепления: Юг, Центр, Север или Арктика.

3.2.5.1 Для вариантов "Юг" в сэндвич-профилях глубиной 100 мм используют теплоизоляцию общей толщиной 100 мм, а в сэндвич-профилях глубиной 150 мм - общей толщиной 150 мм. Обычно применяют 2 слоя теплоизоляции по 50 мм для толщины 100 мм или 3 слоя по 50 мм для толщины 150 мм, при этом должна быть обеспечена разбежка швов между плитами слоёв. Для устранения "мостиков холода" между сэндвич-профилями и облицовкой используются: терморазделяющая полоса УПТП из изолона ("Юг", вар.ТП) или терморазделяющая полоса, нарезанная из теплоизоляционных плит ISOVER RKL30 сечением 120х30 мм ("Юг", вар.МВ).

3.2.5.2 Для вариантов "Центр" в сэндвич-профили укладывают теплоизоляцию аналогично вариантам "Юг", по наружной поверхности сэндвич-профилей дополнительно крепят теплоизоляционные плиты ISOVER RKL30 толщиной 30 мм. При этом также должна быть обеспечена разбежка швов между плитами.

3.2.5.3 Для вариантов "Север" в сэндвич-профили укладывают внутренний слой теплоизоляции толщиной на 50 мм меньше, чем глубина сэндвич-профиля. Внешний слой теплоизоляции толщиной 100 мм надрезают сверху на половину толщины и заполняют им сэндвич-профиль таким образом, чтобы 50 мм утеплителя находились в полости сэндвич-профиля и 50 мм - снаружи.

3.2.5.4 Для варианта "Арктика" в сэндвич-профили укладывают внутренний слой теплоизоляции общей толщиной 100 мм. Внешний слой теплоизоляции толщиной 150 мм надрезают сверху на треть толщины и заполняют им полость сэндвич-профиля таким образом, чтобы 50 мм теплоизоляции находились в полости сэндвич-профиля, а 100 мм - снаружи.

3.2.5.5 В качестве опорного элемента для устройства дополнительного утепления в вариантах "Север" и "Арктика" применяют элементы усиления.

Перед началом монтажа теплоизоляции сменная захватка, на которой будут проводить работы, должна быть защищена от попадания атмосферной влаги.

Для вариантов ЮГ, Центр возможно применение плит толщиной 50 мм в два-три слоя, при этом должна быть обеспечена разбежка швов между плитами слоёв. Плиты устанавливают плотно друг к другу. Пустоты, в случае их появления, заделывают тем же материалом.

Ветровлагозащитную жёсткую теплоизоляцию крепят к полочкам сэндвич-профилей саморезами 4,8х50 мм через облицовку. Ветровлагозащитную плёнку соединяют по швам степлером.

В настоящем документе показан монтаж теплоизоляции на примере вариантов Юг, Центр, Север, Арктика на примере узлов стыков панелей (листы 22, 23, 24).

Монтаж теплоизоляции. Вариант "Юг"

| поперечный разрез Юг-Вар.ТП | поперечный разрез Юг-Вар.МВ |
| --- | --- |

1. Колонна

2. Сэндвич-профиль МП СП

3. Саморез 4,8х28 или 4,8х50 с ЭПДМ-прокладкой

4. Теплоизоляция (например, ISOVER KL 34)

5. Наружная облицовка

6. Уплотнитель сэндвича горизонтальный

7. Алюминиевая клейкая лента

8. Уплотнитель колонна-сэндвич

9. Терморазделяющая полоса УПТП или ISOVER RKL30

10. Саморез 5,5х32 с ЭПДМ-прокладкой

11. Элемент жесткости МП ЭЖ (по проекту)

12. Саморез 4,2х16 (19) с пресс-шайбой

Монтаж теплоизоляции. Вариант "Центр"

| Поперечный разрез | Продольный разрез |
| --- | --- |

1. Колонна

2. Сэндвич-профиль МП СП

3. Саморез 4,8х50 с ЭПДМ-прокладкой

4. Теплоизоляция (например "ISOVER KL 34")

5. Наружная облицовка

6. Уплотнитель сэндвича горизонтальный (УПСГ)

7. Алюминиевая клейкая лента (УПАКЛ)

8. Уплотнитель колонна-сэндвич (УПКС)

9. Ветрозащита "ISOVER" RKL30

10. Саморез 5,5х32 с ЭПДМ-прокладкой

11. Элемент жесткости МП ЭЖ (по проекту)

12. Саморез 4,2х16 (19) с пресс-шайбой

Монтаж теплоизоляции. Вариант "Север", "Арктика"

1. Колонна

2. Сэндвич-профиль МП СП

3. Саморез 4,8х28 с ЭПДМ-прокладкой

4. Теплоизоляция 1-й слой "ISOVER" KL 34

5. Наружная облицовка

6. Уплотнитель сэндвича горизонтальный

7. Алюминиевая клейкая лента

8. Уплотнитель колонна-сэндвич (УПКС)

9. Элемент усиления МП ЭУ, шаг по проекту

10. Саморез с упором 5,5хLс ЭПДМ-прокладкой

11. Саморез 4,2х16 (19) с пресс-шайбой

12. Саморез 5,5х32 с ЭПДМ-прокладкой

13. Терморазделяющая полоса

14. Теплоизоляция 2-й слой "ISOVER" KL 34

| Тип СП ПС | МП СП | Саморез с упором 5,5хL, мм | 1 слой теплоизоляции, мм | 2 слой теплоизоляции, мм | Элемент усиления, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП СП-С-Север-100 | МП СП 100 | 5,5х75 | 50 | 100 | 145 |
| МП СП-С-Север-150 | МП СП 150 | 5,5х75 | 100 | 100 | 195 |
| МП СП-С-Арктика-150 | МП СП 150 | 5,5х125 | 100 | 150 | 245 |

3.2.6 Монтаж фасонных элементов СП ПС (листы 25, 26, 27, 28).

Фасонные элементы: сливы и примыкания (к оконным и дверным проёмам, к кровле, к парапетам, к цоколю и т.п.) монтируют до монтажа облицовочных материалов из профлиста, сайдинга, линеарных панелей, фасадных кассет и плиток из керамогранита.

Монтаж фасонных элементов опишем на примере варианта "Юг".

Цокольный отлив крепится саморезами 4,2х16 или заклёпками к начальному сэндвич-профилю МП СПН или к направляющим профилям КПШ.

Монтаж фасонных элементов. Наружный угол

1. Колонна

2. Сэндвич-профиль МП СП

3. Саморез 4,8х28 или 4,8х50 с ЭПДМ-прокладкой

4. Теплоизоляция (например, "ISOVER" KL 34)

5. Наружная облицовка-профлист

6. Алюминиевая клейкая лента

7. Уплотнитель колонна-сэндвич

8. Терморазделяющая полоса

9. Планка угла наружного ПУН115х115х2000

10. Саморез 5,5х32 с ЭПДМ-прокладкой

11. Элемент обрамления МП ЭО

12. Саморез 4,2х16 (19) с пресс-шайбой

13. Саморез 4,8х28 с ЭПДМ-прокладкой и цветной головкой

Монтаж фасонных элементов. Цоколь

1. Колонна

2. Сэндвич-профиль МП СП

3. Саморез 4,8х28 или 4,8х50 с ЭПДМ-прокладкой

4. Теплоизоляция (например, "ISOVER" KL 34)

5. Наружная облицовка-профлист

6. Уплотнитель сэндвича горизонтальный

7. Алюминиевая клейкая лента

8. Уплотнитель колонна-сэндвич

9. Терморазделяющая полоса

10. Отлив цоколя

11. Элемент жесткости МП ЭЖ, по проекту

12. Сэндвич-профиль начальный МП СПН

13. Цоколь

14. Уплотнитель цоколя

15. Саморез 4,2х16 (19) с пресс-шайбой

16. Саморез 5,5х32 с ЭПДМ-прокладкой

Монтаж фасонных элементов. Внутренний угол

1. Колонна

2. Сэндвич-профиль МП СП

3. Саморез 5,5х32 с ЭПДМ-прокладкой

4. Теплоизоляция (например, "ISOVER" KL 34)

5. Наружная облицовка-профлист

6. Уплотнитель колонна-сэндвич

7. Алюминиевая клейкая лента

8. Терморазделяющая полоса

9. Планка угла внутреннего ПУВ115х115х2000

10. Саморез 4,8х2,8 или 4,8х50 с ЭПДМ-прокладкой

11. Саморез 4,8х28 с ЭПДМ-прокладкой и цветной головкой

Монтаж фасонных элементов. Оконный блок

1. Сэндвич-профиль МП СП

2. Саморез 4,2х16 (19) с пресс-шайбой

3. Уплотнитель колонна-сэндвич

4. Сэндвич-профиль начальный МП СПН

5. Элемент жесткости МП ЭЖ

6. Теплоизоляция (например, "ISOVER" KL 34)

7. Отлив оконный верхний

8. Отлив оконный нижний

9. Пена полиуретановая

10. Саморез 5,5х32 с ЭПДМ-прокладкой

11. Саморез 4,8х28 или 4,8х50 с ЭПДМ-прокладкой

12. Оконный блок

13. Герметик для наружных работ

14. Терморазделяющая полоса "ISOVER" RKL 30

15. Колонна

3.2.7 Монтаж облицовки (листы 32, 33, 34, 35, 36, 37).

Монтаж и виды облицовки рассмотрены на примере варианта Центр.

Облицовка сэндвич-панелей из горизонтально ориентированного сайдинга, профлиста и линеарных панелей, фасадных кассет, керамогранита крепится к вертикальным направляющим профилям КПШ-90х20х3000 (КПШ-50х20х3000).

Облицовка из вертикально-расположенных профлиста и линеарных крепится непосредственно к полкам сэндвич-профиля.

Направляющий профиль КПШ крепится к наружным полкам сэндвич-профиля самонарезающими винтами 4,2х28 или 4,8х50 (в зависимости от варианта утепления). Стыковка профилей КПШ производится с зазорами 10-15 мм для компенсации температурных перемещений и деформаций. По этой же причине соединение профилей между собой не допускается.

Монтаж облицовки из сайдинга, профлиста и линеарных панелей производится следующим образом.

Облицовочные материалы крепят вертикально или горизонтально, видимым или скрытым способом с помощью заклёпок или самонарезающих винтов. Крепление сайдинга и линеарных панелей производят к каждой направляющей до положения "не дожимать" для возможности компенсации температурных деформаций.

Монтаж сайдинга МП СК-14х226 ведётся снизу вверх, со скрытым креплением. Низ сайдинга защёлкивается за верхнюю часть нижележащей рейки и верх закрепляется самонарезающими винтами.

Монтаж линеарных панелей МП ЛП-Т-24хВ/R и МП ЛП-О-24хВ/R при горизонтальном расположении панелей ведётся сверху вниз, со скрытым креплением. Верх линеарных панелей вставляется в нижний паз вышележащей панели, а низ закрепляется самонарезающими винтами. При вертикальном расположении панелей монтаж ведётся слева направо или справа налево, со скрытым креплением.

Крепление профлиста производится самонарезающими винтами с видимым креплением.

Монтаж облицовки из фасадных кассет производится следующим образом.

Монтируют фасадные кассеты МП 1005 с открытым типом крепления, МП 2005 - с закрытым типом.

Кассеты МП 1005 крепятся к направляющим профилям саморезами, которые одновременно фиксируют расположенные внахлест бортики двух соседних панелей, саморезы остаются при этом снаружи.

Кассеты МП 2005 крепят к направляющим профилям самонарезающими винтами, при этом нижний край вышерасположенной панели защелкивается за верхний край нижерасположенной панели таким образом, чтобы скрыть место крепления винтов.

Монтаж кассет МП 1005.

Монтаж выполняют снизу вверх, слева направо. Перед монтажом следует снять защитную пленку с боковых сторон кассет. Крепление кассеты к вертикальным несущим профилям производят самонарезающими винтами с цветной головкой 4,8х20 (4,8х28). После монтажа снимают оставшуюся защитную пленку. Руст между кассетами МП 1005 составляет 20 мм.

Монтаж кассет МП 2005.

Монтаж ведётся снизу вверх. Особенности монтажа этих кассет состоят в следующем. Низ кассеты защелкивается за начальную планку ПН МП 2005. Верх кассеты МП 2005 крепят оцинкованными самонарезающими винтами 4,8х28 (4,8x20) к вертикальным несущим профилям. Верхняя кассета защелкивается за верх предыдущей кассеты. Ширина вертикального промежутка между кассетами (руст) должна быть в пределах 5-30 мм.

Монтаж облицовочных плиток из керамогранита производится следующим образом.

Плитки из керамогранита размером не более 600х600 мм крепятся с помощью стальных кляммеров толщиной не менее 1,0 мм и шириной прижима не менее 10 мм. Кляммеры устанавливаются по всем четырём углам каждой из плиток так, чтобы каждый угол фиксировался не менее чем одним прижимом, если по проекту не требуется установка добавочных кляммеров. Рядовые кляммеры (ККР) применяют для крепления рядовых облицовочных плиток. Завершающие кляммеры (ККЗ) применяют в нижнем ряду облицовочных плиток, в местах примыкания к оконным (дверным) проёмам, к сливам (отливам). Монтаж облицовочных плиток выполняют снизу вверх и слева направо, если проектом не предусмотрен иной порядок монтажа.

Ширина промежутка между плитками устанавливается в проектной документации в пределах 5-10 м.

Термический зазор между торцом плитки и поверхностью стального прижима выдерживают не менее 2 мм.

Резка керамогранита производится с помощью абразивного круга.

На листах 32-37 рассмотрены виды облицовок и способы их крепления на примере варианта "Центр".

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1 При организации и проведении работ по облицовке фасадов сэндвич-панелями должны выполняться требования следующих нормативных документов:

- СНиП 12-03-2001. ''Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования'';

- СНиП 12-04-2002. ''Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство'';

- ГОСТ 12.4.011-89 ''Средства защиты рабочих. Общие требования и классификация''.

6.2 Пожарная безопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями:

- ППБ-01-93** ''Правила пожарной безопасности в РФ'', утверждёнными Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России;

- ГОСТ 12.1.004.91 ''ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования''.

6.3 Электробезопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 12.1.019-79 ''Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты'';

- ГОСТ 12.1.030-81 ''Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление''.

6.4 Безопасность монтажных работ на высоте должна обеспечиваться согласно правилам ПОТ Р М-012-2000.

6.5 Строительная площадка должна быть обозначена знаками опасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТа Р 12.4.026-2001.

Участки производства работ должны иметь ограждения в соответствии с требованиями ГОСТа 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия" и ГОСТ 12.4.059-89. "ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия".

6.6 Складирование и хранение деталей сэндвич-панелей поэлементной сборки и облицовочных материалов должно осуществляться в соответствии с требованиями технических условий, а также СНиП 12-03-2001. ''Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования''.

6.7 Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85 "ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок".

6.8 Строительные леса устанавливают по инструкции по монтажу, которая содержится в эксплуатационной документации предприятия-изготовителя.

6.8.1 Леса устанавливают на спланированную утрамбованную поверхность грунта. Горизонтальность лесов должна быть обеспечена устройством специального временного опорного сооружения. Горизонтальность регулируется винтовыми опорами, которыми оборудованы леса.

6.8.2 Вертикальные элементы лесов (стойки и рамы) устанавливают по отвесомеру, а горизонтальные (связи и настил) - по уровнемеру.

6.8.3 Места крепления лесов к стене указаны в конструкторской документации на леса. При совпадении точек крепления с проёмами в стене леса следует крепить к несущим конструкциям (стенам, колоннам, перекрытиям) с внутренней стороны здания при помощи приспособлений и устройств. Не следует крепить леса к карнизам и парапетам.

6.8.4 Леса должны быть оборудованы молниезащитой. Сопротивление заземления должно быть не более 15 Ом. На время монтажа и демонтажа лесов электрические провода, расположенные ближе 5 м от лесов обесточивают.

6.8.5 Леса допускаются к эксплуатации после испытаний. При испытании лесов нормативной нагрузкой в течение не менее двух часов проверяется их прочность и устойчивость, надёжность настила и ограждений, заземления.

6.8.6 Леса допускаются к эксплуатации после приёмки комиссией, назначенной руководителем строительной организации, и регистрируются в журнале учёта по ГОСТ 26887.

Леса следует эксплуатировать в соответствии с Инструкцией предприятия-изготовителя и СНиП 12-03. Техническое состояние лесов контролируется перед каждой сменой и периодическими осмотрами через каждые 10 дней. Результаты периодических осмотров отмечают в упомянутом журнале.

6.9 Каких-либо особых требований безопасности при монтаже фасадов из сэндвич-панелей поэлементной сборки не имеется, поэтому проектной разработки вопросов, связанных с обеспечением безопасности монтажных и облицовочных работ, не требуется.

7. СОСТАВ БРИГАДЫ

Работы выполняются бригадой из шести рабочих: монтажник-бригадир, три монтажника и два подсобных рабочих. Монтажник-бригадир, наиболее опытный и квалифицированный рабочий, осуществляет по приказу организации руководство работами, координирует выполнение работ, выполняет сам и участвует в выполнении наиболее ответственных операций, контролирует качество работ. Три рабочих - монтажника, имеющие опыт работы по монтажу фасадных систем и соответствующую квалификацию, выполняют под руководством бригадира основной объём работ. Подсобные рабочие выполняют по указанию бригадира не самые ответственные операции: чистку и уборку поверхности фасада, подноску материалов к месту монтажа, другие работы, не требующие квалификации. Перечень операций, выполняемых бригадой, приведён в пооперационной карте (листы 49-52).

Квалификация монтажников должна позволять на основе взаимозаменяемости последовательно и (или) параллельно выполнять все работы (операции) по монтажу фасада.

Трудоёмкость работ по этапам монтажа фасада, из расчета на 100 м фасада составляет:

- подготовка мест для монтажа сэндвич-панелей - 10,7 чел.-ч,

- монтаж сэндвич-профилей - 80,9 чел.-ч,

- монтаж элементов обрамления и элементов утепления - 49,5 чел.-ч,

- монтаж теплоизоляции:

|  | вариант "Юг" | - 12,2 чел.-ч, |
| --- | --- | --- |
|  | вариант "Центр" | - 16,7 чел.-ч, |
|  | вариант "Север" и "Арктика" | - 20,67 чел.-ч, |

- монтаж фасонных элементов сэндвич-панелей:

при облицовке сайдингом - 76,8 чел.-ч,

при облицовке фасадными кассетами - 60,2 чел.-ч,

при облицовке профлистом и линеарными панелями - 60,8 чел.-ч,

при облицовке керамогранитом - 86,0 чел.-ч,

- монтаж облицовки сэндвич-панелей профлистом и линеарными панелями - 34 чел.-ч,

- монтаж облицовки сэндвич-панелей сайдингом - 48 чел.-ч,

- монтаж облицовки сэндвич-панелей фасадными кассетами:

МП 1005 - 36 чел.-ч,

МП 2005 - 53 чел.-ч,

- монтаж облицовки сэндвич-панелей керамогранитом - 56 чел.-ч.

Состав операций работ по этим этапам указан в пооперационной карте.

Пооперационная карта на монтаж фасада из сэндвич-панелей поэлементной сборки

| Наименование операций | Ручные машины, инструмент, приспособления | Исполнители | Описание операций |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка мест для монтажа сэндвич-панелей |
| Чистка поверхности мест монтажа на ж/б колоннах. | Скребки, щетки проволочные | Подсобный рабочий | Чистит поверхность от грязи и брызг бетона |
| Чистка и покраска поверхности мест монтажа на стальных колоннах | Скребки, щетки, окрасочный агрегат |  | Чистит поверхность от грязи и брызг сварки, окрашивает противопожарной краской |
| Разметка точек крепления сэндвич-профилей | Рулетка, уровень, шнур | Два монтажника, монтажник-бригадир | Производят разметку точек сверления отверстий для сэндвич-профилей на поверхности колонн. Между контрольными точками в горизонтальном направлении натягивают шнур и наносят контрастной краской метки с шагом, указанным в проекте |
| Монтаж сэндвич-профилей |
| Высверливание отверстий в бетоне под крепление сэндвич-профилей | Электродрель, перфоратор | Два монтажника. | По ранее нанесенным меткам высверливают в бетоне отверстия под анкеры. |
|  |  | Подсобный рабочий | Подготавливает отверстия для анкеров |
| Крепление сэндвич-профилей | Шуруповерт | Три монтажника, монтажник-бригадир | Три монтажника укладывают уплотнительную ленту, устанавливают профили. Монтажник-бригадир вставляет анкеры с шайбами и привинчивает их к бетону (крепит профили самонарезающими винтами к стальной колонне). |
|  |  | Подсобный рабочий | Поддерживает профиль во время крепления. |
|  |  | Подсобный рабочий | Проклеивает стыки алюминиевой лентой |
| Монтаж элементов жёсткости и усиления сэндвич-профилей |
| Монтаж элементов жёсткости и усиления | Электролобзик, электродрель, перфоратор, шуруповерт | Два монтажника, монтажник-бригадир | Нарезают по размеру элементы жёсткости. Один монтажник устанавливает элементы жёсткости внутри сэндвич-профиля, другой привинчивает их к сэндвич-профилю самонарезающими винтами |
| Монтаж элементов обрамлений | Электролобзик, электродрель, шуруповерт | Три монтажника. Подсобный рабочий | Надрезают элементы обрамления сверху и снизу, отгибают на 90°. Два монтажника устанавливают элементы обрамлений на место, третий привинчивает их к сэндвич-профилю самонарезающими винтами |
| Монтаж теплоизоляции |
| Укладка теплоизоляции, монтаж терморазделяющей полосы, ветрозащитной пленки | Электродрель, молоток, нож, шуруповерт, скобосшиватель | Три монтажника. | Три монтажника укладывают враспор сендвич-профилей теплоизоляцию, раскладывают плиты теплоизоляции с подгонкой по месту и друг к другу, крепят теплоизоляцию. |
|  |  | Подсобный рабочий (вариант "Север", "Арктика") | По намеченным местам подрезает теплоизоляционные плиты 2-го слоя теплоизоляции |
| Наклейка терморазделяющей полосы (вариант "Юг") | Рулетка, нож | Монтажник. Подсобный рабочий. | Производят разметку, обрезку и укладку терморазделительной полосы по всей длине сендвич-профилей |
| Монтаж фасонных элементов сэндвич-панелей |
| Установка отливов цоколей, оконных, дверных и т.п. | Электродрель, шуруповерт, линейка | Три монтажника, монтажник-бригадир | Три монтажника устанавливают по месту отливы, производят выверку, рихтовку, подгонку, выравнивают по горизонтали и вертикали. Монтажник-бригадир крепит отливы самонарезающими винтами, контролирует качество работы |
| Установка обрамлений углов, проёмов, архитектурных выступов и т.п. | Электродрель, шуруповерт, рулетка, линейка | Три монтажника, монтажник-бригадир. Подсобный рабочий | Три монтажника устанавливают по месту обрамления, производят выверку, подгонку. Монтажник-бригадир крепит обрамления самонарезающими винтами, контролирует качество работы |
| Монтаж стальных облицовок |
| Установка и крепление направляющих профилей | Шуруповёрт, уровень, рулетка, линейка | Три монтажника, монтажник-бригадир | Три монтажника размечают места крепления направляющих профилей, устанавливают направляющие профили, крепят их к наружным полкам сэндвич-профилей. Монтажник-бригадир выверяет направляющие профили по вертикали |
| Крепление стальной облицовки | Электродрель, шуруповерт, рулетка, линейка | Три монтажника, монтажник-бригадир. Подсобный рабочий | Три монтажника устанавливают по месту металлопрофиль, производят выверку, рихтовку, подгонку, выравнивают по горизонтали и вертикали. Монтажник-бригадир крепит металлопрофиль самонарезающими винтами, контролирует качество работы |
| Крепление облицовочного материала из керамогранита: | Электродрель, уровень, заклепочник | Два монтажника | Один монтажник размечает места установки кляммеров, выравнивает их по горизонтали. Другой монтажник крепит заклепками кляммеры к профилям. |
| - крепление кляммеров - установка керамогранитных плиток | Рулетка, линейка, уровень | Три монтажника, в том числе, монтажник-бригадир. | Устанавливают в пазы кляммеров керамогранитные плитки и фиксируют крепежными кляммерами. |
|  |  | Подсобный рабочий | Подносит материалы |

Календарный план-график производства работ

Календарные планы-графики работ по монтажу фасада площадью 100 м при односменной последовательной работе бригады, в зависимости от варианта утепления ("Арктика", "Север", "Центр", "Юг") приведён на листах 52-55.

Число часов в рабочую смену принято - 8.

Затраты времени на указанную единицу объёма работ составляют не более 11 смен.

Эти затраты времени могут быть значительно сокращены за счёт совмещения работ на конкретном объёкте и при работе в две смены.

Календарный план-график работ по монтажу фасада из сэндвич-панелей поэлементной сборки (вариант "Юг") 
(объём работ - 100 м площади фасада)

Календарный план-график работ по монтажу фасада из сэндвич-панелей поэлементной сборки (вариант "Юг")*

(объём работ - 100 м площади фасада)
________________
          * Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работ | Трудо- ёмкость работ, чел.-ч | Число рабочих | Затраты времени, смены | График работ, смены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
| Подготовка мест для монтажа сэндвич-панелей | 10,2 | 4 | 0,3 |  |  |  |  |  |
| Монтаж сэндвич-профилей | 76,9 | 5 | 1,9 |  |  |  |  |  |
| Монтаж элементов жёсткости и усиления сэндвич-профилей | 47,0 | 4 | 1,4 |  |  |  |  |  |
| Монтаж утеплителя | 11,6 | 4 | 0,31 |  |  |  |  |  |
| Монтаж фасонных элементов сэндвич-панелей | 73,0 | 5 | 1,8 |  |  |  |  |  |
| Монтаж стальных облицовок | 85,0 | 5 | 2,1 |  |  |  |  |  |

Календарный план-график работ по монтажу фасада из сэндвич-панелей поэлементной сборки (вариант "Центр")
(объём работ - 100 м площади фасада)

Календарный план-график работ по монтажу фасада из сэндвич-панелей поэлементной сборки (вариант "Центр")*
(объём работ - 100 м площади фасада)
________________
          * Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работ | Трудо- ёмкость работ, чел.-ч | Число рабочих | Затраты времени, смены | График работ, смены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
| Подготовка мест для монтажа сэндвич-панелей | 10,7 | 4 | 0,33 |  |  |  |  |  |
| Монтаж сэндвич-профилей | 80,9 | 5 | 2,1 |  |  |  |  |  |
| Монтаж элементов жёсткости и усиления сэндвич-профилей | 49,5 | 4 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| Монтаж утеплителя | 12,2 | 4 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| Монтаж фасонных элементов сэндвич-панелей | 76,8 | 5 | 2,0 |  |  |  |  |  |
| Монтаж стальных облицовок | 89,4 | 5 | 2,2 |  |  |  |  |  |

Календарный план-график работ по монтажу фасада из сэндвич-панелей поэлементной сборки (вариант "Север")      
(объём работ - 100 м площади фасада)

Календарный план-график работ по монтажу фасада из сэндвич-панелей поэлементной сборки (вариант "Север")*  
(объём работ - 100 м площади фасада)
________________
          * Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работ | Трудо- ёмкость работ, чел.-ч | Число рабочих | Затраты времени, смены | График работ, смены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
| Подготовка мест для монтажа сэндвич-панелей | 11,8 | 4 | 0,37 |  |  |  |  |  |
| Монтаж сэндвич-профилей | 89,0 | 5 | 2,2 |  |  |  |  |  |
| Монтаж элементов жёсткости и усиления сэндвич-профилей | 54,4 | 4 | 1,7 |  |  |  |  |  |
| Монтаж утеплителя | 13,4 | 4 | 0,41 |  |  |  |  |  |
| Монтаж фасонных элементов сэндвич-панелей | 84,5 | 5 | 2,1 |  |  |  |  |  |
| Монтаж стальных облицовок | 98,3 | 5 | 2,4 |  |  |  |  |  |

Календарный план-график работ по монтажу фасада из сэндвич-панелей поэлементной сборки (вариант "Арктика")      
(объём работ - 100 м площади фасада)

Календарный план-график работ по монтажу фасада из сэндвич-панелей поэлементной сборки (вариант "Арктика")*
(объём работ - 100 м площади фасада)
________________
          * Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работ | Трудо- ёмкость работ, чел.-ч | Число рабочих | Затраты времени, смены | График работ, смены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
| Подготовка мест для монтажа сэндвич-панелей | 13,0 | 4 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| Монтаж сэндвич-профилей | 98,0 | 5 | 2,5 |  |  |  |  |  |
| Монтаж элементов жёсткости и усиления сэндвич-профилей | 60,0 | 4 | 2,0 |  |  |  |  |  |
| Монтаж утеплителя | 14,7 | 4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Монтаж фасонных элементов сэндвич-панелей | 93,0 | 5 | 2,3 |  |  |  |  |  |
| Монтаж стальных облицовок | 108,0 | 5 | 2,7 |  |  |  |  |  |