ВСН НР-013-88

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

СБОРНИК НА ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МЕТРОПОЛИТЕНОВ, ТОННЕЛЕЙ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ распоряжением Минтрансстроя СССР от 30 сентября 1988 г. N 332-Р (ВСН НР-013-88) для применения с 1 января 1988 г.

Сборник ведомственных производственных норм расхода материалов на горнопроходческие работы при строительстве метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения, разработан отделом нормативных исследований и проектирования норм Всесоюзного проектно-технологического института транспортного строительства "ВПТИтрансстрой" Минтрансстроя и согласован с Главным координационно-технологическим управлением строительства метрополитенов и тоннелей Минтрансстроя СССР.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Производственные нормы расхода материалов разработаны в соответствии с "Методическими указаниями по техническому нормированию расхода материалов в строительстве" (СН 485-76*) исходя из требований правил производства работ, предусмотренных СНиП, и рациональной организации труда.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 82-01-95. - Примечание изготовителя базы данных.

Нормы разработаны с учетом применения материалов, качество которых соответствует требованиям Государственного стандарта.

2. Производственные нормы расхода материалов предназначены для определения нормативного их количества на стадии подготовки строительного производства и при организации производственно-технологической комплектации объектов строительства, контроля за расходом материалов при их списании, анализе производственно-хозяйственной деятельности строительных организаций и их подразделений.

3. Нормами учтены расход и трудноустранимые потери и отходы материалов, образующиеся в пределах строительной площадки при транспортировании материалов от приобъектного склада до рабочего места, при обработке материалов, в процессе выполнения работ.

4. В производственных нормах не учтены потери и отходы материалов при их транспортировании от поставщиков до приобъектного склада.

5. В случае улучшения технологии строительных работ, повышения уровня организации труда, изменения свойств и видов материалов, позволяющих уменьшать их расход на единицу продукции, производственные нормы подлежат пересмотру.

6. Перед таблицами сборника приведен состав рабочих операций, входящих в данный строительно-монтажный процесс, связанных с расходом материалов.

7. Для удобства пользования нормами, в частности, при составлении плановых заданий бригадами, в таблицах сборника указаны параграфы ЕНиР Е36-21987 г.

8. Для Кодирования норм при применении электронно-вычислительных машин вводятся коды таблиц (три знака) и коды строк и граф таблиц (по два знака).

Структура кода укрупненной производственной нормы расхода материалов имеет вид XXX+XX+XX, где первые три знака - код таблицы, четвертый и пятый-код графы таблицы норм, а последние два знака - код строки таблицы.

Пример. Код 004 06 07 обозначает укрупненную производственную норму расхода гвоздей 150 мм для кружал в три доски на одно кружало при установке их в стволе диаметром до 6 м.

9. В сборнике приведены нормы расхода готовых растворов, сухих смесей и бетонных смесей. Расход вяжущих и инертных для приготовления растворов, сухих смесей и бетонных смесей определяют лаборатории.

10. В настоящем сборнике нормы расхода лесоматериалов, конструкций и деталей рассчитаны на первоначальное устройство временного крепления подземных выработок и обделок лесов и опалубки.

Для определения норм расхода материалов в зависимости от количества оборотов и процента потерь при каждом обороте нормы, приведенные в отдельных параграфах, следует умножать на соответствующие коэффициенты, приведенные в таблице.

| Число оборотов, включая первоначальную установку | Потери материалов при каждом обороте, % | Код строки |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |
| 2 | 0,505 | 0,515 | 0,525 | 0,550 | 0,575 | 0,600 | 1 |
| 3 | 0,340 | 0,353 | 0,366 | 0,400 | 0,433 | 0,467 | 2 |
| 4 | 0,257 | 0,273 | 0,288 | 0,325 | 0,362 | 0,4 | 3 |
| 5 | 0,208 | 0,224 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 4 |
| 6 | 0,175 | 0,192 | 0,208 | 0,25 | 0,292 | 0,333 | 5 |
| 7 | 0,151 | 0,168 | 0,186 | 0,228 | 0,271 | 0,314 | 6 |
| 8 | 0,134 | 0,151 | 0,169 | 0,212 | 0,256 | 0,3 | 7 |
| 9 | 0,121 | 0,138 | 0,156 | 0,2 | 0,244 | 0,289 | 8 |
| 10 | 0,109 | 0,127 | 0,145 | 0,19 | 0,235 | 0,28 | 9 |
| 15 | 0,076 | 0,0947 | 0,113 | - | - | - | 10 |
| 20 | 0,0595 | 0,0785 | 0,098 | - | - | - | 11 |
| 25 | 0,0496 | 0,0688 | 0,088 | - | - | - | 12 |
| 30 | 0,043 | 0,0623 | 0,0817 | - | - | - | 13 |
| 35 | 0,0383 | 0,058 | 0,0771 | - | - | - | 14 |
| 40 | 0,0348 | 0,0543 | 0,0738 | - | - | - | 15 |
|  | а | б | в | г | д | е | N |

Потери материалов при каждом обороте и число оборотов должны приниматься по данным наблюдений по фактическому использованию временного крепления, лесов и опалубки с оформлением акта.

Пример. Определить норму расхода досок 3 сорта толщиной 50 мм на устройство сплошного крепления лба забоя перегонного тоннеля при пятикратном обороте досок и 10% потерь при каждом обороте.

Согласно § 23 табл.031 (строка N 01, графа 05) настоящего сборника расход досок на первоначальную установку 1 м крепления забоя составляет 0,072 м.

В соответствии с приведенными условиями находим в таблице вводной части сборника коэффициент, учитывающий пятикратную оборачиваемость лесоматериала при 10% потерь при каждом обороте. Коэффициент равен 0,28.

Расход досок на 1 м крепления забоя перегонного тоннеля с учетом оборачиваемости составит:

0,0720,28=0,02 м

11. После введения в действие настоящих норм действующий сборник производственных норм расхода материалов на горнопроходческие работы при строительстве метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения, издания 1975 г. утрачивает силу.

12. Нормы расхода даны на измерители, указанные в нормах затрат труда.

Раздел 1. ПРОХОДКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК

Глава 1. КРЕПЛЕНИЕ ШАХТНОГО СТВОЛА

Техническая часть

В нормах расхода материалов настоящей главы предусмотрено устройство временного крепления и монолитной или сборной обделок шахтного ствола.

Нормы расхода материалов в параграфах 1-3 предусматривают устройство временного крепления и опалубки, заготовку и установку арматуры или установку арматуры из готовых элементов.

Количество бетонной смеси определяют на шахтной поверхности до погрузки в бадьи, в которых ее доставляют к месту производства работ.

Расход закладных деталей при установке их в монолитные железобетонные и бетонные конструкции принимается по проекту.

Расход тюбингов шахтных обделок нормами не предусмотрен и должен определяться в соответствии с монтажными чертежами.

Чистый расход деталей болтовых скреплений, прокладок и пробок также должен определяться по чертежам, а полная норма расхода - с начислением надбавки на трудноустранимые отходы и потери, приведенные в приложении.

§ 1. Устройство временной инвентарной крепи шахтного ствола

Состав рабочих операций

При установке опорной рамы

1. Укладка бревен. 2. Крепление их скобами.

При установке металлических колец

1. Установка сегментов металлического кольца. 2. Крепление сегментов накладками и штырями. 3. Заготовка и установка клиньев между кольцами.

При установке крепления стен ствола

1. Установка досок. 2. Заготовка и забивка клиньев.

Установка опорной рамы

Таблица 001. Нормы расхода материалов на 1 опорную раму

| Наименование материала | Единица измерения | Внутренний диаметр шахтного ствола, м | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5,1 | 5,6 |  |
| Бревна III с., 24 см | м | 3,974 | 4,081 | 01 |
| Скобы строительные 12 мм | шт. кг | 55 23,65 | 55 23,65 | 02 |
| Код графы | 01 | 02 |  |
| Привязка к ЕНиР | § Е36-2-6 |  |

Установка металлических колец


Таблица 002. Нормы расхода материалов на 1 кольцо

| Наименование материала | Единица изме- рения | Внутренний диаметр шахтного ствола, м | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5,1 | 5,6 |  |
|  |  | Установка колец | Заготовка | Установка колец | Заготовка |  |
|  |  | первого | после- дующих |  | первого | после- дующих |  |  |
| Швеллер N 18 а | м кг | 19,16 333,32 | 19,16 333,32 | 19,72 343,06 | 20,724 360,596 | 20,724 360,596 | 21,346 370,34 | 01 |
| Швеллер N 14 а | то же | 1,72 22,88 | 1,72 22,88 | 1,82 24,15 | 1,72 22,88 | 1,72 22,88 | 1,82 24,15 | 02 |
| Сталь круглая 25 мм (штыри) | кг | 56,68 | 56,68 | 60,07 | 56,68 | 56,68 | 60,07 | 03 |
| Клинья деревянные | шт. м | 9 0,0036 | 9 0,0036 | - | 9 0,0036 | 9 0,0036 | - | 04 |
| Бревна III с., 10 см | м | - | 0,0252 | - | - | 0,034 | - | 05 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  |
| Привязка к ЕНиР | § Е36-2-6 |  |

Примечание. Соединение сегментов металлического кольца временного крепления шахтного ствола предусмотрено на штырях. При соединении на болтах нормы расхода болтов, гаек и поковок принимать по проекту с добавлением 3% на трудноустранимые потери.

Установка крепления стен ствола


Таблица 003. Нормы расхода материалов на 100 м закрепленной стены

| Наименование материала | Еди- ница изме- рения | Внутренний диаметр шахтного ствола, м | Код стро- ки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5,1 | 5,6 |  |
|  |  | Установка колец | Заготовка | Установка колец | Заготовка |  |
|  |  | первого | после- дующих | первого или последующих |  | первого | после- дующих | первого или последующих |  |  |
|  |  | Группа породы |  |
|  |  | I | II | III | IV | I, II | III | IV | I | II | III | IV | I, II | III | IV |  |
| Доски шпунтовые II с., 50X200 мм | м | 7,4 | 7,4 | - | - | 7,95 | - | - | 7,4 | 7,4 | - | - | 8,1 | - | - | 01 |
| Клинья деревянные | шт. м | - | 600 0,24 | 200 0,08 | 200 0,08 | - | - | - | - | 600 0,24 | 200 0,08 | 200 0,08 | - | - | - | 02 |
| Доски обрезные III с., 50X200 мм | м | - | - | 5,2 | 2,67 | - | 5,5 | 2,8 | - | - | 6,02 | 3,01 | - | 6,3 | 3,1 | 03 |
| Доски обрезные III с., 25X100 мм | " | - | - | 0,244 | 0,244 | - | 0,264 | 0,264 | - | - | 0,254 | 0,254 | - | 0,269 | 0,269 | 04 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е36-2-6 |  |

Примечание. При конопатке швов паклей на 100 м закрепленной поверхности норму расхода пакли принимать 83,6 кг.

§ 2. Устройство опалубки при сооружении форшахты, шахтного ствола и железобетонной рубашки

Состав рабочих операций

При установке и заготовке кружал

1. Заготовка досок, бревен и брусьев. 2. Установка досок, бревен и брусьев. 3. Крепление их гвоздями, скобами и скрутками.

При устройстве опалубки

1. Заготовка досок и кругляка. 2. Установка досок и кругляка. 3. Крепление гвоздями досок.

При заготовке и установке коробов

1. Заготовка досок и брусков. 2. Установка досок и брусков. 3. Крепление гвоздями досок.

При устройстве настила

1. Заготовка и укладка бревен. 2. Заготовка и укладка досок. 3. Крепление их гвоздями.

Установка и заготовка кружал


Таблица 004. Нормы расхода материалов на 1 кружало

| Наимено- вание материала | Едини- ца изме- рения | Установка кружал форшахты диаметром, м | Установка кружал ствола диаметром, м | Заготовка кружал диаметром, м | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 6 | до 7 | до 6 | до 6 | до 7 |  |
|  |  | в две доски | в три доски | в две доски | в три доски | в две доски | в три доски | в две доски | в три доски | в две доски | в три доски |  |
| Доски: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II с., 50x250 мм | м | 0,366 | 0,549 | 0,486 | 0,729 | 0,366 | 0,549 | 0,454 | 0,672 | 0,616 | 0,912 | 01 |
| IV с., 40х180 мм | " | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 02 |
| Бревна: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II с., 20 см | " | - | - | - | - | 0,63 | 0,63 | - | - | - | - | 03 |
| II с., 16 см | " | 0,35 | 0,35 | 0,22 | 0,22 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | 04 |
| Брусья II с., 200х200 мм | " | 0,2 | 0,2 | 0,39 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | 05 |
| Гвозди: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 мм | кг | 0,42 | - | 0,42 | - | 1,26 | - | 4,15 | 8,3 | 6,2 | 12,4 | 06 |
| 150 мм | " | - | 0,63 | - | 0,63 | - | 1,86 | - | - | - | - | 07 |
| 200 мм | " | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | - | - | - | - | - | - | 08 |
| Сталь круглая 16 мм | " | - | - | 21,5 | 21,5 | - | - | - | - | - | - | 09 |
| Скобы строительные 12 мм | " | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 12,43 | 12,43 | - | - | - | - | 10 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  |
| Привязка к ЕНиР | § Е36-2-7 |  |

Б. Стрелочные переводы из рельсов Р24
     
     
Таблица 107. Нормы расхода материалов на 1 стрелочный перевод

| Наименование материала | Единица измерения | На брусьях | На металлических полосах | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка стрелочного перевода |  |
|  |  | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |  |
| Брусья типа 1Б | м | 0,269 | 0,322 | 0,457 | - | - | - | 01 |
| Плиты металлические толщиной 6 мм |  | - | - | - | 0,35 16,14 | 0,57 26,3 | 0,55 25,4 | 02 |
| Полосы металлические толщиной 6 мм, шириной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 мм | м кг | - | - | - | 4,05 38,2 | 5,55 52,3 | 9,4 88,6 | 03 |
| 300 мм | то же | - | - | - | 1,35 19,1 | 1,35 19,1 | 1,15 16,3 | 04 |
| Рельсы Р24 | " | 8,21 198,2 | 12 289,7 | 20,1 485,2 | 8,21 198,2 | 12 289,7 | 20,1 485,2 | 05 |
| Стрелочный перевод | 1 комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 |
| Механизмы переводные | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 |
| Подкладки путевые | шт. кг | 6,1 31,4 | 11,17 48,9 | 20,31 50,3 | - | - | - | 08 |
| Накладки рельсовые угловые | то же | 4,08 17,2 | 4,08 17,2 | 4,08 17,2 | 4,08 17,2 | 4,08 17,2 | 4,08 17,2 | 09 |
| Шурупы путевые | шт. кг | 22,44 8,98 | 22,44 8,98 | 30,61 12,24 | - | - | - | 10 |
| Костыли путевые 14х14 мм | то же | 16,32 3,43 | 24,48 5,14 | 44,9 9,43 | - | - | - | 11 |
| Болты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М20х80 | " | - | - | 2,06 0,474 | - | - | 2,06 0,474 | 12 |
| М20х240 | " | - | 2,06 1,2 | 2,06 1,2 | - | 2,06 1,2 | 2,06 1,2 | 13 |
| М20х260 | " | 2,06 1,28 | 1,03 0,64 | 2,06 1,28 | 2,06 1,28 | 1,03 0,64 | 2,06 1,28 | 14 |
| М20х280 | " | - | 1,03 0,68 | 2,06 1,36 | - | 1,03 0,68 | 2,06 1,36 | 15 |
| M20х300 | " | 2,06 1,57 | 2,06 1,57 | 2,06 1,57 | 2,06 1,57 | 2,06 1,57 | 2,06 1,57 | 16 |
| M20х330 | " | - | 2,06 1,65 | - | - | 2,05 1,65 | - | 17 |
| М20х360 | " | 1,03 1,03 | - | - | 1,03 1,03 | - | - | 18 |
| М20х400 | " | 1,03 1,24 | - | - | 1,03 1,24 | - | - | 19 |
| Гайки М20 | " | 6,19 0,388 | 8,25 0,517 | 10,3 0,545 | 6,19 0,388 | 8,25 0,517 | 10,3 0,645 | 20 |
| Шайбы пружинные диаметром 21 мм | " | 6,25 0,125 | 8,33 0,167 | 10,4 0,21 | 6,25 0,125 | 8,33 0,167 | 10,4 0,21 | 21 |
| Шайбы косые | " | 12,5 0,88 | 16,67 1,17 | 16,67 1,17 | 12,5 0,88 | 16,67 1,17 | 16,67 1,17 | 22 |
| Болты с гайками | " | - | - | - | 22,6 1,81 | 28,8 2,3 | 57,7 4,62 | 23 |
| Шайбы квадратные 40х80 мм | кг | - | - | - | 22,9 2,31 | 29,1 2,94 | 58,3 5,89 | 24 |
| Антисептик | " | 0,494 | 0,598 | 0,962 | - | - | - | 25 |
| Смесь керосина с мазутом | " | 0,0893 | 0,0893 | 0,15 | 0,0893 | 0,0893 | 0,15 | 26 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  |
| Привязка к ЕНиР | § Е36-2-144 |  |

§ 74. Укладка и ремонт элементов пути узкой колеи

Состав рабочих операций

A. При укладке поворотных кругов

1. Укладка бревен деревянного основания. 2. Крепление их скобами. 5. Укладка бетонной смеси монолитно-бетонного основания. 3. Установка досок опалубки. 4. Крепление их гвоздями. 6. Укладка брусков-пробок. 7. Укладка поворотного круга. 7. Крепление его к деревянному основанию костылями, к бетонному основанию штырями к деревянным пробкам.

Б. При смене отдельных шпал

1. Раскрой бревен. 2. Укладка шпал. 3. Забивка костылей.

B. При замене частей стрелочных переводов

1. Установка остряков, переходного и рамного рельсов, контррельсов, тяг, серьги, упорного угольника, крестовины, башмаков, вкладышей. 2. Крепление их болтами, костылями. 3. Укладка досок настила с креплением их гвоздями. 4. Очистка стыков соединений смесью керосина и мазута.

А. Укладка поворотных кругов

Таблица 108. Нормы расхода материалов на 1 поворотный круг

| Наименование материала | Единица измерения | Материал основания | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | дерево | бетон |  |
| Поворотный круг в комплекте с поворотным и фиксирующими устройствами | шт. | 1 | 1 | 01 |
| Бревна III с., 14 см | м | 0,148 | - | 02 |
| Доски IV с., 25х200 мм | " | - | 0,033 | 03 |
| Бруски IV с., 100х100 мм | " | - | 0,0064 | 04 |
| Скобы строительные | шт. кг | 4,08 1,23 | - | 05 |
| Гвозди 80 мм | кг | - | 0,078 | 06 |
| Костыли путевые 12х12 мм | шт. кг | 4,08 0,55 | 4,08 0,55 | 07 |
| Штыри из круглой стали диаметром 10 мм | то же | 4,08 1,02 | - | 08 |
| Бетонная смесь | м | - | 0,342 | 09 |
| Код графы | 01 | 02 |  |
| Привязка к ЕНиР | § Е36-2-145 |  |

Б. Смена отдельных шпал

Таблица 109. Нормы расхода материалов на 1 шпалу

| Наименование материала | Единица измерения | Норма расхода | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
| Бревна III с., 14 см | м | 0,0386 | 01 |
| Костыли 12х12х135 мм | шт. кг | 2,04 0,275 | 02 |
| Код графы | 01 |  |
| Привязка к ЕНиР | § Е36-2-145 |  |

В. Замена частей стрелочных переводов

Стрелочные переводы из рельсов Р18

Таблица 110. Нормы расхода материалов на 1 заменяемый элемент

| Наименование заменяемых элементов | Наименование материала | Единица измерения | Марка стрелочного перевода | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1/2 | 1/3 | 1/4 |  |
| Остряк | Остряк | шт. кг | 1 15,5 | 1 15,5 | 1 32 | 01 |
|  | Накладки рельсовые угловые | то же | 1,02 3,12 | 1,02 3,12 | 1,02 3,12 | 02 |
|  | Болты: |  |  |  |  |  |
|  | М16х260 | " | 1,03 0,402 | - | - | 03 |
|  | М16х220 | " | 1,03 0,34 | 1,03 0,34 | - | 04 |
|  | М16х180 | " | - | 1,03 0,237 | 2,06 0,474 | 05 |
|  | Гайки М16 | " | 2,06 0,068 | 2,06 0,068 | 2,06 0,068 | 06 |
|  | Шайбы косые | " | 2,08 0,146 | 2,08 0,146 | 2,08 0,146 | 07 |
|  | Шайбы пружинные диаметром 17 мм | " | 2,08 0,027 | 2,08 0,027 | 2,08 0,027 | 08 |
|  | Смесь керосина с мазутом | кг | 0,0286 | 0,0286 | 0,0486 | 09 |
| Переходный рельс | Переходные рельсы | шт. кг | 1 20,3 | 1 26,1 | 1 46 | 10 |
|  | Накладки рельсовые плоские | то же | 1,02 3,12 | 1,02 3,12 | 1,02 3,12 | 11 |
|  | Подкладки | " | 1,02 2,08 | 1,02 2,08 | 2,03 4,08 | 12 |
|  | Болты: |  |  |  |  |  |
|  | М16х320 | " | 1,03 0,484 | - | - | 13 |
|  | М16х280 | " | 2,06 0,845 | 1,03 0,422 | 1,03 0,422 | 14 |
|  | М16х260 | " | - | 1,03 0,402 | 1,03 0,402 | 15 |
|  | М16х240 | " | 1,03 0,371 | 1,03 0,371 | - | 16 |
|  | М16х200 | " | - | 1,03 0,32 | - | 17 |
|  | М16х180 | " | - | - | 2,06 0,474 | 18 |
|  | Гайки М16 | " | 4,12 0,137 | 4,12 0,137 | 4,12 0,137 | 19 |
|  | Шайбы косые | " | 4,17 0,292 | 4,17 0,292 | 4,17 0,292 | 20 |
|  | Шайбы пружинные диаметром 17 мм | " | 4,17 0,054 | 4,17 0,054 | 4,17 0,054 | 21 |
|  | Костыли путевые 12х12 мм | " | 1,02 0,133 | 2,04 0,265 | 4,08 0,53 | 22 |
|  | Доски III с., 50х200 мм | м | 0,0507 | 0,06 | 0,1 | 23 |
|  | Гвозди 100 мм | кг | 0,125 | 0,125 | 0,188 | 24 |
|  | Смесь керосина с мазутом | " | 0,0172 | 0,0172 | 0,0172 | 25 |
| Рамный рельс | Рамный рельс | шт. кг | 1 53 | 1 67 | 1 112 | 26 |
|  | Накладки рельсовые угловые | то же | 1,02 3,12 | 1,02 3,12 | 1,02 3,12 | 27 |
|  | Подкладки | " | 1,02 2,08 | 1,02 2,08 | 2,03 4,08 | 28 |
|  | Болты М16х50 | " | 3,09 0,34 | 3,09 0,34 | 4,12 0,453 | 29 |
|  | Гайки М16 | " | 3,09 0,103 | 3,09 0,103 | 4,12 0,137 | 30 |
|  | Шайбы пружинные диаметром 17 мм | " | 3,12 0,041 | 3,12 0,041 | 4,17 0,054 | 31 |
|  | Шурупы путевые | " | 4,08 1,63 | 4,08 1,63 | 4,08 1,63 | 32 |
|  | Костыли 12х12 мм | " | 2,04 0,265 | 4,08 0,53 | 6,12 0,796 | 33 |
|  | Упорные болты | " | - | - | 1,03 0,309 | 34 |
|  | Доски IV с., 50х200 мм | м | 0,075 | 0,09 | 0,198 | 35 |
|  | Гвозди 100 мм | кг | 0,125 | 0,125 | 0,25 | 36 |
|  | Смесь керосина с мазутом | " | 0,0172 | 0,0172 | 0,0172 | 37 |
| Контррельс | Контррельсы | шт. кг | 1 17,1 | 1 20 | 1 20 | 38 |
|  | Вкладыши типа I | " | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 39 |
|  | Вкладыши типа II | " | 1 0,8 | 1 0,8 | 1 0,8 | 40 |
|  | Болты: |  |  |  |  |  |
|  | М16х180 | " | 1,03 0,237 | 1,03 0,237 | 1,03 0,237 | 41 |
|  | М16х50 | " | - | 1,03 0,113 | 1,03 0,113 | 42 |
|  | М16х130 | " | 1,03 0,206 | - | - | 43 |
|  | Гайки М16 | " | 2,06 0,068 | 2,06 0,068 | 2,06 0,068 | 44 |
|  | Шайбы пружинные диаметром 17 мм | " | 2,08 0,027 | 2,08 0,027 | 2,08 0,027 | 45 |
|  | Шайбы косые | " | 1,04 0,073 | 1,04 0,073 | 1,04 0,073 | 46 |
|  | Шайбы квадратные | " | 2,08 0,312 | 2,08 0,312 | 2,08 0,312 | 47 |
|  | Костыли 12x12 мм | " | 3,06 0,4 | 3,06 0,4 | 3,06 0,4 | 48 |
| Тяга | Тяги | " | 1 3,2 | 1 2,5 | 1 3,2 | 49 |
|  | Болты М16х160 с гайками | " | 1,03 0,227 | 1,03 0,227 | 1,03 0,227 | 50 |
|  | Шплинты 4х35 мм | " | 1,04 0,0104 | 1,04 0,0104 | 1,04 0,0104 | 51 |
|  | Гайки М16 | " | 2,06 0,068 | 2,06 0,068 | 2,06 0,068 | 52 |
|  | Шайбы черные диаметром 18 мм | " | 1,04 0,0104 | 1,04 0,0104 | 1,04 0,0104 | 53 |
|  | Шайбы пружинные диаметром 17 мм | " | 2,08 0,027 | 2,08 0,027 | 2,08 0,027 | 54 |
|  | Шайбы квадратные | " | 1,04 0,156 | 1,04 0,156 | 1,04 0,156 | 55 |
| Серьга | Вилки | " |  | 1 0,5 |  | 56 |
|  | Валики | " |  | 1 0,15 |  | 57 |
|  | Гайки M16 | " |  | 2,06 0,068 |  | 58 |
|  | Шайбы диаметром 18 мм | " |  | 1,04 0,0104 |  | 59 |
|  | Шайбы пружинные диаметром 17 мм | " |  | 2,08 0,027 |  | 60 |
|  | Шплинты 4х35 мм | " |  | 1,04 0,0104 |  | 61 |
| Упорный угольник (вкладыш) | Вкладыши | " | 1 10,5 | 1 10,5 | 1 10,5 | 62 |
|  | Башмаки | " | 1 1,5 | 1 2 | 1 2 | 63 |
|  | Накладки рельсовые плоские | " | 1,02 3,12 | 1,02 3,12 | 1,02 3,12 | 64 |
|  | Подкладки | " | 1,02 2,08 | 1,02 2,08 | 1,02 2,08 | 65 |
|  | Лапки-удержки | " | 1,02 0,714 | 1,02 0,714 | 1,02 0,714 | 66 |
|  | Трубки распорные | " | 1,02 0,143 | 1,02 0,143 | 1,02 0,143 | 67 |
|  | Болты: |  |  |  |  |  |
|  | М16х320 | " | 1,03 0,484 | - | - | 68 |
|  | М16х280 | " | 1,03 0,422 | 1,03 0,422 | 1,03 0,422 | 69 |
|  | М16х260 | " | 1,03 0,402 | 1,03 0,402 | 1,03 0,402 | 70 |
|  | М16х240 | " | - | 1,03 0,371 | - | 71 |
|  | М16х220 | " | 1,03 0,34 | 1,03 0,34 | 1,03 0,34 | 72 |
|  | М16х180 | " | - | - | 3,12 0,72 | 73 |
|  | Гайки М16 | " | 4,12 0,165 | 4,12 0,165 | 6,18 0,247 | 74 |
|  | Шайбы квадратные | " | 1,04 0,156 | 1,04 0,156 | 1,04 0,156 | 75 |
|  | Шайбы косые | " | 4,17 0,292 | 4,17 0,292 | 6,25 0,437 | 76 |
|  | Шайбы пружинные диаметром 17 мм | " | 4,17 0,054 | 4,17 0,054 | 6,25 0,0813 | 77 |
|  | Шурупы путевые | " | 4,08 1,63 | 4,08 1,63 | 4,08 1,63 | 79 |
|  | Доски IV с., 50X200 мм | м | 0,0278 | 0,0278 | 0,0293 | 79 |
|  | Гвозди 100 мм | кг | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 80 |
|  | Смесь керосина с мазутом | " | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 81 |
| Крестовина | Крестовины | шт. кг | 1 76 | 1 70 | 1 72 | 82 |
|  | Накладки рельсовые угловые | то же | 2,04 6,24 | 2,04 6,24 | 2,04 6,24 | 83 |
|  | Болты: |  |  |  |  |  |
|  | М16х280 | " | 1,03 0,422 | - | 1,03 0,422 | 84 |
|  | М16х240 | " | 1,03 0,371 | 1,03 0,371 | 1,03 0,371 | 85 |
|  | М16х200 | " | - | 1,03 0,32 | - | 86 |
|  | Гайки M16 | " | 2,06 0,068 | 2,06 0,068 | 2,06 0,068 | 87 |
|  | Шурупы путевые | " | 4,08 1,63 | 4,08 1,63 | 4,08 1,63 | 88 |
|  | Доски IV с., 50X200 мм | м | 0,0404 | 0,0394 | 0,0454 | 89 |
|  | Гвозди 100 мм | кг | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 90 |
|  | Смесь керосина с мазутом | " | 0,0172 | 0,0172 | 0,0172 | 91 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 |  |
| Привязка к ЕНиР | § Е36-2-145 |  |

Стрелочные переводы из рельсов Р24

Таблица 111. Нормы расхода материалов на 1 заменяемый элемент

| Наименование заменяемых элементов | Наименование материала | Единица измерения | Марка стрелочного перевода | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1/2 | 1/3 | 1/4 |  |
| Остряк | Остряки | шт. кг | 1 22 | 1 22 | 1 42 | 01 |
|  | Накладки рельсовые угловые | то же | 1,02 4,3 | 1,02 4,3 | 1,02 4,3 | 02 |
|  | Болты: |  |  |  |  |  |
|  | М20х260 | шт. кг | 1,03 0,64 | - | - | 03 |
|  | М20х220 | то же | 1,03 0,556 | 1,03 0,556 | - | 04 |
|  | М20х200 | " | - | 1,03 0,515 | 2,06 1,03 | 05 |
|  | Гайки М20 | " | 2,06 0,129 | 2,06 0,129 | 2,06 0,129 | 06 |
|  | Шайбы косые | " | 2,08 0,146 | 2,08 0,146 | 2,08 0,146 | 07 |
|  | Шайбы пружинные диаметром 21 мм | " | 2,08 0,042 | 2,08 0,042 | 2,08 0,042 | 08 |
|  | Смесь керосина с мазутом | кг | 0,0402 | 0,0402 | 0,0702 | 09 |
| Переходный рельс | Переходные рельсы | шт. кг | 1 26 | 1 37 | 1 61,5 | 10 |
|  | Накладки путевые угловые | то же | 1,02 4,3 | 1,02 4,3 | 1,02 4,3 | 11 |
|  | Подкладки | " | 1,02 2,08 | 1,02 2,08 | 2,03 4,08 | 12 |
|  | Болты: | " |  |  |  |  |
|  | М20х320 | " | 1,03 0,824 | 1,03 0,824 | - | 13 |
|  | М20х300 | " | 1,03 0,78 | 1,03 0,78 | 1,03 0,78 | 14 |
|  | М20х280 | " | 1,03 0,68 | - | 1,03 0,68 | 15 |
|  | М20х260 | " | 1,03 0,64 | 1,03 0,64 | - | 16 |
|  | М20х240 | " | - | 1,03 0,6 | - | 17 |
|  | М20х200 | " | - | - | 2,06 1,03 | 18 |
|  | Гайки М20 | шт. кг | 4,12 0,258 | 4,12 0,258 | 4,12 0,258 | 19 |
|  | Шайбы косые | то же | 4,17 0,292 | 4,17 0,292 | 4,17 0,292 | 20 |
|  | Костыли путевые 14х14 мм | " | 1,02 0,214 | 2,04 0,428 | 4,08 0,857 | 21 |
|  | Шайбы пружинные диаметром 21 мм | " | 4,17 0,083 | 4,17 0,083 | 4,17 0,083 | 22 |
|  | Доски IV с. 50х200 мм | м | 0,0507 | 0,06 | 0,1 | 23 |
|  | Гвозди 100 мм | кг | 0,125 | 0,125 | 0,188 | 24 |
|  | Смесь керосина с мазутом | " | 0,0204 | 0,0204 | 0,0204 | 25 |
| Рамный рельс | Рамные рельсы | шт. кг | 1 70 | 1 98 | 1 160 | 26 |
|  | Накладки рельсовые угловые | то же | 1,02 4,3 | 1,02 4,3 | 1,02 4,3 | 27 |
|  | Подкладки | " | 1,02 2,08 | 1,02 2,08 | 2,03 4,08 | 28 |
|  | Болты М20х55 | " | 3,09 0,59 | 3,09 0,59 | 4,12 0,78 | 29 |
|  | Гайки М20 | " | 3,09 0,194 | 3,09 0,194 | 4,12 0,258 | 30 |
|  | Шайбы пружинные диаметром 21 мм | " | 3,12 0,0624 | 3,12 0,0624 | 4,17 0,083 | 31 |
|  | Шурупы путевые | " | 4,08 1,63 | 4,08 1,63 | 4,08 1,63 | 32 |
|  | Болты упорные | " | - | - | 1,03 0,52 | 33 |
|  | Костыли 14x14 мм | " | 2,04 0,428 | 4,08 0,857 | 6,12 1,285 | 34 |
|  | Доски IV с., 50х200 мм | м | 0,075 | 0,09 | 0,198 | 35 |
|  | Гвозди 100 мм | кг | 0,125 | 0,125 | 0,25 | 36 |
|  | Смесь керосина с мазутом | " | 0,0204 | 0,0204 | 0,0204 | 37 |
| Контррельс | Контррельсы | шт. кг | 1 24 | 1 29 | 1 29 | 38 |
|  | Вкладыши типа IV | то же | 1 2,2 | 1 2,2 | 1 2,2 | 39 |
|  | Вкладыши типа V | " | 1 1,5 | 1 1,5 | 1 1,5 | 40 |
|  | Болты: |  |  |  |  |  |
|  | М20х180 | " | 1,03 0,464 | - | 1,03 0,464 | 41 |
|  | М20х160 | " | - | 1,03 0,438 | - | 42 |
|  | М20х140 | " | 1,03 0,412 | 1,03 0,412 | 1,03 0,412 | 43 |
|  | Гайки М20 | " | 2,06 0,129 | 2,06 0,129 | 2,06 0,129 | 44 |
|  | Шайбы пружинные диаметром 21 мм | " | 2,08 0,042 | 2,08 0,042 | 2,08 0,042 | 45 |
|  | Шайбы квадратные | " | 2,08 0,312 | 2,08 0,312 | 2,08 0,312 | 46 |
|  | Шайбы косые | " | 1,04 0,073 | 1,04 0,073 | 1,04 0,073 | 47 |
|  | Костыли 14x14 мм | " | 3,06 0,643 | 3,06 0,643 | 3,06 0,643 | 48 |
| Тяга | Тяги | шт. кг | 1 3,2 | 1 3,2 | 1 2,5 | 49 |
|  | Болты М20Х180 с гайками | то же | 1,03 0,536 | 1,03 0,536 | 1,03 0,536 | 50 |
|  | Болты М20Х55 | " | - | - | 2,06 0,391 | 51 |
|  | Шплинты 4Х35 мм | " | 1,04 0,0104 | 1,04 0,0104 | 1,04 0,0104 | 52 |
|  | Гайки М20 | " | - | - | 2,06 0,129 | 53 |
|  | Шайбы черные диаметром 21 мм | " | 1,04 0,0052 | 1,04 0,0052 | 1,04 0,0052 | 54 |
|  | Шайбы пружинные диаметром 21 мм | шт. кг | 2,08 0,042 | 2,08 0,042 | 2,08 0,042 | 55 |
|  | Шайбы квадратные | то же | 1,04 0,113 | 1,04 0,113 | 1,04 0,113 | 56 |
| Серьга | Вилки | " |  | 1 0,5 |  | 57 |
|  | Валики | " |  | 1 0,15 |  | 58 |
|  | Гайки М16 | " |  | 2,06 0,068 |  | 59 |
|  | Шайбы черные диаметром 18 мм | " |  | 1,04 0,052 |  | 60 |
|  | Шайбы пружинные диаметром 17 мм | " |  | 2,08 0,027 |  | 61 |
|  | Шплинты 4x35 мм | " |  | 1,04 0,0104 |  | 62 |
| Упорный угольник (вкладыш) | Вкладыши | " | 1 7,3 | 1 6,7 | 1 6,1 | 63 |
|  | Башмаки | " | 1 3,6 | 1 4 | 1 3,6 | 64 |
|  | Накладки рельсовые угловые | " | 1,02 4,3 | 1,02 4,3 | 1,02 4,3 | 65 |
|  | Подкладки | " | 1,02 2,08 | 1,02 2,08 | 1,02 2,08 | 66 |
|  | Лапки-удержки | " | 1,02 1,22 | 1,02 1,22 | 1,02 1,22 | 67 |
|  | Трубки распорные | " | 1,02 0,143 | 1,02 0,143 | 1,02 0,143 | 68 |
|  | Болты: |  |  |  |  |  |
|  | М20Х280 | " | 1,03 0,68 | - | - | 69 |
|  | М20Х260 | " | 1,03 0,64 | - | - | 70 |
|  | М20Х240 | " | - | 1,03 0,6 | - | 71 |
| Упорный угольник (вкладыш) | М20х220 | " | 1,03 0,556 | 1,03 0,556 | 2,06 1,11 | 72 |
|  | М20х200 | " | 1,03 0,515 | 2,06 1,03 | 4,12 2,06 | 73 |
|  | Гайки М20 | " | 4,12 0,258 | 4,12 0,258 | 6,19 0,388 | 74 |
|  | Шайбы квадратные | " | 1,04 0,156 | 1,04 0,156 | 1,04 0,156 | 75 |
|  | Шайбы косые | " | 4,17 0,292 | 4,17 0,292 | 6,25 0,438 | 76 |
|  | Шайбы пружинные диаметром 21 мм | " | 4,17 0,083 | 4,17 0,083 | 6,25 0,125 | 77 |
|  | Шурупы путевые типа II | " | 4,08 1,63 | 4,08 1,63 | 4,08 1,63 | 78 |
|  | Доски IV с., 50x200 мм | м | 0,0278 | 0,0278 | 0,0293 | 79 |
|  | Гвозди 100 м | кг | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 80 |
|  | Смесь керосина с мазутом | " | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 81 |
| Крестовина | Крестовина | шт. кг | 1 85 | 1 115 | 1 142 | 82 |
|  | Накладки рельсовые угловое | то же | 2,04 8,61 | 2,04 8,61 | 2,04 8,61 | 83 |
|  | Болты: |  |  |  |  |  |
|  | М20х300 | " | 1,03 0,78 | - | - | 84 |
|  | М20х280 | " | - | 1,03 0,68 | - | 85 |
|  | М20х260 | " | 1,03 0,64 | - | 1,03 0,64 | 86 |
|  | М20х240 | " | - | 1,03 0,6 | 1,03 0,6 | 87 |
|  | Гайки М20 | " | 2,06 0,129 | 2,06 0,129 | 2,06 0,129 | 88 |
|  | Шурупы путевые | " | 4,08 1,63 | 4,08 1,63 | 4,08 1,63 | 89 |
|  | Доски IV с., 50X200 мм | м | 0,0404 | 0,0394 | 0,0454 | 90 |
|  | Гвозди 100 мм | кг | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 91 |
|  | Смесь керосина с мазутом | " | 0,0204 | 0,0204 | 0,0204 | 92 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 |  |
| Привязка к ЕНиР | § Е36-2-145 |  |

§ 75. Кладка стен

Состав рабочих операций

1. Приготовление раствора. 2. Укладка цементно-песчаного раствора. 3. Укладка на раствор кирпича, шлака, бетонного камня или шумопоглощающих блоков.

А. Кирпичная кладка

Таблица 112. Нормы расхода материалов на

| Наименование материала | Единица измерения | Толщина стен в кирпичах | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1/2 | 1 | 11/2 | 2 |  |
| Кирпич глиняный обыкновенный одинарный | шт. | 52 433 | 103 412 | 151 407 | 207 406 | 01 |
| Раствор цементно-песчаный | м | 0,024 0,197 | 0,058 0,23 | 0,09 0,244 | 0,128 0,25 | 02 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 |  |
| Привязка ЕНиР | § Е36-2-146 |  |

Б. Кладка из шлакобетонных камней и шумопоглощающих блоков

Таблица 113. Нормы расхода материалов на 1 м стены

| Наименование материала | Единица измерения | Толщина стен, мм | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120 | 180 | 360 |  |
| Камни бетонные | м | 0,135 | 0,201 | - | 01 |
| Шумопоглощающие блоки | " | - | - | 0,338 | 02 |
| Раствор цементно-песчаный | " | 0,0179 | 0,026 | 0,025 | 03 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 |  |
| Привязка к ЕНиР | § Е36-2-146 |  |

§ 76. Забутовка подземных выработок

Состав рабочих операций

1. Приготовление раствора. 2. Кладка цементно-песчаного раствора. 3. Укладка камня бутового.

Таблица 114

| Наименование материала | Единица измерения | Норма расхода | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
| Камень бутовый | м | 1,03 | 01 |
| Раствор цементно-песчаный | " | 0,37 | 02 |
| Код графы | 01 |  |
| Привязка к ЕНиР | § Е36-2-148 |  |

§ 77. Установка тампонажных трубок

Состав рабочих операций

1. Установка трубок в шпуры.

Таблица 115. Норма расхода материалов на 1 трубку

| Наименование материала | Единица измерения | Норма расхода | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
| Трубки диаметром 50 мм | м кг |  | 01 |
| Код графы | 01 |
| Привязка к ЕНиР | § Е36-2-149 |  |

§ 78. Укладка стальных двутавровых балок в монтажных камерах

Состав рабочих операций

1. Укладка балок. 2. Крепление их болтами. 3. Укладка досок опалубки с креплением их гвоздями и проволокой. 4. Укладка бетонной смеси при заделке концов балок бетонной смесью. 5. Укладка раствора цементно-песчаного и кирпича при заделке концов балок кирпичной кладкой. 6. Установка хомутов-подвесок. 7. Крепление их болтами.

Таблица 116. Нормы расхода материалов на 1 балку

| Наименование работы | Наименование материала | Единица изме- рения | Балки двутавровые | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N 20 | N 30 |  |
|  |  |  | Длина балок, м, до |  |
|  |  |  | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |  |
| Укладка балок | Балки из двутавра: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N 20 | кг | 22,7 | 22,7 | 22,7 | - | - | - | 01 |
|  | N 30 | " | - | - | - | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 02 |
| Заделка концов балок бетонной смесью | Бетонная смесь | м | - | 0,11 | - | - | 0,151 | - | 03 |
|  | Доски IV с.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 мм | " | - | 0,0085 | - | - | 0,0118 | - | 04 |
|  | 40 мм | " | - | 0,0062 | - | - | 0,0087 | - | 05 |
|  | Гвозди: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 мм | кг | - | 0,052 | - | - | 0,073 | - | 06 |
|  | 70 мм | " | - | 0,02 | - | - | 0,028 | - | 07 |
|  | Проволока 3 мм | " | - | 0,136 | - | - | 0,136 | - | 08 |
| Заделка концов балок кирпичной кладкой | Кирпич-половняк | м | - | 0,078 | - | - | 0,1 | - | 09 |
|  | Раствор цементно-песчаный | " | - | 0,33 | - | - | 0,043 | - | 10 |
| Установка хомутов подвесок | Хомуты-подвески | шт. кг | 3,03 7,48 | 4,04 9,98 | 5,05 12,5 | 3,03 7,48 | 4,04 9,98 | 5,05 12,5 | 11 |
|  | Болты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М20х180 | то же | 3,06 1,6 | 4,08 2,1 | 5,1 2,63 | - | - | - | 12 |
|  | М20х200 | " | - | - | - | 3,06 2,5 | 4,08 3,33 | 5,1 4,16 | 13 |
|  | Гайки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М20 | " | 3,09 0,2 | 4,12 0,26 | 5,16 0,32 | - | - | - | 14 |
|  | М24 | " | - | - | - | 3,09 0,33 | 4,12 0,44 | 5,16 0,55 | 15 |
|  | Шайбы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм | " | 6,19 0,106 | 8,25 0,142 | 10,3 0,177 | - | - | - | 16 |
|  | 24 мм | " | - | - | - | 6,19 0,2 | 8,25 0,267 | 10,3 0,333 | 17 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  |
| Привязка к ЕНиР | § Е36-2-150 |  |

§ 79. Окраска поверхности тюбингов цементным молоком

Состав рабочих операций

1. Приготовление раствора из цемента и воды. 2. Нанесение цементного молока на поверхность тюбингов.

Таблица 117. Нормы расхода на 100 м поверхности тюбингов

| Наименование материала | Единица измерения | Норма расхода | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
| Молоко цементное | м | 0,126 | 01 |
| В том числе на приготовление цементного молока: |  |  |  |
| цемент | кг | 90,2 | 02 |
| вода | л | 70,8 | 03 |
| Код графы | 01 |  |
| Привязка к ЕНиР | § Е36-2-156 |  |

Приложение

Размеры трудноустранимых потерь и отходов, включенных в производственные нормы расхода материалов на проходку шахтных стволов, горизонтальных и наклонных выработок закрытым способом при строительстве метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения

| Наименование материала | Потери и отходы, % |
| --- | --- |
| Анкеры стальные | 1 |
| Арматурные стержни, стальные заготовки, закладные части | 1 |
| Антисептик | 10 |
| Арки металлические для подвески водозащитных зонтов | 2 |
| Асидол-мылонафт | 5 |
| Бетонитовый порошок | 5 |
| Бетонная смесь при укладке: |  |
| в лоток и жесткое основание | 3 |
| в стены тоннеля | 5 |
| в свод | 7 |
| в балки, колонны и перекрытия | 5 |
| в перегородки и рубашки толщиной до 200 мм | 6 |
| Болты тюбинговые | 2 |
| Болты с гайками строительные | 3 |
| Болты с гайками для узкоколейного пути | 3 |
| Ветошь обтирочная | 5 |
| Винты | 3 |
| Гайки | 3 |
| Гвозди строительные | 5 |
| Гидроизол | 2 |
| Детали стрелочных переводов и перекрестных съездов узкой колеи | 1 |
| Детали рам временного крепления, стяжек, опорных конструкций водозащитных зонтов и др. | 1 |
| Кальцинированная сода | 3 |
| Камни бетонные | 4 |
| Кирпич глиняный | 4 |
| Костыли узкоколейного пути | 2 |
| Клинья и подкладки деревянные | 4 |
| Клинья стальные | 2 |
| Кружала и лекала готовые | 1 |
| Лак эпоксидный | 2 |
| Лак антикоррозионный | 5 |
| Лесоматериалы круглые | 3-9 |
| Листы стальной изоляции | 2 |
| Масло трансформаторное | 5 |
| Мастика битумная | 5-9 |
| Накладки узкоколейного пути | 2 |
| Пакля | 5 |
| Пенька | 5 |
| Песок строительный | 5 |
| Пиломатериалы | 3-8 |
| Планки прижимные | 1 |
| Пластины стальные | 2 |
| Прокладки конические чугунные | 1 |
| Пробки тюбинговые | 3 |
| Прокладки древесноволокнистые | 2 |
| Прокладки резиновые | 5 |
| Прокладки полихлорвиниловые | 3 |
| Проволока вязальная | 5 |
| Проволока катанка | 3 |
| Проволока свинцовая, шнур освинцованный | 2 |
| Раствор для оштукатуривания и омоноличивания железобетонных конструкций | 4-7 |
| Раствор для каменной и кирпичной кладки | 5 |
| Рельсы узкой колеи | 0,4 |
| Скобы строительные | 2 |
| Скобы стеклопластиковые | 2 |
| Сетка стальная | 3 |
| Сухая смесь песка и цемента | 4-7 |
| Цемент для нагнетания | 4 |
| Цемент расширяющийся (ВРЦ) | 12 |
| Шайбы металлические | 2-3 |
| Шайбы сферические | 5 |
| Шайбы асбобитумиые | 5 |
| Шайбы пружинные | 4 |
| Шпалы и брусья узкоколейного пути | 1 |
| Шпильки (штыри) | 2 |
| Щиты опалубки | 4 |
| Электроды | 30 |