КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ МОНТАЖЕ КРУПНОБЛОЧНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

См. Общую часть

Предельные отклонения при монтаже крупноблочных ленточных фундаментов принять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87:

1. Отклонение от совмещения установочных ориентиров фундаментных блоков с рисками разбивочных осей 12 мм.

2. Отклонение отметок опорных поверхностей фундаментов:

- до устройства выравнивающего слоя -20 мм.

- после устройства выравнивающего слоя ±5 мм.

| Лица, осуществляющие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель работ | Подгото- вительные работы | Определение состояния грунтов | Визуально | До начала монтажа |  | + |
|  |  | Правильность расположения котлована относительно разбивочного чертежа, надежность крепления, отметка дна котлована | Визуально, с помощью нивелира и рулетки | До начала монтажа | Геодезист | + |
|  |  | Отметка верха песчаной или гравийной подушки | С помощью нивелира | До начала монтажа | Геодезист | + |
|  |  | Правильность складирования плит | Визуально | До начала монтажа |  |  |
|  | Разбивка осей фунда- ментов | Точность определения положения углов здания, соответствие проекту расстояний между осями сборных фундаментов | С помощью теодолита и рулетки | До начала монтажа | Геодезист |  |
|  | Установка фунда- ментных блоков | Правильность и надежность строповки | Визуально | В процессе установки |  |  |
|  |  | Точность установки фундаментных блоков. | С помощью уровня и отвеса | В процессе установки |  |  |
|  |  | Плотность опирания и примыкания | Визуально |  |  |  |
|  |  | Соответствие отметок проектным | С помощью нивелира | После установки блоков | Геодезист |  |
| Мастер | Подгото- вительные работы | Достаточность размеров котлованов | С помощью рулетки | До начала монтажа |  |  |
|  |  | Толщина песчаной или гравийной подушки, качество ее уплотнения | Визуально, с помощью стального метра | До начала монтажа |  | + |
|  |  | Очистка фундаментных блоков от грязи, зимой от снега | Визуально | До начала монтажа |  |  |
|  |  | Наличие паспортов на железобетонные конструкции; соответствие геометрических размеров блоков проекту; наружные дефекты | Визуально, с помощью стального метра, рулетки | До начала монтажа |  |  |
|  | Разбивка осей фунда- мента | Правильность натяжения осей, точность перенесения осей на блоки фундаментов | С помощью теодолита | До начала монтажа | Геодезист |  |
|  | Установка фунда- ментных блоков | Соответствие технологии монтажа технологической карте | Визуально | В процессе установки |  |  |