УСТРОЙСТВО И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН

|  | Рис.1а |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рис.1б |  |

Таблица 1

| Приемочный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Контролируемые параметры | Допускаемые отклонения |  |
| Снижение плотности грунта в обочинах | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 4%, остальные должны быть не ниже проектных значений | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.4.1. |
| Толщина укрепления | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 22 до 30 мм, остальные - до ±15 мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.4.2. |
| Поперечные уклоны обочин | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 (минус 0,010)* до 0,030 (0,015), остальные - до ±0,010 (0,005). | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.4.3. |

_______________

* - данные в скобках относятся к работам, выполняемым с применением машин с автоматической системой задания вертикальных отметок.

Таблица 2

| Операционный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Контроль качества строительства покрытия обочин, устраиваемых из монолитного и сборного цементобетона, асфальтобетона, битумоминеральной смеси, черного щебня, щебеночных (гравийных), грунтощебеночных (грунтогравийных) материалов ведется по нормам операционного контроля. |  |
| При использовании синтетических материалов (СМ) для укрепления обочин после укладки СМ, перед отсыпкой вышележащего слоя грунта проводят осмотр с составлением акта на скрытые работы. В акте отражают: результаты визуального осмотра (сплошность, величина перекрытия, качество полотен и их стыковки); | ВСН 49-86 п.3.3.6. |
| данные о поставщике, характеристики СМ (предел прочности на растяжение, условный модуль деформации при растяжении, общее относительное удлинение при разрыве, сопротивляемость местным повреждениям, коэффициент фильтрации, фильтрующая способность, стойкость к агрессивным воздействиям, сопротивление сдвигу на контакте с грунтом), указанные в паспорте на партию СМ или на этикетках рулонов; | п.2.2.5. |
| данные, полученные при приемке СМ. Прежде всего: - поверхностную плотность (массу на 1 м), путем взвешивания образца 500х500 мм с увеличением полученного результата в 4 раза. Точность взвешивания - 5 гс; - толщину, путем замера пригруженного нагрузкой 1 Н образца размером 50х200 мм для нетканных материалов и замером ее в трех точках на расстоянии не менее 20 мм от кромки полотна для других материалов с вычислением среднего значения. Замеры ведутся толщиномерами, микрометрами, штангенциркулями (в условиях строительства). Точность измерений - 0,05 мм; - ширину, измерением металлической линейкой. Точность - 5 см. | п.2.3.6. |
| Для обеспечения безопасности движения при съездах на укрепительные полосы или прикромочные зоны обочин изменение коэффициента сцепления в поперечном профиле дорожного полотна не должно превышать 0,10. | ВСН 38-90 п.2.4. |

________________
      Взамен ВСН 49-86 действуют "Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог". - Примечание изготовителя базы данных.

Таблица 3

| Примечание | Обоснование |
| --- | --- |
| Планировку и укрепление обочин необходимо выполнять вслед за устройством дорожной одежды. При этом следует ликвидировать все въезды и съезды. | СНиП 3.06.03-85 п.4.27. |
| При устройстве обочин необходимо: устранить деформации земляного полотна по всей площади обочин; досыпать грунт до установленного проектом уровня; спланировать и уплотнить грунт | СНиП 3.06.03-85 п.4.36. |
| При необходимости для укрепления обочин применяют синтетические материалы в качестве армирующих, защитных и дренирующих элементов (рис.23б). Если прослойка из СМ выполняет армирующие функции, то ее укладывают только в пределах краевой укрепительной полосы. В случае выполнения дренирующих (гидроизолирующих) функций и необходимости защиты обочины от эрозии прослойку устраивают на всю ширину обочины с выводом на откосную часть. | ВСН 49-86 п.3.1.9. |
| При устройстве прослоек из СМ необходимы следующие операции: подготовка подстилающего грунта, путем профилирования поверхности (не должно быть ям, неровностей, колей глубиной более 5 см) и уплотнения (коэффициент уплотнения должен соответствовать нормативным требованиям); | ВСН 49-86 п.п.3.3.1., 5.3.1. п.3.3.2. |
| транспортировка, распределение, укладка и при необходимости соединение СМ. Соединение СМ возможно производить тепловым соединением, сшиванием, склеиванием, т.д. (перекрытие полотен должно быть не менее 0,1 м); | п.3.3.5. |
| отсыпка на СМ материала вышележащего слоя, его распределение и уплотнение. Отсыпка производится с таким расчетом, чтобы время пребывания СМ под воздействием дневного света было не более 5 ч. | п.3.3.6. |
| Покрытия на краевой укрепительной полосе обочин (0,5-0,75 м) и на остановочной полосе (2,5 м) рекомендуется предусматривать из цементо- или асфальтобетона с применением щебня преимущественно крупных размеров (до 25-45 мм), а также из обработанных вяжущими местных каменных, гравийных, шлаковых и других минеральных материалов. Поверхность остальной части обочин (прибровочной) следует укреплять в зависимости от интенсивности и характера движения, грунтов земляного полотна и особенностей климата: засевом трав; россыпью щебня, гравия, шлака и других наиболее дешевых местных крупнозернистых материалов. | СНиП 2.05.02-85 п.7.31. |
| Покрытия на обочинах должны отличаться по цвету и внешнему виду от покрытия проезжей части. Допускается устраивать покрытие краевых и остановочных полос однотипным с покрытием проезжей части, но с обязательным устройством краевой разметки краской, термопластиками и др. материалами. | ВСН 39-79 п.1.8. |

________________

Взамен ВСН 49-86 действуют "Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог";

Взамен действуют ОДН 218.3.039-2003. - Примечание изготовителя базы данных.