МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ДЛЯ ПОРОШКООБРАЗНЫХ СВЯЗУЮЩИХ

ТЕРМИНОЛОГИЯ И КОММЕРЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Road construction and maintenance equipment. Powder binder

spreaders. Terminology and commercial specifications

(ISO 15689:2003, IDT)

ГОСТ ISO 15689-2017

МКС 01.040.91

91.220

Дата введения

1 июля 2018 года

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

## Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью "ИЦ "ЦНИП СДМ" (ООО "ИЦ "ЦНИП СДМ") на основе собственного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 267 "Строительно-дорожные машины и оборудование"

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 28 февраля 2017 г. N 96-П)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2017 г. N 323-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 15689-2017 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2018 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 15689:2003 "Оборудование для сооружения и содержания дорог. Разбрасыватели для порошкообразных связующих. Терминология и коммерческие технические условия" ("Road construction and maintenance equipment - Powder binder spreaders - Terminology and commercial specifications", IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 Настоящий стандарт может быть использован при ежегодной актуализации перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний), а также стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

7 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты" (по состоянию на 1 января текущего года), а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru).

## 1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные термины и определения, а также технические условия для разбрасывателей порошкообразных связующих, используемых при строительстве и обслуживании дорог.

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий международный стандарт:

ISO 3911:1998 Wheels and rims for pneumatic tyres. Vocabulary, designation and marking (Колеса и ободья для пневматических шин. Словарь, обозначения и маркировка).

## 3. Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины и определения:

### 3.1. разбрасыватели для порошкообразных связующих (powder binder spreader): Передвижное оборудование, предназначенное для стабилизации, обеспечения фиксации или предотвращения деформации материалов дорожного покрытия, а также грунта перед укладкой дорожного покрытия или основания под него.

Примечание - Конструкция разбрасывателя должна обеспечивать заданный расход материала, контролируемый скоростью передвижения и дозирующими устройствами.

### 3.2. разбрасыватель с дозированием материала по объему (spreader with proportioning by volume): Разбрасыватель, оснащенный питателем для разбрасываемого материала, основанном на принципе объемного дозирования, например вращающийся лопастной разбрасыватель или конвейер.

Примечание 1 - Разбрасыватель может быть оснащен аппаратурой, регистрирующей расход материала, время работы и площадь покрытия.

Примечание 2 - См. рисунки А.3 и А.4.

### 3.3. разбрасыватель с дозированием материала по массе (spreader with proportioning by mass): Разбрасыватель, оснащенный системой дозирования, контролирующей расход разбрасываемого материала по массе.

## 4. Классификация разбрасывателей

для порошкообразных связующих

### 4.1. Основные типы разбрасывателей

Разбрасыватели для порошкообразных связующих классифицируются по следующим критериям:

- способ транспортирования при работе;

- способ доставки материала из расходного бункера через рабочий орган на рабочую поверхность;

- способ дозирования.

### 4.2. По способу транспортирования при работе

По способу транспортирования при работе разбрасыватели классифицируются следующим образом:

a) установленный на транспортном средстве: транспортный разбрасыватель (рисунки А.1 и А.2);

b) движущийся самостоятельно: самоходный разбрасыватель (рисунки А.5, А.6 и А.7);

c) буксируемый трактором: прицепной разбрасыватель (рисунок А.3).

### 4.3. По способу доставки материала из расходного бункера через рабочий орган на рабочую поверхность

По способу доставки материала на рабочую поверхность разбрасыватели подразделяются следующим образом:

a) по гравитационному принципу;

- с аэрацией разбрасываемого материала (рисунки А.1 и А.5);

- без аэрации разбрасываемого материала;

b) по принципу механической подачи материала:

- с помощью конвейера с металлической или резиновой лентой (рисунок А.3);

- с помощью шнекового питателя (рисунок А.2) или разбрасывающего устройства (рисунок А.7);

c) с помощью пневмотранспорта;

d) комбинированными способами:

- с разделением или без разделения потока материала перед подачей в дозатор;

- с аэрацией или без аэрации материала в бункере перед подачей в дозатор.

### 4.4. По типу дозатора

Для разбрасывателей порошкообразных связующих используются следующие типы дозаторов:

a) вращающийся лопастной разбрасыватель (рисунки А.1 и А.4);

b) конвейер (рисунок А.3);

c) дозатор по массе, с распределением или без распределения потока материала после дозирования;

d) другие типы дозаторов.

## 5. Спецификация

### 5.1. Основные сборочные единицы разбрасывателей для порошкообразных связующих

(См. рисунки А.1, А.2, А.3, А.4, А.6 и А.7)

Установка разбрасывателя для порошкообразных связующих состоит из следующих сборочных единиц:

- двигатель и трансмиссия;

- шасси;

- неприводная ось;

- приводная ось;

- расходный бункер для материала;

- приемный бункер с аэрацией;

- раздаточный конвейер;

- регулирующая заслонка;

- шнековый питатель;

- разбрасывающее устройство;

- компрессор и транспортирующие трубопроводы;

- вращающийся лопастной разбрасыватель;

- защитная юбка;

- пульт управления.

### 5.2. Основное измерительное оборудование и органы управления

В состав основного оборудования входят:

- пульт управления расходом материала, расположенный в кабине оператора;

- индикатор "бункер заполнен";

- индикатор "бункер пуст";

- индикатор уровня материала в бункере;

- расходомер разбрасываемого материала:

- по массе;

- по объему;

- измеритель поверхности, покрываемой разбрасывателем;

- устройство, рассчитывающее средний расход материала (с учетом данных расходомера разбрасываемого материала и измерителя поверхности, покрываемой разбрасывателем);

- автоматическое устройство дозирования подачи материала (с учетом данных устройства, рассчитывающего средний расход материала);

- система регистрации параметров работы разбрасывателя;

- система индикации параметров работы разбрасывателя с возможностью вывода на печать итоговых данных или без таковой;

- аварийная сигнализация.

### 5.3. Дополнительное оборудование разбрасывателей для порошкообразных связующих

Разбрасыватели также могут комплектоваться:

- пылезащитным устройством для пневматической загрузки:

- для предотвращения пылевыделения при загрузке;

- для предотвращения пылевыделения при аэрации материала в расходном бункере;

- системой орошения водой для пылеподавления (с емкостью для воды);

- устройством для разбрасывания материала по специфической ширине;

- сигнальными маячками.

### 5.4. Основные технические характеристики разбрасывателей для порошкообразных связующих

#### 5.4.1. Геометрические характеристики

В спецификации должны быть указаны следующие характеристики (см. рисунок А.5):

- Габаритные размеры в рабочем положении:

- длина, l1, мм;

- ширина, b1, мм;

- высота, h1, мм;

- колесная база, l2, мм;

- задний свес, l3, мм;

- ширина разбрасывателя, b2, мм;

- расстояние от уровня грунта до питателя, h2, мм;

- дорожный просвет, h3, мм;

- габаритная высота в транспортном положении, h4, м;

- диаметр передних колес, d1, мм;

- диаметр задних колес, d2, мм;

- внешний радиус поворота по колее, r1, мм;

- внешний радиус поворота по габариту, r2, мм;

- внутренний радиус поворота по колее, r3, мм;

- внутренний радиус поворота по габариту, r4, мм.

- Размеры в транспортном положении:

- длина, мм;

- ширина, мм;

- высота, мм.

#### 5.4.2. Массовые характеристики

Указываются следующие характеристики:

- масса в снаряженном состоянии.

Включает в себя:

- массу основной машины со стандартным инструментом и навесным оборудованием, кг;

- вес водителя 75 кг;

- массу топливного бака, заполненного на 50%;

- массу разбрызгивающего или распыляющего оборудования, заполненного на 50%;

- массу бака для гидравлической жидкости, заполненного полностью;

- масса в транспортном положении:

- масса загруженной машины в рабочем состоянии, кг.

#### 5.4.3. Нагрузки

Указываются следующие характеристики:

- Нагрузка на переднюю ось:

- в незагруженном состоянии, Н;

- в загруженном состоянии, Н.

- Нагрузка на заднюю ось (оси):

- в незагруженном состоянии, Н;

- в загруженном состоянии, Н.

- Нагрузка на сцепное устройство:

- в незагруженном состоянии, Н;

- в загруженном состоянии, Н.

#### 5.4.4. Давление на грунт (для разбрасывателей на гусеничном ходу)

Указываются следующие характеристики:

- Давление на грунт:

- в незагруженном состоянии, кПа;

- в загруженном состоянии, кПа.

#### 5.4.5. Характеристики двигателя

Указываются следующие характеристики:

- производитель и модель;

- мощность (в соответствии со стандартом), кВт;

- тип системы охлаждения;

- рекомендованная мощность для прицепного разбрасывателя, кВт.

#### 5.4.6. Характеристики трансмиссии

Указываются следующие характеристики:

- Количество осей.

- Количество приводных осей.

- Тип трансмиссии:

- гидростатическая;

- механическая;

- другой тип трансмиссии.

- Диапазон рабочих скоростей, км/ч.

- Максимальная транспортная скорость, км/ч.

#### 5.4.7. Характеристики рулевого управления

Указываются следующие характеристики:

- Тип рулевого управления:

- управляемая ось;

- шарнирно-сочлененная рама;

- стопорение гусеницы;

- независимые гусеницы.

#### 5.4.8. Характеристики шин и гусеничных траков

Указываются следующие характеристики:

- Шины передней оси (маркировка, давление по ИСО 3911), МПа.

- Шины задней оси (маркировка, давление по ИСО 3911), МПа.

- Шаг траков гусеницы, мм.

#### 5.4.9. Технические характеристики оборудования для разбрасывания порошкообразных связующих

Указываются следующие характеристики:

- Объем бункера для разбрасываемого материала, м3.

- Ширина разбрасывания b2 (рисунок А.5), мм.

- Выход материала:

- максимальный, дм3/м2 или кг/м2;

- минимальный, дм3/м2 или кг/м2;

- для разбрасывателей с дозированием по объему, дм3/м2;

- для разбрасывателей с дозированием по массе, кг/м2;

- расход материала по объему за один оборот вращающегося лопастного разбрасывателя, дм3;

- количество секций вращающегося лопастного разбрасывателя;

- высота падения разбрасываемого материала на рабочую поверхность, h2 (рисунок А.5), мм.

- Максимальный продольный уклон, преодолеваемый без потери устойчивости и точности дозирования разбрасываемого материала:

- при движении вверх, %;

- при движении вниз, %.

- Максимальный поперечный уклон, преодолеваемый без потери устойчивости и точности дозирования материала по всей ширине разбрасывания, %.

- Высота центра масс загруженной машины в процессе разбрасывания/движения, мм.

# Приложение А

(информативное)

ПРИМЕРЫ КОНСТРУКЦИЙ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗБРАСЫВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОРОШКООБРАЗНЫХ СВЯЗУЮЩИХ

1 - двигатель и трансмиссия; 2 - шасси; 3 - неприводная ось

(также может быть приводной); 4 - приводная ось; 5 - бункер

для разбрасываемого материала; 6 - подготовительный бункер;

7 - лопастной роторный питатель; 8 - защитная юбка;

9 - компрессор и система пневмотранспорта

Рисунок А.1 - Транспортный разбрасыватель

для порошкообразных связующих с пневмотранспортировкой

материала и вращающимся лопастным разбрасывателем

1 - двигатель и трансмиссия; 2 - приводные оси;

3 - бункер для разбрасываемого материала; 4 - шнековый

питатель; 5 - разбрасывающее устройство; 6 - защитная юбка

Рисунок А.2 - Транспортный разбрасыватель

для порошкообразных связующих со шнековым питателем

и вращающимся лопастным разбрасывателем

1 - шасси; 2 - бункер для разбрасываемого материала;

3 - конвейер подачи материала; 4 - ограничительная

заслонка; 5 - защитная юбка

Рисунок А.3 - Прицепной разбрасыватель для порошкообразных

связующих с подачей материала ленточным питателем

и контролем расхода материала с помощью передвижения

ограничительной заслонки или регулировки скорости

движения конвейера

1 - емкость для разбрасываемого материала (может быть

установлен подготовительный бункер); 2 - вращающийся

лопастной разбрасыватель; 3 - направляющая часть

разбрасывателя (статор); 4 - ротор

Рисунок А.4 - Схема вращающегося лопастного разбрасывателя

Габаритные размеры в рабочем состоянии:

l1 - длина

b1 - ширина

h1 - высота

l2 - колесная база

l3 - задний свес

b2 - ширина разбрасывания

h2 - расстояние от рабочей поверхности до механизма разбрасывателя (питателя)

h3 - дорожный просвет

h4 - высота в транспортном положении

d1 - диаметр переднего колеса

d2 - диаметр заднего колеса

r1 - внешний радиус поворота по колее

r2 - внешний радиус поворота по габариту

r3 - внутренний радиус поворота по колее

r4 - внутренний радиус поворота по габариту

Рисунок А.5 - Самоходный разбрасыватель для порошкообразных

связующих с подачей материала по гравитационному принципу

с аэрацией материала и вращающимся лопастным разбрасывателем

1 - двигатель и трансмиссия; 2 - шасси; 3 - приводная ось;

4 - бункер для распыляемого материала; 5 - конвейер

подачи материала; 6 - защитная юбка

Рисунок А.6 - Самоходный разбрасыватель для порошкообразных

связующих на гусеничном ходу

1 - двигатель и трансмиссия; 2 - приводная ось;

3 - бункер для разбрасываемого материала;

4 - разбрасывающее устройство; 5 - кабина оператора

Рисунок А.7 - Самоходный разбрасыватель для порошкообразных

связующих с подачей материала по гравитационному принципу

# Приложение ДА

(справочное)

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ССЫЛОЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ

СТАНДАРТОВ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 3911:1998 | - | <*> |
| <*> Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. |