ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ К-1-21 (ТТК)
(Сборник)

УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПОРЫ ВЛ 35-500 кВ НА БОЛОТАХ

Тема 5423 "а" ВЛ-Т(К-1-21)

Зам.главного инженера института Н.Т.Быстрицкий

Начальник отдела ЭМ-20 Н.А.Войнилович

Гл.специалист Е.Н.Коган

Гл.инженер проекта Ю.А.Колосов

Сборник технологических карт на устройство свайных фундаментов под опоры ВЛ 35-500 кВ на болотах ВЛ-Т (К-1-21) составлен отделом организации и механизации строительства линий электропередачи (ЭМ-20) института "Оргэнергострой".

Карты выполнены согласно "Руководству по разработке типовых технологических карт в строительстве" (ЦНИИ ОМТП Госстроя СССР 1976 г.).

В работе принимали участие:

Руководитель группы Ссорин Е.А.

Ст.инженер Смирнова Е.Г.

Инженер Канищева Г.В.

Инженер Сорокина Е.Н.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

0.1. Сборник К-1-21 состоит из четырех технологических карт К-1-21-1, К-1-21-2, К-1-21-3 и К-1-21-4 на производство работ по погружению железобетонных свай квадратного сечения при устройстве фундаментов под унифицированные стальные опоры линий электропередачи напряжением 35-500 кВ на болотах.

0.2. Технологические карты разработаны применительно к унифицированным сваям квадратного сечения 25х25 см и 35х35 см длиной 6, 8, 10 и 12 м, изготавливаемых согласно альбому типовых конструкций серии 3.407-115 (утвержден Минэнерго СССР 18.01.77). Общий вид свай приведен на рис.0-1. Сборник К-1-20, раздел 2.

0.3. До погружения свай должны быть выполнены следующие работы, которые в настоящих картах не учтены:

а) планировка рабочей площадки с расчисткой от снега в зимнее время;

б) разбивка и закрепление на местности осей фундаментов и мест погружения свай согласно технологическим картам К-1-20-1, К-1-20-2, К-1-20-3 и К-1-20-4;

в) завоз и складирование свай;

г) отбраковка свай, руководствуясь требованиями п.10.14 СНиП III-33-76;

д) заготовка лесоматериалов для устройства площадок.

0.4. Допускаемые отклонения от проектных размеров свай не должны превышать следующих величин:

| длина сваи | ±30 мм |
| --- | --- |
| сторона поперечного сечения | ±5 мм |
| смещение острия от центра | ±10 мм |
| кривизна сваи | 10 мм |

0.5. Погружение свай производится специализированным звеном рабочих в составе комплексной бригады по устройству фундаментов с помощью сваебойного агрегата СП-49 с дизель-молотом С-330.

Техническая характеристика агрегата СП-49 (рис.0-1)

| Базовая машина | Трактор Т-100МБГП |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, тс | 11 |
| Масса машины, т | 22 |
| Масса навесного оборудования, т (без молота) | 9,3 |
| Удельное давление на грунт, кгс/см | 0,6 |
| Максимальная длина погружаемой сваи, м | 12 |

Техническая характеристика молота С-330

| Масса, кг | 4200 |
| --- | --- |
| Масса ударной части, кг | 2500 |
| Наибольшая высота подъема ударной части, мм | 2600 |
| Расход топлива, л/час | 8,0 |
| Наибольшая масса забиваемых свай, кг | 5500 |

0.6. Погружение свай следует производить в соответствии с указаниями СНиП III-9-74 "Основания и фундаменты. Правила производства и приемки работ"*. В процессе забивки составляется журнал, в котором отмечается фактическая глубина погружения, величина отказа и приводится план свайного поля.

________________

* СНиП III-9-74 не действует. Действует СНиП 3.02.01-87. - Примечание изготовителя базы данных.

0.7. Технологическая последовательность производства работ по забивке свай на болотах:

а) проверить наличие разбивочных знаков;

б) соорудить площадки для работы механизмов;

в) разметить сваи по длине через 1 м масляной краской;

г) установить сваебойный агрегат так, чтобы вертикальная ось молота проецировалась на разбивочный знак в месте погружения сваи;

д) подтащить сваю к месту погружения и застропить ее к тросу агрегата;

е) завести сваю под молот и опустить на нее наголовник;

ж) осуществить забивку сваи, следя за вертикальностью ее погружения; в конце забивки, когда отказ сваи по своей величине близок к расчетному, отказ определяется как средняя величина при последних 10 ударах молота;

и) снять молот со сваи;

к) проверить соответствие положения забитой сваи проекту (по высоте и в плане);

л) переместить агрегат к месту погружения очередной сваи.

0.8. После погружения свай, производится установка ростверков, согласно сборника К-1-20 раздел 3.

0.9. Отклонения от проектного положения свай в плане не должны превышать:

| для одиночных свай | 5 см |
| --- | --- |
| для свай под ростверк | 0,2 |

где .....* - сторона квадратного сечения сваи.

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

Вопрос о возможности использования свай с отклонениями по глубине забивки решается проектной организацией.

0.11. При производстве работ по погружению свай необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, изложенные в основных нормативных документах, а также в инструкциях по обслуживанию сваебойного агрегата и по работе с молотом.

Особое внимание следует обратить на выполнение следующих требований:

- при передвижении сваебойного агрегата на расстояние свыше 100 м (с пикета на пикет) следует укладывать стрелу в транспортное положение, а молот опустить на упор;

- при передвижении сваебойного агрегата от сваи к свае молот должен находиться на высоте, не превышающей 1-2 м от грунта;

- уклон рабочей площадки допускается не более 5°;

- первые подъемы молота и сваи нужно выполнять осторожно, при появлении неисправностей немедленно опустить груз;

- главная ось падающей части молота при ударах должна совпадать с продольной осью погружаемой сваи;

- при обнаружении внецентренности молота и сваи необходимо выполнить выравнивание молота на свае соответствующими перемещениями стрелы или небольшим смещением самой машины при работающем молоте;

- в случае опасности разрушения сваи следует немедленно остановить работу молота;

- не допускается одновременно осуществлять две рабочие операции - подъем молота и сваи;

- во время подъема сваи пребывание людей в зоне возможного падения сваи (полуторная длина сваи) запрещается.

0.12. Работы по устройству площадок и погружению свай выполняются звеном рабочих в составе:

| Профессия | Разряд | Количество чел. |
| --- | --- | --- |
| Электролинейщик | 5 | 1 |
| -"- | 4 | 2 |
| -"- | 3 | 5 |
| Машинист копра | 6 | 1 |
| Машинист трактора | 6 | 2 |

0.13. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и материалах на одно звено

|  | Наименование | ГОСТ марка, N чертежа | Един. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Сваебойный агрегат | СП-49 | шт. | 1 |  |
| 2. | Дизель-молот | С-330 | " | 1 |  |
| 3. | Наголовник |  | " | 2 |  |
| 4. | Нивелир | 10528-69 | " | 1 |  |
| 5. | Метр складной | 7253-54 | " | 1 |  |
| 6. | Лопата копальная остроконечная | 3620-63 | " | 2 |  |
| 7. | Отвес | 7948-71 | " | 1 |  |
| 8. | Рулетка металлическая | 7502-69 | " | 1 |  |
| 9. | Пила поперечная двуручная | 979-70 | шт. | 2 |  |
| 10. | Строп 2СК-5,0ХЛ/Р-5,0ХЛ/К1-4,0ХЛ/4500 | 4 | ОСТ 3413 110-75 |
| 11. | Топор строительный | 1399-73 | шт. | 2 |  |
| 12. | Лом монтажный | 1405-72 | " | 2 |  |
| 13. | Звенья стропов | ВК-5,0ХЛ/5200 | 1 | ОСТ 3413 110-75 |
|  |  | ВК-5,0ХЛ/1600 | 1 | ОСТ 3413 110-75 |

Примечание. В ведомость не включен бригадный инвентарь по технике безопасности (аптечка, каска и т.п.), предусмотренный табелем средств малой механизации.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Технологические карты К-1-21: (Сборник).
Устройство свайных фундаментов
под опоры ВЛ 35-500 кВ на болотах.
Тема 5423 "а". ВЛ-Т(К-1-21).
/ Министерство энергетики и электрификации СССР;
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". - 
М.: Информэнерго, 1980