ВСН 2-147-82
--------------------------
Миннефтегазстрой

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОСТАВКЕ, ПРИЕМКЕ, ХРАНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ 
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ

Дата введения 1983-01-01

ВНЕСЕНА Научно-исследовательским и проектно-технологическим институтом НИПИоргнефтегазстрой

УТВЕРЖДЕНА Министерством строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности 14 июля 1982 г.

РАЗРАБОТАНА ВПЕРВЫЕ

Срок введения в действие 1 января 1983 г.

В настоящей Инструкции изложены вопросы взаимодействия отдельных служб центрального аппарата Миннефтегазстроя при определении годовой потребности в трубах большого диаметра, в том числе изолированных. Устанавливается порядок формирования заявки на поставку труб, а также их получение, учет, хранение и расходование низовыми строительно-монтажными организациями на всех этапах технологического процесса строительства магистральных нефтегазопроводов.

Особое внимание в Инструкции уделено правовым вопросам, которые возникают при получении и использовании труб. Приведен перечень основных действующих нормативных документов, регламентирующих комплектацию строительства нефтегазопроводов трубами.

Инструкция предназначена для работников центрального аппарата, строительных и транспортных организаций Миннефтегазстроя.

Инструкция разработана отделом специальных трубопроводов НИПИоргнефтегазстроя совместно с Главнефтегазснабкомплектом Миннефтегазстроя.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция разработана в соответствии с Постановлением коллегии Миннефтегазстроя от 27 мая 1982 г. N 11/07 "О программе совершенствования системы поставки и использования труб в организациях и на предприятиях Министерства в 1982-1985 гг." и приказом Миннефтегазстроя от 15 марта 1982 г. N 75 "О строительстве магистральных газопроводов из труб с заводской изоляцией".

1.2. Инструкция вводится в целях улучшения обеспечения строительства нефтегазопроводов трубами большого диаметра (в том числе изолированными) и их экономного расходования на трассе.

1.3. В работе обобщен передовой опыт перевозки, разгрузки, погрузки и использования труб транспортными предприятиями и строительными организациями Миннефтегазстроя. Использованы разработки и рекомендации ВНИИСТа, СКБ Газстроймашина, НИПИоргнефтегазстроя. Учтены предложения проектных и строительных организаций Миннефтегазстроя по улучшению использования и хранению труб.

1.4. Содержит основные положения по обеспечению трубами объектов строительства нефтегазопроводов: поставку труб, их хранение и учет по этапам технологического процесса, экономное расходование труб на трассе, ответственность должностных лиц.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТРУБ

2.1. Объем поставки труб для строительства магистральных трубопроводов определяет Госплан СССР на основании народно-хозяйственных планов и отдельных решений правительства.

2.2. Заказчики совместно с отраслевыми управлениями в отделе нефтяной и газовой промышленности Госплана СССР защищают потребность в трубах, формируют лимит, передаваемый Миннефтегазстрою, и сообщают его Главнефтегазснабкомплекту вместе с расчетной потребностью.

2.3. ГлавПРУ до 1 августа вносит руководству министерства предложения о распределении объектов по исполнителям, утверждает их и доводит до главных управлений и объединений.

2.4. Главные производственные управления, управления и объединения на основании данных ГлавПРУ уточняют потребность в трубах на объект по рабочим чертежам соответствующего института и представляют Главнефтегазснабкомплекту заявки и спецификации на трубы в сроки: на I полугодие - до 1 сентября, на II полугодие - до 1 марта.

2.5. Главнефтегазснабкомплект должен производить занарядку труб в соответствии с лимитами на объекты, предусмотренными к включению в план (на основании заявок и заказных спецификаций, полученных от главных управления и объединений).

2.5.1. Заявка должна содержать:

наименование строящегося объекта;

количество труб в тоннах и километрах;

техническую характеристику труб, включающую диаметр и толщину стенки, ГОСТ или ТУ, по которым они изготавливаются, марку стали и, в случае необходимости, дополнительные технические требования;

отгрузочные и платежные реквизиты.

2.5.2. Заявку должен подписывать начальник или заместитель начальника главного управления (объединения).

2.5.3. Главнефтегазснабкомплект в случае невозможности поставки труб, предусмотренных проектом, должен известить об этом заинтересованный производственный главк (объединение), который совместно с заказчиком определяет возможность использования предлагаемых труб и решает вопросы соответствующей корректировки проектно-сметной документации.

2.6. Главнефтегазснабкомплект должен:

передать Госснабу СССР сводную авансовую заявку на поставку труб с учетом сроков строительства и транспортной схемы их доставки на объект на I полугодие до 20 сентября и на II полугодие до 20 марта;

получить в Союзглавтрубснабсбыте Госснаба СССР прикрепление к поставщикам лимита на трубы с указанием объемов поставки и оформить наряды-заказы на I полугодие не позднее октября и на II полугодие - марта;

обработать наряды-заказы и передать их главным производственным управлениям.

2.7. Главнефтегазснабкомплект в январе сообщает ГлавПЭУ фактические остатки труб на переходящих стройках и уточненную поставку труб по стройкам на планируемый период.

ГлавПЭУ совместно с Главнефтегазснабкомплектом рассматривает и производит поправки плана по вводу в действие мощностей номенклатуры народно-хозяйственного плана в сроки, установленные правительством.

2.8. Главнефтегазснабкомплект на основании фактической поставки труб за прошедший год, поправок к плану, а также результатов пообъектной переписи остатков должен составить, согласовать с ГлавПРУ, ГлавПЭУ и отраслевыми управлениями план поставки труб большого диаметра пообъектно на планируемый год и вынести его на утверждение руководству министерства.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТРУБ ОТ ПОСТАВЩИКОВ, ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РЕКЛАМАЦИЙ

3.1. Строительная организация (грузополучатель) согласовывает с железнодорожной станцией или пароходством порядок уведомления о времени прибытия вагонов или судна.

Грузополучатель уведомляется о прибывшем в его адрес грузе в тот же день или не позднее 12 ч следующего дня (о времени подачи вагонов под выгрузку - не позднее чем за 2 ч, о судне - не позднее чем за 6 ч).

3.2. Грузополучатель назначает ответственное лицо из инженерно-технического состава для приемки и разгрузки труб. Ему выдается доверенность на получение труб и проведение всех коммерческих операций.

3.3. Грузополучатель после внесения всех причитающихся железной дороге или пароходству платежей получает товарно-транспортную накладную, за которую расписывается в дорожной ведомости, и, проверив поштучно наличие труб, приступает к разгрузке.

3.4. При разгрузке труб из железнодорожных вагонов необходимо руководствоваться Инструкцией по технологии и организации перевозки, погрузки, разгрузки и складирования труб больших диаметров при строительстве нефтегазопроводов (ВСН 2-135-81/Миннефтегазстрой*) и разработанными на ее основе Типовыми технологическими картами на комплекс погрузочно-разгрузочных работ при строительстве магистральных трубопроводов диаметрами 1020, 1220 и 1420 мм.

________________

* Документ не действует. Действуют ВСН 004-88, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

3.5. Основные схемы организации прирельсовых площадок, прирельсовой разгрузочной площадки, организации работ на прирельсовой разгрузочной площадке, площадки промежуточного хранения приведены в прил.1, 2, 3 и 4.

3.6. Перед разгрузкой трубы должны быть осмотрены с целью выявления возможных повреждений, возникших в процессе транспортировки. Особое внимание следует обратить на сохранность изоляции при приемке изолированных труб.

3.7. При обнаружении повреждений труб или их изоляции, а также при выявлении несоответствия их количества (масса, длина) количеству, указанному в транспортной накладной, ответственный представитель грузополучателя обязан потребовать от железной дороги или пароходства составления коммерческого акта (прил.5 и 6).

Коммерческий акт - единственный документ для предъявления претензий к железной дороге или пароходству за порчу или недостачу труб.

3.7.1. Ни одна из сторон из имеет права отказаться от подписи актов. В случае несогласия с содержанием акта каждая сторона вправе изложить свое особое мнение.

3.7.2. Коммерческие акты составляются в день выгрузки (проверка груза должна проводиться в процессе выгрузки или непосредственно после нее). Данные в коммерческих актах указываются на основании перевозочных документов.

3.7.3. Коммерческий акт составляется в трех экземплярах только на бланках установленной формы и заполняется на пишущей машинке или чернилами четко, без помарок, подчисток и каких-либо исправлений.

Первый экземпляр акта направляется в соответствующую службу дороги или пароходства, второй выдается грузополучателю по его требованию, а третий хранится в делах станции или пристани.

3.7.4. По требованию грузополучателя станция или пристань обязаны в трехдневный срок выдать коммерческий акт. Выдача актов получателям производится под расписку на экземпляре акта, хранящегося в делах станции или пристани. Требования о выдаче составленных актов могут предъявляться в течение шестимесячного срока со дня выдачи груза.

3.7.5. В случае отказа начальника станции в составлении коммерческого акта грузополучатель имеет право до вывоза груза со станции, а при выгрузке на местах необщего пользования в течение 24 ч с момента проверки груза подать об этом письменное заявление начальнику отделения дороги непосредственно или через начальника станции.

3.8. Претензии, возникающие из перевозок груза (труб) по железным дорогам, предъявляются в соответствии со ст.170 Устава железных дорог Союза ССР*.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

3.8.1. Претензии о возмещении за утрату, недостачу, порчу и повреждение грузов, перевозимых большой и грузовой скоростью, направляются в грузовую службу дороги назначения.

3.8.2. Претензии о возмещении за утрату, недостачу, порчу или повреждение груза должны предъявляться по каждой отправке в отдельности.

3.8.3. В претензионном заявлении должны быть указаны следующие данные:

за что именно предъявляется претензия (за утрату, повреждение, просрочку в доставке груза и т.п.) и ее краткое обоснование;

сумма претензий по каждому отдельному виду требования и каждому отдельному документу (накладной, учетной карточке по выполнению плана);

подробный почтовый адрес, по которому заявитель претензии желает получить ответ;

отделение банка, в котором открыт расчетный счет заявителя претензии и номер этого счета;

дата составления претензионного заявления.

Претензионные заявления должны быть подписаны руководителем организации или его заместителем.

3.8.4. К претензионному заявлению должны быть приложены документы, указанные в ст.169 и 173 Устава железных дорог. Грузовая квитанция, накладная и коммерческий акт предъявляются в подлиннике.

3.9. Ответственность за сохранность принятого к перевозке груза по внутренним водным путям определяется Уставом внутреннего водного транспорта.

Претензии за недостачу, порчу и утрату груза, а также за просрочку в доставке груза рассматриваются и удовлетворяются непосредственно виновным пароходством.

3.10. В процессе разгрузки труб и их штабелирования на прирельсовой и промежуточной площадке или пристани следует заполнять Журнал учета поступления и передачи труб большого диаметра (прил.7). Одновременно визуально выявляются дефектные трубы.

3.11. Для выявления заводского брака на промежуточной площадке складирования труб после получения на них сертификата (прил.8) необходимо произвести проверку качества труб - входной контроль (раздел 4 настоящей Инструкции). При этом документально проверяется соответствие показателей сертификата показателям ГОСТа, техническим условиям или контракту - для импортных труб.

3.11.1. При обнаружении несоответствия качества полученных труб техническим требованиям грузополучатель обязан в 20-дневный срок известить об этом предприятие-изготовитель и составить акт-рекламацию (прил.9).

3.11.2. Акт о скрытых дефектах электросварных стальных труб большого диаметра, выявленных на последующих стадиях технологического процесса строительства нефтегазопроводов, должен быть составлен в течение 5 дней по обнаружении дефектов, но не позднее одного года со дня приемки труб от железной дороги или пароходства.

В этих случаях поставщик несет установленную ответственность:

если не докажет, что дефекты возникли вследствие нарушения получателем правил перевозки, хранения или использования труб.

Забракованную продукцию грузополучатель должен рассортировать по диаметрам, номерам плавок и заводам-изготовителям.

3.11.3. Разногласия в оценке качества продукции между грузополучателем и заводом-изготовителем передаются на заключение экспертизе по выбору сторон. При возникновении разногласий между грузополучателем и заводом-изготовителем в выборе нейтральной лаборатории образцы забракованных труб передаются на заключение в соответствующий научно-исследовательский институт черной металлургии.

3.12. Приемка импортных труб, оформление и предъявление претензий должны производиться в соответствии с Особыми условиями поставки черных металлов и металлоконструкций.

3.12.1. Рекламационные акты на импортные трубы должны составляться в соответствии с Инструкцией о сроках и порядке составления рекламационных актов на импортные товары.

3.12.2. Рекламационные акты и другие документы, подтверждающие обоснованность претензий, составляются грузополучателем.

3.12.3. Рекламационный акт должен составляться в форме акта государственной экспертизы или акта управления товарных экспертиз Торгово-промышленной палаты СССР.

3.12.4. В случае невозможности составления акта Госэкспертизой или Управлением товарных экспертиз рекламационный акт должен составить грузополучатель с привлечением компетентных представителей незаинтересованной организации (торгового отдела исполкома местного Совета народных депутатов, а при отсутствии его - научно-исследовательского института или другой организации, не входящей в систему Миннефтегазстроя).

3.12.5. Рекламационный акт печатается на пишущей машинке и скрепляется печатью составившей его организации. В случае, если рекламационный акт составляется грузополучателем с участием незаинтересованной организации, то он скрепляется печатью грузополучателя. Печать на акте не ставится, если в ней раскрываются условные наименования и местонахождение грузополучателя.

3.12.6. В рекламационном акте необходимо указать:

номер контракта и партии; название иностранной фирмы и поставщика; номер технических условий, по которым поставлены трубы; дату получения труб грузополучателем; номер коносамента или железнодорожной накладной, а также других документов, выданных соответствующими транспортными организациями в подтверждение принятия труб к перевозке;

наименование грузополучателя;

несоответствие качества или сортамента труб техническим условиям на поставку;

маркировку на трубах;

заключение составителей акта.

3.12.7. К рекламационному акту следует прилагать подлинные транспортные документы и сертификаты на трубы.

3.12.8. Рекламационные акты и другие документы, подтверждающие обоснованность претензий, грузополучатель направляет в четырех экземплярах в "Промсырьеимпорт" в течение 5 дней со дня обнаружения дефектов.

4. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ТРУБ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

4.1. Трубы следует освидетельствовать на всех этапах транспортирования - в портах, на железнодорожных станциях (в местах промежуточного складирования) и сварочно-монтажных площадках.

4.2. Освидетельствованию должны подвергаться трубы в объеме не менее 10% от партии, при обнаружении дефектов - 20% (если и в этом случае будут обнаружены дефекты, то переосвидетельствуется каждая труба партии).

4.3. При осмотре внешней поверхности и торцов труб не допускаются:

риски, превышающие нормы, оговоренные техническими условиями на данные трубы;

вмятины, глубиной более половины толщины стенки трубы;

риски и забои на вмятинах независимо от их глубины;

забои по торцам, глубиной более 2 мм;

вмятины на кромках, могущие при проведении сборочно-сварочных работ потребовать их выправления;

следы заводской зачистки металлургических дефектов и коррозии, которые выводят стенку трубы за минусовой допуск, предусмотренный техническими условиями;

овальность труб, превышающая нормы, оговоренные соответствующими ТУ.

4.4. При освидетельствовании изолированных труб состояние изоляции должно отвечать требованиям ТУ на изолированные трубы.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ТРУБ

5.1. В связи с тем, что трубы относятся к материалам открытого хранения и, в ряде случаев, расходуются без оформления документов, фактический расход по каждому месту хранения (прирельсовый склад, трубосварочная база, трасса нефтегазопровода) следует определять при инвентаризации, проводимой на первое число каждого месяца производителем работ, кладовщиком и бухгалтером материальной группы, и оформлять актом инвентаризации по типовой форме N М-22а.

5.2. Акт необходимо составлять в двух экземплярах, один из которых представлять в бухгалтерию вместе с материальным отчетом.

5.3. Фактический расход труб за месяц следует определять как разность между суммой остатка на начало месяца и поступления за месяц и фактическим остатком на конец месяца, за вычетом отпущенного количества на сторону и внутренней переброски, и оформлять по форме N 2сн.

5.4. Дополнительный, сверх установленного проектом, отпуск труб на данный участок нефтегазопровода, независимо от причин, вызвавших его (порча и замена труб; переделка строительного брака; брак труб, выявленный в процессе производства), и виновных в дополнительном расходе, должен производиться только с разрешения главного инженера строительного (монтажного) управления на основании письменного заявления начальника участка (производителя работ).

5.5. Главный инженер, получив такое заявление, обязан проверить причины перерасхода труб, установить виновных и дать заключение: за счет чего (кого) следует отнести стоимость дополнительно израсходованных труб.

5.6. Дополнительная поставка труб на трассу нефтегазопровода сверх выделенных на объект Главнефтегазснабкомплектом должна осуществляться только по письменному распоряжению Миннефтегазстроя.

5.7. В связи с тем, что строительство магистральных нефтегазопроводов выполняют несколько строительных и монтажных организаций, в Миннефтегазстрое установлен порядок, по которому расчеты за выполненные роботы с заказчиками и расчеты между генподрядными и сварочно-монтажными организациями производятся в размерах, указанных в таблице. В таких же размерах списывают стоимость труб в затраты на производство на основании материальных отчетов об их движении.

Таблица

| (в процентах) |
| --- |
| Стадии работ | Всего | В том числе включаются |
|  |  | сварочно-монтажными организациями | генподрядными трестами |
| Сварка труб в секции на сварочных базах или стендах (поворотная сварка) | 35 | 35,0 | - |
| Развозка труб и секций по трассе и сварка их в плети (потолочная сварка) | 50 | 42,5 | 7,5 |
| Сварка захлестов | 10 | 5,0 | 5,0 |
| Испытание уложенных в траншеи трубопроводов | 5 | 2,5 | 2,5 |

6. ЭКОНОМНОЕ РАСХОДОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ ТРУБ

6.1. Миннефтегазстрой и Президиум ЦК Профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности решением от 16 сентября 1981 г. N 261/59 установили порядок премирования руководящих работников строительно-монтажных организаций, при котором должны учитываться такие показатели, как экономное расходование и сохранность труб, их своевременная вывозка с законченных строительством объектов.

6.2. Проведение работ по очистке полости законченных строительством трубопроводов (продувка, промывка) осуществляется только при условии полного завершения уборки с трассы оставшихся труб, пригрузов, изоляционной пленки и других материалов.

6.3. В целях максимального использования резервов по экономному расходованию труб и трубных деталей необходимо шире распространять бригадно-хозяйственный расчет на всех этапах поставки и использования труб.

7. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОТДЕЛОВ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ ТРУБ

7.1. Расходование труб, как и других материалов, их движение внутри строительного (монтажного) управления должно осуществляться в порядке, установленном Инструкцией о контроле за завозом, хранением, отпуском и расходованием материалов, конструкций, блоков и деталей на производство строительных и монтажных работ в организациях Миннефтегазстроя.

7.2. В соответствии с Инструкцией следует предусматривать обеспечение предварительного контроля за завозом труб и материалов на строительные и монтажные участки, в колонны, бригады и приравненные к ним подразделения; порядок ведения и представления для учета форм первичной документации, связанной с контролем за движением и расходованием материальных ценностей в строительстве.

7.3. Вне зависимости от принятой организационной структуры строительства на каждом участке строящегося нефтегазопровода должен быть внедрен поштучный учет труб и на этой основе - сквозная ответственность должностных лиц за сохранность труб на всех этапах технологического процесса строительства.

7.4. Поштучный учет труб вводится в целях повышения технологической дисциплины в строительстве нефтегазопроводов, исключения случаев использования труб неустановленного качества и уменьшения их потерь при использовании.

Такой порядок не изменяет действующую систему бухгалтерского учета и отчетности.

7.5. Поштучный учет труб обеспечивается обязательным ведением Журнала учета (прил.7) при приемке труб от железной дороги или пароходства на трубосварочной базе, а также поступлении труб и секций на трассу.

7.6. В каждом случае передачу труб необходимо оформлять документально в установленном порядке.

На передаваемую партию труб должна выдаваться копия сертификата.

7.7. Ответственность за организацию и осуществление в подчиненных подразделениях контроля при транспортировке, хранении и расходовании труб должна возлагаться персонально на главных инженеров вышестоящих и приравненных к ним организаций (в отношении участков, колонн и бригад - на главного инженера СУ, СМУ; в отношении СУ, СМУ - на главного инженера треста, объединения).

7.8. Руководитель строительного, строительно-монтажного и другого специализированного управления должен:

своевременно заключить письменные договоры о полной материальной ответственности за материальные ценности с работниками, должности которых предусмотрены перечнем, утвержденным Госкомтрудом СССР и Секретариатом ВЦСПС от 28.12.77 г. N 447/24*;

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 31.12.2002 N 85. - Примечание изготовителя базы данных.

возложить материальную ответственность приказом по управлению на конкретных должностных лиц и установить сроки представления ими отчетов по установленным формам, в том числе и по движению труб.

7.9. Материально-ответственными лицами за сохранность труб должны назначаться заведующие пристанционными складами и начальники участков (старшие прорабы). Они представляют материальные отчеты о движении и остатках труб. Заведующие пристанционными складами представляют материальный отчет по форме N Н-19а.

7.10. Главный инженер строительного (монтажного) управления должен нести ответственность за:

внедрение поштучного учета труб;

организацию и осуществление предварительного и последующего контроля за транспортировкой, завозом, хранением и расходованием труб и других материальных ресурсов при производстве строительно-монтажных работ;

своевременное утверждение расчетов потребности в трубах, сварочных и изоляционных материалах на каждый строящийся объект согласно Типовым производственным нормам расхода материалов на строительство линейной части магистральных трубопроводов;

принятие решений по дополнительному (сверх установленного по нормам лимита) расходованию труб;

рассмотрение и принятие решений по отчетам начальников участков (колонны, прорабов, мастеров, бригадиров) по формам N М-19а и М-29 в сроки, обеспечивающие передачу их в бухгалтерию строительного управления не позднее 6-7 числа месяца, следующего за отчетным;

организацию периодических проверок своевременности завоза труб, правильности их хранения и расходования на участках и объектах строительства.

7.11. Для контроля за расходованием труб главные управления должны представлять возвратные планы по объектам, указанным Главнефтегазснабкомплектом, и по форме, утвержденной министерством.

Приложение 1

Схема* организации прирельсовых площадок:

А - прирельсовая разгрузочная площадка; Б - площадка промежуточного хранения; В - трубосварочная база.

_______________

* Качество схем (приложений 1-4) в электронном исполнении соответствует качеству схем, приведенных в бумажном оригинале. - Примечание изготовителя базы данных.

Приложение 2

Схема прирельсовой разгрузочной площадки:

1 - трубы на разгрузочной площадке; 2 - автокран; 3 - трубоукладчик; 4 - трубы в штабеле.

Приложение 3

Схема организации работ на прирельсовой разгрузочной площадке:

1 - автокран; 2 - плетевоз; 3 - трубоукладчик; 4 - штабель.

Приложение 4

Схема площадки промежуточного хранения:

1 - штабели

Приложение 5

Лицевая сторона

Форма ГУ-22

| Коммерческий акт N |  |  |
| --- | --- | --- |
| Составлен " |  | " |  | 19 |  | г. | К акту приложены: |
|  | 1. Пломбы: |
|  | а) железной дороги |  | шт. |
| Ст. |  | б) отправителя |  | шт. |
|  | (штемпель станции) |  |  |  |
|  |  | в) таможни |  | шт. |
|  | 2. Копия акта |  |
| В дополнение к акту ст. |  | 3. Акт о техническом состоянии вагона |
|  | ж.д. | (контейнера) N |  |
| N |  | от " |  | " |  | 19 |  | г. | 4. Розыскная переписка на |  |
| (о чем) |  |  |  | лист |
|  | 5. Вагонный лист ст. |  |
|  | 6. Пломбы и другие документы приложены к |
|  | акту N |  | по |
|  | отправке N |  |
| На отправку |  | скорости по | накладной | N |  | от " |  | " |  | 19 |  | г. |
|  |  |  | баг.квит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ст.отправления |  | ж.д. |
| Ст.назначения |  | ж.д. |
| Отправитель |  |
| Получатель |  |
| Раздел А. Сведения о | вагоне | , пломбах и отметках в накладной |
|  | контейнере |  |
| вагон | N |  | род |  | грузопод. |  | т. приб. |  | 19 |  | г. |
| контейнер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с поездом N |  | в сопровождении |  |
| за пломбами в количестве |  | шт., наложенными: |
| Где наложены | Чьи пломбы | Железной дороги | Отправителя |
|  |  | Наименование станции и дороги | Контрольные знаки | Наименование отправителя | Контрольные знаки |
| а) С одной стороны вагона |  |  |
| б) С другой стороны вагона |  |  |
| в) На люке цистерны |  |  |
| г) На контейнере |  |  |
| Кроме того, на специальном подвижном составе имелись пломбы (где, чьи, с какими |
| оттисками) |  |
| Имеют ли пломбы следы вскрытия или повреждения |  |
| Вагон (контейнер) в техническом отношении оказался |  |
| о чем составлен акт о техническом состоянии N |  | от |  | 19 |  | г. |
| В накладной имеются отметки отправителя о состоянии тары или груза |  |
| Объявленная ценность |  | руб. |  | коп. |
| Груз погружен средствами |  | Масса груза при погрузке |
| определена |  |
|  | (кем и каким способом) |

Оборотная сторона

Продолжение приложения 5

| Результаты проверки |
| --- |
| Марка | Количество мест | Упаковка | Наименование груза | Общая масса груза, кг | Масса одного места при стандартной упаковке |
| Раздел Б. Значится по документам: Раздел В. В действительности оказалось: В том числе поврежденных: Раздел Г. Описание повреждения* Раздел Д. Описание оказавшегося с указанием количества недостачи или излишка |
| Подписи: Начальник станции |  |  |
| Заведующий грузовым двором |  |  |
| Приемосдатчик |  | Грузополучатель |  |  |
| Раздел Е. Заключение экспертизы |
| Раздел Ж. Отметка станции назначения о состоянии груза, прибывшего с актом попутной станции |
| Начальник станции |  |  |
| Заведующий грузовым двором |  |  |
| Приемосдатчик |  |  |
| Настоящий акт препровождается |  |
| Начальник станции |  |  |
|  | (штемпель и подпись) |  |
| " |  | " |  | 19 |  | г. |
| № |  |  |
| _______________ * Указать характер повреждения и его происхождение, т.е. носит ли оно следы свежего происхождения или повреждение старое, где находились поврежденные (испорченные) части, имелась ли пустота внутри места и какого она была размера, какое количество штук или по массе могло поместиться груза в этой пустоте или в поврежденных местах. При отсутствии повреждений или пустоты указать, что повреждений или пустоты не было. |

Приложение 6

Лицевая сторона

Форма ГУ-25

| РСФСР Министерство речного флота --------------------------------------- пароходство |  |
| --- | --- |

| КОММЕРЧЕСКИЙ АКТ N |
| --- |
| Порт |  | Дата составления |  |
| пристань | (место составления) |  |  |
| м-ца 19 |  | г. |
| Груз прибыл |  |
|  | (название или N судна) |
| по | накладной | N |  |  |
|  | багажной квитанции |  |  |  |
| из | порта-пристани | назначением | порт-пристань |
|  | станция ж.д. |  | станция ж.д. |
| Отправитель |  |
| Получатель |  |
| Дата прибытия груза |  | 19 |  | г. |
| Груз | перевозился в трюме (на палубе) | (ненужное зачеркнуть) |
|  | хранился в открытом (закрытом) складе |  |
| Груз доставлен в трюмах, опломбированных пломбами |
| а) порта-пристани |  | с контрольными знаками |  |
| б) грузоотправителя |  | с контрольными знаками |  |
| Пломбы перед выгрузкой найдены |  |
|  | (исправными или поврежденными) |
| В накладной имеются отметки и особые заявления отправителя |  |
| ПРИ ПРОВЕРКЕ ОКАЗАЛОСЬ: А. По документам |
| Надписи и знаки | Число мест | Упаковка | Наименование груза | Масса, кг |
| пароходства | отправителя |  |  |  |  |
| Б. В действительности (при осмотре) |
| В. В том числе поврежденных мест |
| Описание внешних повреждений и состояния тары и упаковки |  |
| (указать характер повреждения всех поврежденных мест или каждого места) |
| Соответствует ли тара и упаковка ГОСТу |  |
| Имеются ли следы хищения (какие) |  |
| Нарушена ли внутренняя упаковка и имеется ли свободное пространство во вскрытом месте |

Оборотная сторона

Продолжение приложения 6

| и какая укладка товара |  |
| --- | --- |
| (если имеется пространство, указать, могло ли поместиться недостающее количество груза) |
| Заполнены ли грузовые места до полной вместимости |  |
| Вес груза при сдаче к перевозке и выдаче получателю определяется |  |
| (указать, кем и каким путем: взвешивания на весах товарных, автомобильных, вагонных, |
| элеваторных, автоматических; подсчета общей массы груза по массе, |
| указанной на каждом грузовом месте, или из стандартной массы грузовых мест; расчета по обмеру, осадке судна, по условной массе; массе, объявленной отправителем) |
| Результаты лабораторных анализов: (по влажности, сорности и др.) |
| а) в пункте отправления |  |
| б) в пункте назначения |  |
| Подробное описание происшедшего |  |
| Указать дату и номер акта экспертизы, если она назначалась |  |
| Отметка в путевых актах |  |
|  | (где и кем составлены) |
| Начальник | порта |  |
|  | пристани |  |
| Капитан | судна |  |  |
| Шкипер |  |  |  |
| Начальник грузового | порта |  |
| участка | пристани |  |
| Приемосдатчик |  |  |
| Грузополучатель |  |
|  | (подпись разборчиво) |
| Агент ж.-д. станции |  |
| Представитель ВОХРа или милиции |  |
| Приложения к настоящему акту |  |

Приложение 7

| Министерство |  |
| --- | --- |
| Трест |  |
| СУ (СМУ) |  |
| Участок |  |

ЖУРНАЛ УЧЕТА
поступления и передачи труб большого диаметра

| N п/п | N накладной, дата поступления, N сертификата | Откуда поступили трубы | N партии, марка стали | N трубы, секции | Размеры (диаметр х стенку х длину) | N секции ------------ N стыка | Отметки о передаче труб (N и дата товарно-транспортной накладной или привязка к ПК и километру трассы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Примечание. 1. Ведение журнала является обязательным при приемке труб на железнодорожной станции или пристани грузополучателем, на трубосварочной базе и при производстве сварочно-монтажных работ на трассе. Его применение не исключает ведение Журнала учета количества сварных стыков (прил.10). 2. В графы 2 и 3 необходимо вносить данные транспортных документов. Номер маршрута, вагона или наименование судна указывается только при первичной приемке труб. 3. При передаче всей партии труб другой организации должны быть переданы оригиналы сертификатов, а для части партии - копии сертификатов. 4. Графы 4 к 5 заполняются при приемке труб по данным маркировки, нанесенной на каждой трубе (секции) или указанной в сопроводительных документах. 5. При сварке труб в секции на трубосварочной базе им присваивается порядковый номер, который наносится яркой несмываемой краской на обоих концах секции со смещением мест маркировки одного относительно другого на 150-180°. 6. Графа 7 заполняется только на трубосварочной базе после сварки труб в секцию по данным Журнала учета количества сварных стыков. 7. В графе 8 необходимо указать номер и дату товарно-транспортной накладной и организацию, которой переданы трубы, или привязку (ПК и километр) по данным Журнала учета количества сварных стыков при их монтаже на трассе. |

Приложение 8

МЧМ - СССР "ГЛАВТРУБОСТАЛЬ" ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД

| СЕРТИФИКАТ N |  |  |
| --- | --- | --- |
| на трубы электросварные прямошовные для магистральных газонефтепроводов |
| Трубы изготовлены из листа марки стали |  | по |
| ТУ 14-1-446-72 приняты отделом технического контроля в соответствии с требованием ТУ 14-3-109-73. |
| Дата выдачи сертификата |  |  |
| Химический состав в пределах требований табл.3 ТУ 14-3-109-73. |
| Марка стали | Содержание элементов, % |
|  |  |  |  |  |  | Не более |
| 14Г2САФ | 0,13-0,18 | 1,25-1,60 | 0,3-0,5 | 0,07-0,12 | 0,015-0,030 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,035 | 0,035 |
| 17 Г1С | 0,15-0,2 | 1,16-1,55 | 0,4-0,6 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,035 | 0,04 |
| Трубы испытаны гидравлическим давлением |  | атм. в |
| течение 30 с. |
| МАРКИРОВКА КЛЕЙМОМ КАЖДОЙ ТРУБЫ: марка стали, толщина стенки, номер трубы, год изготовления. МАРКИРОВКА КРАСКОЙ КАЖДОЙ ТРУБЫ: марка стали, толщина стенки, номер плавки, номер трубы, номер партии, длина трубы, сменный знак, товарный знак завода. МАРКИРОВКА ГАЗОНЕФТЕПРОВОДНЫХ ТРУБ НАНЕСЕНА ЧЕРНОЙ КРАСКОЙ Продолжение сертификата на обороте. Результаты механических испытаний на обороте сертификата |
| N |  |  |
| Сертификатчик | Нач.участка ОТК |

Результаты механических испытаний образцов труб по сертификатам N 72642-72646.

| Механические испытания сварного соединения | Механические испытания основного металла (плоские поперечные 5-кратные образцы) |
| --- | --- |
| номер партии | предел проч- ности, кгс/мм | ударная вязкость, кгс/мм при -40° | номера плавок | предел теку- чести, кгс/мм | предел проч- ности, кгс/мм | относи- тельное удли- нение, % | ударная вязкость, кгс/см при -40° | экви- валент угле- рода |
| 1881 | 60,0 | 4,8 | 13742 | 39,0 | 53,0 | 27,0 | 3,9 | 0,38 |
|  | 61,0 | 5,5 | 13741 | 38,5 | 57,0 | 21,0 | 7,2 | 0,40 |
| Примечание. Механические испытания образцов приведены в соответствии с ТУ от двух труб каждой плавки по одному образцу от трубы. В справку внесены результаты испытаний одного образца от одной трубы. Результаты испытания образца второй трубы соответствуют нормам, приведенным в технических условиях. |

Приложение 9

| АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ |
| --- |
| " |  | " |  | 198 |  | г. | г. |  |
| Настоящий акт составлен |  |
|  | (указать Ф.И.О., должности лиц, |
| составивших акт, а также документы о полномочии лиц, |
| привлеченных к участию в составлении акта) |
| Трубы |  | , | сертификат |  |
|  | (размер труб, N) |  |  | (N и дата) |
| накладная |  | , не отвечающие требованиям |
|  | (N и дата) |  |
| технических условий |  | по следующим |
|  | (N технических условий) |  |
| причинам |  |
| Указанные трубы поступили от |  |
|  | (наименование |
| организации) |
| В связи с указанными недостатками забраковано |  | труб, |
|  | (количество) |  |
| имевших следующую заводскую маркировку |  |
| Предложения по забракованной продукции (необходима замена, |
| возможен ремонт и т.п.) |  |
| ПОДПИСИ: |

Приложение 10

Журнал учета количества сварных стыков

| N п/п | Дата | Темпе- ратура воздуха | Трассовый номер стыка | Диаметр и толщина стенки труб | N секции ------------ N стыка | Привязка | Вид сварки (ручная, пово- ротная, автома- тическая, электро- прес- совая) | Марки сварочных материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | кило- метр | пикет |  | элек- тродов или сва- рочной про- волоки | флюса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Сварщик | Качество сварки по внешнему виду | Приемку по внешнему виду произвели | Номер и дата заклю- чения по контролю качества | Отметка об удалении забра- кованных стыков, фамилия сварщика и номер клейма | Подпись работника полевой лабора- тории о приемке по внешнему осмотру новых стыков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фамилия, инициалы | номер клейма |  | начальник участка (подпись) | работник полевой лаборатории (ПИЛ) (подпись) |  |  |  |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Приложение 11

Перечень нормативных документов

1. Устав железных дорог Союза ССР. Утвержден Постановлением Совета Министров СССР от 6 апреля 1964 г. N 270.

2. Устав внутреннего водного транспорта Союза ССР*. Утвержден Постановлением Совета Министров СССР от 15 октября 1955 г. N 1801.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 года N 24-ФЗ. - Примечание изготовителя базы данных.

3. Кодекс торгового мореплавания Союза ССР*. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1968 г.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует Кодекс торгового мореплавания РФ. - Примечание изготовителя базы данных.

4. Устав автомобильного транспорта РСФСР*. Утвержден Постановлением Совета Министров РСФСР от 8 января 1969 г. N 12.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. - Примечание изготовителя базы данных.

5. ГОСТ 10692-73*. Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 10692-80. - Примечание изготовителя базы данных.

6. Положение о поставках продукции производственно-технического назначения. Утверждено Постановлением Совета Министров СССР от 10 февраля 1981 г. N 161.

7. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству. Утверждена Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. N П-6 (с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями Госарбитража СССР 29 декабря 1973 г. N 81, 14 ноября 1974 г. N 98 и 23 июля 1975 г. N 115).

8. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству. Утверждена Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. N П-7 (с дополнениями и изменениями, внесенными постановлением Госарбитража СССР 29 декабря 1973 г. N 81, 14 ноября 1974 г. N 98 и 23 июля 1975 г. N 115).

9. Особые условия поставки черных металлов и металлоконструкций. Утверждены Постановлением Госснаба СССР от 31 июля 1973 г. N 42/71. Раздел III. Особенности поставки импортной продукции на внутреннем рынке.

10. Инструкция о сроках и порядке составления рекламационных актов на импортные товары. Утверждена Министерством внешней торговли 26 июня 1972 г.

11. Инструкция о контроле за завозом, хранением, отпуском и расходованием материалов, конструкций, блоков и деталей на производство строительных и монтажных работ в организациях Миннефтегазстроя. Утверждена Миннефтегазстроем 10 мая 1976 г.

12. Инструкция по технологии и организации перевозки, разгрузки и складирования труб больших диаметров при строительстве нефтегазопроводов ВСН 2-135-81. М., 1982 (Миннефтегазстрой).

13. Временные положения о порядке разработки планов в Миннефтегазстрое. М., 1976 (Миннефтегазстрой).

14. Инструкция по применению стальных труб в газовой и нефтяной промышленности. М., 1979 (ВНИИСТ).

15. Типовые производственные нормы расхода материалов на строительство магистральных трубопроводов (второе издание). М., 1975 (Орггазстрой).

16. Типовые технологические карты на комплекс погрузочно-разгрузочных работ при строительстве магистральных трубопроводов диаметром 1020 мм. М., 1980 (Оргнефтегазстрой).

17. Типовые технологические карты на комплекс погрузочно-разгрузочных работ при строительстве магистральных трубопроводов диаметром 1220 мм. М., 1980 (Оргнефтегазстрой).

18. Типовые технологические карты на комплекс погрузочно-разгрузочных работ при строительстве магистральных трубопроводов диаметром 1420 мм. М., 1980 (Оргнефтегазстрой).

19. Руководство по бухгалтерскому учету в организациях Миннефтегазстроя. Утверждено Министерством строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности 7 января 1976 г. М., Недра, 1977.