Техническое задание

на работы по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции

Техническое обслуживание должно быть проведено Исполнителем в здании по адресу: Московская область, Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Академика Доллежаля, д.23

Срок выполнения работ: с 01.07.2018 по 31.12.2018

- Требования к выполнению работ по техническому обслуживанию систем вентиляции:

- Проведение осмотра и технического обслуживания систем вентиляции.

- Диагностика и устранение неисправностей оборудования систем вентиляции.

- Санитарная обработка, дезинфекция и чистка элементов систем вентиляции (воздуховоды, фильтры, решетки, калориферы и т.д.) и оборудования.

- Аварийный выезд специалистов в течение 2 часов.

- В случае неисправности системы вентиляции провести ее дефектовку, составить дефектный акт с указанием запчастей, требующих замены, и суммы ремонтно-восстановительных работ.

- Провести консультации для Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации оборудования согласно инструкции эксплуатации.

- Все работы выполнять в присутствии представителя Заказчика.

- Инженерно-технический состав Исполнителя должен обладать всеми необходимыми допусками, согласно ПТЭЭП и ПТБ.

- Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию систем вентиляции:

  - В объем работ по проведению технического обслуживания (ТО) приточной системы вентиляции входят следующие услуги:

- Очистка воздушного фильтра (очитка от пыли);

- Очитка наружных поверхностей установки (очистка от загрязнений);

- Проверка, чистка вентилятора (в случае необходимости – ремонт);

- Чистка теплообменной поверхности воздухонагревателя;

- Проверка работы механизмов регулирования подачи воздуха (в случае необходимости – ремонт);

- Тестирование, отладка автоматической защиты установки (в случае необходимости – ремонт);

- Проверка герметичности приточной установки (случае необходимости – ремонт);

- Диагностика работы контроллера (в случае необходимости – ремонт);

- Протяжка клемм электрических соединений на установке;

- Диагностика работы элементов контура теплоснабжения приточной установки (в случае необходимости – ремонт);

- Диагностика герметичности сетей воздуховодов (случае необходимости – ремонт);

- Диагностика работы противопожарных клапанов (в случае необходимости – ремонт);

В случае необходимости работы выполняются в сервисном центре, доставка оборудования к месту выполнения осуществляется силами Исполнителя. Работы по техническому обслуживанию выполняются с соблюдением ПТБ и ППБ.

Прием результатов работ Заказчиком должен осуществляться на основании актов приема-передачи по ТО 1 и ТО2 (отдельно) и отчетов о принятии результата работ экспертной комиссией Заказчика по ТО1 и ТО2 (отдельно).

| От Заказчика: Заведующий ______________ _______________________/ | От Исполнителя: Директор __________________ /_____________________ / |
| --- | --- |